DDS数显电导率仪系列除了用于测定一般水溶液的电导率外。还可以用于测量纯水或高纯水的电导率，且能满足蒸馏水、饮用水、矿泉水、锅炉水纯度测定的需要。

使用条件

输入电源:220±22V AC／50Hz±2％Hz

相对湿度:≤85％

环境温度:5～40℃

除地磁场外，无其它强磁干扰。

仪器特点

3 1/2 位LCD或LED显示

可接记录仪进行连载记录

具有0～10mV输出信号

电导池常数为0.01，0.1，1及10cm-1四种类型的电导电极,由用户选配

技术参数

| 型号 | DDS-11C | DDS-11A | DDS-307 | DDS-12D | DDS-12A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量范围 | 0.001～2 x 105uS／cm | 0.001～1x105uS/cm | 0.001～2x104uS／cm |
| 精确度 | ≤1.5％(F.S)±1个字 | 1.0％(F.S)±1个字 |
| 稳定性 | 0.66％(F.S)±1个字/3h |
| 温度补偿范围 | 10～40℃(手动) |
| 温度补偿误差 | 1.0％(F.S)±1个字 |
| 出厂价（元） | 1050 | 1050 | 1440 | 1050 | 1050 |