项目单位：台山渔港物业发展有限公司

项目名称： SMS单网隧道式速冻机

项目联系人：徐小姐：13427292804

国家制冷设备生产许可证企业

国家高新技术企业

国家3类冷冻医疗设备生产企业

国家制冷设备节能认证企业

深圳市热工实验室认证企业

ISO9000/ISOGBT2008认证企业

设计报价单位：深圳市西谷制冷设备有限公司

电话：0755-27859086   联系人：刘志勇

手机：13510497804

传真：0755-27859096

网址：www.szxigo.com

目   录

- 技术要求

- 参数及设计依据

- 冷负荷计算

- 设备选型

- 机组配置参数

- 产品配置

- 运行费用

- 报价表

一、技术要求

根据业主所提出的速冻要求，采用我司SMS单网隧道速冻机；速冻线设计能力为每小时300kg 。进货温度+20℃，出货温度-18℃，机内的温度-35℃；基本的设备参数如下：

外型尺寸：15米×1.8米×2.2米

压缩机功率：44KW

工作电力：380V/50Hz

二、参数及设计依据：

## 1．气象参数

根据业主城市(台山)室外参数：

  - 夏季计算干球温度：32℃

  - 夏季计算湿球温度：27.7℃

  - 夏季计算相对湿度：84%

## 2．设计依据

GB/T 18430.1-2007《蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 工商业用和类似用途的冷水（热泵）机组》

机组第一级为-15度蒸发温度，第二级为-10度蒸发温度。

3.冷负荷计算

依据客户要求设计总冷负荷为Q =130KW。

4，安装示意图

三、设备选型:

根据冷负荷和冷冻介质温度的要求，选择压缩机：

选择二台活塞式机组SMS75-SM， 总匹数为130HP,

四、速冻机机组技术参数

| 项目 | 单位 | 型号 |
| --- | --- | --- |
|  |  | SMS75-SM |
| 制冷量 | kW | 130 |
|  | kcal/h | 111800 |
| 电源 |  | 3φ 380V 50Hz |
| 输入功率 | kW | 44.16 |
| 压缩机 | 型式 |  | 活塞式 |
|  | 启动方式 |  |  |
| 冷凝器 | 型式 |  | 水冷式冷却 |
| 蒸发器 | 型式 |  | DD600冷风机 |
| 制冷剂 |  |  | R22 |
| 外形尺寸 | 长（L） | mm | 15000 |
|  | 宽（W） | mm | 1800 |
|  | 高（H） | mm | 2500 |
|  | 网带宽 | mm | 1300 |

五、速冻线设备配置表

| 序号 | 零部件名称 | 品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 风机 | 德力 |
| 2 | 水冷式冷凝器 | 深圳西谷 |
| 3 | 干式蒸发器 | 深圳西谷 |
| 4 | 制冷剂 | 美国杜邦R404A |
| 5 | 过滤器桶 | 美国ALCO |
| 6 | 热力膨胀阀 | 丹麦丹佛斯 |
| 7 | 减速机 | SEW（绝缘F级） |
| 8 | 交流接触器 | 法国施耐德 |
| 9 | 塑壳断路器 | 法国施耐德 |
| 10 | 接线端子 | 日本和泉 |
| 11 | 控制 | 全中文智能控制 |
| 12 | 连接电缆 | 金龙羽 |

3、单网速冻机安装示意图：

七、运行电量总计

开机总运行：1、温度：-10℃ ；。

2、总功率=压缩机功率+风机功率+减速机+冷却塔功率=44kw+5.15KW+2.2≈50KW

所以每小时消耗的电量约为50度电。

八、价格表

| 工程名称：台山渔港速冻线 | 地址： | 台山市 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系方式：徐小姐：13427292804 | 传真： |  |  | 报价日期： |
| 速 冻 机 报 价 单 |
| 外型尺寸（mm）： 15*1.8*2.5 温度：-35℃ |
| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 速冻机墙体 | 双面彩钢板聚氨脂40±2KG，钢板厚度0.426mm，保温厚度100mm | m2 | 188 | 210 | 39438 |
| 2 | 不锈钢网带+链条传动机构 | 金属滚筒、链条、滚动轴承、支撑梁、电/气缸、护网 |  |  |  |  |
| 3 | 减速机 | SEW(绝缘等级F级) | 台 |  |  | - |
| 4 | 风机、库门 | 德力 | 台 |  |  | - |
| 5 | 库体附材 | 冷库专用密封胶、发泡胶 | 项 |  |  | - |
| 6 | 制冷压缩机 | 2 | 台 |  |  | - |
| 7 | 库内高效冷风机 | 专利技术，新型换热器 | 台 |  |  | - |
| 8 | 氮气，氧气，乙炔 |  | 项 |  |  | - |
| 9 | 银钎焊料 | 银2%-5% | 项 |  |  | - |
| 10 | 保温管 | 福乐斯黑色厚度25MM | 项 |  |  | - |
| 11 | 电线及绝缘线管 | 金龙羽 | 项 | 1 |  | - |
| 12 | 温度传输屏蔽专用线 | 金龙羽 | 项 | 1 |  | - |
| 13 | 化霜用加热装置及冷凝水管 | 德国法丝勒1500mm | 项 |  |  | - |
| 14 | 速冻机专用电箱，含温度控制器 | 卡特24V交流接触器，日本和泉继电器，美国冷王变压器，美国卡特潮湿地带专用，不会生锈或腐蚀 | 个 |  |  | - |
| 15 | 铜管 | 紫铜壁1.3MM纯度99.9% | 项 |  |  | - |
| 16 | 制冷剂 |  | 桶 |  |  | - |
| 17 | 库灯 | 飞利浦防潮密封40W | 个 |  |  | - |
| 18 | 机组钢支架或机组外箱 | SMS | 个 | 1 |  | - |
| 19 | 其它附材 | 膨胀螺栓，吊杆，线耳等 | 项 | 1 |  | - |
| 20 | 人工安装费 |  | 项 | 1 |  | - |
| 21 | 税费（增值税发票） | 7% | 项 | 1 |  | - |
| 22 |  |  |  |  | 合计： | ≈280000 |
|  |  | 10条速冻线则造价约为280万左右 |
| 报 价 人 | 曹小姐 13715265441 | 货 期 |  |
| 联系电话 | 0755-27859066/33800267 | 安装方式 |  |
| 传 真 | 0755-27859096/33661460 | 税 款 | 含17%增值税发票 |
| 网 址 | www.saycoldsz.com | 送货方式 |  |
| 客户确认 |  | 付款方式 |  |

1、备使用方需将电源,水源拉到机组安装处并把主电源接到主电箱并且有足够容量.不含冷却水泵、冷冻水泵。

2、交货周期30个工作日。

郑重申明

至各客户：以上为深圳西谷公司内部设计资料，任何人

不得转载或用于商业活动，我司郑重声明：此设计方案

是我司自主完成的设计成果

该成果知识产权属于深圳市西谷制冷设备有限公司，受国家知

识产权保护。未经我司书面许可，不得提供给第三方或者局部

使用该设计成果。如侵犯该设计成果知识产权的法律责任由贵

公司承担。深圳西谷热线刘工：O755-28759O66深圳1351O4978O4东莞O1351O4978O4 传真:O755-28759O96 深圳西谷公司设计、生产、安装组合式冷库、拼装式冷库、土建冷库设计安装。上门免费为客户进行冷库设计，对公司安装后的冷库进行24小时跟踪服务。

深圳市西谷制冷设备有限公司

2013年11月07日