益环赫审（书）[2019]04号

关于《益阳市赫山区众力再生资源综合利用加工厂

资源回收再生利用建设项目环境影响报告书》的批复

益阳市赫山区众力再生资源综合利用加工厂：

你单位呈报的《资源回收再生利用建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）及有关材料收悉。经研究，批复如下：

- 益阳市赫山区众力再生资源综合利用加工厂投资2000万元，在益阳龙岭工业集中区泉交河机械工业园建设资源回收再生利用项目。主要建设内容:原料仓库、生产车间（生产线共6条）、铝粉和炭黑加工区、燃料油储罐区、综合办公楼等。项目符合国家产业政策，选址基本合理。根据湖南润美环保科技有限公司编制的环评报告书的分析结论，在建设单位切实落实报告书提出的各项污染防治和风险防范措施，确保污染物达标排放的前提下，从环境保护的角度分析，我局同意益阳市赫山区众力再生资源综合利用加工厂资源回收再生利用项目的选址并建设。

二、建设单位在项目设计、建设和营运期间,必须严格执行环保“三同时”制度，全面落实《报告书》提出的各项污染防治和风险防范措施,并着重作好如下工作：

（一）、加强环境管理，建立环境管理机构，配备专职或兼职环保人员，完善环境管理制度，定期对“三废”处理设施进行检查和维护，严禁“三废”不经处理直接排放。

（二）、废气污染防治要求。项目废气主要为裂解不凝气体、旋转裂解炉生物质燃烧废气，食堂厨房油烟及成品油罐区无组织排放废气。裂解气体经冷凝器冷凝后产生的不凝气体回流入裂解炉作为燃料再燃烧，裂解炉以焦炭、生物质为燃料加热产生的烟气经过水膜除尘器和活性炭吸附装置处理后达到《废橡胶废塑料裂解油化成套生产装备》（GBT32662-2016）标准要求，经15米高排气筒排放；成品油罐区无组织排放废气，通过安装油气回收装置处理达《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）无组织排放监控浓度限值排放；裂解残渣加工破碎产生的粉尘需经布袋除尘装置收集处理，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中二级标准后排放；食堂油烟经油烟净化器处理，达到《饮食业油烟排放标准 》(GB18483—2001)标准要求排放。

（三）、项目废水严格雨污分流。本项目无生产工艺废水产生，废气处理设施废水循环使用不外排，生活污水经化粪池处理后，排入益阳东部新区污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准由排污干管排入碾子河。

（四）、优化厂区平面布置,加强厂区绿化,设置绿化隔离带,对各项高噪声设备采取有效的隔声降噪减振措施,确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)中的3类区标准要求。

（五）、固体废物污染防治要求。应按“资源化、减量化、无害化”处置原则，认真落实固废分类收集、处置和综合利用措施。危险废物须交有资质的单位处理；生物质燃料灰渣外运做农肥；生活垃圾定点收集后委托环卫部门统一及时清运。一般工业固体废物暂存场按《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及其修改单设置；危险废物暂存场按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单要求设置。

(六)、地下水防治要求。项目储油罐区须防腐防渗，并设置围堰和防护提；危险废物暂存库按要求设计；一般工业固体废物暂存场设置雨棚，地面进行硬化。

（七）、环境风险防范要求。环境风险主要为产品在运输、贮存过程中泄露引起火灾和爆炸等风险。企业应严格执行安全防患措施，从生产使用、贮存等方面积极采取防护措施，严格按照有关规范标准的要求对生产车间、储油罐进行监控和管理，按设计规范设置应急事故池和消防水池。认真落实《报告书》中的各项风险防范和应急措施，制定环境风险应急预案，配备应急设施和装置，定期开展应急培训和演练，防止环境风险事故扩大和产生次生灾害。

三、本项目的性质、规模、地点或者污染防治措施等发生重大变化时，应当重新向环保部门进行环评报批。

四、益阳市赫山区众力再生资源综合利用加工厂在本次环评审批手续后，严格按照《报告书》的内容和批复落实各项污染防治措施，项目建成后，应按规定程序及时进行竣工环境保护验收。

2019年2月21日