山西万泽锦达矿山机械设备有限公司将以最优质的产品质量最合理的价格给你最真诚的报价!期待你的来电

来电时请以图片上电话或以下电话：

联系人：李经理   联系电话：13934161230   QQ: 583408658

BW350/13型泥浆泵,泥浆泵，矿用泥浆泵

BW-350/13型泥浆泵不仅能在岩心钻探过程中向钻孔内供给冲洗液（泥浆或清水），使之在钻孔中循环，达到携带岩屑返回地表面保持孔底干净，并冷却与润滑钻头及钻具，保护孔壁防止垮塌，还能作为动力源带动冲击器（或螺杆或蜗轮）帮助钻进。

BW-350/13型泥浆泵特别适用于各种软地基的注浆处理。

主要技术参数:

| 型式 | 卧式三缸单作用往复柱塞泵 |
| --- | --- |
| 行程(mm) | 110 |
| 缸径(mm) | 80 |
| 泵速(min-1) | 194 | 125 | 92 | 71 |
| 流量（L/min） | 350 | 235 | 188 | 134 |
| 流量（m3/h） | 21 | 14.1 | 11.2 | 8.1 |
| 压力(Mpa) | 7 | 9 | 11 | 13 |
| 容积效率（流量系数）（%） | 90 |
| 总效率（%） | 80 |
| 吸水高度(m) | 2.5 |
| 进水泵直径(mm) | 76 |
| 排水管直径(mm) | 51 |
| 所需功率（KW） | 45 |
| 外形长×宽×高(mm) | 2190×855×1200 |
| 质量(kg) | 720 |

此泥浆泵为卧式三缸单作用往复柱塞泵，具有两种缸径和四档齿轮变速共八档流量可供选择。主要可作孔深1000米内液动冲击钻进配套，也可作1500米内螺杆钻进、蜗轮钻进配套，还可作孔深2500米内精通岩心钻进配套。因采用了国内外各种泵的先进结构特点和各种新材料，特别是采用曲轴箱和变速箱一体设计，所以该泵不仅性能可靠，易损件寿命较长，而且体积小、质量轻，分解性能好，便于搬迁，是地质勘探理想设备，还可作工程施工钻进、水井钻进、堤防灌浆等其它各种用途。

本泵所用冲洗液不应含有金属及橡胶件起腐蚀作用的化学杂质，且温度不得超过50度。泥浆中不得有泥团、杂草、树叶等堵塞滤水器的夹杂物。

本公司专业销售：混凝土机械、矿用喷浆机、注浆机、泥浆泵、矿用风泵、锚杆钻机、钻头钻杆、预应力、千斤顶锚具、弯拱机、凿岩机、潜孔钻机等
桥梁、隧道、高速公路、地铁、铁路施工、堤坝加固、地质勘探等工程设备。

销售电话：13934161230     售后热线：0351-5263077

山西万泽锦达矿山机械设备有限公司将以最优质的产品质量最合理的价格给你最真诚的报价!期待你的来电

来电时请以图片上电话或以下电话：

联系人：李经理   联系电话：13934161230   QQ: 583408658

BW型系列泥浆泵，专业销售BW型系列泥浆泵,品质最好的BW型系列泥浆泵BW-250型（注浆泵）泥浆泵为卧式三缸往复单作用活塞泵，该泵具有两种缸径和四档速度。排量和孔深根据用途随意调节，最深可和1500米钻机配套使用，也可用于水泥浆灌注，本泵耗能少，操作灵活，优质耐用，分解性好，易于搬迁。BW320-Z型泥浆泵为卧式三缸往复单作用活塞泵，该泵具有两种缸径和四档速度。排量和孔深根据用途可随意调节，最深可和1800米钻机配套使用，也可用水泥灌注。BW150型泥浆泵是一种卧式，三缸往复单作用活塞泵，可变换八种不同压力和流量，用于地质岩心钻探工程中向钻孔输送冲洗液泥浆，水泵消耗能少，操作灵活，优质耐用，分解性好，易于搬迁。BW型系列泥浆泵主要参数

| 技术参数 | BW150型泥浆泵 | BW-250型（注浆泵）泥浆泵 | BW320-Z型泥浆泵 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大流量 | 150L/min | 150L/min | 320L/min |
| 最大压力 | 70kg/cm2 | 80kg/cm2 | 100kg/cm2 |
| 驱动功率 | 7.5kw | 15kw | 30kw |
| 吸水管直径 | 50mm | 75mm | 75mm |
| 排水管直径 | 32mm | 50mm | 50mm |
| 钻进孔深 |  | 金刚石钻进<1500 | 金刚石钻进1800 |
|  |  | 质合金钻进<1000 | 硬质合金钻进<1500 |
| 外形尺寸 |  | 1100*995*650 | 1280*855*750 |
| 重量 | 560kg | 760kg | 1000kg |

销售电话：13934161230     售后热线：0351-5263077

山西万泽锦达矿山机械设备有限公司将以最优质的产品质量最合理的价格给你最真诚的报价!期待你的来电

来电时请以图片上电话或以下电话：

联系人：李经理   联系电话：13934161230   QQ: 583408658

BW系列泥浆泵参数：

泥浆泵，是指在钻探过程中向钻孔里输送泥浆或水等冲洗液的机械。泥浆泵是钻探设备的重要组成部分。

在常用的正循环钻探中﹐它是将地表冲洗介质──清水﹑泥浆或聚合物冲洗液在一定的压力下，经过高压软管﹑水龙头及钻杆柱中心孔直送钻头的底端，以达到冷却钻头、将切削下来的岩屑清除并输送到地表的目的。

常用的泥浆泵是活塞式或柱塞式的，由动力机带动泵的曲轴回转，曲轴通过十字头再带动活塞或柱塞在泵缸中做往复运动。在吸入和排出阀的交替作用下，实现压送与循环冲洗液的目的。

BW系列煤矿用泥浆泵是单缸或双缸往复式泵，有单作用，双作用，柱塞和活塞等不同结构形式。主要用于地质钻探中，供给冲洗液（泥浆或清水）冷却钻具稀释粘土、泥浆及循环等功能。也用于煤矿坑道钻机井下钻孔时供给冲洗液。冷却钻具排屑。也可压注泥浆用于煤层灭火以及封孔注浆。在地面工程中也可用以施工加固，封堵水注浆以及顶管施工中管道外表与土层之间润滑注浆。

按泵的缸数：若按泵的缸数分类，有单缸﹑双缸、三缸、五缸等种型式。

产品特点

1、可输送高浓度高粘度<10000PaS及含有颗粒的悬浮浆液。

2、输送液流稳定、无过流、脉动及搅拌、剪切浆液现象。

3、排出压力与转速无关 ，低流量也可保持高的排出压力。

4、流量与转速成正比，通过变速机构或调速电机可实现流量调节。

5、自吸能力强，不用装底阀可直接抽吸液体。

6、泵可逆转，液体流向由泵的旋转方向来改变，适用于管道需反正向冲洗的场合。

7、运转平稳、振动、噪声小。

8、结构简单、拆装维修方便。

注意部件

泥浆泵的缸套、缸顶套、缸盖、拉杆、活塞、活塞压板、皮碗、活塞座、活塞杆、柱塞杆、进排水阀、进排水阀阀座、十字头、十字头滑套、十字头销轴、曲轴、连杆、连杆上下瓦、连杆铜套、连杆螺钉及母、冠型螺母、骨架油封、O型密封圈及相配套的齿轮、轴等容易出质量问题，在购买和使用中应当注意。

BW-150泥浆泵

BW-150型（注浆泵）泥浆泵为卧式三缸往复单作用活塞泵，可变换八种不同压力和流量。排量和孔深根据用途随意调节，用于地质岩心钻探工程中向钻孔输送冲洗液泥浆清水皂化液.最深可和1500米钻机配套使用，也可用于水泥浆灌注，本泵耗能少，操作灵活，优质耐用，分解性好，易于搬迁。

工作方式 三缸单作用活塞泵

缸径(mm) 70

行程(mm) 70

泵速 222-47

流量(L/min) 150-32

额定压力(MPa) 7-1.8

输入功率(kw) 7.5

进水管径(mm) 50

排水管径(mm) 32

重量(kg) 560

BW-250泥浆泵

技术参数与规格

最大流量 250L/min

最大压力 8Mpa

驱动功率 15KW

吸水管直径 75mm

排水管直径 50mm

钻进孔深 金刚石钻进1500m

硬质合金钻进1000m

外形尺寸 1100*995*650

重量 760kg

BW-250型（注浆泵）泥浆泵为卧式三缸往复单作用活塞泵，该泵具有两种缸径和四档速度。排量和孔深根据用途随意调节，最深可和1500米钻机配套使用，也可用于水泥浆灌注，本泵耗能少，操作灵活，优质耐用，分解性好，易于搬迁。

BW-320泥浆泵

工作方式 三缸单作用柱塞泵

缸径(mm) 80、60

行程(mm) 110

泵速(min-1) 214-78

流量(L/min) 320-66

额定压力(MPa) 10-4

输入功率(kw) 30

进水管径(mm) 76

排水管径(mm) 51

质量(kg) 650 （不带动力和空气室）

容积效率(%) 86

总效率(%) 72

最大吸水高度(m) 2.5

外形尺寸:长×宽×高(mm) 1280×855×720 (不带动力和空气室)

BW320型泥浆泵为卧式三缸往复单作用活塞泵，该泵具有两种缸径和四档速度。排量和孔深根据用途可随意调节，最深可和1800米钻机配套使用，也可用水泥灌注。

我公司专业生产矿用湿式喷浆机 喷浆机 喷浆机配件 泥浆泵 BW系列泥浆泵 弯拱机 桥梁专用预应力机具 预应力锚具 双桶搅拌机 凿岩机 阻化剂多用泵 注浆机系列产品。

销售电话：13934161230     售后热线：0351-5263077

山西万泽锦达矿山机械设备有限公司将以最优质的产品质量最合理的价格给你最真诚的报价!期待你的来电

来电时请以图片上电话或以下电话：

联系人：李经理   联系电话：13934161230   QQ: 583408658

BW型系列泥浆泵

BW-250型（注浆泵）泥浆泵为卧式三缸往复单作用活塞泵，该泵具有两种缸径和四档速度。排量和孔深根据用途随意调节，最深可和1500米钻机配套使用，也可用于水泥浆灌注，本泵耗能少，操作灵活，优质耐用，分解性好，易于搬迁。BW320-Z型泥浆泵为卧式三缸往复单作用活塞泵，该泵具有两种缸径和四档速度。排量和孔深根据用途可随意调节，最深可和1800米钻机配套使用，也可用水泥灌注。BW150型泥浆泵是一种卧式，三缸往复单作用活塞泵，可变换八种不同压力和流量，用于地质岩心钻探工程中向钻孔输送冲洗液泥浆，水泵消耗能少，操作灵活，优质耐用，分解性好，易于搬迁。主要参数

| 技术参数 | BW150型泥浆泵 | BW-250型（注浆泵）泥浆泵 | BW320-Z型泥浆泵 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大流量 | 150L/min | 150L/min | 320L/min |
| 最大压力 | 70kg/cm2 | 80kg/cm2 | 100kg/cm2 |
| 驱动功率 | 7.5kw | 15kw | 30kw |
| 吸水管直径 | 50mm | 75mm | 75mm |
| 排水管直径 | 32mm | 50mm | 50mm |
| 钻进孔深 |  | 金刚石钻进<1500 | 金刚石钻进1800 |
|  |  | 质合金钻进<1000 | 硬质合金钻进<1500 |
| 外形尺寸 |  | 1100*995*650 | 1280*855*750 |
| 重量 | 560kg | 760kg | 1000kg |

销售电话：13934161230     售后热线：0351-5263077

山西万泽锦达矿山机械设备有限公司将以最优质的产品质量最合理的价格给你最真诚的报价!期待你的来电

来电时请以图片上电话或以下电话：

联系人：李经理   联系电话：13934161230   QQ: 583408658

BW-150型泥浆泵用途与使用范围

BW-150型泥浆泵为卧式三缸往复单作用活塞泵,BW150泥浆泵具有两种缸径和四挡变量,大缸套用于1000米大口径钻机配套,小缸套用于1500米小口径钻机配套。BW-150型泥浆泵主要用于与岩芯钻机配套输送泥浆,也可用于其他方面的注浆,矿井排污及远距离送水等其他用途。 
BW-150型泥浆泵主要特点

1. 具有可满足大,小口径钻机所需的各四挡流量,流量调节范围大,参数选择合理。可与XY-4岩心钻机和XY-5型钻机配套使用。可满足不同口径,不同孔深,不同地质岩心钻探的需要。

2. BW-150型泥浆泵活塞为碗形加尼龙靠背的自封式S型聚胺脂橡胶活塞,大大提高使用寿命。 
3. 拉杆上设有五道防尘密封圈,以防止液力端的泥浆带入动力端和动力端润滑油滤。经多次生产试验证明,密封可靠,性能良好。致使齿轮延长使用寿命。 
4. 进排水阀采用钢球。并在阀盖上设有减声橡胶垫,以减少冲击噪声。 
5. 压力表采用BY-1型抗震压力表,寿命长。 BW-150型泥浆泵
6. 结构紧凑,造型美观。

7. 可拆性好,便于维修和搬迁。

最大流量 320L/min最大压力 100kg/cm2驱动功率 30kw吸水管直径 75mm排水管直径 50mm钻进孔深(m) 金刚石钻进<1800硬质合金钻 进 <1500 重量 1000kg外形尺寸(mm) 1280*855*750 BW-150型泥浆泵

| 技术参数 | BW150型泥浆泵 | BW-250型（注浆泵）泥浆泵 | BW320-Z型泥浆泵 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大流量 | 150L/min | 150L/min | 320L/min |
| 最大压力 | 70kg/cm2 | 80kg/cm2 | 100kg/cm2 |
| 驱动功率 | 7.5kw | 15kw | 30kw |
| 吸水管直径 | 50mm | 75mm | 75mm |
| 排水管直径 | 32mm | 50mm | 50mm |
| 钻进孔深 |  | 金刚石钻进<1500 | 金刚石钻进1800 |
|  |  | 质合金钻进<1000 | 硬质合金钻进<1500 |
| 外形尺寸 |  | 1100*995*650 | 1280*855*750 |
| 重量 | 560kg | 760kg | 1000kg |

销售电话：13934161230     售后热线：0351-5263077

山西万泽锦达矿山机械设备有限公司将以最优质的产品质量最合理的价格给你最真诚的报价!期待你的来电

来电时请以图片上电话或以下电话：

联系人：李经理   联系电话：13934161230   QQ: 583408658

BW-160小型泥浆泵产品参数.BW-160小型泥浆泵作为一种卧式单缸双作用往复活塞泵，它的产品参数如下：

一、 适用范围：

该泵用于物探中向爆破孔内提供冲洗液，亦可用于工作地质钻机基岩钻进中向孔内供给冲洗液。

二、 主要特点：

该泵体积小，重量轻，使用维修方便。

三、技术参数：

水泵类型：卧式

作用种类：双作用

缸数： 1

缸套直径：95mm

行程：85mm

往复次数：165次/min

排量：160L/min

工作压力：1.3Mpa

传动轴转速： 951r/min

三角皮带轮类型及槽数：B型×3槽

传动功率：5.88kw

吸水管直径：45mm

排水管直径：38mm

外形尺寸(L×W×H)：1110×725×965mm

机重(包括动力机)：200kg

销售电话：13934161230     售后热线：0351-5263077

山西万泽锦达矿山机械设备有限公司将以最优质的产品质量最合理的价格给你最真诚的报价!期待你的来电

来电时请以图片上电话或以下电话：

联系人：李经理   联系电话：13934161230   QQ: 583408658

用途与使用范围 
BW-250型泥浆泵为卧式三缸往复单作用活塞泵,该泵具有两种缸径和四挡变量,大缸套用于1000米大口径钻机配套,小缸套用于1500米小口径钻机配套。 主要用于与岩芯钻机配套输送泥浆,也可用于其他方面的注浆,矿井排污及远距离送水等其他用途。

主要特点
1. 具有可满足大,小口径钻机所需的各四挡流量,流量调节范围大,参数选择合理。可与XY-4岩心钻机和XY-5型钻机配套使用。可满足不同口径,不同孔深,不同地质岩心钻探的需要。
2. 活塞为碗形加尼龙靠背的自封式S型聚胺脂橡胶活塞,大大提高使用寿命。
3. 拉杆上设有五道防尘密封圈,以防止液力端的泥浆带入动力端和动力端润滑油滤。经多次生产试验证明,密封可靠,性能良好。致使齿轮延长使用寿命。
4. 进排水阀采用钢球。并在阀盖上设有减声橡胶垫,以减少冲击噪声。
5. 压力表采用BY-1型抗震压力表,寿命长。
6. 结构紧凑,造型美观。
7. 可拆性好,便于维修和搬迁。

技术参数与规格 
类型 卧式三缸往复式单作用活塞泵 
行程长度(mm) 100 
缸径(mm) 80 65 
泵速(min-1） 200 116 72 42 200 116 72 42 
流量(升/分） 250 145 90 52 166 96 60 35 
压力(MPa) 2.5 4.5 6.0 6.0 4.0 6.0 7.0 7.0 
容积率(%) 85 　 　 　 　 　 　 　 
总效率(%) 72 　 　 　 　 　 　 　 
所需功率(Kw) 15 　 　 　 　 　 　 　 
三角皮带轮节径(mm) B型X5槽410 
输入速度(r/min) 500 
最大吸水高度(m) 2.5 
进水管直径(mm) 3吋夹布耐压胶管76 
排水管直径(mm) 2吋两层钢丝高压胶管51 
外型尺寸：长X宽X高（mm） 1100X995X650 
重量(Kg) 500

销售电话：13934161230     售后热线：0351-5263077