大唐哈密十三师三塘湖风电场

20万千瓦项目

环境影响报告书

(简本)

建设单位：大唐新疆发电有限公司

编制单位：新疆鼎耀工程咨询有限公司

环境影响评价证书：国环评证甲字第4005号

二Ｏ一三年十二月   乌鲁木齐

目   录

1 建设项目概况	1

1.1 建设项目的地点及相关背景	1

1.2 建设项目主要概况	3

1.3	建设项目选址方案，与法律法规、政策、和规划的相符性	5

2 建设项目周围环境现状	6

2.1  建设项目所在地的环境现状	6

2.2  建设项目环境影响评价范围	6

3 建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果	7

3.1 建设项目的主要污染物情况及生态影响	7

3.2 建设项目评价范围内的环境保护目标分布情况	10

3.3 建设项目的主要环境影响	10

3.4  评价标准	11

3.5  环境风险分析及风险防范措施	12

3.6 建设项目环境保护措施的技术、经济论证结果	12

3.7 建设项目对环境影响的经济损益分析结果	15

3.8  建设单位拟采取的环境监测计划及环境管理制度	16

4 公众参与	18

4.1 公开环境信息的次数、内容、方式	18

4.2 公众参与有效性分析	19

5 环境影响评价结论	19

6 联系方式	20

6.1建设单位及联系方式	20

6.2  承担环境影响评价的单位及联系方式	20

# 1 建设项目概况

## 1.1 建设项目的地点及相关背景

### 1.1.1  建设地点

本工程位于新疆维吾尔自治区哈密地区巴里坤县东北部，行政区划隶属新疆生产建设兵团农十三师红山农场。厂址距离巴里坤县城约70km，距三塘湖乡直线距离约30km，距哈密市直线距离约150km，厂址中心点地理坐标为:东经92°50′30″；北纬44°09′55″。本工程地理位置见下图。

### 1.1.2  建设工程背景

新疆风能资源蕴藏量极为丰富，是全国风能资源最丰富的省区之一。风能资源可开发利用地区主要集中在九大风区，即乌鲁木齐达坂城风区、阿拉山口风区、十三间房风区、吐鲁番小草湖风区、额尔齐斯河河谷风区中心部分地区、塔城老风口风区、三塘湖～淖毛湖风区、哈密东南部风区、罗布泊风区，总面积达15.45万km2。新疆九大风区年平均风功率密度均在150W/m2以上，有效风速小时数在5500h以上，具备建设大型风电场极好的风能资源条件。

三塘湖～淖毛湖风区是新疆具有开发价值的九大风区之一，风能资源十分丰富，适用于并网型风力发电场的开发，具有一定的开发前景，建成后与已建电站联网运行，可改善地方电网电源结构，促进地区经济可持续发展。

## 1.2 建设项目主要概况

### 1.2.1 主要建设内容及生产规模

由大唐新疆发电有限公司投资在哈密地区巴里坤县东北部新建200MW的风电场，建100 台单机容量为2000kW 的WTG4/2000kW 型风力发电机组，年上网发电量51346.8万kW・h，年等效满负荷小时数为2567h，容量系数为0.29。与三塘湖第二A风电场合建1座220kV升压站，以1回220kV线路接入就近汇集站，再集中升压后接入哈密南±800kV换流站，通过哈密南～郑州±800kV 高压输电工程送出。

本工程主要建设内容：机电设备及安装工程、土建工程。其中：机电设备及安装工程包括：风力发电机组、箱式变压器、集电线路、升压站。土建工程主要为设备基础、电缆、接地的敷设、升压站及场内外交通工程等。本工程特性表，见表1。

表1                          本工程特性表

| 名称 | 单位(或型号) | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 风 电 场 场 址 | 海拔高度 | m | 1330m～1450m |
|  | 经度(东经) |  | 92°50′30″ |
|  | 纬度(北纬) |  | 44°09′55″ |
|  | 年平均风速 | m/s | 7.56 |
|  | 风功率密度 | W/m2 | 466.4 |
|  | 盛行风向 |  | W |
| 主 要 设 备 | 风 电 场 主 要 机 电 设 备 | 风 电 机 组 | 台数 | 台 | 100 |
|  |  |  | 额定功率 | kW | 2000 |
|  |  |  | 叶片数 | 片 | 3 |
|  |  |  | 风轮直径 | m | 93 |
|  |  |  | 扫掠面积 | m2 | 6793 |
|  |  |  | 切入风速 | m/s | 3 |
|  |  |  | 额定风速 | m/s | 10.8 |
|  |  |  | 切出风速 | m/s | 25 |
|  |  |  | 极限风速 | m/s | 59.5 |
|  |  |  | 轮毂高度 | m | 80 |
|  |  |  | 风轮转速 | rpm | 15 |
|  |  |  | 发电机容量 | kW | 2150 |
|  |  |  | 额定电压 | V | 690 |
|  |  |  | 防护等级 | / | IP54 |
|  |  | 主要机 电设备 | 35kV箱式变电站 | 台 | 100 |
|  | 升 压 变 电 站 | 主变压器 | 台数 | 台 | 3 |
|  |  |  | 型号 |  | SFZ11 -200000/220W SZ11 -100000/220W |
|  |  |  | 变压器容量 | MVA | 500 |
|  |  | 出线回路 及电压等级 | 出线回路数 | 回 | 1 |
|  |  |  | 电压等级 | kV | 220 |
| 土 建 | 风机基础 | 台数 | 座 | 100 |
|  |  | 型式 |  | 钢筋混凝土扩展基础 |
|  |  | 地基特性 |  | 中硬土 |
|  | 箱变基础 | 台数 | 台 | 100 |

### 1.2.2 生产工艺

风电场主要生产工艺流程：利用自然风能转变为机械能，再将机械能转变为电能的过程，其生产过程中不排放任何有害气体、废水、废渣，是世界上最清洁的能源之一。即利用自然风力驱动风力发电机涡轮桨叶片，从而带动发电机做功发电，产生的电能由箱式变电站输送到总变电站升压后输出到电网，然后送至用户。

风电场生产工艺流程示意图如下：

### 1.2.3  建设周期和投资

1.2.3.1  施工计划

本工程施工总工期为15个月，第一年1至4月完成场外公用道路、通水、通电，场地平整及临时房屋等设施的修建，施工人员及主要设备机械的进场；5月至7月完成场内施工道路；6月至10月完成风电机组基础、箱式变电站基础及杆塔基础施工；同年5月至10月完成220kV 升压变电站及监控中心土建；10月至第二年2月中旬完成架空线路、电力电缆、通信电缆的敷设；第一年7月中旬至第二年1月底完成风电机组的安装；第一年12月底具备首台电机组发电能力，第二年3月底100台机组全部投产发电。

1.2.3.2工程投资

本工程总投资约153244.47万元，环保投资约131万元，环保投资占工程总投资额的0.09%。

## 建设项目选址方案，与法律法规、政策、和规划的相符性

### 1.3.1 建设项目选址方案

根据《国家能源局关于哈密风电基地二期项目建设方案的复函》(国能新能[2013]272号)，为积极推进哈密地区风能资源开发利用，做好哈密风电基地外送项目建设工作，同意哈密风电基地二期项目开发方案。新疆哈密风电基地二期新增600万kW风电项目由烟墩、景峡和三塘湖三个风区25个风电场组成，将分期建设实施，总规划装机容量达到6000MW。三塘湖湖风区规划总装机容量2000MW，共由10个风电场组成，装机容量分别为8×200MW、1×100MW和1×300MW。三塘湖风区第二风电场工程分A、B 两个区域，A 区装机300MW，B 区装机200MW，总装机容量500MW。本工程为由大唐新疆发电有限公司负责投资建设的B区风电场工程。本工程符合规划要求，为单一厂址方案。

### 1.3.2  与法律法规、政策和规划的相符性

1.3.2.1 与法律法规、政策的相符性

本工程的开发符合环境保护相关法律、法规、相关文件、地方法规、政策、计划及相关环保技术规定的要求。

风力发电不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》中鼓励类、限制类和淘汰类，应视为允许类。本工程的建设符合国家产业政策。

1.3.2.2 与相关规划的相符性

本工程的建设符合新疆哈密地区千万千瓦级风电基地规划，开发风电符合可再生能源发展规划和能源产业发展方向。工程建成后，与已建电站联网运行，可改善地方电网电源结构，符合“十二五”电网规划。

# 2 建设项目周围环境现状

## 2.1  建设项目所在地的环境现状

### 2.1.1  大气环境质量现状

本工程所在区域环境空气中SO2和NO2的日均浓度均较低，部分未检出；PM10最大日均浓度为0.140mg/m3，占二级标准限值(0.15mg/m3)的93.33%，均满足《环境空气质量标准》(GB3095-1996)中的二级标准。可见，工程所在区域SO2和NO2的日均浓度均较低，PM10浓度较高，主要是区域地处荒漠戈壁滩，气候干燥、多扬尘天气。

### 2.1.2  声环境质量现状

本工程评价区域环境噪声现状：厂址区域昼间、夜间环境噪声监测值均可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准限值要求。

### 2.1.4 电磁辐射

本工程工频电场评价范围内(500m范围内)无任何大型输电线路及通讯线路。5km范围内无其他大功率的发射台。因此，该厂址区域电磁环境现状良好。

### 2.1.5 生态环境

本工程厂址所在区域主要为荒漠草场，占地类型属于未利用地。厂址区域局部植被发育，地表生长着稀疏的低矮、耐旱植被。

## 2.2  建设项目环境影响评价范围

环境空气评价范围：以本工程生活区为中心，半径2.5km的圆形区域。

本工程所在域5km范围内无地表水，评价范围拟定为场址区域地下水。

声环境评价范围包括风电场场区、场界外延1m以内范围。

生态环境评价范围为风电场址用地范围外延1km范围。

根据《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(HJ/T24—1998)，以变电站址为中心的半径500m范围内区域为工频电场、磁场的评价范围；以变电站围墙外2000m为无线电干扰评价范围。

# 3 建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

## 3.1 建设项目的主要污染物情况及生态影响

### 3.1.1 电磁辐射影响

本工程与三塘湖第二A风电场合建1座220kV升压站，该升压站位于厂址东侧约500m处，以1 回220kV 线路送出至就近汇集站，再集中升压后接入哈密南±800kV换流站，通过哈密南～郑州±800kV 高压输电工程送出。运营期通过类比同等规模的龙岗220kV变电站电磁环境进行分析，拟建龙岗变电站运行后，围墙外5m处场强值随距离的增加衰减很快，围墙1m处最高，场强值满足《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(HJ/T24-1998)中4000V/m的评价标准；围墙外磁场强度随距离的增加衰减很快，场强值满足《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(HJ/T24-1998)中100μT的评价标准。可见，本工程新建的220kv升压站电磁辐射满足要求。

### 生态环境影响

(1) 景观影响分析

本工程建成后，风电机组整齐排列于荒漠中，从景观美学上看风电机组外表为白色，与周围荒漠景观色彩基本谐调，对空间布局造成干扰的影响较小。同时大规模的风电基地亦形成为当地的清洁能源参观与旅游基地，成为荒漠区域一道亮丽的独特景观。

(2) 对动物的影响

本工程所在区域为荒滩草场，该区域附近无沼泽湖泊等鸟类栖息地的存在，不是候鸟迁徙通道，工程投运后不会对候鸟迁徙产生影响，场区附近偶有鼠、蜥蜴等小型动物出现。

风电场对鸟类的影响主要是风机转动及转动时产生的噪声影响。鸟类在正常飞行时，飞行高度较高，如不下降捕食，不会受到风机的危胁。风场建成后，风轮转速在15rpm左右，速度较慢，加之鸟类的视觉极为敏锐，反应机警，发生鸟类撞风机致死现象的可能性很小。因此，本工程的建设对动物的影响较小。

(3) 对植物的影响

本工程运行后将占地0.66km2，其中永久占地面积52324m2、临时占地面积614308m2。工程区域地表土壤细颗粒均被风蚀殆尽，只有砾石覆盖，土壤有机质含量低，生物量较小，且长势较差，可耕性较差,场区外冲沟生长有稀疏耐旱耐碱的杂草类植被。本工程的建设可能会对项目区植被造成一定的损坏，但由于风力发电场永久占地较少，不会改变当地的动植物分布。因此，本工程建成后对区域生态环境质量不会造成明显的不利影响。

(4) 水土流失分析

本工程的建设对当地水土流失的影响主要表现为施工过程中对地表的扰动，在一定程度上改变、破坏了原有地貌，使土层松散、地表裸露，土壤失去了原有的固土防风能力，从而加剧了项目区水土流失。

在工程施工期，塔基、集电线路及附属建筑土石方开挖过程中要严格执行分层开挖及回填，合理组织、布置，减少临时施工占地面积，同时对施工人员进行宣传教育，避免无序施工对地表植被和土壤的破坏；在场内永久道路的修筑中，应尽量使用风力机及其它建筑物基础施工中的弃土，以避免各分散施工场地的弃土随意堆放，易造成局部水土流失(风蚀)；施工产生的剩余未利用土方，就地平整对局部地貌的覆盖，减少因施工对局部原生地貌的破坏；施工结束时对临时占地进行占地恢复；运营期通过对升压站绿化，在采取种草等措施后，将有效提高站址区地表植被覆盖面积，降低水土流失的危害。因此，本工程的建设不会加剧当地生态环境的恶化，但为了能切实有效的将工程开发带来的水土流失降到最低，应严格执行并落实提出的水土流失防治措施。

### 3.1.3  环境空气影响

本工程施工过程中主要的大气污染源为施工开挖所带来的扬尘、施工建筑材料(水泥、石灰、砂石料)的装卸、运输以及开挖弃土的堆积、运输过程造成物料的扬起和洒落、各类施工机械和运输车辆所排放的废气。施工期产生的扬尘对区域大气环境会有一定影响，主要是在大风时对区域大气环境产生较大的影响。因此，要对可加湿的物品、工序采用加湿作业，定期给施工道路洒水；施工现场堆土及时回填或清运，施工作业面定期洒水，控制干散材料的堆存时间及堆存量，必要时采取苫布遮盖减少起尘；运输砂土等干散材料的车辆使用苫布遮盖，对施工人员应采取必要的个人保护措施。

运营期，本工程冬季采暖使用电采暖，无采暖废气排放。生活区产生的废气主要是厨房油烟。饮食油烟排放的废气中主要污染物为烹任、加工过程中挥发的油脂、有机质及加热分解或裂解产物。油烟产生量按1g/人·天计，年油烟产生总量为5.475kg/a,浓度为6mg/m3。其油烟浓度超过《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中的要求(油烟浓度≤2mg/m3)。经过油烟净化设施处理后，油烟去除率约为75％，故排放的油烟浓度为1.5mg/m3，排放量为1.369kg/a。处理后的油烟浓度符合《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中的相关规定，对环境影响轻微。

### 3.1.4  环境噪声影响

通过预测，拟建风电场的风机在昼间水平距离20m外、夜间水平距离65m外的噪声满足《风电场噪声限值及测量方法》(DL/T 1084-2008)4类区域噪声限值，即昼间65dB(A)、夜间55dB(A)的要求。根据本工程总平面布置图可知，距离场界最近的风机为场区南角的S2B01、S2B51号风机，场区北侧的S2B50号风机，以及场区西侧厂界沿线的25台风机(S2B76～S2B100)，距场界小于50m，夜间超过《风电场噪声限值及测量方法》(DL/T 1084-2008)4类区域噪声限值，昼间满足标准。

由于风力发电机组相距较远，行距、列距均远大于风机高度，其影响范围为风电场边界外200m范围内。本工程位于荒漠戈壁，周围十公里范围内无人居住，无村庄、人群及其它企业等环境保护目标。因此，风机运行时的噪声不会对周围环境产生影响，不存在噪声扰民的现象。

### 3.1.5  水环境影响

风电场建设运营后工作人员30人，生活污水的排放量约1.92m3/d (701.28m3/a)，主要含有BOD5、COD、SS、氨氮等污染物，各污染物排放量为BOD5约42.08kg/a、CODcr约105.19kg/a、SS约14.03kg/a、NH3-N约17.53kg/a。

本工程生活污水处理选用一套0.5t/h的地埋式一体化生活污水处理设施，经处理后的生活污水可用于厂区绿化，冬季储存于储水池中用于翌年绿化，无外排废水。

污水处理装置工艺流程，见下图。

本工程所在区域地下水埋深大于30m，风电场的升压站建筑物地基为钢筋混凝土基础，事故油池为地下钢筋混凝土结构。工程所在区域的场地土对混凝土结构、钢筋混凝土结构中的钢筋及钢结构均具中等腐蚀性，采取防腐处理后，不会对风电场区域地下水产生影响。

### 3.1.6  固体废物影响

本工程施工期产生的固体废物主要是施工活动产生的工程弃土石方和施工人员生活垃圾。但由于本风电场施工开挖量大于回填量，不产生弃土石方。施工人员产生的生活垃圾集中定点收集，纳入生活垃圾清运系统，不得任意堆放和丢弃，确保各类生活垃圾不随意排放污染环境。

本工程运营期主要固体废弃物为生活垃圾，生活区员工产生的生活垃圾采用“垃圾袋装、统一收集、压缩转运”等方式，均收入生活区设置的封闭式垃圾收集点，统一运至三塘湖乡垃圾填埋场填埋处理。风电机组叶轮等设备每年检修一次，含油废水产生量为1.5t/a，经采用隔油沉淀池处理后油水分离，隔油池隔出的油污量为1.2kg/a，交有资质的单位处理。

## 3.2 建设项目评价范围内的环境保护目标分布情况

本工程评价范围内没有环境敏感保护目标分布。

## 3.3 建设项目的主要环境影响

### 3.3.1 施工期环境影响分析

(1)施工期施工材料和土石方(如水泥、沙石)以及生活废弃物如不妥善堆放处理，在大风天气将对区域环境产生较大的影响；

(2)在施工中废污水排放较少，主要污染物为固体悬浮物(SS)，不会对该区域地下水产生影响；

(3)由于风电场地处大戈壁，场址区域人烟烯少，施工、安装中产生的噪声，对场址所在区域不会产生不良影响；

(4)施工中弃土及生活垃圾要集中堆放或填埋，将该区域局部自然生态环境的破坏可控制在较低的程度，不会因施工对该区域的自然景观产生明显影响。

(5)对施工便道定期进行洒水降尘，对植被的影响也很小。

### 3.3.2  运营期环境影响分析

(1)本工程建设投产后，生活采用洁净能源(如液化气或电)，冬季采暖使用电采暖，无大气污染物排放，对该区域大气环境质量无影响。

(2)生活污水排入地埋式生活污水一体化处理系统处理，经过处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-2008)中二级标准用于厂区绿化，冬季储存，无外排废水；生产清洗废水经隔油池处理后，废油交有资质的单位处理，废水蒸发处理。

(3)由于运行设备采用低噪音风机，在风机运行时100m外基本属自然噪声。

(4)少量生活垃圾集中堆放，并定期运至三塘湖垃圾处理场填埋，不会对区域植被生长及生态环境产生不良影响。事故状态下，废油直接排入事故油池，交有资质的单位处理。

(5)本工程建成后，由于人类活动的增加，区域内哺乳动物数量将减少，新景观的出现会对本区鸟类活动有一定的影响。一般来说，风电场建成后，场内鸟类的数量将有所减少。拟建场区现有植被就十分稀疏，生物量很小，均为耐旱、耐恶劣环境的杂草类，且长势较差，没有农田、森林等生物量较大的植被，因此，本工程建成后对区域生态环境质量不会造成明显的不利影响。

## 3.4  评价标准

本工程环境影响评价采用的评价标准，见表2。

表2     大唐哈密十三师三塘湖风电场20万千瓦项目环境影响评价标准

| 序号 | 评价项目 | 执行标准 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境 空气 | 《饮食业油烟排放标准(试行)》 (GB18483-2001) | 最高允许排放浓度2.0 mg/Nm3 净化设备最低去除率：小型60%、中型75%、大型85% |
|  |  | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 新污染源的二级标准 | 烟尘(扬尘)：最高允许排放浓度120mg/Nm3，最高允许排放速率3.5kg/h，周界外浓度最高点：1.0mg/Nm3。 NOx：最高允许排放浓度2400mg/Nm3， 最高允许排放速率0.77kg/h， 周界外浓度最高点：0.12mg/Nm3。 |
| 2 | 噪声 | 厂区 噪声 | 《风电场噪声限值及测量方法》(DL/T 1084-2008)4类区 | 昼间：65dB(A)，夜间：55dB(A) |
|  |  | 施工期 | 建筑施工场界环境 噪声排放标准(GB12523-2011) | 昼间：70dB(A)，夜间：55dB(A) |
| 3 | 水环境 | 污水综合排放标准 (GB8978－96) 二级标准 | CODcr：150 mg/L，BOD5：30 mg/L， NH3-N：25 |
| 4 | 无线电干扰 | 《高压交流架空线路无线电干扰限值》(GB15707—1995) | 输电线路边导线投影外20m，晴好天气时，0.5MHz 无线电干扰≤53dB(μV/m)。 |
| 5 | 工频电场 | 参照《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(HJ/T24—1998) | 附近居民点≤4kV/m |
|  | 工频磁场 |  | 附近居民点≤0.1mT |

## 3.5  环境风险分析及风险防范措施

本工程生产原料为风能，产品为电力，主要生成过程为风机叶轮在风力作用下转动，通过齿轮箱把低速变为高速，并带动发电机转动，产生电能，生产运行过程中不涉及危险化学物质及有毒、有害气体，生产场所属于非重大危险源，其主要环境风险为外界自然环境对工程区安全生产的危害(如洪水等)。

风力发电机组等设备，在事故情况下检修，需要将发电机油排出检修，产生油污染。因此，应设置事故贮油池，可使设备在发生事故时，污油排入事故贮油池，从而避免事故废油对外部环境的不良影响，产生废油经集中收集后交由具有资质的单位处置。

## 3.6 建设项目环境保护措施的技术、经济论证结果

### 3.6.1 生态环境影响减缓措施

根据工程建设特点，结合该区自然环境特征，生态防护重点是工程的建设造成风沙对工程区及周边环境的影响。

(1) 强化施工管理，努力增强施工人员的环境保护意识，杜绝因对施工人员的流动管理不善及作业方式不合理而产生对植被和土地资源的人为影响和破坏。

(2) 施工期间，应划定施工区域界限，在保证施工顺利进行的前提下，严格控制施工人员和施工机械的活动范围；减少施工作业面和动土面积以减小开挖土方量，实现挖填平衡，不产生弃土，以最大限度地降低工程开挖造成的水土流失。

(3) 合理安排施工时间及工序，基础及缆沟开挖应避开大风天气及雨季，即时进行土方回填和处置，降低土壤受风蚀、水蚀的影响程度。

(4) 丘陵荒漠是风力、水力侵蚀和气候变迁的结果，其砂砾石层现阶段对于减轻戈壁风蚀有重要作用，故以施工后在作业带内恢复砾石层为主要治理措施，防治因开挖挠动引起的风沙危害。可采取基础及缆沟开挖过程中，将表面及开挖出的砾石另行堆置，作为铺压材料，回填时采用机械或人工对填土表面平整夯实后铺压砾石层。

(5) 废弃渣土要集中放在低凹、坑地，及时用于施工道路的修筑，施工垃圾应及时清运至三塘湖生活垃圾填埋场统一处理。

(6) 施工期内人员、机械、营地等应严格按设计要求，严禁随意扩大挠动范围，降低对植被和土体结构的影响。

(7) 旱生植被在防风固沙，减轻地表风蚀和水土流失等方面起着重要的作用，是当地生态环境和农业生产条件不被恶化的主要原因，故在升压站设计中应考虑根据因地制宜，适地栽种的原则配合适宜的绿化植被，可选择耐旱、耐瘠薄、抗逆性强及防风、固沙效果好的植物，防治工程区水土流失。

(8) 在设计中，合理规划，减少临时施工占地。施工便道少占地，有固定路线，不要随意向两边拓展，或单另开道。

(9) 工程施工过程中和施工结束后，及时对施工场地进行平整和修缮，采取水土保持措施，防治新增水土流失。

### 3.6.2  环境空气影响减缓措施

3.6.2.1  施工期废气影响减缓措施

本工程所在区域地面植被稀薄，在开发建设之前的风沙就较大。工程施工过程中地面扰动较大，当地多风，在不采取任何防尘措施条件下，受力作用影响，扬尘的影响范围加大。

施工车辆废气具有流动性的特点，污染物排放量小；工程施工过程中在车辆行驶路面及挖方堆体表面实施洒水抑尘措施，可使扬尘量减少70%，施工道路及场地拟采取洒水抑尘措施，是当今普遍采用的抑制施工扬尘的有效措施；施工土方倒运车辆采取篷布加盖措施，也可大幅度的减小运输车辆产生的扬尘，采取以上措施后，工程施工对周围环境不会造成大的影响。

3.6.2.2 运营期废气影响减缓措施

本工程运营期无废气污染源，生产综合楼的食堂中有少量废气(油烟)排放。

(1) 工程冬季采用电热设施取暖，避免冬季取暖用煤燃烧排放大污染物对区域环境空气质量的影响。

(2) 风电场职工生活的燃料为液化气(清洁能源)，其含硫量低，烟尘排放量少。

### 3.6.3  声环境影响减缓措施

3.6.3.1  施工期噪声影响减缓措施

施工期噪声主要为施工机械设备所产生的作业噪声，如推土机、载重汽车、挖掘机、混凝土搅拌机和振捣器等。施工过程拟采取措施：

(1) 选择低噪声和运行状况良好的施工设备；

(2) 施工过程中基础开挖、风机吊装等活动均选择在昼间进行；

(3) 现场作业人员要求佩戴耳罩，设专门的隔声效果较好的休息室，采用定时轮岗制度以减少具体的工作人员接触高噪声设备的时间。

本工程施工活动主要安排在昼间，风电场场址周围十公里无居民点和其它企业，施工噪声对周围环境影响轻微。

3.6.3.2  运营期噪声影响减缓措施

运营期噪声主要来源于风力机(风力机运转时即产生噪声)，拟采取措施：

(1) 设备选择中，采用低噪音的风力发电设备，使风力机运行时产生的噪声较小；

(2) 定期检修风机转动连接处，使其处于良好运行状态；

(3) 工作、生活区采用隔声材料；

风电场场址周围十公里无居民点和其它企业，风机噪声对周围环境影响轻微。

### 3.6.4  水环境保护措施

本工程建成后，废水主要来自员工及相应配套公建的日常生活性废水。通过设地埋式生活污水一体化处理设施，经处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)二级标准，夏季用于站址绿化，冬季贮存，无外排废水。对于餐厅等公建的含油、含渣废水必须经隔油隔渣池处理后再排入地埋式生活污水处理设施处。因此，对周围区域地下水环境影响较小。

本工程建筑物地基为钢筋混凝土基础，事故油池为地下钢筋混凝土结构。工程所在区域的场地土对混凝土结构、钢筋混凝土结构中的钢筋及钢结构均具中等腐蚀性，采取防腐处理后，不会对风电场区域地下水产生影响。

### 3.6.5  固体废物污染防治措施

对于工程区排放的生活垃圾设立定点的垃圾点，对各种垃圾进行分类处理，并做到及时清运，避免造成垃圾二次污染。

在升压站内建设变压器事故贮油池，使变压器在发生事故时，壳体内的油经过铸铁管排入事故贮油池，避免事故废油对外部环境的影响。产生废油经集中收集后交由具有资质的单位处置。

### 3.6.6  道路施工环保措施

(1) 施工要统筹工程实施临时用地，加强科学指导；监理单位要加强对施工过程中占地情况的监督，督促施工单位落实土地保护措施。在组织交工验收时，应对土地利用和恢复情况进行全面检查。

(2) 施工单位要严格控制临时用地面积，施工便道、各种料场要根据工程进度统筹考虑。

(3) 加强工程的环境保护监理工作，并将其包括环境监理在内的监理权力的内容明确通告施工单位。

(4) 施工中要保护好荒漠植被区的植被，施工便道等要避开植被生长较好的区域，施工人员不得破坏任何植被。

(5) 完善路基边坡和护坡道的防护设计，减少水土流失的影响。

(6) 临时建筑宜选址在无植被区，施工机械及人员行走路线也应避开植被区。

(7) 施工后期对施工迹地进行适当平整，保持一定粗糙度，以利于植被恢复。

## 3.7 建设项目对环境影响的经济损益分析结果

本工程污染物减排的环保工程，工程实施后每年可节约标准煤约24.24万t，节水约56.04万m3，同时又减少了废气、固体废物的排放。

工程实施对区域污染物排放量的削减、环境质量的改善或保护成果目前尚无法用货币化进行准确衡量或表示，但工程为可再生能源的利用，直接带来的环境效益表现为区域能源消耗的减少量和污染物的减排量，评价将其折算为上网点量进行分析，工程年平均上网电量51346.8万kW·h。本工程按发改价格[2009]1906 号《国家发展改革委关于完善风力发电上网电价政策的通知》Ⅲ 类资源区风电标杆上网电价0.58元/kWh测算，计算期内发电收入总额为604557.2 万元。

## 3.8  建设单位拟采取的环境监测计划及环境管理制度

3.8.1 施工期

施工期环境监测计划，见表3。

表 3                    施工期环境监测计划

| 环境要素 | 监测点位 | 监测项目 | 监测时间及频率 | 实施机构 | 监督机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 施工现场 场界 | TSP | 随时监察 | 哈密地区环境监测站 | 十三师环保局 |
| 声环境 |  | 施工噪声 | 施工期监测1次，连续监测2天，昼夜各1次 |  |  |
| 水环境 |  | 施工废水 | 随时监察 |  |  |

3.8.2 运行期

本工程建成后排放的各类污染物、环境噪声的测试；各类样品的采集、保存、处理的技术规范；污染物的监测采样及分析方法、监测数据的处理，监测结果的表示及监测仪器仪表精度要求等，均应执行国家标准和有关规定的要求执行。

本工程污染源监测包括废水、噪声和固体废物等内容。

1) 废水监测

本工程的废水主要为生活污水，在污水处理设施的进出口设采样点进行采样监测，每年至少二次。废水监测点、监测因子、频率和分析方法，见表4。

2) 噪声监测

噪声监测分为场区噪声监测。对风电场区噪声进行监测，保证场区环境噪声满足《风电场噪声限值及测量方法》(DL/T 1084-2008)4类区域噪声限值，对场区噪声监测每年至少二次。噪声监测点、监测项目、监测频率和监测点位置见表4。

3) 电磁环境监测

电磁环境监测点可布置在站内、厂界。本工程建成投运后第一年内结合环境保护竣工验收监测一次。监测项目和监测方法，见表4。

表4                  本工程污染源监测工作一览表

| 类型 | 监测点位置 | 监测项目 | 建议监测频率 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水处理设施进出口 | 废水量、BOD5、CODcr、油类、氨氮、悬浮物、pH | 每半年一次 | GB8978-1996 二级 |
| 噪声 | 风电场边界 | 等效连续A声级 | 每半年一次 | DL/T 1084-2008 4类区域 |
| 电磁环境 | 升压站 | 工频电场强度、 工频磁感应强度 | 每半年一次 | HJ/T24—1998 |
|  |  | 无线电干扰 |  | GB15707-1995 |

本工程建成后，公司应确定一名主管领导分管环保工作，成立环境管理机构(如设立安全环保科)，设置专职环保人员一名，组织开展企业的日常环境管理工作。具体负责公司环境保护的日常管理和监督以及事故应急处理等工作，并保持同上级环保部门的联系，定时汇报情况，形成上下贯通的环境管理机构和网络，对出现的环境问题做出及时的反映和反馈。

# 4 公众参与

## 4.1 公开环境信息的次数、内容、方式

本次公众参与活动是在本评价报告编制开始阶段，采用在新疆生产建设兵团农十三师政务网上(Hhttp://www.btnsss.gov.cnH)对项目有关情况进行公告并收集处理意见的方式进行的。本工程环境影响评价信息第一次公示后，建设单位和评价单位未收到公众的反馈意见。第一次信息公示网站截图，见下图。

## 4.2 公众参与有效性分析

(1) 程序合法性分析

本工程公众参与调查过程严格按照《环境影响评价公众参与暂行办法》要求，在接受业主委托后七日内进行了第一次公示，形式采用网站公示。整个工作程序是合法的。

(2) 形式有效性分析

本次公众参与调查工作，主要形式为在公众网站刊登公告，形式是有效的。

(3) 对象代表性分析

本次公众参与调查范围涉及新疆生产建设兵团农十三师红山农场场部、红山农场居民。本次受调查公众具有较强的代表性。

# 5 环境影响评价结论

大唐哈密十三师三塘湖风电场20万千瓦项目位于新疆具有开发价值的九大风区之一的淖毛湖～三塘湖风区，在开发条件方面交通运输及上网条件都比较成熟，有利于三塘湖风电场的建设。本风电场项选址合理并且符合相关规划和产业政策。

本工程总装机容量为200MW，年平均上网电量51346.8万kW·h。按照火电煤耗(标准煤)每度电耗煤350g计算，每年可节约标准煤约27.24万t，减少烟尘排放量107.53t，SO2排放量499.29t，NO2排放量315.16t，CO2排放量75.14万t，可免除排污费约85.73万元/年(其中SO2约62.91万元/年、NO2约19.86万元/年，烟尘2.96万元/年)，此外，还可以节约用水约56.04万吨，减少灰渣排放约6.23万t，环境效益显著。

本工程的建设对哈密地区的产业结构调整及电网供电能力也起到了十分积极的促进作用，具有良好的社会效益。本工程污染物排放量较小，在当地环境容纳范围之内，属环保项目，将产生一定的经济效益和社会效益，在采取污染治理措施后，满足环境保护要求。从环保的角度看，本工程的建设是可行的。

# 6 联系方式

## 6.1建设单位及联系方式

建设单位：大唐新疆发电有限公司

联系人：王辉

联系电话：0902-6982794

传真：0902-6982794

邮编：839002

电子邮箱：995984973@qq.com

地址：新疆乌鲁木齐市昆仑路147号

## 6.2  承担环境影响评价的单位及联系方式

评价单位：新疆鼎耀工程咨询有限公司

联系人：李君

联系电话：0991-2699521

传真：0991-2625771

邮编：830001

电子邮箱：xjdyzx@163.com

地址：新疆乌鲁木齐市三道湾路100号

# Text boxes

自然风能

分变电站

总变电站

电  网

用户

风机涡轮

发电机