目      录

1.总论	1

1.1任务由来	1

1.2编制依据	1

1.3评价标准	5

1.4环境保护目标	8

2.工程分析	9

2.1工程概况	9

2.2项目建设内容	9

2.3公用辅助工程	10

2.4生产工艺流程及产污环节分析	10

2.5原辅材料及能源消耗清单	16

2.6主要原辅料的理化性质、毒理毒性	18

2.7主要生产设备	19

2.8本项目物料平衡	22

2.9本项目水平衡	26

2.10污染源强及污染物排放量分析	27

2.11污染物排放三本帐	32

3.污染防治措施评述	33

3.1废气防治措施评述	33

3.2废水防治措施评述	38

3.3固废防治措施评述	42

3.4噪声防治措施评述	44

3.5地下水防治措施评述	44

3.6环保措施投资	44

4结论与措施要求	46

4.1结论	46

4.2措施要求	48

1.总论

1.1任务由来

延锋安道拓（常熟）座椅机械部件有限公司是上海延锋江森座椅机械部件有限公司在常熟新设立的全资子公司。上海延锋江森座椅机械部件有限公司是延锋汽车饰件有限公司与江森自控（中国）投资有限公司于2013年在上海市浦东新区康桥工业区叠桥路451号创办的合资企业。

2015年，中国狭义乘用车产量突破2000万辆，预计未来5年内有超过30%的增量。考虑到上海等发达地区商务及制造成本不断提高的现实，延锋安道拓（常熟）座椅机械部件有限公司拟启动常熟生产基地的建设，扩大生产规模，形成以上海延锋江森座椅机械部件有限公司作为总部、研发中心以及调角器业务生产中心，常熟公司作为滑道业务板块、传动机构业务板块生产中心的全新格局，从常熟辐射全国，并逐步走向世界，完成上海延锋的整体战略布局。

因此为了满足市场需求及公司发展规划，延锋安道拓（常熟）座椅机械部件有限公司拟投资23亿元在常熟高新技术产业开发区黄浦江路以南、银河路以东新建年产汽车座椅滑道4200万件、汽车座椅传动件3000万件项目，项目占地约为253307平方米。目前该项目已取得常熟市发展和改革委员会的备案通知（常发改[2017]94号）

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关法律的规定，延锋安道拓（常熟）座椅机械部件有限公司委托江苏中瑞咨询有限公司就该公司新建年产汽车座椅滑道4200万件、汽车座椅传动件3000万件项目进行环境影响评价工作。江苏中瑞咨询有限公司接受委托后，通过实地勘察和对建设项目拟采用的生产工艺、排污特征和拟采用的污染防治措施分析、计算后，编制了本项目的环境影响报告表及工程分析、污染防治措施专题分析。

1.2编制依据

### 1.2.1环境保护法规

《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订）；

《中华人民共和国大气污染防治法》（2015年修订）；

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年修订）；

《中华人民共和国水污染防治法》（2008年2月28日）；

《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日）；

《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年修订）；

《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年9月1日修正，2012年7月1日施行）；

《产业结构调整指导目录》（2015年本）；

《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部令第33号，2015年3月修订，2015年6月1日起施行）；

《关于进一步加强工业节水工作的意见》（工信部节[2010]218号）；

《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号）；

《国家危险废物名录》（环境保护部令第39号，2016年8月1日起施行）；

《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险评价的通知》（环发[2012]77号）；

关于印发《重点区域大气污染防治“十二五”规划》的通知（环发[2012]130号）。

《太湖流域管理条例》（2011年8月24日国务院第169次常务会议通过，2011年11月1日起施行）；

关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知（环发[2014]197号）；

《江苏省环境保护条例》（2004年12月17日江苏省第十届人民代表大会常务委员会第十三次会议修订，2005年1月1日起施行）；

《江苏省节能减排工作实施意见》（苏政办发[2007]63号）；

《省政府办公厅转发省环保厅等部门关于加强全省各级各类开发区环境基础设施建设意见的通知》（苏政办发[2007]115号）；

《省政府办公厅转发省环保厅省发展改革委关于明确建设项目环境影响评价等审批权限意见的通知》（苏政办发[2005]93号）；

《江苏省危险废物管理暂行办法》（1997年12月15日修正）；

《关于加强建设项目环评文件固体废物内容编制的通知》（苏环办[2013]283号）；

《关于对执行加强危险废物监管工作意见中有关事项的复函》（苏环函[2013]84号）；

《关于切实加强危险废物监管工作的意见》（苏环规[2012]2号）；

《江苏省环境空气质量功能区划分》（江苏省环境保护局,1998年6月）；

《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境保护局苏环控[1997]122号）；

《关于开展危险废物交换和转移的实施意见》（苏环控[1998]122号，江苏省环境保护局）；

《江苏省地表水(环境)功能区划》（江苏省人民政府，2003年3月）；

《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2013年修订）；

《省政府关于印发推进环境保护工作若干政策措施的通知》（苏政发[2006]92号）；

《江苏省长江水污染防治条例》（2012年1月12日江苏省第十一届人民代表大会常务委员会第二十六次会议修订，2012年2月1日起施行）；

《省政府关于印发江苏省太湖水污染治理工作方案的通知》(苏政发[2007]97号)；

《江苏省太湖水污染防治条例》（2012年修订）；

《省政府关于加快推进新型工业化的意见》（苏政发[2006]155号）；

《关于切实做好建设项目管理工作的通知》（苏环管[2006]98号）；

《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发[2013]113号）；

《关于落实省大气污染防治行动计划实施方案严格环境影响评价准入的通知》（苏环办[2014]104号）；

《关于印发江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南的通知》（苏环办[2014]128号）；

《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办[2014]148号）；

《关于印发苏州市调整淘汰部分落后生产工艺装备和产品指导意见的通知》（苏府[2006]125号）；

《苏州市产业发展导向目录》（2007年版）；

《苏州市节约用水条例》（2010年3月22日起施行）；

《江苏省政府关于加快推进工业结构调整和优化升级的实施意见》（苏政发[2009]69号）；

《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》（2008年1月9日江苏省第十届人民代表大会常务委员会第三十五次会议通过）；

《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办[2011]71号）；

《市政府关于进一步加强再生资源回收利用管理工作的实施意见》（苏府[2010]124号）。

### 1.2.2采用评价技术导则的名称及标准号

《环境影响评价技术导则  总纲》（HJ 2.1-2016），环境保护部2016年12月8日发布，2017年1月1日实施；

《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2－2008），环境保护部2008年12月31日发布，2009年4月1日实施；

《环境影响评价技术导则  地面水环境》（HJ/T 2.3－1993），国家环境保护局1993年9月18日发布，1994年4月1日实施；

《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4－2009），环境保护部2009年12月23日发布，2010年4月1日实施；

《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610－2016），环境保护部2016年1月7日发布，2016年1月7日实施；

《环境影响评价技术导则  生态环境》（HJ19-2011），环境保护部2011年4月8日发布，2011年9月1日实施；

《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ 2035-2013）。

### 1.2.3有关文件及资料

项目申请报告；

常熟市发展和改革委员会《关于延锋安道拓（常熟）座椅机械部件有限公司新建年产汽车座椅滑道4200万件、汽车座椅传动件3000万件项目备案的通知》（常发改[2017]94号）；

企业提供的相关资料。

1.3评价标准

### 1.3.1环境质量标准

⑴大气

本项目位于常熟高新技术产业开发区，所在地为环境空气规划为二类区，周围空气中的SO2、NO2、PM10浓度执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，非甲烷总烃小时浓度参照由中国环境科学出版社出版的国家环境保护局科技标准司的《大气污染物综合排放标准详解》，具体标准限值见表1.3.1-1。

表1.3.1-1  环境空气质量标准

| 污染物 名称 | 浓度限值(mg/Nm3) | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
|  | 1小时平均 | 日平均 | 一次值 |  |
| SO2 | 0.5 | 0.15 | / | 《环境空气质量标准》 （GB3095－2012）二级标准 |
| NO2 | 0.2 | 0.08 | / |  |
| PM10 | / | 0.15 | / |  |
| 非甲烷总烃 | / | / | 2.0 | 《大气污染物综合排放标准详解》 |

⑵地表水

依据《江苏省地表水（环境）功能区划》，项目所在地白茆塘执行《地面水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类，具体标准限值见表1.3.1-2。

表1.3.1-2  地表水环境质量标准

| 污染物名称 | 标准值（mg/L） | 依据 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6～9 | 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅳ类 |
| CODcr | ≤30 |  |
| DO | ≥3 |  |
| BOD5 | ≤6 |  |
| 氨氮 | ≤1.5 |  |
| 总磷 | ≤0.3 |  |
| 石油类 | ≤0.5 |  |
| 悬浮物 | ≤60 | 水利部SL63-94（试行） |

⑶声环境

本项目位于常熟高新技术产业开发区，声环境功能为3类区，项目地南侧、西侧厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，厂区北侧、东侧分别为黄浦江路和银海路，北侧、东侧厂界执行4a类标准，具体标准值见表1.3.1-3。

表1.3.1-3 声环境质量标准（dB(A)）

| 类别 | 等效声级LeqdB（A） | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 南、西厂界 | 65 | 55 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类 |
| 北、东厂界 | 70 | 55 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类 |

### 1.3.2排放标准

⑴废气

本项目生产过程中有组织排放的焊尘、非甲烷总烃、烟尘、SO2、NOx废气、无组织排放甲苯、二甲苯等废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准，具体限值见表1.3.2-1。

表1.3.2-1  大气污染物排放标准

| 污染物名称 | 最高允许 排放浓度 （mg/Nm3） | 最高允许排放速率 | 无组织排放监控 浓度限值(mg/Nm3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 烟囱高度（m） | 排放速率 （kg/h） |  |  |
| 颗粒物（焊尘、烟尘） | 120 | 15 | 3.5 | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 非甲烷总烃 | 120 | 15 | 10 | 4.0 |  |
| SO2 | 550 | 15 | 2.6 | 0.4 |  |
| NOx | 240 | 15 | 0.77 | 0.12 |  |
| 甲苯 | / | / | / | 2.4 |  |
| 二甲苯 | / | / | / | 1.2 |  |

厂内食堂设12个灶头，油烟排放标准执行《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》中的大型标准，排放油烟≤2.0mg/m3，净化率≥85%，具体见表1.3.2-2。

表1.3.2-2 饮食业油烟排放标准

| 规模 | 大型 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| 基准灶头数 | ≥6 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） |
| 对应灶头总功率103J/h | ≥10 |  |
| 对应排气罩灶面总投影面积(m2) | ≥6.6 |  |
| 最高允许排放浓度(mg/m3) | 2.0 |  |
| 净化设施最低去除率(％) | 85 |  |

⑵废水

本项目所在地为常熟高新技术产业开发区，项目建成后产生的生产废水经厂区污水站预处理后与生活污水一起接管排入凯发新泉水务（常熟）有限公司处理，废水排放执行凯发新泉水务（常熟）有限公司接管标准；污水处理厂尾水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，其中COD、氨氮、总磷执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2007）表1中污水处理厂Ⅱ标准，具体标准限值见表1.3.2-3。

表1.3.2-3 水污染物排放限值

| 污染物 | pH | COD | SS | 氨氮 | 总磷 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 凯发新泉水务（常熟）有限公司接管标准 | 6～9 | 500 | 400 | 40 | 5 | 20 |
| 污水处理厂尾水排放标准 | 6～9 | 57.5 | 55 | 5（8） | 0.5 | 1 |

注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

⑶噪声

本项目位于常熟高新技术产业开发区，项目所在地南、西厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，北、东厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，具体标准值见表1.3.2-4。

表1.3.2-4 工业企业厂界环境噪声排放标准（dB(A)）

| 类别 | 昼间dB(A) | 夜间dB(A) | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南、西界 | ≤65 | ≤55 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 北、东厂界 | ≤70 | ≤55 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准 |

1.4环境保护目标

本项目主要环境保护目标见表1.4。

表1.4  主要环境保护目标

| 环境要素 | 环境保护对象名称 | 方位 | 距离(m) | 规模 | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 企业服务中心 | 西北 | 1000 | 约100人 | 《环境空气质量标准》中二级标准 |
|  | 金狮薇尼诗花园 | 西北 | 2400 | 约700人 |  |
|  | 庐山新村 | 西北 | 1500 | 约1200人 |  |
|  | 珠泾新村 | 西北 | 2300 | 约1000人 |  |
|  | 三一荣域 | 西北 | 2500 | 约1800人 |  |
|  | 溪沿村 | 西南 | 2500 | 约700人 |  |
|  | 常昆花园 | 南 | 1700 | 约900人 |  |
| 水环境 | 白茆塘 | 北 | 2000 | 中河 | 《地表水环境质量标准》IV类标准 |
|  | 大滃 | 南 | 5 | 小河 |  |
| 噪声 | 厂界外一米 | 《声环境质量标准》3类标准 |
| 生态环境 | 沙家浜-昆承湖重要湿地 | 西 | 5800 | / | 《江苏省生态红线区域保护规划》 |

2.工程分析

2.1工程概况

项目名称：新建年产汽车座椅滑道4200万件、汽车座椅传动件3000万件项目；

建设单位：延锋安道拓（常熟）座椅机械部件有限公司；

建设地点：常熟高新技术产业开发区黄浦江路以南、银河路以东；

法定代表人：茅海峰；

投资总额：23亿元，其中环保投资1190万元，占投资总额的0.5%；

占地面积：253307平方米；

工作人数：本项目新增2198人；

工作时数：年工作日为350天，10.75时/班，实行两班制；

项目地理位置图见附图1，常熟高新技术产业开发区规划图见附图2，项目周边概况图见附图3，厂区平面布置图见附图4，常熟生态红线区域保护规划图见附图5。

2.2项目建设内容

⑴主体工程

本项目主体工程具体见表2.2-1。

表2.2-1 本项目新建主体工程

| 序号 | 建筑物名称 | 占地面积（m2） | 建筑面积（m2） | 耐火等级 | 层数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 联合厂房一 | 87646 | 90800 | 二级 | 1 |
| 2 | 联合厂房二 | 28887 | 27016 | 二级 | 1 |
| 3 | 综合楼 | 2358 | 7135 | 二级 | 3 |
| 4 | 20KV开关站 | 897 | 1572 | 二级 | 地下1层、地上1层 |
| 5 | 化学品库 | 949 | 949 | 二级 | 1层 |
| 6 | 废水处理站 | 1142 | 1142 | 二级 | 1层 |
| 7 | 消防泵房 | 308 | 308 | 二级 | 1层 |
| 8 | 门卫一 | 88 | 88 | 二级 | 1层 |
| 9 | 门卫二 | 127 | 127 | 二级 | 1层 |
| 10 | 门卫三 | 143 | 143 | 二级 | 1层 |
|  | 合计 | 122600 | 129335 | / | / |

⑵产品方案

本项目产品方案见表2.2-2。

表2.2-2 本项目产品方案

| 序号 | 项目名称 | 产品名称 | 产品规格 | 设计产能 | 年运行时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 联合厂房1 | 汽车座椅滑道 | 长度50-700mm | 4200万件/年 | 7525 |
| 2 | 联合厂房1 | 汽车座椅传动件 | 无统一规格 | 3000万件/年 | 7525 |

2.3公用辅助工程

本项目公用辅助工程情况见表2.3-1。

表2.3-1 本项目公用辅助工程情况表

| 类别 | 建设名称 | 设计能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 贮运工程 | 原料仓库 | 6804m2 | 新建 |
|  | 成品仓库 | 6804m2 | 新建 |
|  | 化学品仓库 | 500m2 | 新建 |
| 公用工程 | 给水 | 自来水 | 225478t/a | 供给来自给水管网 |
|  |  | 纯水 | 10t/h | 两级RO膜反渗透 |
|  | 排水 | 生活污水 | 61544t/a | 直接接管至开发区管网 |
|  |  | 工艺废水 | 77761t/a | 经预处理后与生活污水一起接管至开发区管网 |
|  | 供电 | 2959.25万kwh/a | 市政电网 |
|  | 压缩空气 | 200m3/min | 5用2备空压机，每台40m3/min |
| 环保工程 | 废气处理 | 8台湿式除尘器设备、2套热回收式热力焚烧系统、1个水洗塔、1套食堂油烟净化装置 | 新增13个排气筒 |
|  | 废水处理 | 处理能力为12t/h的物化+生化处理站 | 接管处理 |
|  | 固废处理 | 180m2一般固废仓库、216m2危废仓库 | 合理处置 |
|  | 噪声治理 | 选用低噪声设备、厂内合理布置并建立绿化隔离带 | / |
| 冷却系统 | 循环冷却系统 | 70t/h | 新建 |
|  | 冷冻系统 | 150t/h | 新建 |
| 应急系统 | 事故应急池 | 250m3 | 新建 |

2.4生产工艺流程及产污环节分析

一、汽车座椅滑道生产工艺流程：

本项目汽车座椅滑道生产工艺流程图见图2.4-1：

1、剪板、冲压：钢材卷板料进场后，先开卷，使用冲床将上轨卷料裁切成需要的尺寸，将上轨经折弯冲孔等工序冲压成轨，再使用冲床将下轨卷帘裁切成需要的尺寸，将下轨经折弯冲孔等工序冲压成轨。剪板和冲压工艺会产生废钢料由建设单位统一收集后外售处理。

2、激光焊、凸焊、弧焊：先将滑轨安装支架与上下轨铆接，再使用激光焊接机、凸焊机、弧焊机等焊接设备，将滑轨安装支架与上下轨通过焊接固定。焊接产生的焊尘经集气罩收集，通过8台湿式除尘器处理后由8个15m高的1-8#排气筒排放。

3、预清洗、脱脂：本项目设置两条电泳生产线。首先通过水温约50℃的热水洗，再采用脱脂剂、表面活性剂对工件进行预脱脂、主脱脂（浸）和主脱脂（喷）三道脱脂除油处理。本工段所用的脱脂剂中主要成分为氢氧化钠、氢氧化钾，表面活性剂中主要成分为脂肪醇聚醚和乙二醇，两种物料均不含氮、磷物质。

4、水洗、纯水洗：脱脂洗之后先采用两道水洗，再采用一道纯水洗，其中纯水洗废水溢流回用至第二道水洗，第二道水洗废水再溢流回用至第一道水洗，再溢流到预清洗，最后废水W1从预清洗槽排至厂区污水处理站。

5、转化膜处理、纯水洗：为增强涂装工艺的结合力和耐腐性能，需对工件表面进行转化膜处理，其耐蚀性强，与涂层之间结合力好。所使用的氧化硅烷剂、硅烷添加剂、硅烷调节剂均为无磷试剂。转化膜处理后再经三道纯水洗过程。其中第三道纯水洗废水溢流回用至第二道，第二道纯水洗废水再溢流回用至第一道，最后纯水洗废水W2从第一道纯水洗水槽排至厂区污水处理站。

6、电泳、超滤洗：将清洗过的工件放入电泳槽中进行电泳处理。电泳液主要成分为树脂、颜料浆、pH调节剂、有机溶剂等，电泳液循环使用不外排。电泳后的工件经过三道超滤洗之后进烘烤炉烘烤，其中第三道超滤清洗水溢流回用至第二道，第二道超滤洗水再溢流回用至第一道，最后超滤洗废水W3从第一道超滤洗水槽排至厂区污水处理站。烘烤过程产生的有机废气经过2套热回收式热力焚烧系统燃烧处理后分别通过9#、10#排气筒高空排放，燃烧产生热量部分供电泳废气预热使用，另外的热量再通过余热回收热交换器供前处理清洗水的加热使用。

7、装配、总成检验、包装入库：使用装配设备，将滑道锁止片等零配件进行装配，装配过程中需涂抹油脂，擦去多余的废油脂将作为危废委外处置。最后经总成检验合格后，成品包装入库。如检验过程中发现工件表面会有边角等的微小凹坑或不光整，建设单位会在车间装配线工段采用人工补漆的方式对工件微小缺陷处进行补漆处理，年最大用漆量不超过1.7吨。由于本项目装配线数量多，产品种类复杂，每条线需要补漆返工的数量不稳定，且单个产品的补漆面积非常小，无法做到集中补漆，故补漆工段的少量挥发性物质将无组织排放。

二、滑道和传动件的生产中涉及锁止片和齿轮这两个零件的加工需进行热处理，因此本项目设置热处理线生产工艺流程如图2.4-2所示：

图2.4-2 本项目锁止片、齿轮热处理生产线生产工艺流程图

1、精冲：钢材卷料进场，先开卷较平，再经过精冲冲压，产生的废钢料由建设单位统一收集后外售处理。精冲模具自制过程产生废切削液，生产线的维修过程中也会产生废切削液，废切削液产生量约为10t/a将由建设单位统一收集后作为危废委托有资质单位处置。

2、前清洗：部分零部件为满足刚度要求，需在装配前进行渗碳热处理。首先先上料，采用脱脂剂对工件进行前清洗。脱脂剂主要成分为氢氧化钠、氢氧化钾，不含氮、磷物质。

3、渗碳：将工件放在增碳的活性介质中并保温使工件的表面为碳所饱和而获得一定厚度的高碳层的工艺过程，渗碳温度一般为800～900℃，渗碳1-2小时，本项目使用天然气进行加热，渗碳过程采用吸热式气氛和丙烷气体，其中吸热式气氛由天然气和空气经含镍催化剂裂解而成，主要成分为CO 20%、H240%、N240%，丙烷气用来产生渗碳作用。产生含镍废催化剂0.6t/a将作为危废委托有资质单位处置。多余的丙烷废气经长明火焚烧处理后与天然气燃烧废气一起由11#排气筒高空排放。

4、淬火：经过加热后的工件用淬火油进行淬火冷却，以便提高工件的强度和硬度。为防止淬火油挥发，将淬火装置四周采用冷却水冷却处理，使淬火油温度始终保持在50-80℃之间，极少量挥发的有机废气将与丙烷废气一起抽至长明火焚烧处理后通过11#排气筒高空排放。

5、后清洗：淬火后工件表面沾有大量的油污，采用脱脂剂对其进行后清洗操作。脱脂剂与前清洗采用的清洗剂相同。因前后清洗过程中会产生泡沫，且有油污逸散的气味，因此建设单位拟将前后清洗槽的上方设置集气罩将逸散气体经集气罩收集后统一汇集至1套水洗塔洗涤后由12#排气筒高空排放。

6、回火：工件淬火清洗后，放入回火炉，在180℃温度下保温2小时以消除工件应力，提高韧性。该工序使用天然气加热，天然气燃烧废气和渗碳尾气一起经11#排气筒高空排放。

7、防锈、烘干：回火处理后再将工件浸入含水的防锈液中防锈处理、再烘干。

8、去毛刺、清洗、烘干：根据工艺要求部分零件需进行去毛刺处理，去毛刺过程采用水涡流去毛刺设备，在设备中补加研磨液，因此去毛刺过程无粉尘产生。去毛刺结束后再采用喷淋水对工件进行清洗，水槽加热温度约为65℃，采用电加热装置，研磨液主要成分为十二烷基苯磺酸钠、硼酸、烷基酚聚氧乙烯醚、去离子水，不含氮、磷物质，水涡流废水将排至厂区污水处理站。经喷淋清洗的工件表面再经防锈处理后烘干即可。

三、汽车座椅传动件

本项目汽车座椅传动件生产工艺流程图见图2.4-3：

图2.4-3 本项目汽车座椅传动件生产工艺流程图

汽车座椅传动件的生产主要为装配，包括压铆钉、调节螺钉组装、垫片压装、锁止片、齿板行星齿轮安装、检测、自动加油脂、检测、自动打螺丝、贴标签、扭簧涂油脂、手工锁螺母、磨合，最后经功能测试、终检后打包。

2.5原辅材料及能源消耗清单

本项目主要原辅材料以及能源消耗情况见表2.5：

表2.5 本项目主要原辅料及能源消耗情况

| 类别 | 物料名称 | 主要成分、规格 | 年耗量t | 最大储存量t | 包装方式 | 来源及运输 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产主要原辅料 | 钢板 | 钢铁 | 62000 | 800 | 成卷 | 外购、汽运 |
|  | 支架板 | / | 8400万个 | 120万个 | 箱装 | 外购、汽运 |
|  | B板 | / | 4200万个 | 60万个 | 箱装 | 外购、汽运 |
|  | 丝杆 | / | 4200万个 | 60万个 | 箱装 | 外购、汽运 |
|  | 棘爪 | / | 4200万个 | 60万个 | 箱装 | 外购、汽运 |
|  | 保持架 | / | 17200万个 | 240万个 | 箱装 | 外购、汽运 |
|  | 钢球 | / | 50400万个 | 720万个 | 箱装 | 外购、汽运 |
|  | 弹簧 | / | 1000万个 | 16万个 | 箱装 | 外购、汽运 |
|  | 淬火油 | 矿物油和包括聚烯烃类异型高分子聚合物、醚羧酸聚合物盐以及抗氧化剂等 | 8 | 0.5 | 桶装 | 外购、汽运 |
|  | 树脂 | 树脂、增塑剂 | 780 | 5 | 桶装 | 外购、汽运 |
|  | 颜料浆 | 高岭土10-30%、乙二醇单丁醚7-13%、二丁基氧化锡3-7%、炭黑1-5% | 138 | 5 | 桶装 | 外购、汽运 |
|  | pH调节剂 | 醋酸20-30%、水70-80% | 15 | 2 | 桶装 | 外购、汽运 |
|  | 有机溶剂 | 乙二醇单丁醚50-100% | 40 | 2 | 桶装 | 外购、汽运 |
|  | 焊材 | 主要为锰、硅、铜等 | 16.8 | 1.4 | 桶装 | 外购、汽运 |
|  | 脱脂剂 | NaOH10-30%、KOH5-10% | 190 | 5 | 桶装 | 外购、汽运 |
|  | 表面活性剂 | 脂肪醇聚醚10-25%、乙二醇10-25% | 6 | 0.1 | 桶装 | 外购、汽运 |
|  | 氧化硅烷剂 | 有机硅烷＞10%、甲醇1-2.5% | 24 | 5 | 桶装 | 外购、汽运 |
|  | 硅烷调节剂 | 碳酸钠3-10% | 0.5 | 0.1 | 桶装 | 外购、汽运 |
|  | 硅烷添加剂 | 氟锆酸1-2.5% | 8 | 2 | 桶装 | 外购、汽运 |
|  | 防锈剂1 | 不含硝基和矿物油的浓缩液 | 3.5 | 0.2 | 桶装 | 外购、汽运 |
|  | 防锈剂2 | 小苏打15%、柠檬酸5%、葡萄糖20%、渗透剂（JFC脂肪醇聚氧乙烯醚）5%、分散剂（磺酸钠）15%、其余水 | 0.7 | 0.1 | 桶装 | 外购、汽运 |
|  | 研磨液 | 十二烷基苯磺酸钠15%、硼酸15%、烷基酚聚氧乙烯醚5%、其余去离子水 | 14 | 0.3 | 桶装 | 外购、汽运 |
|  | 切削液 | 有机醇胺、脂肪酸、精制矿物油、极压剂、界面活性剂、无机盐、防腐剂、非铁腐蚀抑制剂、香料、消泡剂、水分 | 12 | 0.04 | 桶装 | 外购、汽运 |
|  | 抓紧片 | / | 500万个 | 8万个 | 箱装 | 外购、汽运 |
|  | 拉紧片 | / | 500万个 | 8万个 | 箱装 | 外购、汽运 |
|  | 外壳 | / | 500万个 | 8万个 | 箱装 | 外购、汽运 |
|  | 固定件 | / | 500万个 | 8万个 | 箱装 | 外购、汽运 |
|  | 夹子 | / | 500万个 | 8万个 | 箱装 | 外购、汽运 |
|  | 马达 | / | 2500万个 | 140万个 | 箱装 | 外购、汽运 |
|  | 蜗杆 | / | 2500万根 | 35万根 | 箱装 | 外购、汽运 |
|  | 齿轮 | / | 2500万个 | 35万个 | 箱装 | 外购、汽运 |
|  | 盖板 | / | 2500万个 | 35万个 | 箱装 | 外购、汽运 |
|  | 铜寸套 | / | 2500万个 | 35万个 | 箱装 | 外购、汽运 |
|  | 外壳 | / | 2500万个 | 35万个 | 箱装 | 外购、汽运 |
|  | 润滑油1 | 主要为无机增稠添加剂的油类、含1-2.5%(四丙烯基)丁二酸-1,2-丙二醇单酯 | 140 | 11.9 | 桶装 | 外购、汽运 |
|  | 润滑油2 | 基础油80-90%、硬脂酸钙2-5%、四硼酸钙1-3%、添加剂7-12% | 280 | 23.8 | 桶装 | 外购、汽运 |
|  | 润滑油3 | 氢化-（1-癸烯四聚体与1-癸烯三聚体）50-70%、癸二酸二（2-乙基己基）酯1-10%、白色矿物油1-10%、N-苯基苯胺与2,4,4-三甲基戊烯的反应产物1-10%、2,5-二（叔-十二烷基二硫代）-1,3,4-噻二唑1-10% | 20 | 1.8 | 桶装 | 外购、汽运 |
|  | 润滑油4 | 加氢处理过的重环烷石油蒸馏液30-60%、溶剂精制重环烷蒸馏液（石油）10-30%、溶剂脱蜡重链烷石油蒸馏液＜10%、牛油烷基三乙基二胺油酸盐＜10%、氧化锌＜10% | 0.5 | 0.05 | 桶装 | 外购、汽运 |
|  | 自动喷漆液 | 二甲苯2-10%、丙酮20-40%、醋酸乙酯15-25%、丙烯酸树脂10-20%、二甲醚20-40%、色粉2-10%、甲苯20-30%、防白水2-10%、三甲苯2-10% | 1.7 | 1.0 | 瓶装 | 外购、汽运 |
| 能源 | 天然气 | / | 240万m3 | / | / | 开发区管道 |
|  | 新鲜水 | / | 225478t/a | / | / | 自来水管网 |
|  | 电 | / | 2959.25万kwh/a | / | / | 开发区电网 |

2.6主要原辅料的理化性质、毒理毒性

本项目所使用的主要原辅材料理化性质见表2.6：

表2.6 本项目所使用的主要原辅材料理化性质表

| 名称 | 理化特性 | 燃烧爆炸性 | 毒理毒性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 切削液 | 液体、相对密度：1.01，闪点：76℃，引燃温度：248℃ | 正常状况下稳定 | 慢性，避免食入、眼睛接触、皮肤接触需清洗干 |
| 脱脂剂 | 无色至微黄色液体，pH值＞12，密度为1.3g/cm3，完全可溶，不自燃 | / | 引起严重的皮肤灼伤，一起严重眼损伤，如吞下严重烧伤的口腔和喉咙，有消化道穿孔的危险 |
| 淬火油 | 深棕色液体，特有的典型气味，倾点：≤-22℃，沸点：约300℃，闪点：约165℃，不溶于水 | 爆炸范围：0.6-10.0Vol.% | / |
| 树脂 | 粘性液体，带有溶剂气味，比重：1.054，固体百分含量：36，pH值：6.3，蒸汽压：17.5mmHg,闪点：104℃ | 产品较稳定，不会发生危险反应 | / |
| 颜料浆 | 粘性液体，带有溶剂气味，比重：1.220，固体百分含量：46.18，蒸汽压：16.9mmHg | 产品较稳定，不会发生危险反应 | / |
| pH调节剂 | 液体，带有特有气味，比重：1.016，pH：1.0，蒸汽压力：16.9mmHg，水溶性：99.9%，闪点：98℃ | 产品通常稳定，但在极高温度和压力下会发生危险的反应 | 吞服有害，含一种可致不可逆的眼损害的物料，可能有腐蚀性，吸入蒸汽或气雾有害 |
| 有机溶剂 | 液体，沸点：＞37.78℃，相对密度：0.9，闪点：68℃ | 在干燥、凉爽、通风良好的区域储存与操作处置条件下稳定 | 吸入有害、食入有害，刺激口腔、咽喉和胃，与皮肤接触有害，对皮肤有刺激性，对眼睛有刺激性 |
| 氧化硅烷剂 | 无色至微黄色液体，有特征性气味，pH值10-11，密度：0.98-1.02g/cm3，完全可溶，不自燃 | / | 急性口服毒性，估计4121mg/kg，引起严重皮肤灼伤，引起严重眼损伤 |
| 硅烷添加剂 | 无色液体，pH值＜1，密度：1.00-1.04g/cm3，完全可溶，不自燃 | / | 急性口服毒性，估计＞2000mg/kg，易感人群可能引起皮肤刺激，易感人群可能会引起眼睛刺激 |
| 硅烷调节剂 | 无色液体，无气味，pH值：10.1-11.1，密度：1.01-1.05g/cm3，完全可溶，不自燃 | / | 易感人群可能引起皮肤刺激，易感人群可能会引起眼睛刺激 |
| 表面活性剂 | 无色液体、pH值：6.4-7.4，相对密度：约1.0，闪点：＞100℃ | 在推荐储存和操作条件下稳定 | / |
| 丙烷 | 无色无臭易燃易爆气体，在室温下加压易液化。熔点：-188℃、沸点：-42.1℃、密度：0.564g/ml（20℃）、闪点：-104℃ | 与空气混合，受热、明火可爆 | 低毒，大鼠LC50：658000mg/m3/4小时 |
| 润滑油1 | 透明糊状物，密度0.885g/cm3，独特气味，闪点：293℃，与水不相容或很难混合， | 稳定 | / |
| 润滑油2 | 黄褐色半固体，独特气味，密度0.93-0.97g/cm3，与水不相容或很难混合，本品不自燃、不爆炸 | / | / |
| 润滑油3 | 黄色糊状物，密度0.92g/cm3，不溶于水 | / | ＞5000mg/kg |
| 润滑油4 | 白色糊状物，有轻微气味，密度1.14g/cm3，闪点：＞200℃ | 稳定，不会产生危害的聚合反应 | ＞5000mg/kg |
| 防锈剂2 | 无色至淡黄色液体，沸点：100℃，比重：1.01-1.05，易溶于水，pH值：9-12，产品不会自燃 | 产品不具爆炸性 | / |
| 自动喷漆液 | 气溶胶，相对密度：0.8-1.0，闪点：＜0℃，不溶于水 | 原料一般不会爆炸，但混于空气中能引起爆炸 | 此产品不属于一般的有毒有害物质，但使用时按照一般的有毒有害物质处理即可，有刺激性 |
| 研磨液 | 白色或无色液体，有轻微气味，沸点：≥98℃，蒸汽压Pa20:3000以下，蒸发速度（乙酸丁酯=1）：＜1，密度：1.02±0.02，pH值：7-8，易溶于水 | / | ＞5000mg/kg |

2.7主要生产设备

本项目生产设备见表2.7：

表2.7 本项目生产设备表

| 序号 | 单元 | 设备或产线名称 | 数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Track滑道冲压 | GT Stamping Line滑轨冲压线 | 4 | 日本 |
| 2 | Track滑道冲压 | Blanking落料线 | 5 | 日本 |
| 3 | Track滑道冲压 | Track 3000 Stamping Line(CRH)滑轨冲压线 | 8 | 日本 |
| 4 | Track滑道冲压 | Track 2000A Stamping Line(CRH)滑轨冲压线 | 6 | 日本 |
| 5 | 精冲 | FineBlanking FB320 精冲 | 2 | 日本 |
| 6 | 精冲 | FineBlanking HFT7000fit精冲 | 2 | 日本 |
| 7 | 热处理 | Heat-treatment热处理 | 3 | 中国 |
| 8 | 热处理后道 | 去毛刺 | 2 | 中国 |
| 9 | 热处理后道 | 清洗机 | 2 | 中国 |
| 10 | Track滑道装配 | T-Gemini/Z2/GTA Gemini装配线 | 9 | 中国 |
| 11 | Track滑道装配 | T-GT Power Track Gemini电动装配线 | 7 | 中国 |
| 12 | Track滑道装配 | T-GT track pre assembly machine Gemini预装线 | 2 | 中国 |
| 13 | Track滑道装配 | T-Track 2000A(CRH) 滑轨2000装配线 | 9 | 中国 |
| 14 | Track滑道装配 | T- Track 2000 power Track 滑轨2000电动装配线 | 7 | 中国 |
| 15 | Track滑道装配 | T-track 2000 pre assembly machine滑轨2000预装线 | 8 | 中国 |
| 16 | Track滑道装配 | T-Track 3000/GTS assembly line 滑轨3000装配线 | 11 | 中国 |
| 17 | Track滑道装配 | T—Track 3000/GTS power track assembly line 滑轨3000电动装配线 | 6 | 中国 |
| 18 | Track滑道装配 | T-track 3000 pre assembly machine滑轨3000预装线 | 4 | 中国 |
| 19 | Track滑道装配 | HTA 3000 HTA3000装配线 | 4 | 中国 |
| 20 | Track滑道装配 | Track riveting/sub machine 滑轨及旋铆单机 | 70 | 中国 |
| 21 | Track滑道装配 | Project welding 凸焊机 | 17 | 中国 |
| 22 | Track滑道装配 | C- Latch-Pawl 棘爪装配线 | 4 | 中国 |
| 23 | Track滑道装配 | Track 2000 guide pin Laser welding 激光焊接机 | 8 | 中国 |
| 24 | Track滑道装配 | Track bracket laser welding 激光焊接机 | 17 | 中国 |
| 25 | Track滑道装配 | HTA 6.5&7.5 laser welding 激光焊接机 | 2 | 中国 |
| 26 | Track滑道装配 | Track MAG welding弧焊机 | 4 | 中国 |
| 27 | Track滑道电泳线 | E-Coating Line电泳线 | 2 | 中国 |
| 28 | VTA传动件 | A-HTA-2000 HTA装配线 | 2 | 中国 |
| 29 | VTA传动件 | A-HTA-JCI HTA装配线 | 1 | 中国 |
| 30 | VTA传动件 | A-VTA-TK TK电动马达线 | 2 | 中国 |
| 31 | VTA传动件 | A-VTA-DS DS垂直传动马达线 | 2 | 中国 |
| 32 | VTA传动件 | A-VTA-Hon13 HONDA2013垂直传动马达线 | 1 | 中国 |
| 33 | VTA传动件 | A-VTA-Hon08 HONDA2008垂直传动马达线 | 0 | 中国 |
| 34 | VTA传动件 | A-VTA-3.0/3.1(E2xx)G3.0 /G3.1垂直传动马达线 | 4 | 中国 |
| 35 | VTA传动件 | A-HA-2000M(G3 PUMP) MHA2000手动调高器 | 2 | 中国 |
| 36 | VTA传动件 | A-HA-3000M(G4 Pump) MHA3000手动调高器 | 3 | 中国 |
| 37 | VTA传动件 | A-Power Striker(E2LB) | 1 | 中国 |
| 38 | VTA传动件 | A-PHA-3000 (ref P12) PHA3000电动调高器 | 1 | 中国 |
| 39 | VTA传动件 | A-VTA-TA-R68 R68前提升马达线 | 1 | 中国 |
| 40 | VTA传动件 | A-VTA-CRH(L7/E84/Pl2) CRH垂直传动马达线 | 2 | 中国 |
| 41 | VTA传动件 | A- TILT-2000P TILT2000电动马达线 | 4 | 中国 |
| 42 | VTA传动件 | A-VTA-unibody unibody垂直传动马达线 | 1 | 中国 |
| 43 | VTA传动件 | A-VTA-FF F-F电动马达线 | 1 | 中国 |
| 44 | VTA传动件 | L-Lock BR LOCK BR后靠背锁扣 | 1 | 中国 |
| 45 | VTA传动件 | L-Lock HV LOCK HV后靠背锁扣 | 2 | 中国 |
| 46 | VTA传动件 | L- Lock BR2 LOCK BR2后靠背锁扣 | 2 | 中国 |
| 47 | VTA传动件 | L-Lock 3000 LOCK 3000后靠背锁扣 | 1 | 中国 |
| 48 | VTA传动件 | L-Lock compact LOCK compact后靠背锁扣 | 1 | 中国 |
| 49 | VTA传动件 | L-Gen2-latch LATCH后靠背锁扣 | 1 | 中国 |
| 50 | VTA传动件 | LOCK BTP-V LOCK BTP后靠背锁扣 | 1 | 中国 |
| 51 | VTA传动件 | RTA 2000 motor (ref PHA 2000) RTA2000电动马达线 | 3 | 中国 |

2.8本项目物料平衡

1、本项目汽车座椅滑道生产物料平衡图见图2.8-1：

本项目汽车座椅滑道生产物料平衡表见表2.8-1所示：

表2.8-1 本项目汽车座椅滑道生产物料平衡表（t/a）

| 序号 | 入方 | 出方 |
| --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量 |  | 名称 | 数量 |
| 1 | 钢材 | 55000 | 产品 | 汽车座椅滑道 | 4200万件 |
| 2 | 焊材 | 16.8 | 废气 | G1焊尘 | 201.6 |
| 3 | 脱脂剂 | 142 |  | G2非甲烷总烃 | 78 |
| 4 | 表面活性剂 | 6 | 废水 | W1废水 | 37175 |
| 5 | 氧化硅烷剂 | 24 |  | W2废水 | 20556 |
| 6 | 硅烷添加剂 | 8 |  | W3废水 | 10850 |
| 7 | 硅烷调节剂 | 0.5 | 固废 | S1废钢料 | 2500 |
| 8 | 树脂 | 780 |  | S2焊渣 | 3 |
| 9 | 颜料浆 | 138 |  | S3废油脂 | 46 |
| 10 | pH调节剂 | 15 |  | 水蒸气 | 2920 |
| 11 | 有机溶剂 | 40 |  |  |  |
| 12 | 锁止片等零件 | / |  |  |  |
| 13 | 润滑油1 | 140 |  |  |  |
| 14 | 润滑油2 | 280 |  |  |  |
| 15 | 纯水 | 71501 |  |  |  |
| 合计 | 锁止片等零件+128091.3 | 汽车座椅滑道4200万件+74329.6 |

2、本项目锁止片、齿轮零件热处理线物料平衡图见图2.8-2，锁止片、齿轮零件热处理线生产物料平衡表见表2.8-2。

表2.8-2 本项目锁止片、齿轮零件热处理线生产物料平衡表（t/a）

| 序号 | 入方 | 出方 |
| --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量 |  | 名称 | 数量 |
| 1 | 钢板 | 7000 | 产品 | 锁止片、齿轮 | 6400万件 |
| 2 | 脱脂剂 | 48 | 废气 | G3非甲烷总烃 | 0.8 |
| 3 | 丙烷 | 53 | 废水 | W4废水 | 72 |
| 4 | 淬火油 | 8 |  | W5废水 | 108 |
| 5 | 防锈剂1 | 3.5 |  | W6废水 | 5500 |
| 6 | 防锈剂2 | 0.7 |  | 水蒸气 | 1520 |
| 7 | 水 | 7180 |  |  |  |
| 合计 | 14371.2 | 6400万件+7200.8 |

3、本项目汽车座椅传动件生产物料平衡图见图2.8-3，汽车座椅传动件生产物料平衡表见表2.8-3。

图2.8-3 本项目汽车座椅传动件生产物料平衡图（t/a）

表2.8-3 本项目汽车座椅传动件生产物料平衡表（t/a）

| 序号 | 入方 | 出方 |
| --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量 |  | 名称 | 数量 |
| 1 | 锁止片、齿轮等零件 | / | 产品 | 汽车座椅传动件 | 3000万件 |
| 2 | 润滑油3 | 20 | 固废 | S5废油脂 | 2 |
| 3 | 润滑油4 | 0.5 |  |  |  |
| 合计 | 锁止片、齿轮等零件+20.5 | 汽车座椅传动件3000万件+2 |

2.9本项目水平衡

本项目水平衡图见图2.9：

图2.9 本项目水平衡图（t/a）

2.10污染源强及污染物排放量分析

1、大气污染物产生及排放情况

⑴有组织废气

本项目有组织废气有：焊接废气（焊尘）、电泳线烘烤废气（非甲烷总烃）、渗碳和淬火废气（非甲烷总烃）；热处理线前清洗、后清洗产生的废气（非甲烷总烃）；电泳线烘烤、渗碳和回火工序产生的天然气燃烧废气（烟尘、SO2、NOx）、食堂油烟废气。

根据《环境统计手册》中的经验公式，天然气燃烧废气中各源强按表2.10-1中的系数进行计算，本项目天然气燃烧排放的烟气中各污染物的源强见表2.10-1。

表2.10-1  天然气燃烧排放的烟气中污染物源强统计表

| 内容 | 天然气燃烧废气 |
| --- | --- |
| 烟囱高度（m） | 15m |
| 烟囱数量 | 3根 |
| 燃料 | 天然气 |
| 源强计算公式 | 烟尘 | Q尘＝286.2×B/1000 式中：Q尘：烟尘排放量,（t/a） B：燃气量（106Nm3/a） 286.2：每燃烧106m3的天然气产生的烟尘的公斤数 |
|  | SO2 | QSO2＝630×B/1000 式中：QSO2：SO2排放量,（t/a） B：燃气量（106Nm3/a） 630：每燃烧106m3的天然气产生的SO2的公斤数 |
|  | NOx （以NO2计） | QNO2＝3400×B/1000 式中：QNO2：NO2排放量,（t/a） B：燃气量（106Nm3/a） 1920：每燃烧106m3的天然气产生的NO2的公斤数 |
| 项目 | 电泳线烘烤1 | 电泳线烘烤2 | 渗碳和回火 |
| 燃气量B（106Nm3/a） | 0.7 | 0.7 | 1.0 |
| 源强（t/a） | 烟尘 | 0.20 | 0.20 | 0.29 |
|  | SO2 | 0.44 | 0.44 | 0.63 |
|  | NOx | 2.38 | 2.38 | 3.40 |

本项目建成运行后食堂烹饪时产生油烟废气，食堂计划安装12个灶头，油烟净化装置配套油烟机风量以8000m3/h计，每天工作6小时，年工作350天，则油烟废气排放总量为1680万m3/a，经类比分析，油烟废气产生浓度10mg/m3，油烟产生量0.17t/a,油烟处理设施去除效率按85%计，则油烟排放浓度为1.8mg/m3达到《饮食业油烟排放标准》中规定的限值，具体详见表2.10-2。

表2.10-2  本项目有组织废气产生及排放状况

| 种类 | 污染源名称 | 编号 | 排气量（m3/h） | 污染物名称 | 产生状况 | 治理 措施 | 去除率（％） | 排放状况 | 执行标准 | 排放源参数 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 浓度（mg/m3） | 速率（kg/h） | 年产生量（t/a） |  |  | 浓度（mg/m3） | 速率（kg/h） | 年排放量（t/a） | 浓度（mg/m3） | 速率（kg/h） | 高度m | 直径m | 编号 |  |
| 生产废气 | 焊接 | G1 | 30000 | 焊尘 | 100 | 3 | 25.2 | 湿式除尘 | 85 | 15 | 0.45 | 3.78 | 120 | 3.5 | 15 | 0.8 | 1 | 连续 |
|  |  |  | 30000 | 焊尘 | 100 | 3 | 25.2 | 湿式除尘 | 85 | 15 | 0.45 | 3.78 | 120 | 3.5 | 15 | 0.8 | 2 |  |
|  |  |  | 30000 | 焊尘 | 100 | 3 | 25.2 | 湿式除尘 | 85 | 15 | 0.45 | 3.78 | 120 | 3.5 | 15 | 0.8 | 3 |  |
|  |  |  | 30000 | 焊尘 | 100 | 3 | 25.2 | 湿式除尘 | 85 | 15 | 0.45 | 3.78 | 120 | 3.5 | 15 | 0.8 | 4 |  |
|  |  |  | 30000 | 焊尘 | 100 | 3 | 25.2 | 湿式除尘 | 85 | 15 | 0.45 | 3.78 | 120 | 3.5 | 15 | 0.8 | 5 |  |
|  |  |  | 30000 | 焊尘 | 100 | 3 | 25.2 | 湿式除尘 | 85 | 15 | 0.45 | 3.78 | 120 | 3.5 | 15 | 0.8 | 6 |  |
|  |  |  | 30000 | 焊尘 | 100 | 3 | 25.2 | 湿式除尘 | 85 | 15 | 0.45 | 3.78 | 120 | 3.5 | 15 | 0.8 | 7 |  |
|  |  |  | 30000 | 焊尘 | 100 | 3 | 25.2 | 湿式除尘 | 85 | 15 | 0.45 | 3.78 | 120 | 3.5 | 15 | 0.8 | 8 |  |
|  | 电泳线烘烤 | G2 | 5000 | 烟尘 | 6 | 0.03 | 0.20 | 热回收式热力焚烧系统 | / | 6 | 0.03 | 0.20 | 120 | 3.5 | 15 | 0.8 | 9 | 连续 |
|  |  |  |  | SO2 | 12 | 0.06 | 0.44 |  | / | 12 | 0.06 | 0.44 | 550 | 2.6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | NOx | 64 | 0.32 | 2.38 |  | / | 64 | 0.32 | 2.38 | 240 | 0.77 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 1036 | 5.18 | 39 |  | 98 | 20 | 0.10 | 0.78 | 120 | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5000 | 烟尘 | 6 | 0.03 | 0.20 | 热回收式热力焚烧系统 | / | 6 | 0.03 | 0.20 | 120 | 3.5 | 15 | 0.8 | 10 | 连续 |
|  |  |  |  | SO2 | 12 | 0.06 | 0.44 |  | / | 12 | 0.06 | 0.44 | 550 | 2.6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | NOx | 64 | 0.32 | 2.38 |  | / | 64 | 0.32 | 2.38 | 240 | 0.77 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 1036 | 5.18 | 39 |  | 98 | 20 | 0.10 | 0.78 | 120 | 10 |  |  |  |  |
|  | 渗碳、淬火、回火 | G3 | 8000 | 烟尘 | 5 | 0.04 | 0.29 | / | / | 5 | 0.04 | 0.29 | 120 | 3.5 | 15 | 0.8 | 11 | 连续 |
|  |  |  |  | SO2 | 10 | 0.08 | 0.63 |  |  | 10 | 0.08 | 0.63 | 550 | 2.6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | NOx | 56 | 0.45 | 3.40 |  |  | 56 | 0.45 | 3.40 | 240 | 0.77 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 14 | 0.11 | 0.8 |  |  | 14 | 0.11 | 0.8 | 120 | 10 |  |  |  |  |
|  | 热处理前后清洗 | G4 | 5000 | 非甲烷总烃 | 22 | 0.11 | 0.8 | 水洗塔 | 75 | 6 | 0.03 | 0.2 | 120 | 10 | 15 | 0.5 | 12 | 连续 |
| 食堂废气 | 油烟 | / | 8000 | 油烟 | 0.08 | 0.17 | 0.11 | 油烟净化装置 | 85 | 1.8 | 0.014 | 0.03 | 2.0 | / | 15 | 0.5 | 13 | 间歇 |

根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求，两个以上的近距离排放同种气体的排气筒，若其距离小于其几何高度之和，应依次合并为等效排气筒。根据本项目建成后废气排放情况、排气筒之间的距离及高度应将相关排气筒按要求进行等效核算（即排气筒2#、3#等效为1根排气筒，4#、5#、6#、7#、8#等效为1根排气筒）。具体等效情况见表2.10-3。

表2.10-3  2-3#和4-8#排气筒等效排放情况

| 编号 | 污染物名称 | 总排气量m3/h | 等效高度m | 等效后排放情况 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 年排放量（t/a） | 浓度mg/m3 | 速率kg/h |
| 2-3#排气筒等效 | 焊尘 | 60000 | 15 | 15 | 0.9 | 7.56 | 120 | 3.5 |
| 4-8#排气筒等效 | 焊尘 | 120000 | 15 | 15 | 2.25 | 18.9 | 120 | 3.5 |

由表2.10-3可知，各个等效排气筒废气排放浓度、速率均可达标。

本项目无组织废气主要为生产车间未被完全收集的焊尘废气、补漆工段挥发的甲苯、二甲苯和非甲烷总烃废气以及化学品库区无组织挥发的有机废气。本项目无组织废气排放情况见表2.10-4。

表2.10-4 本项目无组织排放废气产生源强

| 污染源位置 | 污染物名称 | 年产生量(t/a) | 产生速率(kg/h) | 年排放量(t/a) | 排放速率（kg/h） | 执行标准(mg/m3) | 面源高度(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学品库 | 非甲烷总烃 | 0.23 | 0.031 | 0.23 | 0.031 | 4.0 | 15 |
| 生产车间 | 甲苯 | 0.43 | 0.057 | 0.43 | 0.057 | 2.4 | 10 |
|  | 二甲苯 | 0.10 | 0.013 | 0.10 | 0.013 | 1.2 | 10 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.68 | 0.090 | 0.68 | 0.090 | 4.0 | 10 |
|  | 焊尘 | 2.02 | 0.268 | 2.02 | 0.268 | 1.0 | 10 |

2、废水

本项目营运期生活用水按每人每天100L计，则本项目职工人数2198人，年工作天数350天，生活用水量为76930t/a；生活污水量按用水量的80%计，则职工生活污水量为61544t/a，该生活污水直接接管至开发区污水管网。生活污水中的污染物因子为COD、SS、氨氮、总磷。生产废水中W1脱脂废水37175t/a、W2转化膜清洗废水20556t/a、W3电泳后超滤洗废水10850t/a、W4和W5热处理前后清洗废水180t/a、W6水涡流清洗废水5500t/a、设备清洗废水3200t/a、废气处理装置废水300t/a将一起排至厂区污水站预处理后与生活污水一起接管排放。本项目水污染物产生和排放情况见表2.10-5：

表2.10-5  废水污染物产生和排放状况

| 废水来源 | 废水量t/a | 污染物名称 | 污染物产生量 | 治理措施 | 污染物排放量 | 总排口排放量 | 标准浓度限值（mg/L） | 排放方式与去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度（mg/L） | 产生量（t/a） |  | 废水量 （t/a） | 浓度（mg/L） | 排放量（t/a） | 浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |  |  |
| W1脱脂废水 | 37175 | COD | 4500 | 167.3 | 处理能力为12t/h的物化+生化污水处理系统 | 77761 | COD：350 SS：100 石油类：16 | COD：27.2 SS：7.8 石油类：1.24 | COD:394 SS：169 石油类：9 氨氮：18 总磷：2.2 | 废水量：139305 COD:54.9 SS：23.5 石油类：1.24 氨氮：2.5 总磷：0.31 | COD：≤500 SS：≤400 氨氮：≤40 总磷：≤5 石油类：≤20 | 连续/凯发新泉水务（常熟）有限公司 |
|  |  | SS | 500 | 18.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 | 200 | 7.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W2转化膜清洗废水 | 20556 | COD | 300 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SS | 100 | 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W3电泳后超滤洗废水 | 10850 | COD | 30000 | 325.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SS | 400 | 4.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W4/W5热处理前后清洗废水 | 180 | COD | 5000 | 0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SS | 200 | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 | 200 | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W6水涡流清洗废水 | 5500 | COD | 4000 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SS | 200 | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 | 150 | 0.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废气处理装置废水 | 300 | COD | 200 | 0.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SS | 100 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备清洗水 | 3200 | COD | 500 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SS | 400 | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生活污水 | 61544 | COD | 450 | 27.7 | 直接接管 | 61544 | 450 | 27.7 |  |  |  |  |
|  |  | SS | 250 | 15.7 |  |  | 250 | 15.7 |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 | 40 | 2.5 |  |  | 40 | 2.5 |  |  |  |  |
|  |  | 总磷 | 5 | 0.31 |  |  | 5 | 0.31 |  |  |  |  |
| 纯水制备废水 | 60200 | COD | 40 | 2.4 | / | / | / | / | / | 雨水管网 |
|  |  | SS | 40 | 2.4 |  |  |  |  |  |  |
| 循环冷却水 | 530 | COD | 40 | 0.02 | / | / | / | / | / |  |
|  |  | SS | 40 | 0.025 |  |  |  |  |  |  |

3、噪声

拟建项目主要噪声源见表2.10-6。

表2.10-6  噪声产生和排放情况

| 序号 | 设备名称 | 等效声级值dB（A） | 台数 | 所在车间（工段）名称 | 距最近厂界位置（m） | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空压机 | 90 | 7 | 公用车间 | 50 | 选用低噪声设备，对主要噪声发生源加设隔音罩；高噪声设备设有减振降噪部件；设备均呈线性排列，车间墙壁及楼板均设有吸声材料 |
| 2 | 冷却塔 | 80 | 2 | 公用车间 | 50 |  |
| 3 | 冲压线 | 90 | 23 | 生产车间 | 70 |  |
| 4 | 精冲 | 85 | 4 |  | 70 |  |
| 5 | 去毛刺机 | 85 | 2 |  | 70 |  |
| 6 | 激光焊机 | 75 | 27 |  | 70 |  |
| 7 | 凸焊机 | 75 | 17 |  | 70 |  |
| 8 | 弧焊机 | 75 | 4 |  | 70 |  |

4、固体废物产生状况

根据生产工艺流程及产污环节分析，本项目副产物产生情况见表2.10-7。

表2.10-7 本项目副产物产生情况汇总表

| 副产物名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 产生量(t/a) | 种类判断 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 固体废物 | 副产品 | 判定依据 |
| 废钢料 | 生产过程 | 固 | 铁 | 5500 | √ |  | 生产中的残余物 |
| 焊渣 |  | 固 | 锰、硅、铜等 | 3 | √ |  | 生产中的残余物 |
| 废切削液 |  | 液 | 切削液 | 10 | √ |  | 生产中的残余物 |
| 废油脂 |  | 固/液 | 润滑油 | 50 | √ |  | 生产中的残余物 |
| 废包装物 |  | 固 | 铁桶 | 6 | √ |  | 生产中的残余物 |
| 废含镍触媒 |  | 固 | 含镍催化剂 | 0.6 | √ |  | 生产中的残余物 |
| 水处理污泥 | 废水处理 | 半固 | 污泥 | 300 | √ |  | 污染控制产生的残余物 |
| 废墨盒、硒鼓、油漆笔 | 职工生活 | 固 | / | 0.5 | √ |  | 丧失原有功能 |

根据《国家危险废物名录》（2016年）以及危险废物鉴别标准，运营期即生产过程中产生的固体废物情况分析见表2.10-8。

表2.10-8 本项目运营期固体废物产生状况

| 废物名称 | 属性 | 产生工序 | 形态 | 主要 成分 | 危险特性鉴别方法 | 危险性 | 分类编号 | 废物代码 | 产生量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废钢料 | 一般工业固废 | 生产过程 | 固 | 钢 | / | / | / | / | 5500 |
| 焊渣 |  |  | 固 | 锰、硅、铜等 | / | / | / | / | 3 |
| 废切削液 | 危险固废 | 生产过程 | 液 | 切削液 | 按危险废物鉴别标准通则要求进行鉴定 | 有毒 | HW09 | 900-006-09 | 10 |
| 废油脂 |  |  | 固/液 | 润滑油 |  | 有毒 | HW08 | 900-249-08 | 50 |
| 废包装物 |  |  | 固 | 铁桶 |  | 有毒 | HW49 | 900-041-49 | 6 |
| 废含镍触媒 |  |  | 固 | 含镍催化剂 |  | 有毒 | HW46 | 900-037-46 | 0.6 |
| 水处理污泥 |  | 废水处理 | 半固 | 污泥 |  | 有毒/腐蚀 | HW17 | 336-064-17 | 300 |
| 废墨盒、硒鼓、油漆笔 |  | 职工生活 | 固 | / |  | 有毒 | HW12 | 900-299-12 | 0.5 |
| 生活垃圾 | / | 职工生活 | 固 | 生活垃圾 | / | / | / | / | 769 |
| 合计 | / | / | / | / | / | / | / | / | 6639.1 |

2.11污染物排放三本帐

本项目污染物排放三本帐见表2.11。

表2.11  本项目污染物排放三本帐（单位t/a）

| 种类 | 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 颗粒物（焊尘、烟尘） | 202.29 | 171.36 | 30.93 |
|  |  | SO2 | 1.51 | 0 | 1.51 |
|  |  | NOx | 8.16 | 0 | 8.16 |
|  |  | VOCs | 非甲烷总烃 | 79.6 | 77.04 | 2.56 |
|  |  |  | 油烟 | 0.11 | 0.08 | 0.03 |
|  | 无组织 | 颗粒物（焊尘） | 2.02 | 0 | 2.02 |
|  |  | VOCs | 甲苯 | 0.43 | 0 | 0.43 |
|  |  |  | 二甲苯 | 0.10 | 0 | 0.10 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.91 | 0 | 0.91 |
|  |  | VOCs(总)* | 81.15 | 77.12 | 4.03 |
| 废水 | 水量 | 139305 | 0 | 139305 |
|  | COD | 551.26 | 496.36 | 54.9/8.0* |
|  | SS | 43.17 | 19.67 | 23.5/7.7 |
|  | 氨氮 | 2.5 | 0 | 2.5/0.31 |
|  | 总磷 | 0.3 | 0 | 0.3/0.03 |
|  | 石油类 | 8.27 | 7.03 | 1.24/0.08 |
| 固废 | 一般固废 | 5503 | 5503 | 0 |
|  | 危险固废 | 367.1 | 367.1 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 769 | 769 | 0 |

注：1、VOCs(总)是指本项目有组织和无组织叠加的VOCs的排放总量。

2、“A/B”表示：A—排入污水处理厂的污染物总量，B—污水处理厂排入外环境的污染物总量。

3.污染防治措施评述

3.1废气防治措施评述

本项目有组织废气主要为：焊接废气（焊尘）、电泳线烘烤废气（非甲烷总烃）、渗碳和淬火废气（非甲烷总烃）；热处理线前清洗、后清洗产生的废气（非甲烷总烃）；电泳线烘烤、渗碳、回火工序产生的天然气燃烧废气（烟尘、SO2、NOx）、食堂油烟废气。本项目无组织废气主要为化学品库原料存放挥发非甲烷总烃废气，以及生产区未被完全收集的焊尘废气、补漆工序产生的甲苯、二甲苯和非甲烷总烃废气。

⑴有组织废气污染防治措施

①焊接废气

本项目在激光焊、凸焊和弧焊工艺中产生金属焊尘，建设单位拟对每套焊接设备设置独立的焊接操作间，仅有人工操作的地方设置预留口，采用大功率风机对焊尘进行抽吸，在操作间形成微负压状态，因此焊尘收集率可达到99%。经收集后的焊尘分别通过8台湿式除尘器处理达标后经15米高的1-8#排气筒排放。本项目采用的湿式除尘器断面图如图3.1-1所示：

图3.1-1 湿式除尘器断面图

湿式除尘器俗称“水除尘器”，它是将含尘气体与水密切接触，利用水滴和颗粒的惯性碰撞作用捕集颗粒的装置。本项目采用的湿式除尘器为重力喷雾湿式除尘器，把水浴和喷淋两种形式合二为一。先是利用高压离心风机的吸力，把含尘气体压到装有一定高度的水槽中，水浴会把一部分灰尘吸附在水中。经均布分流后，气体从下往上流动，而高压喷头则由上向下喷洒水雾，捕集剩余部分的尘粒，其过滤效率可达85%以上。该湿式除尘器可以有效地将直径为0.1-20微米的液态或固态粒子从气流中除去，具有结构简单、占地面积小、操作及维修方便和净化效率高等优点，能够处理高温、高湿的气流。8台湿式除尘器的总循环水量约为28.8t/h，最终除尘废水将过滤后排至污水处理站处理。本项目焊尘经8台湿式除尘器处理后排放浓度15mg/m3、排放速率为0.45kg/h，且2-3#排气筒、4-8#排气筒等效核算后排放浓度和排放速率均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准要求。

②电泳线烘烤废气

本项目电泳线烘烤会产生非甲烷总烃废气，废气产生量为78t/a、产生浓度为1036mg/m3，建设单位拟采用2套热回收式热力焚烧系统对上述废气进行焚烧处理。热回收式热力焚烧系统是一个钢制圆筒设备，在其外部环绕的换热钢管形成一个废气预热器，端部安装有锥形的燃烧器。风机将电泳线烘烤废气经烘烤箱和负压密闭管道先送到废气预热器，废气经预热后再输送到焚烧炉，有机废气收集率达到99%以上。焚烧器将温度升至反应温度（≥750℃），并滞留0.7-1.0s。有机污染物经燃烧生成二氧化碳和水。燃烧后的洁净气体通过3组用于废气预热的热交换室降温，剩余的热量被余热回收热交换器利用，用于加热脱脂用水等，最后将洁净气体通过排气筒排出室外。

本项目热回收式热力焚烧系统原理图见图3.1-2所示：

图3.1-2 热回收式热力焚烧系统原理图

热回收式热力焚烧系统适用以下情况：有机废气的浓度较高，工艺需要回收利用热量、节能要求较高、对废气处理要求稳定性好且效率高。本项目热回收式热力焚烧系统处理废气量共为10000m3/h，炉内温度可达750℃以上，停留时间接近1s，对非甲烷总烃的去除率可达98%以上，本项目保守按去除率98%计。因此，本项目电泳线烘干废气经热回收式热力焚烧系统处理后排放浓度和排放速率均达到相应标准要求，详见表2.10-2，废气2套热回收式热力焚烧系统经处理达标后分别通过15米高的9#和10#排气筒排放。

本项目2套热回收式热力焚烧系统需用天然气作为助燃燃料，每套设备天然气年用量均70万m3。天然气为清洁燃料，燃烧过程中会产生微量的二氧化硫、烟尘和氮氧化物。根据经验公式计算，天然气充分燃烧后产生的大气污染物均可直接高空达标排放，详见表2.10-2。

③渗碳、淬火、回火废气

为了使部分工件满足工艺要求，需对其进行渗碳热处理。渗碳是将工件放在增碳的活性介质中并保温使工件的表面为碳所饱和而获得一定厚度的高碳层的工艺过程，渗碳温度一般为800～900℃，渗碳1-2小时，本项目使用天然气进行加热，渗碳过程采用吸热式气氛和丙烷气体，其中吸热式气氛由天然气和空气经含镍催化剂裂解而成，主要成分为CO 20%、H240%、N240%，丙烷气用来产生渗碳作用。多余的丙烷废气经长明火焚烧处理后与天然气燃烧废气一起由15m高的11#排气筒高空排放。

经过加热后的工件用淬火油进行淬火冷却，以便提高工件的强度和硬度。为防止淬火油挥发，将淬火装置四周采用冷却水冷却处理，使淬火油温度始终保持在50-80℃之间，极少量挥发的有机废气将与丙烷废气一起抽至长明火焚烧处理后通过11#排气筒高空排放。热处理使用清洁的天然气进行加热，年用量约为100万m3。在充分燃烧后产生的废气中含微量的SO2、烟尘、NOx，最终渗碳、淬火、回火废气排放浓度和排放速率均达到相应标准要求，详见表2.10-2。

④热处理前后清洗废气

因热处理前后清洗过程中会产生泡沫，且有油污逸散的气味，因此建设单位拟将前后清洗槽的上方设置集气罩将逸散气体经集气罩收集后统一汇集至1套水洗塔洗涤后由12#排气筒高空排放。集气罩对废气的收集率约为80%。本项目前后清洗逸散废气经风机抽至水洗塔，洗涤循环泵进行水喷淋。该水洗塔采用冷水洗涤，一部分气态的废气因降温被冷凝成液态；另一方面，洗涤塔内部设有不锈钢填料，有机废气经过洗涤塔进入填料时，废气与填料充分接触，速度将大幅降低，且因加大气液接触面积的效果，使得水溶性较好的有机废气被循环水雾阻拦冲洗下来。该水洗塔对前后清洗过程产生逸散的有机气体去除率可达75%，由于本项目进气浓度较低，去除率按75%计算。因此，最终该废气排放浓度和排放速率均达到相应标准要求，详见表2.10-2。

⑵无组织废气污染防护措施

本项目无组织废气主要为化学品库存放化学品挥发非甲烷总烃废气，以及生产区未被完全收集的焊尘、补漆工序产生的甲苯、二甲苯和非甲烷总烃废气。

为控制无组织废气的排放量，必须以清洁生产的指导思想，对物料的运输、贮存、使用及尾气吸收等全过程进行分析，调查废气无组织排放的环节，并针对各主要排放环节提出相应改进措施，以减少废气无组织排放量。

因此，拟建项目应加强生产管理和设备维修，及时修、更换破损的管道、机泵、阀门及污染治理设备，减少和防止生产过程中的跑、冒、滴、漏和事故性排放，同时还应健全各项规章制度，制定各种操作规程，加强设备维护保养，加强生产车间通风系统的运行管理工作。

设置适当的大气环境防护距离和卫生防护距离。

①大气环境防护距离计算

本项目运用环境保护部环境工程评估中心发布的大气环境防护距离标准计算程序计算各无组织排放废气的大气环境防护距离，具体见表3.1-1。

表3.1-1  无组织排放废气的大气环境防护距离计算结果表

| 产污位置 | 污染物名称 | 速率（kg/h） | 源长度（m） | 源宽度（m） | 源高度（m） | Cm（mg/m3） | L计算（m） | L（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学品库 | 非甲烷总烃 | 0.031 | 75 | 12 | 15 | 4.0 | 无超标区域 | 无超标点 |
| 生产车间 | 甲苯 | 0.057 | 325 | 244 | 10 | 2.4 | 无超标区域 |  |
|  | 二甲苯 | 0.013 | 325 | 244 | 10 | 1.2 | 无超标区域 |  |
|  | 非甲烷总烃 | 0.090 | 325 | 244 | 10 | 4.0 | 无超标区域 |  |
|  | 焊尘 | 0.268 | 325 | 244 | 10 | 1.0 | 无超标区域 |  |

②卫生防护距离

本项目需设置的卫生防护距离见表3.1-2。

表3.1-2   无组织废气的卫生防护距离表

| 产污位置 | 污染物名称 | Qc （kg/h） | A | B | C | D | Cm（mg/m3） | L计算 （m） | L （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学品库 | 非甲烷总烃 | 0.031 | 700 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 4.0 | 0.589 | 100 |
| 生产车间 | 甲苯 | 0.057 | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 2.4 | 0.097 |  |
|  | 二甲苯 | 0.013 | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 1.2 | 0.038 |  |
|  | 非甲烷总烃 | 0.090 | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 4.0 | 0.091 |  |
|  | 焊尘 | 0.268 | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 1.0 | 1.731 |  |

结合上表的计算结果确定本项目应分别以化学品库和生产车间的边界为起点设置100m的卫生防护距离，且该卫生防护距离内无医院、学校、居民等环境敏感点，能够满足卫生防护距离设置的要求，具体见附图6。

综上所述，本项目所产生的无组织废气通过以上方法处理处置后，不会对周围环境产生二次污染。

3.2废水防治措施评述

3.2.1废水处理方案简述

本项目建成后产生的废水主要为脱脂废水、转化膜清洗废水、电泳后超滤洗废水、热处理前后清洗废水、水涡流清洗废水、设备清洗废水、废气处理装置废气、纯水制备废水、循环冷却水和新增职工的生活污水。其中W1脱脂废水37175t/a、W2转化膜清洗废水20556t/a、W3电泳后超滤洗废水10850t/a、W4和W5热处理前后清洗废水180t/a、W6水涡流清洗废水5500t/a、设备清洗废水3200t/a、废气处理装置废水300t/a将一起排至厂区污水站预处理后与生活污水61544t/a一起接管至凯发新泉水务（常熟）有限公司处理达标后排放。纯水制备废水60200t/a和循环冷却水530t/a水质较好，将作为清下水排至雨水管网。

本项目设置1套12t/h废水处理装置，采用物化+生化处理工艺。首先热处理前后清洗废水+水涡流废水、电泳后超滤洗废水、脱脂废水和转化膜清洗废水因水质浓度相对较高，将分别经过各自的反应槽先进行絮凝沉淀预处理，经预处理后的废水再由各自的废水池打入混合调节池与废气处理装置废水在混合调节池中调节、混合。为了进一步降低COD，将通过第二步的絮凝沉淀处理，絮凝效果不好的漂浮油脂将通过下一步气浮除油，最后相对低浓度的废水再经过MBR反应器进一步处理，最终尾水经终检排放池检查合格后与生活污水一起接管排放至凯发新泉水务（常熟）有限公司。具体工艺流程图见图3.2.1-1

图3.2.1-1 本项目12t/h污水处理站废水处理工艺流程图

本项目厂区废水预处理工艺对废水去除效率见表3.2.1-1。

表3.2.1-1 污水预处理设施各工艺单元的分级处理效率及出水水质

| 处理 单元 | 进水 | 各单元反应槽 | 絮凝沉淀池 | 气浮池 | MBR反应器 | 排放池 | 接管标准mg/L | 总去除效率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mg/L | mg/L | 去除率% | mg/L | 去除率% | mg/L | 去除率% | mg/L | 去除率% | mg/L |  |  |
| COD | 6700 | 6700 | 60 | 2680 | 60 | 1072 | 50 | 536 | 35 | 350 | 500 | 95 |
| SS | 350 | 350 | 0 | 350 | 50 | 175 | 30 | 120 | 15 | 100 | 400 | 70 |
| 石油类 | 106 | 106 | 30 | 75 | 10 | 68 | 70 | 20 | 20 | 16 | 20 | 85 |

3.2.2凯发新泉水务（常熟）有限公司接纳本项目废水的可行性分析

1、凯发新泉水务（常熟）有限公司废水处理工艺简介

⑴处理工艺简介

常熟市高新技术开发区凯发新泉水务（常熟）有限公司，位于武夷山路和白茆塘交叉处，工程设计规模日处理废水6万吨，目前已建成投运3万吨。根据《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2007），为了使污水处理厂的尾水能达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2007）中相关污染物的排放标准限值，凯发新泉水务（常熟）有限公司于2008年底完成了对现在处理工艺实施改造。处理工艺见流程图3.2.2-1。

图3.2.2-1 凯发新泉水务（常熟）有限公司废水处理工艺流程图

⑵水质设计指标

凯发新泉水务（常熟）有限公司结合2008年太湖流域污水处理厂、纺织染整行业的工艺升级改造，尾水最终能够稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中A标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2007）中标准，见表3.2.2-1。

表3.2.2-1 凯发新泉水务（常熟）有限公司进出水水质标准 单位：mg/L

| 污染物指标 | pH | COD | SS | NH3-N | TP | TN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接管标准 | 5-12 | ＜500 | ＜400 | ＜40 | ＜5 | / |
| 出水标准 | 6-9 | ＜57.5 | ＜55 | ＜5 | ＜0.5 | 15 |
| 设计去除率（％） | / | ≥89 | ≥87 | ≥88 | ≥90 | / |

2、接纳本项目废水处理可行性分析

⑴污水管网建设情况分析

本项目位于常熟市高新技术产业开发区内，目前开发区内凯发新泉水务（常熟）有限公司污水管网已铺设至此地，因此本项目建成投产后产生的废水通过污水管网排入凯发新泉水务（常熟）有限公司进行处理是可行的。

⑵废水容量的可行性分析

本项目排入常熟市高新技术产业开发区凯发新泉水务（常熟）有限公司污水管网的废水总量约为398t/d(139305t/a)。常熟市高新技术产业开发区凯发新泉水务（常熟）有限公司设计能力为6万t/d，其中一期工程（处理能力为3万t/d）与二期工程1万t/d已投入试运行，目前，凯发新泉水务（常熟）有限公司的实际接纳水量约为25000t/d，尚富余负荷近1.5万t/d。本项目建成后废水排放量为398t/d(139305t/a)，仅占富余接收量的2.6%。因此，从废水量来看，该污水处理厂完全有能力接收本项目产生的废水。

⑶废水水质的可行性分析

本项目生产废水经预处理后与职工生活污水一起接管，总废水出水浓度为：COD≤394mg/L、SS≤169mg/L、氨氮≤18mg/L、总磷≤2.2mg/L、石油类≤9mg/L，各污染物浓度均达到凯发新泉水务（常熟）有限公司的接纳废水水质的要求，不存在影响生化处理的有毒有害物质，且废水排放量较小，对凯发新泉水务（常熟）有限公司的处理工艺不会造成影响。因此，从废水水质来看，凯发新泉水务（常熟）有限公司是可以接纳本项目废水的。

综上所述，从废水水量、水质、管网铺设情况以及污水处理厂处理工艺等因素来看，本项目投产后产生的生产废水经厂内废水处理站预处理后和生活污水一起接管满足凯发新泉水务（常熟）有限公司各污染物的接管标准值，排入该污水处理厂处理是可行的。本项目污水正常排放不会对开发区污水厂的正常运行造成不良影响，也不会对开发区内的水环境保护目标造成污染。凯发新泉水务（常熟）有限公司接收本项目废水的证明文件见附件。

3.3固废防治措施评述

3.3.1固体废物的贮存处置措施

建设单位设有180m2一般固废贮存场所，216m2危废贮存场所，危废贮存场所根据国家标准（GB18597-2013）建设，根据危险物质的相容性分析进行分开贮存，贮存的容器应当使用符合标准的容器，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，装载危险废物的容器必须完好无缺，盛装危险废物的容器材质和衬里要雨危险废物相容。危险废物的堆放必须有防渗层，根据国家标准设计。

所有纳入危险废物范畴的固体废物和废液在企业内的存放地设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2013）的专用标志，危险废物必须使用专用的容器贮存，除非在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放。贮存容器应有明显标志，并且标明废物的特性，是否具有耐腐蚀、与所贮存的废物发生反应等特性。装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间。贮存场所内禁止混放不相容危险废物，贮存场所有集排水和防渗漏设施，贮存场所内采用安全照明设施，并设置观察窗口。

本项目建成后，全厂产生的需委外处理的危险固废量367.1t/a，由建设单位每个月定期委托危废处置公司装车运走，在正常运营情况下每个月危废实际贮存量不超过31吨，建设单位已建的216m2的危废仓库最大存储量≥50吨，因此建设单位拟建的危废仓库可满足危废贮存的要求。同时做好固体废物在厂区内的收集和储存相关防护工作，避免造成二次污染。

3.3.2固体废物运输

项目所处理的危险废物采用专门的车辆，密闭运输，严格禁止抛洒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染。在危险废物的运输中执行《危险废物转移联单管理办法》中有关的规定和要求。

3.3.3本项目固废外协处置可行性分析

本项目运行期固体废物主要为废切削液10t/a、废油脂50t/a、废包装物6t/a、废墨盒硒鼓油漆笔0.5t/a作为危险固废委托江苏康博工业固体废弃物处置有限公司焚烧处置，废含镍触媒0.6t/a、水处理污泥300t/a作为危险固废委托光大环保（苏州）固废处理有限公司填埋处置。废钢料5500t/a和焊渣3t/a作为一般固废外售或综合利用，职工生活垃圾769t/a由环卫部门统一清运。

⑴技术可行性分析

目前江苏康博工业固体废弃物处置有限公司具有焚烧处置医药废物（HW02）、废药物药品（HW03）、农药废物（HW04）、木材防腐剂废物（HW05）、废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06）、废矿物油与含矿物油废物（HW08）、油/水、烃/水混合物或废乳化液（HW09）、精（蒸）馏残渣（HW11）、染料涂料废物（HW12）、有机树脂类废物（HW13）、感光材料废物（HW16）、有机磷化物废物（HW37）、含酚废物（HW39）、含醚废物（HW40）、废有机卤化物废物（HW45）、其它废物（HW49，仅限于900-041-49、900-000-49、#900-039-49、900-046-49）、废催化剂（HW50，仅限于261-151-50、261-183-50、263-013-50、#275-009-50、276-006-50）合计38000吨/年的处理能力。目前康博公司已接收固废总量约为33000t/a，尚有5000t/a的余量供本项目使用。因此本项目产生的危险固废（HW08、HW09、HW12、HW49等共66.5t/a）送康博公司处置是可行的。

目前光大环保（苏州）固废处理有限公司具有填埋处置焚烧处置残渣（HW18）等危废4万吨/年的处理能力。目前光大公司已接收约39000t/a的处置量，尚余1000t/a的余量供本项目使用。因此本项目产生的危险固废（HW17、HW46共300.6t/a）送光大公司处置是可行的。

综上所述，本项目产生的固体废物通过以上方法处理处置经济可行，不会对周围环境产生二次污染。

3.4噪声防治措施评述

本项目大部分生产设备装在室内，能够使厂界达标排放，对外界影响较小。

建议建设单位采用如下措施治理噪声污染：

⑴对厂区主要噪声污染源进行建筑隔声、增设隔声罩或安装消音器以减轻噪声污染。

⑵设备呈线性排列，其墙壁及楼板加设吸声材料。

⑶在厂区内外种植树木和灌木群，建设立体绿化隔离带，增加立体防噪效果，即可美化环境又可达到降尘和降噪的双重作用。

3.5地下水防治措施评述

本项目所在区域地下水类型属于松散岩类孔隙水型上层滞水、承压水，地下水文地质类型属于长江漫滩区，接受大气降水的补给，与长江水有一定的水力联系。在高洪水位期，长江水补给场地地下水，低洪水位期场地地下水向长江排泄。场区地下水位随季节变化幅度不是很大。总体而言，该区域地下水水文地质条件渗透性较弱，属有利地质条件。

项所有水池、临时堆存场等都采用防渗固化底面，地面无裂隙。危废储存设施设有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施。设有泄漏液体收集装置及体导出口和气体净化装置，贮存易燃易爆的危险废物的场所配备了消防设备。能够有效的防止废水下渗。同时本项目将严格管理，确保废水处理设施正常运行，遇到紧急情况采取事故风险防范措施，防止设施故障造成废水外溢污染地下水。

本项目在废水处理设施正常运行和拟采取的事故防范措施正确贯彻执行的情况下，对所在区域地下水环境质量影响较小，不会改变区域地下水水质功能现状。

3.6环保措施投资

本项目用于环境保护方面的投资约1190万元人民币，主要环保措施有废气处理设施、噪声治理设施等。拟建项目 “三同时”验收一览表见表3.7。

表3.7  拟建项目“三同时”验收一览表

| 项目名称 | 污染源 | 污染物 | 治理措施（设施数量、规模、处理能力） | 处理效果、执行标准或拟达要求 | 投资额（万元） | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生产废水 | COD、SS、石油类 | 排入厂区新建12t/h物化+生化处理污水处理站处理后接管排放 | 达凯发新泉水务（常熟）有限公司接管标准 | 550 | 与本项目同时设计、同时施工，项目建成时同时投入运行 |
|  | 生活污水 | COD、SS、氨氮、总磷 | 直接接管排放 |  |  |  |
| 废气 | 生产过程有组织废气 | 焊尘 | 新增8套湿式除尘器装置 | 达到相应的废气排放标准 | 280 |  |
|  |  | 电泳线烘烤废气 | 新增2套热回收式热力焚烧系统 |  | 40 |  |
|  |  | 热处理前后清洗废气 | 新增1台水洗塔 |  | 30 |  |
|  | 食堂废气 | 油烟 | 油烟净化装置 |  | 10 |  |
| 噪声 | 生产车间 | / | 隔声、减震设施 | 厂界噪声达标 | 80 |  |
| 固废 | 生产过程 | 一般固废、危险固废 | 一般固废仓库180m2、危废仓库216m2 | 符合危废管理办法，确保不产生二次污染 | 80 |  |
| 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等） | 本项目新增1污水排放口和3个雨水排放口；新增13个排气筒 | 实现雨污分流 | 100 |  |
| 环境管理（机构、监测能力等） | 建立机构、配套设备 | 有常规监督监测能力 | 20 |  |
| 总量平衡具体方案 | 本项目废水污染物总量在凯发新泉水务（常熟）有限公司现有总量内平衡；新增的大气污染物颗粒物、SO2、NOx、VOCs排放总量向当地环保局申请在常熟市内平衡 | / | / |
| 大气环境防护距离设置 | 设置100m卫生防护距离 | / | / |
| 合计 | / | 1190 | / |

4结论与措施要求

4.1结论

1、产业政策相符性结论

对照《产业结构调整指导目录》（2015年本）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2013年修订）、《苏州市产业发展导向目录》（2007年版），本项目不属于以上目录中鼓励类、限制类、禁止类和淘汰类内容，属于允许类项目；

本项目不排放含氮、磷的生产废水，符合《江苏省太湖水污染防治条例》（2012年修订）的要求。项目所在地不包括在望虞河岸线两侧各1000米范围内，项目生产废水经预处理后与生活污水一起接管至凯发新泉水务（常熟）有限公司处理，不属于《太湖流域管理条例》（2012）中禁止的“不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目”、“望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内扩建化工生产项目或设置危险化学品贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场”范畴。

综上所述，本项目的建设符合国家和地方的有关产业政策。

2、选址可行性结论

本项目所在地用地性质为工业用地，目前项目地已获得常熟市规划局关于引河里东侧、黄浦江路南侧地块的规划条件（常规设[2017]19号），符合用地规划的要求。

3、污染防治措施可行性结论

废水：本项目生产废水经厂区污水处理站预处理后与生活污水一起接管至凯发新泉水务（常熟）有限公司，且具备接管条件，接管可行。

废气：本项目焊尘废气经8套湿式除尘器处理达标后经15米高的8个排气筒高空排放；电泳线烘烤废气经2套热回收式热力焚烧系统处理达标后经15米高的2个排气筒高空排放；热处理渗碳、淬火和回火天然气燃烧废气直接经15米高排气筒高空排放；热处理前后清洗废气经水洗塔处理达标后经15米排气筒高空排放；以上废气污染物的排放浓度和速率达到《大气污染物综合排放标准》表2中二级标准的浓度限值和排放速率的要求。食堂油烟废气经油烟净化装置处理达标后经15米排气筒高空排放，油烟排放达到《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》中的大型标准要求。

固废：本项目危险固废委托有资质单位进行有效处置，一般固废外售，生活垃圾由环卫部门清运处置。本项目固废均得到了妥善处置和利用，实现零排放，对外环境的影响可减至最小程度，不会产生二次污染。

噪声：本项目各类噪声源采取各类噪声防治措施后，可实现厂界达标，对周围环境影响较小。

5、环境质量现状结论

本项目所在区域的大气环境达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的二级标准，说明项目拟建地周围的大气环境质量良好；本项目生产废水和生活污水最终纳污水体为白茆塘，水质可达《地表水水环境质量标准》Ⅳ类水质要求；拟建项目周围声环境达到《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）3类区标准限值要求，表明本区域声环境质量良好。

6、环境影响评价

⑴大气环境影响评价

本项目有组织废气经有效处理后，能够做到达标排放，对周围大气环境不会产生较大影响。本项目需以化学品库和生产车间的边界为起点设置100m的卫生防护距离，不需设置大气环境防护距离。

⑵水环境影响评价

本项目建成后生产废水经预处理后与生活污水一起接管排入凯发新泉水务（常熟）有限公司处理达标后排入白茆塘，对当地水体影响较小，不会改变当地水体现有的环境功能。因此本项目污水正常排放不会对污水厂的正常运行造成不良影响，也不会对开发区内的水环境保护目标造成污染。

⑶声环境影响评价

本项目噪声设备经过选用低噪声设备、厂内合理布局等处理措施处理后，厂界噪声可达标排放，对周围环境的影响较小。

⑷固体废物环境影响评价

本项目产生的固废全部安全处置，零排放，不会对周围环境产生二次污染。

7、污染物总量控制

根据《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办[2011]71号）规定，本项目新增水污染物COD、氨氮、总磷向常熟市环境保护局申请在常熟市总量减排方案中平衡；其他污染物（SS、石油类）作为接管考核量；本项目新增大气污染物颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、VOCs向常熟市环境保护局申请在常熟市总量减排方案中平衡；本项目所有工业固废均进行合理处理处置，实现工业固体废弃物零排放。本项目建成后产生的各类污染物可以在区域内平衡，确保区域内污染物排放总量不增加。

综上所述，建设项目产生的各项污染物均得到有效处置，可达标排放，对环境的影响较小，从环境保护的角度论证，延锋安道拓（常熟）座椅机械部件有限公司新建年产汽车座椅滑道4200万件、汽车座椅传动件3000万件项目在严格落实报告表和专题提出的各项污染防治措施的前提下，从环境保护角度来讲是可行的。

4.2措施要求

本项目工程设计建设和管理过程中要认真落实报告表及专题分析提出的各项污染防治措施，严格执行“三同时”制度，确保污染物长期稳定达标排放，并注意落实以下要求：

1、严格按照“雨污分流，清污分流”的要求建设厂区排水系统。加强节水措施，废水排放不得突破表中提出的量。

2、加强生产原料的储运管理工作，防止发生生产原料外漏事故。

3、进一步落实固体废物的分类收集、安全处置和综合利用措施，防止造成二次污染。危险废物转移、利用或处置要按规定办理有关审批手续。厂区危险废物的临时贮存场所要满足防渗、防漏、防雨淋的要求。

4、厂内的绿化带应乔、灌、木搭配，以减轻废气对环境的影响，为加强对敏感保护目标的保护建设单位应厂界周围建设防护林。在本项目卫生防护距离内不得建设医院、学校等环境敏感性目标。

5、加强生产车间通风系统的运行管理工作，确保生产车间有好的通风效果。

6、按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）的规定设置各类排放口和标识。

# Text boxes

回用

挥发水蒸气

回用

回用

设备清洗和废气处理废水

纯水

G2非甲烷总烃78、水蒸气2470

73501

挥发450

139305

77761

7000

研磨液14

消耗1500

水洗1

水涡流清洗废水

180

预清洗

37625

61544

76930

5500

清下水60730

135450

制备纯水

凯发新泉水

务(常熟)有限公司

530

挥发水蒸气1000

气浮池

污泥处理系统

污泥外运

脱水压滤机

污泥槽

接管至凯发新泉水务（常熟）有限公司

终沉池

絮凝反应池

二沉池

电泳废水池

循环量70t/h

纯水洗1

水洗2

包装入库

总成检验

装配

烘烤

锁止片2800万片、支架板8400万片、丝杆4200万件等零件、润滑油1 140、润滑油2 280

钢板55000

S3废油脂46

回用

超滤洗3

汽车座椅滑道4200万件

回用

挥发水蒸气450

回用

纯水洗2

回用

S2焊渣3

弧焊

凸焊

激光焊

W2废水20556

回用

纯水11300

W3废水10850

回用

挥发水蒸气20

纯水22576

纯水37625

图2.8-1 本项目汽车座椅滑道生产物料平衡图（t/a）

回用

W1废水37175

氧化硅烷剂24、硅烷添加剂8、硅烷调节剂0.5

转化膜处理

纯水洗1

脱脂剂142、表面活性剂6

水洗2

水洗1

脱脂

纯水洗4

预清洗

G1焊尘201.6

2000

厂区污水处理站

消耗1050

循环冷却水

树脂780、颜料浆138、pH调节剂15、有机溶剂40

超滤洗2

超滤洗1

电泳

冲压

S1废钢料2500

1580

锁止片、齿轮

G4非甲烷总烃0.8

图2.8-2 本项目锁止片、齿轮零件热处理线物料平衡图（t/a）

烘干

防锈

清洗

锁止片、齿轮6400万件

防锈剂1 3.5

淬火油8

W4废水72

水涡流去毛刺

回用

防锈

丙烷53

回火

脱脂剂33、水108

W5废水108

装配

后清洗

淬火

渗碳

前清洗

G3非甲烷总烃0.8

脱脂剂15、水72

精冲

接触氧化池

转化膜废水池

絮凝沉淀池

转化膜间歇反应槽

终检排放池

水涡流清洗废水、废气处理装置废水

脱脂废水池

混合调节池

脱脂间歇反应槽

MBR反应器

泥饼外运处置

精冲废水池

精冲反应槽

电泳间歇反应槽

一沉池

PAC，PAM

管道混合器

进水

排放

调节酸化池

格栅

转化膜清洗废水

脱脂废水

电泳后超滤洗废水

热处理前后清洗废水+水涡流废水

G4非甲烷总烃

挥发水蒸气500

水7000

W6废水5500

挥发水蒸气

防锈剂2 0.7

水

W6废水

弧焊

激光焊

凸焊

纯水洗3

焊材16.8

剪板

W2废水

打包

回用

图2.4-1 本项目汽车座椅滑道生产工艺流程图

包装入库

烘干

回用

W3废水

回用

纯水

回用

纯水

W1废水

回用

纯水洗2

S5废油脂

氧化硅烷剂、硅烷添加剂、硅烷调节剂

转化膜处理

纯水洗1

S3废油脂

回用

脱脂剂、表面活性剂

水洗2

水洗1

超滤洗3

脱脂

纯水洗4

挥发水蒸气

预清洗烷总烃78、水蒸气2470

挥发水蒸气

测试

丙烷

G1焊尘

树脂、颜料浆、pH调节剂、有机溶剂

超滤洗2

超滤洗1

电泳

汽车座椅传动件

冲压

S1废钢料

汽车座椅滑道

纯水洗3

钢板

焊材

剪板

烘烤

装配

总成检验

纯水

G2非甲烷总烃、水蒸气

回火

脱脂剂、水

3500

W5废水

后清洗

淬火

渗碳

前清洗

锁止片、齿轮等零件、润滑油3、润滑油4

G3非甲烷总烃

脱脂剂、水

防锈

S2焊渣

精冲

S4废钢料

研磨液

钢板

防锈

水涡流去毛刺

W4废水

淬火油

防锈剂1

锁止片、支架板、丝杆等零件、润滑油1、润滑油2

防锈剂2

烘干

清洗

2300

2000

消耗800

消耗75250

60200

S4废钢料3000

钢板7000

烘烤挥发2020

烘烤挥发450

10850

回用

超滤洗1

超滤洗2

回用

20556

回用

11300

超滤洗3

纯水洗2

纯水洗3

回用

37175

22576

纯水洗4

烘干

热处理前后清洗

180

68581

2000

新鲜水

225478

绿化用水

生活用水

凯发新泉水

务(常熟)有限公司

消耗15386

打包

S5废油脂2

汽车座椅传动件3000万件

装配

测试

锁止片、齿轮3600万件等零件、润滑油3 20、润滑油4 0.5