2015100199U

建设项目环保设施竣工

验收监测报告表

# 环监字（2016）第（50）号

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 委托单位： |  |

连云港市环境监测中心站

2017年1月

项 目 名 称：连云港碱厂动力锅炉烟气脱硝治理工程项目

委 托 单 位：连云港碱业有限公司

承 担 单 位：连云港市环境监测中心站

站       长： 郭  亚  伟

项目 负责人： 朱  文  杰

报告 编写人： 朱  文  杰

一       审：

二       审：

签       发：

参 加 人 员： 张洪波  王森  王学建  张佩芳  武建君  单璐

张智铭  王松叶 杨福达  房德怀

连云港市环境监测中心站

电话：0518-85521762

传真：0518-85521785

邮编：222001

地址：连云港市海昌南路78号

表1：

| 建设项目名称 | 动力锅炉烟气脱硝治理工程项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 连云港碱业有限公司 |
| 建设项目性质 | 技改 |
| 主要产品名称 | 1#、2#、3#、4#共四套锅炉烟气脱硝装置 |
| 设计生产能力 | 每套装置烟气处理能力为18万m3/h，共四套 |
| 实际生产能力 | 每套装置烟气处理能力为18万m3/h，共四套 |
| 环评时间 | 2015年6月 | 开工日期 | 2015年8月 |
| 投入试生产时间 | / | 现场监测时间 | 2016年12月15-16日 ，2017年1月20日 |
| 环评报告表 编制单位 | 江苏绿源工程设计研究有限 公司 | 环评报告表审批部门 | 连云港市环保局 |
| 环保设施设计单位 | 中石化南京工程有限公司 | 环保设施施工单位 | 中石化第四建设公司 |
| 投资总概算 | 8875万元 | 环保总概算 | 8875万元 | 环保投资比例 | 100% |
| 实际投资 | 8875万元 | 环保总投资 | 8875万元 | 环保投资比例 | 100% |
| 验收监测依据 | 《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月）； 《中华人民共和国环境影响评价法》（2002年10月）； 《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》（国家环境保护总局环，2000年2月22日）； 《连云港碱厂动力锅炉烟气脱硝治理工程项目》（江苏绿源工程设计研究有限公司，2015年5月）； 《关于对中国石化集团南京化学工业有限公司连云港碱厂动力锅炉烟气脱硝治理工程项目环评表的批复》（连云港市环保局，2015年6月19日）； 《连云港碱厂动力锅炉烟气脱硝治理工程项目竣工环境保护验收监测方案》（连云港市环境监测中心站，2016年12月）； 《关于对连云港碱液有限公司调整动力锅炉烟气脱硝治理工程项目中氨控制总量请示的复函》（连云港市环保局，2017年2月14日）。 |
| 验收监测标准标号、级别 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准； 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554–93）表2标准； 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1标准； 《大气污染物综合排放标准》（GB16297–1996）表2标准； 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |

表2：

1、建设项目工程概况 1.1工程基本情况 连云港碱厂动力锅炉烟气脱硝治理工程项目位于碱厂厂区内。连云港碱厂东面现为建材市场，北面为拟规划的住宅区、污水处理厂（介于厂区和排渣场之间）、连云港警备区仓库，西面为规划的住宅区和商业中心-华东城，西北为连云港市连云新城，南面为经济技术开发区的出口加工区、连云港市粮食储备库等。项目为环保治理工程，对热电车间原有的四台燃煤蒸汽锅炉（1#、2#、3#为150 t/h，4#为130 t/h）进行脱硝改造，新建4套“LNB+SCR”装置。总投资为8875万元。公司总定员2200人，生产车间实行4班3运转制度，每班8小时，年工作365天。 1.1.1项目基本情况 项目主体工程及产品方案情况见表2-1。 表2-1 主体工程及产品方案表 项目批次 项目名称 工程名称 年运行时数（h） 备注 已验收项目 纯碱装置节能降耗提质降本技术改造项目 年产纯碱120万吨 8400 已验收 动力锅炉烟气脱硫改造项目 动力锅炉烟气脱硫改造 8400 待验收项目 动力锅炉烟气脱硝治理工程项目 动力锅炉烟气脱硝治理 8400 待验收 2、生产工艺流程简述 2.1纯碱生产工艺流程 1、生产工艺简介 以原盐和石灰石为主要原料，用氨碱法生产纯碱。其原理是：由原盐制得饱和盐水，经精制、吸氨、碳化析出NaHCO3结晶，经煅烧得轻质纯碱，轻质纯碱加水，生成NaCO3· H2O，再煅烧脱水后得重质纯碱。 2、纯碱生产工艺流程及产污环节 纯碱的生产工艺流程及产污环节见图2-1。 石灰石 焦炭 纯碱 原盐 烟气 脱硫废水 清洗废水 图2-1 纯碱生产工艺及产污环节图 3、产污环节 废水：盐泥洗涤废水，脱硫废水，供热车间清洗废水。 有组织废气：吸氨、蒸氨及碳化产生的氨气废气；石灰窑化灰废气；凉碱尾气；包装车间尾气；供热车间尾气。 无组织废气：①吸氨及碳化产生的无组织NH3；②煤场及生产、包装过程中产生的无组织粉尘。 噪声：空压机、卸载泵、循环泵、水泵、冷干机、引风机及配套电机产生的噪声。 2.2 锅炉脱硫改造生产工艺流程 1、工艺原理简述 本项目工艺是白泥-石膏法脱硫工艺。 本工艺的显著特点是采用碱渣白泥作为吸收剂在吸收塔中吸收SO2，然后将大部分吸收液排出吸收塔外。白泥-石膏法使用碱渣白泥吸收烟气中的SO2，生成HSO3-、SO32-与SO42-，脱硫后生成的石膏溶液排至碱厂渣水集中池，再由渣水集中池泵站送至碱厂粉煤灰渣场处理，废水通过排水坑泵排至碱厂渣水集中池。 以其反应方程式如下： 脱硫过程 CaCO3+2SO2+H2O=Ca(HSO3)2+CO2 氧化过程 Ca（HSO3）2+O2+ CaCO3+3H2O=2CaSO4 ▪2H2O +CO2 2、生产工艺简介 本脱硫系统主要包括四部分：烟气系统、吸收系统、脱硫剂的制备系统及辅助系统。 1）烟气系统描述 从两台锅炉引风机后的烟道上引出的两路烟气，汇通成一路后经增压风机升压再进入吸收塔。在吸收塔内进行脱硫净化，经除雾器除去水雾后，通过烟道经120米烟囱排入大气。 2）SO2吸收系统 吸收塔采用先进可靠的空塔喷淋。烟气直接进入吸收塔内，通过格栅整流碎化，沿塔上升经历3层脱硫浆液雾化喷淋，液气比16L/Nm3。白泥浆液制备系统制成的新鲜白泥浆液通过白泥浆液泵送入吸收塔，与循环浆液一起进入喷淋层，洗涤烟气中的SO2、SO3、HF、HCl等有害气体。 被吸收的SO2与白泥在悬浮过程中反应生成亚硫酸钙，在吸收塔浆液池中部区域，氧化风机供给的空气通过布置在浆液池内的空气分布管向浆池内通入空气，在浆液搅拌器的作用下，进入浆池内的空气形成微小的空气泡，均匀穿过浆液池，将浆池内的CaSO3氧化为CaSO4，新产生的CaSO4在石膏晶种内结晶并形成晶体（CaSO4·2H2O）。 石膏浆液是含有石膏晶体、CaCl2、少量未反应白泥、CaF2和少量飞灰等的混合物。随着白泥浆液的不断补充，吸收塔内石膏晶体、CaCl2、CaF2和飞灰等慢慢积累，为维持吸收塔内循环喷淋浆液一定浓度，将适量的石膏浆液排出塔外至碱厂渣水集中池。 3）脱硫剂的制备系统 白泥通过铲车送往犁刀混合机中；与此同时，往犁刀混合机中加入一定流量的工艺水并连续不断地搅拌混合浆化，制成浓度约20%（wt）的白泥浆液，底流流至地坑中。 白泥浆液通过地坑泵打入滤筒筛，经过滤后白泥浆液流至中间浆液箱存放，再经由送浆泵送至白泥浆液箱待用，即可由白泥浆液泵直接送至吸收塔。 3、锅炉脱硫改造生产工艺流程及产污环节 锅炉脱硫改造的生产工艺流程及产污环节见图2-2。 图2-2 锅炉脱硫改造生产工艺及产污环节图 4、产污环节 废水：吸收塔产生石膏浆液，废水。 有组织废气：烟尘、NOX、SO2。 无组织废气：除尘系统、清灰产生的无组织粉尘。 固废：石膏浆液沉淀产生的固废。 噪声：空压机、卸载泵、循环泵、水泵、冷干机、引风机及配套电机产生的噪声。 2.3本项目生产工艺流程 1、工艺流程如下： 图2-3 本项目锅炉烟气处理工艺流程图 说明：改造后，每个锅炉在布袋除尘前增设LNB+SCR装置，对烟气进行脱硝处理。 本项目氨罐区利用连云港碱厂现有氨罐区，只需增加氨蒸发器、稀释风机和管线等即可满足SCR还原剂需求。 2、LNB+SCR技术工艺流程介绍 LNB（Low NOx Burner）为低NOx燃烧器，低氮燃烧是国内外燃煤锅炉控制NOx排放的优先选用技术。现代低NOx燃烧技术将煤质、制粉系统、燃烧器、二次风及燃尽风等技术作为一个整体考虑，以低NOx燃烧器与空气分级为核心，在炉内组织燃烧温度、气氛与停留时间，形成早期的、强烈的、煤粉快速着火欠氧燃烧，利用燃烧过程产生的氨基中间产物来抑制或还原已经生成的NOx，并兼顾煤粉燃尽、防结渣与腐蚀等问题。 SCR（Selection Catalitic Reduction）技术是在烟气中加入还原剂（最常用的是氨和尿素，本项目采用氨作为还原剂），在一定温度下，还原剂与烟气中的氮氧化物（NOx）反应，生成无害的氮气和水。主要反应如下： 4 NO + 4 NH3 + O2 → 4 N2 + 6 H2O NO + NO2 + 2 NH3 → 2 N2 + 3 H2O 6 NO2 + 8 NH3 → 7 N2 + 12 H2O 4 NH3 + 3 O2 → 2 N2 + 6 H2O 4 NH + 5 O → 4NO + 6 H O SCR工艺简图如下： 图2-4 SCR脱硝工艺流程简图 3、产污环节 有组织废气：NOX、未完全反应的氨气； 无组织废气：本项目液氨蒸发器、氨气缓冲罐、氨/空混合器、喷氨格栅产生的无组织NH3； 固废：SCR反应器中催化剂失活后产生的废催化剂； 噪声：稀释风机、液氨泵、配套电机、低氮燃烧器及SCR反应器等。 2.4污染物的排放及防治措施 2.4.1废水防治措施： 本项目新增废水主要是冲洗废水。 全厂产生的废水主要是生活污水、锅炉冲渣水、石膏浆液、地坑废水、冲洗废水等。生活污水经化粪池处理达标后直接排海；锅炉冲渣水、石膏浆液、地坑废水、冲洗废水通过渣水集中池泵至粉煤灰渣场，经粉煤灰渣场渗滤处理以及自动加酸处理后达标后直接排海。废水具体排放及治理措施见表2-2，废水处理工艺流程图见图2-5，全厂水平衡见图2-7。 表2-2 废水排放及防治措施 序号 类别 主要污染物 处理方式 排放去向 环评/初步设计的要求 实际建设 1 生活污水 pH 、CODcr、NH3-N、TP、SS 化粪池处理 同环评设计 直接排海 2 锅炉冲渣水 CODcr、SS、NH3-N 厂区收集池+粉煤灰渣场系统 3 石膏浆液、地坑废水 CODcr、SS、NH3-N 4 冲洗废水 CODcr、SS、NH3-N 厂区收集池+粉煤灰渣场系统 2.4.2废气防治措施 废气治理措施见表2-3，表2-4，废气处理工艺流程图见图2-6。 表2-3无组织废气排放及防治措施 排放源 污染物名称 处理方式 排放规律 环评/初步设计的要求 实际建设 车间 颗粒物 - - 间歇排放 液氨蒸发器、氨气缓冲罐、氨/空混合器、喷氨格栅 氨 加强通风 同环评设计 表2-4 有组织废气排放及防治措施 类别 废气来源 污染物 处理设施 排放方式 环评要求 实际建设 有组织废气 1#燃煤蒸汽锅炉 氨烟尘、SO2、NOX LNB+SCR脱硝+布袋除尘+白泥-石膏法脱硫 同环评设计 120米排气筒高空排放 2#燃煤蒸汽锅炉 烟尘、SO2、NOX 3#燃煤蒸汽锅炉 烟尘、SO2、NOX 4#燃煤蒸汽锅炉 烟尘、SO2、NOX 图2-6 废气处理工艺流程及监测点位示意图（★为监测点位置） 2.4.3噪声及其防治措施 项目产生噪声的设备主要为稀释风机、液氨泵、配套电机、低氮燃烧器、SCR反应器等。具体内容及治理设施见表2-5。 表2-5 主要噪声源及防治措施 序号 噪声源 治理措施 环评/初步设计的要求 实际建设 1 稀释风机 绿化隔音、距离衰减 按环评要求建设 2 液氨泵 3 配套电机 4 低氮燃烧器 5 SCR反应器 2.4.4固体废弃物及其处理情况 本项目产生的固废主要为SCR反应器中的废催化剂。 全厂固废产生情况及处理情况见表2-6。 表2-6 固体废弃物及其处理情况 序号 固废名称 环评预计产生量 处理方式 环评/初步设计的要求 实际处置情况 1 石膏浆液 10644.48t/a 综合利用 同环评设计 2 粉煤灰 - 3 废催化剂 0.2t/6a 供应商更换后回收 4 生活垃圾 - - 2.5 全厂水平衡图 见图2-7。

图2-7 全厂水平衡图（t/h）

表3：

验收评价标准 3.1 废水排放标准 根据连云港市环保局批复要求及项目环评，本项目排放标准执行《废水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准，主要指标详见表3-1。 表3-1 废水排放标准的浓度限值 序号 污染物 标准值（mg/L, pH无纲） 依据标准 1 pH 6～9 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准 2 CODCr 100 3 SS 70 4 氨氮 15 5 磷酸盐 0.5 3.2 废气排放标准 本项目有组织废气执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1标准限值；厂内原有项目颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297–1996）表2标准二级，NH3执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准。无组织废气中颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297–1996）表2标准；氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准。 有组织废气排放标准见表3-2，无组织废气准限值见表3-3。 表3-2有组织废气排放标准限值 序号 污染物名称 最高允许排放浓度（mg/m3） 排放量（kg/h） 排气筒高度（m） 依据标准 1 烟尘 30 - 120 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1标准 2 SO2 200 - 3 NOX 100 - 4 颗粒物 120 5.9 20 《大气污染物综合排放标准》（GB16297–1996）表2二级标准 5 NH3 - 35 40 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准 75 120 表3-3无组织废气排放标准限值 序号 污染物名称 无组织排放监控浓度限值 依据标准 浓度（mg/m3） 1 颗粒物 1.0 《大气污染物综合排放标准》（GB16297–1996）表2标准 2 氨 1.5 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准 3.3 厂界噪声评价标准 项目厂界噪声标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准。具体标准值见表3-4。 表3-4 厂界噪声标准限值 时段 标准值dB(A) 依据标准 昼间 65 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准 夜间 55 3.4 总量控制指标 本次验收涉及的污染物年排放总量见表3-5。 表3-5 污染物年排放总量 单位：t/a 序号 污染物类别 污染物 污染物排入环境总量 1 废气 氮氧化物 576 2 氨气 3.12* 备注：*：《关于对连云港碱液有限公司调整动力锅炉烟气脱硝治理工程项目中氨控制总量请示的复函》（连环表复[2017]3号，连云港市环保局）：氨的监控总量为3.12吨/年。

表4：

4、验收监测内容、监测质量保证及分析方法 4.1 废水监测 废水监测点位、项目和频次见表4-1。废水监测点位示意图见图2-1。 表4-1 废水监测点位、项目和频次 名称 监测项目 监测频次 化粪池排口（3#排海口） 流量、pH 、CODcr、NH3-N、磷酸盐、SS 连续2天、每天3次 厂区收集池、粉煤灰渣场排口（2#排海口） 流量、pH、CODcr、NH3-N、SS 4.2废气监测 废气监测点位、项目和频次见表4-2。 表4-2 有组织废气监测点位、项目和频次 生产车间 排气筒编号 监测点位 监测项目 监测频次 热电车间 1#燃煤蒸汽锅炉 脱硝进口 烟尘、SO2、NOX 连续2天，每天3次 脱硝出口 NOX 2#燃煤蒸汽锅炉 脱硝进口 烟尘、SO2、NOX 脱硝出口 NOX 1#脱硫塔 出口 氨、烟尘、SO2、NOX 3#燃煤蒸汽锅炉 脱硝进口 烟尘、SO2、NOX 脱硝出口 NOX 4#燃煤蒸汽锅炉 脱硝进口 烟尘、SO2、NOX 脱硝出口 NOX 2#脱硫塔 出口 氨、烟尘、SO2、NOX 在线比对 1#燃煤蒸汽锅炉 脱硝进、出口 NOX、O2 监测1天、每天6次 2#燃煤蒸汽锅炉 3#燃煤蒸汽锅炉 4#燃煤蒸汽锅炉 生产车间 化灰工段 布袋除尘器进、出口 颗粒物 监测1天、每天3次 1#、2#、3#净氨塔 出口 氨 无组织 - - 颗粒物、氨 连续2天，每天3次 备注：1、1#、2#、3#、4#燃煤蒸汽锅炉脱硝进、出口安装在线监测设备，项目为 NOX、氧、烟温、压力、流速、湿度，按污染源自动监测设备比对监测技术规定，对8台在线监测设备进行比对监测； 2、化灰工段共有六套除尘设备，抽测其中一套； 3、净氨塔进口 NH3浓度太高，无法监测。 4.3厂界噪声监测 监测项目和频次见表4-3，具体监测点位见附图。 表4-3 噪声监测点位、项目和频次 监测点位 监测项目 监测频次 1# ～12#点 等效A声级Leq（A） 昼间1次，夜间1次，连续2天 4.4 监测质量保证及监测方法 本次监测的质量保证按照江苏省环境监测中心编制的《江苏环境监测质量控制样要求》和《固定源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ373-2007）的要求，实施全过程质量保证。按质控要求废水样品增加10%的现场平行样。环境空气废气每批加1个全程序空白。监测人员经过考核并持有合格证书，所有监测仪器均经过计量部门检定，并在有效期内。现场监测仪器使用前已经过校准，监测数据实行三级审核。 废水监测方法见表4-4；废气、噪声监测方法见表4-5。 表4-4 废水监测分析方法 序号 项目 分析方法 方法来源 1 水量 流量计 江苏省排放污染物总量监测规范 2 pH 便携式pH计法 《水和废水监测分析方法(第四版)》3.1.6（2）便携式pH计法 3 SS 重量法 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T11901-89 4 CODcr 重铬酸钾法 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法GB/T11914-89 5 氨氮 纳氏试剂光度法 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009 6 TP 连续流动-钼酸铵分光光度法 水质 磷酸盐和总磷的测定 连续流动-钼酸铵分光光度法HJ 670-2013 表4-5 废气、噪声监测分析方法 序号 监测项目 分析方法 方法依据 1 颗粒物 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T16157-1996 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 重量法 HJ/T55-2000 大气污染物无组织排放监测技术导则 2 SO2 定电位电解法 HJ/T57-2000《固定污染源排气中二氧化硫的测定定电位电解法》 3 NOX 定电位电解法 GB/T16157-1996 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 4 烟尘 锅炉烟尘测量法 GB/T5468-1991《锅炉烟尘测试方法》 5 氨 纳氏试剂分光光度法 HJ533-2009 《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》 6 厂界噪声 等效A声级 工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008

表5：

5、监测工况及监测结果 5.1 监测期间工况 验收监测时工况稳定，生产设施运行正常，生产负荷达到环保验收要求，监测期间工况见表5-1-1，比对监测复测工况表5-1-2。 表5-1-1 监测期间工况 监测日期 产品名称 设计规模（吨/年） 实际规模（吨/年） 生产负荷（%） 2016-12-15 纯碱 120万 108.9万 90.8 2016-12-16 纯碱 120万 108.9万 90.8 表5-1-2 比对监测复测期间工况 监测日期 产品名称 设计规模（吨/年） 实际规模（吨/年） 生产负荷（%） 2017-1-20 纯碱 120万 108.9万 90.8 5.2 监测数据质量控制 监测数据质量控制情况见表5-2。 表5-2 质量控制情况表 项目 质控样采样日期 质控样采样时间 质控样序号 质控样采样点位 相对偏差（%） 是否 合格 抽样 化粪池排口 化学需氧量 2016-12-15 10:00 33.2 33.5 0.45 合格 氨氮 10:00 1.21 1.24 1.22 合格 总磷 10:00 0.29 0.27 3.57 合格 化学需氧量 2016-12-16 10:00 27.4 28.0 1.08 合格 氨氮 10:00 1.89 1.92 0.79 合格 总磷 10:00 0.20 0.21 2.44 合格 备注：1、质量控制验收指标5mg/L≤CODCr≤50mg/L时允许相对偏差为≤20%，氨氮＞1.0mg/L时允许相对偏差为≤10%，0.025＜总磷≤0.6mg/L时允许相对偏差为≤25%。 5.3监测结果 5.3.1废水监测结果 监测结果表明：厂区2#排海口（粉煤灰渣场排口）废水中CODCr、SS、氨氮的日均排放浓度及pH值均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准，3#排海口（化粪池出口）废水中CODCr、SS、氨氮、TP的日均排放浓度及pH值均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准。具体见表5-3。 表5-3 废水监测结果统计 单位：（mg/L） 采样位置 采样日期 采样时间 水量（t/d） pH（无量纲） CODcr 氨氮 SS 磷酸盐 2016-12-15 厂区收集池（进口） 10:00 / 7.61 39.4 9.13 55 / 12:00 / 7.64 40.9 9.30 60 / 14:00 / 7.66 40.4 9.26 58 / 日均值 / 7.61～7.66 40.2 9.23 58 / 2#排海口（灰渣场排口） 10:00 / 7.28 34.6 8.01 7 / 12:00 / 7.26 33.7 8.15 8 / 14:00 / 7.29 34.9 8.08 7 / 日均值 6000 7.26～7.29 34.4 8.08 7 / 达标情况 / 达标 达标 达标 达标 / 3#排海口（化粪池出口） 10:00 / 7.25 33.4 1.22 9 0.28 12:00 / 7.26 32.6 1.23 10 0.26 14:00 / 7.28 32.8 1.25 9 0.26 日均值 1000 7.25～7.28 32.9 1.23 9 0.27 达标情况 / 达标 达标 达标 达标 达标 2016-12-16 厂区收集池（进口） 10:00 / 7.61 25.3 9.58 55 / 12:00 / 7.59 25.8 9.63 58 / 14:00 / 7.63 24.9 9.41 57 / 日均值 / 7.59～7.63 25.3 9.54 57 / 2#排海口（灰渣场排口） 10:00 / 7.26 24.3 6.66 8 / 12:00 / 7.28 24.2 6.74 8 / 14:00 / 7.29 23.6 6.60 7 / 日均值 6000 7.26～7.29 24.0 6.67 8 / 达标情况 / 达标 达标 达标 达标 / 3#排海口（化粪池出口） 10:00 / 7.26 27.7 1.90 8 0.20 12:00 / 7.24 29.1 1.91 9 0.19 14:00 / 7.25 31.3 1.88 8 0.20 日均值 1000 7.24～7.26 29.4 1.90 8 0.20 标准值 - 6-9 100 15 70 0.5 达标情况 - 达标 达标 达标 达标 达标 5.3.2废气监测结果 监测结果表明：项目热电车间1#、2#脱硫塔出口中烟尘、二氧化硫、氮氧化物的排放浓度均达到《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1标准；1#、2#脱硫塔出口中氨气排放速率均达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准；1#、2#、3#净氨塔氨气排放速率均达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准；化灰工段布袋除尘器出口颗粒物的排放浓度及排放速率达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297–1996）表2二级标准；厂界无组织废气中颗粒物最高排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，无组织废气中氨气浓度厂界标准值达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准。具体见表5-4至5-20。 表5-4 1#燃煤蒸汽锅炉脱硝进口监测结果统计表 监测 点位 监测日期 监测时段 废气流量 (m3/h) 烟尘排放浓度（mg/m3） 二氧化硫 排放浓度（mg/m3） 氮氧化物排放浓度(mg/m3） 烟尘排放速率(kg/h） 二氧化硫 排放速率(kg/h) 氮氧化物排放速率(kg/h) 脱硝进口 12月15日 第一次 90777 4563.4 887 541 345.2 67.13 40.93 第二次 93051 4559.4 913 527 358.9 71.96 41.54 第三次 86693 4679.8 865 568 343.5 63.51 37.48 12月16日 第一次 86726 4343.3 901 567 321.5 66.79 41.99 第二次 86725 4748.5 922 563 351.3 68.27 41.73 第三次 85925 4476.9 950 558 325.6 69.22 40.63 表5-5 1#燃煤蒸汽锅炉脱硝出口监测结果统计表 监测 点位 监测日期 监测时段 废气流量 (m3/h) 氮氧化物排放浓度(mg/m3） 氮氧化物排放速率(kg/h) 脱硝出口 12月15日 第一次 84165 35.3 2.10 第二次 79508 35.3 1.98 第三次 91677 35.3 2.29 12月16日 第一次 99797 33.1 2.33 第二次 112725 33.1 2.63 第三次 101676 33.1 2.38 表5-6 2#燃煤蒸汽锅炉脱硝进口监测结果统计表 监测 点位 监测日期 监测时段 废气流量 (m3/h) 烟尘排放浓度（mg/m3） 二氧化硫 排放浓度（mg/m3） 氮氧化物排放浓度(mg/m3） 烟尘排放速率(kg/h） 二氧化硫 排放速率(kg/h) 氮氧化物排放速率(kg/h) 脱硝进口 12月15日 第一次 78721 3994.3 1173 650 276.7 81.25 45.05 第二次 81411 3956.0 1206 654 279.1 85.05 46.19 第三次 85188 4026.2 1190 657 297.3 87.83 48.58 12月16日 第一次 80179 4253.2 1210 662 297.0 84.78 46.40 第二次 83759 4030.2 1230 673 290.4 88.62 48.52 第三次 84505 3864.3 1223 656 283.0 89.57 48.07 表5-7 2#燃煤蒸汽锅炉脱硝出口监测结果统计表 监测 点位 监测日期 监测时段 废气流量 (m3/h) 氮氧化物排放浓度(mg/m3） 氮氧化物排放速率(kg/h) 脱硝出口 12月15日 第一次 95621 34.5 2.38 第二次 114256 34.5 2.85 第三次 112662 34.5 2.81 12月16日 第一次 109203 34.5 2.72 第二次 110997 34.5 2.77 第三次 106504 34.5 2.66 表5-8 1#脱硫塔出口监测结果统计表 监测 点位 监测日期 监测时段 废气流量 (m3/h) 烟尘排放浓度（mg/m3） 二氧化硫 排放浓度（mg/m3） 氮氧化物排放浓度(mg/m3） 烟尘排放速率(kg/h） 二氧化硫 排放速率(kg/h) 氮氧化物排放速率(kg/h) 1#脱硫塔出口 12月15日 第一次 276674 22.7 68 30 4.5 13.56 6.09 第二次 281075 21.6 74 27 4.3 14.90 5.62 第三次 291306 21.6 79 26 4.5 16.61 5.54 达标情况 - 达标 达标 达标 - - - 12月16日 第一次 298284 23.6 116 25 5.1 24.76 5.37 第二次 305351 23.5 95 25 5.2 20.76 5.50 第三次 309263 20.9 74 20 4.6 16.39 4.64 达标情况 - 达标 达标 达标 - - - 标准值 - 30 200 100 - - - 表5-9 1#脱硫塔出口监测结果统计表 监测 点位 监测日期 监测时段 废气流量 (m3/h) 氨排放浓度(mg/m3） 氨排放速率(kg/h) 1#脱硫塔出口 12月15日 第一次 276674 0.89 0.25 第二次 316680 0.94 0.30 第三次 316712 0.90 0.28 达标情况 - - 达标 12月16日 第一次 298284 0.84 0.25 第二次 318134 0.78 0.25 第三次 307842 0.82 0.25 达标情况 - - 达标 标准值 - - 75 表5-10 3#燃煤蒸汽锅炉脱硝进口监测结果统计表 监测 点位 监测日期 监测时段 废气流量 (m3/h) 烟尘排放浓度（mg/m3） 二氧化硫 排放浓度（mg/m3） 氮氧化物排放浓度(mg/m3） 烟尘排放速率(kg/h） 二氧化硫 排放速率(kg/h) 氮氧化物排放速率(kg/h) 脱硝进口 12月15日 第一次 84461 4192.5 1053 633 276.2 69.36 41.77 第二次 85288 4188.5 1059 635 278.6 70.51 42.25 第三次 84069 4229.5 1030 622 284.4 69.32 41.87 12月16日 第一次 84992 4027.1 1054 655 273.8 71.67 44.57 第二次 84322 4045.4 1065 656 270.6 71.26 43.93 第三次 84340 4272.2 1060 946 285.9 70.95 43.26 表5-11 3#燃煤蒸汽锅炉脱硝出口监测结果统计表 监测 点位 监测日期 监测时段 废气流量 (m3/h) 氮氧化物排放浓度(mg/m3） 氮氧化物排放速率(kg/h) 脱硝出口 12月15日 第一次 88095 25.4 1.65 第二次 75431 25.4 1.41 第三次 76650 25.4 1.43 12月16日 第一次 95936 29.6 2.09 第二次 91091 25.4 1.70 第三次 70841 29.6 1.55 表5-12 4#燃煤蒸汽锅炉脱硝进口监测结果统计表 监测 点位 监测日期 监测时段 废气流量 (m3/h) 烟尘排放浓度（mg/m3） 二氧化硫 排放浓度（mg/m3） 氮氧化物排放浓度(mg/m3） 烟尘排放速率(kg/h） 二氧化硫 排放速率(kg/h) 氮氧化物排放速率(kg/h) 脱硝进口 12月15日 第一次 63358 3453.6 1191 550 205.3 70.96 32.76 第二次 70819 3418.9 1193 548 227.7 79.41 36.48 第三次 63001 3518.2 1194 554 208.4 70.69 32.84 12月16日 第一次 81925 3657.5 1190 542 281.0 91.64 41.83 第二次 81024 3617.6 1189 541 275.5 90.61 41.24 第三次 81226 3462.7 1185 536 264.4 90.52 40.97 表5-13 4#燃煤蒸汽锅炉脱硝出口监测结果统计表 监测 点位 监测日期 监测时段 废气流量 (m3/h) 氮氧化物排放浓度(mg/m3） 氮氧化物排放速率(kg/h) 脱硝出口 12月15日 第一次 126602 20.8 1.97 第二次 113044 20.8 1.76 第三次 124020 20.8 1.93 12月16日 第一次 128988 24.3 2.21 第二次 132427 24.3 2.27 第三次 129140 24.3 2.21 表5-14 2#脱硫塔出口监测结果统计表 监测 点位 监测日期 监测时段 废气流量 (m3/h) 烟尘排放浓度（mg/m3） 二氧化硫 排放浓度（mg/m3） 氮氧化物排放浓度(mg/m3） 烟尘排放速率(kg/h） 二氧化硫 排放速率(kg/h) 氮氧化物排放速率(kg/h) 2#脱硫塔出口 12月15日 第一次 296942 22.4 125 32 4.8 26.72 6.83 第二次 303344 23.4 128 30 5.1 27.91 6.67 第三次 305998 21.7 90 34 4.8 19.89 7.65 达标情况 - 达标 达标 达标 - - - 12月16日 第一次 310227 20.2 79 34 4.5 17.68 7.76 第二次 313372 21.3 106 36 4.8 23.82 8.15 第三次 312433 18.1 125 62 4.1 28.12 14.06 达标情况 - 达标 达标 达标 - - - 标准值 - 30 200 100 - - - 表5-15 2#脱硫塔出口监测结果统计表 监测 点位 监测日期 监测时段 废气流量 (m3/h) 氨排放浓度(mg/m3） 氨排放速率(kg/h) 2#脱硫塔出口 12月15日 第一次 312083 0.40 0.12 第二次 313022 0.40 0.12 第三次 305998 0.44 0.13 达标情况 - - 达标 12月16日 第一次 317161 0.32 0.10 第二次 312207 0.36 0.11 第三次 312433 0.37 0.12 达标情况 - - 达标 标准值 - - 75 表5-16 化灰工段有组织废气监测结果统计表 监测日期 监测点位 监测时段 废气流量(m3/h) 颗粒物排放浓度（mg/m3） 颗粒物排放速率(kg/h） 2016-12-15 布袋除尘前 第一次 12184 1363.7 16.6 第二次 12118 1372.0 16.6 第三次 11918 1389.6 16.6 布袋除尘后 第一次 10080 32.0 0.3 第二次 9861 33.3 0.3 第三次 9762 33.7 0.3 标准值 - 120 3.5 达标情况 - 达标 达标 表5-17 1#净氨塔氨监测结果统计表 采样位置 采样日期 废气流量(m3/h) 采样时间 氨排放浓度（mg/m3） 氨排放速率（kg/h） 1#净氨塔出口 12月15日 20000 10:00 0.48 9.6×10-3 12:00 0.47 9.4×10-3 14:00 0.40 8.0×10-3 - 达标情况 - 达标 - 标准值 - 35 备注：废气流量不具备监测条件，根据工艺物料衡算得出。 表5-18 2#净氨塔氨监测结果统计表 采样位置 采样日期 废气流量(m3/h) 采样时间 氨排放浓度（mg/m3） 氨排放速率（kg/h） 2#净氨塔出口 12月15日 20000 10:00 0.91 0.018 12:00 0.89 0.018 14:00 0.94 0.019 - 达标情况 - 达标 - 标准值 - 35 备注：废气流量不具备监测条件，根据工艺物料衡算得出。 表5-19 3#净氨塔氨监测结果统计表 采样位置 采样日期 废气流量(m3/h) 采样时间 氨排放浓度（mg/m3） 氨排放速率（kg/h） 3#净氨塔出口 12月15日 20000 10:00 0.84 0.017 12:00 0.82 0.016 14:00 0.87 0.017 - 达标情况 - 达标 - 标准值 - 35 备注：废气流量不具备监测条件，根据工艺物料衡算得出。 表5-20 无组织排放监测结果统计表 监测日期 监测点位 监测时段 颗粒物 排放浓度（mg/m3） 氨厂界浓度（mg/m3） 气压 （KPa） 气温 （℃） 风速 （m/s） 风向 12月15日 1#监控点 10:00 0.250 未检出 103.3 5.0 2.3 西北 12:00 0.200 未检出 103.3 6.0 2.3 西北 14:00 0.301 未检出 103.3 6.0 2.4 西北 2#监控点 10:00 0.366 0.022 103.3 5.0 2.3 西北 12:00 0.401 0.019 103.3 6.0 2.3 西北 14:00 0.334 未检出 103.3 6.0 2.4 西北 3#监控点 10:00 0.383 未检出 103.3 5.0 2.3 西北 12:00 0.401 0.017 103.3 6.0 2.3 西北 14:00 0.568 未检出 103.3 6.0 2.4 西北 4#监控点 10:00 0.399 未检出 103.3 5.0 2.3 西北 12:00 0.501 未检出 103.3 6.0 2.3 西北 14:00 0.418 未检出 103.3 6.0 2.4 西北 达标情况 达标 达标 - - - - 12月16日 1#监控点 10:00 0.332 未检出 103.3 3.0 2.3 北 12:00 0.348 0.028 103.3 4.0 2.1 北 14:00 0.334 未检出 103.3 6.0 2.1 北 2#监控点 10:00 0.415 未检出 103.3 3.0 2.3 北 12:00 0.382 未检出 103.3 4.0 2.1 北 14:00 0.351 未检出 103.3 6.0 2.1 北 3#监控点 10:00 0.497 0.020 103.3 3.0 2.3 北 12:00 0.464 未检出 103.3 4.0 2.1 北 14:00 0.334 0.017 103.3 6.0 2.1 北 4#监控点 10:00 0.365 0.023 103.3 3.0 2.3 北 12:00 0.431 未检出 103.3 4.0 2.1 北 14:00 0.484 未检出 103.3 6.0 2.1 北 标准值 1.0 1.5 - - - - 达标情况 达标 达标 - - - - 备注：1、颗粒物无组织排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297–1996）表2标准； 氨无组织排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准； 氨的检出限：0.008mg/m3。 5.3.3厂界噪声监测结果 监测结果表明：该项目厂界噪声各测点昼间/夜间等效声级值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 表5-21 厂界噪声监测结果统计表 监测点位 2016.12.15 2016.12.16 昼间dB(A) 夜间dB(A) 昼间dB(A) 夜间dB(A) 1 54.2 46.2 56.4 46.6 2 55.6 46.3 56.7 46.3 3 54.5 47.3 56.0 46.2 4 56.5 46.8 55.7 47.2 5 55.4 46.0 54.8 46.8 6 56.9 45.9 56.6 48.0 7 55.8 47.7 55.9 47.9 8 56.9 47.0 57.0 46.5 9 55.9 47.4 56.2 47.3 10 54.7 47.6 57.3 47.3 11 55.7 47.1 55.0 47.1 12 56.1 47.7 56.8 47.0 标准值 65 55 65 55 达标情况 达标 达标 达标 达标 5.4固废监测结果与评价 本项目产生的固废主要为SCR反应器中的废催化剂。 全厂固废从2016年1月1日至11月30日期间，产生的固废有石膏浆液271563吨、粉煤灰渣21338吨、废矿物油9.9吨、生活垃圾380吨，其中石膏浆液、粉煤灰渣目前暂存粉煤灰渣场，废矿物油产生的9.9吨由无锡市志云废油处理有限公司接收，生活垃圾380吨由环卫部门统一处理。 表5-22 固体废弃物产生及处置情况 序号 固废名称 环评预测 产生量 理论产生量（t） 实际产生量（t） 处理量（t） 库存量（t） 处理方式 环评/初步设计的要求 实际处置情况 1 石膏浆液 10644.48t/a 9769.59 271563 0 271563 综合利用 部分筑堤自用，部分外售 2 粉煤灰渣 - - 21338 0 21338 3 废催化剂 0.2t/6a 0 0 0 0 供应商更换后回收 同环评设计 4 废矿物油 - - 9.9 9.9 0 - 无锡市志云废油处理有限公司接收 5 生活垃圾 - - 380 380 0 环卫部门 同环评设计 备注：1、固废统计时间为2016年1月1日至11月30日，共335天。

表6：污染物总量核算

本项目大气污染物年排放总量核算见表6-1，本项目大气污染物排放总量与控制指标对照情况见表6-2。 表6-1 本项目大气污染物年排放总量核算 污染物 废气来源 排放速率（kg/h）平均值 实际年排气时间（h） 实际年排放量（吨/年） NOX 1#脱硫塔脱硫后 5.46 8000 43.68 合计 111.84 2#脱硫塔脱硫后 8.52 68.16 NH3 1#脱硫塔脱硫后 0.26 2.08 合计 3.04 2#脱硫塔脱硫后 0.12 0.96 表6-2 本项目大气污染物年排放总量与总量控制指标对照 序号 污染物 年排放量 （t/a） 总量控制指标（t/a） 达标 情况 1 NOX 111.84 576 达标 2 NH3 3.04 3.12 达标

表7：固定污染源烟气在线监测仪比对

根据污染源自动监控管理办法（国家环保总局第28号），按照《固定污染源烟气排放连续监测技术规范（试行）》（HJ/T75-2007）要求，本次验收监测过程中对中国石化集团南京化学工业有限公司连云港碱厂1#、2#、3#、4#燃煤蒸汽锅炉脱硝进口及1#、2#、3#、4#燃煤蒸汽锅炉脱硝出口的烟气在线监测仪进行比对监测。 动力锅炉烟气脱硝治理工程项目，共新增八台烟气在线仪，分别位于1#、2#、3#、4#燃煤蒸汽锅炉脱硝设施的进出口，其中1#、2#、3#、4#燃煤蒸汽锅炉脱硝设施进口的在线仪设备监测项目包括氮氧化物、氧量、温度、压力、流速、湿度，1#、2#、3#、4#燃煤蒸汽锅炉脱硝设施出口的在线仪设备监测项目包括氮氧化物、氧量、温度、压力、流速、湿度、氨气。本次验收比对项目指标为氮氧化物、氧量、温度、流速，其余指标无法比对。 比对监测结果：1#、2#燃煤蒸汽锅炉脱硝设施进口烟气在线仪NOX、O2浓度、烟气流速比对合格，烟气温度比对不合格；3#、4#燃煤蒸汽锅炉脱硝设施进口、1#、2#、3#、4#燃煤蒸汽锅炉脱硝设施出口烟气在线仪NOX、O2浓度、烟气流速、烟气温比对合格。 我站于2017年1月20日，对1#、2#燃煤蒸汽锅炉脱硝设施进口烟气在线仪烟气温度进行比对复测。 复测结果：1#、2#燃煤蒸汽锅炉脱硝设施进口烟气在线仪烟气温度均比对合格。 具体烟气在线比对结果见表7-1至7-10。 表7-1 1#燃煤蒸汽锅炉脱硝进口在线监测仪比对监测结果 监测项目 时间 流速m/s 温度℃ NOX mg/m3 O2 12月15日 在线监测结果 实测统计值 相对误差% 在线监测结果 实测统计值 绝对误差 在线监测结果 实测统计值 相对准确度% 在线监测结果 实测统计值 相对准确度% 10:00 12.47 13.1 / 378.59 335 / 515.51 562 / 7.90 8.5 / 10:12 11.84 13.5 / 379.25 335 / 545.64 536 / 7.92 8.5 / 10:25 12.47 13.4 / 378.66 335 / 528.14 525 / 8.06 8.5 / 10:35 / / / / / / 521.16 498 / 8.19 8.3 / 10:48 / / / / / / 522.88 518 / 8.02 8.3 / 11:00 / / / / / / 527.18 564 / 7.74 8.3 / 11:14 13.89 13.8 / 380.00 363 / 521.16 576 / 7.78 8.3 / 11:26 12.75 13.8 / 381.25 363 / 521.25 582 / 7.56 8.3 / 11:39 / / / / / / 527.18 547 / 7.85 8.3 / 平均值 12.68 13.5 -6.07 379.55 346 33.55 525.57 545 8.01 7.89 8.4 7.40 达标情况 - - 合格 - - 不合格 - - 合格 - - 合格 考核指标 流速＞10m/s时，不超过±10% 不超过±3℃ NOX＞513mg/ m3，相对准确度≤15% 相对准确度≤15% 表7-2 1#燃煤蒸汽锅炉脱硝出口在线监测仪比对监测结果 监测项目 时间 流速m/s 温度℃ NOX mg/m3 O2 12月15日 在线监测结果 实测统计值 相对误差% 在线监测结果 实测统计值 绝对误差 在线监测结果 实测统计值 绝对误差 在线监测结果 实测统计值 相对准确度% 10:02 9.84 9.3 / 231.38 232 / 29.91 35.3 / 8.61 8.9 / 10:07 9.58 8.8 / 231.97 232 / 28.59 35.3 / 8.79 8.9 / 10:11 10.19 10.2 / 231.97 232 / 26.3 35.3 / 8.33 8.9 / 10:17 9.48 9.8 / 231.34 232 / 24.23 30.9 / 8.25 8.9 / 10:21 / / / / / / 21.02 30.9 / 8.54 8.9 / 10:26 / / / / / / 29.51 30.9 / 8.2 8.9 / 10:32 / / / / / / 35.46 37.5 / 8.88 8.9 / 10:37 / / / / / / 35.48 37.5 / 8.88 8.9 / 10:42 10.53 10.9 / 232.53 230 / 33.28 37.5 / 8.68 8.9 / 平均值 9.92 9.8 1.22 231.84 232 -0.16 29.31 34.6 -5.29 8.57 8.9 6.17 达标情况 - - 合格 - - 合格 - - 合格 - - 合格 考核指标 流速≤10m/s时，不超过±12% 不超过±3℃ NOX≤41mg/ m3，绝对误差不超过±12mg/ m3 相对准确度≤15% 表7-3 2#燃煤蒸汽锅炉脱硝进口在线监测仪比对监测结果 监测项目 时间 流速m/s 温度℃ NOX mg/m3 O2 12月15日 在线监测结果 实测统计值 相对误差% 在线监测结果 实测统计值 绝对误差 在线监测结果 实测统计值 相对准确度% 在线监测结果 实测统计值 相对准确度% 10:00 11.60 11.9 / 343.69 372 / 568.55 575 / 8.00 7.8 / 10:13 11.05 12.6 / 343.72 370 / 561.09 570 / 7.74 7.8 / 10:25 11.52 12.4 / 342.44 370 / 562.43 571 / 7.87 7.8 / 10:39 11.64 12.7 / 343.69 368 / 543.58 573 / 7.62 8.0 / 10:53 12.92 12.8 / 348.66 368 / 533.63 565 / 7.42 8.0 / 11:07 / / / / / / 552.86 563 / 7.86 8.0 / 11:17 / / / / / / 576.3 568 / 8.21 8.0 / 11:28 / / / / / / 541.76 567 / 7.62 8.0 / 11:48 / / / / / / 576.01 574 / 8.36 8.0 / 平均值 11.75 12.5 -6.00 344.44 370 -25.56 557.36 570 4.09 7.86 7.93 4.11 达标情况 - - 合格 - - 不合格 - - 合格 - - 合格 考核指标 流速＞10m/s时，不超过±10% 不超过±3℃ NOX＞513mg/ m3，相对准确度≤15% 相对准确度≤15% 表7-4 2#燃煤蒸汽锅炉脱硝出口在线监测仪比对监测结果 监测项目 时间 流速m/s 温度℃ NOX mg/m3 O2 12月15日 在线监测结果 实测统计值 相对误差% 在线监测结果 实测统计值 绝对误差 在线监测结果 实测统计值 绝对误差 在线监测结果 实测统计值 相对准确度% 11:16 / / / / / / 26.75 34.5 / 9.63 9.1 / 11:19 11.91 12.6 / 225.81 226 / 28.09 34.5 / 9.34 9.1 / 11:23 / / / / / / 26.17 34.5 / 9.01 9.1 / 11:28 12.12 11.1 / 224.59 226 / 25.48 30.2 / 8.85 9.1 / 11:31 9.89 10.6 / 223.97 226 / 26.15 30.2 / 8.87 9.1 / 11:34 / / / / / / 25.98 30.2 / 9.16 9.1 / 11:37 / / / / / / 27.11 32.4 / 9.34 9.1 / 11:40 11.91 12.0 / 225.16 226 / 27.49 32.4 / 9.31 9.1 / 11:43 11.44 11.9 / 225.16 226 / 27.51 32.4 / 9.31 9.1 / 平均值 11.45 11.6 -1.29 224.94 226 -1.06 26.75 32.4 -5.65 9.20 9.1 3.24 达标情况 - - 合格 - - 合格 - - 合格 - - 合格 考核指标 流速＞10m/s时，不超过±10% 不超过±3℃ NOX≤41mg/ m3，绝对误差不超过±12mg/ m3 相对准确度≤15% 表7-5 3#燃煤蒸汽锅炉脱硝进口在线监测仪比对监测结果 监测项目 时间 流速m/s 温度℃ NOX mg/m3 O2 12月15日 在线监测结果 实测统计值 相对误差% 在线监测结果 实测统计值 绝对误差 在线监测结果 实测统计值 相对准确度% 在线监测结果 实测统计值 相对准确度% 13:19 / / / / / / 644.80 631 / 9.18 9.3 / 13:28 13.22 13.2 / 374.16 370 / 585.13 612 / 8.98 9.3 / 13:38 13.87 13.4 / 376.00 370 / 593.16 657 / 9.24 9.3 / 13:48 / / / / / / 593.07 598 / 8.8 9.3 / 13:59 / / / / / / 603.11 661 / 9.45 9.3 / 14:07 / / / / / / 603.11 645 / 9.45 9.3 / 14:17 13.48 13.4 / 375.97 376 / 593.26 635 / 9.48 9.0 / 14:27 12.42 13.3 / 374.69 376 / 592.3 602 / 9.52 9.0 / 14:38 16.52 13.2 / 377.81 376 / 612.67 629 / 9.49 9.0 / 平均值 13.90 13.3 4.51 375.73 374 1.73 602.29 630 7.89 9.29 9.20 4.00 达标情况 - - 合格 - - 合格 - - 合格 - - 合格 考核指标 流速＞10m/s时，不超过±10% 不超过±3℃ NOX＞513mg/ m3，相对准确度≤15% 相对准确度≤15% 表7-6 3#燃煤蒸汽锅炉脱硝出口在线监测仪比对监测结果 监测项目 时间 流速m/s 温度℃ NOX mg/m3 O2 12月15日 在线监测结果 实测统计值 相对误差% 在线监测结果 实测统计值 绝对误差 在线监测结果 实测统计值 绝对误差 在线监测结果 实测统计值 相对准确度% 14:26 9.89 10.1 / 247.91 248 / 19.16 25.4 / 10.37 10.1 / 14:29 10.06 8.6 / 247.91 248 / 20.29 25.4 / 10.52 10.1 / 14:32 9.56 8.8 / 248.59 248 / 20.87 25.4 / 10.25 10.1 / 14:38 8.83 11.6 / 247.97 248 / 21.38 27.5 / 10.39 10.1 / 14:45 9.49 10.9 / 252.31 248 / 19.93 23.3 / 10.50 10.1 / 14:48 / / / / / / 19.91 23.3 / 10.50 10.1 / 14:51 / / / / / / 19.91 25.4 / 10.50 10.1 / 14:54 / / / / / / 20.69 25.4 / 10.56 10.1 / 14:57 / / / / / / 21.36 25.4 / 10.30 10.1 / 平均值 9.57 10.0 -4.30 248.94 248 0.94 20.39 25.2 -4.81 10.43 10.1 3.98 达标情况 - - 合格 - - 合格 - - 合格 - - 合格 考核指标 流速≤10m/s时，不超过±12% 不超过±3℃ NOX≤41mg/ m3，绝对误差不超过±12mg/ m3 相对准确度≤15% 表7-7 4#燃煤蒸汽锅炉脱硝进口在线监测仪比对监测结果 监测项目 时间 流速m/s 温度℃ NOX mg/m3 O2 12月15日 在线监测结果 实测统计值 相对误差% 在线监测结果 实测统计值 绝对误差 在线监测结果 实测统计值 相对准确度% 在线监测结果 实测统计值 相对准确度% 13:00 / / / / / / 513.12 520 / 6.40 6.9 / 13:14 9.19 10.6 / 405.34 405 / 522.69 517 / 6.58 6.9 / 13:27 9.43 10.7 / 406.00 405 / 496.77 514 / 7.27 6.9 / 13:42 / / / / / / 484.82 517 / 7.10 6.8 / 14:01 / / / / / / 499.07 513 / 7.24 6.8 / 14:15 / / / / / / 510.45 514 / 6.61 6.8 / 14:21 9.55 10.4 / 406.59 407 / 522.30 514 / 6.47 6.7 / 14:36 9.78 10.3 / 408.47 407 / 525.94 532 / 6.61 6.7 / 14:51 10.46 10.5 / 404.69 405 / 516.57 517 / 6.83 6.7 / 平均值 9.68 10.5 -7.81 406.22 406 0.22 510.19 518 3.32 6.79 6.80 3.91 达标情况 - - 合格 - - 合格 - - 合格 - - 合格 考核指标 流速＞10m/s时，不超过±10% 不超过±3℃ NOX＞513mg/ m3，相对准确度≤15% 相对准确度≤15% 表7-8 4#燃煤蒸汽锅炉脱硝出口在线监测仪比对监测结果 监测项目 时间 流速m/s 温度℃ NOX mg/m3 O2 12月15日 在线监测结果 实测统计值 相对误差% 在线监测结果 实测统计值 绝对误差 在线监测结果 实测统计值 绝对误差 在线监测结果 实测统计值 相对准确度% 13:47 14.41 14.6 / 249.69 249 / 15.61 20.8 / 8.08 8.2 / 13:50 14.05 13.0 / 248.47 249 / 17.10 20.8 / 7.66 8.2 / 13:53 12.97 14.3 / 249.69 249 / 16.49 20.8 / 8.13 8.2 / 13:56 15.52 12.6 / 249.69 249 / 16.62 22.9 / 7.77 8.2 / 13:59 12.99 14.1 / 249.69 249 / 17.52 22.9 / 8.16 8.2 / 14:01 / / / / / / 18.15 22.9 / 8.14 8.2 / 14:05 / / / / / / 18.15 20.8 / 8.14 8.2 / 14:08 / / / / / / 18.15 20.8 / 8.14 8.2 / 14:11 / / / / / / 19.95 20.8 / 7.81 8.2 / 平均值 13.99 13.7 2.12 249.45 249 0.45 17.53 21.5 -3.97 8.00 8.2 4.35 达标情况 - - 合格 - - 合格 - - 合格 - - 合格 考核指标 流速＞10m/s时，不超过±10% 不超过±3℃ NOX≤41mg/ m3，绝对误差不超过±12mg/ m3 相对准确度≤15% 表7-9 1#燃煤蒸汽锅炉脱硝进口在线监测仪比对复测结果 监测项目 时间 温度℃ 1月20日 在线监测结果 实测统计值 绝对误差 10:36 382.50 383 / 10:38 382.50 383 / 10:42 381.28 383 / 10:47 381.28 383 / 10:50 381.25 381 / 平均值 381.76 383 -1.24 达标情况 - - 合格 考核指标 不超过±3℃ 表7-10 2#燃煤蒸汽锅炉脱硝进口在线监测仪比对复测结果 监测项目 时间 温度℃ 1月20日 在线监测结果 实测统计值 绝对误差 11:14 374.72 374 / 11:17 374.69 374 / 11:21 373.47 374 / 11:24 372.81 372 / 11:27 372.84 372 / 平均值 373.71 373 0.71 达标情况 - - 合格 考核指标 不超过±3℃

表8：环保检查结果

| 序号 | 检查内容 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | “三同时”执行情况 | 本项目已按《中华人民共和国环保法》和国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，较好的执行了“三同时”制度。 |
| 2 | 公司环境管理体系、制度、机构建设情况 | 公司成立了安环科，具体负责环保工作、并且制定了公司环境保护管理制度。 |
| 3 | 污染处理设施建设管理及运行情况 | 本项目投产后，各类环保治理设施与主体工程均已建成投运，并设有专职人员维护管理，环保设施运行正常。 |
| 4 | 清污分流、雨污分流情况 | 厂区内实现了清污分流要求，清下水排入清下水管网，生产废水排入粉煤灰渣场经渣场沉淀和自动加酸装置中和后排海，生活污水经化粪池处理后直接排海。 |
| 5 | 排污口规范化整治情况 | 废气排气筒设置了监测取样口，并安装了在线自动监测装置；废水排口设置规范化排污口，并安装了在线自动监测装置。 |
| 6 | 固体废弃物、堆放、综合利用及安全处置措施 | 项目运行后产生的粉煤灰、石膏浆液经粉煤灰渣场沉淀后部分筑堤自用，部分外售；废催化剂每六年由供应商更换一次，并回收；日常工作生活垃圾委托环卫部门处理；废矿物油由无锡市志云废油处理有限公司接收。 |
| 7 | 试生产期间生产负荷、环保治理设施运行记录及年生产时间 | 目前连云港碱业有限公司1#，2#，3#，4#燃煤蒸汽锅炉运行负荷均已达到设计规模75%以上，各类环保治理设施与主体工程均已建成并投入运行，满足“三同时”验收监测条件。 |
| 8 | 环境风险预案及事故防范措施 | 已制定突发环境污染事故应急预案，并在江苏省环保厅备案。 |

表9：对环评批复的执行情况

| 序号 | 检查内容 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全面落实“报告表”及本批复中的各项环保要求、确保项目施工期的各项环境污染防控措施执行到位、污染物稳定达标排放。并须于开工前15日内到我局办理申报手续。 | 已按照要求执行。 |
| 2 | 加强施工管理。采取有效措施，减少扬尘、噪声对周围敏感目标的影响，不得产生扬尘、噪声扰民。 | 已按照要求执行。 |
| 3 | 项目采用低氮燃烧技术并建设SCR烟气脱硝系统，须选用成熟可靠的脱氮工艺和设备，进一步优化工艺设计参数。须定期更换SCR系统催化剂，强化烟气脱硝装置的运行管理，确保烟气等污染物排放符合《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2001）表1相关规定要求。采取有效措施减少氨气等无组织废气排放，确保厂界颗粒物无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297–1996）中无组织排放监控浓度限值要求，氨气无组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。 | 1#、2#脱硫塔出口烟尘、二氧化硫、氮氧化物浓度均满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2001）表1标准。 1#、2#脱硫塔出口氨的排放速率均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准。 1#、2#、3#净氨塔氨的排放速率均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准。 化灰工段颗粒物排放浓度与速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297–1996）表2二级标准。 无组织颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297–1996）中无组织排放监控浓度限值要求，无组织氨满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准。 |
| 4 | 按照“清污分流、雨污分流”的完善厂区排水系统，不断提高水的利用率。施工废水经收集后妥善处置，不得外排，运营期不新增生活污水；脱硝系统冲洗废水排至碱厂粉煤灰渣场，粉煤灰渣场废水经渣场渗滤和自动加酸装置中和后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排海。 | 化粪池排口（3#排海口）的CODcr、NH3-N、磷酸盐、SS日均排放浓度及pH值均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准。 粉煤灰渣场排口（2#排海口）的CODcr、NH3-N、SS日均排放浓度及pH值均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准。 |
| 5 | 选用低噪声设备，各产噪设施须合理布局，并采取隔声、消声和绿化等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，确保噪声对环境敏感目标的影响满足声环境功能要求，防止噪声扰民。 | 该项目选用低噪声设备，合理布局、减振、隔声、消声等措施，厂界噪声12个测点昼间/夜间等效声级值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 |
| 6 | 加强施工期和运营期的环境管理，落实施工期污染防治措施，减轻工程施工对环境的不利影响。落实事故防范措施和应急预案，防止生产过程、危险品储运过程及污染治理设施事故发生。 | 已制定突发环境污染事故应急预案，并在江苏省环保厅备案。 |
| 7 | 落实液氨储运、使用过程中环境风险事故防范措施，制定环境风险应急预案。加强对脱硝系统装置运行的管理，一旦出现事故，必须及时采取措施，防止污染事故发生。 |  |
| 8 | 按国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口和固体废物堆放场，并设立标志牌。按《江苏省污染源自动监控管理暂行办法》（苏环规[2011]1号）要求，建设、安装自动监控设备及其配套设施。 | 已按照要求执行。 |
| 9 | 项目实施后，主要污染物排放总量初步核定为（其他污染物按原批复执行，保持不变）： 大气：氮氧化物≤576t/a、氨气≤0.32t/a。 | 项目实施后，氮氧化物总量满足环评批复要求，氨气总量满足复函要求。 |
|  | 《关于对连云港碱液有限公司调整动力锅炉烟气脱硝治理工程项目中氨控制总量请示的复函》（连环表复[2017]3号，连云港市环保局）：氨的监控总量为3.12吨/年。 |  |
| 10 | 项目建设期间的环境现场监督管理由连云港区环保局负责，市环境监察局不定期检查，发现问题及时上报我局。项目建成后，建设单位须向我局提交试生产申请，经我局同意后方可进行试生产，项目试生产期间须按规定程序办理环保“三同时”竣工验收手续，经我局验收合格后方可投入正常生产。 | 已按照要求执行。 |
| 11 | 项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，环评文件须报我局重新审批。项目自批准之日起超过五年方开工建设的，环评文件须报我局重新审核。 | 已按照要求执行。 |

表10：监测结论与建议

一、监测结论： 1、验收监测期间企业生产正常，生产负荷≥75%，锅炉运行负荷为≥90%； 2、验收期间，热电车间1#、2#脱硫塔出口烟尘、二氧化硫、氮氧化物浓度均满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2001）表1标准；1#、2#脱硫塔出口氨的排放速率均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准；1#、2#、3#净氨塔氨的排放速率均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准；化灰工段颗粒物排放浓度与速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297–1996）表2二级标准。无组织颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297–1996）中无组织排放监控浓度限值要求，无组织氨满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准； 3、化粪池排口（3#排海口）的CODcr、NH3-N、磷酸盐、SS日均排放浓度及pH值、粉煤灰渣场排口（2#排海口）的CODcr、NH3-N、SS日均排放浓度及pH值均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准； 4、厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准； 5、产生的粉煤灰、石膏浆液经粉煤灰渣场沉淀后部分筑堤自用，部分外售；废催化剂每六年由供应商更换一次，并回收；日常工作生活垃圾委托环卫部门处理；废矿物油由无锡市志云废油处理有限公司接收。 二、存在问题： 1、石膏浆液实际产生量与环评预计量不符。 三、建议： 1、严格按环评及批复要求认真落实固废处置、处理利用的各项措施，减小固废厂内暂存量，防止产生二次污染。

# Text boxes

连云港碱厂动力锅炉烟气脱硝治理工程项目

连云港碱业有限公司

上清液排海

石 灰 窑

回用

水

二号渣场

废水

盐泥洗涤

盐  水

煅烧

窑气CO2

CaO

废气除尘排放

化灰

外购液氨

NH3

氨气

吸  氨

三级除尘

废液

排放

净氨塔

尾气

碳  化

CO2

NaHCO3浑浊液

氨气排放

Ca(OH)2

废水

液体

蒸氨

滤过

凉碱尾气

排放

除尘

凉碱

煅烧

三号渣场

排放

包装

轻质纯碱Na2CO3

除尘、脱硫

蒸汽

供热车间

水混

蒸汽

煅烧

三号渣场

重质纯碱NaCO3· H2O

上清液排海

凉碱尾气

排放

除尘

凉碱

包装

工艺水

白泥

犁刀混合机

浆液地坑

白泥

滤筒筛

中间浆液箱

白泥浆液箱

回用

工艺水

烟气

120米烟囱

吸收塔

布袋除尘器

锅炉烟气

溢流  废水

石膏浆液

渣水集中池

粉煤灰渣场

1#锅炉

烟尘、SO2、NOX

LNB+SCR脱硝装置

布袋除尘器

2#锅炉

LNB+SCR脱硝装置

布袋除尘器

3#锅炉

LNB+SCR脱硝装置

布袋除尘器

4#锅炉

LNB+SCR脱硝装置

布袋除尘器

1#白泥-石膏法脱硫塔

2#白泥-石膏法脱硫塔

120m

烟

囱

排入大气

烟尘、SO2、NOX

烟尘、SO2、NOX

烟尘、SO2、NOX

3#排海口

化粪池

生活污水

锅炉冲渣水

厂区收集池

自动加酸装置

★

粉煤灰渣场

石膏浆液、地坑废水

2#排海口

★

冲洗废水

灰渣塘沉淀

灰渣部分筑堤自用，部分外售

图2-5  废水处理工艺流程图

15m高排气筒排放

颗粒物★

颗粒物★

1#锅炉

烟尘、SO2、NOX

★

LNB+SCR脱硝装置

布袋除尘器

2#锅炉

LNB+SCR脱硝装置

布袋除尘器

3#锅炉

LNB+SCR脱硝装置

布袋除尘器

4#锅炉

LNB+SCR脱硝装置

布袋除尘器

1#白泥-石膏法脱硫塔

2#白泥-石膏法脱硫塔

120m

烟

囱

排入大气

烟尘、SO2、NOX

★

烟尘、SO2、NOX

★

烟尘、SO2、NOX

★

NOX

★

NOX

★

NOX

★

NOX

★

氨、烟尘、SO2、NOX

★

氨、烟尘、SO2、NOX

★

布袋除尘器

化灰

15m高排气筒排放

NH3★

淡盐水

NH3★

1#净氨塔

15m高排气筒排放

NH3★

淡盐水

NH3★

2#净氨塔

15m高排气筒排放

NH3★

淡盐水

NH3★

3#净氨塔

50

损耗140

锅炉循环水

损耗60

230

540

4462

4552

330

400

水处理装置

2#排海口

灰渣场

冲灰渣系统

锅炉

600

300

回用水250

20

损耗375

锅炉冲渣水350

锅炉循环水

20775

21150

新鲜水1700

生产

装置

损耗30

1200

1241

初期雨水

碱渣场

1245

原料卤水带入450

碱渣24

盐田复晒

50

损耗5

45

45

50

3#排海口

化粪池

生活用水

5

4

烟煤堆场

白煤堆场

石灰堆场

火车入口

盐    堆    场

水  处  理  站

热

电

车

间

成品仓库

办公

机修车库

包装房

润滑油库

浴室

污水泵房

空压站

盐水工序

石灰工序

压缩工序

重碱工序

煅烧车间

装置循环水泵房

食堂

办公

综合管理

露天操作场

金属堆放场所

综合仓库

库房

库     房

物流入口

人流入口

厂区平面布置图

1

2

3

6

7

8

9

10

11

12

氨库

北