建设项目环境影响报告表

项目名称：苏州安若特汽车技术有限公司汽车配件研发新建项目

建设单位(盖章)：苏州安若特汽车技术有限公司

编制日期:2019年6月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称……指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点……指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别……按国标填写。

- 总投资……指项目投资总额。

- 主要环境保护目标……指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议……给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

- 预审意见……由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见……由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 苏州安若特汽车技术有限公司汽车技术研发新建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 苏州安若特汽车技术有限公司 |
| 法人代表 | 张明叶 | 联系人 | 张明叶 |
| 通讯地址 | 苏州高新区五台山116号20幢 |
| 联系电话 | 18521762999 | 传真 | / | 邮政编码 | 215000 |
| 建设地点 | 苏州高新区五台山116号20幢 |
| 立项审批 部门 | / | 项目代码 | / |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | C3670汽车零部件及配件制造 |
| 占地面积 （平方米） | 620 | 绿化面积 （平方米） | 依托园区 |
| 总投资 (万元) | 50 | 其中：环保投资 （万元） | / | 环保投资占总投资比例 | / |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | 2019年8月 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 本项目主要原辅料见下表1-1，理化性质见表1-2，本项目主要生产设备见表1-3。 表1-1 项目主要原辅材料消耗表 序号 名称 主要成分 物态 年用量（a） 储存方式、包装规格 最大存储量（t） 储存地点 运输 1 钢材 不锈钢 固态 0.1t / 0.15t 原料储存区 陆运 2 无铅焊丝 / 固态 0.1t 散装 0.03t 原料储存区 陆运 3 铝材 铝 固态 2t / 2t 原料储存区 陆运 4 氩气 氩气 气态 6000L 储气罐，40L罐装 240L 储罐区 陆运 5 切削液 / 液态 0.03L 桶 0.04L 原料储存区 陆运 原辅材料理化性质 1、氩气 表1-2 氩气主要理化性质 标识 中文名：氩[气态的] 危险货物编号：22011 英文名：argon UN编号：1006 分子式：Ar 分子量：39.95 CAS号：7440-37-1 理 化 性 质 外观与性状 无色无臭的惰性气体 熔点（℃） -189.2 气体密度 1.784g/L 临界温度（℃） -122.3 沸点（℃） -185.7 蒸气压（kPa） 202.64/-179℃ 溶解性 微溶于水 燃 烧 爆 炸 危 险 性 燃烧性 不燃 燃烧（分解）产物 / 闪点(℃) / 爆炸上限（v%） / 引燃温度(℃) / 爆炸下限（v%） / 危险特性 若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸事故的危险。 储运条件 与泄漏处理 储运条件：储存于阴凉、通风的仓间内，仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。应与易燃或可燃物分开存放。 收时应注意品名标注检验瓶日期，先进仓先发用和搬运时应轻装轻卸，防止钢瓶及附件损坏。泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。如有可能，即时使用。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 灭火方法 本品不燃。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场 至空旷处。 毒性及 健康危 害 急性毒性 LD50：无资料LC50：无资料 毒性 无资料 健康危害 普通大气压下无毒。高浓度时，使氧分压降低而发生窒息。氩浓度达50%以上，引起严重症状;75%以上时，可在数分钟内死亡。当空气中氩浓度增高时，先出现呼吸加速，注意力不集中，共济失调。继之，疲倦乏力、烦躁不安、恶心、呕吐、昏迷、抽搐，以致死亡。液态氩可致皮肤冻伤;眼部接触可引起炎症。毒理学资料及环境行为危险特性：若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 急救措施 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸、心跳停止时，立即进行人工呼吸或胸外心脏按压术。就医。皮肤、眼睛与液体接触发生冻伤时，用大量水冲洗，就医治疗。 储存注 意事项 储存于阴凉、通风的仓间内，仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。验收时应注意品名，注意验瓶日期，先进仓先发用。搬运时应轻装轻卸，防止钢瓶及附件损坏。 泄漏应 急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源，合理通风，加速扩散，漏气容器要妥善处理，修复检验后再用。 表1-3 主要生产设备一览表 序号 设备名称 型号 数量（台/套） 产地 1 数控机床 CB6140 1 国产 2 激光打标机 CY-ZW3W 1 国产 3 卧式半自动小型锯床 NC-4228 1 国产 4 CNC加工中心（德马） LV-800 2 国产 5 立式炮塔铣（台正精工） 4H 1 国产 6 普通车床（科帆精工） 6136 1 国产 7 落地式砂轮机（金锐利） m3025 1 国产 8 通用焊机（上海） WSME-315 1 国产 通用焊机（上海） WSME-400 1 国产 10 气保焊机（锐龙） NBC-250 1 国产 11 手提式电焊机 MODELDH-10 2 国产 12 切割机（江苏东成） FF03-400 1 国产 13 斜切割机（江苏东成） JIX-FF-255 1 国产 14 电磨头（BOSCH博士） / 1 国产 15 角磨机（BOSCH博士） / 3 国产 16 伺服电动攻丝机 / 1 国产 |
| 水及能源消耗： 名称 消耗量 名称 消耗量 水（吨/年） 360 燃 （吨/年） / 电（万度/年） 2.2 燃气（立方米/年） / 燃煤（吨/年） / 其他 / 废水（工业废水□、生活污水√）排水量及排放去向（本项目） 本项目产生生活污水288t/a，不产生工业废水，生活污水的主要污染因子为COD、NH3-N、SS、TP，由市政管网接管入苏州高新区镇湖污水处理厂，处理达标后排入浒光运河。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无 |
| 工程内容及规模 1、项目由来 苏州安若特汽车技术有限公司厂址位于苏州高新区五台山116号20幢，总投资50万元，租用苏州意信投资咨询有限公司厂房（租赁面积为3135m2，共5层）建设汽车配件技术研发40～100件/年项目。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令第七十七条）、《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日修订，2017年10月1日施行）及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2017年9月1日起施行）及其他相关保护法规政策的规定，该项目应执行环境影响评价制度。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2017年9月1日起施行）以及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部令第1号，2018年4月28日起施行）等有关法律法规的规定，本项目属于 “汽车制造”中的 “其他”，应编制环境影响评价报告表。为此，苏州安若特汽车技术有限公司委托苏州合巨环保技术有限公司对项目进行环境影响评价工作。我单位受委托后，立即对项目进行实地踏勘，并对该区域周围环境进行了调查分析，编写了本项目环境影响报告表。 2、项目概况 项目名称：苏州安若特汽车技术有限公司汽车技术研发新建项目； 建设单位：苏州安若特汽车技术有限公司 建设地点：苏州高新区五台山116号20幢（地理位置详见附图1）； 建设性质：新建； 占地面积：620m2； 总投资：50万元； 职工情况：本项目配置员工15人，不设食堂、宿舍； 工作制度：项目实行一班制，年工作300天，每天工作8小时，年工作2400小时。 四至情况：东侧280m处为松花江路；北侧250m处为秦岭路；西侧紧邻苏州益群汽车检具有限公司；南侧紧邻苏州威天精密机械有限公司。距离本项目最近的环境敏感点为东北侧1500米的通安杨巷水稻家庭种植农场（四至情况详见附图2）。 产品方案：研发汽车配件，具体如表1-4所示： 表1-4 建设项目产品方案 序号 工程名称（车间、生产线） 产品名称 设计能力 年运行时数（h） 1 研发汽车配件 汽车配件 40～100件/年 2400 3、公用及辅助工程 本项目主要由主体工程及配套工程组成，各工程具体组成详见表1-5： 表1-5 项目工程组成一览表 分类 建设名称 设计能力 备注 主体工程 装配车间（1层） 470m2 研发汽车配件 机加工区（1层） 160m2 焊接打磨区（2层） 90m2 配套工程 辅助工程 办公区（3层） 630m2 办公 休闲娱乐区（5层） 480m2 娱乐 会议室（5层） 130m2 办公 储运工程 仓库 630m2 位于四层存放原料 废品放置区 200m2 位于二层，存放废品 成品区 340m2 位于二层，存放成品 储气区 5m2 存放储罐（氩气） 公用工程 给水 年消耗自来水360吨 依托区域自来水厂 排水 年排放污水288吨 依托市政污水管网，接入苏州高新区镇湖污水处理厂处理后达标排放 供电 年消耗电2.2万度 依托区域电网 绿化 / 依托租赁厂房 环保工程 废气 颗粒物 加强通风 无组织排放 废水 生活污水 接入市政污水管网 噪声 减噪措施 采用距离衰减措施 固废 一般固废 设置一般固废储存点 位于二层，废品仓库 4、规划、政策相符性分析 （1）与区域规划相符性 本项目位于苏州高新区五台山116号20幢，根据土地证明材料，土地性质为工业用地，因此，本项目厂房用地符合用地规划。 （2）与《江苏省太湖水污染防治条例》相符性 第四十三条太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为： （一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外； （二）销售、使用含磷洗涤用品； （三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物； （四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等； （五）使用农药等有毒物毒杀水生生物； （六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾； （七）围湖造地； （八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动； （九）法律、法规禁止的其他行为。 本项目距离太湖约3.6km，本次新建项目无生产废水，生活污水接入城镇污水集中处理，废水污染物排放总量纳入苏州高新区镇湖污水处理厂的排放额度内，不在上述规定的禁止范围内。 （3）与产业政策相符性 本项目属于C3670汽车零部件及配件制造，经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发改委令第9号）、《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录(2011年本)>有关条款的规定》（发改委令2013第21号）、《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》（苏办发 [2018]32号），本项目不在鼓励、淘汰、禁止和限制之列，属于允许类，本项目的建设符合国家和地方产业政策。 本项目不属于国家《限值用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的限值和禁止范围，也不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》的限值和禁止范围。因此项目的建设符合国家和地方的有关产业政策要求。 （4）与“三线一单”相符性 （1）生态红线 根据《江苏省生态红线区域保护规划》苏政发[2013]113号，项目所在地附近重要生态功能保护区为太湖重要湿地、江苏大阳山国家森林公园，其具体保护内容见表1-6。 表1-6 生态红线规划保护内容 红线区域名 主导生态功能 红线区域范围 面积（平方公里） 一级管控区 二级管控区 总面积 一 管控区 二 管控区 太湖金墅港饮用水水源保护区 水源水质保护 一级保护区：以2个水厂取水口为中心，半径为500米的区域范围。 二级保护区：一级保护区外，外延2000米的水域范围和一级保护区边界到太湖防洪大堤陆域范围。 14.84 1.07 13.77 江苏大阳山国家森林公园 自然与人文景观保护 - 阳山环路以西，兴贤路以南，太湖大道以北，阳山环路西线以东，区域内包括浒关分区、东渚镇、通安镇、阳山林场，涉及新民村、石林村、观山村、香桥村、树山村、青峰村、宝山村、阳山村。 10.30 10 30 太湖镇湖水饮用水水源保护区 水源水质保护 一级保护区：以水厂取水口为中心，半径为500米的区域范围。 二级保护区：一级保护区外，外延2000米的水域范围和二级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围。 1 56 0.79 17.77 太湖（高新区）重要保护区 湿地生态系统保护 - 分为两部分：湖体和湖岸。湖体为高新区内太湖水体（不包括金墅港、镇湖饮用水源保护区和太湖梅鲚河蚬国家级水产种质资源保护区的核心区）。湖岸部分为高新区太湖大堤以东1公里生态林带范围。 126.62 126.6 苏州太湖国家湿地公园 湿地生态系统保护 - 西以镇光路为界，南以游湖环河外大堤为界，东、北均以游湖环河中线为界。 3.59 3 59 根据调查，本项目距离大阳山国家森林公园2.4km、太湖约3.6km、太湖湿地公园7.9km。不在其规定的红线区域范围内，符合江苏省生态红线区域保护规划要求，也符合苏州市生态红线区域保护方案要求。 （2）环境质量底线 本项目地表水环境、声环境、大气环境质量均能够满足相应的标准要求；本项目产生的废气主要为焊接打磨产生的颗粒物，产生量很小，以无组织形式排放，经预测分析，对周边大气环境影响较小；项目产生的废水仅有生活污水，通过市政管网接入苏州高新区镇湖污水处理厂，不会对周围环境产生影响；项目噪声经隔声减振等措施处理后，能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，对周围的声环境影响较小，不会改变周围环境的功能属性。项目符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 本项目生产过程中所用的资源主要为水资源和电能，项目所在地水资源丰富，且项目用水量较小，不会达到资源利用上线；项目占地符合当地规划要求，亦不会达到资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 本项目所在地没有环境负面准入清单，本次环评对照国家及地方产业政策进行说明，具体见表1-7。 表1-7 本项目与国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》相符性分析 序号 内容 相符性分析 1 《外商投资产业指导目录（2017年修订）》 经查，项目不在《外商投资产业指导目录（2017 年修订）》中的限制及禁止类，为允许类，符合该文件的要求 2 《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018年版）》 经查《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018年版）》，本项目不在其特别管理措施内，符合该文件要求。 3 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本） 经查，项目不在《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本）中的限制及淘汰类，为允许类，符合该文件的要求。 4 《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知》（苏政办发[2015]118号） 经查，项目不在《省发展改革委江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知》（苏政办发[2015]118号）中淘汰类和限制类，符合该文件要求。 5 《限制用地项目目录（2012年本）》 《禁止用地项目目录（2012 年本）》 本项目不在国家《限制用地项目目录（2012 年本）》、《禁止用地项目目录（2012 年本）》 6 《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》 《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》 本项目不在《江苏省限制用地项目目录（2013 年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013 年本）》内 7 《市场准入负面清单 2018版》 经查《市场准入负面清单 2018版》，本项目不在其禁止准入类和限制准入类中 8 《江苏省太湖水污染防治条例》（2018 年修订） 根据《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年修订）第四十三条规定：太湖流域一、二级保护区禁止下列行为：“（一）新建、改扩化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外……”本项目位于太湖流域三级保护区，属于纸质制品印刷，不在上述禁止和限制行业范围内，排放的生产废水不含氮、磷。符合该条例规定。 9 《苏州市主体功能区实施意见》 经查《苏州市主体功能区实施意见》，本项目不在其限制开发区域和禁止发区域内 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 （5）与《太湖流域管理条例》相符性 《太湖流域管理条例》第二十八条规定：禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。本项目为汽车零部件研发项目，符合国家产业政策，不属于以上规定的生产项目，为允许类项目。 （6）与《江苏省“二减六治三提升”专项行动实施方案》等相关文件相符性 本项目为C3670汽车零部件及配件制造，根据《江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案》（苏政办[2017]30号）中要求，“2017年底前，包装印刷、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，全面使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨替代原有的有机溶剂，其中机械设备、钢结构制造行业使用高固体分等低VOCs含量涂料替代。” 本项目不使用含VOCs的有机溶剂，不属于《江苏省“二减六治三提升”专项行动实施方案》、《苏州市“二减六治三提升”13个专项行动实施方案》等有关专项行动中重点减排行业，因此本项目不违背上述文件的要求。与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目租赁苏州意信投资咨询有限公司闲置厂房，无原有污染及环境问题。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地形地貌 项目所在地苏州市虎丘区，地处长江中下游冲击平原区域，周围地势平坦，河道纵横，为江南水乡河网地区，地面标高为2.0～3.0m（黄海高程）。 2、水文地质 大部分地区均系第四纪（Q3-Q4）沉淀的一般性粘土，最大沉淀厚度达200m左右。各土层特性，根据现有土层资料可依次划分为：表土层-粘土-亚粘土-轻亚粘-粉砂交互层-亚粘土-轻亚粘-粉砂交互层-亚粘土-粘土等土层。除表层土层经人类活动而堆积外，其余均为第四纪沉积层，坡度较平缓，一般呈水平成层、交互层或夹层、较有规律，地耐力为1.5kg/cm左右，地震烈度为6级设防区。 3、地表水 虎丘区境内的河流湖泊有京杭大运河、蠡塘河、北河泾、元和塘、太湖、朝阳河。 蠡塘河为6级航道，南北走向的支流宽约20-30m，河流的高低水位相差不大。 元和塘本名苏州塘、州塘，唐元和三年（808年）重浚，更名元和塘。相城区境内河长19km，底宽15-60m不等。元和塘为低平原区调节水量的重要河道，也是苏州的水路交通要道。该河正常流向由北向南，其断面面积约95m2，枯水期流量为4.52m3/s，流速为0.0476m/s。阳澄湖位于太湖东北15km，是苏州市境内除太湖外的最大淡水湖泊，整个分属昆山、相城区、工业园区，总面积118.9km2。分西湖、中湖、东湖。阳澄湖功能区排序为饮用、渔业，近期为Ⅲ类水，远期为Ⅱ类水。 4、气候气象条件 虎丘区属亚热带季风海洋性气候，春秋短，冬夏长，四季分明；受太湖水体的调节影响，雨水充沛，日照充足，无霜期长。全年气候温和，春季冷暖外变，夏季炎热多雨，秋天天高气爽，冬季寒冷干燥。夏季昼长夜短，盛行东南风，冬季日短夜长，常刮西北风。 全年无霜期长，年均为300天。 气温：最冷月为一月，月平均气温3.3℃，最热月为七月，月平均气温28.6℃，年平均气温为17℃。 日照：历年平均日照数为2189h，历年平均日照率为49%，年最高日照数为2352.5h，日照率为53%，年最低日照数为1176h，日照率为40%。 雨量：年平均降水量为1096.9mm。最高年份降水量为1467.2mm(1960)，最低年份降水量为772.6mm(1978年)。 年平均气压：1016.6hpa；月平均最高气压：1018.8hpa；月平均最低气压：1014.3hpa。 年平均风速：3.0m/s。 历年全年主导风向：东南风。 5、植被与生物多样性 随着苏州高新区的开发建设，农田面积日益减少，自然生态环境逐步被人工生态环境所代替，狮子山和何山是以建设风景区和公园为目的的人工造林绿化和营造人文景观，道路和河流侧，居民新村、企事业单位以及村宅房前屋后以绿化环境为目的种植乔、灌、草以及各种花卉，由于人类活动和生态环境的改变，树木草丛之间早已没有大型哺乳动物，仅有居民人工饲养的畜禽以及少量的鸟类、鼠类、蛙类、蛇类以及各种昆虫等小型动物。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、社会经济概况 苏州市高新区位于苏州古城西侧，东临石湖和京杭大运河，与沧浪区友新街道，金阊区三元街道、白洋湾街道以京杭大运河为界，与金阊区虎丘街道，相城区黄桥街道的青台、民安、大庄、陈旗、下庄5个村毗邻；南与吴中区越溪街道的莫舍、张宅、吴山、张桥4个村，木渎镇的金山、天平2个村，藏书镇的五峰、天池、篁村、官桥等村，光福镇的枫浜、浩度、安山等村接壤；西及西北濒太湖；北与相城区黄埭镇的长泾、潘阳2个村，东桥镇的方桥、埝桥、桑浜、罗埂、矫埂等村，望亭镇的堰头、华阳、巨庄、吴泗泾、孟河等村毗邻。 行政面积223.36平方公里，2010年末区域总人口72.51万，其中常住人口33.57万，暂住人口38.16万，外籍人口0.78万。下辖狮山、枫桥、横塘、镇湖4个街道及浒墅关、通安、东渚3个镇，下设科技城、浒墅关经济开发区、苏州西部生态城、苏州高新区出口加工区和保税物流中心。 开发建设以来，苏州高新区从无到有、从小到大，不仅成为苏州经济的重要增长极、自主创新的示范区和全市高新技术产业基地，而且成为苏州现代化都市的有机组成部分和繁华的金融商贸区之一。2017年在苏州市委市政府的正确领导下，全区上下认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，自觉用党的十八届四中、五中、六中全会精神和党的十九大精神指导我区“两高两新”发展实践，经济社会呈现蓬勃向上的发展态势。全年完成地区生产总值1160亿元、工业总产值3109亿元、公共财政预算收入143亿元，新兴产业产值、高新技术产业产值占规模以上工业总产值比重分别达57.1%和78.5%，服务业增加值占地区生产总值比重达38.7%。在国家高新区排名中列全国第17位，在全省国家级高新区排名和创新驱动发展综合评价中均列第2位。 2、苏州高新区总体规划概况 根据“苏州国家高新技术产业开发区开发建设规划（2015-2030年）报告书”：规划目标：将苏州高新区建设成为先进产业的聚集区、体制创新和科技创新的先导区、生态环保的示范区、现代化的新城区。功能定位：以城乡一体化为先导，以山水人文为特色，以科技、人文、生态、高效为主题，集创新科技生产、高端现代服务、人文生态居住、旅游休闲度假四大功能于一体的现代化城区。 发展方向： （1）产业。以科技创新为基础，以高新技术产业、现代服务业、旅游休闲业为主导，综合发展高品质房地产业，发展成为科技型、生态型产业区。 （2）空间。延伸古城格局和空间，有机地融入古城，与古城共同构成共生与融合的整体。在交通、功能等方面，注重与古城有机结合，使高新区成为中心城区结构性拓展的主导方向。 （3）环境。以人为本，尊重自然，构建生态、科技、人文兼具的和谐环境，促进生态、经济、社会的协调与可持续发展。 （4）特色。发扬传统文化，强调与古城的有机融合；依托自身的山水格局、美化城市环境、提升城市品位，创造“山水秀逸、梦幻天堂”的特征形象。 规划范围：北至相城区交界处，南至与吴中区交界处，西至太湖大堤，东至京杭运河，规划范围内用地面积约为223平方公里。 规划结构 总体空间结构：“一核、一心、双轴、三片”。 一核——以狮山路城市中心为整个高新区的公共之“核”，为高新区塑造一个与古城紧密联系的展现魅力与活力的公共生活集聚区，成为中心城区“发展极”。 一心——以阳山森林公园为绿色之心，将山体屏障转化为生态绿环，作为各个独立组团间生态廊道的汇聚点。 双轴——太湖大道发展主轴：是高新区“二次创业”的活力之轴，展现科技、人文、生态的融合。京杭运河发展主轴：展现运河文化的精华，是城市滨河风貌的集中体现，是公共功能与滨水风光的有机融合。 三片——规划将苏州高新区划分为三个“功能相对完整，产居相对平衡，空间相对集中”的独立片区：中心城区片区、浒通片区、湖滨片区。 空间布局特征：“紧凑组团、山水环绕”。 规划采用紧凑组团布局模式推进城镇建设空间的集约化发展与生态化建设，各组团根据资源状况、产业基础及发展前景相对独立地生长，通过山水生态空间围合形成组团式紧凑城镇发展空间。 各城市组团之间强调规模、功能和区位等方面的多样性及相互之间的联系和协作，特别是新老建设组团之间在功能、空间和基础设施等方面的协调发展。 功能分区 规划依托中心城区片区、浒通片区、湖滨片区三大片区与阳山“绿心”划分出狮山组团、浒通组团、横塘组团、科技城组团、生态城组团和阳山组团，形成六个独立组团空间，并对各组团的形态构建与功能组织进行引导。 （1）狮山组团 以狮山城市中心为核心，是与古城紧密联系的集金融商贸、文化休闲和高品质居住于一体的综合性功能区域。 （2）浒通组团 依托国家级出口加工区和保税物流园区，形成集生产、生活和生态相配套的现代化产业区和综合性城市功能区。 （3）横塘组团 横塘街道增强社区服务功能，提升现有建材市场服务水平和环境质量，形成苏州市建材装饰市场服务区，将苏州国际教育园打造为以高等职业教育为主，高素质、应用型人才培养基地和融现代教育与山水人文为一体的文化旅游区。 （4）科技城组团形成融“科技、山水、人文和创新”特色于一体的一流研发创新高地和科技山水新城，构筑长江三角洲地区重要的现代科技服务中心。 （5）生态城组团 塑造集旅游休闲、度假会务、文化展示、高品质居住办公于一体的可感受、可测控、可持续的生态山水城。 （6）阳山组团 充分发挥阳山、白马涧生态生态环境优势、民俗宗教文化资源优势，在阳山周边形成以历史、民俗、宗教文化活动为特色的生态型居住、度假、休闲基地。 3、基础设施建设及现状 ①供水 供应高新区饮用水的水厂主要有2座，即新宁水厂和高新区二水厂。新宁水厂位于竹园路、金枫路交叉口东北角，原水取自太湖渔洋山水源地，保持现状规模15.0万立方米/日，用地仍按规模30.0万立方米/日控制为12.2公顷。高新区二水厂位于镇湖西侧刑旺村附近，原水取自太湖上山水源地，现状规模30.0万立方米/日，规划进一步扩建至规模60.0万立方米/日，用地控制为20.0公顷。高新区内白洋湾水厂保留，继续为主城服务。横山水厂搬迁至高新区外、吴中区内灵岩山西南角、苏福路北部。 ②排水 高新区污水格局分为5片，各片污水分别由第一污水厂、第二污水厂、白荡污水厂、浒东污水厂、镇湖污水厂集中处理。 第一污水厂位于竹园路与运河路交叉口东北角，处理东南片综合污水，设计规模10万立方米/日，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准后排入京杭运河。目前实际处理规模为5.66万立方米/日。 第二污水厂位于鹿山路与浩福路交叉口东南角，处理东片综合污水，设计规模10万立方米/日，尾水达到一级A标准后排入京杭运河。目前实际处理规模为5.66万立方米/日。目前实际处理规模为4.12万立方米/日。 白荡污水厂位于联港路与塘西路交叉口东南角，处理东北片（浒通片区）京杭运河西部综合污水，设计规模8万立方米/日，尾水达到一级A标准后排入大白荡。目前实际处理规模为2.88万立方米/日。 浒东污水厂位于道安路与大通路交叉口西南角，处理东北片（浒通片区）京杭运河东部综合污水，设计规模8.0万立方米/日，尾水达到一级A标准后排入浒东运河。目前实际处理规模为1.19万立方米/日。 镇湖污水厂位于城山路与富春江路交叉口东北角，处理西北片（湖滨片区）综合污水，设计规模16.0万立方米/日，尾水达到一级A标准后排入浒光运河。目前实际处理规模为1.36万立方米/日。 排水制度仍采用雨污分流制。保留并充分利用现状污水主干管，结合道路新建及改造敷设污水主次干管，及时增设污水支管，提高各片区污水收集水平。现状第一污水厂服务片区北部局部调整至第二污水厂，减轻第一污水厂负荷。 ③供电 高新区电源主要为望亭发电厂和500千伏苏州西变电站。华能热电厂2台60兆瓦机组通过110千伏接入公共电网；规划西部热电厂拟建2台200兆瓦机组通过220千伏接入公共电网。高新区属于太阳能可利用地区，将太阳能等可再生能源作为分布式能源系统的主要来源。 ④天然气 高新区以“西气东输”和“西气东输”二线工程天然气为主气源，实现管道天然气两种气源供应方式；中远期可争取如东LNG气源，提高供气安全性。苏州天然气上游交付点为甪直分输站和东桥分输站，交付压力为2.5兆帕，天然气经苏州天然气管网有限公司输气干管进入各高-中压调压站调压。苏州高新区由东桥高-中压调压站和王家庄高-中压调压站供应中压燃气。 在浒通工业园建设天然气加气母站，并结合建设LNG储配站和燃气综合服务站，作为高新区天然气调峰和补充气源，预留建设用地1.5公顷。规划燃气热电厂自建企业自备LNG储气站作为生产主气源，以次高压B级（0.8兆帕）管道天然气作为辅助气源。 ⑤供热 规划期末高新区集中供热最高综合热负荷为756吨/时。保留并扩建苏州华能热电厂，用足现有供热能力300吨/时，进一步扩建至供热能力500吨/时，主要供应西绕城高速公路以东地区用户，兼顾主城部分地区用户。在横塘片区规划新建一座热电厂，供热能力300吨/时，采用先进的燃气—蒸汽联合循环发电机组，减少对周边地区空气环境影响。 4、教育 高新区经济科技教育发达，整体推进素质教育，高标准、高质量普及九年义务教育。全区镇(街道)已通过了市教育现代化达标验收。已建成江苏省四星级高中3所，省示范初中2所，省实验小学3所，累计建成省市级以上重点、示范、实验学校18校次，占建制学校的80%左右，在全市处于领先地位。信息化建设全面推进，所有建制学校基本建成校园网，实现“班班通”。 苏州高新区入选江苏省首批省级科技金融合作创新示范区，获批全国首家知识产权服务业集聚发展试验区、国家高新区建设20周年先进集体；镇湖苏绣产业园荣获“中国创意产业最佳园区奖”。中科院苏州医工所通过国家验收，省医疗器械检验所苏州分所启动建设，中科院地理信息产业基地落户，中国移动华东研究院正式签约，全国首支“科技型”中小企业集合票据发行；累计获批各类科技领军人才308人次，其中姑苏领军人才50人，省“双创”人才31人，集聚国家“千人计划”28人，省创新团队4家。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 1、大气环境质量现状 根据苏州市人民政府颁布的苏府〈1996〉133号文的有关内容，项目所在区域的大气环境划为二类功能区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 引用2017年度《苏州高新区环境质量状况公告》：根据空气自动监测站的监测结果，本年度高新区环境空气质量指数为90，空气质量状况为良。2017年空气自动监测站的有效运行天数为365天，高新区环境空气质量优良率达67.1%，其中空气质量指数为0~100（空气质量状况为优良）的天数为245天，占全年的67.1%；大于100（空气质量状况为轻度污染以上）的天数为120天，占32.9%。苏州高新区2017年的大气环境质量现状中常规污染物的现状数据如表3-1所示： 表3-1 大气环境质量现状监测结果（单位：μg/m3） 污染物 年评价指标 现状浓度 标准值 占标率（%） 达标情况 PM2.5 年平均质量浓度 40 35 114 超标 24小时平均第95百分位数 86 75 114 超标 SO2 年平均质量浓度 16 60 27 达标 24小时平均第95百分位数 31 150 21 达标 NOX 年平均质量浓度 49 40 123 超标 24小时平均第95百分位数 118 80 148 超标 PM10 年平均质量浓度 63 70 90 达标 24小时平均第95百分位数 135 150 90 达标 CO 年平均质量浓度 0.9 / / / 24小时平均第95百分位数 1.5 4 3 达标 O3 年平均质量浓度 107 / / / 日最大8小时滑动平均值的第90百分数 181 160 113 超标 由上表可知，苏州高新区可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）指标年均值达到国家《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中年均值的二级标准，氮氧化物（NOX）和细颗粒物（PM2.5）二项指标的年均值未达到国家《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中年均值的二级标准。因此，苏州高新区环境空气质量不达标，项目所在区域属于不达标区。 根据《市政府办公室关于印发苏州市“十三五”生态环境保护规划的通知》（苏府办[2016]210号），苏州市以2020年为规划年，以空气质量达到优良天数的比例为大于73.9%约束性指标，PM2.5年均浓度总体下降比例≥20%约束性指标，氮氧化物排放量削减比例完成省下达任务约束性指标等，通过加快产业转型升级、严格环境准入、强化排污许可证制度、促进节能减排低碳、推进污染减排精细化管理、强化煤炭消费总量控制、加强工业废气污染协同治理、深化交通污染防治、严格控制扬尘污染、强化油烟污染防治、推进区域联防联控等措施，提升大气污染精细化防控能力。届时，苏州高新区的环境空气质量将得到极大的改善。 2、水环境质量现状 本项目废水经苏州高新镇湖污水处理厂处理后达标排放，尾水排入浒光运河。 本次评价地表水环境现状资料引用《2017年度苏州市环境状况公报》中相关资料：苏州市地表水污染物属综合型有机污染。影响苏州市河流水质的主要污染物为氨氮和总磷。在饮用水源水质方面，苏州市集中式饮用水源地水质较好，属安全饮用水源。苏州市集中式饮用水源地达标取水量比例为100%。全市集中式饮用水源地水质较好，达标取水量比例为100%，属安全饮用水源。全市地表水环境质量总体处于轻度污染状态。列入江苏省“十三五”水环境质量目标考核的50个地表水断面中，水质达到Ⅱ类断面的比例为22.0%，Ⅲ类为52.0%，Ⅳ类为24.0%，Ⅴ类为2.0%，无劣Ⅴ类断面。与2016年相比，符合Ⅱ类断面比例上升4个百分点，Ⅲ类断面比例上升4个百分点，Ⅴ类断面比例下降8个百分点。全市主要湖泊水质污染以富营养化为主要特征，主要污染物为总氮和总磷。尚湖水质总体达到Ⅲ类，处于中营养状态；太湖（苏州辖区）、阳澄湖、独墅湖和金鸡湖水质总体达到Ⅳ类，处于轻度富营养化状态。 《2018年12月苏州高新区水环境状况公开》中显示省考地表水断面水质达标率为100%，浒光运河上游断面水质达到Ⅳ类。根据《苏州高新区发展规划环境影响评价》，苏州市以2030年为规划年，采用一维水动力模型及一维水质模型模拟高新区河网地区水质变化，对其预测结果分析，浒光运河镇湖污水处理厂排口下游COD、TP浓度满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，氨氮达Ⅳ类功能区要求。届时，浒光运河的水质质量将得到极大的改善。 3、声环境质量现状 根据《声环境功能区划划分技术规范》（GB/T15190-2014）内容，并结合《苏州市市区声环境功能区划分规定》（2018年修订版）的要求，本项目噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。 本次评价于2019年4月25日委托苏州宏宇环境检测有限公司对项目地四周场界外1米处进行昼间声环境本底监测，共布设4个监测点，监测结果如下表3-2所示。 表3-2 声环境质量现状监测结果表（单位Leq：dB(A)） 测点位置 N1（东厂界外1m） N2（南厂界外1m） N3（西厂界外1m） N4（北厂界外1m） 昼间 59.5 57.2 58.2 57.9 夜间 52.2 52.2 53.3 53.6 标准 执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准：昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A) 由上表监测结果表明，监测期间，项目所在地厂界昼间、夜间声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准限值要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 1、地面水环境保护目标是纳污河道浒光运河水质基本保持现状，达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水标准； 2、大气环境保护目标是：项目地周围大气环境保持现有水平，不降低项目地周围大气环境现有的《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的功能级别； 3、声环境保护目标是项目运营时，项目周围噪声质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准； 4、固体废物妥善处理，不影响周围的环境卫生，不对环境造成二次污染。 项目所在地位于苏州市高新区五台山116号20幢，根据现场踏勘，项目周围主要环境保护目标见表3-4。 表3-4 主要环境保护目标 环境要素 环境保护对象名称 坐标（m） 方位 距离(m)* 规模 环境功能 X Y 空气环境 菁英公寓 -982 266 西北 1020 约2000户 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 北窑村 -356 542 西北 660 约820人 金市村 -1632 966 西北 1870 约400人 苏州高新区达善小学 280 -862 东南 1500 约600人 通安镇区 2000 0 东 2000 约15000人 续表3-4 地表水、声、生态主要环境保护目标 环境要素 环境保护对象 方位 距离(m)* 规模 环境功能 水环境 金墅港 北 500 小河 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准 九曲港 南 650 小河 小河 东 280 小河 浒光运河 东南 1900 中河 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 声环境 200m范围内无环境保护目标 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准 生态环境 江苏大阳山国家森林公园 东南 2400 10.3km2（二级管控区） 《江苏省生态红线区域保护规划》苏政发[2013]113号 苏州太湖国家湿地公园 西南 7900 3.59km2（二级管控区） 太湖（高新 ）重要 护 西 3600 126.62km2（二级管控区） 注1：*距离指本项目厂界距离敏感点的最近距离。

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、地表水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，纳污河道浒光运河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准，SS参照《地表水资源质量标准》（SL63-94），具体标准限值见表4-1。 表4-1 地表水环境质量标准限值表 指标 标准限值（mg/L） 依据 浒光运河 pH 6~9 《地表水环境质量标准》 GB3838-2002III类标准 COD ≤20 NH3-N ≤1.0 TP ≤0.2 SS ≤30 《地表水资源质量标准》 （SL63-94）三级标准 2、环境空气质量标准 本项目所在地大气环境功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 表4-2 环境空气质量标准限值表 污染物 取值 浓度限值 单位 标准来源 SO2 年平均 60 μg/Nm3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 CO 24小时平均 4 mg/m3 1小时平均 10 PM10 年平均 70 μg/Nm3 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 O3 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 3、区域环境噪声 项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区标准。具体标准值见表4-3。 表4-3 区域声环境质量标准限值表单位Db(A) 区域名 执行标准 类别 标准限值 昼间 夜间 项目区域 《声环境质量标准》 （GB3096-2008） 3类区 65 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、水污染物排放标准 项目生活污水接管市政污水管网，排入苏州高新镇湖污水处理厂处理厂，处理后尾水排入浒光运河。 项目废水接管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，其中NH3-N、TP执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1标准；废水经污水厂处理后，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18919-2002）表1“基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）”中一级A标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要污染物排放限值》（DB32/1027-2018）表2标准后外排。水污染物排放标准见表4-4。 表4-4 水污染物排放标准限值（单位:mg/L） 排放口 污染指标 排放浓度限 执行标准 企业排口 生活污水 pH（无量纲） 6-9 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 COD 500 SS 400 NH3-N 45 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1标准 TP 8 2021.1.1前 2021.1.1后 污水厂排口 pH 6-9 《太湖地区城镇污水处理厂及 重点工业行业主要水污染物排 放限值》(DB32/1072-2018)表2标准 NH3-N 5（8）* 4（6）* TP 0.5 0.5 COD 50 50 SS 10 《城镇污水处理厂污染物排放 标准》（GB18918-2002）一级A标准 注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 2、大气污染物排放标准 本项目焊接烟尘及打磨产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。相关标准值见表4-5。 表4-5 大气污染物综合排放标准 序号 执行标准 污染物指标 无组织排放监控浓度限 监控点 浓度（mg/m3） 1 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996） 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 3、噪声排放标准 项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。如下表4-6所示。 表4-6 工业企业厂界环境噪声排放限值 区域名 执行标准 级别 单位 标准限值 昼间 夜间 项目厂界 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类 dB(A) 65 55 4、固体废弃物排放标准 建设项目一般性固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单（环保部公告2013年第36号）中标准要求。 |
| 总量控制指标 | 1、总量控制因子 本项目固体废弃物得到妥善处置，按照国家和省总量控制的规定，结合本项目排污特征，确定本项目的水污染物总量控制因子：COD、氨氮；水污染物排放考核因子为：总磷、SS。大气总量控制因子为：颗粒物。 2、项目总量控制建议指标 表4-7 本项目总量控制指标表（t/a） 类别 污染物名称 产生量（t/a） 削减量（t/a） 排放量（t/a） 申请量（t/a） 废气 无组织 颗粒物 0.00092 0 0.00092 0.00092 废水 生活污水 水量 288 0 288 288 COD 0.1152 0 0.1152 0.1152 SS 0.0864 0 0.0864 0.0864 TP 0.00144 0 0.00144 0.00144 NH3-N 0.01008 0 0.01008 0.01008 固废 一般固废 铝渣 0.6 0.6 0 0 废铝管 0.3 0.3 0 0 废钢材 0.1 0.1 0 0 金属粉尘 0.00168 0.00168 0 0 生活垃圾 2.25 2.25 0 0 3、排放总量平衡方案 项目大气污染物排放总量在高新区范围内平衡；生活污水接管至苏州高新区镇湖污水处理厂，在苏州高新区镇湖污水处理厂内平衡；固体废物零排放。 |

# 五、建设项目工程分析

一、施工期工程分析 本项目租赁苏州意信投资咨询有限公司厂房现有厂房进行生产， 无需进行土建，只需要进行设备的安装。 施工期废水： 该阶段废水排放主要是施工现场工人生活区排放的生活污水，该阶段废水排放量较小，经收集后外排入市政污水管网，对地表水环境影响较小。 施工期噪声： 施工阶段噪声主要为机械设备的装运、安装噪声，混合噪声级约为75dB（A），此阶段为室内施工，噪声源主要集中在室内，对周围环境声环境影响较小。 施工期固废： 该阶段产生的固体废弃物主要为各类包装箱、袋和生活垃圾等。包装物基本上回收利用或销售给废品收购站，生活垃圾将委托环卫部门定期清运。因此，上述废弃物不会对周围环境产生较大影响。 综上，本项目施工期必须注意采取各项污染防治措施，随着施工期的结束，这些影响因素都随之消失。 二、运营期工程分析 工艺流程简述： 图1 CNC加工工艺流程及产污环节图 主要工艺流程说明： 1、CNC加工：通过CNC加工中心对铝合金/铝材进行切削加工。该环节会产生金属边角料和碎屑、噪声。 2、焊接：以加热、高温或者高压的方式接合金属或其他热塑性材料如塑料的制造工艺及技术。本项目的焊接方式采用氩弧焊，用无铅焊丝，该环节产生焊接烟尘、噪声以及焊渣。 3、打磨：产品需要用磨床对工件进行局部打磨处理，该环节产生少量金属粉尘和噪音。 4、组装：将半成品与外购或客户提供的其他元件加以组装。其中部分工件委外喷涂加工后，返回本企业组装、包装入库。 图2 车床加工工艺流程及产污环节图 1、车床加工：通过车床加工中心对圆钢/45#钢材进行加工，得到符合要求的工件。该环节会产生金属边角料和碎屑、噪声。 2、组装：将半成品与外购或客户提供的其他元件加以组装、包装入库。 图3 铣床加工工艺流程及产污环节图 1、铣床加工：通过铣床加工中心对铝板/铁板进行加工，得到符合要求的工件。该环节会产生金属边角料和碎屑、噪声。 2、攻牙：用专用工具在板材表面或者内部车出螺纹。该环节产生金属边角料和碎屑、噪声。 3、焊接：以加热、高温或者高压的方式接合金属或其他热塑性材料如塑料的制造工艺及技术。本项目的焊接方式采用气保焊（二氧化碳气体保护焊）和氩弧焊，用无铅焊丝，该环节产生焊接烟尘、噪声以及焊渣。 4打磨：产品需要用磨床对工件进行局部打磨处理，该环节产生少量金属粉尘和噪音。 5组装：将半成品与外购或客户提供的其他元件加以组装。其中部分工件委外喷涂加工后，返回本企业组装、包装入库。 注：（1）本项目需要喷涂的产品委外喷涂。 主要污染工序 1、废气 打磨粉尘及焊接烟尘 本项目部分产品需要对工件进行局部打磨处理，仅需对局部打磨去毛刺，该环节产生少量金属粉尘和设备噪音。项目需打磨的材料（铝材、钢材）约2.1t，参照《机加工行业环境影响评价中常见污染源强及污染治理》中金属粉尘的计算公式，粉尘产生量按原料使用量的千分之一，则打磨粉尘产生量为0.0021t/a。由于金属颗粒物比重较大，易于沉降，约80%金属颗粒由于重力作用可在操作区域附近沉降（约0.00168t/a），沉降部分及时清理，作为一般金属固废处理，少部分为沉降的金属颗粒（20%）扩散到空气中，扩散量约为0.00042t/a以无组织形式排放。 本项目焊接过程中产生少量焊接烟尘，焊接烟尘是由金属及非金属物质在过热条件下产生的蒸气经氧化和冷凝而形成的。因此电焊烟尘的化学成分，取决于焊接材料（焊丝、焊条、焊剂等）和被焊接材料成分及其蒸发的难易。焊接烟尘粒子小，烟尘呈碎片状，粒径为1µm左右。焊接过程的发尘量较大，容易对焊接操作者造成危害。根据《焊接车间环境污染及控制技术进展》，本项目焊接（切割）方法施焊时（切割时）每分钟的发尘量和熔化每千克焊接材料的发尘量见下表5-1。 本项目焊丝年总用量为0.1吨，参照表5-1，发尘量平均按照5g/kg计，本项目焊接烟尘产生量约为0.0005t/a，在车间无组织排放。 表5-1 焊接（切割）方法的发尘量 焊接方法焊接材料 施焊时发尘量 (mg/min) 焊接材料的发尘量 (g/kg) 氩弧焊 实芯焊丝(直径1.6mm) 100～200 2～5 表5-2 无组织排放废气产生源强 编号 污染物名称 污染源位置 污染物产生量t/a 面源长度m 面源宽度度m 面源高度m 1 焊接烟尘和打磨粉尘 焊接区和打磨区 0.00092 10 9 3.8 2、废水 本项目无工业生产废水产生。 本项目劳动定员为15人，工作300天，厂内不设食堂和宿舍。人均用水量按80L/人·d计，排水系数取0.8，则新鲜用水量为360t/a，废水为288t/a。生活污水水质状况为：COD400mg/L，SS300mg/L，NH3-N35mg/L，TP5mg/L，生活污水接市政管网进入苏州高新区镇湖污水处理厂处理达标后外排。 表5-3 本项目废水排放情况 废水来源 污染物名称 污染物产生量 治理 措施 污染物排放量 浓度mg/L 产生量t/a 污染物名称 浓度mg/L 排放量t/a 生活污水 水量 / 288 / 水量 / 288 COD 400 0.1152 COD 400 0.1152 SS 300 0.0864 SS 300 0.0864 TP 5 0.00144 TP 5 0.00144 NH3-N 35 0.01008 NH3-N 35 0.01008 图2项目水平衡图（t/a） 3、噪声 本项目噪声源主要为设备运行时产生的噪声，噪声源见表5-4。 表5-4 本项目噪声排放情况 序号 生产线/设备名称 数量（台） 源强声级值dB（A） 治理措施 1 数控机床 1 75 隔声、减振、距离衰减 2 激光打标机 1 85 隔声、减振、距离衰减 3 卧式半自动小型锯床 1 76 隔声、减振、距离衰减 4 CNC加工中心（德马） 2 75 隔声、减振、距离衰减 5 立式炮塔铣（台正精工） 1 75 隔声、减振、距离衰减 6 普通车床（科帆精工） 1 85 隔声、减振、距离衰减 7 落地式砂轮机（金锐利） 1 80 隔声、减振、距离衰减 8 通用焊机（上海） 1 75 隔声、减振、距离衰减 9 通用焊机（上海） 1 75 隔声、减振、距离衰减 10 气保焊机（锐龙） 1 75 隔声、减振、距离衰减 11 手提式电焊机 2 75 隔声、减振、距离衰减 12 切割机（江苏东成） 1 80 隔声、减振、距离衰减 13 斜切割机（江苏东成） 1 80 隔声、减振、距离衰减 14 电磨头（BOSCH博士） 1 85 隔声、减振、距离衰减 15 角磨机（BOSCH博士） 3 85 隔声、减振、距离衰减 16 伺服电动攻丝机 1 85 隔声、减振、距离衰减 4、固废 本项目机加工环节采用高效防臭型切削液，并在日常工作中会添加超级杀菌剂，防止切削液发臭。本项目中的切削液只需补充日常损耗，无需更换，因此不产生废切削液。本项目主要固体废物包括生活垃圾、铝渣、废铝管、废钢材和属粉尘。项目劳动定工为15人，年工作300天，员工生活垃圾产生系数为0.5kg/d，则生活垃圾产生量为2.25t；项目加工过程中产生的铝渣约为0.6t/a，金属粉尘约0.00168t/a，废铝管约0.3t/a，废钢材约0.1t/a。 表5-5 建设项目副产物产生情况汇总表 固废名称 产生工序 形态 主要成分 产生量（t/a） 种类判断 固体废物 副产物 判断标准 生活垃圾 生活办公 固态 纸屑、果皮、含油抹布等 2.25 √ / 《固体废物鉴别 导则》 铝渣 机加工 固态 铝 0.6 √ / 废铝管 焊加工 固态 铝 0.3 √ / 金属粉尘 打磨 固态 铝、不锈钢 0.00168 √ / 废钢材 机加工 固态 不锈钢 0.1 √ / 表5-6 项目固废产生情况汇总 序号 固废名称 属性 产生工序 形态 主要成分 危险特性鉴别方法 危险特性 废物类别 废物代码 产生量t/a 处置 方式 1 铝渣 一般固废 机加工 固态 铝 《国家危 险废物名 录》 / 86 / 0.6 收集外售 2 废铝 焊加工 固态 铝 / 86 / 0.3 3 废钢 机加工 固态 不锈钢 / 86 / 0.1 4 金属粉尘 打磨 固态 铝、不锈钢 / 86 / 0.00168 5 生活垃圾 生活垃圾 生活办公 固态 纸屑、果皮 / 99 / 2.25 环卫清运

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 产生浓度 mg/m3 | 产生量 t/a | 排放浓度 mg/m3 | 排放量 t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 无组织 | 颗粒物 | / | 0.00092 | / | 0.00092 | 周围大气 |
| 废水 | 类别 | 污染物名称 | 产生浓度 mg/m3 | 产生量 t/a | 排放浓度 mg/m3 | 排放量 t/a | 排放去向 |
|  | 生活污水 | 水量 | / | 288 | / | 288 | 接入苏州高新区镇湖污水处理厂 |
|  |  | COD | 400 | 0.1152 | 400 | 0.1152 |  |
|  |  | SS | 300 | 0.0864 | 300 | 0.0864 |  |
|  |  | TP | 5 | 0.00144 | 5 | 0.00144 |  |
|  |  | NH3-N | 35 | 0.01008 | 35 | 0.01008 |  |
| 固体废物 | 类别 | 名称 | 产生量（t/a） | 处置量（t/a） | 综合利用量 | 外排量（t/a） | 排放去向 |
|  | 一般固废 | 铝渣 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 收集外售 |
|  |  | 废铝 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  |
|  |  | 废钢 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |  |
|  |  | 金属粉尘 | 0.00168 | 0.00168 | 0 | 0 |  |
|  | 生活垃圾 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 环卫清运 |
| 噪声 | 建设项目营运期噪声主要为切割机、机床、磨床等设备噪声，经隔声减振和距离衰减，不会使周边声环境质量下降。 |
| 电离辐 射和电 磁辐射 | 无 |
| 其它 | 无 |
| 主要生态影响 | 无 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目租赁苏州意信投资咨询有限公司厂房现有厂房进行生产， 无需进行土建，只需要进行设备的安装。 施工阶段噪声主要为机械设备的装运、安装噪声，混合噪声级约为75dB（A），此阶段为室内施工，噪声源主要集中在室内，对周围环境声环境影响较小。 该阶段废水排放主要是施工现场工人生活区排放的生活污水，该阶段废水排放量较小，经收集后外排入市政污水管网，对地表水环境影响较小。 该阶段产生的固体废弃物主要为各类包装箱、袋和生活垃圾等。包装物基本上回收利用或销售给废品收购站，生活垃圾将委托环卫部门定期清运。因此，上述废弃物不会对周围环境产生较大影响。 综上，本项目施工期必须注意采取各项污染防治措施，随着施工期的结束，这些影响因素都随之消失。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目焊接和打磨过程中会产生少量颗粒物，产生量极少，在车间无组织排放。企业应加强车间通风，定期清扫地面，经上述措施后，废气可达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求，对周围环境空气影响不大。 1）估算模式及参数选取 根据工程分析数据，选择油烟作为确定大气环境评价等级的估算因子，参照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中AERSCREEN估算模式进行计算。项目估算模型参数表见表7-1 表7-1 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 40.4 最低环境温度/℃ -8.7 土地利用类型 城市 区域湿度条件 潮湿 是否考虑地形 考虑地形 是□ 否☑ 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 是□ 否☑ 岸线距离/km / 岸线方向/° / 2）废气源强分析 根据工程分析，本项目营运期无组织排放的废气源强分别详见表7-2。 表7-2 无组织排放废气产生源强 编号 污染物名称 污染源位置 污染物产生量t/a 面源长度m 面源宽度度m 面源高度m 1 焊接烟尘和打磨粉尘 焊接区和打磨区 0.00092 10 9 3.8 3）估算结果及评价等级判定 采用《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018) AERSCREEN面源估算模式预测生产车间无组织排放最大落地浓度对下风向大气环境的影响，预测结果如下所示。Pmax代表最大地面空气质量浓度占标率，如污染物数大于1，取P值中最大者Pmax。同一项目有多个污染源（两个及以上，下同）时，则按各污染源分别确定评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级。 表7-3 建设项目主要污染源估算模型计算结果表 下风向距离/m 无组织排放 颗粒物 预测浓度（μg/m3） 占标率（%） 下风向最大质量浓度及占标率/% 0.51 0.05 最大浓度出现距离（m） 10 由估算结果可知，本项目无组织排放的颗粒物的最大落地浓度为0.51μg/m3，占标率为0.05%，出现距离为10m。根据表7-4判断本项目Pmax=0.01%<1%，因此本项目大气评价等级为三级。 表7-4 评价等级判断表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≧10% 二级评价 1%≦Pmax<10% 三级评价 Pmax<1% 4）卫生防护距离计算 由《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-1991)可知，产生有害因素的工业企业与居民区之间应设置卫生防护距离，计算公式为： 式中：Cm——标准浓度限值（mg/Nm3）； L——工业企业所需卫生防护距离（m）； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m）； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数； Qc——有害气体泄露量可达到的控制水平（kg/h）。 根据《制定地方大气污染物地方排放标准的技术方法》（GB/T3840-1991）中相关规定，卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时，级差为100m。当计算的L值在两级之间时，取偏宽的一级。无组织排放多种有害气体的工业企业，当计算的两种或两种以上的有害气体的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离应提高一级。 表7-5 卫生防护距离计算结果表 污染源位置 污染物名称 平均风速（m/s） A B C D Cm（mg/Nm3） r(m) Qc（kg/h） L(m) 车间 颗粒物 3.0 470 0.021 1.85 0.84 0.45 100 0.005 0.010 根据以上计算结果，本项目应以生产车间为边界设置100m的卫生防护距离。经现场勘查，本项目以生产车间为边界周边50m范围内没有居民区、医院、学校等敏感目标。在本项目卫生防护距离内，今后也不得建设居民区、医院、学校等敏感建筑。 2、水环境影响分析 本项目无生产废水，生活污水产生量为288t/a，接市政管网排入苏州高新区镇湖污水处理厂处理，经处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准，尾水排入浒光运河。 苏州高新区镇湖污水处理厂位于苏州市高新区松花江路259号，规划总规模为4×104m3/d，其接管标准为COD≤500mg/L，SS≤400mg/L，NH3-N≤45mg/L，TP≤8mg/L。该污水厂采用循环式活性污泥法处理，处理工艺成熟、运行稳定可靠、处理效率高、效果好，排放废水COD、NH3-N、TP可达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表2标准，SS可达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准。 项目废水进入污水处理厂的可行性分析： 1)水量分析：本项目排入污水厂的水量为288t/a（0.96t/d），仅占镇湖污水处理厂目前一期规模（40000t/d）的0.0024%，且污水厂的远期规模为30万立方米/日，因此污水厂有余量接纳本项目废水。 2)水质分析：本项目排入废水水质简单，仅生活污水（可满足污水厂接管标准），污染物浓度低，满足污水厂接管要求，可进入污水厂处理。即本项目排放的废水不会影响污水厂的处理效果。 3)管网建设：目前管网已铺设到厂区，厂区生活污水达污水厂接管标准后可通过污水管网排入苏州高新区镇湖污水处理厂。 综上所述，项目产生的生活污水经市政管网接入苏州高新区镇湖污水处理厂处理后，对周围环境基本无影响。 3、声环境影响分析 本项目噪声源主要为生产设备运转过程中产生的噪声，噪声源强在75~85dB（A）之间。为判定项目建成后厂界噪声是否达标，故对项目厂界环境噪声进行影响预测，预测范围为厂界1m，预测时段为正常生产运行期昼、夜间（项目夜间不生产），最终的厂界噪声是本项目噪声源产生的噪声与背景值叠加的结果。 噪声预测采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的点声源衰减预测模式。项目声源按照点声源进行处理： （a）主要生产设备全部开动时噪声源强为： 式中：L——噪声源叠加A声级，dB(A)； pi——每台设备最大A声级，dB(A)； n——设备总台数。 （b）点声源由室内传至户外传播衰减计算： 式中：Lp2——室外的噪声级，dB(A)； Lp1——室外的噪声级，dB(A)； TL——总隔声量，dB(A)，估算项目总隔声量为15Db(A)。 （c）噪声随距离的衰减采用点声源预测模式，计算公式如下： ) 式中：Lp——受声点的声级，dB(A)； Lp0——距离点声源r0（r0=1m）远处的声级，dB(A)； r——受声点到点声源的距离（m）。 本项目的噪声预测结果见下表7-6 表7-6厂界噪声预测结果表单位：dB（A） 预测点 合成噪声值 降噪量 衰减量 贡献值 现状值 叠加 影响值 标准值 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 东厂界 94 21 14 59 59.5 52.2 62.2 52.2 65 55 南厂界 21 18 55 57.2 52.2 59.2 52.2 65 55 西厂界 21 30 43 58.2 53.3 58.3 53.3 65 55 北厂界 21 18 55 57.9 53.6 59.2 53.6 65 55 由表预测知，厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，对周围声环境影响不大。 4、固体废弃物影响分析 （1）固废产生情况 项目产生的固体废物处置方式如下表7-7所示。由表7-7可知，项目固废均得到合理处理，不会产生二次污染。 表7-7项目固体废物处置 序号 固废名称 属性 产生工序 形态 主要成分 危险特性鉴别方法 危险特性 废物类别 废物代码 产生量t/a 处置 方式 铝渣 一般固废 机加工 固态 铝 《国家危 险废物名 录》 / 86 / 0.6 收集外售 2 废铝 焊加工 固态 铝 / 86 / 0.3 3 废钢 机加工 固态 不锈钢 / 86 / 0.1 4 金属粉尘 打磨 固态 铝、不锈钢 / 86 / 0.00168 5 生活垃圾 生活垃圾 生活办公 固态 纸屑、果皮、含油抹布 / 86 / 2.25 环卫清运 本项目生产过程中一般固废主要为生活垃圾、铝渣、废铝管、废钢材、金属粉尘。其中铝渣约为0.6t/a，金属粉尘约0.00168t/a，废铝管约0.3t/a，废钢材约0.1t/a，统一收集外售；生活垃圾产生量为2.25t/a，由当地环卫部门定期清运。 本项目一般工业固体废物的暂存场所按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修订单要求建设，并采取以下措施： ①贮存、处置场的建设类型，与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致； ②为保障设施、设备正常运营，采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉； ③加强监督管理，固废贮存、处置场按GB15562.2设置环境保护图形标志。 通过采取上述措施和管理方案，可满足一般工业固废临时存放相关标准的要求，将其可能带来的环境影响降到最低。 （2）固废处置方法及可行性分析 生活垃圾由环卫部门定期清运，一般固废统一收集外售。 由上可知，建设项目所有固废均得到了妥善处理和处置，避免产生二次污染固废处置措施可行。在此基础上，本项目固废均得到了有效处置。 5、环境管理与监测计划 企业制定严格的环境管理与环境监测计划，并以扎实的工作保证企业各项环保措施以及环境管理与环境监测计划在项目运营期得以认真落实，才能有效地控制和减轻污染，保护环境；只有通过规范和约束企业的环境行为，也才能使企业真正实现社会、经济和环境效益的协调发展，走可持续发展的道路。本项目建成后，建议对企业运营期生产活动提出如下的环境管理与环境监测的计划和建议。 （1）环境管理 ①环境管理机构设置 为了本项目在运营期能更好地执行和遵守国家、省及地方的有关环境保护法律、法规、政策及标准，接受地方环境保护主管部门的环境监督，调整和制订环境规划和目标，进行一切与改善环境有关的管理活动，同时对工程施工及运营期产生的污染物进行监测、分析、了解工程对环境的影响状况，公司应设置专职的环境管理人员，配备一名管理人员分管环境保护管理工作。由于环保工作政策性强，涉及多学科、综合性知识，建议该项目的专职环境管理人员选用具备环保专业知识并有一定工作经验的专业人员担任。 ②环境管理制度 贯彻执行“三同时”制度：设计单位必须将环境保护设施与主体工程同时设计，工程建设单位必须保证防治污染及其它设施与主体工程项目同时施工、同时投入运行。工程竣工后，经验收合格后，方可投入运行。 执行排污申报登记：按照国家和地方环境保护规定，企业应及时向当地环境保护部门进行污染物排放申报登记。经环保部门批准后，方可按分配的指标排放。 环保设施运行管理制度：应建立环保设施定期检查制度和污染治理措施岗位责任制，实行污染治理岗位运行记录制度，以确保污染治理设施稳定高效运行。当污染治理设施发生故障时，应及时组织抢修，并根据实际情况采取相应措施，防止污染事故的发生。 建立企业环保档案：企业应进行定期监测，建立污染源档案，发现污染物非正常排放，应分析原因并及时采取相应措施，以控制污染影响的范围和程度。 监测计划 ①监测机构 运营期的大气环境、水环境和声环境监测工作可由企业委托有资质监测单位承担。 ②运营期监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），本项目运营期环境监测计划见表7-8。 表7-8项目运营期环境监测计划一览表 时段 类型 监测点位 监测项目 监测频次 执行标准 分析方法 采样个数 运营期 废气 下风向 颗粒物 半年/次 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法GB/T15432-1995 4个 废水 污水接管口 pH值 1季度/次 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 GB/T6920-1986水质pH值的测定玻璃电极法 1个 化学需氧量 1季度/次 HJ828-2017水质化学需氧量的测定重铬酸盐法 1个 悬浮物 1季度/次 GB/T11901-1989水质悬浮物的测定重量法 1个 氨氮 1季度/次 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1标准 HJ535-2009水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 1个 总磷 1季度/次 GB/T11893-1989水质总磷的测定钼酸铵分光光度法 1个 噪声 厂界四周 噪声 1季度/次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 / 共4个点

# 八、建设项目拟采取有防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 无组织 | 颗粒物 | / | 达标排放 |
| 废水 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、TP | 接管送入苏州高新区镇湖污水处理厂，尾水排入浒光运河。 | 达标排放 |
| 电离和电磁辐射 | 无 |
| 固 废 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 环卫清运 | 得到合理处置 |
|  | 一般固废 | 铝渣 | 收集外售 |  |
|  |  | 废铝 |  |  |
|  |  | 废钢 |  |  |
|  |  | 金属粉尘 |  |  |
| 噪 声 | ①选用加工精度高、运行噪声低的设备。 ②合理布局声源，使声源远离敏感目标等； ③加强职工管理，维持设备处于良好的运转状态。 |
| 其他 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 无 |

# 九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 本项目是苏州安若特汽车技术有限公司汽车零配件研发项目，项目位于苏州高新区五台山116号20幢，建筑面积约3135m2，总投资50万人民币，本项目职工人数为15人，每天工作8小时，年工作300天，年工作时间为2400小时。 2、与产业政策相符性 本项目的建设产品及工艺设备不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)（2013修正）》中限制和淘汰类，符合国家产业政策；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（2013年修正）、《苏州市产业发展导向目录（2007本）》中淘汰或禁止类条款；不属于国家《限值用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的限值和禁止范围，也不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》的限值和禁止范围，符合地方产业政策。 3、规划相容相符性 本项目位于苏州高新区五台山116号20幢，项目所在地块用地性质为工业用地，因此该项目建设符合苏州科技城总体规划，选址合理。本项目所处位置不属于《江苏省生态红线区域保护规划》中的一级、二级管控区，符合《江苏省生态红线区域保护规划》中相关规定。 本项目没有工业废水产生和排放，少量生活污水经市政管网进入苏州高新区镇湖污水处理厂处理后排放，本项目不新增排污口，符合《江苏省太湖水污染防治条例》和《太湖流域管理条例》中相关规定，满足当地环境保护规划。 4、项目周围环境质量现状 （1）大气环境 苏州高新区可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）指标年均值达到国家《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中年均值的二级标准，二氧化氮（NO2）和细颗粒物（PM2.5）二项指标的年均值未达到国家《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中年均值的二级标准。因此，苏州高新区环境空气质量不达标，项目所在区域属于不达标区。 （2）水环境 本项目废水经苏州高新镇湖污水处理厂处理后达标排放，尾水排入浒光运河。根据泰科检测科技江苏有限公司的检测报告——泰科环检（水）苏字（2018）第015号（检测断面为镇湖污水处理厂排污口及其上游500米和下游1500米，检测因子为pH、化学需氧量、氨氮、石油类、总磷、总氮、悬浮物，检测时间为2018年7月11日至2018年7月13日）中监测数据显示本项目收纳水体浒光运河pH、化学需氧量、氨氮、石油类、总磷、总氮、悬浮物浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准，说明项目所在地水环境质量良好。 （3）声环境 该项目所在地声环境现状能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，满足3类功能区要求。 5、与“三线一单”相符性分析 （1）生态红线 根据《江苏省生态红线区域保护规划》苏政发[2013]113号，项目所在地附近重要生态功能保护区为太湖重要湿地、江苏大阳山国家森林公园，其具体保护内容见表9-1。 表9-1生态红线规划保护内容 红线区域名称 主导生态功能 红线区域范围 面积（平方公里） 一级管控区 二级管控区 总面积 一级管控区 二级管控区 太湖金墅港饮用水水源保护区 水源水质保护 一级保护区：以2个水厂取水口为中心，半径为500米的区域范围。 二级保护区：一级保护区外，外延2000米的水域范围和一级保护区边界到太湖防洪大堤陆域范围。 14.84 1.07 13.77 江苏大阳山国家森林公园 自然与人文景观保护 - 阳山环路以西，兴贤路以南，太湖大道以北，阳山环路西线以东，区域内包括浒关分区、东渚镇、通安镇、阳山林场，涉及新民村、石林村、观山村、香桥村、树山村、青峰村、宝山村、阳山村。 10.30 10.30 太湖镇湖水饮用水水源保护区 水源水质保护 一级保护区：以水厂取水口为中心，半径为500米的区域范围。 二级保护区：一级保护区外，外延2000米的水域范围和二级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围。 18.56 0.79 17.77 太湖（高新区）重要保护区 湿地生态系统保护 - 分为两部分：湖体和湖岸。湖体为高新区内太湖水体（不包括金墅港、镇湖饮用水源保护区和太湖梅鲚河蚬国家级水产种质资源保护区的核心区）。湖岸部分为高新区太湖大堤以东1公里生态林带范围。 126.62 126.62 苏州太湖国家湿地公园 湿地生态系统保护 - 西以镇光路为界，南以游湖环河外大堤为界，东、北均以游湖环河中线为界。 3.59 3.59 根据调查，本项目距离大阳上国家森林公园2.2km、太湖约3.6km、太湖湿地公园7.9km。不在其规定的红线区域范围内，符合江苏省生态红线区域保护规划要求，也符合苏州市生态红线区域保护方案要求。 （2）环境质量底线 本项目地表水环境、声环境、大气环境质量均能够满足相应的标准要求；本项目产生的废气主要为焊接打磨产生的颗粒物，产生量很小，以无组织形式排放，经预测分析，对周边大气环境影响较小；项目产生的废水仅有生活污水，通过市政管网接入苏州高新区镇湖污水处理厂，不会对周围环境产生影响；项目噪声经隔声减振等措施处理后，能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，对周围的声环境影响较小，不会改变周围环境的功能属性。项目符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 本项目生产过程中所用的资源主要为水资源和电能，项目所在地水资源丰富，且项目用水量较小，不会达到资源利用上线；项目占地符合当地规划要求，亦不会达到资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 本项目所在地没有环境负面准入清单，本次环评对照国家及地方产业政策进行说明，具体见表9-2。 表9-2本项目与国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》相符性分析 序号 内容 相符性分析 1 《外商投资产业指导目录（2017年修订）》 经查，项目不在《外商投资产业指导目录（2017 年修订）》中的限制及禁止类，为允许类，符合该文件的要求 2 《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018年版）》 经查《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018年版）》，本项目不在其特别管理措施内，符合该文件要求。 3 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本） 经查，项目不在《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本）中的限制及淘汰类，为允许类，符合该文件的要求。 4 《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知》（苏政办发[2015]118号） 经查，项目不在《省发展改革委江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知》（苏政办发[2015]118号）中淘汰类和限制类，符合该文件要求。 5 《限制用地项目目录（2012年本）》 《禁止用地项目目录（2012 年本）》 本项目不在国家《限制用地项目目录（2012 年本）》、《禁止用地项目目录（2012 年本）》 6 《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》 《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》 本项目不在《江苏省限制用地项目目录（2013 年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013 年本）》内 7 《市场准入负面清单 2018版》 经查《市场准入负面清单 2018版》，本项目不在其禁止准入类和限制准入类中 8 《江苏省太湖水污染防治条例》（2018 年修订） 根据《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年修订）第四十三条规定：太湖流域一、二级保护区禁止下列行为：“（一）新建、改扩化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外……”本项目位于太湖流域三级保护区，属于纸质制品印刷，不在上述禁止和限制行业范围内，排放的生产废水不含氮、磷。符合该条例规定。 9 《苏州市主体功能区实施意见》 经查《苏州市主体功能区实施意见》，本项目不在其限制开发区域和禁止发区域内 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 6、《江苏省太湖水污染防治条例》相符性分析 第四十三条太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为： （一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外； （二）销售、使用含磷洗涤用品； （三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物； （四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等； （五）使用农药等有毒物毒杀水生生物； （六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾； （七）围湖造地； （八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动； （九）法律、法规禁止的其他行为。 本项目距离太湖约3.6km，本次新建项目无生产废水，生活污水接入城镇污水集中处理，废水污染物排放总量纳入苏州高新区镇湖污水处理厂的排放额度内，不在上述规定的禁止范围内。 7、与《太湖流域管理条例》相符性分析 《太湖流域管理条例》第二十八条规定：禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。本项目为汽车零部件研发项目，符合国家产业政策，不属于以上规定的生产项目，为允许类项目。 8、项目污染物排放水平及污染防治措施评述 （1）废气 本项目焊接和打磨过程中会产生少量颗粒物，产生量约为0.00092t/a，由于产生量较少，在车间无组织排放，经车间通风后废气可达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。 （2）废水 项目生活污水接市政管网排入苏州高新区镇湖污水处理厂，污水处理厂最终排口执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准以及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2007）中表2标准排入浒光运河，不会影响纳污河道水质功能。 （3）噪声 项目生产设备噪声经采取有效措施，可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 （4）固废 生活垃圾由环卫部门定期清运，铝渣、废铝管、废钢材、金属粉尘统一收集后外售综合利用。项目运营时固废全部得到妥善处置，在收集、贮存和处置中对周围环境不产生二次污染，不会对当地环境构成明显的不利影响。 9、建设项目污染物排放情况汇总 表9-3项目污染物排放情况 类别 污染物名称 产生量（t/a） 削减量（t/a） 排放量（t/a） 废气（无组织） 颗粒物 0.00092 0 0.00092 生活污水 水量 288 0 288 COD 0.1152 0 0.1152 SS 0.0864 0 0.0864 TP 0.00144 0 0.00144 NH3-N 0.01008 0 0.01008 固废 铝渣 0.6 0.6 0 废铝 0.3 0.3 0 废钢 0.1 0.1 0 金属粉尘 0.00168 0.00168 0 生活垃圾 2.25 2.25 0 10、项目污染物总量控制方案 本项目无生产废水，生活污水排入苏州高新区镇湖污水处理厂，废水污染物总量纳入苏州高新区镇湖污水处理厂内平衡。 本项目固废收集后进行分类处置处理。固废得到妥善处置，对环境不造成二次污染。 本项目在生产过程中产生的颗粒物以无组织形式排放，排放量为0.00092t/a，在加强车间通风情况下，对周围环境影响较小；应向当地环保部门申请，在高新区范围内平衡。 11、总结论 建设项目符合产业政策和当地规划要求。项目设计布局基本合理，项目位置符合当地的规划与发展要求。建设单位应严格执行建设项目“三同时”制度，严格落实本报告表提出的各项环保对策建议和措施后，能够实现达标排放，对项目所在地区环境质量的影响较小。因此，从环境保护角度分析，本项目具有可行性。 二、建议 为保护环境、防治污染，建议要求如下： 上述评价结论是根据建设方提供的生产规模、工艺流程、原辅材料用量及与此对应的排污情况基础上进行的，如果生产品种、规模、工艺流程和排污情况有所变化，建设单位应按环保部门的要求另行申报。 建设项目在项目实施过程中，务必认真落实各项治理措施。公司应建立必要的环境保护管理模式，强化职工自身的环保意识和安全生产技能。 加强风险防范措施，将事故发生的概率降到最低。 按照相关要求进行日常监测。 5.严格执行“三同时”制度。 表9-4保投资及“三同时”验收一览表 项目名称 苏州安若特汽车技术有限公司汽车零配件研发项目 类别 污染物 治理措施（设施数量、规模、处理能力等） 处理效果 环保投资（万元） 完成时间 废气 颗粒物 无组织排放 / / 与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用 生活污水 COD、SS、NH3-N、TP 经市政管网接管至苏州高新区镇湖污水处理厂 接入市政污水管网 / 固废 铝渣 设置暂存场，收 集后外售 全部得到妥善处理，不造成二次污染。 / 废铝管 废钢材 金属粉尘 生活垃圾 环卫清运 噪声 生产设备运行噪声 隔声、减振 达到《工业企业厂界环噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 / 清污分流、排污口规范化设置 实现雨污分流、清污分流排水系统。 总量平衡具体方案 水污染物总量在苏州高新区镇湖污水处理厂内平衡 绿化 依托现有绿化体系 卫生防护距离设置 —— 总计 —— /

预审意见： 公章 经办人：年月日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人：年月日

审批意见： 公章 经办人：年月日

注释 本报告表附图： 附图1项目地理位置图 附图2项目周边500m环境状况 附图3平面布置图 附图4项目所在地生态红线图 附图5项目用地规划图 附图6 噪声监测点位图 本报告表附件： 附件1营业执照 附件2租赁合同及产权证 附件3污水接管协议 附件4噪声监测报告 附件5环评委托合同 附件6建设项目环评审批基础信息表

# Text boxes

72t/a

288t/a

新鲜水360t/a

市政污水管网

生活用水