本公司主营：PZ系列混凝土喷浆机、HSP系列混凝土湿喷机、HJB系列水泥注浆机、BW系列泥浆泵、TS系列螺杆砂浆泵、预应力张拉机具锚具耗材、隧道自动上料喷浆车、WGJ系列弯拱机、数控弯拱机、YT系列凿岩机、YQ系列潜孔钻机、钢筋镦粗机、凿毛机、路面刻纹机、混凝土切缝机、混凝土抹光机、地坪打磨机、钢筋冷挤压机、劈裂机、中空注浆锚杆、3NB系列矿用泥浆泵、高压注浆泵、矿用气动注浆泵、矿用气动隔膜泵、矿用阻化泵、风动潜水泵、气动锚杆钻机、及综采综掘配件等

24小时在线QQ：972169864

联系电话：138 3719 7108 （微信号）

一.使用范围

钢筋冷挤压机适用于建筑工程、钢筋混凝土结构施工、高层框架建筑、普通公路、高速公路、铁路、隧道、桥梁、机场建设、水利水电等各种钢筋连接应用。

二.工作原理及范围

钢筋冷挤压机的工作原理就是在待连接的钢筋端部，套上钢管，用便携式液压机挤压，使套管塑性变形，将两根钢筋连接在一起，形成紧密连接的一种机械连接方式.

钢筋冷挤压机可连接φ16-32mm 规格国标带肋钢筋，Ⅱ、Ⅲ级建筑钢筋连接施工。

三.产品特点：

1.产品结构紧凑，使用方便重量轻，便于移动；

2.接头强度高，质量稳定可靠；操作简单，不需要专业熟练的技工，且可以连接不同直径不同品种的变形钢筋；

3.油泵动力仅1-4kw，不受电源容量限制，较其他同类产品压接速度快，使用寿命长；

4.接头耗钢量比搭接节省80％左右，缓解了钢筋搭接处的拥挤现象，有利于浇注混凝土；

5.无易燃易爆气体，无火灾隐患，也不受风雨，寒冷气侯的影响，可全天候使用，耐低温，性能强.

四.技术参数：

型号	JYJ-32	                         压接尺寸	φ16-32mm

工作行程	45mm	                    最大压力	63mpa

电机功率	4kw	                          重量	120kg

油泵尺寸	800x600x800mm

挤压钳尺寸	500x170x200mm

全套包括：超高压油泵一台、液压钳一台、压模一副、5M高压油管两根、工具一套。

我公司郑重承诺！

1.我们销售出去的产品均质保1年以上，质保期内，我们可以完全免费的提供损坏的零配件（个别易损件除外）。

2.我们销售出去的产品如遇重大故障，或者客户无法解决的问题，我们承诺48小时之内派人到现场解决（一些偏远地区可能会延长时效）。

3.我们销售的主要是小型的工程机械产品，结构大部分都比较简单，维护也非常的方便，不会因为一些小部件的损坏，导致整机无法正常运行。据我们的长期统计，超过95%的机器故障都可以在我们技术人员的电话指导下解决！

付款方式：分为全款和预付部分定金剩余货到付款，对于付全款的客户，我们有多项优惠政策供客户选择，第一次和公司合作所担心的付款问题，我们有工商局税务局所开的公司账户可以公对公的进行付款，出现任何欺骗问题可由当地工商局追究法律责任，所以客户完全不用担心付了款不发货的行为发生。

发货流程：公司收到客户定金后，立即安排货物，保证当天发货，公司有专属物流公司，方便快捷，只要是在每天下午5点30分之前订货的客户，都保证当天发货，让你买的放心，用的舒心。

咨询销售热线： 138 3719 7108

QQ号码：972169864