建设项目基本情况

| 项目名称 | 彭阳县乃河加油站建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 彭阳县乃河加油站 |
| 法人代表 | 朱建强 | 联系人 | 朱建强 |
| 通讯地址 | 彭阳县古城镇小岔沟乃河街道以西2公里乃河加油站 |
| 联系电话 | 13909599670 | 传真 | - | 邮政编码 | 756500 |
| 建设地点 | 彭阳县古城镇小岔沟乃河街道以西2公里,彭青公路北侧 |
| 立项审批部门 | 彭阳县发展和改革委员会 | 批准文号 | 彭发改备案[2017]11号 |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ | 行业类别及代码 | 机动车燃料零售F5264 |
| 占地面积 （m2） | 1800 | 绿化面积（m2） | 200 |
| 总投资 （万元） | 530 | 其中：环保投资 （万元） | 87 | 占总投资 比例（%） | 16.4 |
| 评价经费 |  | 预期投产日期 |  |
| 工程内容及规模 1.项目背景 随着彭阳县经济的发展和汽车保有量的高速增长，彭阳县古城镇内的机动车、客车、货车对成品油的需求日益增加，古城镇现有一座加油站提供的成品油无法满足各类汽车的需求。彭阳县乃河加油站根据古城镇及周边地区车用燃气燃油的市场需求和潜力进行广泛调研后，决定在彭阳县古城镇乃河村，彭青公路北侧建设一座加油站，待项目建设完成后，对于促进本地区创建优良的投资环境，加快经济发展，保障能源供应安全以及改善人民生存生活环境具有重要的意义，同时符合国家清洁能源的发展方针，因此本项目的建设是十分必要的。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》等有关规定。我单位受彭阳县乃河加油站委托，对彭阳县乃河加油站建设项目（以下简称“本项目”）进行环境影响评价工作。评价单位自承担了该项目的环境影响评价工作后，随即组织技术力量进行了现场踏勘和资料收集工作，并根据环境影响评价技术导则及其它有关文件，编制了该项目的环境影响报告表，为项目办理环保管理提供技术依据。 2.项目建设地点 本项目建设地点位于彭阳县古城镇小岔沟乃河街道以西2公里，彭青公路北侧。项目东临住户，南临彭青公路，西住户，北至古城镇乃河村集体土地。项目中心地理坐标为：北纬35°50'41.33，东经106°22'51.48"。项目地理位置图见图1，站区平面布置图见图2，周边环境示意图见图3。 图1 项目周围环境示意图 3.项目建设规模及主要建设内容 项目占地面积1800m2，建筑面积1390m2。主要建设主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程。主体工程包括加油站罩棚及油罐区；辅助工程包括站房；公用工程包括给水、排水、供电、供暖、通信、防雷防静电、消防；环保工程包括噪声治理设施、废气治理、废水治理措施、固体废物回收、防渗措施、绿化等。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年修订）中第3.0.14条规定，本项目油罐总容积为90m3（柴油罐容积折半记入总容积），单罐容积≤30m3，该项目加油站的等级为三级。具体见项目工程组成一览表1，项目主要技术指标见表2。 表1 项目工程组成一览表 类别 项目 主要设施及工程特征 主体工程 加油站 加油罩棚 1座型钢结构敞开式的油气罩棚，占地面积320m2。设置2台双枪双油品潜油泵加油机、1台四枪四油品潜油泵加油机（汽油枪为油气回收型）。 油罐区 占地面积124.2m2。项目建设4个卧式SF双层储罐，并直接埋于地下，其中30m³92#汽油储油罐1具，30m³95#汽油储油罐1具，30m³柴油储油罐2具。 辅助 工程 站房 1座1F砖混结构的站房，建筑面积169.98m2。内部设值班室、办公室、配电及控制室、便利店、储藏间、洗漱间等。厂区硬化面积800m2。 公用 工程 给水 项目用水来自自来水管网，主要为职工和顾客的生活用水、绿化用水，总用水量611m3/a。 排水 场地设防渗旱厕，定期清掏用于周边农田施肥；洗漱废水泼洒抑尘。 供电 本项目供电由市政电网统一提供。 供暖 冬季供暖由空调提供。 通信 通信线路引自附近城市通信网络。 防雷、防静电 本项目站区内设置防雷、防静电设施和器材，按消防、防雷主管部门及相应规范配备，并按规定定期检查和更换。 消防 项目房内配置MF/ABC4干粉灭火器10具、MT5二氧化碳灭火器2具，加油区域配置MF/ABC4干粉灭火器10具；地下储罐区域配置MFT/ABC35推车式干粉灭火器2台，灭火毯5块，消防铁锨2把，沙子2m³。 环保 工程 噪声治理设施 加油设备为密封设备，高噪声设备采用隔音、减振等措施；在加油出入口设置禁鸣标志及减速带。 废气治理措施 油罐车卸油、储存、加油过程设置油气回收装置。 废水治理措施 防渗旱厕，定期清掏用于周边农田施肥。 固体废物回收 项目内部设置垃圾箱收集日常生活垃圾，集中收集的垃圾送附近垃圾箱统一处置 项目拟建1间危废贮存间（5m2），集中收集机械设备检修和保养过程产生的废机油、废抹布及油渣，收集后最终全部交由有处理资质的单位统一处理。 防渗措施 罐区 项目采用卧式SF双层储罐，油罐池采取池底、池壁内衬六胶三布防腐防渗和外做防水处理，油罐池上部采取防止雨水、地表水和外部泄漏油品渗入池内的措施；项目卸油区及加油区采取防水混凝土硬化等防渗措施。 卸油、加油区 项目卸油、加油区进行全面防水混凝土硬化。 油管管路 项目油管管路采取防水混凝土硬化。 绿化 绿化率为11%，绿化面积200m2 表2 项目主要经济技术指标 序 号 项 目 单 位 指 标 1 总占地面积 m2 1800 2 总建筑面积 m2 1390 3 总投资 万元 530 4 环保投资 万元 87 5 绿化面积 m2 200 6 绿化率 % 11 4.油品存储方案 项目共设2具30m3的柴油储罐，2具30m3的汽油储罐，柴油存储量为25.5t，汽油存储量为47.4t，项目油品存储方案具体见表3。 表3 油品存储方案一览表 名称 外观 相对密度（水=1） 最大存储量 备注 汽油 无色或淡黄色易挥发液体 0.79 47.4t 槽车运输，地埋储罐 柴油 稍有粘性的棕色液体 0.85 25.5t 5.项目主要设备 本项目主要设备包括加油设备及其配套设施。其中加油设备包括加油机、油罐和油气回收系统等。项目主要设备见表4，储罐技术指标见表5。 表4 项目主要设备一览表 序号 设备名称 规格及型号 单位 数量 备注 1 卧式SF双层储罐 V=30m3（φ2400mm×7800mm） 具 2 柴油 2 卧式SF双层储罐 V=30m3（φ2400mm×7800mm） 具 2 汽油 3 加油机 Q=5～50L/min 大流量枪Q=5～80L/min 台 2 双枪双油品潜油泵式加油机 Q=5～50L/min 台 1 四枪双油品潜油泵式加油机 4 防雨型阻火器 DN50 PN10 个 4 5 快速接头 DN100 PN10 个 2 阳接头（带阀） DN100 PN10 个 3 阴接头 6 卸油防溢阀 DN100 个 5 7 机械呼吸阀 DN50 工作正压为2kPa～3kPa； 工作负压为1.5kPa～2kPa 个 1 8 潜油泵 200L/min，0.75Hp 个 5 9 集液管 DN300（平封头：δ=10；筒体：∅325×7.5,接管：∅89×4； 静电接地板：100×60×10） 个 1 10 真空泵 Mini-Jet9000集中式真空泵，成品 台 2 11 油气回收装置 ---------- 套 4 表5 项目储罐技术指标 名称 数量（具） 单罐容积（m3） 总容积（m3） 汽油油罐 92#汽油 1 30 90 95#汽油 1 柴油油罐 0#柴油 2 30 注：柴油罐容积可折半计入油罐总容积 6.项目油品、气源保障 本项目油品主要由宁夏泰富能源有限公司提供，与目标站距离为300km，油库年销售量为800t，按目前的周转情况，能够保证该站油源供应，油源稳定符合要求。 7.项目总投资及环保投资 项目总投资为530万元，其中环保投资87万元，占总投资的16.4%。环保投资主要用于废气、废水、噪声、固废的治理与处置，及厂区的绿化，具体环保投资见下表6。 表6 项目环保投资表 序号 投资项目 名称 投资金额 （万元） 占环保投资比例（%） 1 施工期 废气处理 密目安全网、定期洒水 1.0 1.15 2 废水治理 简易沉淀池（处理施工废水） 2.0 2.30 3 施工噪声治理 围挡等临时隔声围护措施 3.5 4.03 4 固废收集设施 垃圾收集箱、及时清运 1.5 1.72 5 运营期 固废收集装置 垃圾收集箱、垃圾收集桶 1.0 1.15 6 危废贮存间（5m2）+地面防渗 10 11.5 7 噪声治理 设备隔声减振设施、设置禁鸣标志、设置减速带 2.0 2.30 8 废水处理设施 防渗旱厕，定期清掏用于周边农田施肥 4.0 4.60 9 废气污染防治 2套油气回收系统 9.0 10.3 10 地面硬化800m2 12.0 13.8 11 防渗 项目采用卧式SF双层储罐，油罐池采取池底、池壁内衬六胶三布防腐防渗和外做防水处理，油罐池上部采取防止雨水、地表水和外部泄漏油品渗入池内的措施；项目卸油区及加油区采取防水混凝土硬化等防渗措施 40 46.0 12 绿化（200m2） 1.0 1.15 合计 87 100 8.项目选址合理性分析 本项目建设地点位于彭阳县古城镇小岔沟乃河街道以西2公里，彭青公路北侧。项目东至住户，南至彭青公路，西至住户，北至古城镇乃河村集体土地。项目选址范围内无水源地、名胜古迹、自然保护区、温泉、疗养地等国家明令规定的保护对象；本项目选址紧临彭青公路，项目所在地交通便利、通讯发达且本项目建设用地已经自治区人民政府宁政土批字【2017】130号文件批准为建设用地（批复见附件），项目选址符合彭阳县古城镇土地利用总体规划、环境保护和安全间距的要求。汽油、柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距见表7。 表7 汽油、柴油设备与站外建（构）筑物的安全距离 单位：m 级 别 项 目 汽油设备 （有卸油和加油油气回收系统） 柴油设备 埋地油罐 加油机、通气管 管口 埋地油罐 加油机、通气管 管口 规范 本项目 规范 本项目 规范 本项目 规范 本项目 重要公共建筑物 35 / 35 / 25 / 25 / 明火或散发火花地点 21 / 12.5 / 12.5 / 10 / 民用建筑物保护类别 一类保护物 17.5 / / / / 二类保护物 14 / 8.5 / 6 / 6 / 三类保护物 11 距住户22m 11 距住户45m 6 距住户22m 6 距住户45m 城市 道路 快速路、主干路 7 距彭青公路38m 5 距彭青公路28m 3 距彭青公路38m 3 距彭青公路28m 次干路支路 5.5 / 5 / 3 / 3 / 室外变配电站 17.5 / 12.5 / 15 / 15 / 综上所述，本项目的选址是合理的。 9.项目平面布置合理性分析 本项目平面布置设计是按照建设单位提供的用地界限，依据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年修改）相关要求，同时严格按照《建筑设计防火规范》要求进行，布置原则是按照工艺流程的顺序布置设备，尽量缩短管线，方便操作维修，方便加油车辆进出。 本项目的工艺装置依据加油不同的工艺进行布置，按功能可分为加油区、工艺装置区及其他服务设施。一座1F站房用于值班、休息、配电，位于站区东部；工艺装置区位于站区的南部；加油罩棚位于站区南部;埋地储罐区位于站区西部。场区内除必要的硬化面积外，其余部分进行绿化。站区平面布局严格按现行防火规范的有关规定布置，在满足规范要求的最小防火间距以及进出车辆的回车场地的前提下，布局合理，布置紧凑，节约用地。 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年修订）中第5.0.1条规定，本项目入口、出口设置于项目南侧。从整体来看，本项目的平面布局符合环境保护对平面布局规划的要求。符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年修订）中第5.0.1条规定；站内绿化以分散绿化和集中绿化相结合，绿化种类以草坪为主。项目各功能区相对独立，减少了彼此的干扰，这样布置既方便管理又减少安全隐患。加油站级别划分依据见表8，项目站内防火距离见表9，厂区平面布置图见图3。 表8 加油站的等级划分 级 别 油罐容积（m3） 总容积 单罐容积 一 级 150＜V≤210 ≤50 二 级 90＜V≤150 ≤50 三 级 V≤90 汽油罐≤30，柴油罐≤30， 注：柴油罐容积可折半计入油罐总容积。 本项目共建设2具30m3柴油罐及2具30m3汽油储罐，单罐容积均≤30m3，等效总容积为90m3，同时配套油汽回收系统，依据以上表可知，本项目属于三级加油站。 表9 站内设施的防火间距 单位：m 设施 名称 汽油罐 柴油罐 汽油通气管管口 柴油通气管管口 油品卸车点 加油机 站房 站区 围墙 规 范 本项目 规范 本项目 规范 本项目 规范 本项目 规范 本项目 规范 本项目 规范 本项目 规 范 本 项 目 汽油罐 0.5 1.2 0.5 - - - - - - - - - 4 15 3 3.2 柴油罐 0.5 1.2 0.5 - - - - - - - - - 3 15 2 2 汽油通气管管口 - - - - - - - - 3 7 - - 4 26 3 4.5 柴油通气管管口 - - - - - - - - 2 6 - - 3.5 26 2 5 油品卸车点 - - - - 3 8 2 8 - - - - 5 7 - - 加油机 - - - - - - - - - - - - 5 6 8 20 站房 4 9 3 9 4 15 3.5 15 5 7 5 7 - - - - 综上所述，从环保角度来看，本项目的平面布局符合环境保护的相关要求，因此平面布局是合理的。 10.公用工程 ⑴给排水 ①给水：本项目用水来自站内自备水井，主要为职工和顾客的生活用水、及绿化用水，总用水量约611m3/a。 生活用水：项目劳动定员5人，用水定额按80L/人·d计，职工用水量为0.4m3/d(146m3/a)；顾客按每天50人计，用水定额20L/人·d，顾客用水量为1.0 m3/d(365m3/a)；则职工和顾客生活用水量为1.4m3/d(511m3/a)。 绿化用水：项目绿化面积200m2，绿化用水定额按0.5m3/m2·a，绿化总用水约100m3/a。 ②排水：本项目废水主要为职工和顾客产生的生活污水。其中生活污水的排放量按产生量的80%计，年排放量为408.8m3/a，场地设防渗旱厕，定期清掏用于周边农田施肥，洗漱废水用于泼洒地面。 本项目每3年进行一次油罐清污，清污委托专业清污公司进行通气处理后，由建设单位工作人员打扫清除油渣。所以不产生清污废水。项目给、排水情况见表10，项目给排水平衡图见图2。 表10 项目给水排水一览表 序号 用水类别 用水定额 用水规模 天用水量（m3/d） 年用水量（m3/a） 天排水量（m3/d） 年排水量（m3/a） 1 职工和顾客生活用水 职工生活用水 80L/人·d 5人 0.4 146 0.32 116.8 顾客生活用水 20L/人·d 50人 1.0 365 0.8 292 4 绿化用水 0.5m3/m2·a 200m2 0.6 100 0 0 总 计 / / 2 611 0.4 408.8 图2 项目给排水平衡图 单位：m3/a ⑵供电 本项目供电由市政电网提供。 ⑶供热 本项目冬季供暖采用空调取暖。 ⑷消防、防雷、防静电 项目加油站设置消防（灭火器）、防雷、防静电设施和器材，按消防、防雷主管部门要求及相应规范配备，并按规定定期检查和更换。 11.劳动定员及工作制度 本项目劳动定员5人，加油加气站工作制度为3班制，每班8h，年工作365d。 |
| 与项目相关的原有污染物情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在原有污染物和环境问题。 |

建设项目所在地自然环境

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、土壤、地震等） 1.地理环境 彭阳县位于宁夏回族自治区，位于宁夏回族自治区南部边缘，六盘山东麓，介于东经106°32'-106°58'之间，北纬35°4l'-36°17'。西连宁夏固原市原州区，东、南、北环临甘肃省庆阳市镇原县、平凉市崆峒区、庆阳市环县等市县。面积2528.65平方公里，辖3镇9乡，156个行政村，总人口26.26万人（2013年），政府驻地白阳镇。 本项目位于彭阳县古城镇乃河村。中心地理坐标：北纬35°50'41.33，东经106°22'51.48"。古城镇位于彭阳县城西15公里。具体项目地理位置见图1。 2.地形、地貌 彭阳县地处黄土高原中部丘陵沟壑区，属黄土丘陵地貌，其间有河谷川塬及残塬分布，西南靠近六盘山山麓，有土石丘陵分布。海拔高度在 1286-2416 米之间，地势西高东低，南高北低，除个别地方有基岩出露外，均为第四纪黄土所覆盖，由西南向东南呈现坡状倾斜，形成群山迭起、沟壑纵横的复杂地貌。在县城范围内的土质，地面以下约 4.0-8.0 米范围内为第四纪Ⅱ－Ⅲ级自重湿陷性黄土结构，其下为砂土或角砾。全县黄土丘陵和土石丘陵坡地面积较大，是产生水土流失的主要区域。红河、茹河纵贯东西，将全县划分为三个自然区域：北部为黄土丘陵区，面积占全县总面积 57.9%，海拔 1294-1992m，地势起伏，沟壑纵横；中部为河谷残塬区，面积占全县 28.9%，海拔 1286-1873m，地势平坦，川塬相间；西南部为土石质山区，面积 13.2%，海拔1900-2416m，地势陡峭。 3.水文地质条件 彭阳县属黄河支流泾河水系，境内有红河、茹河、安家川河三条河流。水资源总量1.28亿m3，其中地表水9820万m3，地下水3830万m3，其中可开采2950万m3。天然优质矿泉水富含锶、钙、锌等矿物质和微量元素。 4.气候与气象 项目区属于半干旱大陆性气候，雨量稀少，气温变化大，根据1971～2000年气象资料，降水量435.2mm，雨季集中在七、八、九三个月，多为暴雨，年蒸发量1550mm，最高气温34.6℃（七月），最低-30.9℃（十二月），温差大，有一日四季之感，冬季以西北风为主，夏季多东南风，春季风最多，最大风力八级，平均风速2.8m/s，最大风速20m/s，全年大风日数142d，沙尘暴日数20d，冰雹日数25d，雷暴日数287d，最大冻土深度1.21m，最大积雪深度31cm。 5.土壤及植被 评价区生态环境以人工栽培绿化树木为主，无珍贵或濒危野生动、植物，生态环境一般。 6.地震 根据记载，六盘山区曾发生强度不等的地震，其中以1920年海原地震震级最大，达8.5级。据“中国地震活动区域图”，该地区地震峰值加速度为0.15g，相应的地区地震基本烈度值为Ⅶ度。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 1.环境空气质量现状 本项目位于彭阳县古城镇乃河村，由于古城镇无常年的例行监测资料，且拟建项目场地无工业企业，根据项目在评价区的位置，本次评价引用引用固原市环境监测站《彭阳县县域生态环境空气环境质量考核监测监测报告》[固环监（2016）第127号]中的检测数据对评价区环境空气质量现状进行评价。监测时段为2015年第四季度，2016年一、二、三季度，监测点位于项目东面15km处彭阳县城市建设与环境保护局院内（地理坐标：N35°51'10"，E106°37'58"），具体监测结果见表11。 表11 环境空气质量现状监测结果统计表 单位：mg/m3 2015年第四季度 2016年第一季度 检测日期 11.17 11.18 11.19 11.20 11.21 平均 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 平均 SO2 0.014 0.010 0.011 0.011 0.011 0.011 0.012 0.009 0.011 0.013 0.010 0.011 NO2 0.010 0.011 0.012 0.013 0.014 0.012 0.011 0.01 0.011 0.013 0.014 0.012 PM10 0.054 0.059 0.055 0.06 0.061 0.058 0.079 0.089 0.092 0.092 0.089 0.088 2016年第二季度 2016年第三季度 检测日期 5.18 5.19 5.20 5.11 5.22 平均 8.17 8.18 8.19 8.20 8.21 平均 SO2 0.012 0.011 0.010 0.011 0.011 0.011 0.012 0.014 0.011 0.010 0.012 0.012 NO2 0.011 0.009 0.010 0.015 0.008 0.011 0.010 0.010 0.011 0.010 0.014 0.011 PM10 0.059 0.087 0.073 0.076 0.08 0.075 0.063 0.061 0.062 0.069 0.062 0.063 由监测结果可知，2015年第四季度、2016年一、二、三季度彭阳县环境空气主要污染物SO2、NO2、PM10的日平均值监测结果均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值的要求。 本项目位于彭阳县古城镇，评价区域周边无排放大气污染物的工业企业，因此，评价区域内环境空气中的SO2、NO2、PM10的现状值应优于彭阳县县城的环境现状值，项目所在地环境质量现状较好。 2.地表水环境质量现状 评价区域内主要地表水体为茹河，本次地表水环境质量现状评价采用《2016年固原市环境质量报告书》中乃家河水库监测断面的年均值数据，监测因子为pH、DO、CODMn、BOD5、NH3-N、CODcr、TP、TN、氟化物共9项，监测结果见表12。 表12 2016年茹河乃家河水库断面水质监测结果 单位：mg/L 项目 乃家河沿断面 Ⅲ类 标准 样本个数 （个） 最大值 最小值 平均值 最大超 标倍数 超标率（%） pH 6-9 10 8.37 7.49 8.09 - 0 溶解氧 5 10 10.08 7.05 8.82 - 0 高锰酸盐指数 6 10 4.10 1.49 2.19 - 0 生化需氧量 4 10 3.26 1.29 1.91 - 0 氨氮 1.0 10 0.25 0.025L 0.10 - 0 总磷 0.2 8 0.96 0.01L 0.02 - 0 化学需氧量 20 10 5L 5L 5L - 0 总氮 1.0 9 0.96 0.44 0.77 - 0 氟化物 1 9 0.74 0.34 0.59 - 0 由表13监测结果可知，评价区域内茹河乃家河水库断面监测的9项因子中，各项水质指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-20022）中的Ⅲ类标准。 3.声环境质量现状 根据宁夏中科精科检测技术有限公司对“彭阳县乃河加油站项目”的现场监测。 3.1监测点的布设 在本项目各边界分别布设1个监测点，共4个监测点，监测布点图见图3。 图3 噪声监测点位图 3.2监测时间及频率 监测时间：2017年11月6日-7日。 监测频率：连续监测2天，每天监测2次，昼夜各一次。 3.3评价标准 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求。 3.4监测结果统计 环境噪声监测结果见表13。 表13 环境噪声现状监测结果 单位：dB(A) 项目 点位编号 检测点名称 11月6日 11月7日 昼间 夜间 昼间 夜间 厂界噪声 ▲1# 东厂界外1m 51.4 40.3 50.9 40.6 ▲2# 南厂界外1m 54.8 42.3 55.5 41.8 ▲3# 西厂界外1m 52.9 40.7 52.0 40.6 ▲4# 北厂界外1m 47.8 39.5 46.6 40.1 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4a类排放限值 70 65 70 65 根据监测结果，评价区域昼间现状噪声监测值为47.8-55.5dB(A)，夜间噪声监测值为39.5-42.3dB(A)，昼夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类和4a类标准要求，声环境质量较好。 4.生态环境 本项目场址占地类型主要为建设用地，生态环境单一，植被均为广布种。在现场踏勘及走访过程中，未发现项目区内存在珍稀、濒危或国家及自治区级保护植物物种和动物繁殖地或栖息地。 要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目评价区域内无濒危动植物、水源地、名胜古迹、自然保护区、温泉、疗养地等国家明令规定的保护对象，项目主要保护目标为住户。具体的环境保护要求为环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类和4a类标准；《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。项目主要环境保护目标见表14。 表14 主要环境保护目标 保护目标 与厂址相对方位及距离（m） 功能及人数 保护要求 住户 E，2m 住宅/4人（1户） 满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准；《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 住户 W，30m 住宅/9人（2户） 乃河居民点 S，80m 住宅/160人（40户） 乃河村卫生室 E．1400m 医疗/5人 乃家河水库 W，3km 水库

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1.《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准； 序号 污染物项目 平均时间 二级（浓度限值） 单位 1 二氧化硫（SO2） 年平均 60 μg/m3 24小时平均 150 1小时平均 500 2 二氧化氮（NO2） 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 3 PM10 年平均 70 24小时平均 150 4 TSP 年平均 200 24小时平均 300 2.《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准； 序号 项目 标准值（mg/l， pH除外） 标准 1 pH 6-9 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 2 溶解氧 ≥5 3 CODcr ≤20 4 BOD5 ≤4 5 氨氮 ≤1.0 6 CODMn ≤6 7 总磷 ≤0.2 8 总氮 ≤1.0 9 氟化物 ≤1.0 3.《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准和4a类标准； 类别 昼间dB(A) 夜间dB(A) 2类 60 50 4a 70 65 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1.施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放限值。 2.运营期加油站场界非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放周界外浓度最高点； 标准名称 执行 标准 项 目 标准值 类 别 限 值 单 位 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值 / TSP 颗粒物无组织 排放浓度 1.0 mg/m3 / 非甲烷总烃 周界外浓度 最高点 4.0 mg/m3 3.《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）； 标准名称 执行 标准 项 目 标准值 类 别 限 值 单 位 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007） / 非甲烷总烃 处理装置的油气排放浓度 ≤25 g/m3 4.《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； 序 号 时 段 单 位 标准限值 1 昼间 dB（A） 70 2 夜间 55 5.营运期噪声彭青公路一侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类、其他三面执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 类别 昼间 夜间 2 60 50 4a 70 65 6.根据《国家危险废物名录》（2016），拟建项目地下储油罐长期使用后产生的油泥属于废矿物油类危险废物，在《国家危险废物名录》中编号为HW08，对油泥的贮存、处置分别执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号）中的规定。《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单； 7.固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单）； |
| 其他 | 1.《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）及（2014年修改）； 2.《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）； 3.《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79、TJ36-2010）； 4.《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）。 |
| 总量控制指标 |  |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 项目对环境的污染主要存在于施工期和运营期两个环节。 一、施工期工艺流程及产污环节 项目加油站施工期工艺流程及产污环节流程见图4。 图4 工程建设工艺流程及产污环节图 二、营运期工艺流程及产污环节 1.加油站营运期建设工艺流程及产污节点： 图5 加油站工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 1.卸油：本项目成品油由汽车槽车运来，采用密闭卸油方式从槽车自流卸入成品油储罐储存。按汽油、柴油各品种设置，卸油管线用无缝钢管，按大于2‰的坡度坡向油罐，采取单管分品种独立卸油方式，配备快速接头和卸油软管。通气管道、油气回收管道以大于1%的坡度坡向油罐。本项目设油气回收系统，卸油时，油罐车自带的油气回收装置连接三通快速接头，打开汽油通气管线阻火呼吸阀上的球阀、关闭阻火器管线上的球阀，对油蒸汽进行回收。 2.存储：汽油、柴油在储存罐中常压储存。2具30m3汽油、2具30m3柴油，地埋卧式钢制油罐进行清洗、防腐处理后设置，并考虑油罐在地下水位以下时采取防止油罐上浮的抗浮措施，每个罐均设两处防雷放静电接地线，并与接地网连接。直埋地下油罐的外表进行防腐处理后采用回填0.5m厚细砂保护层处理，油罐周围用0.3m厚的沙子或细土回填。卸油管向下伸至罐内距罐底0.15m处，并设置若干通气管，管口安装阻火器和机械呼吸阀。 3.加油：加油站的加油机均为双枪潜油泵式税控加油机。工作人员根据顾客需要的品种和数量在加油机上预置，确认油品无误，提枪加油。提枪加油时，控制系统启动安装在油罐入孔上的潜油泵将油品经加油枪向汽车油箱加油，加油完毕后收枪复位，控制系统终止潜油泵运行。加油机安装加油油气回收管道，通过加油机内部的真空泵将汽车油箱逸散于空气中的油气回收到油罐内。加油机通过安装加油机卸油油气回收系统，使站内产生的油气大大减少。 三、油气回收系统工艺流程简述 加油油气回收：本站采用带油气回收的加油机，其加油枪为内外双管设计，在加油过程中，按1:1.1～1.2的比例吸回油气。加油油气回收时使用油气回收型加油枪，并在加油机内安装真空泵。真空泵控制板与加油机脉冲发生器连接，当加油枪加油时，获得脉冲信号，真空泵启动，通过加油枪回收油气。所以加油机的油气回收管线进口并联，汇集到加油油气回收总管，加油油气回收总管直接进入最低标号油罐，起到回收加油油气的作用。汽油加油机与油罐之间应设油气回收管道，多台汽油加油机可共用1根油气回收总管，油气回收总管直径不宜小于DN50，油气回收管道埋地部分的管道公称直径不宜小于DN100，与加油机和油罐接口应采用大小头连接，在立管上连接的可采用同心大小头，在水平管上连接的应采用管底取齐的偏心大小头。钢制管道壁厚不得小于5mm。 在启动卸油油气回收及加油油气回收系统时，需将汽油储罐通过通气管连通。如启动油气回收系统，不会产生过多油气，选用两根DN50的通气管并联即可满足使用要求。启动油气回收系统时为了防止在卸油过程中串油，需在汽油储罐卸油管线上安装卸油防溢阀。 同时为了保证整个系统的密闭性，连通的汽油通气管需设阻火型机械呼吸阀和防雨型阻火器，并对应安装球阀。阻火型机械呼吸阀的球阀为常开状态，当储罐内气压过高时，机械呼吸阀打开，集中排出油气，当储罐内气压过低时，机械呼吸阀打开，空气可进入储罐内。防雨型阻火器下的球阀为常闭状态，当阻火型机械呼吸阀失去作用时，可打开防雨型阻火器下的球阀，防止储罐内气压过高或过低，对储罐造成破坏。 图6 油气回收流程示意图 防渗措施简述： 项目采用卧式SF双层储罐，油罐池采取池底、池壁内衬六胶三布防腐防渗和外做防水处理，油罐池上部采取防止雨水、地表水和外部泄漏油品渗入池内的措施； 项目卸油区及加油区采取防水混凝土硬化等防渗措施； 主要污染工序 1.施工期主要的污染工序 建设项目施工期有场地清理、土方开挖、结构施工、设备安装、内外装修以及场地硬化、绿化等工作。 ①废气 项目施工期废气主要为施工过程产生的无组织排放扬尘、施工机械废气。 ②废水 项目施工期间产生的废水主要是施工人员产生的生活污水，主要含BOD5、COD、SS、NH3-N等；根据估算，项目工程现场约有各类工人，管理人员约8人。根据建筑施工场地生活用水定额及同类项目施工人员用水量类比调查，项目施工人员生活用水按70L/人·d计，施工人员用水量约为0.6m3/d。施工人员产生的生活污水量按用水量的80%计，则项目施工期施工人员生活污水产生量为0.48m3/d，施工时间为90d。 ③噪声 施工期噪声主要来自于施工过程中各类施工机械，如挖掘机、推土机、装载机等。施工阶段的噪声具有阶段性临时性和不固定性。施工期主要产噪声设备及等效噪声级见表15。 表15 主要施工机械设备噪声 单位：dB(A) 设备名称 声级dB(A) 距声源距离(m) 挖掘机 85 5 推土机 90 5 装载机 86 5 吊车 73 15 电锯 103 1 切割机 88 1 升降机 78 1 ④固体废物 施工期固体废物主要是工程产生的建筑垃圾、土石方开挖产生的废弃土石方、施工人员生活垃圾、装修垃圾等。项目施工期建筑垃圾按新建10000m2建筑产生100t建筑垃圾计算，则项目施工期建筑垃圾产生量约为13.4t；项目施工人员生活垃圾按0.5kg/人·d计，施工期生活垃圾产生量约为4kg/d。项目装修垃圾主要成分为砖石碎块、砂土等。 ⑤生态环境影响 项目所在区域主要是永久性占用土地及土地使用功能的改变，对土壤的机械扰动造成土壤物理特征和结构的改变以及评价区地表植被的破坏。 综上，在施工期，项目建设存在着施工扬尘、施工噪声、施工废水、施工人员生活污水、生活垃圾、建筑垃圾以及视觉环境等因素对环境的影响。这些影响在整个施工过程中均存在，但随着施工期结束，这些影响也随之消失。 2.营运期产污节点： ⑴废气 本项目产生的废气主要为：①卸油、储存、加油过程中挥发的非甲烷总烃；②车辆产生的尾气、系统检修等非正常情况下排放的NOx、CO、碳氢化合物等。 1)非甲烷总烃 储油罐在装料或静止时，由于环境温度的变化和罐内压力的变化，使得罐内逸出的烃类气体通过罐顶的呼吸阀进入大气，这种现象称为储油罐大小呼吸。 通过类比调查，烃类气体损失表现在①储油罐呼吸造成的烃类气体平均排放率为0.0025kg/m3通过量；②储油罐装料时发生储油罐装料损失，装料时停留在罐内的烃类气体被液体置换，通过排气孔进入大气，损失烃类气体排放率为0.01 kg/m3通过量；③加油作业损失是车辆加油时，由于液体进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被液体置换排入大气，车辆加油时造成烃类气体排放率为0.03kg/m3通过量；④成品油的跑、冒、滴、漏，与加油站的管理、加油工人的操作水平等诸多因素有关，一般平均损失量为0.025kg/m3通过量。 综合以上四方面加油站成品油损失，本项目建成后，烃类气体的排放量列于下表16。 表16 本项目运营期油品销售引起烃类气体排放量一览表 项 目 排放系数 通过量（m3/a） 烃排放量（t/a） 储油罐 小呼吸损失 0.0025kg/m3通过量 800 0.002 大呼吸损失 0.01kg/m3通过量 800 0.008 油罐车 卸油损失 0.03kg/m3通过量 800 0.024 加油站 加油机作业损失 0.025kg/m3通过量 800 0.02 合 计 / 0.054 由上表可知，本项目运营后排入大气的挥发烃类有机污染物0.054t/a，占成品油销售总量的0.0068%，均为无组织排放。 2)机动车尾气 项目南、北站运营期过程中油罐车、加油机动车运行、怠速、启动时会产生一定的汽车尾气，主要污染物为CO、HC、NO2 等。汽车启动时间较短，尾气产生量小，且加油站环境开阔，因此油罐车及加油机动车进出尾气不会对周围环境产生影响。 ⑵废水 本项目废水主要为职工和顾客产生的生活污水，年排放量为408.8m3/a，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、石油类；场地设防渗旱厕，定期清掏用于周边农田施肥，洗漱废水用于泼洒地面。 ⑶噪声 加油站噪声主要为设备噪声、进出车辆产生的噪声。设备噪声为固定噪声源，主要噪声源主要为加油机、泵类等，运行噪声一般在60～80dB(A)左右；进出车辆产生的噪声具有瞬时性和不稳定性，声级在70dB(A)以下，车辆离开后噪声影响随即消失。噪声一览表详见表17。 表17 主要设备噪声源一览表 单位：dB(A) 声源 源强 车辆噪声 70 设备噪声 60～80 ⑷固体废物 本项目产生的固体废物主要为生活垃圾、机械设备在检修和保养过程产生的废机油、储油罐清理产生的油渣以及少量废抹布。 ①生活垃圾：项目劳动定员为5人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则项目生活垃圾产生量约为2.5kg/d（0.9t/a）。 ②储油罐每3年清罐一次，会产生含油废渣，据建设单位提供数据，产生量约为0.021t/次。 ③设备维护、清洁过程产生的沾油抹布、拖布，据建设单位提供数据，共5.8kg/a；机械设备在检修和保养过程产生的废机油量为320kg/a。 ⑸环境风险：项目有柴油、汽油储存，属易燃易爆品，存在一定的火灾、爆炸等风险。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 | 车辆产生的汽车尾气 | NOx、CO、 碳氢化合物 | 少量 | 少量 |
|  | 卸油、储存、加油过程 | 非甲烷总烃 | 0.054t/a | 0.054t/a |
| 水 污 染 物 | 生活办公区 | 生活污水 | 408.8m3/a | 0 |
|  |  | COD | 400mg/L、0.16t/a | 0 |
|  |  | BOD5 | 200mg/L、0.08/a | 0 |
|  |  | SS | 250mg/L、0.10t/a | 0 |
|  |  | NH3-N | 25mg/L、0.01t/a | 0 |
|  |  | 石油类 | 30mg/L、0.01t/a | 0 |
| 固 体 废 物 | 生活办公区 | 生活垃圾 | 0.9t/a | 0 |
|  | 机械设备检修、保养 | 沾油抹布、拖布 | 5.8kg/a | 0 |
|  |  | 废机油 | 320kg/a | 0 |
|  | 储油罐 | 油渣 | 0.021t/次 | 每3年清理一次，送有资质的单位安全处置 |
| 噪 声 | 车辆、泵、压缩机等 | 噪声 | 噪声值在85-100dB（A）之间 |
| 主 要 生 态 影 响 | 本项目施工期间会对施工区域景观造成短期破坏，如建筑材料堆放中的临时占地，基础工程中挖、填土方作业等。采取相应措施后，其影响范围和程度有限。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析 1.施工期废气影响分析及防治对策 施工期的大气污染物主要为： ⑴施工机械废气：主要来自施工机械和运输原材料、设备的汽车，其主要成分为CO、NOx以及未完全燃烧的HC等，其特点是排放量小，属间断性无组织排放。且拟建工程场址地形平坦，有利于施工期废气的扩散。 ⑵扬尘：主要为施工机械（挖掘机、打夯机、运载汽车等）运行时产生，在施工过程中，施工单位必须严格依照有关规定进行施工，尽量减少扬尘对周围环境的影响程度。为此施工单位应采取以下措施： ①施工现场须封闭，采用密目安全网，以减少结构和装修过程中的粉尘飞扬现象，降低粉尘向大气中的排放量； ②要求施工单位文明施工，定期对地面洒水，并对撒落在路面的渣土及时清除； ③施工现场主要运输道路尽量采用硬化路面，自卸车、垃圾运输车等运输车辆不允许超载，并且在施工区出口设置防尘飞扬垫。 在项目施工期，建设单位对扬尘严格采取了上述防治措施后，扬尘可得到有效控制，对环境影响较小。 2.施工期废水影响分析及防治对策 施工期的废水主要是施工人员的生活污水和施工废水，施工人员生活污水主要污染因子为COD、BOD5、SS和NH3-N，施工废水主要污染因子为SS。根据估算，项目工程现场约有各类工人、管理人员约5人，施工人员生活用水按70L/人•d计，则施工人员用水量约为0.35m3/d。施工人员产生的生活污水量按用水量的80%计，则项目施工期施工人员生活污水产生量为0.28m3/d。施工期施工人员生活污水主要为生活洗漱水，污染物含量相对较低，生活污水用于施工现场及道路的抑尘用水；施工废水经简易沉淀池沉淀后循环使用，不外排。 采取上述措施后，项目施工期废水对区域水环境影响较小。 3.施工期噪声影响分析及防治对策 施工期噪声主要来自于施工过程中各类施工机械，如挖掘机、推土机、装载机等。噪声源传播经过距离大气围墙等因素的衰减，按照“导则”中推荐的计算模式： 式中：L1、L2分别为距声源r1、r2处的等效A声级（dB(A)）； r1、r2为接受点距源的距离（m）。 由上式，可分别计算出距噪声源不同距离处的衰减预测结果，详见表18。 表18 设备噪声距离衰减预测结果 单位：dB(A) 设备 名称 1m 5m 10m 20m 30m 40m 50m 100m 150m 200m 250m 281m 挖掘机 99 85 79.0 73.0 69.4 66.9 65.0 59.0 55.5 53.0 51.0 50.0 推土机 104 90 84.0 78.0 74.4 71.9 70.0 64.0 60.5 58.0 56.0 55.0 装载机 100 86 80.0 74.0 70.4 67.9 66.0 60.0 56.5 54.0 52.0 51.0 吊车 96.5 83 76.5 70.5 67.0 64.5 62.5 56.5 53.0 50.5 48.6 47.5 电锯 103 89 83.0 77.0 73.5 71.0 69.0 63.0 59.5 57.0 55.0 54.0 切割机 88 74 68.0 62.0 58.5 56.0 54.0 48.0 44.5 42.0 40.0 39.0 升降机 78 64 58.0 52.0 48.5 46.0 44.0 38.0 34.5 32.0 30.0 29.0 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）的规定，昼间噪声限值为70dB(A)，夜间限值为55dB(A)。由上式计算出，昼间最大超标距离50m，夜间最大超标距离281m。 现状调查，项目加油站西侧、西侧及北侧均为住户，因此施工噪声对住户有一定影响。 为最大限度地减轻施工噪声环境影响，评价要求建设单位对施工期采取以下噪声控制措施： (1)合理布置施工场地，安排施工方式，控制环境噪声污染。 (2)严格操作规程，加强施工机械管理，降低人为噪声影响。 (3)合理安排工期，严格控制施工时间。根据不同季节合理安排施工计划，尽量避开午休时间动用高噪声设备，禁止夜间（22：00～06：00）施工作业。 通过以上措施，可减小噪声对敏感点的影响，噪声对周围人群的影响将随施工的结束而消失。 4.施工期固体废物环境影响分析及防治对策 施工期固体废物主要是工程产生的建筑垃圾、土石方开挖产生的废弃土石方、施工人员生活垃圾等。项目施工期建筑垃圾按新建10000m2建筑产生100t建筑垃圾计算，则项目施工期建筑垃圾产生量约为13.4t；项目施工人员生活垃圾按0.5kg/人·d计，施工期生活垃圾产生量约为4kg/d。 项目工程完工后，会残留少量废建筑材料。直接影响周围的环境景观质量，施工单位必须严格执行有关规定并采取以下防治措施： (1)遗留在现场的建筑废弃物应及时清运或回填； (2)运送建筑垃圾的车辆应加盖篷布； (3)建筑废物在施工现场的金属应及时回收； (4)施工期土石工程挖填量应平衡计算，开挖的土石方要定点堆放； (5)建筑垃圾应运送到指定地点，不得随意倾倒。 采取上述措施后，项目施工期固体废物对周围环境影响较小。 5.生态环境影响分析 施工期，随着施工场地的开挖、填方、平整，使原有地表的土层受到破坏，土壤松动或由于挖方及填方过程中形成的土壤不能及时清理，遇到较大降雨冲刷，易发生水土流失。但本项目施工场地地势平坦，不遇暴雨则不易发生大的水土流失，项目建筑弃土及时清运至指定地点。 施工机械及建筑材料尽可能少占地，以免造成土壤与植被的不必要破坏。项目在规定的范围内施工，施工过程中注意洒水抑尘，减少对周围环境的影响。随着施工期结束，建设场地被水泥、建筑覆盖，有利于消除易发生水土流失的不利影响。 6.施工期对主要环境保护目标的影响分析 本工程的主要环境保护目标为住户，位于项目东侧约10m（预买归本项目所有）及西侧约90m，南侧80m处居民点。施工期间机械设备产生的噪声、扬尘对2户住户将有一定的影响。 项目建设时，应充分考虑施工机械产生的噪声及扬尘对住户的影响，尽量将施工机械布置在远离住户一侧，严禁夜间22：00至次日6：00进行施工作业，如施工工艺需要夜间连续施工的，应报县环保部门批准并至少提前2日在附近发布张贴公告，告知周围公众。同时对固定的机械设备尽量入棚操作；设定运输路线，建筑材料、垃圾运输车辆不得从已竣工区域的交通入口出入，控制汽车鸣笛，限定汽车车速；使用商品混凝土，避免混凝土搅拌机等噪声的影响。施工噪声采取从声源、传播途径、合理安排施工时间等措施，将施工噪声对周围环境的影响降到最低限度。最大限度地减轻分区建设时的施工作业对住户的影响。 营运期环境影响分析 建设项目建成并投入使用后，产生的污染物主要为废气、废水、固体废物和噪声等。 1.大气环境影响分析及防治对策 加油作业对大气的环境影响，主要是储油罐灌注、油罐车卸油、加油作业等过程中，成品油以气态形式逸出进入大气环境，从而引起对大气环境的污染。 通过计算，本项目建成运营后由于销售油品导致排入大气的挥发烃类有机污染物0.054t/a，占成品油销售总量的0.0068％，均为无组织排放。类比银川市环境监测中心站对《彭阳县金三角加油站项目<现状环境影响评估报告>》中非甲烷总烃的监测结果可知，本项目周界非甲烷总烃无组织排放浓度最高约为1.4mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中周界外浓度最高点≤4.0mg/m3的限值要求，对周围大气环境影响较小。 加油、加气作业废气防治措施分析：本项目采用地埋式工艺安置储罐，能保持罐体的恒温，减少烃类物质的排放。加气系统均安装有BOG尾气回收装置；在加油系统，由卸油油气回收系统、汽油密闭储存、加油油气回收系统、在线监测系统和油气排放处理装置组成，该系统的作用是将加油站在卸油、储油和加油过程中产生的油气，通过密闭收集、储存和送入油罐汽车的罐内，运送到储油库集中回收变成汽油。此外，应加强操作人员的业务培训和学习，严格按照行业操作规程作业，从管理和作业上减少排污量。 项目采用地埋式工艺安放储罐，能保持罐体的恒温，可有效降低烃类物质的排放。此外，油罐车卸油、车辆加油整个过程均为密闭作业，储罐和加油机设置油气回收装置，可有效防止卸油及加油机作业时由于跑冒滴漏造成的非甲烷总烃等物质的排放。另外通过加强操作人员的业务培训和学习，严格按照规程操作，可减少废气污染物的排放量。 ⑵汽车尾气 站内汽车进出时会排放一定的尾气，尾气中含有CO、HC等污染物。汽车启动时间较短，尾气产生量小，且本项目处于空旷地带，通风状况较好，汽车尾气很快在空气中扩散。因此，项目营运期间汽车排放的少量尾气对周边环境影响较小。 2.水影响分析及防治对策 地表水环境影响分析：本项目排放废水主要为站内工作人员、外来司乘人员产生的生活污水，产生量为408.8m3/a，场地设防渗旱厕，定期清掏用于周边农田施肥，洗漱废水用于泼洒地面，不会对周围水环境造成明显不利影响。 3.声影响分析及防治对策 项目噪声主要为设备噪声和进出车辆噪声。 (1)设备噪声 设备噪声为固定噪声源，主要对声源周围形成影响。本项目设备噪声源主要为加油机、泵类、停电时发电机等，运行噪声一般在60～80dB(A)左右。项目采取如下降噪措施： ①选用先进低噪设备； ②加油机运行噪声低，且不是连续运转，噪声可实现达标排放。 ③合理布置产噪设备，发电机、泵类等高噪设备采取减震措施、放置于专用设备用房内，厂界噪声可以达标。 (2)进出车辆噪声 项目进出车辆所带来的噪声具有瞬时性和不稳定性，声级在70dB(A)左右，车辆离开后噪声影响随即消失。本项目已采取措施：采取车辆进站时减速、禁止鸣笛、尽量减少机动车频繁启动和怠速，规范站内交通出入秩序等措施，使区域内的交通噪声降到最低值。 项目噪声排放及治理措施见表19。 表19 噪声排放及处理措施 类型 源强 采取措施 处理后效果 设备噪声 60～80dB(A) 隔声、消声、减振 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类和4a类标准 交通噪声 70dB(A) 加强管理、禁止鸣笛 4.固体废物影响分析及防治对策 本项目产生的固体废物主要为生活垃圾、机械设备在检修和保养过程产生的废机油、储油罐清理产生的油渣以及少量废抹布。 生活垃圾以人均日产生量0.5kg计算，则生活垃圾产生量为0.9t/a，生活垃圾集中收集后送至附近的垃圾箱统一处置；机械设备在检修和保养过程产生的废机油量为320kg/a，沾油抹布、拖布等，产生量约为5.8kg/a，废机油在危废贮存间集中收集储存，最终收集后全部交由有资质的单位进行安全处置；项目储油罐平均每3年由建设单位清理一次，使用柴油和锯末，油渣产生量为0.021t/次，属于危险废物（危废编号：HW08-900-026-08），清理产生的废油渣以及少量废抹布集中收集后暂存于危废贮存间，统一交由有资质单位处置。 由于项目危险废物数量较少，项目拟在站区设置约为5m2的危险废物暂存间。根据按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-20012013修改单）中的相关标准及要求，项目危废临时贮存应落实以下污染防治措施： ①在厂区内设置专用的危险废物贮存设施，且应建在变电房防护区域以外； ②所有的危险废物必须分类装入容器中进行贮存； ③应当使用符合标准的容器盛装危险废物，盛装危险废物的容器上必须粘贴《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013修改单）附录A中所示的标签； ④危险废物贮存设施的地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，还需有防风、防雨、防晒设施； ⑤建设单位需做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称； ⑥必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 危废贮存间布置在站房储藏间东北角，严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）的要求进行防渗、防腐处理，危废贮存间要设置经过防渗、防腐处理的地沟和围堰。此外，危险废物处置过程必须按照国家《危险废物转移联单管理办法》（1999年）执行，相关要求为：危险废物运输单位应当如实填写联单的运输单位栏目，按照国家有关危险物品运输的规定，将危险废物安全运抵联单载明的接受地点，并将联单第一联、第二联副联、第三联、第四联、第五联随转移的危险废物交付危险废物接受单位。联单保存期限为五年；贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物贮存期限相同。 危险废物五联单转移流程见图8。 图7 危险废物五联单转移流程图 采取上述措施后，本项目产生的固体废物可得到有效处置，对周围环境无影响。 5.地下水环境影响分析及防治措施 (1)正常工况下对地下水的影响分析 根据区域工程勘察报告及水文地质资料，本项目所在区域地下水埋藏较深，因此，潜水含水层不容易受到污染。 项目储油罐采用双层灌，同时在建设过程中对地基土进行夯实处理，降低基础土层的渗透性，同时输油管线为双层复合管线及地面混凝土硬化措施，若成品油、废水发生跑、冒、滴、漏，少量污染物不会很快穿过包气带进入浅层地下水，下渗的少量污染物在包气带中通过物理、化学和生物作用降解，很难直接下渗到潜水含水层。因此，正常工况下对地下水基本无影响。 (2)事故工况下对地下水的影响分析 在事故状态下，若储罐及输油管线、污废水发生重大破损泄漏渗透事故，且不能及时处理的情况下，随着时间的推移和地下径流渗透，也可能会对潜水含水层水质造成潜在的影响。因此，必须采取措施防止该类事故发生。 根据项目提供资料，项目埋地油罐采用双层钢制油罐，与土壤接触的油罐外表面做防腐处理，埋地管道设置双层无缝钢管，设计符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年修订）的要求，可有效将渗漏污染控制在双层罐内。同时在项目油罐区配备渗漏检测在线监测系统。因此，若油罐一旦发生泄漏，可及时发现并采取急救措施，阻止成品油对地下水的污染。 (3)采取的地下水污染防治措施 为避免事故工况下对地下水污染，要采取必要的措施，最大限度预防事故，降低发生概率。根据《加油站地下水污染防治技术指南》，为防止加油站油品泄漏，污染土壤和地下水，加油站需要采取防渗漏和防渗漏检测措施。所有加油站的油罐需要更新为双层罐或者设置防渗池，双层罐和防渗池应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年修订）的要求。加油站需要开展渗漏检测，设置常规地下水监测井，开展地下水常规监测。项目采取以下地下水污染防治措施： ①项目区埋地油罐为双层钢制油罐，储油罐区采用40cm的水泥硬化。根据《加油站地下水污染防治技术指南》为了预防加油站地下水污染，加油站需设置双层罐或防渗池，同时开展地下水监测。项目埋地油罐为双层灌，储油罐区采用40cm的水泥硬化，无其他防渗措施。 ②加油站需要开展渗漏检测，防范地下水污染。 ③设计单位选用高质量的设备、管件、阀门等，在运行过程中严格操作管理和日常维护，严防卸油和维修过程中成品油的跑、冒、滴、漏。 ④在站区内进行油罐和管道清洗、检修时，应严格按动火制度和操作规程进行。 ⑤评价要求本项目在设计、施工和运行时，严格控制厂区废水的无组织排放，应严把设计和施工质量关，杜绝因材质、制管、防腐涂层、焊接缺陷及运行失误而造成管线泄漏，保证储油罐的施工质量，加强地下水环境质量定期监测，发生水质异常，立即启动应急机制，解决问题。 采取上述措施后，本项目涉污染源环节运行对地下水质量影响较小。 6.安全间距与防火间距分析 根据项目的规模、平面设计和周围环境敏感点分布等，分析安全间距与防火间距的合理性。建设单位应把储油罐的防爆、防火工作放在首位并按照消防法规的相关规定，落实各项防火措施和制度。 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年修订）中关于三级加油站相关设计施工规范及规定，本项目的汽油、柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距及站内设施的防火间距符合规范的要求。汽油、柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距见表7。 7.环境风险评价 本项目环境风险评价见《彭阳县乃河加油站建设项目环境风险评价专章》。 8.项目“三同时”验收 项目“三同时”验收内容见下表。 表20 项目环保投资及“三同时”一览表 类别 序号 项目 环保措施及验收内容 验收要求 实施时间 废气治理 1 加油站 油气回收系统 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2“无组织排放监控浓度限值”要求（周界外浓度最高点4.0mg/Nm3） 与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用 废水治理 2 生活办公 防渗旱厕 定期清掏用于周边农田施肥 噪声治理 3 车辆噪声 设备隔声减振设施、设置禁鸣标志、设置减速带 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类和4a类标准 固废治理 4 生活办公、维修车间 垃圾收集箱、垃圾收集桶；危废贮存间（5m2）+地面防渗 危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013修改单） 防渗治理 5 罐区 项目采用卧式SF双层储罐，油罐池采取池底、池壁内衬六胶三布防腐防渗和外做防水处理，油罐池上部采取防止雨水、地表水和外部泄漏油品渗入池内的措施；项目卸油区及加油区采取防水混凝土硬化；项目油管管路采取防水混凝土硬化等防渗措施 《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年修订） 卸油、加油区 项目卸油、加油区进行全面防水混凝土硬化 《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年修订）

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 | 车辆产生的汽车尾气 | NOx、CO、 碳氢化合物 | 加强管理、 大气扩散、绿化 | 对环境影响小 |
|  | 卸油、储存、加油过程 | 非甲烷总烃 | 采用地埋储油设备；定期检查、防止管道老化；设置油气回收装置 | 符合《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2007）的要求 |
| 水 污 染 物 | 生活办公区、食堂 | 生活污水 | 防渗旱厕 | 定期清掏用于周边农田施肥 |
|  |  | COD |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |
| 固 体 废 物 | 生活办公区 | 生活垃圾 | 集中分类收集后送附近垃圾箱统一处理 | 对环境影响轻微 |
|  | 机械设备检修、保养 | 废机油 | 在危废贮存间集中收集储存，最终收集后全部交由有资质的单位安全处置 | 无害化处理 |
|  | 有关清理 | 油渣 |  |  |
| 噪 声 | 建设单位选用低噪声设备，并对出入区域内来往的机动车严格管理，车辆进站时减速、禁止鸣笛、加油时车辆熄火和平稳启动等措施，使区域内的交通噪声降到最低值。经衰减后加油站厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4a类标准。 |
| 主 要 生 态 影 响 | 通过以下措施，可以对项目所在地生态环境产生一定的改善作用： 1.在项目区域空地种植树木、草坪，以改善和美化环境。 2.生活垃圾收集后送附近垃圾箱统一处理，避免塑料袋等物飞扬，影响景观环境。 |

结论与建议

一、结论 1.项目概况 本项目建设地点位于彭阳县古城镇小岔沟乃河街道以西2公里，彭青公路北侧。项目东至住户，南至彭青公路，西至住户，北至古城镇乃河村集体土地。项目中心地理坐标为：北纬35°50'41.33，东经106°22'51.48"。项目占地面积1800m2，建筑面积1390m2，主要建设油气罩棚、油罐区、站房等。项目加油站的等级为三级，油品储罐总容积90m3，项目总投资530万元，其中环保投资87万元，占总投资的16.4%。 2.产业政策符合性 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令《产业政策调整指导目录2011年本（2013年修订）》，本项目不属于鼓励、限制、淘汰三类。所以本项目属于允许类项目，符合国家及地方相关产业政策的要求。 3.选址合理性分析 本项目建设地点位于彭阳县古城镇小岔沟乃河街道以西2公里，彭青公路北侧。项目东至住户，南至彭青公路，西至住户，北至古城镇乃河村集体土地。项目选址范围内无水源地、名胜古迹、自然保护区、温泉、疗养地等国家明令规定的保护对象；本项目选址紧临彭青公路，项目所在地交通便利、通讯发达且本项目建设用地已经自治区人民政府宁政土批字【2017】130号文件批准为建设用地（批复见附件），项目选址符合彭阳县古城镇土地利用总体规划、环境保护和安全间距的要求。综上所述，该项目的选址是合理的。 4.项目平面布局合理性分析 本项目平面布置设计是按照建设单位提供的用地界限，依据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年修订）相关要求，同时严格按照《建筑设计防火规范》要求进行，布置原则是按照工艺流程的顺序布置设备，尽量缩短管线，方便操作维修，方便加油车辆进出。本项目的工艺装置依据加油不同的工艺进行布置，按功能可分为加油区、工艺装置区及其他服务设施。一座1F站房用于值班、休息、配电，位于站区东部；工艺装置区位于站区的南部；加油罩棚位于站区南部;埋地储罐区位于站区西部。场区内除必要的硬化面积外，其余部分进行绿化。站区平面布局严格按现行防火规范的有关规定布置，在满足规范要求的最小防火间距以及进出车辆的回车场地的前提下，布局合理，布置紧凑，节约用地。 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年修订）中第5.0.1条规定，本项目入口、出口设置于项目北侧。从整体来看，本项目的平面布局符合环境保护对平面布局规划的要求。符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年修订）中第5.0.1条规定；站内绿化以分散绿化和集中绿化相结合，绿化种类以草坪为主。项目各功能区相对独立，减少了彼此的干扰，这样布置既方便管理又减少安全隐患。 综上所述，从环保角度来看，本项目的平面布局符合环境保护的相关要求，因此平面布局是合理的。 5.环境质量现状 (1)环境空气质量现状 评价区SO2、NO2小时均值检测结果和SO2、NO2、PM10、TSP日均值检测结果均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求。 (2)地表水环境质量现状 本次评价水环境质量采用《2016年固原市环境质量年报》中茹河乃家河水库断面的监测数据。评价区域内茹河乃家河水库断面各项水质指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-20022）中的Ⅲ类标准。 (3)声环境质量状况 评价区域昼间现状噪声监测值为47.8-55.5dB(A)，夜间噪声监测值为39.5-42.3dB(A)，昼夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2标准要求，声环境质量较好。 6.达标排放分析结果 项目运营期产生的主要污染物为废气、废水、噪声、固体废物等。 ①大气环境影响分析 项目运营过程中采用密闭卸油方式、管道输气、埋地式油罐、卧式SF双层储罐及自封式加油机、加气机，并且按操作规范进行工作。站址开阔，空气流动良好，排放的烃类有害物质量小，很快在大气中扩散，对周围环境空气质量影响轻微。 站内汽车进出时会排放一定的尾气，尾气中含有CO、HC等污染物。汽车启动时间较短，尾气产生量小，且本项目处于空旷地带，通风状况较好，汽车尾气很快在空气中扩散。因此，项目营运期间汽车排放的少量尾气对周边环境影响较小。 ②本项目排放废水主要站内工作人员、外来司乘人员产生的生活污水，场地设防渗旱厕，定期清掏用于周边农田施肥。 经上述措施处理后，项目废水对地表水环境影响轻微。 ③项目噪声主要来源于泵、压缩机以及机动汽车进出加气站时产生的交通噪声等。建议建设单位选用低噪声设备，安装时基础加装减振垫，营运期间维持设备保持良好的运转达到消声、隔声、减震效果，机动车辆进出所产生的噪声，建设单位应在车辆的入口处设置禁鸣标志、安装减速带，使区域内交通噪声降到最低。经上述措施治理后项目厂界外1m处的噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4a类标准，噪声经过距离衰减后，噪声对周围环境影响轻微。。 ④本项目产生的固体废物中：生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处置；废机油及沾油抹布、托布在危险废物暂存间集中收集储存，最终收集后全部交由有危险废物处置资质的单位统一进行处理。因此，本项目固体废物不会对周围环境产生太大影响。 7.环境影响评价结论 综上所述，本项目的建设符合国家和地方相关产业政策，站址选择合理可行。该项目实施后，加油站因采取本环评报告中所建议的一系列环保措施，加大企业在环境保护方面的管理力度，确保各污染物稳定达标排放，实现了经济、社会、环境三方面效益的和谐统一，从环保的角度分析项目的建设和运营是合理可行的。 二、建议 1.定期对加油、加气机等设施进行检修，确保其正常使用。 2.定期对环保设施维护，检修，确保其正常使用。 3.定期对工作人员进行环境保护教育。 4.建立监督机制，并设计紧急事故环境应急处理预案，明确事故处理责任人。 5.定期演练突发柴油、汽油泄漏引发环境事故的处理方法。

# Text boxes

本项目

牛棚

住户

住户

乃河村集体土地

牛棚

文化广场

100m

146

损耗29.2

408.8

新鲜用水

611

新鲜用水

511

职工用水

绿化用水100

绿化用水

防渗旱厕

定期清掏，还田

损耗73

损耗100

365

116.8

292

408.8

顾客用水

3#

1#

2#

4#

住   户

乃河村卫生室

乃河居民点