北京,河北救援三脚架,国产救援三脚架价格安全系数大于10，设有上升、下降自锁装置，特制的不锈钢丝绳，柔韧度好，且不会因锈蚀或缺油造成钢索损坏。适用于用于高处、悬崖及密闭空间作业，常见密闭空间有各类储罐、容器、反应釜、铁路罐车、舰艇船舱、密闭运输通道、地下管道（如电缆沟）、烟道、隧道、粮食筒仓、坑槽、竖井、纸浆池、污水池、下水道、地窖、化粪池、污水井、污水渠等，多数为非常规、非连续作业的场所。井口救援三角架，消防救援三角架广泛应用于消防、市政、救援机构。

一、        适用范围

用于高处、悬崖及井下等救援作业。。

适用于消防、救援机构。

二、       结构

由主体、吊索、绞盘、环型保护链组成。

三、       特点

采用高强度轻质合金制造的可伸缩支脚，安全系数大于10，底脚设有环型保护链；

绞盘上设有上升、下降自锁装置，保证了吊索的安全性；

吊索选用特制的不锈钢丝绳，柔韧度好，且不会因锈蚀或缺油造成钢索损坏；

方便的装配，可因地制宜的装置在井口、坑口、且不受地面高低不平的限制。

北京,河北救援三脚架,国产救援三脚架价格

金属框架，备有手摇式绞盘,在高处、悬崖垂直面上可设置伸出崖面的工作支点，满足高处、悬崖及井下救援作业。

手动绞盘技术参数：

工作负荷：300kg

钢    缆：30M   阻 断 力：22kN

齿轮比例：8：1

三角架参数：

完全展开：214cm

完全收缩：134cm

工作负荷：200kg

阻 断 力：1800kg

包装规格：173×39×36cm

卷扬机带自锁装置

重   量：16.5 kg

安全认证：欧盟CE EN795

北京,河北救援三脚架,国产救援三脚架价格

有限空间作业设备国产救援三脚架的安装方法

安装前需对救援三角架进行检查，确保三角架状况良好，没有锈蚀或变形，没有零件缺失。

有限空间作业设备国产救援三脚架

1)拿掉三个固定销，将救援三角架的三根腿拉伸到所需长度，再装上固定销进行固定。

2)抬起救援三角架，放开底部的三个刚性支座，直到三脚撑直，收紧底部的固定绳

3)将救援三角架放在需要工作的孔、洞上方

4)根据需要将绞轮装在三角架的一条腿上，请注意需根据救援三角架腿上标示的位置安装绞轮用固定销固定。松掉三角架顶部的滑轮，插入安全缆绳后再装上滑轮。 　使用时摇动手动绞盘的摇把即控制钢丝绳的上下从而达到救援的目的。本套设备所配的手动配有下降自锁装置，即上升到半空时突然不摇动摇把时，荷载物或人不会向下掉，只有将摇把向相反向摇动或按下降键时钢丝绳才会向下运动。

中创汇安为您提供安全可靠的作业仪器，为您的生命保驾护航，保证施工人员的财产生命安全。我们坚持于诚信，关爱，创新，发展，共赢是我们的立足之本，世界每时每刻都在变化，唯一不变的是变化。市场在变，顾客在变，居安思危，唯有不断创新才能带领我们走在前进的道路上。公司相关产品：霍尼韦尔一氧化碳单一气体检测仪系列、霍尼韦尔四合一气体检测仪、加拿大BW气体检测仪、加拿大BW多功能气体检测仪、正压式空气呼吸器、送风式空气呼吸器、自吸式10米长管空气呼吸器、固定式气体泄漏报警器、家用天然气泄漏报警器、救援三脚架、消防救援三脚架、井口爬梯、防坠器、有限空间作业设备等。