陕西省安康市诚禹实业发展有限公司

安康高新区大型儿童游乐园项目环评报告表简本

一、项目概况

陕西省安康市诚禹实业发展有限公司安康高新区大型儿童游乐园项目总占地面积142.39亩，选址于安康市高新区秦岭大道西侧、学府路南侧，用地性质为商服用地。主要建设20余项游乐设施、17层酒店一座、游客服务中心、临街商业用房、服务管理用房及配套餐饮业等，总建筑面积29391.4m2，项目总投资18000万元，其中环保投资1236万元，环保投资占总投资的6.9%。项目建成后填补了当地无大型游乐设施的空白，可以丰富安康市民的精神生活，提升城市形象、发展实力和文化魅力。

二、与政策和规划的符合性

该项目经安康高新技术产业开发区经济发展科技局以安高新经科发[2013]82号备案，项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）中限制类与淘汰类项目，属允许类项目，符合国家产业政策。安康高新区规划建设局以规意字（2013）17号同意规划选址，该项目建成后有助于提高当地居民生活品质，推动旅游文化事业的发展，符合高新区总体规划，有利于城镇的综合建设和发展。

三、环境质量现状

评价区内环境空气中SO2、NO2、PM10的监测值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及其修改单（环发[2000]1号）中的二级标准，环境空气质量现状良好。

地表水监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

声环境现状监测结果表明，项目建址四周声环境昼、夜均满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类及4a类区标准，拟建地声环境状况良好。

四、环境影响及污染防治措施

1、大气环境影响及污染防治措施

施工期主要大气污染为扬尘。通过强化管理，辅以设置围栏、覆盖、清洗车轮、地面洒水等措施可有效抑尘降尘。工程建成后，施工期影响消失。

营运期产生的主要大气污染源主要是厨房油烟废气、燃烧废气、车辆废气及备用电源燃烧废气等。厨房油烟废气经油烟净化器处理后达标排放；燃烧废气和厨房油烟废气统一经烟道引至屋顶排放；地下停车场汽车尾气通过排气系统引致地面排放；扬尘可通过加强绿化、洒水清扫等措施，可减轻对外环境的影响；备用电源具有使用频率小、时间短的特点，建议加强发电机房通风，可减轻对环境的影响。

2、水环境影响及污染防治措施

施工期施工人员产生的生活污水经旱厕处理后，用于农田灌溉；施工废水经沉淀池沉淀后回用。

运营期生活污水采用化粪池+污水提升泵将污水提升至秦岭大道下敷设的市政污水管网，最终进入江北污水处理厂处理，在建民污水处理厂建成后可直接排入永昌路下的污水管网，进入建民污水处理厂处理。同时，项目应配套建设中水回用系统，部分生活污水达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》标准后，回用于绿化、浇洒道路、景观用水及公共设施室内冲厕等方面；餐饮废水经油水分离器处理后，与生活污水混合进入化粪池。

3、声环境影响及污染防治措施

施工期本项目建筑施工噪声主要来源于施工机械、运输车辆等噪声，将对周围环境产生一定的影响。为将对周围敏感点的影响降至最低，建设单位可合理安排施工周期，施工现场合理布局，对高噪声设备进行隔声等可减轻施工噪声对周围环境的影响。

项目建成后，噪声主要为设备噪声、游客尖叫、交通噪声等，可通过减振隔声、加强管理，车辆限速，加强绿化等措施来降低噪声对环境影响。

4、固体废物环境影响及处置措施

施工期产生的建筑垃圾应及时清运至建筑垃圾填埋场处理，不对外环境造成影响。

项目在投入运营后，园区内设置移动式垃圾桶，固体废物分类收集，集中规范存放，由环卫部门统一清运处置。餐厨垃圾收集后定期交由市餐厨垃圾处理厂处理。

五、结论

陕西省安康市诚禹实业发展有限公司新建安康高新区大型儿童游乐园项目符合国家和地方相关产业政策和规划要求。施工和运营过程中所产生的污染物在采取项目设计和环评提出的污染防治措施的前提下，污染物可实现达标排放，固废妥善处置，生态可得到恢复，项目对环境的污染和影响可以接受，从环境保护角度分析，项目建设可行。

六、联系方式

1、建设单位：陕西省安康市诚禹实业发展有限公司

联系人：丁礼娟  联系电话：18740556699

2、环评单位：安康市环境工程设计院

联系人：寇鹏     联系电话：0915-3801006