环评资质等级：乙  级

环评证书号：国环评证乙字第2425号

评价单位：临沂市环境保护科学研究所有限公司

建设项目环境影响报告表

项目名称:济宁高新区碧桂园项目（B地块）

建设单位（盖章）:济宁市碧汇威房地产开发有限公司

编制日期：2017年12月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

# 7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不

填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 济宁高新区碧桂园项目（B地块） |
| --- | --- |
| 建设单位 | 济宁市碧汇威房地产开发有限公司 |
| 法人代表 | 刘洪波 | 联系人 | 郑超 |
| 通讯地址 | 济宁高新区海川路9号资本中心T3楼6楼602号房 |
| 联系电话 | 15963779420 | 传真 |  | 邮政编码 | 272000 |
| 建设地点 | 济宁市高新区，项目西邻杨桥街、南邻纬四路、北邻纬三路 |
| 立项审批部门 |  | 批准文号 |  |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | K721房地产开发经营 |
| 占地面积 (平方米) | 33645 | 绿化面积 (平方米) | 11810 |
| 总投资 (万元) | 65125.32 | 其中：环保 投资(万元) | 620 | 环保投资占总投资比例 | 0.95% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 | 2019年12月 |
| 工程内容及规模： 1、项目背景 城市是现代经济发展的主要载体，城市化是社会经济发展的必然结果，城市化已经成为推动经济和社会发展的世界性潮流。加快城市建设，完善城市功能，有利于促进城市经济、社会、环境更好地发展。 随着经济增长和社会发展，济宁市高新区GDP和人均GDP呈现平稳上身趋势，居民收入逐年增加，对城市建设的要求越来越高；同时，济宁市高新区的城市化进程的加快和外地来该区经商、工作人员不断增加，住房需求及以城镇居民住房升级的需要较快速度增长，这就需要开发建设大量的住宅以满足居民需求。 鉴于房地产行业前景大好，结合自身的资金和技术优势以及项目区域周边的人力资源优势，济宁市碧汇威房地产开发有限公司拟投资65125.32万元，建设济宁高新区碧桂园项目（B地块）。项目规划建设31层高层住宅1栋、18层小高层住宅3栋、10层住宅2栋、8层住宅2栋，沿纬四路及杨桥街建设2层沿街商业建筑。规划总用地面积33645 m2，总建筑面积82838.19m2，规划总户数372户，居住人口1203人。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016修正版）、国务院第682号（2017年）令《建设项目环境保护管理条例》以及国家环保部第44号（2017年）令《建设项目环境保护分类管理名录》有关规定及环保管理部门意见，本项目属于“三十六、房地产”项中 “106 房地产开发、宾馆、酒店、办公用房等”中“建筑面积5万平方米及以上”，该项目需编制该项目环境影响报告表。 济宁市碧汇威房地产开发有限公司委托我公司承担其济宁高新区碧桂园项目（B地块）环境影响评价报告编制工作，我单位接受委托后，立即组织人员到项目建设场地及其周围进行实地勘查与调研，收集有关工程资料，进行该项目的工程分析、环境现状调查，依照《环境影响评价技术导则》，结合该项目的建设特点，编制该项目环境影响报告表。 2、项目政策符合性分析 （1）国家产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013修正）中限制类“一、农林业”第16条“在林地上从事工业和房地产开发的项目”及“十七、其他”第3条“别墅类房地产开发项目”做限制规定，根据济宁市城市总体规划和济宁市高新区城市总体规划可知，详见附图6、附图7，项目用地性质为居住用地，占地不属于林地，主要建设小高层住宅、高层住宅，不含别墅类，因此拟建项目属于允许类。 国土资源部、国家发展和改革委员会联合发布实施的《限制用地项目目录（2012年本）》中“四、住宅项目”有如下规定“容积率不得低于以下标准：1.0（含1.0）”，《禁止用地项目目录（2012年本）》中“十七、其他“对别墅类房地产开发项目”做禁止类规定，拟建项目容积率1.99，不含别墅类，因此拟建项目属允许类。 根据以上分析，拟建项目属于允许发展的产业，同时拟建项目建设符合有关法律法规及当地环保部门的要求，故拟建项目的建设符合国家和地方产业政策要求。 （2）规划符合性 该项目位于济宁市高新区，项目西邻杨桥街、南邻纬四路、北邻纬三路，项目用地性质为居住用地，现状为空地，符合济宁市城市总体规划和济宁市高新区城市总体规划要求。项目建设符合相关规划。项目用地不属于国家《禁止用地项目目录》（2012年本）和《限制用地项目目录》（2012年本）中规定的用地项目，符合土地利用政策。 3、鲁环发[2009]80号文符合性 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）和《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）的规定，对新建项目的环境风险源识别、环境风险预测、选址及敏感目标、防范措施等做出评价，本建设项目在建设、运营等过程中，不存在重大的环境风险。本项目建设满足山东省环境保护厅《关于构建全省环境安全防控体系的实施意见》（鲁环发[2009]80号）关于环境风险评价的要求。 4、选址合理性分析 本项目位于济宁市高新区，项目西邻杨桥街、南邻纬四路、北邻纬三路，该项目地往南330m为崇文大道（洸河路），沿崇文大道往西可进入济宁市市区，往东北可进入兖州区，交通位置便利，项目区周边均为居住小区，项目选址周围人文氛围浓厚，人气十足，利于地块内部居住空间的打造（项目地理位置见附图1）。 项目生产过程中产生的污染在采取有效的防治措施后，污染物均达标排放，对周围环境影响较小；项目周围1km范围内没有历史文物古迹、风景名胜区及重要生态功能区；项目区域具有水、电及交通便利等有利条件。 项目所在地周围为学校、居住小区、空地等，距离工业企业的距离较远，不在工业企业的卫生防护距离内。 综上所述，本项目选址此处是基本合理可行的。 5、总平面布置合理性分析 1）布置方案 拟建项目总占地33645m2，工程场地地形平坦，地势平整。拟建项目主要建筑为小高层住宅、高层住宅等。拟建项目根据项目的地理位置特点和地形地势以及气象条件等情况对建筑物进行了合理的分布。项目步行系统由社区公共绿化景观道、宅间步行道等形成层层展开递进的网络。 2）合理性分析 （1）道路系统规划：拟建项目在内部的交通组织模式上强调“人车分流”，区内道路系统采用环形的道路结构，以小区为中心组团为主轴布置道路。项目区内围绕绿化环境设置一系列连续变化。层次丰富的步行道，结合一系列景观广场、活动场地，成为环绕景观、建筑的纽带和休闲交往的场所。 总图设计中，按照有关技术规范要求合理布局，保证各建筑物之间的安全距离，同时各主要生产建筑物周围均设置了消防通道，保证消防车能够畅通无阻，及时进行安全施救。 （2）绿化景观设计：拟建项目在充分分析现有用地及规划原则的前提下，强调小区的整体面貌，对场地创造性的加以利用，为多种休闲娱乐提供统一环境，强调环境的均衡性，使得居住生活与社区生活紧密的融合在一起，公共塑造出和谐而且生机勃勃的景观环境，达到人性化、高品质、自然性和无障碍设计。 （3）日照、通风与居住健康：拟建项目日照经过计算机模拟计算，均满足规范要求。同时在规划布局、户型选型及户型设计各阶段，均注意研究其通风、视觉卫生等各方面的问题，最大限度实现居住健康。 （4）空间设计合理性：拟建项目满足大寒日满窗日照不少于两个小时的日照标准和视觉卫生要求；合理利用地形地貌，减少土方工程量；地面水排水采用暗沟（管）排除地面水。 （5）地下停车库每防火分区小于4000平方米（加喷淋），每500平方米为一个防烟分区，且不跨过防火分区；地下储藏室每500平方米为一个防火分区，加自动喷淋灭火系统可增加到1000平方米。 通过以上分析，拟建项目总图布置基本合理，可以为居民提供一个安全、舒适、方便的生活环境。 拟建项目厂区总平面布置见附图2。 6、建设规模 本项目规划用地面积33645.00㎡（约50.47亩），总建筑面积为82838.19㎡。地上建筑面积67018.19㎡，其中，住宅建筑面积为59433.47㎡，商业及配套建筑面积7584.72㎡，其中商业建筑面积5408.72㎡，社区配套建筑面积2176㎡（包括社区党建服务用房500㎡、文化活动站200㎡、居民健身场地280㎡、老年服务用房建筑面积400㎡、警务室40㎡、物业管理用房210㎡，居委会100㎡、变电站200㎡、燃气调压站建筑面积36㎡、换热站200㎡、垃圾收集点10㎡），地下建筑面积15820㎡。容积率1.99，绿化率35.10%，建筑密度12.22%，户数372户，总居住人数1203人，机动车停车位549个，非机动车位944个。 具体的主要技术经济指标见表1-1。 表1-1 综合经济技术指标一览表 指标名称 单位 数量 备注 总用地面积 ㎡ 33645.00 50.47亩 总建筑面积 ㎡ 82838.19 其中 地上总建筑面积 ㎡ 67018.19 其中 住宅 ㎡ 59433.47 其中 18F YJ140-9(18F） ㎡ 28888.08 8F YJ331(8F） ㎡ 9268.00 31F YJ215(31F） ㎡ 13662.91 18F YJ115-9（18F) ㎡ 0.00 10F YJ140-9（10F） ㎡ 7214.48 商业及配套 ㎡ 7584.72 其中 社区配套 ㎡ 2176 其中 社区党建服务用房 ㎡ 500 文化活动站 ㎡ 200 居民健身场地 ㎡ 280 老年服务用房 ㎡ 400 警务室 ㎡ 40 物业管理用房 ㎡ 210 居委会 ㎡ 100 变电站 ㎡ 200 换热站 ㎡ 200 燃气调压站 ㎡ 36 垃圾收集点 ㎡ 10 商业 ㎡ 5408.72 地下建筑面积 ㎡ 15820 容积率 1.99 建筑基底面积 ㎡ 4112.19 建筑密度 % 12.22 绿化率 % 35.10 总户数 户 372 总人数 人 1203 机动车位数 个 549 其中 地面停车位 个 98 地下停车位 个 451 非机动车位 个 944 非机动车位面积 ㎡ 1132.66 项目组成见表1-2。 表1-2 拟建项目组成一览表 工程类别 工程名称 工程内容及规模 备注 主体工程 住宅楼 建设31层高层住宅1栋、18层小高层住宅3栋、10层住宅2栋、8层住宅2栋，沿纬四路及杨桥街建设2层沿街商业建筑，规划总户数372户，居住人口1203人。 -- 配套工程 地上社区配套用房 建筑面积为2176m2。 包括社区党建服务用房500㎡、文化活动站200㎡、居民健身场地280㎡、老年服务用房建筑面积400㎡、警务室40㎡、物业管理用房210㎡，居委会100㎡、变电站200㎡、燃气调压站建筑面积36㎡、换热站200㎡、垃圾收集点10㎡ 商业 建筑面积为5408.72m2。 地下建筑面积 建筑面积为15820m2。含地下车库和储藏室 垃圾收集点 项目在住宅楼周围设置若干分散的垃圾收集点，均采用密闭的垃圾箱，用于暂存小区居民产生的垃圾。小区内配备垃圾转运站，对垃圾进行转运。 辅助工程 停车位 机动车停车数549个，其中地上机动车停车位为98个，地下为451个，非机动车停车数944个 公用工程 给水 项目用水采用市政管网自来水，由高新区自来水公司提供 -- 排水 拟建项目排水采用雨污分流制，区内铺设污水管网和雨水管网。雨水经雨水管网流入外排。项目产生的废水经市政污水管网进入济宁高新区污水处理厂进行处理 达标 排放 供热 拟建项目采用市政热力管网内热水供暖，接入130/80℃高温热水，通过热交换站，转化成80/60℃低温热水向用户供暖。 -- 供电 由高新区供电所提供，小区设置变电室，采用放射式供电方式向各住宅楼供电 -- 供气 项目燃气采用管道天然气，建设天然气调压站1处，调压后供给用户，可满足居民生活需要。燃气管道采用无缝钢管、螺旋焊缝钢管、直缝钢管和中压PE管等。本项目天然气用量为8.03万m3/a。 -- 环保工程 废气 汽车尾气：拟建项目汽车尾气主要来自于地下停车位汽车尾气及地上停车位汽车尾气，其中地下停车位汽车尾气经地下室排风口（应避免地下室排风口设在涡流区内，并合理设置排风口的高度，对于设置于地面的排放口，其高度应高于地面2.5m，排风口不朝向邻近的敏感建筑；对于设置于侧墙的排风口，其高度应高于地面2.5m，且不朝向邻近的敏感建筑）排放，同时采取强制通风措施；地面车辆废气易于扩散且排放量相对较小，为无组织排放，对周围空气环境质量影响较小。 达标 排放 住宅区厨房油烟及燃料废气经油烟机脱油烟（去除效率90%）处理后经竖向专用烟道于各住宅楼楼顶集中排放。 达标 排放 垃圾收集点产生的恶臭：垃圾实行袋装化收集，做好及时清运工作，保持垃圾收集点清洁卫生，防止蚊蝇滋生影响小区居民生活。垃圾中转站做到日产日清，做好隔离和卫生防护措施，周围密植绿化带，同时加强内部除臭处理，使用微生物除臭剂等，以消除恶臭对周围居民的影响。 达标 排放 废水 项目生活污水及配套公建废水经市政污水管网进入济宁高新区污水处理厂处理 达标 排放 噪声 交通噪声：采取在停车场附近设置指示牌加以引导，并设置明显的进出口标志；避免车辆不必要的怠速、制动、起动甚至鸣笛；对项目区内行驶车辆，限速限鸣等措施。 达标 排放 附属设备运行噪声：对高压泵房、风机房噪声采用低噪音设备，并针对噪声源位置和噪声的特点分别采用减震、隔声和消声等措施；对配电室噪声采取隔声、消声等措施。 达标 排放 社会活动噪声：公共场合禁止大声喧哗、做到文明社交，项目内加强绿化隔音带的建设，绿化隔音带具有良好的降噪功能，噪声衰减至60dB（A）。 达标 排放 固废 生活垃圾：由环卫部门集中收集送至垃圾填埋场妥善处理； 公建和商业垃圾：由环卫部门集中收集送至垃圾填埋场妥善处理。 零排放 生态保护 绿地率35.1%，绿化面积为11810m2。 -- 7、配套工程情况 供水： 本项目新鲜用水由市政供水管网供应，可满足生活需要。根据《山东省城市生活用水标准》（鲁建城字【2004】14号），本次评价居民生活用水量按100L/人·天计，公建和商业用水量按5L/m2·d计，未预见用水与管网漏失按居民生活、公建、商业、绿化用水的5%计。则项目年总用水量为64545.08m3/a。 居住人口1203人，用水定额按100L/人·天计，居住生活用水量为120.3m3/d，合计43909.5 m3/a。 公建面积2176m2，用水定额按5L/m2·d计，公建用水量为10.88 m3/d，合计3971.2 m3/a。 商业面积5408.72m2，用水定额按5L/m2·d计，商业用水量为27.04 m3/d，合计9869.6m3/a。 绿化面积11810 m2，绿化用水量按1.5L/m2·d计，按210d计，则绿化用水量为3721.2m3/a。 未预见用水与管网漏失按上述用水之和的5%计，为3073.58m3/a。 排水： 本项目区内的排水采用雨水、污水分流制排水系统。 项目居民生活、公建和商业的排水系数取0.8计算，则本项目产生生活污水量为46201.24m3/d，经市政污水管网进入济宁高新区污水处理厂进行处理，处理后达标排放。 项目用、排水平衡具体见下表。 表1-3 项目用、排水平衡表 单位：m3/a 项目 用水定额 计算参数 新鲜水 m3/d 新鲜水 污水量 居民生活用水 100L/人•d 1203人 120.3 43909.5 35127.6 公建 5L/m2·d 2176m2 10.88 3971.2 3176.96 商业 5L/m2·d 5408.72m2 27.04 9869.6 7896.68 绿化用水 1.5L/m2•d 11810m2 17.72 3721.2 0 未预见用水与管网漏失 -- 用水量的5% 8.8 3073.58 0 合计 184.74 64545.08 46201.24 备注：根据北方的气候及季节变化，绿化期为210天 建设项目水量平衡见下图： 图1-1 建设项目水量平衡图 单位：m3/a 2、用电 项目用电10KV电源自高新区市政电力网引来。项目区内设置1个变配电室，设置一台变压器，变压至380V/220V供拟建项目各用电单元使用，可满足项目居民生活及其他活动用电。项目年总用电量为279.82万kWh。 3、供热 拟建项目采用市政热力管网内热水供暖，接入130/80℃高温热水，通过拟建项目热交换站，转化成80/60℃低温热水向用户供暖。 4、燃气 本项目住宅居民用气采用天然气，由高新区燃气总公司供给，自城市中压燃气管道引入，区内设燃气调压站一处，可满足居民生活需要。项目用天然气由市政燃气管网提供，根据济宁地区人均天然气用量统计数据，居民生活用气标准2600 MJ/人•年，天然气热值38931kJ/m³，计算人均需用天然气66.78立方米/人•年，按设计居住人口1203人计算，项目居民生活年天然气耗量8.03万m³。 |
| 与本项目有关的现有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，厂区现状为空地，未进行施工建设，周边环境状况较好，不存在与本项目有关的原有污染问题。本项目周边现状图见附图3。 |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 地理位置 本项目位于济宁市高新区，项目西邻杨桥街、南邻纬四路、北邻纬三路，地理坐标为：东经116°38′52.8″、北纬35°25′33.6″，拟建项目敏感目标情况见表2-1。拟建项目周围环境敏感目标见附图4。 表2-1 项目周围主要环境保护目标一览表 类 别 目标 相对方位 相对距离（m） 规模/设计规模 备注 环境空气 声环境 杨柳国际新城 N 430 30000人 常住人口 菱花富贵园 NE 170 2600人 常住人口 崇文名都小区 E 120 2000人 常住人口 崇文小学 SE 110 800人 在校师生 崇文初中（在建） S 140 1000人 在校师生 金屯小区 S 410 1900人 常住人口 小屯村 S 450 1100人 常住人口 方圆忻居 S 450 3200人 常住人口 左岸丽都 SW 1100 1600人 常住人口 玖玺 SW 760 1800人 常住人口 海亮公馆 W 40 1500人 常住人口 欧隆盛源 W 210 2000人 常住人口 金宸国际大厦 NW 360 800人 常住人口 圣华园 W 500 600人 常住人口 菱花小区 W 500 5000人 常住人口 济宁市高新区位于济宁市的东北部，处于“济兖邹曲都市圈”内，西起太行山路（同济西路），东至王因镇东部镇界泗河以西，北起黄屯、王因镇北部镇界，南至接庄街道南部地界，全区总面积255km2。 二、地形、地质、地貌 济宁高新开发区为鲁中南泰沂、蒙山山前倾斜平原与华北平原交接洼地的中心地带。地势北高南低，地形坡度万分之二左右。地面标高+35~+38米，以平原地形为主。 境内地层自上而下有第四系、上侏罗统蒙阴组、上二迭统上石盒子组、下二迭统下石盒子组和山西组、上石炭统太原组、中石炭统本溪组、中下奥陶统和寒武系。本区地震裂度为6~7度。 本区为汶河冲积山前倾斜平原，又是泗河冲洪积扇与汶河冲积扇的迭交地带。第四系含水砂层较厚，颗粒较粗。岩性为亚粘土或粘土。 项目所在地地地形开阔平坦，海拔高程38~60米，地貌以微斜地、洼地为主，区内地基承载能力为110KPa考虑，地下水常年水位10~12m，根据地震烈度区划图（1990），该区地震烈度为7级。 三、气候、气象 济宁高新技术产业开发区为温带半湿润季风大陆性气候，四季分明，春季干旱少雨，多风，夏季高温多雨，秋季气候温和，降雨稀少，冬季干旱寒冷，雨雪稀少。年平均温度13.5℃，日最高气温42.6℃，全年平均降水量为719.2mm，降雨多集中在6～9月份。年平均蒸发量为1728.27mm。年平均日照时数为2490小时，6月最大为261.2小时，年平均相对湿度为69%，最大月均相对湿度为82%，最小为61%。年平均气压为1011.7百帕，全年无霜期为204天，冻土期为48天，最大冻土深度为0.37m。春夏两季多南风及东南风，冬季多北风及西北风，年平均风速为3.3m/s。常年主导风向为东南（SE），风，年出现频率为11.8%，次主导风向为南（S）风，频率为11.23%。 四、水文： 1、地表水系 该地区属淮河水系，沂沭汶泗区，南四湖流域，为“南水北调东线工程”沿线流域，地表水流向大致自北向南，为平原型河道。周围主要河流有京杭运河、泗河、洸府河、蓼沟河、泥沟河、杨家河等。其中，泥沟河、蓼沟河穿过规划区，为洸府河的支流，泥沟河与蓼沟河交汇后在下游汇入洸府河。 京杭运河在济宁段主要为梁济运河，始于梁山县国那里，至任城区李集一带，长约90km。小新河全长10.5km，于长沟北汇入干流，为蜀山湖排水河道；老运河开挖于元朝，现存20km，始于安居镇火头湾，至许庄镇石佛村入南阳湖，北段为安居镇补泄河道，南段为济宁城区、许庄镇引排和航运河道。 泗河发源于新泰县平顶山两侧，于接庄镇东贯庄入高新区。南阳湖系众水汇集之中心，南于昭阳、独山、微山三湖相连，统称“南四湖”。任城区的东、北、西三面环湖，堤防长36.4km，湖泊面积60km2。 洸府河源于宁阳县大汶河左岸的柳沟，位于老运河以东，于李营镇何岗村东西入任城区，至石桥镇石佛村东入南阳湖，全长约60km。在任城区内长24.7km，流域面积157.69km2。汇入的支流有北跃进沟、杨家河、蓼沟河。蓼沟河为洸府河的支流，源于黄屯镇金家村东北，流经王因、黄屯两镇，至王因镇前仁美村西出境，在济宁市任城区石佛村入洸府河，后入南阳湖，全长25km。此河1953年首次开挖，经陆续疏浚、加深、筑堤，提高了防洪、排涝能力。兖州区境内河段长12.5km，宽25～46m，流域面积135.46km2。 杨家河：发源于兖州区大安镇西北部，流经兖州区18km，任城区8.5km于济兖公路桥北入洸府河干流，流域面积212.2km2，全长26.5km。 泥沟河为蓼沟河的一个支流，南北链接洸府河的支流杨家河与蓼沟河，全长约10.6km。 2、地下水 该区为汶泗河冲洪积物组成的山前倾斜平原。由于汶泗河多次迁移改道，整个山前倾斜平原古河道发育，第四系含水砂层较厚、颗粒较粗。自东北向西南第四系地层逐源加厚、含水砂层层次增多、总厚度增大、颗粒变细。 济宁高新区地下水的主要补给来源为大气降水，其次为河流侧渗、侧向迳流以及引泗灌溉、农灌回渗等补给。 该区域第四系地下水流向为由东北向西南。根据测试资料，浅水层水力坡度为0.8-1.4‰。深、浅层间一般有厚薄不匀的粘性土相隔，深层水位低于浅层水位。浅深层水位均以水平迳流为主，垂直迳流为次。在相对隔水层薄或含水层呈现透镜体产出时，浅层水慢慢地垂直下渗补给深层水。灰岩地下水的流向与第四系孔隙水基本一致，水力坡度约为2‰，运动缓慢。第四系也隙水主要以人工开采和地下水迳流方式排出区外。据济宁市水文站地下水开采量统计，济宁市、市郊及兖州区浅层地下水开采量为4.44亿m3/a。仅济宁市区开采量就为0.85亿m3/a，从而形成了以济宁市为中心的地下水位降落漏斗。 第四第浅层水地下水埋深一般为12m左右，水位年变化幅度为2-4m。深层地下水位埋深向西南部渐变浅。气象、水文、人工开采、回灌是影响浅层、中深层地下水动态变化的主要因素。水位动态一般表现为1-5月份水位下降，5月份水位最低；6-9月份接受大气降水补给，水位回升，9月份水位最高；10-12月份降雨量减少，水位呈平缓下降状态。浅、深层地下水动态基本表现为同步升降。 五、地质构造及地震： 该区地质构造属鲁西断块隆起（III级）兖州断凸（IV级）单元，其边界东部为峄山断裂，西部为孙氏店断裂，北部为汶泗断裂，南部为凫山断裂。基底为泰山群变质岩系，基底之上发育古生代、中生代及新生代地层。其中，晚古生代地层中赋存丰富的工业煤层，是国家煤炭资源的重要基本。中、新生代以来，鲁西地块差异性升降运动强烈，产生了大规模凸起和断陷盆地，兖州断凸即为这一时期的产物。新生代第三纪断裂活动尤为强烈，形成东部泰山、鲁山、沂山等山脉，西部平原的山川地貌。褶皱构造表现基底与盖层有较大的差异性。基底褶皱为规模较大的复工褶皱，以紧密线型褶皱为主，形成较大的褶皱，盖层褶皱相对不发育，多为简单的单斜产状，大多向北倾，倾角较小。形成较大的褶皱为兖州向斜，轴向北东东，东半部为峄山断裂切割。 根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），该地区的地震动峰值加速度为0.10g，动峰速度为5～10cm/s。 六、土壤、植被： 1、土壤 本地区为济宁市高新技术开发区，土壤以褐土，潮土为主，土壤母质好，土壤耕性、保水保肥性好。土壤耕层容重1.3g/cm3，总孔隙度59%，有机质1.4%，全氮0.087%，碱解氮85.5mg/kg，速效磷27.7mg/kg，速效钾112mg/kg，适于玉米、小麦、花生等作物栽培。 2、植被 植被属暖温带落叶阔叶林植被区。东部属鲁中南山地丘陵栽培植被油松、麻栎、栓皮栋林区，西部属鲁西南平原栽培植被区。由于历史的原因和长期人类活动，境内的自然植被已经绝迹。现在的植被以人工道路林网为连线，农田作物为主体，形成了乔木、灌木、草本植被相结合的群落。乔木以杨、柳、刺槐、泡桐等速生落叶、阔叶树种为主，灌木有桑、柴惠槐、月季、大小叶黄杨等，农作物以小麦、玉米、棉花、花生等为主。 七、矿产资源： 本区域主要矿产资源为煤矿，主要有杨村井田、田庄井田、济二矿、许厂煤矿。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 一、济宁市高新区概况 济宁高新技术产业开发区创建于1992年5月，辖5个街道，人口25万，面积255平方公里，是国家科技创新服务体系、创新型产业集群、战略性新兴产业知识产权集群管理、科技创业孵化链条试点高新区及省级人才管理改革试验区、山东省科技金融试点高新区。 产业基础雄厚。建成工程机械、光电信息、生物技术、纺织新材料4个国家产业基地和国家北斗产业化应用示范基地，惠普、甲骨文、IBM、小松、巴斯夫、台湾联电、华为等世界500强企业落地投资，如意科技、山推股份、英特力光通信、泰丰液压、浩珂矿业、辰欣药业等一批骨干企业居全国同行业前列。 人力资源丰富。建有人才联盟、大学园、大学科技园等一批人才培养、引进、产学研结合的公共人才平台，济宁大学园引进山东大学、复旦大学等一批名校资源，惠普、甲骨文等实训中心每年培训3000-10000名IT专业人员，57所职业院校在校专业技术人才16万人，产业工人训练有素、吃苦耐劳、忠诚守信。 公共平台完善。建有生产力促进中心、留学生创业园、产学研基地、创意大厦等创新载体，17个行业公共技术平台开放运营，建成3家国家科技企业孵化器，各类孵化器加速器面积突破200万平方米，省级以上工程（技术）中心、博士工作站、院士工作站等100余家，形成了涵盖项目发现、团队构建、企业孵化、技术支持、法务商务等全价值链的创业服务体系。 科技金融活跃。建设了吴泰闸金融街、杨桥金融组团、财富中心等金融载体，聚集了近百家银行、证券、担保、保险、基金等金融机构，设立了济宁市首家科技小贷公司，20支创投、风投、天使基金规模突破50亿元，可为科技企业和创新人才提供全方位、专业化、定制化投融资解决方案。 功能配套齐全。加快建设济宁复合中心，科技新城核心区面积拓展到17.6平方公里，建设了15年一贯制国际学校、三级甲等医院、科技中心、印象吟龙湾、永旺购物中心、东部绿洲、蓼河湿地，以及创意SOHO、专家公寓、企业家园、青年公寓等科研、教育、商务、金融、居住、生活、社交、休闲功能载体，区域整体环境通过ISO14001认证，已由单一工业园区跨入创新型国际化科技新城建设的新阶段。 营商环境领先。与先进高新区对标，向一流高新区学习，建成了全省一流的数字化市民中心，在全省率先开通经济和社会事务服务呼叫中心，创造了“小区域、大平台，小政府、大社会，小机关、大服务，小街道、大社区”体制优势，是山东省行政审批最少、服务效率最高、发展环境最优、市场活力最强的地区之一。2015年，经济总量居全国国家高新区30强，综合实力跻身国家高新区第一方阵，主要经济指标位列山东省国家高新区前三位，以占济宁市2.3%的土地面积，创造了全市13.3%的地区生产总值，集聚了全市48%的高新技术企业、85%的科技企业孵化载体和45%的“511计划”人才。 2017年一季度，济宁高新区完成国内生产总值127.34亿元，同比增长6.2%；其中第一产业增长1.1%，第二产业增长6.9%，第三产业增长5.7%。完成公共财政预算收入9.44亿元，增长0.3%；完成固定资产投资83.03亿元，增长10.6%(高于全市7.1个百分点）；规模以上工业增加值增长6.42%，实际利用外资2.1亿美元，下降-50.3%；实际利用内资3.2亿元；实现进出口总值20.14亿元，增长22.6%；其中出口10.43亿元，增长10.1%，多数经济指标增幅高于全市平均水平。 二、济宁市高新区产生发展布局 规划引导形成“三带十一园”的产业空间布局。 三带：指崇文大道综合产业发展带、蓼沟河三产发展带、西浦路工业发展带。 十一园：指工程机械与园区配套园、吟龙片区、创新创业园、科技新城商业文化配套中心、电子信息产业软件园、汽车及零件部园、滨河片区、蓼河新城片区、新兴产业园、水博园以及洸河片区。 工程机械与装备制造园：继续培育第九工业园、十一、十二工业园、工程机机械配套园等现有产业，支撑工程机械及装备制造行业发展。 吟龙片区：高新区居住商业聚集区，是未来高新区商业商务、居住、办公金融、人才服务、文化产业以及现代服务业等诸多产业的发展基础。 创新创业园：结合现有的研发、教育资源及科技新城商业居住配套资源，重点发展创新、创业、创客中心及展示基地。 科技新城商业文化配套中心：现状已经基本建成，是科技新城的服务中心，未来进行存量土地的整理及升级，重点提升公共服务能力。 电子信息产业园：主要依托惠普、甲骨文、英特力等重点项目，逐步完善现有的产业基础，强化上下游企业的配套，逐步形成支柱性的产业格局，引领高新区产业升级。 汽车及零部件园：深入发掘现有汽车及零部件发展潜力，扩大生产规模，做好存量土地的再利用。 滨河片区：利用滨河科技园产业基础，逐步进行旧村改造及产业升级，为科技新城提供配套支撑。 蓼河新城片区：重点建设蓼河公园三期，围绕人民医院、福利中心、育才中学东校区、中小学校等服务设施，沿蓼河及海川路轴线发展研发、居住、商业、健康及养老等三产服务业。 新兴产业园：大力发展新能源、新材料，精密机械配件、高端生物医药等新兴产业。 水博园：以旅游休闲、商业服务、总部经济和居住配套于一体的综合片区。 洸河片区：在现状基础上逐步更新，重点发展商业服务及金融商务服务的三产服务业。 三、文物保护、风景区等 项目评价范围内无国家和省级的文物古迹保护对象，也无重点保护风景旅游区。 四、济宁高新区污水处理厂概况 济宁高新区污水处理厂总的设计处理规模为8万m3/d，位于济宁高新区东部，一期总投资4000万元，处理规模为4万m3/d，于2006年6月17日开始建设，2007年2月底，设施出水稳定达标排放，2007年底通过了山东省环保局的工程竣工验收正式投入使用。二期2万m3/d工程2009年6月建成投运，2009年10月开工建设了升级改造工程，在原有处理工艺的基础上采用“强化生化系统+化学除磷+滤池过滤”工艺。 本项目废水经济宁市高新区污水处理厂处理符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的A标准，排入泥沟河，继而排入蓼沟河，最后进入南四湖，进出水水质见表2-2。 济宁市高新区污水处理厂处理工艺大致分为三部分：物理处理单元、生物化学处理单元和污泥处理单元，污水处理工艺流程图见下图。 表2-2 济宁市高新区污水处理厂进出水水质指标单位：mg/L 名称 水质类别 CODcr BOD5 悬浮物 氨氮 济宁市高新区污水处理厂 进水 500 250 320 30 出水 50 10 10 5 排放标准 50 10 10 5（8） 图2-1 济宁高新区污水处理厂污水处理工艺流程图 五、水源保护地 济宁市主要水源地共计9个饮用水水源地，全部为地下水水源地。即市辖区5个，分别是城北水源地、南营水源地、贾村水源地、南水厂水源地、东厂水源地；兖州市2个，分别是东郊水源地和西郊水源地；邹城市1个，即唐村水源地；曲阜市1个，即南泉水源地。市辖区5个水源地，该水源地已于1998年划分审批，目前运行良好，未受到污染。现供水的水源地为3个，既城北水源地、贾村水源地、南水厂水源地，供水统一由市来水公司负责。3个水源地共有取水井66个，可开采水量为27万m3/a，实际开采量为24万m3/a，所有水都取自地下深层中砂孔隙水。 市辖区水源地的划分范围为： 一级保护区为饮用水水井周围半径30米范围。二级保护区面积为约66平方公里。 城北水源地（包括北水厂和西水厂及其相连的水源地），面积约52平方公里；南营水源地，面积约4平方公里；贾村水源地，面积6.6平方公里；南水厂水源地，面积0.8平方公里；东水厂水源地面积2.5平方公里。 ①东水厂水源地：位于樱花集团东邻、太白路东首；②南水厂水源地：位于南辛庄水厂；③南营水源地：位于济宁市高新技术开发区内；④贾村水源地：位于共青团路济宁市自来水公司南临；⑤城北水源地：位于草桥口市场（老自来水厂）。 另根据《山东省生态保护红线规划（2016-2020）》，该区域生态保护红线区为以水源地为中心，向外径向距离为200m的多边形区域。 本项目距离水源地较远（最近约2.0km），不在饮用水水源保护区范围内，济宁市地下水源保护区见附图5。 六、南水北调东线工程（山东段）概况 根据《南水北调东线工程规划》（修订版），南水北调东线工程的输水路线为：经韩庄运河、不老河入南四湖，经梁济运河入东平湖，经位山隧洞穿黄河，由鲁北输水线路出境。 南水北调工程是解决我国北方地区水资源短缺问题的重大基础设施项目，主要供水目标为黄淮海平原东部和山东半岛，解决苏北、山东东部河北东南部以及津浦铁路沿线的城市缺水问题，并可作为天津市的补充水源，输水主干线全长1150km，其中黄河以南660km，黄河以北490km，输水渠道的90%可利用现有渠道和湖泊。 南水北调东线工程能否顺利实施关键在于治污，山东段水污染防治作为东线治污工作的重要组成部分，是促进南水北调东线工程建设的一项至关重要的工作。 按照《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准（山东省地方标准DB37/599－2006）》及（2016）修改单保护区域中的标准要求： 表2-3 《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》及 (2016)修改单 指标 BOD5（mg/L） COD（mg/L） SS （mg/L） 石油类（mg/L） NH3-N（mg/L） 总氮（mg/L） 依据 标准值 20 60 30 5 10 20 一般保护区域标准 标准值 10 50 20 3 5 15 重点保护区域标准 本标准适用于山东省境内南水北调输水干线汇水区域内所有排污单位水污染物的排放管理、建设项目的环境影响评价、建设项目环境保护设施设计、竣工验收及其投产后的排放管理。根据《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）和南水北调东线工程调水水质要求，将山东省南水北调沿线汇水区域划分为下列三类控制区。 核心保护区域指：山东省南水北调东线工程干渠大堤和所流经湖泊大堤（这两种大堤以下简称“沿线大堤”）内的全部区域。 重点保护区域指：核心保护区域向外延伸15km的汇水区域。 一般保护区域指：除以上核心保护区域和重点保护区域以外的其他调水沿线汇水区域。 本项目厂区距离南水北调济宁段最近距离约9.6km，本项目厂区位于山东省南水北调沿线重点保护区域内。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 一、环境空气 参照《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》（HJ14－1996），项目所在地环境空气质量功能区属二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 根据《山东省城市环境空气质量信息发布》（2017年11月），对项目地附近2个例行监测站点（市监测站、开发区火炬城）监测数据进行统计，统计结果见表3-1。 表3-1 2017年11月份济宁市例行监测点监测数据统计表 单位：ug/m3 例行监测点 位置 市监测站 开发区火炬路 监测项目 监测时间 PM2.5 PM10 SO2 NO2 PM2.5 PM10 SO2 NO2 2017-11-1 71 155 41 80 67 137 50 72 2017-11-2 93 183 35 77 84 169 44 67 2017-11-3 54 125 21 48 50 122 16 39 2017-11-4 24 65 23 49 43 65 37 46 2017-11-5 39 86 28 50 48 86 35 42 2017-11-6 60 122 37 60 61 122 40 44 2017-11-7 81 169 36 74 84 163 47 58 2017-11-8 81 217 37 80 90 198 44 65 2017-11-9 32 122 30 43 32 111 28 29 2017-11-10 28 86 18 43 29 91 19 38 2017-11-11 25 62 23 56 32 65 28 51 2017-11-12 58 104 29 56 68 108 42 52 2017-11-13 65 129 29 72 67 131 34 67 2017-11-14 45 123 31 73 60 124 34 65 2017-11-15 59 138 41 76 81 144 45 73 2017-11-16 55 123 29 67 65 125 30 66 2017-11-17 61 146 24 65 70 152 22 58 2017-11-18 22 46 14 36 21 51 12 27 2017-11-19 56 90 24 55 61 84 24 51 2017-11-20 89 118 13 50 105 115 10 48 2017-11-21 65 113 17 54 82 105 14 44 2017-11-22 57 125 21 62 74 121 19 53 2017-11-23 69 126 26 69 67 117 27 66 2017-11-24 47 104 24 58 55 114 28 56 2017-11-25 96 154 26 68 96 152 27 61 2017-11-26 71 144 27 66 70 131 28 56 2017-11-27 58 99 28 46 64 108 32 39 2017-11-28 101 162 27 59 100 174 27 53 2017-11-29 37 94 26 49 36 94 26 44 2017-11-30 84 140 30 66 85 141 30 63 二级标准 75 150 150 80 75 150 150 80 由上表可知，2个例行监测点SO2、NO2日均浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，PM2.5、PM10日均浓度有部分超标现象，主要是由于冬季天气干燥，道路运输扬尘所致，应加强道路洒水作业。 二、水环境 1、地表水 根据济宁市环境自动监测监控系统的相关数据，洸府河的氨氮、高锰酸盐指数、溶解氧三项指标均达到了《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类的标准要求。 表3-2 地表水现状检测结果一览表 监测日期 河流/断面 采样时间 监测项目 pH 高锰酸盐指数mg/L 氨氮 mg/L 溶解氧 mg/L 水温 ℃ 2017-9-26 洸府河/东石佛断面 20：00 8.57 6.17 0.37 7.82 24.4 IV类标准 6-9 ≦10 ≦1.5 ≥3 / 2、地下水 济宁市区生活饮用水来自地下水，共设置4个国控地下水监测点位，新增3个监测点位，全部为市自来水公司在用抽水井。2017年11月进行了地下水水质监测。 监测项目为《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）中的23项（环函〔2005〕47号确定的项目），即pH值、总硬度、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、挥发酚、阴离子表面活性剂、高锰酸盐指数、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、氟化物、氰化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、总大肠菌群。监测数据见下表： 表3-3 2017年11月份济宁市地下水饮用水源地水质监测数据 采样水井 马庄 柏行 黎寨 黎北 大务屯 滨河大道 小屯 执行标准 采样时间 监测项目 2017-11-06 pH（无量纲） 7.23 7.33 7.35 7.29 7.26 7.28 7.29 6.5-8.5 总硬度(mg/L) 399.4 365.3 315.8 290.5 218.1 247.5 400.9 ≤450 硫酸盐(mg/L) 54.9 38.3 37.5 38.6 24.0 50.0 50.2 ≤250 氯化物(mg/L) 56.8 43.8 49.4 42.4 12.2 43.7 53.9 ≤250 铁(mg/L) 0.3L 0.3L 0.3L 0.3L 0.3L 0.3L 0.3L ≤0.3 锰(mg/L) 0.1L 0.1L 0.1L 0.1L 0.1L 0.1L 0.1L ≤0.1 铜(mg/L) 0.005L 0.005L 0.005L 0.005L 0.005L 0.005L 0.005L ≤1.0 锌(mg/L) 0.05L 0.05L 0.05L 0.05L 0.05L 0.05L 0.05L ≤1.0 挥发酚(mg/L) 0.002L 0.002L 0.002L 0.002L 0.002L 0.002L 0.002L ≤0.002 阴离子表面活性剂(mg/L) 0.050L 0.050L 0.050L 0.050L 0.050L 0.050L 0.050L ≤0.3 高锰酸盐指数(mg/L) 0.44 0.45 0.42 0.43 0.45 0.44 0.43 ≤3.0 硝酸盐(mg/L) 5.76 6.30 6.68 7.09 2.35 1.60 14.0 ≤20 亚硝酸盐(mg/L) 0.001L 0.001L 0.001L 0.001L 0.001L 0.001L 0.001L ≤0.02 氨氮(mg/L) 0.02L 0.02L 0.02L 0.02L 0.02L 0.02L 0.02L ≤0.2 氟化物(mg/L) 0.31 0.36 0.35 0.34 0.39 0.34 0.39 ≤1.0 氰化物(mg/L) 0.002L 0.002L 0.002L 0.002L 0.002L 0.002L 0.002L ≤0.05 汞(mg/L) 0.00005L 0.00005L 0.00005L 0.00005L 0.00005L 0.00005L 0.00005L ≤0.001 砷(mg/L) 0.001L 0.001L 0.001L 0.001L 0.0010L 0.0010L 0.0010L ≤0.05 硒(mg/L) 0.0004L 0.0004L 0.0004L 0.0004L 0.0004L 0.0004L 0.0004L ≤0.01 镉(mg/L) 0.0005L 0.0005L 0.0005L 0.0005L 0.0005L 0.0005L 0.0005L ≤0.01 六价铬(mg/L) 0.004L 0.004L 0.004L 0.004L 0.004L 0.004L 0.004L ≤0.05 铅(mg/L) 0.0025L 0.0025L 0.0025L 0.0025L 0.0025L 0.0025L 0.0025L ≤0.05 总大肠菌群(个/L) <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 ≤3.0 根据监测结果，监测的4个国控地下水监测点位水质全部达标，新增的3个地下水监测点位水质全部达标。说明项目所在区域地下水状况良好，满足《地下水质量标准》(GB14848-1993)Ⅲ类标准。 三、声环境 该项目所在区域周围声环境良好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 四、生态环境 项目所在区周边主要为农田，主要种植玉米、小麦等北方作物，树木主要为杨树等高大乔木，该区域以农田作物为主体，自然草被作镶嵌，形成了有乔木、灌木、草木和低等植物相结合的群落，区域生态环境质量尚可。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目所在区域1.5km范围内无自然保护区、名胜古迹及风景区等特殊环境敏感目标。 表3-4 项目周围主要环境保护目标一览表 主要保护目标 保护内容 保护级别 洸府河 地表水 《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准 拟建项目周围地下水 地下水 《地下水质量标准》Ⅲ类标准 拟建项目居民及周围居民 环境空气 《环境空气质量标准》二级标准 拟建项目居民及周围居民 噪声 《声环境质量标准》2类功能区标准

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准； 表4-1 环境空气质量二级标准 单位：mg/m3 污染物 浓度限值μg/m3 取值时间 二级标准 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 SO2 年平均 60 24小时平均 150 1小时平均 500 颗粒物（粒径小于等于10μm） 年平均 70 24小时平均 150 颗粒物（粒径小于等于2.5μm） 年平均 35 24小时平均 75 2、地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。 表4-2 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 项 目 pH 溶解氧 CODCr BOD5 标准值 6～9 ≥3 ≤30 ≤6 项 目 总磷 氨氮 石油类 挥发酚 标准值 ≤0.3 ≤1.5 ≤0.5 ≤0.01 3、地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准。 表4-3 《地下水质量标准》（GB/T14848-93） 污染因子 Ⅲ类标准 单位 色（度） ≤15 ---- 高锰酸盐指数 ≤3.0 mg/L 总硬度（以CaCO3计） ≤450 mg/L 细菌总数 ≤100 个/L 总溶解性固体 ≤1669.08 mg/L 4、环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 表4-4 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 类别 等效声级Leq dB（A） 昼间 夜间 2 60 50 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废水： 废水排入下水道执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 29662-2015）B级标准，经污水处理厂处理后执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级A标准。 表4-5 污水排入城镇下水道水质标准 单位 mg/L 序号 污染物 最高允许排放浓度mg/L 1 COD 500 2 BOD5 350 3 SS 400 4 石油类 20 5 磷酸盐 8.0 6 NH3-N 45 表4-6 城镇污水处理厂污染物排放标准 单位 mg/L 序号 基本控制项目 一级A标准 1 CODCr 50 2 BOD5 10 3 SS 10 4 NH3-N 5（8） 2、噪声： 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）； 表4-7 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 噪 声 限 值 昼 间 夜 间 70 55 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准； 表4-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 名 称 标准文号 单位 级别 标准限值 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB22337-2008 dB(A) 2类 昼间 夜间 60 50 3、废气： 废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中无组织排放标准要求（1.0mg/m3）； 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准（20无量纲）； 表4-9 大气污染物综合排放标准 污染物 最高允许排放浓度mg/m3 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度mg/m3 颗粒物 -- 周界外浓度最高点 1.0 非甲烷总烃 120 周界外浓度最高点 4.0 NOX 240 周界外浓度最高点 0.12 表4-10 恶臭污染物排放标准 序号 控制单位 单位 二级新扩改建 1 臭气浓度 无量纲 20 4、固体废物：《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及2013修改单标准； |
| 总量控制指标 | 拟建项目废水主要是居民、公建、商业产生的生活污水，经污水收集管网进入济宁高新区污水处理厂处理，污水量为46201.24t/a。经污水处理厂处理后最终排入地表水环境中的COD和氨氮量分别为2.31t/a、0.23t/a。根据目前总量分配原则，总量只分配给污水处理厂，不分配给各个居住小区，拟建项目COD、氨氮总量排放控制指标从济宁高新区污水处理厂总量控制指标中调剂。 |

五、建设项目工程分析

工艺流程： 拟建项目为住宅楼的建设工程，无生产性项目。本项目的实际工程建设内容对环境影响时段包括工程施工期和建成营运期两部分。工程施工期间，基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装、工程验收等工序将产生噪声、扬尘及废气、固体废物、污水等污染物，其排放量随工序和施工强度不同而变化；建成营运期间，污染物包括生活污水、汽车尾气、生活垃圾等。如下图所示： 基础工程→主体工程→装饰工程→设备安装→工程验收→运行使用 图5-1 施工期工艺流程图 声环境 大气环境 施工方统一清运 噪声 扬尘、废气 建筑废水 生活污水 少量建筑垃圾 作道路建设路基填料

主要污染工序 1、施工期 1）废气：拟建项目施工期产生的废气主要有施工扬尘、装修废气、运输车辆汽车尾气。 2）废水：拟建项目施工期产生的废水主要有施工废水和施工人员产生的生活污水。 3）噪声：拟建项目施工期产生的噪声主要为施工机械设备运行产生的噪声。噪声源强一般在75dB(A)~115dB(A)。 4）固体废物：拟建项目施工期产生的固体废物主要包括建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾。 2、运营期 1）废气：拟建项目运营期产生的废气主要有厨房油烟及燃料废气、汽车尾气、垃圾收集点产生的恶臭等。 2）废水：拟建项目运营期产生的废水主要有生活污水、及配套公建和商业废水。 3）噪声：拟建项目运营期噪声主要包括机动车辆行驶噪声、配套设备运行噪声以及运营期居住区人员日常社会活动噪声。 4）固体废物：拟建项目运营期产生的固体废物主要是居民日常生活垃圾、配套公建和商业垃圾。

- 项目主要污染物产生及排放情况

（一）施工期

| 内 容 类 型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 污染物处理前 | 污染物处理后 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 (单位) | 产生量 (单位) | 排放浓度 (单位) | 排放量 (单位) |
| 大 气 污 染 物 | 施工点 | 扬尘 | 施工现场周围设置隔离围墙，经常保持施工地面的湿润以减少来自运输车辆的扬尘；对施工现场的沙石等进行定时洒水或进行必要的遮盖；对材料运输车和垃圾清运车等必须按照有关规定进行遮盖；在严格执行环保措施的情况下可以达标排放 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 废水 | 经项目区内市政管网进入济宁高新区污水处理厂。施工废水主要包括土方阶段降水井排水、结构阶段混凝土养护排水以及各种车辆冲洗水。产生量较少，约0.1m3/d，要求施工方在施工现场开挖修建临时废水储存池，使施工废水经隔油、沉淀除渣后循环使用，不外排。 |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 弃土弃渣 | 土方全部回填或作路基，无弃土；建筑垃圾由施工方统一运走 |
| 噪 声 | 施工期 | 施工噪声 | 采取措施保证施工期不超过施工场界噪声限值 |
| 其他 |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 在施工中采取适当措施降低施工期对景观的影响，如：施工区域采取高围挡作业，施工现场洒水作业，施工单位对附近道路实行保洁制度，制订切实可行的建筑垃圾处置和运输计划，避免在交通高峰期时清运建筑垃圾，按规定路线运输，按规定地点处置建筑垃圾，杜绝随意乱倒等。施工结束后，景观将在很大程度上得到改善。 施工期应加强施工管理，合理安排施工进度，合理存放土石方，制定有效的防洪措施，就可以避免发生水土流失。随着施工期结束，建设场地被水泥、建筑及植被覆盖，有利于消除水土流失的不利影响。 |

（二）营运期

| 内 容 类 型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 污染物处理前 | 污染物处理后 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 (单位) | 产生量 (单位) | 排放浓度 (单位) | 排放量 (单位) |
| 大 气 污 染 物 | 垃圾收集系统 | 臭气 | 垃圾转运站应加强管理，严格操作程序，及时清运，采取恶臭防治措施后，恶臭气体对周边居民的影响很小 |
|  | 停车场 | 汽车尾气 | CO、NOx和THC，排放量分别约为0.161t/a、0.011t/a和0.015t/a |
|  | 燃料废气 | 居民厨房用采用天然气为清洁能源，产生的浓度较小，经抽风机抽入油烟净化装置处理后经房顶烟气排放筒直接排放，油烟排放量为0.04t/a |
| 水 污 染 物 | 46201.24m3/a | CODcr | 300mg/L | 13.86t/a | 50mg/L | 2.31t/a |
|  |  | BOD5 | 250mg/L | 11.55t/a | 10mg/L | 0.46t/a |
|  |  | SS | 120mg/L | 5.54t/a | 10mg/L | 0.46t/a |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L | 1.39t/a | 5mg/L | 0.23t/a |
| 固 体 废 物 | 运营期 | 配套公建和商业垃圾 | / | 276.8 t/a | 0t/a |  |
|  |  | 生活垃圾 | 1.0kg.人/d | 439.1t/a | 0t/a |  |
| 噪 声 | 运营期 | 设备噪声 | ≤75dB(A) | -- | 50~60dB(A) | -- |
| 其他 |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 拟建项目占地内主要在城市建成区，野生动物物种类别较少，主要存在昆虫纲类动物，所占区域内没有珍稀动植物物种，故生态环境质量一般。拟建项目建成后，在所占地内进行了地面硬化处理，破坏了原有的生态环境质量，建成后项目所在的周围环境已经不能满足所占地内各类动植物的生存需要，造成占地内植物物种消失，动物迁徙。拟建项目附近道路纵横，是造成生物流通不畅的主要原因，项目建成后对生物流通性起到的作用较小。总体上拟建工程建成后对周围生态环境影响体现在降低了占地内生物量、生物物种消失、影响生物流通等3个方面。 |

七、环境影响分析

| 施工期环境影响简要分析 整个项目各建筑物的建设过程中所进行的场地平整、掘土、基础设施建设、地基深层处理及土石方、建筑材料运输、设备装配等施工行为，在一定时段内都将会对周围环境造成一定的影响。但这种影响一般是属于可逆的，待施工期结束后将一并消失。 一、施工期间存在的主要环境问题 1、施工机械及运输车辆产生的噪声； 2、施工行为产生的扬尘； 3、施工造成的生态系统的原貌改变； 4、施工机械及车辆排放的废弃物； 5、施工产生的废土及生活垃圾等固体废弃物； 6、施工人员的生活污水和施工本身产生的废水。 二、污染物排放影响分析 1、施工期噪声影响预测及分析 （1）污染源统计分析 施工期噪声污染源主要是施工机械和运输车辆，这些机械的单体声级一般均在80dB(A)以上，其中声级最大的是电钻，声级达115dB(A)，这些设备的运转将影响施工场地周围区域声环境的质量。各施工阶段的主要噪声源及其声级见表7-1： 表7-1 各施工阶段的噪声源统计 施工期 主要声源 声级dB(A) 施工期 主要声源 声级db(A) 土石方阶段 挖土机 78~96 装饰装 修阶段 电钻 100~115 冲击机 95 电锤 100~105 空压机 75~85 手工钻 100~105 打桩机 95~105 无齿锯 105 底板与结构阶段 混凝土输送泵 90~100 | 木工刨 90~100 振捣机 100~105 混凝土搅拌机 100~110 电锯 100~110 云石机 100~110 电焊机 90~95 角向磨光机 100~105 施工各阶段的运输车辆类型及其声级见表7-2： 表7-2 施工期各交通运输车辆噪声排放统计 声源 大型载重车 混凝土罐车、载重车 轻型载重卡车 声级dB(A) 95 80~85 75 （2）噪声影响预测分析 A、预测模式 基准预测点噪声级叠加公式： Lpe =10×lg[] 式中：Lpe—叠加后总声级，dB(A)。 Lpi—i声源至基准预测点的声级，dB(A)。 n—噪声源数目。 用上述公式计算出各噪声源点至基准预测点的总声压级，然后以基准预测点的噪声强度为工程噪声源强。 计算预测点的声级： 式中：——距声源处的A声级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的A声级，dB； Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量，dB，Adiv=20lg(r/r0)； Abar——遮挡物引起的A声级衰减量dB； Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量dB； Agr——地面效应引起的倍频带衰减量dB； Aexc——附加A声级衰减量dB，Aexc =5lg(r-r0)。 B、预测结果和分析 采用上述预测模式，结合类比资料，确定本工程各施工阶段的场界昼夜噪声排放情况，并与建筑施工场界噪声排放标准进行对比，结果见表7-3。 表7-3 各施工阶段场界噪声与标准对比情况分析 单位：Leq[dB(A)] 施工阶段 主要噪声源 场界噪声预测值 噪声限值 昼间 夜间 昼间 夜间 土石方 推土机、挖掘机、装载机等 75~85 75~85 75 55 打 桩 各种打桩机等 80~95 禁止施工 85 禁止施工 结 构 混凝土搅拌机、 振捣棒、电锯等 70~85 65~80 70 55 装 修 吊车、升降机等 60~70 60~70 65 55 由上表的预测结果可以看出，各施工机械昼间在场界产生的噪声值一般能够小于建筑施工场界噪声标准限值，但也有些施工机械（如打桩机）产生的噪声在昼间超标，如在夜间施工，大部分机械噪声都将出现超标现象。且本项目声环境敏感点较多，距离本项目施工工地较近，项目施工过程中将会对其造成噪声影响。白天施工，噪声超标情况出现在距声源100m范围内，夜间施工，噪声超标情况出现在距噪声源400m范围内。因此，施工单位必须采取有效的施工噪声控制措施，加强施工管理，确保不对周边居民造成严重的噪声影响。本项目施工期为2年，施工期结束后施工噪声影响将消失。本次环评要求项目建设单位采取以下施工噪声控制措施： 选用低噪声的施工机具和先进的工艺，基础打桩应采用静压桩，不得使用冲击式打桩机。除抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或特殊要求必须连续作业外，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，因特殊需要必须连续作业的必须有有关主管部门的证明，并且必须公告附近居民。 1）首先从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，例如选液压机械取代燃油机械。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 2）合理安排施工时间：施工单位应严格遵守当地政府、环保部门的规定，合理安排好施工时间。 3）使用商品混凝土，避免混凝土搅拌机等噪声的影响。 4）采用声屏障措施：在施工场地周围有敏感点的地方设立临时声屏障；在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部也应采用围挡，以减轻设备噪声对周围环境的影响。 5）施工场地的施工车辆出入地点尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。 6）建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 经采取以上措施后，项目施工噪声对周边环境的影响基本可控。 2、施工期的大气污染影响分析 施工期对区域大气环境的影响主要是地面扬尘污染，污染因子为TSP。 施工产生的地面扬尘主要来自三个方面，一是来自土方的挖掘扬尘及现场堆放扬尘；二是来自建筑材料包括白灰、水泥、沙子等搬运和搅拌扬尘；三是来自来往运输车辆引起的二次扬尘。根据类比调查资料，测定时风速为2.4m/s，测试结果表明建筑施工扬尘严重，工地内TSP浓度相当于大气环境标准的1.4~2.5倍，施工扬尘的影响范围达下风向150m处，水泥储料站扬尘影响范围在距其150米处TSP浓度既可降至为1.00mg/m3以下。施工及运输车辆引起的扬尘对路边30米范围以内影响较大，路边的TSP浓度可以达到10mg/m3以上。 本项目在施工过程中，遇干燥大风天气时，产生的扬尘将对周边居民区等敏感目标造成影响，因此，本次环评要求建设单位严格落实《济宁市扬尘污染防治工作实施方案》和《济宁市高新区扬尘污染防治工作实施方案》要求，确保不对周边环境敏感保护目标造成扬尘污染。 本次环评要求项目建设单位采取以下施工扬尘控制措施： （1）干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。大风天气不进行易起尘物料的运输、装卸。 （2）运输车辆尽量采用远离附近居民、商户等敏感目标的运输路线，最大程度上减小对敏感目标的影响。 （3）施工期间场地周围建设2.5m高的安全防护墙，减轻扬尘的扩散； （4）制定严格的施工现场环境管理规定，文明作业，制定并落实严格的工地运输防尘制度，及时处置弃土，定时清扫路面、洒水保洁，汽车运输过程加盖防尘布，保持一定湿度等； （5）建设单位应与运输部门共同做好驾驶员的职业教育，严格按照运输、装卸防止扬尘产生的操作规范做，装卸不宜过满、对易起尘物料加盖蓬布、控制车速、采取措施避免车辆带泥现象；避免在行车高峰时运输；按规定路线运输； （6）根据主导风向及居民区和工地的相对位置，对施工现场合理布局，应使用预搅拌混凝土。提高开挖速度。项目施工过程避开大风天气作业，加快施工进度，缩短工期； （7）原材料露天堆放场予以覆盖，避免起尘，尽量少用干性水泥等原料； （8）主体及配套管线工程竣工后立即恢复地貌，并进行地面硬化，栽种植被。有效的防止水土流失，还减少由于刮风引起的浮土扬尘。对于工地内裸露地面，晴朗天气时，视情况每周等时间间隔洒水2-7次，扬尘严重时应加大洒水频率。 （9）降低施工机械操作过程中的落差，不得凌空抛洒。 （10）加强环境管理，应有专人负责。 （11）对建筑垃圾及弃土应及时处理、清运、以减少占地，防止扬尘污染，改善施工场地的环境。 （12）施工期间，应在工地建筑结构脚手架设置有效抑尘的密目防尘网（不低于2000目/100cm2）或防尘布。 严格落实以上扬尘控制措施，预计本项目施工期扬尘对周边居民区等环境敏感保护目标的影响很小。 3、施工期废水排放影响分析 施工期产生废水主要包括施工人员的生活污水和施工本身产生的废水。本工程施工期民工人数约100人左右，生活污水排放按0.05m3/人.d计算，日排生活污水约为5m3/d。由于此部分生活污水产生量较小，经项目区内市政污水管网进入城市污水处理厂处理。施工废水主要包括土方阶段降水井排水、结构阶段混凝土养护排水以及各种车辆冲洗水。产生量较少，约0.1m3/d，要求施工方在施工现场开挖修建临时废水储存池，使施工废水经隔油、沉淀除渣后循环使用，不外排。 4、固体废物影响分析 施工过程将产生一定量的建筑废弃物，同时在建筑施工期间需要挖土、运输各种建筑材料如砂石、水泥、砖瓦等。工程完工后，会残留部分废弃的建筑材料，若处置不当，遇暴雨降水等会冲刷流失到水环境中造成水体污染。建筑单位应要求施工单位规范运输，不能随路洒落，不能随意倾倒、堆放建筑垃圾；施工结束后，应及时清运多余或废弃的建筑材料、建筑垃圾及时运走。此外，施工期间施工人员的生活垃圾也要及时收集，并由当地环卫部门统一收集处理。 5、施工期生态环境的影响 （1）施工期对景观的影响 拟建工程施工挖土、填方以及水泥、石灰、沙石土等建筑材料在装卸、运输、堆存等过程中将产生大量的扬尘，根据工程分析可知建筑施工期扬尘较严重，当风速为2.5m/s时，工地内的TSP浓度为上风向对照点的1.9倍。另外施工现场的暴露、建筑垃圾的堆存也影响市容市貌。因此须在施工中采取适当措施降低施工期对景观的影响，如：施工区域采取高围挡作业，施工现场洒水作业，施工单位对附近道路实行保洁制度，制订切实可行的建筑垃圾处置和运输计划，避免在交通高峰期时清运建筑垃圾，按规定路线运输，按规定地点处置建筑垃圾，杜绝随意乱倒等。施工结束后，景观将在很大程度上得到改善。 （2）施工过程可能造成的水土流失影响 随着施工场地开挖、填方、平整、取土弃土等行为，均会造成土壤剥离、破坏原有硬化地面和地表植被。如果施工过程中大量的土石方随意堆放，无防洪措施，遇有暴雨冲刷，易产生雨水冲蚀流失。因此，施工期应加强施工管理，合理安排施工进度，合理存放土石方，制定有效的防洪措施，就可以避免发生水土流失。随着施工期结束，建设场地被水泥、建筑及植被覆盖，有利于消除水土流失的不利影响。 6、施工期交通环境影响分析 项目施工建设时建筑垃圾和建筑材料的大量运输会对交通产生影响，具体表现为：沿途物料的洒落引发二次扬尘、交通高峰期堵塞交通及车辆运输噪声等。因此有必要采取如下措施以减轻对交通环境的影响： ①对运载建筑材料及建筑垃圾的车辆应使用厢式封闭车或加盖蓬布，减少渣土洒落，车辆驶出工地时对车轮进行冲刷； ②车辆行驶线路尽量避开居民区； ③避免在交通高峰期清运建筑垃圾，按规定时段、规定路线运输； ④施工场所的施工车辆出入地点应尽量远离敏感点（居民区），车辆进入居民区出入施工现场时应低速、禁鸣。采取以上措施后对道路交通环境影响较小。 7、施工期水土保持环境影响分析 项目处于地势较为开阔平坦，施工期挖、填方量基本平衡，不产生弃土，也不需场外取土回填，扰动地表周期不长，可能在施工期产生一定的新增水土流失。由于项目施工期场地面积不大、工期短，废水产生量小，无固定排放源，不会形成地表径流，一般通过蒸发、渗透方式就地消纳。施工方通过加强施工场地的管理，一般不会影响附近的地表水环境。项目建成运行后，项目区大部分土地均为树木，植被迅速恢复，新增水土流失会随之终止。 施工期污染控制措施： 通过对施工期环境影响分析，施工期主要污染为噪声和扬尘，由于施工期是短期的、局部的，为减少对周围环境的影响，采取了以下控制措施，将不利影响降到最低。 （1）噪声污染控制措施 a、合理安排施工时间。安排施工计划时，应尽可能避免大量的高噪声设备同时施工，避开周围环境对噪声的敏感时间，减少夜间施工量。尽量加快施工进度，缩短整个工期。 b、在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。 因特殊需要必须连续作业的，必须向当地环境申报核定以后才能进行夜间施工审批，必须公告附近居民。 c、降低设备声级。尽量选用低噪声施工机械；对动力机械设备进行定期的维护、养护，维修不良的设备；闲置不用的设备应立即关闭；运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。 d、降低人为噪声。根据当地环保部门制定的噪声防治条例的要求施工，以免影响周围村民的生活。 e、建立临时声障。对位置相对固定的机械设备，能在棚内操作的尽量进入操作间，可适当建立单面声障。 （2）扬尘污染控制措施 a、施工场地每天定时洒水，防止浮尘产生，在大风日加大洒水量及洒水次数。 b、施工场地内运输通道及时清扫、冲洗，以减少汽车行驶扬尘。 c、运输车辆进入施工场地应低速行驶，或限速行驶，减少扬尘产生量。 d、施工渣土外运车辆应加盖蓬布，减少沿路遗洒。 e、避免起尘原材料的露天堆放。 f、所有来往施工场地的多尘物料应用帆布覆盖。 g、施工过程中，应采用商品(湿)水泥和水泥预制件，尽量少用干水泥。 拟建项目采取上述措施后，满足《山东省扬尘污染防治管理办法》中的要求，拟建项目与《山东省扬尘污染防治管理办法》符合性分析详见表7-4。 表7-4 项目与《山东省扬尘污染防治管理办法》符合性 《山东省扬尘污染防治管理办法》要求 拟建项目采取的措施 是否满足要求 工程施工单位应当建立扬尘污染防治责任制，采取遮盖、围挡、密闭、喷洒、冲洗、绿化等防尘措施，施工工地内车行道路应当采取硬化等降尘措施，裸露地面应当铺设礁渣、细石或者其他功能相当的材料，或者采取覆盖防尘布或者防尘网等措施，保持施工场所和周围环境的清洁 拟建项目施工期原料采取半封闭管理，采取遮盖、围挡、绿化等措施 满足要求 进行管线和道路施工除符合前款规定外，还应当对回填的沟槽，采取洒水、覆盖等措施，防止扬尘污染 拟建项目污水管网、雨水管网等建设建成后对回填的沟槽采取覆盖措施 满足要求 禁止工程施工单位从高处向下倾倒或者抛洒各类散装物料和建筑垃圾 拟建项目建筑施工过程中产生的少量建筑垃圾经粉碎后作为厂区道路硬化的基层材料 满足要求 运输砂石、渣土、土方、垃圾等物料的车辆应当采取蓬盖、密闭等措施，防止在运输过程中因物料遗撒或者泄漏而产生扬尘污染 拟建项目原料运输过程运输车辆采取遮盖、密闭等措施 满足要求 堆场的场坪、路面应当进行硬化处理，并保持路面整洁 拟建项目施工过程中建筑原料堆场场坪采取硬化处理 满足要求 堆场周边应当配备高于堆存物料的围挡、防风抑尘网等设施；大型堆场应当配置车辆清洗专用设施 拟建项目施工过程中施工原料堆场设置高于物料的围挡、采取防风抑尘网 满足要求 对堆场物料应当根据物料类别采取相应的覆盖、喷淋和围挡等防风抑尘措施； 拟建项目建筑施工原料采取覆盖和围挡等防风抑尘措施 满足要求 露天装卸物料应当采取洒水、喷淋等抑尘措施；密闭输送物料应当在装料、卸料处配备吸尘、喷淋等防尘设施 拟建项目施工原料装卸过程中在装卸点处采取洒水措施 满足要求 由上表可见，拟建项目符合《山东省扬尘污染防治管理办法》（山东省人民政府第248号）要求。 该建设项目施工期的扬尘污染属于局部和短期的影响，同时若建设单位在施工期间文明施工，采取有效的防尘、降尘措施，引入处理系统，能使扬尘污染对该项目所在地的大气环境不产生太大的影响。 （3）固体废弃物控制措施 a、施工过程中产生的建筑垃圾主要为：①弃土：项目场址平整过程开挖的地表熟土，应暂存于合适位置，待将来就地用于绿化、道路等生态景观建设。②包装袋：项目工程建设、装修过程产生大量管材等包装袋，可回收利用的作为废品外卖，不可回收利用的作为不可重复利用建筑垃圾处理。③废旧钢筋：项目工程施工期产生的废旧钢筋等钢材，集中收集后全部外卖。④碎砖石等：项目施工期产生大量的碎砖石等无法重复利用的建筑垃圾，该部分垃圾暂存于有围栏和覆盖措施的堆放场地与设施，然后运至专门的建筑垃圾堆放场。要严格实行定点堆放，并及时清运处理。 b、生活垃圾禁止乱堆乱放，集中收集后定期清运，及时送往垃圾卫生填埋场进行卫生填埋，以免影响环境卫生。生活垃圾应分类回收，做到日产日清，严禁随地丢弃。 对施工开挖的土壤应有计划的分层回填，并尽量将表层土回填表层。对于因取土破坏的植被，待施工完成后尽快按厂区绿化方案恢复。 营运期环境影响分析 一、拟建项目环境影响分析 1、环境空气影响分析 1）源项分析 拟建项目运营期废气主要为厨房油烟及燃料废气、汽车尾气、垃圾收集点产生的恶臭。 （1）厨房油烟及燃料废气：拟建项目建成后，根据规划该项目生活燃料全部使用城市管道天然气，为优质天然气，属于清洁能源，天然气在燃烧过程中产生废气量较少。目前居民人均日食用油用量约30g/人·d，人口以1203人计算，年按365天计算，则拟建项目耗食用油量约13.17t/a。一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，该项目油烟挥发率取3%，油烟产生量为0.4t/a。 （2）汽车尾气：项目建设有地下车库，汽车在启动、停车等怠速、慢速情况下排放的汽车尾气浓度最高，主要污染物为NOx、CO、THC。进出项目区的燃油机动车主要为小轿车。单车排放CO、THC 和NOx限值参考《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第五阶段）》(GB18352.5—2013)中第一类车的取值，分别取1.0g/km、0.10g/km和0.060g/km。则每天排放的污染物THC、CO和NOx计算结果如下：项目区按每天每辆车进出4次，每车在项目区内平均每次行驶200米计算，计算结果如下： 表7-5 机动车尾气污染物排放情况表 数量 污染物排放量 CO THC NOx 排放系数（g/km·车） 1.0 0.10 0.060 日排放量（kg/d） 0.44 0.04 0.03 年排放量（kg/a） 160.6 14.6 10.95 （3）恶臭气体：中垃圾收集点的恶臭气体是多组分、低浓度化学物质形成的混合物，其主要成分为氨、硫化氢和甲硫醇、三甲胺等脂肪族类物质，产生量较小，散逸较快，在此不进行定量分析。 2）防治措施及影响分析 （1）厨房油烟及燃料废气：拟建项目建成后，天然气在燃烧过程中产生废气量较少，食堂内主要污染物为油烟，居民厨房一般安装普通吸排油烟机，油烟净化效率为90%，油烟排放量为0.04t/a，燃料燃烧废气与油烟废气经油烟机脱油烟处理后经竖向专用烟道于各住宅楼顶集中排放，对周围空气环境质量影响较小。 （2）汽车尾气：拟建项目地上汽车尾气易于扩散且排放量相对较小，为无组织排放。地下停车位汽车尾气主要污染物为CO、NOx和THC，排放量分别约为0.161t/a、0.011t/a和0.015t/a，由上可见，地下车库汽车尾气中各项污染物产生量较小，经地下室排风口排放，拟建项目必须通过优化设计，避免地下室排风口设在涡流区内，并合理设置排风口的高度，同时采取强制通风措施，对于设置于地面的排放口，其高度应高于地面2.5m，排风口不朝向邻近的敏感建筑；对于设置于侧墙的排风口，其高度应高于地面2.5m，且不朝向邻近的敏感建筑。 （3）恶臭气体：垃圾收集点的恶臭气体是多组分、低浓度化学物质形成的混合物，其主要成分为氨、硫化氢和甲硫醇、三甲胺等脂肪族类物质。垃圾收集点产生的恶臭与保洁、及时清运密切相关。建议拟建项目垃圾实行袋装化收集，做好及时清运工作，保持垃圾收集点清洁卫生，防止蚊蝇滋生影响小区居民生活。垃圾中转站做到日产日清，做好隔离和卫生防护措施，周围密植绿化带，同时加强内部除臭处理，使用微生物除臭剂等，以消除恶臭对周围居民的影响。 综上，采取以上措施后，拟建项目NOx和非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值的要求；恶臭排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554－93）表1二级新扩改建标准要求，对周围空气环境质量影响较小。 2、地表水环境影响分析 1）源项分析 拟建项目运营期用水主要有生活用水、配套公建和商业用水、绿化用水、未预见用水及管网漏失用水，总用水量64545.08m3/a。 生活用水：拟建项目规划居住人口1203人，用水定额100L/人·d，按一年365天计算，则拟建项目生活用水量为43909.5 m3/a，产污系数按0.8计算，则污水产生量为35127.6m3/a，污水中主要污染物包括COD、BOD、SS和氨氮，原始浓度分别为300mg/L、250mg/L、120mg/L和30mg/L，产生量分别为10.54t/a、8.78t/a、4.22t/a和1.05t/a。 （2）商业及配套公建用水：拟建项目配套公建建筑面积共2176m2，商业建筑面积共5408.72m2，用水定额5L/m2·d，按一年365天计算，则拟建项目配套公建和商业面积用水量为13840.8m3，产污系数按0.8计算，则污水产生量为11073.64m3/a，污水中主要污染物包括COD、BOD、SS和氨氮，原始浓度分别为300mg/L、250mg/L、120mg/L和30mg/L，产生量分别为3.32t/a、2.77t/a、1.33t/a和0.33t/a。 （3）绿化用水：拟建项目绿化用水定额为1.5L/m2·d，绿化面积11810m2，绿化期为210天，经推算拟建项目绿化用水量约3721.2m3/a，绿化用水一部分下渗到土壤中去，另一部分蒸发，不产生废水。 （4）未预见用水及管网漏失用水：拟建项目未预见用水及管网漏失用水取上述用水量之和的5%，则用水量为3073.58m3/a，全部损耗，不产生废水。 2）防治措施及影响分析 拟建项目运营期产生的污水主要有生活污水、配套公建和商业废水，产生量分别为35127.6m3/a、11073.64m3/a，合计46201.24m3/a，生活污水中污染物产生浓度分别是COD：300mg/L、BOD：250mg/L、SS：120mg/L、氨氮：30mg/L，排入污水处理厂之前产生量分别是COD：13.86t/a、BOD：11.55 t/a、SS：5.54 t/a、氨氮：1.39 t/a，通过污水收集管网进入济宁高新区污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后外排，最终排入外环境中的COD、BOD、SS和氨氮量分别为2.31t/a、0.46t/a、0.46t/a和0.23t/a，对周围地表水环境质量影响较小。 3、地下水环境影响分析 1）地下水污染途径分析 污水输送管线跑冒滴漏产生污染物下渗对周围地下水造成污染。 通过以上分析，拟建项目可能造成地下水污染的途径主要包括通过管线沟槽泄漏下渗1个类型。 2）主要防渗措施 拟建项目针对污染途径类型均采取相应的防治措施，拟建项目主要地下水污染途径及采取的防治措施情况见表7-6。 表7-6 拟建项目地下水污染途径及应采取的防制措施 污染途径 污染环节 污染防治措施 管线泄漏 污水管沟 ①选用耐腐蚀耐高温材料管材； ②沟渠建设严格按照《渠道防渗工程技术规范》的要求采取有效的防渗漏措施； ③排水系统建设雨污分流制。 拟建项目废水对地下水造成影响的环节主要是废水的产生、输送等环节。拟建项目污水输送采用防渗沟渠，污水产生均采取防渗措施后，拟建项目投产后对地下水的影响较小。 4、声环境影响分析 1）源项分析 拟建项目运营期噪声主要包括机动车辆行驶噪声、配套设备运行噪声以及居住区人员日常社会活动噪声等。 （1）机动车辆行驶噪声 车辆噪声主要来源于车辆启动噪声、车辆进出噪声，声源不固定，时间以上、下班时为高峰，其噪声源强一般在55-65dB（A）之间。 （2）配套设备噪声 营运期配套设备运行过程中会产生设备噪声。根据规划，高压泵房、热交换站、风机房、变配电室等设备间位于地下，项目营运过程中的设备噪声主要来源于上述各项设备，以及电梯间。根据同类项目类比调查，各个设备的噪声源源强如表7-7所示。 表7-7 产生噪声的主要设备及等效声级 序号 库（房）名称 单台设备平均声级（dB） 1 高压泵房 80～85 2 热交换站 75～80 3 风机房 72～76 4 变配电室 60～65 5 电梯间 70～75 （3）社会活动噪声 采用类比实测的平均声级确定其声源强度（商业建筑外部不设置高噪扩音设备），见表7-8。 表7-8 项目社会活动噪声源平均声级值 噪声源名称 平均声级（dB） 居民区、商业区、农贸市场人员日常生活 60-65 2）防治措施及影响分析 （1）交通噪声 对停车场噪声，可从加强管理着手： ①在停车场附近设置指示牌加以引导，并设置明显的进出口标志； ②避免车辆不必要的怠速、制动、起动甚至鸣笛； ③对项目区内行驶车辆，采取限速限鸣措施。 （2）配套设备噪声 ①高压泵房、风机房噪声：拟建项目水泵和风机类设施运转产生噪声，采用低噪音设备，并针对噪声源位置和噪声的特点分别采用减震、隔声和消声等措施后，噪声值下降至60dB(A)以下。 ②配电室噪声：拟建项目内变配电室电磁感应会产生磁力噪声，该变电站设备均在变电室内，混凝土结构的墙体较厚，衰减后室外噪声值约在45-50dB(A)。 ③换热站噪声：拟建项目内的换热站运行时产生的噪声，可按室内声源模型计算，该噪声传至室外的噪声值衰减至45dB(A)。 （3）社会活动噪声：拟建项目建成运营后，住宅楼居民产生社会活动噪声，公共场合禁止大声喧哗、做到文明社交，项目内加强绿化隔音带的建设，绿化隔音带具有良好的降噪功能，噪声衰减至60dB（A）。 综上所述，采取上述防治措施后，可大大减少噪声对周围环境的影响，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准，对周围声环境质量影响较小。 5、固体废物环境影响分析 1）源项分析 拟建项目运营期产生的固体废物主要是居民日常生活垃圾、配套公建和商业垃圾。 （1）生活垃圾：根据《环境影响评价工程师职业资格登记培训系列教材社会区域》，我国目前城市人均生活垃圾为0.8~1.5kg/d·人，按照1.0kg/d·人计算，人口以1203人计算，则住宅部分年产生活垃圾量约439.1t/a。 （2）配套公建和商业垃圾：每平方米垃圾产生量按0.1kg/d估算，拟建项目配套公建建筑面积共2176m2，商业建筑面积共5408.72m2计，则年产垃圾量为276.8t/a。 2）防治措施及影响分析 （1）生活垃圾：产生量439.1t/a，由环卫处集中收集送至垃圾填埋场妥善处理。 （2）配套公建和商业垃圾：产生量276.8t/a，由环卫处集中收集送至垃圾填埋场妥善处理。 拟建项目固体废弃物产生总量约为715.9t/a，通过采取措施后，一般工业固体废物处理措施和处置方案满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求，不会对周围环境产生不利影响。 6、景观及生态影响分析 拟建项目设计清新典雅，端庄大方，建成后对现有景观起到一定的改善作用。项目将按照济宁市规划部门的要求进行工程设计、建设和绿化，绿地率为35.1%，采取相应的生态保护和恢复措施后，对现有生态环境影响较小。 7、日照分析 日照分析应保证受遮挡建筑的主要朝向的窗户的日照有效时间。目前，我国对建筑物日照作出有关要求的标准及依据主要为《城市居住区规划设计规范》（GB50180-93）（2002年修订版）、《住宅设计规范GB50096-2011》、《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）。按《城市居住区规划设计规范》（GB50180-93）2002年修订版规定： 1）住宅建筑设计大寒日日照有效时间应不低于2小时，旧村改造可酌情降低，但不应低于大寒日日照1小时的标准； 2）住宅正面间距应按日照标准确定的不同方位的日照间距系数控制，也可采用表7-9不同方位间距折减系数换算。 表7-9 不同方位间距折减系数表 0°~15°（含） 15°~30°（含） 30°~45°（含） 45°~60°（含） ＞60° 折减值 1.0L 0.9L 0.8L 0.9L 0.95L 注：1、表中方位为正南向(0°)偏东、偏西的方位角。 2、L为当地正南向住宅的标准日照间距(m)。 3、本表指标仅用于无其它日照遮挡的平行布置条式住宅之间。 3）宅侧面间距应符合条式住宅、多层之间不宜小于6m，高层与各种层数住宅之间不宜小于13m的规定。 拟建项目在设计时充分考虑了日照影响，在施工过程中应严格按照要求建设，避免出现光遮挡影响。 8、外部环境对本项目的影响 项目位于该项目位于济宁市高新区，项目西邻杨桥街、南邻纬四路、北邻纬三路，周边多为居民区、学校和道路，没有企业，不在企业卫生防护距离内。 另外，拟建项目周围道路交通噪声会对该项目产生一定的影响，项目在建设过程中应采取必要的措施以减轻交通噪声对该项目的影响，应在小区与道路间种植绿化带，建筑材料采用有隔声效果的环保材料，窗户应用中空玻璃隔声窗等，以减轻道路交通噪声对该项目的影响。 9、本项目对周围敏感点的影响 本项目西侧红线距离海亮公馆小区距离约40米，对其影响主要是施工期噪声影响，白天施工，噪声超标情况出现在距声源50m范围内，可能对其产生影响。夜间施工，噪声超标情况出现在距噪声源100m范围内，小区将会受到不同程度的噪声影响。因此，施工单位必须采取有效的施工噪声控制措施，加强施工管理，确保不对周边居民造成严重的噪声影响。本项目施工期为2年，施工期结束后施工噪声影响将消失。本次环评要求项目建设单位采取以下施工噪声控制措施： 选用低噪声的施工机具和先进的工艺，加强管理。除抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或特殊要求必须连续作业外，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，因特殊需要必须连续作业的必须有有关主管部门的证明，并且必须公告附近居民。 二、环保投资 拟建项目环保措施情况见表7-10。 表7-10 拟建项目环保措施一览表 污染类别 产污环节 采取措施 投资额（万元） 废气污染 垃圾收集点 实行袋装化收集，使用微生物除臭剂加强内部除臭 100 水污染 住宅及配套公建 污水管道、防渗处理 290 噪声污染 机动车辆行驶、配套设备运行噪声 设置明显的进出口标志，减震、隔声、消声、加强绿化隔音带等措施 100 固体废物 住宅、商业 垃圾收集箱、环卫集中收集处理 50 生态保护 绿化率35.1% 80 合计 620 三、环境管理及规范符合性分析 1、与《关于建设项目环评审批原则（试行）》的通知的符合性分析 对照省环保局《关于建设项目环评审批原则（试行）的通知》（鲁环函[2012]263号）提出的审批原则的规定，拟建项目的建设符合审批原则，不属于限批和禁批范围，具体见表7-11。 表7-11 拟建项目与263号文符合情况 分类 鲁环函[2012]263号 项目情况 符合性 审批的必备条件 项目符合环境保护法律法规、产业政策、相关技术规范及环境保护部和省环保厅的有关要求。 符合国家环保法律法规及相关技术规范的规定。 符合 建设项目所在地环境质量符合所在地县级以上生态保护规划和环境功能区划要求。 符合高新区生态保护规划和环境功能区划要求。 符合 建设项目所在地必须完成减排任务建设项目必须取得主要污染物排放总量指标或无主要污染物排放的证明文件。 污染物均达标排放，污染物排放不影响当地治污减排任务完成。 符合 符合清洁生产要求。 拟建项目建设符合清洁生产要求。 符合 风险管理要求 所有新、扩、改建设项目，均应在其环境影响评价文件中设置环境风险评价的专题章节。 拟建项目无风险物质。 符合 环境风险评价要按照有关规定，对新、扩、改建设项目的环境风险源识别、环境风险预测、选址及敏感目标、防范措施等如实做出评价，提出科学可行的预警监测措施、应急处置措施和应急预案。 凡未按规定进行环境风险评价或预警监测措施、应急处置措施和应急预案经审查不符合要求的，环保部门不得审批该项目。 所有危险化学品生产、储存建设项目，选址必须在依法规划的专门区域内方可进行相关环评工作。 拟建项目运营过程中不涉及危险化学品。 符合 限制性要求 对国家明令淘汰、禁止建设、不符合国家产业政策的建设项目一律不批坚决杜绝已被淘汰的项目以所谓技术改造、拉动内需为名义上项目。 拟建项目不属于国家规定的淘汰或限制类项目。 符合 由上表可知，拟建项目的建设可满足建设项目审批原则要求。 2、拟建项目与重点流域水污染防治规划（2016-2020年）符合性分析 根据《重点流域水污染防治规划(2016-2020年)》（环水体[2017]142号），拟建项目所在济宁市属于重点流域中的淮河流域。拟建项目与该规划的符合情况见表7-13。 表7-13 项目与《重点流域水污染防治规划(2016-2020年)》的符合性分析 要求 本项目符合性 （一）促进产业转型发展 严格环境准入。根据控制单元水质目标和主体功能区规划要求，细化功能分区，实施差别化环境准入政策。江苏太湖流域停止审批增加氮磷污染物排放的新建工业项目，沿江地区严格限制新建高污染化工项目，沿海地区严格控制新建医药、农药和染料中间体项目；提高贵州乌江、清水江流域新建磷化工项目磷石膏综合利用率；福建闽江水口电站以上流域范围禁止新建、扩建制革项目，严控新建、扩建植物制浆、印染项目，九龙江北溪江东北引桥闸以上、西溪桥闸以上流域范围禁止新建、扩建造纸、制革、电镀、漂染行业工业项目。 拟建项目为房地产建设项目，不在以上禁止新建项目之列。 优化空间布局。新建企业原则上均应建在工业集聚区。推进企业向依法合规设立、环保设施齐全、符合规划环评要求的工业集聚区集中，并实施工业集聚区生态化改造。七大重点流域干流及一级支流沿岸，切实开展石油加工、化学原料和化学品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等重点行业企业的空间分布优化，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。造纸、印染等重点行业主要分布区域新建、改建、扩建该行业项目要实行污染物排放减量置换。有序推进产业梯度转移，强化承接产业转移区域的环境监管。完善工业园区污水集中处理设施。实行“清污分流、雨污分流”，实现废水分类收集、分质处理，入园企业应在达到国家或地方规定的排放标准后接入集中式污水处理设施处理，园区集中式污水处理设施总排口应安装自动监控系统、视频监控系统，并与环境保护主管部门联网。 拟建项目为新建项目，位于济宁高新区，不属于工业项目 强化水环境承载能力约束作用。建立水环境承载能力监测评价体系，实行承载能力监测预警，已超过承载能力的地区要统筹衔接水污染物排放总量和水功能区限制纳污总量，实施水污染物削减方案，加快调整发展规划和产业结构。现状水质劣于Ⅴ类的优先控制单元全部实施行业内新建项目重点污染物排放减量置换。黄河流域湟水河、渭河、汾河等重要支流要控制造纸、煤炭和石油开采、氮肥化工、煤化工及金属冶炼等行业发展速度和经济规模。 拟建项目为新建项目，不属于造纸、印染等重污染项目。 全面取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。按照水污染防治法律法规要求，以广东省电镀、四川省造纸、河北省制革、山西省炼焦等为重点，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。 拟建项目为房地产建设项目，不属于“十小”企业。 （二）提升工业清洁生产水平 依法实施强制性清洁生产审核。以区域性特征行业为重点，鼓励污染物排放达到国家或者地方排放标准的企业自愿开展清洁生产审核。2017 年底前，造纸行业力争完成纸浆无元素氯漂白改造或采取其他低污染制浆技术，钢铁企业焦炉完成干熄焦技术改造，氮肥行业尿素生产完成工艺冷凝液水解解析技术改造，印染行业实施低排水染整工艺改造，制药（抗生素、维生素）行业实施绿色酶法生产技术改造，制革行业实施铬减量化技术改造。 拟建项目不属于工业项目，废水全部进入城市污水处理厂处理。 （三）实施工业污染源全面达标排放计划 加强工业污染源排放情况监管。2018 年底前，各地完成所有行业污染物排放情况评估工作，全面排查工业污染源超标排放、偷排偷放等问题。根据区域污染排放特点与环境质量改善要求，逐步实现将所有工业污染源纳入在线监控范围，及时发现超标排放行为。 深化网格化监管制度，将监管责任落实到具体责任人，全面落实“双随机”制度，加强日常环境执法工作。 本项目不属于工业项目，废水全部进入城市污水处理厂处理。 加大超标排放整治力度。对超标和超总量的企业予以“黄牌”警示，一律限制生产或停产整治，明确落实整改的措施、责任和时限；对整治仍不能达到要求且情节严重的企业予以“红牌”处罚，依法提请地方人民政府责令限期停业、关闭；对城市建成区内污染超标企业实施有序搬迁改造或依法关闭。持续保持环境执法高压态势，依法严肃查处偷排偷放、数据造假、屡查屡犯的企业；对涉嫌犯罪的人员，依法移送司法机关；及时向社会公布违法企业及其法人和主要责任人名单、违法事实和处罚措施等信息，充分发挥负面典型案例的震慑警示作用。地方各级环保部门根据《关于对环境保护领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》 （发改财金〔2016〕1580号）的要求，加强与相关部门的协调配合，依法依规对违法排污单位及相关人员实施联合惩戒。“十三五”期间，每年分季度向社会公布“黄牌”和“红牌”企业名单，实施分类管理；加大抽查核查力度，对企业超标现象普遍、超标企业集中地区的地方政府采取公示、挂牌督办、公开约谈、区域限批等措施。 拟建项目为新建项目，废水全部进入城市污水处理厂处理。 加强企业污染防治指导。完善行业和地方污染物排放标准体系，有序衔接排污许可证发放工作。督促、指导企业按照有关法律法规及技术规范要求严格开展自行监测和信息公开，提高企业的污染防治和环境管理水平。 拟建项目为新建项目，废水全部进入城市污水处理厂处理。 由上表可见，拟建项目满足《重点流域水污染防治规划(2016-2020年)》（环水体[2017]142号）的要求。 五、建议总量控制指标 拟建项目外排污染物中属于总量控制的污染物为COD和氨氮，项目废水经污水收集管网进入济宁高新区污水处理厂处理，污水量为46201.24t/a。经污水处理厂处理后最终排入地表水环境中的COD和氨氮量分别为2.31t/a、0.23t/a。根据目前总量分配原则，总量只分配给污水处理厂，不分配给各个居住小区，拟建项目COD、氨氮总量排放控制指标从济宁高新区污水处理厂总量控制指标中调剂。 六、环境风险影响分析 环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度。建设项目环境风险评价，主要是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 1、环境风险因素分析 （1）、建筑材料及装修材料的影响分析 据国内外调查表明，新近装修的居室内污染的有机物质多达500种以上，其中有20多种物质是对人体具有强烈致癌、致畸、致突变的作用，特别是甲醛、苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯等，而且这些物质释放量大，释放时间长，将对人体的健康构成严重危害，包括头痛、恶心、乏力、致敏、呼吸系统、消化系统、神经系统、血液系统疾病等。 （2）、供水管道事故性分析 供水管道敷设完成后，在未有其它施工造成管道破碎的情况下，管线泄漏的可能性较小，但存在一定的供水管道破裂等事故性风险。 （3）、火灾事故性分析 1）本项目在运营过程中由于电线线路短路以及其它因素会引发火灾事故； 2）由于天然气管道老化、腐蚀或设备泄漏会使天然气泄漏出来，产生爆炸和火灾危险。天然气泄漏后会立刻上升，随风飘散，不会长时间弥漫在泄漏原地，不会对周围人群造成致命伤害，但当泄漏的天然气遇明火后会引起燃烧或爆炸事故，天然气火灾具有爆炸危险性大、火焰温度高、辐射热强、易形成大面积火灾、复燃、复爆性等特点。 3）因点火不当等操作问题或者设备故障造成的燃气锅炉爆炸等事故，锅炉爆炸常常会导致设备，厂房破坏以及人身伤亡，造成严重的损失。 （4）、电梯事故性分析 一般而言，电梯出现故障导致事故的几率还是比较低的，唯有电梯溜车导致危险后果的几率为100%。 （5）、风险事故状态下对周围环境的影响分析 本项目由于居住人员较多，如果发生火灾等事故，在事故抢救过程中会对周围环境造成一定影响。 2、事故防范措施 （1）、建筑材料及装修材料污染防范措施 针对项目建设建筑材料及装修材料产生污染的环节提出具体的防范措施。 严格贯彻执行建设部【2001】263号关于发布国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2001）是避免建筑材料及装饰材料对室内环境造成污染的有效防范措施，其有关规定如下： 1）工程所使用的无机非金属建造材料，包括砂、石、砖、水泥、商品混凝土、预制构件和新型墙体材料等，其放射性指标限量为：内照指数和外照指数均大于1.0。 2）室内装修用人造木板及饰面人造木板，必须有游离甲醛含量或释放量检测报告。 3）建筑和装修材料进场检验，不符合设计要求的，禁止使用。 4）装修用水性涂料、水性胶粘剂、水性处理剂必须有TVOC、游离甲醛含量的检测报告；溶剂型涂料和胶粘必须有TVOC、苯、游离TDI（聚氨酯类）含量检测报告。 5）装修用稀释剂和溶剂，严禁使用苯、工业苯、石油类及混苯。 （2）、供水管道事故性防范措施 1）供水管道安装铺设时要严格按照技术规范进行，做好防渗防漏检查。 2）企业应建立科学的安全管理体系，配备专职检修人员，定期进行管道、供水水泵的巡查检修工作。 3）制定详细的事故处理预案，如发生供水管道泄漏、断裂事故，能及时进行处理，减少危害。 （3）、火灾事故性防范措施 1）加强人们的消防意识，杜绝火灾事故的发生。 2）本项目设主要消防环道，环道宽6m，设置次要消防环道，环道宽4m，住宅楼前路宽4m，连接各组团，各组团路口转弯半径应满足消防规范要求。 3）各建筑物之间的防火间距按《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）、《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）的规定要求进行布置。总图布置中对防火间距、爆炸危险区划分及道路布置严格按照规范要求进行布置。 4）建筑都为二类建筑，耐火等级不低于二级。 5）对重要设备设置了紧急切断和放空设施，以防意外事故发生。 6）消防水源：室外消防用水取社区自来水网，两路DN200给水管在基地内呈环状网布置，环网上按间距不大于120m布置地上式三出口消火栓,消防栓采用半地下防冻式。室内消防用水储存在消防专用水池内，消火栓系统按火灾延续时间2小时，自动喷水灭火系统按火灾延续时间1小时计。 7）消防系统：室内消火栓系统管网竖向成环，按规范要求在走道公共部位布置单出口消防栓，其间距保证任何部位有两个消防栓的水枪充实水柱同时到达，充实水柱按10m设计。消火栓系统采用单开门铝合金消火栓箱，DN65单出口消火栓，Ф19口径水枪，25m麻织水笼带；消火栓布置间距能够满足两只水枪同时到达室内任意部位。 8）根据《建筑灭火器配置设计规范》要求各单体建筑内各层均配置一定数量的手提式干粉灭火器。干式灭火器采用MP6型，每个灭火器作用面积75m2。 9）建筑疏散楼梯在数量、间距、疏散宽度等方面均应满足消防要求。 10）防爆、防雷及防静电 天然气属于易燃易爆的物质，气体与空气可形成爆炸性混合物，因此燃气设施在设计和操作都要严格遵循规范和规定。 11）定期安排专业技术人员对燃气管道、设备及其部件进行检查，排除安全隐患，并对操作人员进行技术培训。 （4）、电梯事故性防范措施 1）管理应到位，责任应明确，制度应齐全。 2）加强电梯的日常巡视和认真执行电梯的“三定”保养，即定人、定时、定保养项目的周保养制度。 3）严禁电梯带故障运行。 4）维修单位应具有有效地资质证书，维护人员应持证上岗操作。 5）定期进行技术培训和安全教育，使维修人员必须熟悉所管电梯的图纸和性能参数、安全装置。 6）完善各种现场资料尤其是3种记录：运行记录、报修记录、保养记录。 7）电梯溜车导致危险后果的几率为100%。因此必须通过加强电梯的检查、润滑、调整、维保和修理等环节避免溜车现象的发生，而其中最关键的因素是制动器的日常巡检、润滑、调整，修理等环节，即：①检查制动器运转是否正常，有无卡阻、撞击现象，各调整螺母、锁母是否转动，销轴部分每星期应用30#机油润滑一次，制动轮和闸皮表面不能有油污以保持其制动时的制动力。②检查制动器弹簧完好，作用力适度，制动臂开闭自如，制动可靠。③正确调整闸皮与制动轮的开闸间隙不大于0.7mm，释闸时制动轮与闸皮的接触面不低于80%。严禁以调小制动器的制动力来满足电梯运行舒适感的要求。④制动线圈温升必须控制在其规定的绝缘等级范围之内（一般情况下制动器线圈的绝缘等级为A级即可满足，根据GB7588规定：A级绝缘的温升规定为60K，其绕组允许的稳定温度为100℃），接线应牢固无松动，绝缘良好，线圈的维持电压不应低于其额定电压的80%。⑤闸皮的固定铆钉沉入闸皮的深度不应小于3mm，闸皮的磨损量超过1/4厚度或铆钉头有露头迹象时应更换。⑥电磁铁的动铁芯在铜套内的动作应灵活，必要时可用石墨粉进行润滑，禁止用机油或黄油当润滑剂。⑦制动器线圈的电气控制回路接线应正确，其电气元件选择应符合GB7588-1995中第12.4.2.3.1条规定。⑧检查制动器线圈的放电回路(R-D组件)应保持有效、接触良好。因为制动器在电梯运行中动作频繁，若R-D组件断线或脱落而失去作用时，会使线圈在释闸瞬间产生极高的反电势，不能释放而极易造成线圈的绝缘击穿（或使电气接点烧胡、粘连），造成制动器功能失效，引发事故。⑨根据GB7588-1995中第12.4.2.1条，制动器应保证轿厢在125%额定负荷并以额定速度运行时，应能使拽引机停止运行。 8）电梯有溜车征兆时，首先应保持镇静，立即关闭厅轿门，打“检修”状态，使电梯由失控（溜车）状态变为由电力驱动的慢车运行。 9）选用永磁同步电动机作为拽引电动机，此种电机的特点之一是当发生电梯溜车时，可通过该电机的发电状态所产生的制动力矩来控制溜车速度，保证了安全。 （5）、风险事故抢救过程中防范措施 1）本项目制定详细的事故状态下的处理预案，如发生火灾事故，能够第一时间组织起消防处理、人员疏散等工作。 2）本项目各个住宅楼等用房装有室内消火栓系统，并且配置一定数量的手提式干粉灭火器，遇到火灾时，消防中心可显示报警部位，通过紧急广播、警铃等发出报警信号和疏散通知，联动消防泵、排烟风机等消防设施运行。 3）本项目成立专门的事故处理小组，如发生风险事故时，可以及时安排到事故现场，做好人员疏散工作。 4）做好各个用房安全出口、紧急通道，消防出口等标志性牌子的维护工作，一旦发生风险事故人员疏散时可以确保人们能够按照标牌的指引撤离现场。 |
| --- | --- |

八、建设项目拟采取的防治措施及治理效果

|  | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 营运期 | 燃料废气 | 采用清洁能源，产生的浓度较小，经油烟净化系统处理后游屋顶排气筒直接排放 | 满足《大气污染物综合放标准》（GB16297—1996）表2二级标准 |
|  |  | 车库汽车 尾气 | 无组织排放，周边加强绿化 |  |
|  |  | 垃圾收集系统臭气 | 采取垃圾集中、密闭处理、处置，每日及时清运 | 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | CODcr | 经污水收集管网进入济宁高新区污水处理厂处理 | 满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准 |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
| 固 体 废 物 | 营运期 | 公建和商业垃圾 | 由环卫部门外运处理 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及2013修改单标准 |
|  |  | 生活垃圾 | 由环卫部门外运处理 |  |
| 噪声 | 施工期 | 场界噪声 | 限制施工时段等措施 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011） |
|  | 营运期 | 泵机运转噪声 | 采用高效低噪设备、合理布局及采取隔声、吸声、消声等措施。 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB22337－2008）2类标准 |
|  |  | 空调运转噪声 |  |  |
|  |  | 汽车交通噪声 |  |  |
| 其他 | -- |
| 生态保护措施及预期效果 通过分析可知，只要对施工期产生的扬尘、噪声、废水、水土流失、固废等进行严格控制和管理；运营期对噪声、废水、固废等污染进行严格、完善的管理，该项目产生的污染物能达到国家要求的污染物排放标准，不会对周围环境造成不良影响。并进行绿化补偿，进一步加强项目区绿化抑尘降噪。 |

九、结论与建议

一、结论： 1、项目概况 本项目为济宁市碧汇威房地产开发有限公司投资65125.32万元建设的济宁高新区碧桂园项目（B地块），项目位于济宁市高新区，项目西邻杨桥街、南邻纬四路、北邻纬三路。项目规划建设用地面积为33645m2，总建筑面积82838.19m2。项目规划建设31层高层住宅1栋、18层小高层住宅3栋、10层住宅2栋、8层住宅2栋，沿纬四路及杨桥街建设2层沿街商业建筑。规划总户数372户，居住人口1203人。 2、项目符合国家当前政策 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》拟建项目属允许类项目，满足《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》、《国务院办公厅转发建设部等部门关于调整住房供应结构稳定住房价格意见的通知》（国办发〔2006〕37号）、《关于落实新建住房结构比例要求的若干意见》（建住房（2006）165号文件）、《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《济宁市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》等文件相关规定要求，故项目建设符合国家和地方产业政策要求。 3、项目选址基本合理 本项目位于济宁市高新区，项目西邻杨桥街、南邻纬四路、北邻纬三路，项目选址周围人文氛围浓厚，人气十足，利于地块内部居住空间的打造。项目生产过程中产生的污染在采取有效的防治措施后，污染物均达标排放，对周围环境影响较小；项目周围1km范围内没有历史文物古迹、风景名胜区及重要生态功能区；项目区域具有水、电及交通便利等有利条件。 项目在建设过程中采取有效的措施，可减轻外环境交通噪声对该项目的影响；故拟建项目选址合理。 4、项目周围环境质量现状评价结论 空气环境：本区域环境空气质量良好，基本符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 水环境：项目所在地地表水环境质量功能区属Ⅳ类区，执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅳ类标准。项目所在地地下水环境质量较好，水环境质量满足国家《地下水质量标准》（GB/T14848--93）Ⅲ类标准。 声环境：本项目所在地声环境质量较好，环境噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-93）2类标准。 5、施工期环境影响结论 （1）废气 施工过程中要按照《济宁市扬尘污染防治工作实施方案》、《济宁市高新区扬尘污染防治工作实施方案》和《关于贯彻实施山东省扬尘污染防治管理办法有关问题的通知》（鲁环函〔2012〕179号）的要求进行防治，减小扬尘产生量。 施工中产生一定量的汽车尾气，其污染物主要有HC、CO、NOX等，无组织排放，由于施工期的运输车辆使用时间短，较集中，再加上周围地形开阔，因此在稍有风速的天气里，汽车尾气产生的污染物对项目所在区域大气环境影响较小。 通过采取上述措施，可以降低施工废气对周围大气环境的影响。 （2）废水 施工期废水包括施工生产污水和施工人员生活污水。施工废水进入工地临时设置的沉淀池，经沉淀后回用。生活污水经污水管网进城市污水处理厂处理，对水环境的影响较小。项目施工过程中，应在施工场界处做好围挡，并对土石方堆放场地进行排水沟设置，避免因地表径流和雨水冲刷而引起场地内物料和水土流入，对水体环境造成污染影响。 （3）噪声 施工期噪声污染源主要是施工机械和运输车辆，其特点是间歇或阵发性的，并具备流动性、噪声较高（5m处噪声值在80~91dBA）的特征，这些设备的运转将影响施工场地周围区域声环境的质量。 应合理安排施工计划以及施工时间，对施工场地及运输路线进行合理布局，对施工设备进行减震、隔声措施，并加强管理，采取上述措施后可使施工各阶段的场界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求，对周围环境影响较小。 （4）固体废物 施工建筑垃圾运往建筑垃圾填埋场填埋，生活垃圾由建设单位集中收集后，委托当地环卫部门统一清运。 6、营运期的环境影响结论 （1）环境空气影响分析： 厨房油烟及燃料废气：住宅区废气经油烟机脱油烟（去除效率90%）处理后经竖向专用烟道于各住宅楼顶集中排放，排放量较小，对周围环境影响较小。 拟建项目地下停车位汽车尾气中各项污染物产生量较小，经地下室排风口排放，拟建项目必须通过优化设计，避免地下车库排风口设在涡流区内，并合理设置排风口的高度，同时采取强制通风措施，对于设置于地面的排放口，其高度应高于地面2.5m，排风口不朝向邻近的敏感建筑；对于设置于侧墙的排风口，其高度应高于地面2.5m，且不朝向邻近的敏感建筑。 垃圾收集点的恶臭气体是多组分、低浓度化学物质形成的混合物，其主要成分为氨、硫化氢和甲硫醇、三甲胺等脂肪族类物质。垃圾收集点产生的恶臭与保洁、及时清运密切相关。建议拟建项目垃圾实行袋装化收集，做好及时清运工作，保持垃圾收集点清洁卫生，防止蚊蝇滋生影响小区居民生活。垃圾中转站做到日产日清，做好隔离和卫生防护措施，周围密植绿化带，同时加强内部除臭处理，使用微生物除臭剂等，以消除恶臭对周围居民的影响。 综上，采取以上措施后，拟建项目CO、NOx和THC排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值的要求；恶臭排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554－93）表1二级新扩改建标准要求，对周围空气环境质量影响较小。 （2）水环境影响分析 1）地表水 本项目运营期产生的废水主要是生活污水、公建和商业废水，其污水水质简单，污染物浓度较低，经污水收集管网进入济宁高新区污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后外排。 2）地下水 根据当地水文地质条件分析，拟建项目地面硬化会影响地下水的补给量和涵养量，但由于拟建项目建成后增加了绿化面积，从总体上来说增加了地下水涵养量；生活废水经污水管道进入市政污水管网，其小区内管道和构筑物均采取了防渗措施，通过实施防渗措施，项目建成后，其废水下渗影响地下水的几率较小，项目运营过程对其附近区域地下水不会造成较大影响。 （3）噪声环境影响分析 本项目运营期噪音主要来自泵机、空调、汽车交通噪声等。应重点对重点产噪设备采取相应措施： 1）尽可能选用功能好、噪音低的设备； 2）合理安排设备（水泵等）安放位置，一般安放于建筑屋室内，采取隔声、消音措施； 3）在泵机外场界设置声屏障，确保场界达标。 4）项目内道路交通均设置限速、禁鸣标志，道路两旁均种植树木、绿化带，临街两侧建筑均应安装双层中空隔音玻璃，外墙建筑材料使用隔音效果好的装修材料。 5）设备安装时加设减振装置（减振垫）。 通过采取上述措施，项目营运期产生的噪声经隔声、减振、距离衰减和项目区绿化，预测能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB22337－2008）2类标准，不会对项目周围环境造成较大噪声污染。 （4）固体废物环境影响分析 本项目产生的固体废物主要是生活垃圾。居民生活垃圾各户采用分类袋装，垃圾经分类收集后，由物业管理处清洁人员清运至其垃圾中转站，日产日清。垃圾箱沿车行道和步行道布置，在区内各道路设封密式垃圾收集箱，垃圾箱具备分类收集功能，特别在夏季，增加清运次数，垃圾当日清运不过夜。 经上述措施处理后，固废可得到妥善处置，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599--2001）及2013修改单标准的要求，不会对周边环境造成大的影响。 （5）景观及生态 拟建项目设计清新典雅，端庄大方，建成后对现有景观起到一定的改善作用。项目将按照高新区规划部门的要求进行工程设计、建设和绿化，绿地率为35.1%，采取相应的生态保护和恢复措施后，对现有生态环境影响较小。 （6）日照分析达标 日照分析应保证受遮挡建筑的主要朝向的窗户的日照有效时间。目前，我国对建筑物日照作出有关要求的标准及依据主要为《城市居住区规划设计方案GB50180-93》（2002年版）、《住宅设计规范》（GB50096-2011）、《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）。按《城市居住区规划设计方案》（GB50180-93）（2002年版）规定，住宅建筑设计大寒日日照有效时间应不低于2小时，旧村改造可酌情降低，但不应低于大寒日日照1小时的标准。拟建项目在设计时充分考虑了日照影响，在施工过程中应严格按照要求建设，避免出现光遮挡影响。 （7）外环境对拟建项目的影响 该项目位于济宁市高新区，项目西邻杨桥街、南邻纬四路、北邻纬三路，周边多为居民区、学校和道路，没有企业，不在企业卫生防护距离内。 另外，拟建项目周围道路交通噪声会对该项目产生一定的影响，项目在建设过程中应采取必要的措施以减轻交通噪声对该项目的影响，应在小区与道路间种植绿化带，建筑材料采用有隔声效果的环保材料，窗户应用中空玻璃隔声窗等，以减轻道路交通噪声对该项目的影响。 7、总量控制 拟建项目外排污染物中属于总量控制的污染物为COD和氨氮，项目废水经污水收集管网进入济宁高新区污水处理厂处理，处理后最终排入地表水环境中的COD和氨氮量分别为2.31t/a、0.23t/a。根据目前总量分配原则，总量只分配给污水处理厂，不分配给各个居住小区，拟建项目COD、氨氮总量排放控制指标从济宁高新区污水处理厂总量控制指标中调剂。 综合结论 综上所述，项目在采取有效的污染防治措施后，在施工期和营运期将不会对大气环境、声环境及水环境产生较大影响。项目选址合理，在政策上也是可行的。采取必要的环保措施后，拟建项目投入使用对周围的环境影响及外部环境因素对拟建项目的影响均较小，在加强施工期间的环境保护管理工作的条件下，从环境保护的角度上来看，该建设项目是可行的。 二、措施和建议 1、必须采取的措施 （1）本项目必须按照本报告表提出的各项污染防治措施予以落实。 （2）严格按照消防规范设置消防栓，配备灭火器材，确保安全生产。 （3）项目环保措施情况见下表9-1。 表9-1 建设项目环保措施一览表 污染物名称 治理措施 预期治理效果 施工期粉尘 严格施工管理及时清理、清扫、洒水；严格按照运输、装卸防止扬尘产生的操作规范做；原材料露天堆放场予以覆盖；主体及配套管线工程竣工后立即恢复地貌，并进行地面硬化、绿化。 可以很大程度上减小施工对周围环境造成的不利影响 施工期废水 施工废水进入工地临时设置的沉淀池，经沉淀后回用；生活污水经污水管网进入城市污水处理厂处理。 对周围环境影响不大 施工噪声 选用低噪声的施工机具和先进的工艺，合理安排施工时间，保护目标一侧设置声屏障，施工场地的施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。 减小施工期噪声的影响，对保护目标影响较小 施工期固体废物 按建筑垃圾有关管理要求及时清运出场处理处置或施工现场进行综合利用。 对周围环境影响不大 运营期汽车尾气、燃气废气和恶臭气体 厨房油烟及燃料废气经油烟机脱油烟处理后经竖向专用烟道于各住宅楼顶集中排放。 垃圾收集系统采取防臭、卫生措施，特别在夏季，增加清运次数，垃圾当日清运不过夜。 对小区内部及周边环境影响较小 运营期生活污水 生活污水经污水收集管网进入济宁高新区污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后外排。 对周边环境影响较小 运营期噪声 通过采取对高噪声设备进行基础减震，加隔声材料，进行单间布置等措施，可有效的降低噪声值。临街两侧建筑均应安装双层中空隔音玻璃，外墙建筑材料使用隔音效果好的装修材料。对于交通噪声，小区内在住宅与道路之间设置绿化隔离带，加沿街绿化。 影响较小 运营期固废 生活垃圾：由环卫部门集中收集送至垃圾填埋场妥善处理； 公建和商业垃圾：由环卫部门集中收集送至垃圾填埋场妥善处理。 对周围环境影响很小 2、建议： 1、施工期间注意洒水，并采取有效措施，防止扬尘和物料运输过程中洒落，加强管理，按照有关规定施工，防止对周围环境造成影响。 2、配备相应管理人员和检验人员，按照国家标准和要求，对消防设施、安全通道定期进行检查，确保各设施能正常使用。 3、加强内部环境管理，充分利用自然条件，多种花草树木，以起到绿化、防尘、降噪功能。 4、拟建项目建设过程中所采用的建筑材料必须符合国家绿色建筑材料的相关标准，应尽量使用已经取得国家认证的绿色建筑材料和产品。

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

损耗8781.9

35127.6

43909.5

居民生活用水

3971.2

3176.96

损耗794.24

46201.24

公建用水

3721.2

新鲜水246466.41

损耗1972.92

64545.08

7896.68

9869.6

商业用水

经市政污水管网进入济宁高新区污水处理厂进行处理

全部损耗

绿化用水

全部损耗

未预见用水与管网漏失

3073.58

进入济宁高新区污水处理厂处理

回用

污水管网

沉淀池

工程验收

装饰工程

设备安装

主体工程

基础工程

建筑弃土

工程营运

图5-2  施工期产污工艺流程图