第一学期期末考试

《分析化学》试题（B）

| 题 号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分 值 | 10 | 30 | 34 | 26 | 100 |
| 得 分 |  |  |  |  |  |
| 得分 | 评卷人 |

一.判断题:(正确得划 “√”,错误的划 “×”共10分)

1.膜电位的产生实质是离子的扩散和迁移的结果.

0.1mol·L-1的HCl溶液不能滴定0.1mol·L-1的NaAc溶液,是因为K ( HAc )= 1.8×10-5, 而cKb 〈10-8。                                        （    ）

3. 佛尔哈德法测定Cl-1, 未加有机溶剂保护,则测定结果偏高。        (       )

4. EDTA分子中有6个配位原子,故一个EDTA分子可以满足6个金属离子配位的需要。                                                          (     )

5.用台砰称取NaCl 1.5克,又用分析天平称取NaCl 0.1550克放于同一烧杯中应记为1.6克。                                                 (      )

6. 我们实验所用的721型分光光度计适合对在可见光区有吸收的物质进行测定.。(    )

7. 配位滴定中金属离子与EDTA形成的配合物越稳定则滴定允许的PH值越高。(    )

8.分析测定中,若测定数据的精密度好,则测定结果的准确度不一定高.。       (       ).

9. 在滴定分析中,由于所使用的滴定管漏液,由此产生的是偶然误差。  (      ).

10. 用移液管吸取溶液后, 调节液面高度到标线时, 移液管口应浸在液面下。 (     )

| 得分 | 评卷人 |
| --- | --- |

二.填空题:(每空1分,共34分)

1. 下列4次测定的结果为：27.37%、27.47%、27.43%、27.40%,

相对平均偏差（dr）=        。标准偏差（S）=        。

2.  在氧化还原滴定中，用KMnO4测定过氧化氢含量时，应该注意的滴定条件是_______________  和             。

- 用邻二氮菲分光光度法测定铁的实验中, 所用的721型分光光度计其单色器的的作用是___________,比色皿的作用是______________,光电管的作用是____________。

- 请写出NH4Ac水溶液的质子平衡条件______________________________________。

- 碘量法主要的误差来源是___________________和______________,为减小上述原因所造成的误差,滴定时的速度可___________,溶液不需__________。

- 配位滴定分析中,当样品中两种金属离子M和N共存时,判断能否准确滴定M离子而N离子不干扰滴定的条件是__________________________和 ________________________________。如果待测离子满足上述条件,就可以准确滴定M而N不干扰测定.

7.配位滴定中，由于_______的存在,使EDTA参加主反应能力降低的现象，称为_____________。

8.用分光光度法测定有色配合物的浓度时,要使读数的相对误差最小,相应的吸光度是________,若使其读数相对误差符合分光光度法的测量误差,则透光率的读数范围是_____________。

9.定量分析中,为了提高测定的精密度，应采取的方法是___________________, 多次平行测定所得一系列数据中,若有可疑值时,可通过___________和_____________决定是否舍弃。

10. 用碘量法测定铜的含量时,为了减少CuI对I2的吸附,常加入_______试剂,使CuI沉淀转化为不易吸附I2的________沉淀.

- 态分布规律反映出______________误差的分布特点.

- 用Ce+4标准溶液滴定Fe2+时,常加入H2SO4-H3PO4的混合酸,目的是_________________________.

- 用于测定某物质的最大吸收波长的曲线是 _____________。它描述的是___________的关系；用于对未知物组分进行测定的常用的定量分析所作的曲线是______________。它描述的是____________关系。

14．分析实验中，常用的铬酸洗液如果从________颜色变为___________颜色时，表明该洗液已失效。

15．在用自动电位滴定法测定水样中氯离子含量时, AgNO3与NaCl这一反应体系的终点电位是通过作_____________________确定的.在该测定中组成工作电池的指示电极是______________,参比电极是(根据实验所用)_________________。

三. 选择正确答案（每空1分、共30分）

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 答案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 题号 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 答案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1．下列仪器不用所装溶液润洗三次的是          。

A．滴定管      B。容量瓶       C。移液管     D。试剂瓶

2．比较滴定时，用NaOH标准溶液滴定HCl，若NaOH滴定速度过快，且一到终点立即读数，将使HCl溶液的浓度         。

A．无影响       B。偏低         C。偏高      D。可能偏高或偏低

3．当电子天平的零点偏离较大时，应调节的部件是________。

A．天平水平     B. 回零按键     C. 增量按键   D. 去皮按键

4．用甲醛法测定工业(NH4 )2SO4 (其摩尔质量为132g/mol )中的NH3(摩尔质量为17.0g/mol )的含量.将试样溶解后用250ml容量瓶定容,移取25ml用0.2 mol·L-1的NaOH标准溶液滴定,则试样称取量应为__________.

A. 0.13 ~ 0.26克    B.0.3 ~ 0.6克    C. 0.5 ~ 1.0克   D. 1.3 ~2.6克

D. 2.6 ~5.2克

5． 使用碱式滴定管进行滴定的正确操作方法是__________.

A. 左手捏于稍低于玻璃珠的地方    B. 右手捏于稍低于玻璃珠的地方

C. 左手捏于稍高于玻璃珠的地方   D. 右手捏于稍高于玻璃珠的地方

6．在测定自来水总硬度时, 如果用EDTA测定Ca2+时, 为了消除Mg2+干扰,实验中常采用的最简便的方法是________.

A. 配位掩蔽法   B. 沉淀掩蔽法    C. 氧化还原掩蔽法   D. 离子交换法

7．按质子理论, Na3PO4是________.

A. 中性物质   B. 酸性物质   C. 碱性物质       D. 两性物质

8．某试样为NaHCO3和Na2CO3的混合物,用HCl标准溶液滴定.先以酚酞为指示剂,耗去HCl溶液V1ml ,继续以甲基橙为指示剂,又耗去HCl溶液V2ml ,则V1与V2的关系为_________.

A. V1 = V2    B.  V1 = 2V2   C. 2V1 = V2   D. V1 >V2    E. V1 < V2

- 0.1mol·L-1的HCl溶液约含有0.1mol·L-1NH4Cl(kb,NH3=1.8×10-5)今欲测定其中的HCl的含量,用0.1 mol·L-1的NaOH标准溶液滴定,应选用的指示剂为_______.

A. 甲基橙( pK=3.4)   B. 甲基红(pK=5.0 )  C. 百里酚兰(pK=8.9 )

D.酚酞(pK=9.1)

- 有关EDTA的酸效应,下列叙述正确的是_________.

A．酸效应系数越小,配合物的稳定性越小

B．PH值越小,酸效应系数越大.

C．酸效应系数越大,配位滴定曲线的PM突跃范围越大.

D．酸效应曲线表示的是各金属离子能够准确滴定的最高PH值.

11．用硼砂(Na2B4O7·10H2O式量381.4) 标定0.1mol·L-1的HCl溶液,宜称取此基准物的重量为__________.

A. 0.1~0.2克   B. 0.8 ~  1.0克     C. 0.6 ~ 0.8克    D. 0.4 ~ 0.6克

12．在1moI•L-1HCl介质中，用FeCl3(φFe3+/Fe2+=0.77V)滴定SnCl2(φsn4+/sn2+)=0.14V),理论终点时的电位是       。

A. 0.46V          B. 0.35V        C.  0.54V      D.  0.56V

13. 间接碘量法加入淀粉指示剂的时间是           。

- 滴定开始前           B. 滴定至接近终点时

C. 滴定至中途           D. 滴定碘的颜色褪去

14. 已知在1moI•L-1H2SO4介质中, φ’(Fe3+/Fe2+)=0.68V , φ’(Ce3+/Ce2+)=1.44V,以Ce4+滴定Fe2+至99.9%,100%, 100.1%时电极电位分别为_________.

A. 1.06V, 1.26V , 0.86V   B. 1.26V, 0.86V, 1.06V , C. 1.26V 、1.06V, 0.86V     D. 0.86V, 1.06V, 1.26V

15. 在一定温度条件下,在工作电池中参比电极的电极电位和指示电极的电极电位的特点是_________.

- 参比电极的电极电位基本不变,而指示电极的电极电位随待测离子的活度变化而改变.

- 指示电极的电极电位基本不变,而参比电极的电极电位随待测离子的活度变化而改变.

- 两者的电极电位都基本不变.

16. 配合物的摩尔吸光系数的因素是__________.

A. 比色皿的厚度    B. 入射光的波长,  C. 有色物的浓度  D．配合物的lgKf

17. 分光光度法中用邻菲罗啉测定铁时, 选择的参比溶液是____________.

A. 蒸馏水     B. 试剂空白    C.  样品空白    D. 铁标准液

18. 在符合郎伯—比尔定律的范围内, 有色物质的浓度(C), 最大吸收波长(λ)和吸光度(A) 的关系为___________.

A. C增加、λ增加、A增加      B. C减小、λ不变、A减小

C. C减小、λ增加、A增加      D. C增加、λ不变、A减小、

19. 莫尔法适用于测CI-和Br-而不适用于测I-是因为            。

A.  AgI强烈吸附I-          B. 没有合适的指示剂

C.  I-不稳定易被氧化         D.  KspAgI＜KspAgCl

20. 选择酸碱指示剂时，下列那种因素不需考虑             。

- 化学计量点的pH       B. 指示剂变色范围

C. 指示剂的物质的量              D. 滴定方向

21. 下列各数中，有效数字位数为四位的是          。

A. ［H+］=0.0003mol•L-1        B. pH=10.42

C.  W（MgO）=19.96%         D. 4000

22. 用佛尔哈德法测定的条件是         。

A. 碱性      B.不要求          C. 中性        D. 酸性

23.  用0.01moI.L-1HCl溶液滴定0.01moI.L-1 NaOH溶液时的pH 突跃范围应是8.7—5.3,若用0.1moI.L-1HCI溶液滴定0.1moI.L-1 NaOH溶液时，则其pH 溶跃范围应为          。

A. 8.7—4.3     B.  9.7—4.3     C.  7.7—5.3     D.  10.7—4.3

24. 我们在实验中标定HCl使用的基准物是_______,使用的指示剂是        。

- 硼砂、甲基红         B. 硼砂、酚酞

C.  Na2CO3、铬黑T         D. 邻苯二甲酸氢钾、甲基红

25. KMnO4法必须在酸性溶液中进行，调节酸度时应用         。

A. HCl         B. HNO3         C. HAc        D. H2SO4

26. 用EDTA配位滴定法测定自来水总硬度时，不需用蒸馏水润洗的玻璃仪器是

。

A.  容量瓶        B. 移液管       C. 锥形瓶       D. 滴定管

27. 为下列滴定选择合适的指示剂:

①用HCl滴定Na2CO3到第二化学计量点              （      ）

② 在pH＝１0时，用ＥＤＴＡ滴定Ca2+，Mg2+总量    (      )

③  用NaOH滴定HCOOH                             (      )

- 用莫尔测定Cl-1                                （     ）

A. 酚酞   B. 铬酸钾    C. 甲基橙   D.钙指示剂    E. 铬黑T

| 得分 | 评卷人 |
| --- | --- |

四. 计算题(共26分)

1． 某一溶液,每升含47.0mg铁。吸取此溶液5.0ml于100ml容量瓶中,以邻二氮菲光度法测定铁,用1.0cm吸收池于508nm测得吸光度为0.467。计算吸光系数a, 摩尔吸光系数ε。 M（Fe）=55.85 (6分)

2．测定肥料中N含量，称取试样0.247lg，加碱液蒸馏，产生的NH3，用过量的50.00ml，0.1015mol•L-1HCl吸收，然后用0.1002mol•L-1 NaOH返滴定过量的HCl用去11.69ml，求样品中NH3的质量分数。（MNH=17.0）         (6分)

3。称取分析纯氯化钾1.9221g，加水溶解后，在250ml容量瓶中定容。移出20.00ml,用AgNO3溶液滴定，用去18.30mL，求AgNO3 溶液的浓度。（MkCl=74.55）(6分)

4．用碘量法测铜时, ①配制0.1mol•L-1的Na2S2O3溶液２Ｌ，需要Na2S2O3•５H2O多少克？②　称取纯Ｋ2Ｃr2O7 490.3 mg, 用水溶解并稀释至１００．０Ml,

移取此溶液２５．００mL ，加入Ｈ２ＳＯ４和ＫＩ（过量）后，用Na2S2O3溶液２４．９５mL滴定至终点,计算c(Na2S2O3)。③称取铜合金试样200.0mg ,用上述，Na2S2O3溶液25.13mL滴定至终点,计算其中铜的质量分数。(8分)

M（Na2S2O3•５H2O）= 248.12          M（Ｋ2Ｃr2O7）=294.18

内蒙古农业大学2005-2006学年度第一学期期末试卷

《分析化学》试卷B标准答案

一.判断题（10分，每题1分）

1.√2.√3.ⅹ4.ⅹ5.√6.√7.ⅹ8.√9.ⅹ10.ⅹ

二.选择题（30分，每题1分）

1.B2.C3.B4.E5.C6.B7.C8.E9.B10.B11.D12.B13.B14.D15.A16.B17.B18.B19.A20.C21.C22.D23.B24.A25.D26.B27.①A②E③A④B

三.填空题（34分，每空1分）

1.=0.1%(0.11%)  S=0.04（%）或0.04%

2.酸度， 滴定速度

3.把复合光变为单色光，盛放待测溶液，光电转换器（检测器）

4.[NH3]+[OH-]=[HAC]+[H+]

5.I2的挥发，I-的被氧化，快些，剧烈摇动

6.㏒CKf(MY)≥6,㏒C(M)Kf(MY)-㏒C(N)Kf(NY)≥5  ，（≥105）

7.H+，酸效应

8.0.434，15%─65%（15%─70%）

9.增加平行测定的次数，4,Q检验

10.KSCN,CuSCN

11.随机误差（偶然误差）

12.增大滴定突跃范围（提高测定准确度）

13.吸收曲线，A─；标准工作曲线，A─C

14.棕红，绿

15.E─V曲线,Ag电极，双液接饱和甘汞电极

四.计算题（共26分）

1.解：C（Fe2+）==8.42×10-4mol·l-1              （1分）

ε==  =1.1×104mol-1·cm-1·L (2分)

C(Fe2+)=47.0×10-3g.L-1            (1分)

a==  =2.0×102g-1·cm-1·L (1分)

2.解:ω(NH3)=  ×100％  (4分)

=×100%

=×100%

=26.87%  （2分）

3.解：C(AgNO3)=

C(AgNO3)×18.30=×20.00     (4分)

C(AgNO3)=×25.00=0.1409mol•L-1   (2分)

4.解：①m(Na2S2O3·5H2O)=C·V·M=0.1×2×248.12=50g(49.6g)    (2分)

②×C(Na2S2O3)×24.95=××25.00

×C(Na2S2O3)×24.95=××25.00  （2分）

C(Na2S2O3)=0.1002mol·L-1                                                                      （2分）

③W(Cu)=×100%

=×100%=80.01%  （2分）