建设项目基本情况

| 项目名称 | 濮阳市德源新能源有限公司生物质热电联产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 濮阳市德源新能源有限公司 |
| 法人代表 | 刘汉旺 | 联系人 | 李栋 |
| 通讯地址 | 台前县产业集聚区西环路与南环路交叉口东南角 |
| 联系电话 | 15552101324 | 传真 |  | 邮政编码 | 457000 |
| 建设地点 | 台前县产业集聚区西环路与南环路交叉口东南角 |
| 立项审批部门 | 濮阳市发展和改革委员会 | 批准文号 | 濮发改能源[2018]58 |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ | 行业类别及代码 | D441电力生产 |
| 占地面积(平方米) | 150亩 | 绿化面积(平方米) | / |
| 总投资(万元) | 23000 | 其中：环保 投资(万元) | 1820 | 环保投资占总投资比例 | 7.91% |
| 评价经费(万元) |  | 预期投产日期 |  |
| 工程内容及规模： 1、项目概况 随着我国经济迅速发展，对能源需求量日益增加。目前为止，我国一次能源非常紧缺，利用生物能－秸秆发电是我国能源利用的迫切需要，也是解决能源出路的有效途径之一。 我国是一个农业大国，生物质资源十分丰富，各种农作物每年产生秸秆6亿多吨，其中可以作为能源使用的约4亿吨，如加以有效利用，开发潜力将十分巨大。但是目前，我国广大农村地区，这些宝贵的生物质资源并没有被很好地利用，每年都有大量的秸秆被废弃或就地焚烧，不仅浪费了宝贵的能源资源，还污染了环境。 利用生物质能源－秸秆作为燃料发电、供热，可以大量减少SO2排放，秸秆中硫的含量低，相当于燃煤含量的1/10左右。利用秸秆发电，可减少燃煤电厂带来的SO2对大气污染；减少粉煤灰、粉尘的排放。在解决能源短缺和改善环境的同时还能够提高当地农民的收入。 为了发展循环经济，促进我国可再生能源的开发和利用，减少能源的浪费，改善环境污染，濮阳市德源新能源有限公司拟在台前县产业集聚区西环路与南环路交叉口东南角建设生物质热电联产项目。本项目占地面积150亩，总投资23000万元，劳动定员120人，项目建成后年可发电2.1×108kwh，年供热量达到13.6344×106GJ。 2、产业政策和规划符合性分析 （1）产业政策符合性分析 经查阅《产业结构调整指导目录》(2011年本，2013年修正)，项目属于“第一类鼓励类：五、新能源；6、生物质直燃、气化发电技术开发与设备制造”，项目的建设符合国家产业政策。 （2）规划符合性分析 项目位于台前县产业集聚区西环路与南环路交叉口东南角。依据台前县国土资源局出具的项目用地预审意见，项目建设符合台前县土地利用总体规划；由台前县住房和城乡规划建设局出具的项目规划选址意见，项目建设符合台前县城市总体规划；依据台前县产业集聚区发展规划（2016-2030），项目位于化工产业区，用地性质为三类工业用地。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院253 号令《建设项目环境保护管理条例》等相关法律规定及建设项目环境管理的相关要求，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部第44号）规定，本建设项目属“三十一 电力、热力生产和供应业”中的“90 生物质发电”中的“利用农林生物质发电”，应编制环境影响报告表。受濮阳市德源新能源有限公司的委托，广州环发环保工程有限公司承担了该建设项目的环境影响评价工作。评价对象为濮阳市德源新能源有限公司生物质热电联产项目。项目的评价范围：项目法定厂界内主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程，不包括厂界外供热管网及凝结水管网中水处理及供应工程、燃料收集及运输工程，但仅对可靠性及环境影响简要分析，不对厂区内输变电工程电磁辐射环境影响分析。 我公司自接到委托后，坚持求真、务实、客观的原则，对该项目的环境影响评价工作进行了认真、细致的现场勘查，经过调查及资料收集，编制完成了该项目的环境影响报告表。 项目原备案名称为濮阳市德源新能源有限公司生物质能发电项目，后经发改委核准项目名称为濮阳市德源新能源有限公司生物质热电联产项目。 |
| 3、建设项目地址 项目位于台前县产业集聚区西环路与南环路交叉口东南角，项目西侧及南侧均为空地，项目周边环境示意图见图1。 4、工程建设内容及规模 项目位于台前县产业集聚区西环路与南环路交叉口东南角，项目用地为三类工业用地，符合台前县产业集聚区规划。本项目总投资23000万元，建成后可发电2.1×108kw·h，年供热量达到13.6344×106GJ。 项目基本情况见表1，平面布置图见附图2。 表1 项目基本情况一览表 项目名称 濮阳市德源新能源有限公司生物质热电联产项目 建设性质 新建 建设单位 濮阳市德源新能源有限公司 总投资 23000万元 劳动定员 总定员120人，其中生产人员100人，管理人员及党群工作人员20人。 建设规模 1台30MW抽汽式汽轮发电机组+1台130t/h高温高压生物质水冷振动炉排锅炉 建设地点 台前县产业集聚区西环路与南环路交叉口东南角 工程 序号 主要组成 建设内容 主体 工程 1 锅炉间 主要设备为1×130t/h高温高压生物质水冷振动炉排锅炉，锅炉半露天布置，锅炉房44m×32m×30m，运转层以下为钢筋砼框排架结构，以上部分露天布置。送风机露天布置在除尘器和除氧器之间。布袋除尘器、引风机露天布置在炉后。 2 汽机间 汽机房44m×24m×24m，主要设备为1×30MW汽轮机组和1×30MW发电机组，汽机房采用岛式布置，汽轮发电机组为纵向布置等。 3 除氧料仓间 44m×12m×32m，布置除氧器 4 双曲线冷却塔 R=4m，h=60m，S=1200m2 辅助 工程 1 燃料贮存设施 储料场 储料场占地面积约15456m2，规格112m×118m，能储备锅炉满负荷运行5d燃料。 料棚 144m×110m×12m，存储的秸秆可供锅炉使用约2d。 2 化学水处理站 48m×20m×9m，化水间采用“二级RO＋EDI”处理工艺， 3 换热站 36m×12m×9m 4 带式输送栈桥 4m×130m×3m 5 循环水泵房 18m×12m×9m 6 消防水池 30m×12m×2m 7 维修间及材料库 48m×20m×9m，维修及备品备件存放， 8 石灰石粉仓 R=3.6m，h=3m（下部锥体高度3m），配套建设袋式除尘器 9 灰渣库 R=6m，h=16m V(158.4t)，配套建设袋式除尘器 10 脱硫综合楼 15m×7.5m×12m，布置控制设备 11 事故浓缩池 8m×8m×2.5m 12 储氨罐区 5m×5m×1m设1座V 20m3氨水储罐 公用工程 1 供水系统 循环冷却系统补水水源为台前县产业集聚区污水处理厂中水，锅炉补水、职工生活用水及其他工业用水自来水管网提供。 2 供电、供汽系统 供电由企业自供，无需供汽（供暖采用空调） 3 生产生活辅助设施 综合楼（4F），含办公、住宿及职工餐厅 环保 工程 1 生产废水和生活污水 经市政污水管网排入台前县产业集聚区污水处理厂，处理达标后排入金堤河。 2 除尘系统 旋风除尘+布袋除尘器+湿电除尘，除尘效率99.97% 3 脱硫系统 采用石灰石-石膏脱硫，设计脱硫效率95% 4 脱硝系统 采用SNCR-BSNCR联合脱硝，选用氨水生物钙为脱硝剂，设计脱硝效率75%。 5 烟气监测系统 烟气在线监测系统 6 其它 烟囱及烟道（高70m，出口内径3m）、除灰渣系统、厂区防渗系统、噪声治理等 5、工程主要构筑物 表2 主要构筑物组成一览表 名称 规格型号（长×宽×高） 数量 单位 备注 综合办公楼 45m×20m×12m 1 座 4F，含办公、宿舍及职工餐厅 锅炉房 44m×32m×30m 1 座 / 汽机间 44m×24m×24m 1 座 除氧料仓间 44m×12m×32m 1 座 双曲线冷却塔 R=4m，h=60m，S=1200m2 1 座 料棚 144m×110m×12m 1 座 / 料场 112m×118m 1 座 露天 维修间及材料库 48m×20m×9m 1 座 维修及备品备件存放， 脱硫综合楼 15m×7.5m×12m，布置控制设备 1 座 灰库 R=6m，h=16m 1 座 / 化学水处理站 48m×20m×9m， 1 座 钢筋混凝土 循环水泵房 18m×12m×9m （地下4，地上5） 1 座 砖混 换热站 36m×12m×9m 1 座 砖混 石灰石粉仓 R=3.6m，h=3m（下部锥体高度3m） 1 座 配套建设袋式除尘器 升压站 30m×10m×5m 1 座 / 事故浓缩池 8m×8m×2m 1 座 脱硫系统出现故障，将脱硫液转移至事故浓缩池，故障及消除后再转移至脱硫系统 集水井 12m×5m×4.0m （地下2.5米，地上1.5米） 1 座 / 烟囱 高70m，出口直径3m 1 座 钢筋混凝土 储氨罐区 5m×5m 1 处 设1座V 50m3氨水储罐 设围堰、四周及地面防渗 6、工程主要设备 本项目设备详情见表3。 表3 项目主要设备一览表 项目 单位 工程内容 汽轮机 型号 - C30-8.83，高温高压、抽汽式汽轮机 出力 MW 1×30 技术指标 额定进汽温度：535；额定抽汽温度：275；额定进汽压力：8.83Mpa，额定转速：3000rpm 发电机 种类 - QFW-30-2型 出力 MW 1×30 技术指标 电压：10.5kv，功率因数：0.8，转速3000 rpm 锅炉 种类 - 高温高压、单锅筒、固定水冷振动炉排型秸秆燃烧锅炉 蒸发量 t/h 1×130 技术指标 额定蒸汽压力：9.8Mpa，额定蒸汽温度：540℃，给水温度：210℃ 烟气治理设备 除尘装置 方式 - 旋风除尘+布袋除尘器+湿电除尘 效率 % 99.97 烟囱 高度 m 70 出口内径 m 3 数量 根 1 SO2治理措施 方式 - 石灰石-石膏脱硫 效率 % 95 NOX治理措施 方式 - SNCR-BSNCR联合脱硝 效率 75% 灰库 方式 - 脉冲袋式除尘器99.9% 冷却水方式 - - 1200m2自然通风冷却塔 排水处理方式 种类 - 工业废水和生活污水 排放方式 m3/h 由市政管网排入台前县产业集聚区污水处理厂 灰渣处理方式 种类 - 灰渣分除 数量 t/a 作为肥料，由附近农民拉走 7、工程原辅材料消耗 本项目原辅材料消耗情况见表4。 表4 工程原辅材料消耗一览表 名称 单位 年用量 秸秆 t/a 239500 水 自来水 t/a 549500 中水 夏季 t/a 756000 冬季 t/a 553000 石灰石 t/a 706 氨水 t/a 603.3 柴油 t/a 0.04 （1）燃料 ①燃料及来源 本项目燃料为小麦秸秆、玉米秸秆、树枝。项目厂址30km范围内农作物秸及树枝，覆盖台前县全部乡镇及与其接壤的范县、山东省的鄄城县、郓城县、东平县、梁山县、阳谷县、莘县县内的乡镇、街道的全部或者部分区域。其中，树枝主要来自于台前县域内。 ②燃料成分 燃料成分见表5。 表5 秸秆检测结果一览表 项目 单位 玉米秸 小麦秸秆 树枝 碳 % 31.41 32.78 29.83 氢 % 3.76 4.04 4.16 氧 % 26.85 28.53 33.34 氮 % 0.81 0.31 0.39 硫份 % 0.16 0.11 0.07 灰分 % 7.01 4.23 2.21 水分 % 30 30 30 低位发热量 kcal/kg 2681 2548 2807 kJ/kg 11214 10668 11753 ③燃料消耗 玉米秸、小麦秸秆、树枝树皮三种燃料为分时段单独燃烧，全年时间分配比例约为37:25:38，燃料消耗见表6。 表6 燃料消耗量一览表 项目 小时消耗量（t/h） 年耗量（104t/a） 玉米秸秆 34.16 8.85 小麦秸秆 35.91 6.29 树枝树皮 32.59 8.67 ④资源可供应量 根据《濮阳市德源新能源有限公司台前县生物质能热电联产项目燃料资源评价报告》（2017年11月，定稿）中相关资料整理可得，项目30km范围内秸秆资源可供应量及其（不包括周边区域）树枝资源林可供应量，详情见表7、表8，资源消耗量与可获得量对比分析见表8。 表7 30km范围内秸秆资源可供应量 范围 燃料种类 资源总量（万t/a） 资源减量系数 资源可获得量（万t/a） 资源保证系数 资源可供应量（万t/a） 县域内 小麦 17.63 87% 15.34 50% 7.67 玉米秸秆 25.61 84% 21.5 50% 10.75 周边区域 小麦 32.16 87% 27.97 30% 8.39 玉米秸秆 42.81 84% 35.69 30% 10.78 合计 - 118.21 - 100.5 - 37.59 表8 30km范围内（不包括周边区域）树枝资源林可供应量 林木剩余来源 资源 总量hm2 剩余物折算系数% 折重 可获得林木生物质资源（t/a） 可利用系数% 林木生物 质资源量（t/a） 灌木林平茬 22.92 33 10t/hm2 75.86 56 42.48 经济林抚育修剪 7929.76 100 7.2t/hm2 57079 20 11415 苗木修枝、定杆 311.82（106株） 100 0.125kg/株 38977 67 26114 中幼林抚育 间伐 329.71 10 7.2t/hm2 237.39 22 52.22 其他抚育修 枝 1185(106 株) 100 0.125kg/株 148125 33 48881 城镇绿化修 剪 - - - 34000 50 17000 合计 - - - 278494.25 103504.7 表9 资源消耗量与可供应量对比分析 项目 年耗量（104t/a） 可供应量（104t/a） 对比分析 满足情况 玉米秸秆 5.98 21.53 5.98＜21.53 满足 小麦秸秆 9.3 16.06 9.3＜16.06 满足 树枝树皮 8.67 10.35 8.67＜10.35 满足 总量 23.95 47.94 23.95＜47.94 满足 由表9可知，不论单项资源量还是资源总量，30km范围内燃料资源完全可以满足生物质电厂年满负荷运行所需燃料。 ⑤秸秆的收集、储运 本项目秸秆、树枝消耗量较大，需充足、持续、稳定的燃料供应以确保电厂的正常生产运行。根据《濮阳市德源新能源有限公司台前县生物质能热电联产项目燃料资源评价报告》（2017年11月，定稿。收集方式：分散收集、集中打捆存储、物流运输。以农户和民间秸秆收购专业户为收集者，进行秸秆及树枝的收集、晾晒、储存、保管。以乡镇为中心，设立有仓储设施的秸秸秆收储站，负责对秸秆收集专业户交售的秸秆及树枝进行质检、称重、粉碎（或切割）、打包、堆垛、保存；并按电厂使用计划和要求及时、保质、保量组织运送秸秆到电厂燃料棚。项目选定燃料收储站4个。每个收购站自行设置若干收购点，负责区域内燃料收储运工作。收储站分布情况见表10。 表10 收储站设置情况一览表 序号 收储站 所属乡镇 覆盖地区 距电厂运输距离（km） 1 夹河乡 台前县夹河乡 张秋镇、吴坝乡、夹河乡、十五里园镇等 14 2 孙口镇 台前县孙口镇 打渔陈乡、城关镇、后方乡、马楼乡、孙口镇等 项目所在地 3 侯庙镇 台前县侯庙镇 侯庙镇、古城镇、金斗营乡等 13 4 清水河乡 台前县清水河乡 清水河乡、高码头乡、张庄乡、李集乡等 15 （5）生物质燃料的加工 各收购点收集的燃料在储运站站内进行切割、粉碎、打包制作为成品燃料，燃料直径≤40mm，长度≤50mm，处理后在各收购点暂存，按收储公司统一调度，调度预先编制时间运输计划，计划按照乡镇轮流供应，近远结合，道路运输平衡，夏、秋两季储存适当等原则编制。各收集点由于土地、具体位置等内容尚未确定，因此不在本次评价范围内，需另行评价。 （6）厂外运输 各收购点均通过周围干道与电厂相通，形同公路运输网络。燃料运输系统全部考虑采用公路运输，燃料运输最远距离不超过50km，燃料运输由储运站负责运输，运输秸秆时车辆设置篷布，减少秸秆运输产生的遗漏、散落。 （7）生物质燃料的储存 项目储料采用露天储料场、燃料棚相结合的方式，露天储料场为备用料场，应急之用，暂存可满足锅炉7天燃烧需求，设在燃料棚东侧，其上方覆盖防雨篷布，防止秸秆起尘、雨淋损耗。燃料棚能够满足锅炉2天燃烧需求，料棚彩钢瓦封顶，四周防尘墙封闭，但留有作业车辆进出大门，场内设通风、消防、照明、清扫等必要的设施。 （2）脱硫吸收剂 本项目锅炉排放的全部烟气需进行脱硫处理，采用石灰石-石膏脱硫，脱硫效率可达95%，本项目烟气脱硫所需消石灰耗量为706t/a。 （3）脱硝还原剂 本项目锅炉采用SNCR- BSNCR联合脱硝工艺（脱硝效率75%左右），不需要催化剂，利用氨水直接将烟气中的氮氧化物还原为无害的氮气和水。烟气脱硝所需氨水为603.3t/a。 8、公用工程 供水 锅炉补给水生水及生活用水取自市政自来水。循环补充水采用中水，产业集聚区污水处理厂位于凤台大道南，兴工路与长风路交叉口西北侧，该厂处理能力为近期1.5万m3/d，远期3万m3/d。该污水处理厂出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，符合《工业循环冷却水处理设计规范》(GB50050-2007)间接开式系统冷却水水质标准，可以回用。 排水 厂区内排水系统采用雨、污分流形式，雨水采取地面雨水管道收集后排入市政雨水管网；生活污水经化粪池处理、生产废水沉淀后排至污水管网进入台前县产业集聚区污水处理厂进行深度处理，最终排入金堤河。 消防 本工程消防贯彻“预防为主，防消结合”的方针，按照我国现行的《建筑设计防火规范》、《火力发电厂与变电所设计防火规范》、《火力发电厂生活、消防给水和排水设计技术规定》等进行。 生物质发电厂火灾主要危险性场所是主厂房、秸秆料场及干料棚。根据规范规定，按同一时间内火灾次数1次计算，需水量则按最大的一座建筑物或堆场计算；主厂房消防采用消火栓、灭火器相结合灭火方式；秸秆切碎物棚库外部采用消防炮、消火栓消防，内部（包括地下活底料仓）采用自动喷水灭火消防。 则本项目消防用水量见表11。 表11 消防用水量统计表 序 号 用水名称 用水量标准 (l/s) 消防用水量(l/s) 备 注 主厂房 燃料场 1 主厂房内部消防 15 15 - 一次火灾延续2h 2 主厂房外部消防 30 30 - 一次火灾延续2h 3 秸秆切碎物棚库内部消防 55 - 55 一次火灾延续3h 4 秸秆切碎物棚库外部消防 35 - 35 一次火灾延续3h 合计 - 45 90 - 一次消防用水总量(m3) - 324 972 - 电厂消防用水量按同一时间一次消防最大用水量考虑，由上表可知，本项目最大一次消防用水量为972m3，本项目消防蓄水池的有效容积为2000m3，能够满足消防用水需求。 防雷 根据建筑物的防雷分类的一般规定，罩棚按第二类防雷建筑物设计，站、辅房按第三类防雷建筑物设计。罩棚防雷在罩棚层面敷设接闪带作为接闪器，利用罩棚混凝土柱内主筋作为防雷引下线，与接地系统可靠连接。站、辅房防雷在屋面墙上敷设接闪带作为接闪器，利用建筑物柱内主筋作为引下线，与地网相连。每根引下线的接地电阻不大于10欧姆。接地装置围绕建筑物敷设成环形接地网。 埋地油罐两端、罩棚及站、辅房引下线设接地测试卡。 在供配电系统的的电源端安装与设备耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。信息系统的配电线路首、末端与电子器件连接时，安装与耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。 根据《建筑物防雷设计规范》（2000年版）(GB50057-94)，项目新建建筑物按照二级防雷标准设计，并采取以下保护： 1、防直击雷采用装设在屋角、屋脊或屋檐下的环状避雷带； 2、建筑物钢筋混凝土中的钢筋作为防直击雷装置的引下线； 3、建筑物内的金属管理设备和电气设备的接地装置应与防雷接地装置相连接； 4、配电室高压侧设避雷专柜，以保证项目的运行安全； 5、在配电室设计五防式人工接地装置，接地电阻不大于4欧姆，各用电点重复接地电阻不大于10欧姆。 防震 项目新建建筑物距东濮凹陷兰（考）-聊（城）断裂带较远，地质结构稳定，根据现行的“中国地震动参数区划图（GB18306-2001）”的规定，本地区地震裂度为7度，根据《建筑抗震设计规范》（GB5011-2010），项目抗震设计按8度地震区设防，可保证项目运行安全。 9、定员与工作制度 项目员工为120人，三班制，全年按360天计。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目为新建，选址原为空地，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要的环境问题。 |

建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 台前县位于河南省东北部，豫鲁两省交界处，黄河、金堤河汇流的三角地带，地形呈犀角状伸入山东腹地，背依金堤，面濒黄河，地跨东经115°39′～116°05′，北纬35°50′～36°06′之间，北与山东省阳谷县接壤，南与梁山、郓城县隔黄河相望，东眺泰山余脉东平县群峰，西毗范县，壤连华北千里平原，京九铁路纵贯南北，万里黄河流经东西。台前北通京津，南达九龙。县域东西宽约40.4km，南北长约31.0km，全县总面积393km2，距濮阳市区97km。 该项目台前县产业集聚区西环路与南环路交叉口东南角。具体地理位置见附图1。 2、地形地貌 台前县位于金堤河和黄河包围的冲积平原上，属于黄河下游第四纪冲积平原，渤海湾沉降带的东濮凹陷，整个地形缓平开阔。地势西高东低，全县海拔最高48.8m，最低39.3m，自然坡降为1/1000，黄河沿县境南部，由西南向东北曲折68.5km，金堤河沿县境北部，由西向东横贯46km，汇入黄河。 3、地质状况 台前县所在区域为华北地震区南部，聊兰地震带中段，位于国家确定的冀鲁豫地震重点监视防御区之内。地质烈度为Ⅶ级，需设防抗震。在新生界地层覆盖之下，地壳断裂结构复杂。对台前有较大影响的断裂主要有巨野断裂、曹县断裂、兰（考）聊（城）断裂，断裂的发育，使岩层、矿层的连续性遭到破坏，形成地下岩浆上升的通道，因此属于地震易发生地带。根据地震监测资料，近几十年来，该处无大震，但小震活动时有发生。 4、气候气象 台前县属暖温带半湿润东亚季风区大陆性气候，四季分明，气温、日照、降雨均有明显的季节性变化，春季多风少雨回温快，夏季炎热多余气温高，秋季温润凉爽多阴雨，秋季寒冷少雨雪。 台前县年平均气温13.4℃，极端最高气温39.8℃，极端最低气温-19.6℃，年平均地面温度15.9℃，最高气温出现在七月份，最低气温出现在一月份。年平均日照时数2488.7小时，日照率56%，多年平均降水量543.6mm，年平均蒸发量1769.6 mm，无霜期216 d，全年风向以南、东南风居多，其次是北、东北风，年平均风速3.2m/s。主要气象条件见表12。 表12 台前县主要气象特征一览表 序号 项目 单位 数值 1 年平均日照时数 H 2488.7 2 日照率 % 56 3 年平均气温 ℃ 13.4 4 年平均地面温度 ℃ 15.9 5 极端最高气温 ℃ 39.8 6 极端最低气温 ℃ -19.6 7 年平均蒸发量 ㎜ 1769.6 8 年平均降水量 ㎜ 532.5 9 无霜期 d 216 10 年平均风速 m/s 3.2m/s 11 主导风向 / SSE 12 次主导风向 / NNE 5、地下水 根据《濮阳市供水水文地质报告》，在勘探深度500米范围内，揭穿了第四系地层和部分第三系地层。第四系全新统底板埋深25.7～35.9米,上部为亚沙土、亚粘土和泥质粉沙，下部为细粉沙、少量亚粘土，局部含泥质和机质。本区域地下水主要为孔隙潜水，主要含水层为6米以下的细沙含卵石。地下水资源丰富，水质良好，对混凝土无浸蚀性，项目区排水条件良好。 6、地表水 台前县内过境河流主要有黄河、金堤河，过境客水、地下水年可利用量达1.02亿m3。距离本项目最近的地表水为梁庙沟。 梁庙沟为金堤河的重要支流，功能为防洪排涝，由台前县城区南部自西向东跨越，最终汇入金堤河，梁庙沟底宽2.5m，水深3.3m，汛期设计流量约为31m3/s。 金堤河为黄河下游的一条支流，属平原排水河道，地跨豫鲁两省。它源于河南省新乡，流域涉及新乡、延津、封丘、汲县、浚县、长恒、滑县、濮阳、范县、台前县。全长158.6km，流域面积5047km2。金堤河从范县流入台前境内，经过侯庙、后方、城关、打渔陈、夹河、吴坝6个乡镇，并由吴坝乡张庄村东北注入黄河，在台前境内的长度为46km。金堤河流域水资源主要来自天然降水、引黄灌溉退水、地下水侧渗补给等，沿途水资源利用工程较多，造成该河具有断流不断水、径流不连续、水质不连续的水资源特性。 黄河是我国第二大河，全长5464km，下游流经该地区南部边缘。它自台前县清水河乡南王庄村南入境，于本县吴坝乡张庄村东北入山东省阳谷县境。黄河在本地区河床高于地面，流经清水河、马楼、孙口、打渔陈、夹河、吴坝6个乡，其长度为68.5km；流量季节变化较大，年均径流量为431亿m3，最大洪峰流量孙口站为15900m3/s（1958年），是本地区水流的接纳水体。 7、土壤 台前县土壤大致分为三个类型：潮土、风砂土和碱土。除碱土外，其它两种土壤均适宜多种农作物生长。 8、矿产资源 台前县目前探明的矿藏非常稀少，除了夹河乡东、北部和吴坝乡曾探明富含煤层外，其余矿产资源皆未进行专门钻探。 9、植被、生物多样性 林木主要有杨树、榆树、槐树、松柏等。动物有喜鹊、猫头鹰、啄木鸟等。总之，生物多样性较单一。根据调查，项目评价区域内没有发现需要保护的珍稀动植物资源。

10、与《台前县产业集聚区发展规划》的相符性分析 项目厂址位于台前县产业集聚区西环路与南环路交叉口东南角，根据台前县集聚区产业定位、区域资源承载力及环境特征，台前县产业集聚区规划环评提出了针对入园项目的准入条件、优先发展项目及禁止和限制发展项目。本评价自项目准入条件、优先发展项目及禁止和限制发展项目分析项目与台前县产业集聚区发展规划相符性，详情见表13、表14及表15。 表13 项目与台前县产业集聚区规划相符性分析 类别 项目准入条件 本项目 相符性 产业 （1）鼓励引进符合国家产业政策，符合工业园区定位的轻污染项目； （2）按照国家相关产业政策，严禁淘汰和限制类工业企业入园； （3）禁止发展洗煤、选煤等产业，禁止其它不在园区产业定位内的项目，如造纸制浆、制革、化纤浆粕、黑色冶金、焦化、电镀、皂素、金属冶炼等 项目属于《产业结构调整指导目录》（2011版，2013年修正），属鼓励类项目 相符 生产规模和工艺装备水平 （1）入园企业建设规模应符合国家产业政策的最小经济规模要求； （2）在生产工艺、技术水平、装备规格上，要求入区项目达到国内行业清洁生产定量评价先进值 生物质发电属于新能源，国家产业政策吴最小经济规模要求；清洁生产水平达到国内行业清洁生产定量评价先进值 相符 清洁生产水平 （1）应选择使用原料和产品为环境友好型的项目，避免工业园区大规模建设造成的不良辐射效应； （2）入区项目在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同类企业或行业先进水平，针对羽绒行业，评价结合集聚区羽绒行业的实际生产情况，提出限制排水量超过80t废水/吨羽绒的企业入住，鼓励排水量低于50t废水/吨羽绒的企业入住； （3）限制高耗水、高耗能的工业企业入驻园区； （4）按照循环经济发展之路，评价建议与工业园区已有产业或项目能够形成良好循环经济链条的项目可优先入园 单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同类企业或行业先进水平 相符 污染物排放总量控制 新建项目的污染物排放指标必须满足区域总量要求； （2）禁止发展环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上不可行的项目； 该项目污染物排放指标满足区域总量要求；不属于环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上不可行的项目； 相符 土地利用 （1）入园项目必须达到《河南省工业项目建设用地控制指标》要求； （2）入园项目用地必须符合集聚区土地利用规划要求 本项目投资强度2300万元/公顷（投资强度控制指标1800万元/公顷）, 用地必须符合集聚区土地利用规划要求 相符 其它 （1）入园项目用地必须符合园区土地利用规划要求，禁止在二类工业用地之上建设三类项目； （2）按照循环经济发展之路，评价建议与集聚区已有产业或项目能够形成良好循环经济链条的项目可优先入园； （3）以集聚区入驻企业生产固废为原料的资源回收利用企业优先入园； （4）项目入驻时应考虑单位工业用地工业增加值≥9亿元/km2； （5）项目入驻时应考虑园区万元产值排水量≤8m3/万元的总体要求； （6）项目入驻时应考虑园区万元产值固废产生量≤0.1t/万元的总体要求； （1）项目用地须符合园区土地利用规划要求，为在三类工业用地之上建设二类项目； （2）项目不存在此项内容； （3）项目不存在此项内容； （4）单位工业用地工业增加值为47.283亿元/km2； （5）项目万元产值排水量为0.5m3/万元 （6）项目固废产生量≤0.007t/万元 相符 由表13可知，项目建设满足台前县产业集聚区项目准入条件。 表14 台前县产业集聚区优先发展项目一览表 序号 要求 行业 优先发展内容 项目情况 相符性 1 符合园区产业定位，符合国家政策，不属于淘汰类和限制类工艺，能耗少、污染物产生量小 化工产业 积极引进水资源消耗量小、排污量小、附加值高的符合循环经济导向的相关产业 项目不属于此项内容 - 2 积极发展乙烯产品的精深加工；积极引进化工行业的高新技术生产、开发能力，发展碳五精分、碳五树脂等精细化工 项目不属于此项内容容 - 3 碳四综合利用项目应着力挖掘顺丁橡胶下游方向产品 项目不属于此项内容 - 4 供排水、供热等基础设施 属于园区供热基础设施，符合园区产业定位，符合国家政策，不属于淘汰类和限制类工艺，能耗少、污染物产生量小 相符 5 轻纺行业 重点发展羽绒服装服饰制造产业及羽绒精加工产业 项目不属于此项内容 - 6 积极引进或培育一批先进的服装制造企业 项目不属于此项内容 - 7 发展床上用品加工等寝具加工产业及羽毛工艺品等羽毛深加工项目 项目不属于此项内容 - 8 扩大羽绒行业产业链条的其他行业（如：羽绒洗、拣设备及羽绒服装机械设备制造产业；配套的物流仓储、企业研发、中介服务等） 项目不属于此项内容 - 9 新兴产业 积极发展新型材料、新型建材（主要为电厂粉煤灰延伸产业链）、设备制造、精密机械设备、智能设备制造等产业 项目不属于此项内容 - 10 煤电产业 重点发展煤炭储配、煤炭物流产业，煤电厂配套的设备制造等产业 项目不属于此项内容 - 11 其他产业 鼓励引进资源能源消耗量小、附加值高的一类、二类工业；配套的物流产品生产 项目不属于此项内容 - 由表14可知，项目属于集聚区化工产业区优先发展的供热基础设施项目。 表15 台前县产业集聚区禁止和限制发展项目一览表 序号 要求 行业 禁止和限制发展内容 项目情况 相符性 1 不符合园区产业定位，不符合国家政策，属于淘汰和产品，能耗大、污染物产生量大，产业规模达不到要求及国家限制发展行业 化工产业 禁止建设“河南省环保厅《关于化工项目环保准入的指导意见的通知》（豫环文[2011]72号）”中不符合化工建设项目环境准入的化工项目 项目不属于此项内容 不属于禁止和限制发展项目 2 禁止新建不符合国家产业政策的高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药 项目不属于此项内容 不属于禁止和限制发展项目 3 规划期内禁止发展原料药生产项目 项目不属于此项内容 不属于禁止和限制发展项目 4 限制新建80万吨/年以下石脑油裂解制乙烯、20万吨/年以下乙二醇、20万吨／年以下苯乙烯（干气制乙苯工艺除外）、10万吨/年以下己内酰胺、乙烯法醋酸、天然气制甲醇等 项目不属于此项内容 不属于禁止和限制发展项目 5 禁止发展其它不在园区产业定位内的项目，如造纸制浆、制革、化纤浆粕、黑色冶金、焦化、电镀、皂素、金属冶炼等 项目不属于此项内容 不属于禁止和限制发展项目 6 其它行业政策禁止或限制发展的化工项目 项目不属于此项内容 不属于禁止和限制发展项目 7 轻纺行业 生产方式落后、高能耗、严重浪费资源的项目 项目不属于此项内容 不属于禁止和限制发展项目 8 新兴产业 采用落后或淘汰的生产工艺或生产设备进行生产的项目 项目不属于此项内容 不属于禁止和限制发展项目 9 煤电产业 禁止发展洗煤、选煤等产业，规划期内禁止发展煤化工 项目不属于此项内容 不属于禁止和限制发展项目 10 其他产业 农副产品行业必须是水污染较轻的初级农产品加工或者深加工项目，禁止引进屠宰、大规模畜禽养殖等污染严重的项目 项目不属于此项内容 不属于禁止和限制发展项目 由表15可知，项目不属于台前县产业集聚区禁止和限制发展项目。 综合分析表13、表14及表15分析结论可知，项目符合台前县产业集聚区项目准入条件，属于优先发展的供热基础设施项目，不属台前县产业集聚区禁止和限制发展项目，符合台前县产业集聚区发展规划，项目选址可行。 （11）《台前县城市热电联产规划（2017-2035）》相符性分析 《台前县城市热电联产规划（2017-2035）》于2018年2月完成编制、评估工作，并由濮阳市发展和改革委员会给予批复。 规划范围：北至台前县城与山东阳谷寿张镇接壤边界，东部以新东环线为界，南部以南外环与化工园区为界，西部以后马公路为界，规划面积约33km2。 热负荷预测值：近期（至2020年）集中供热面积253.00万平方米，热负荷为116MW，综合集中供热普及率约为44.8%；远期（至2035年）集中供热面积704.65万平方米，热负荷为302MW，综合集中供热普及率约为61.7%。近、远期采暖期最大工业热负荷分别为110.00t/h和166.40t/h，非采暖期工业最大热负荷分别为99.00t/h和149.76t/h。台前县中心城区近期年总供热量：238.60×104GJ，折合蒸汽量94.69×104t；远期年总供热量：457.23×104GJ，折合蒸汽量181.44×104t。 热源建设方案：近期新建台前县生物质热电厂、台前县热源厂及若干座地源热泵。其中台前县生物质热电厂近期新建1×30MW+1×130t/h高温高压热电机组，一座35MW换热首站；远期扩建1×30MW+1×130t/h高温高压热电机组。热源厂近期新建2×75t/h燃气蒸汽锅炉，一座30MW换热首站；远期扩建1×75t/h燃气蒸汽锅炉，换热首站规模扩建至75MW。地源热泵近期供热能力为38MW，供热面积为82万m2，远期供热能力为178MW，供热面积为416万m2。污水源热泵近、远期供热能力均为20MW，供热面积均为46万m2。近期新建热水管网21.86km，管径为DN600-DN200，新建水-水换热站71座，汽-水换热站3座，新建蒸汽管网11.94km，管径为DN400-DN250。远期新增蒸汽管网8.73km。 热电联产项目建设方案： 台前县生物质热电厂位于台前县产业集聚区西环路与南环路交叉口东南角，占地150亩。热电厂计划于2018年6月开工建设，2019年8月竣工投产运行。热电厂规划近期建设1×30MW+1×130t/h高温高压热电联产机组，远期扩建1×30MW+1×130t/h高温高压热电联产机组。热电厂民用采暖供热能力32MW，供热面积75万m2，工业生产供汽46t/h。 本项目为《台前县城市热电联产规划（2017-2035）》规划中的“台前县生物质热电厂近期新建1×30MW+1×130t/h高温高压热电机组项目”，本评价认为，项目建设符合《台前县城市热电联产规划（2017-2035）》。 （13）《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》相符性分析 《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》（环境保护部 国家发展和改革委员会 国家能源局环发[2008]82号）第三条要求建设生物质发电项目应充分结合当地特点和优势，合理规划和布局，防止盲目布点。秸秆发电项目原则上应布置在农作物相对集中地区，要充分考虑秸秆产量和合理的运输范围。本项目建设规模为30MW发电机组，年燃烧秸秆23.95万吨。根据煤炭工业济南设计研究院有限公司于2017年11月做的《濮阳市德源新能源有限公司台前县生物质能热电联产项目项目申请报告》，全县农林生物质资源丰富，本项目所需燃料是能够落实的。 与《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》（环发[2008]82号）的内容相符性分析总结如表16。 表16 与环发[2008]82号文件相符性分析表 环发[2008]82号文件要求 本项目情况 符合性 1、农林生物质的范围 农林生物质的种类包括农作物的秸秆、壳、根，木屑、树枝、树皮、边角木料，甘蔗渣等。 农林生物质的种类包括农作物的秸秆、树枝、树皮、等 符合 2、厂址选择 （1）应符合当地农林生物质直接燃烧和气化发电类项目发展规划，充分考虑当地生物质资源分布情况和合理运输半径 濮阳市发展改革委员会关于台前县热电联产规划（2017-2035年）的批复种规划建设“台前县生物质热电厂1×30兆瓦”； 在厂址30km范围内根据秸秆燃料分布情况设立有仓储设施的秸秆收储公司，便于运输。 符合 （2）厂址用地应符合当地城市发展规划和环境保护规划，符合国家土地政策；城市建成区、环境质量不能达到要求且无有效削减措施的或者可能造成敏感区环境保护目标不能达到相应标准要求的区域，不得新建农林生物质直接燃烧和气化发电项目。 本项目符合台前县城市总体规划及台前县产业集聚区发展规划； 本项目不在台前县建城区，厂址附近环境质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； 项目区内无风景名胜区，自然保护区等敏感区域，属于一般区域。 符合 3、技术和装备 （1）生物质焚烧锅炉应以农林生物质为燃料，不得违规掺烧煤、矸石或其它矿物燃料 项目锅炉不掺烧其它矿物燃料， 符合 (2)采用国外成熟技术和装备，要同步引进配套的环保技术和污染控制设施。在满足我国排放标准前提下，其污染物排放限值应达到引进设备配套污染控制设施的设计运行值要求。 项目采用国内成熟技术 - 秸秆直燃发电项目应避免重复建设，尽量选择高参数机组，原则上项目建设规模应不小于12MW。 台前县域范围内唯一生物质发电项目； 项目建设规模为30MW机组。 符合 4、大气污染物排放标准 (1)烟气污染物排放标准 单台出力65t/h以上采用甘蔗渣、锯末、树皮等生物质燃料的发电锅炉，参照《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2003)规定的资源综合利用火力发电锅炉的污染物控制要求执行。 有地方排放标准且严于国家标准的，执行地方排放标准。 本项目执行严于国家标准的地方排放标准 符合 (2)无组织排放控制标准 根据生物质发电项目所在区域的环境空气功能区划，其产生的恶臭污染物(氨、硫化氢、甲硫醇、臭气)浓度的厂界排放限值，分别按照《恶臭污染物排放标准》(GB14555-93)表1相应级别的指标执行，如环境空气二类区，生物质发电项目的恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》(GB14555-93)二级标准限值。 掺烧常规燃料(如煤炭)，其煤堆场煤尘无组织排放控制标准，其单位法定周界无组织排放监控浓度值执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)。 非甲烷总烃厂界无组织排放监控浓度执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)。 项目所在区域环境空气功能区划为二类区，生物质发电项目的恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》(GB14555-93)二级标准限值。不掺烧常规燃料(如煤炭)。 排放废气中不涉及非甲烷总烃 符合 5、污染物控制 污染物控制采取的烟气治理措施，能确保烟尘等污染物达到国家排放标准；配备贮灰渣装置或设施，配套灰渣综合利用设施，做到灰渣全部综合利用。 项目在采取脱硝、除尘措施后，大气污染排放均能达到国家排放标准，并配有临时灰库贮存灰渣加工后出售。 符合 6、恶臭防护距离 按照其恶臭污染物(氨、硫化氢、甲硫醇、臭气等)无组织排放源强确定合理的防护距离。 项目恶臭污染物(氨)无组织排放源强确定合理的防护距离 符合 7、原料的来源、收集、运输和贮存 落实稳定的农林生物质来源，配套合理的秸秆收集、运输、贮存、调度和管理体系；原料场须采取可行的二次污染防治措施。 在厂址30km范围内设立收储站，负责秸秆的收购、加工、储存及运输，收储站设立在沿主要公路交通方便的地方，封闭储存。 相符 8、用水 农林生物质直接燃烧和气化发电项目用水是否符合国家用水政策。鼓励用城市污水处理厂中水，北方缺水地区限制取用地表水、严禁使用地下水。 项目循环冷却系统补水水源为台前县产业集聚区污水处理厂中水，锅炉补水、职工生活用水及其他工业用水自来水管网提供。 符合 9、环境风险 设置环境风险影响评价专章，根据项目特点及环境特点，制定环境风险防范措施及防范应急预案，杜绝环境污染事故的发生。 本项目设置环境风险评价专章，制定环境风险防范措施及防范应急预案， 相符 由上表可知，项目建设符合环发[2008]82号文件相关要求。 （14）与《国家发展改革委关于生物质发电项目建设管理的通知》（发改能源[2010]1803号）相符性分析 ①重视生物发电规划工作：原则上，生物质发电厂应布置在粮食主产区秸秆丰富的地区，且每个县或100公里半径范围内不得重复布置生物质发电厂。 台前县目前尚未建设和批准生物质发电项目，因此本项目属于台前县唯一的生物质发电企业，因此符合该通知要求。 ②合理确定生物质电站建设场址和规模：结合城市供暖或工业园区用热需要，优先建设生物质热电联产发电厂。生物质电站建设规模以可保证供应的资源量为基础确定，一般安装2台机组，装机容量应与资源量匹配，考虑到生物质燃料的运输半径，一般不超过3万千瓦。 本项目位于台前县产业集聚区西环路与南环路交叉口东南角，项目实行热电联产，能够满足产业集聚区工业供暖需求。项目设置1台锅炉及汽轮机、发电机组，项目建成后年可发电2.1×108kw·h，年供热量达到13.6344×106GJ。根据本项目秸秆资源调查评价报告，项目秸秆可收集量完全能够满足本项目满负荷运行需求，符合该通知要求。 ③落实生物质资源条件和保障措施：生物质电站建设的核心条件是生物质资源，必须把落实生物质资源作为生物质电站建设的前提条件。任何生物质电站建设，都要开展详细的资源分析评价，全面掌握各类生物质资源的分布和特点，并制定切实可行的生物质资源收集、运输、储存体系，明确生物质资源收集、运输、储存等的技术要求和管理制度，确保生物质资源的安全可靠供应。 在距本项目拟建厂址30km半径区域内，小麦、玉米秸秆资源可供应总量为37.21万吨，其中小麦秸秆资源可供应量为15.68万吨，玉米秸秆资源可供应量为21.53万吨，本项目的其他生物质资源水稻秸秆、树枒枝、树皮等可供应量估计为10.5万吨/年。可满足本项目对生物质用量的需求。 收购点按照电厂统一质量标准，对农户和民间秸秆收集专业户交售的秸秆进行质检、称重、打捆（标准捆）、堆垛、保存；并按电厂使用计划和要求及时、保质、保量组织运送秸秆到电厂燃料棚。 本项目生物质资源的供应是有保障的。 ④严格生物质发电项目的核准管理：要把生物质发电规划制定、生物质资源落实作为项目核准的重要条件。未纳入生物质发电规划、未落实生物质资源的项目不得核准建设。 项目已得到了濮阳市发展和改革委员会的核准；通过对台前县生物质资源进行了充分调查可知，台前县生物质资源能够满足本项目需求，符合该通知要求。 由以上分析可知，本项目与《国家发展改革委关于生物质发电项目建设管理的通知》（发改能源[2010]1803号）相符。 （15）与《国家发展改革委办公厅关于加强和规范生物质发电项目管理有关要求的通知》（发改办能源[2014]3003号）相符性分析 具备技术经济可行性条件的新建生物质发电项目，应实行热电联产。本项目位于台前县产业集聚区内，本项目实行热电联产，发电同时能够给园区内工业企业提供蒸汽，符合该通知要求。 （6）与《深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（豫环文[2015]33号）相符性分析 本项目位于台前县产业集聚区西环路与南环路交叉口东南角，对照豫环文[2015]33号附表1及相关内容，厂址所在区域属于重点开发区域及工业准入优先区，厂址所在区域不在《大气污染防治重点单元》及《重金属污染防控单元》区域内，本项目废水最终排入金堤河，不属于《水污染防治重点控制单元》中马颊河控制单元，因此本项目建设符合《深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（豫环文[2015]33号）要求。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境等） 1、环境空气 项目位于台前县产业集聚区西环路与南环路交叉口东南角。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中规定，三级评价项目，若评价范围内有例行监测点位，或评价范围内有3年的监测资料，且其监测数据有效性符合本导则的有关规定，并能满足项目评价要求的，可不再进行现状监测。再者，根据河南省环保厅关于《关于加快产业集聚区建设项目环评审批的意见》（豫环文[2011]146号）“落实规划环评要求，简化环评内容为分析”要求：项目环评中可利用规划环评中的现状监测资料。项目区域环境空气质量现状，大气常规因子SO2、NO2、PM10及特征因子NH3监测数据(洛阳嘉清检测技术有限公司于2016年7月20～26日监测)引自《台前县产业集聚区总体发展规划（调整）（2016-2020）环境影响报告书》(报批版，2016年11月)。据调查可知，自2016年7月26日以来，随着近期大气污染整治力度、节能减排工作力度加大，集聚区工业企业大气污染源数量变化不大、污染物排放量呈下降趋势，本评价采用引自《台前县产业集聚区总体发展规划（调整）（2016-2020）环境影响报告书》(报批版，2016年11月)大气监测数据可以反映集聚区大气环境质量现状。详见下表。 表17 大气现状监测数据统计一览表 监测项目 点位 监测浓度范围(mg/m3) 标准值(mg/m3) 评价指数范围 最大超标倍数 超标率（%） PM10 尚岭村 0.088-0.133 0.15 0.59-0.89 / 0 张塘坊村 0.089-0 13 0.59-0.87 / 0 东白岭村 0.091-0.131 0.61-0.87 / 0 张庄村 0.086-0.129 0.57-0.86 / 0 前满村 0.087-0.125 0.58-0.83 / 0 后张村 0.085-0.128 0．57-0.85 / 0 SO2 日均值 尚岭村 0.03-0.043 0.15 0.2-0.287 / 0 张塘坊村 0.031-0.046 0.21-0.31 / 0 东白岭村 0.029-0.048 0.19- .32 / 0 张庄村 0.031-0.045 0.21-0.3 / 0 前满村 0.030-0.043 0.2-0.287 / 0 后张村 0.029-0.045 0.19-0.3 / 0 小时 均值 尚岭村 0.027-0.047 0.5 0.054-0.094 / 0 张塘坊村 0.025-0.050 0.058-0.076 / 0 东白岭村 0.024-0.055 0.048-0.11 / 0 张庄村 0.022-0.049 0.044-0.09 / 0 前满村 0.022-0.049 0.044-0.098 / 0 后张村 0.024-0.049 0.058-0.098 / 0 NO2 日均值 尚岭村 0.042-0.055 0.08 0.525-0.688 / 0 张塘坊村 0.04-0.055 0.5-0.688 / 0 东白岭村 0.039-0.055 0.488-0.688 / 0 张庄村 0.041-0.053 0.51-0.66 / 0 前满村 0.039-0.052 0.488-0 65 / 0 后张村 0.037-0.054 0.46-0.68 / 0 小时 均值 尚岭村 0.035-0.060 0.2 0.175-0.3 / 0 张塘坊村 0.035-0.059 0.175-0.295 / 0 东白岭村 0.034-0.059 0.17-0.295 / 0 张庄村 0.032-0.057 0.16-0.285 / 0 前满村 0.033-0.057 0.165-0.285 / 0 后张村 0.031-0.058 0.155-0. 9 / 0 NH3 小时 均值 尚岭村 0.048~0.079 0.2 0.24~0.395 / 0 张塘坊村 0.043~0.081 0.215~0.405 / 0 东白岭村 0.046~0.082 0.23~0.41 / 0 张庄村 0.043~0.083 0.215~0.415 / 0 前满村 0.041~0.078 0.205~0.39 / 0 后张村 0.048~0.079 0.24~0.395 / 0 监测期间各监测点位常规监测因子PM2.5、PM10、SO2、NO2的日均及小时浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，特征监测因子NH3小时平均浓度均能满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）标准，说明区域环境空气质量较好。 2、地表水 项目的生活污水收集后经化粪池处理后排至污水管网进入台前污水处理厂进行深度处理，最终排入金堤河。 本次地表水质量现状评价采用金堤河贾垓桥省控断面2017年1-11月第48周（2017-11-20～2017-11-26）监测资料，详情见下表。 表18 2017年1-11月台前县贾垓桥省控断面常规监测数据 时间 COD（mg/L） NH3-N（mg/L） TP（mg/L） 2017年1月 断流 断流 断流 2017年2月 33.6-38.4 1.12-1.36 0.2-0.27 2017年3月 35.5-37.4 1.5-2.68 0.21-0.33 2017年4月 20.3-28.3 0.17-3.02 0.22-0.31 2017年5月 20.8-23.4 0.14-0.33 0.31-0.34 2017年6月 8-20.4 0.14-0.36 0.27-0.36 2017年7月 20.7-25.2 0.14-1.17 0.29-0.72 2017年8月 24.7-25.9 0.15-0.45 0.49-0.61 2017年9月 13.5-25.4 0.23-1.14 0.30-0.51 2017年10月 20.1-22.0 0.32-0.66 0.28-0.44 2017年11月 17.1-21.7 0.14-0.22 0.11-0.26 标准值 30 1.5 0.3 标准指数范围 0.27-1.28 0.09-2.01 0.37-2.4 最大超标指数（倍） 0.28 1.01 1.4 评价区域的地表水环境已不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838- 2002）Ⅳ类标准要求，究其原因，由于上游沿线工业、农业、生活废水的注入。 3、地下水 项目位于台前产业集聚区，本评价采用《台前县产业集聚区总体发展规划（调整）（2016-2020）环境影响报告书》(报批版，2016年11月)中区域地下水现状监测数据（），对项目地下水评价范围内地下水现状质量进行评价。 表19 地下水类型确定一览表 点位 离子 mg/L meq/L meq% 1#大寺郭村 阳离子 Na+ 13.27 0.06 0.65 K+ 14.67 0.38 4.14 Ca2+ 87.4 4.37 47.66 Mg2+ 52.4 4.36 47.55 总计 167.64 9.17 100 阴离子 Cl- 66.83 1.91 23.96 SO42- 87.83 1.83 22.96 CO32- 0 0 0 HCO3- 258 4.23 53.08 总计 412.66 7.97 100 2#殷庄村 阳离子 Na+ 12.4 0.53 5.05 K+ 15.57 0.40 3.81 Ca2+ 92.57 4.63 44.14 Mg2+ 59.1 4.93 47.00 总计 17.54 10.49 100 阴离子 Cl- 65.8 1.88 22.04 SO42- 91.83 1.91 22.49 CO32- 0 0 0 HCO3- 289 4.74 55.57 总计 446.63 8.53 100 3#张庄村 阳离子 Na+ 25.43 1.11 19.64 K+ 27.13 0.70 12.49 Ca2+ 43.37 2.17 38.41 Mg2+ 20.07 1.67 29.56 总计 116 5.65 100 阴离子 Cl- 203.33 5.81 31.78 SO42- 465.67 9.70 53.06 CO32- 0 0 0 HCO3- 168.67 2.77 15.16 总计 873.67 18.28 100 4#前满村 阳离子 Na+ 19.7 0.86 7.35 K+ 22.6 0.58 4.96 Ca2+ 97.13 4.86 41.54 Mg2+ 64.8 5.4 46.15 总计 204.23 11.7 100 阴离子 Cl- 182.43 5.21 43.24 SO42- 169.33 3.52 29.21 CO32- 0 0 0 HCO3- 202.67 3.32 27.55 总计 554.33 12.05 100 5#张塘坊村 阳离子 Na+ 25.13 1.09 8.57 K+ 26.3 0.67 5.26 Ca2+ 103.33 5.17 40.61 Mg2+ 69.57 5.80 45.56 总计 224.33 12.73 100 阴离子 Cl- 183.67 5.25 43.53 SO42- 165.67 3.45 28.61 CO32- 0 0 0 HCO3- 205 3.36 27.86 总计 554.34 12.06 100 6#东白岭村 阳离子 Na+ 22.8 0.99 8.48 K+ 23.53 0.60 5.14 Ca2+ 91.8 4.59 39.33 Mg2+ 65.93 5.49 47.05 总计 204.06 11.67 100 阴离子 Cl- 65.77 1.88 23.47 SO42- 91.33 1.90 23.72 CO32- 0 0 0 HCO3- 258 4.23 52.81 总计 415.1 8.01 100 7#乔坊 阳离子 Na+ 24.37 1.06 20.42 K+ 34.33 0.88 16.96 Ca2+ 42.27 2.11 40.66 Mg2+ 13.63 1.14 21.96 总计 114.6 5.19 100 阴离子 Cl- 203.67 5.82 30.06 SO42- 440.67 9.18 47.42 CO32- 0 0 0 HCO3- 265.67 4.36 22.52 总计 910.01 19.36 100 表20 地下水质量现状监测统计结果表 采样点 项目 1# 大寺郭村 2# 殷庄村 3# 张庄村 4# 前满村 5# 张塘坊村 6# 东白岭村 7# 乔坊 pH 测值范围 7.91~7.96 7.67~7.68 7.91~7.93 7.90~7.91 7.71~7.74 7.48~7.51 7.96~7.99 均值 / / / / / / / 评价标准 6.5~8.5 6.5~8.5 6.5~8.5 6.5~8.5 6.5~8.5 6.5~8.5 6.5~8.5 均值标准指数 / / / / / / / 超标率（%） 0 0 0 0 0 0 0 最大超标倍数 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 总硬度 测值范围 438~439 475~478 191~193 508~512 549~552 503~505 158~161 均值 438.33 476.67 192 510 550.33 504 159.67 评价标准 450 450 450 450 450 450 450 均值标准指数 0.97 1.06 0.43 1.13 1.22 1.12 0.35 超标率（%） 0 100 0 100 100 100 0 最大超标倍数 达标 1.06 达标 1.14 1.23 1.12 达标 铅 测值范围 0.004~0.005 0.004 0.007~0.009 0.006~0.008 0.005~0.006 0.004 0.007~0.008 均值 0.0047 0.004 0.0077 0.0067 0.0057 0.004 0.0077 评价标准 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 均值标准指数 0.094 0.08 0.154 0.134 0.114 0.08 0.154 超标率（%） 0 0 0 0 0 0 0 最大超标倍数 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 氟化物 测值范围 0.86~0.87 0.90~0.92 0.93~0.96 0.88~0.90 0.90~0.92 0.93~0.96 0.91~0.95 均值 0.867 0.91 0.943 0.89 0.91 0.943 0.923 评价标准 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 均值标准指数 0.867 0.91 0.943 0.89 0.91 0.943 0.923 超标率（%） 0 0 0 0 0 0 0 最大超标倍数 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 铁 测值范围 未检出 0.04~0.05 0.07~0.08 0.20~0.21 0.24~0.27 0.20~0.23 未检出 均值 / 0.043 0.077 0.207 0.257 0.213 / 评价标准 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 均值标准指数 / 0.143 0.257 0.69 0.857 0.71 / 超标率（%） 0 0 0 0 0 0 0 最大超标倍数 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 锰 测值范围 0.085~0.089 0.091~0.098 未检出 0.083~0.086 0.085~0.088 0.089~0.092 未检出 均值 0.0867 0.094 / 0.0843 0.0863 0.0907 / 评价标准 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 均值标准指数 0.867 0.94 / 0.843 0.863 0.907 / 超标率（%） 0 0 0 0 0 0 0 最大超标倍数 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 溶解性总固体 测值范围 680~683 708~711 970~976 735~737 760~764 706~709 970~975 均值 681.3 709.3 972.7 736.3 762 707.7 972.4 评价标准 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 均值标准指数 0.681 0.709 0.973 0.736 0.762 0.708 0.972 超标率（%） 0 0 0 0 0 0 0 最大超标倍数 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 高锰酸盐指数 测值范围 0.93~0.97 1.10~1.14 1.05~1.09 1.20~1.09 1.02~1.06 1.25~1.30 1.63~1.67 均值 0.95 1.117 1.067 1.213 1.043 1.273 1.653 评价标准 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 均值标准指数 0.317 0.372 0.356 0.404 0.348 0.424 0.551 超标率（%） 0 0 0 0 0 0 0 最大超标倍数 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 氯化物 测值范围 66.8~66.9 65.6~65.9 202~204 182~183 183~185 65.7~65.8 203~205 均值 66.83 65.8 203.33 182.43 183.67 65.77 203.67 评价标准 250 250 250 250 250 250 250 均值标准指数 0.267 0.263 0.813 0.729 0.735 0.263 0.815 超标率（%） 0 0 0 0 0 0 0 最大超标倍数 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 硫酸盐 测值范围 87.8~87.9 91.5~92.0 463~467 168~170 165~166 91.2~91.4 438~442 均值 87.83 91.83 465.67 169.33 165.67 91.33 440.67 评价标准 250 250 250 250 250 250 250 均值标准指数 0.351 0.367 1.863 0.677 0.662 0.365 1.763 超标率（%） 0 0 100 0 0 0 100 最大超标倍数 达标 达标 1.868 达标 达标 达标 1.768 硝酸盐 测值范围 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 均值 / / / / / / / 评价标准 20 20 20 20 20 20 20 均值标准指数 / / / / / / / 超标率（%） 0 0 0 0 0 0 0 最大超标倍数 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 亚硝酸盐 测值范围 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 均值 / / / / / / / 评价标准 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 均值标准指数 / / / / / / / 超标率（%） 0 0 0 0 0 0 0 最大超标倍数 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 镉 测值范围 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 均值 / / / / / / / 评价标准 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 均值标准指数 / / / / / / / 超标率（%） 0 0 0 0 0 0 0 最大超标倍数 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 挥发性酚类 测值范围 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 均值 / / / / / / / 评价标准 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 均值标准指数 / / / / / / / 超标率（%） 0 0 0 0 0 0 0 最大超标倍数 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 氰化物 测值范围 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 均值 / / / / / / / 评价标准 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 均值标准指数 / / / / / / / 超标率（%） 0 0 0 0 0 0 0 最大超标倍数 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 砷 测值范围 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 均值 / / / / / / / 评价标准 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 均值标准指数 / / / / / / / 超标率（%） 0 0 0 0 0 0 0 最大超标倍数 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 汞 测值范围 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 均值 / / / / / / / 评价标准 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 均值标准指数 / / / / / / / 超标率（%） 0 0 0 0 0 0 0 最大超标倍数 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 铬（六价） 测值范围 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 均值 / / / / / / / 评价标准 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 均值标准指数 / / / / / / / 超标率（%） 0 0 0 0 0 0 0 最大超标倍数 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 氨氮 测值范围 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 均值 / / / / / / / 评价标准 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 均值标准指数 / / / / / / / 超标率（%） 0 0 0 0 0 0 0 最大超标倍数 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 石油类 测值范围 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 均值 / / / / / / / 评价标准 / / / / / / / 均值标准指数 / / / / / / / 超标率（%） / / / / / / / 最大超标倍数 / / / / / / / 井深 15 16 16 18 17 18 21 依据表13监测数据，按照苏卡列夫编号原则，含量大于25meq%的阴离子和阳离子进行组合，当地地下水化学类型为HCO3-—Ca2+—Mg2+型。 由表14可知，殷庄村、前满村、张塘坊村、东白岭村的水井总硬度超标，张庄村、乔坊村的硫酸盐超标，其余各监测点位各监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准的要求。根据现场调查及咨询当地环保及水利部门，总硬度与硫酸盐超标的主要原因是由于当地的地质造成的。 3、声环境 河南光远环保科技有限公司于2017年12月04日-05日对项目区声环境质量现状进行了监测，监测结果见下表。 表21 项目边界现状噪声值 单位：dB（A） 监测点位 监测时间 监测结果 标准值dB（A） 达标分析 昼间 夜间dB（A） 东厂界 201712.04 54.6 43.5 昼间65dB(A) 夜间55dB(A) 达标 2017.12.05 53.7 42.6 达标 南厂界 201712.04 55.3 44.6 达标 2017.12.05 54.5 43.9 达标 西厂界 201712.04 53.7 42.6 昼间70dB(A) 夜间55dB(A) 达标 2017.12.05 52.7 41.2 达标 北厂界 201712.04 56.7 45.3 达标 2017.12.05 55.5 44.6 达标 由表21可知，项目东、南厂界环境噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，西厂界、北环境噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。 4、生态环境 由于长期人为活动和自然条件的影响，区域天然植被几乎无残存，以人为绿化为主，区域内已无珍稀动植物存在，其附近无划定的自然生态保护区。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场调查，区域内无自然保护区、水源保护区，未发现知悉动植物保护物种。项目主要环境保护目标见表22。 表22 厂区周围主要环境保护目标 环境 要素 敏感点名称 方位 距厂界距离 （m） 环境保护级别 大气 张堌堆村 NE 370 满足《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准要求 西白领村 NE 680 东白岭村 NE 1780 刘桥村 NE 2370 张塘坊村 E 1520 东毛河村 SE 1370 祁庄村 SE 1350 王潭村 SE 1860 毛河陈楼村 S 970 胥庄 SW 890 姜庙村 SW 320 大寺张村 SW 2450 玉皇岭村 W 840 张庄村 NW 500 噪声 声环境 满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类、4a类标准要求 地表水 金堤河（N 5240m） 满足《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅳ类标准 另外，区域内无自然保护区、水源保护区、珍惜动植物保护物。

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，NH3执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高容许浓度，具体标准值见下表。 表23 各评价因子环境质量标准限值 污染因子 标准限值（mg/Nm3） 年平均 日平均 小时平均 一次值 PM10 0.10 0.15 / / NO2 0 08 0.12 0.24 / SO2 0.06 0.15 0.50 / NH3 / / / 0.2 2、声环境 项目区面向道路一侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，其他区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准(昼间65dB(A)、夜间55dB(A))，具体标准限值见下表。 表24 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 等效声级LAeq：dB（A） 类别 昼间 夜间 3 65 55 4a 70 55 3、地表水 地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）IV类标准。具体标准限值见下表。 表25 《地表水环境质量标准》（GB3838－2002） 单位：mg/L 项目 浓度限值 标准来源 pH（无量纲） 6～9 《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）IV类标准 COD ≤30 BOD5 ≤6 NH3-N ≤1.5 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物排放标准 施工期：建筑扬尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放浓度限值，具体标准值见下表。 营运期：颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放浓度限值；烟尘、SO2、NOx按当地环保部门要求，执行超低排放；氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中厂界标准限值，具体标准值见下表。 表26 营运期大气污染物执行标准 污染因子 排放形式 排放标准值 排放速率 kg/h 浓度mg/m3 颗粒物 施工期 无组织排放 / 1.0 运营期 无组织排放 / 1.0 烟尘 排气筒 / 10 SO2 排气筒 / 35 NOx 排气筒 / 50 NH3 运营期 无组织排放 / 1.5 2、废水排放标准 项目排放废水满足台前县集聚区污水处理厂进水水质要求；其他污染因子执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。 表27 台前县污水处理厂进水水质要求 单位：mg/L 污染物 PH COD BOD SS NH3-N 水质要求 6-9 ≤350 ≤150 ≤240 ≤45 3、噪声排放标准 （1）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011），各施工阶段等效声级限值(Leq)见下表。 表28 建筑施工场界噪声排放限值 等效声级LAeq：dB（A） 昼间 夜间 70 55 （2）运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类及4类标准。其具体数值见下表。 表29 工业企业厂界环境噪声排放限值 等效声级LAeq：dB（A） 类别 昼间 夜间 3 65 55 4 70 55 4、固体废物排放标准 一般固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单。 危险固废排放执行《危险固废贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目完成后产生的污染物主要为废气和废水，评价按照国家及地方环保部门总量控制的要求，提出本项目完成后污染物总量控制建议指标，作为地方环境管理的依据。 项目其他设备冷却水经隔油池处理，生活污水经化粪池处理后，与化水车间排水、循环水排水经园区污水管网，进入台前县产业集聚区污水处理厂进行深度处理。达标后排入金堤河。 项目运营期间，年废水排放量24.08万t/a。其中循环冷却水排放量为21万吨/年，因循环冷却水为利用污水处理厂中水，故不进行污染物总量核算，进行总量核算的污水排放量为3.08万吨/年。 进入市政污水管网前项目主要污染物排放量：COD：6.384t/a，NH3-N：0.0784t/a 经台前县产业集聚区污水处理厂处理后（作为总量控制指标）：污染物COD的排放量为1.232t/a，NH3-N的排放量0.0784t/a。 项目运营期SO2、NOx排放量按照火电行业排污许可证申请与核发技术规范进行计算，得项目运营期SO2排放量为：39.0194t/a；NOx：55.742t/a。 项目主要水污染物总量控制指标见表30。 表30 项目主要污染物总量控制指标一览表 废水 项目 产生量（t/a） 排放量（t/a） 进入市政污水管网前排放量 污水处理厂处理后排放量 （总量申请指标） 废水 COD 6.44 6.384 1.232 NH3-N 0.084 0.0784 0.0784 废气 项目 排放量（t/a） SO2 39.0194 NOx 55.742 |

建设项目工程分析

图2    工艺流程及产污环节图

工艺流程及产污环节 一、工艺流程 本项目生产工艺流程为：燃料由铲车、推土机推进地下料斗后，经电机震动给料机送入上料系统，经炉前进料装置进入炉膛，后被高温烟气加热，迅速将水分蒸发，并气化、着火燃烧；锅炉产生的蒸汽送入汽轮机做功，带动发电机发电。汽轮机排汽经凝汽器冷凝成液态水后，与锅炉补充水混合后进入锅炉回用。锅炉运行过程中，汽轮机同时抽出部分蒸汽用于供热。达到电厂循环冷却水标准的污水处理厂中水进入凝汽器冷却蒸汽，出水经冷却塔等设施降温后循环使用。本工程主要包括以下系统：燃料输送系统、燃烧系统、除灰渣系统、锅炉补充水处理系统、供水系统、热力系统、草木灰综合利用系统等。项目工艺流程及产污环节见图1。 1、燃料输送系统 （1）燃料储存 项目储料采用露天堆料场、燃料棚相结合的方式。露天露天堆料场（规格W 112m×L 118m）为备用料场，应急之用，暂存可满足锅炉7天燃烧需求，设在燃料棚东侧，其上方覆盖防雨篷布，防止秸秆起尘、雨淋损耗。正常情况下，进厂秸秆直接送入料棚（L 144m×W 110m×H 12m），在上料棚内由进料输送机送入上料系统，能够满足锅炉2天燃烧需求，干料棚彩钢瓦封顶，四周防尘墙封闭，但留有作业车辆进出大门，场内设通风、消防、照明、清扫等必要的设施。 （2）燃料输送流程 电厂秸秆堆料场（在收购点破碎，然后由收购点秸秆堆料场经汽车运至电厂）→叉车→料仓→皮带式输送机→炉前料仓间→卸料器→炉前料斗→螺旋给料机→锅炉炉膛燃烧 系统共设2条带式输送机。带式输送机：B＝1400mm，V＝1.25m/s，Q＝550m3/h。 （3）燃料输送系统控制 燃料输送系统采用集中控制和机旁就地控制相结合的控制方式。 燃料输送系统集中控制纳入电厂集中控制系统，在集中控制室设有程序控制器及上位机并有少量按钮配合，可监控各项设备的起停及工艺运行参数显示、记录，对运行方式进行选择，发送运行指令，显示重大故障等。 集中控制室设有工业电视系统，可对重要的工作点进行视频监测。 2、燃烧系统 锅炉的燃料为小麦、玉米秸秆和树枝。由4台双螺旋给料机给入炉内，燃烧需要的空气经空气预热器加热后进入炉排上风管，燃料在落进炉膛后被炽热的烟气加热，迅速将水分蒸发，并气化、着火燃烧；一部分秸秆在空中燃烧，一部分落在炉排上继续燃烧，并在倾斜炉排的振动下不断向前翻滚、燃烧，直至燃烬。燃烧产生的烟气被引风机牵引依次通过过热器、蒸发对流管束、省料器和空预器，温度下降，其热量传递给过热器、蒸发对流管束、省料器各受热面中的水，使水转化为高温高压的蒸汽，最后为燃烧需要的空气预热。燃料燃烧后的灰份部分成为飞灰，随烟气排出，另外的灰份成为灰渣通过炉排后部的排渣口排出。 （1）给料系统 锅炉设2个炉前钢质料仓，每个炉前钢质料仓容积15m3，2个料仓仓底的分料器采用20台拨齿均料器，根据锅炉负荷的需要经物料调节阀将燃料均匀的分配到4台炉前链板给料机内，由炉前链板给料机出口经过垂直落料管、电动防火门后，燃料进入四台双螺旋给料机并送入锅炉内。 （2）烟风系统 锅炉的送风系统设送风机2台，引风机2台(各50%容量)。烟气被引风机牵引依次通过过热器、蒸发对流管束、省料器和低压烟气冷却器，温度下降，其热量传递给各受热面中的水，使水转化为高温高压的蒸汽。燃料燃烧后的灰份部分成为飞灰，随烟气排出，另外的灰份成为灰渣通过炉膛底部的排渣口排出。 经炉膛燃烧后产生的高温烟气和飞灰，流过过热器和省煤器，由引风机将烟气吸入旋风除尘器，后经布袋除尘器净化、脱硝、脱硫、湿电除尘，最后经过70m高的烟囱排向大气，烟囱出口内径3m。 烟气流程为:炉膛→高温分离器（高效旋风分离器）→高温过热器→低温过热器→省煤器→空气预热器→旋风除尘器→布袋除尘器→脱硝→脱硫→湿电除尘→引风机→烟囱。 （3）脱硝系统 ①脱硝工艺选择 燃料燃烧生成的NOx（主要为NO和NO2）主要有两个来源，一是燃料中含氮的有机物，在燃烧时与氧反应生成一氧化氮，通常称为燃料型氮氧化物；二是空气中的氮在高温下氧化为氮氧化物，通常称为温度型氮氧化物。 拟建工程锅炉为130t/h高温高压生物质燃料水冷振动炉排锅炉，根据枣庄丰源生物质能源有限公司生物质热电联产项目在线数据，NOx排放浓度为变化范围较大，一般浓度在60～130mg/m3左右，为保守起见，本工程氮氧化物产生浓度取200mg/m3。为控制其排放浓度达到当地环保部门要求的超低排放限值：NOX≤50mg/m3，需进一步采取烟气脱硝技术。 SNCR脱硝技术原理 氨水经气液喷头喷至锅炉脱氮窗口（900至950℃，溶液部分则经过与NOX浓度连动的编程控制而决定喷入量）。喷嘴喷入氨水在温度窗口与烟气充分混合进行SNCR催化反应，发生氧化还原反应，将NOx还原为无害的N2和H2O。化学反应式为： 4NO +4NH3 +O2→4N2+6H2O 6NO +4NH3→5N2+6H2O 2NO2 + 4NH3+O2→3N2+6H2O 生物钙脱硝(BSNCR)技术原理 生物钙脱硝技术（BSNCR），适用于燃煤、燃气和生物质锅炉，在无催化剂情况下，向烟气温度650～1000℃的区域内喷入生物钙还原剂，将NOX选择性还原成N2和H2O，从而达到脱除NOX的目的。生物钙中的Ca同时可脱除烟气中的部分SO2，以减轻湿法脱硫的负担。其反应过程如下： 第一步，原料高温裂解生成有效基团： CaTN---Ca+C2H2+C2H4+C3H6+HCCO+HCNO+CH4COH+CH4COO+H2O 第二步，有效基团分别同NOX反应： C2H2+NO---N2+H2O+CO2 C3H8+NO---N2+H2O+CO2 CH4COH+NO---N2+H2O+CO2 HCNO+NO---N2+H2O+CO2 CH4COO+NO---N2+H2O+CO2 Ca+SO2+O2---CaSO4+CaSO3 Ca+SO2+NO---CaSO4+N2 综合反应式： C+2NO=N2+CO2 2H2+2NO=N2+2H2O Ca+SO2+2NO=CaSO4+N2 ②脱硝系统组成 项目脱硝系统组成包括SNCR子系统和BSNCR子系统组成。 A、SNCR子系统 SNCR系统由还原剂储存系统、还原剂喷入装置及相应的控制系统组。SNCR脱硝装置安装在锅炉的温度窗口处（900至950℃），在此温度窗口处切开锅炉外壁（避开水冷壁）安装喷头对接法兰，安装脱氮喷头。 主要设备如下： a、氨水储罐 氨水储备罐，储罐容积为10d使用量，储罐下方设置计量给料设备，由变频器及编程控制。 b、氨水溶液喷射系统（气液喷头） 氨水喷射系统为气液喷头，气部分为压缩空气，压力固定于0.3-0.4Mpa，而氨水部分则经计量泵由编程控制流量及压力。 c、喷头冷却风机 由于喷头安装位置位于900至950℃区，对喷头需要有冷却风机提供冷却空气，以利增加喷头的寿命。 B、BSNCR子系统 BSNCR子系统由还原剂储存系统、还原剂喷入装置及相应的控制系统组。BSNCR脱硝装置安装在锅炉适宜温度窗口处（650℃），在此温度窗口处切开锅炉外壁（避开水冷壁）安装喷头对接法兰，安装生物钙喷头。 主要设备如下： a、生物钙75%液体储罐 生物钙75%液体储罐，储罐容积为10d使用量，储罐下方设置计量给料设备，由变频器及编程控制。 b、生物钙75%液体喷射系统（气液喷头） 生物钙75%液体喷射系统为气液喷头，气部分为压缩空气，压力固定于0.3-0.4Mpa，而生物钙75%液体部分则经计量泵由编程控制流量及压力。其流量则与在线监测NOX联动。 c、喷头冷却风机 由于喷头安装位置位于650℃温度区，对喷头需要有冷却风机提供冷却空气。 表31 脱硝系统主要设备配置表 设备名称 型号规格 数量 备注 SNCR子系统 氨水储备罐 V=50m3 1台 1.5KW搅拌器 氨水喷射系统（气液喷头） V=0.3m3/h，0.4Mpa 2台 - 计量给料系统 卸料阀Φ300mm 1台 1.5KW电机/变频 计量给料泵 Q=30m3/h 2台 5.5KW电机/变频 控制系统 S7-300 1套 - 喷头冷却风机 - 2个 5.5KW SNCR子系统 生物钙储备罐 V=35m3 2台 1.5KW搅拌器 氨水喷射系统（气液喷头） SDXH-GX-8 1.1-1.2Mpa 8台 计量给料系统 卸料阀Φ300mm 1台 1.5KW电机/变频 计量给料泵 Q=30m3/h 2台 5.5KW电机/变频 控制系统 S7-300 1套 - 喷头冷却风机 - 2个 5.5KW ③脱硝措施可行性 a、SNCR脱硝技术 本项目属生物质发电项目，锅炉单台出力130t/h（＞65t/h），生物质燃料锅炉大气污染物排放执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB-13223-2011）。到目前为止，国家暂未出台关于生物质发电项目的污染防治技术政策及可行技术指南，依据《火电厂污染防治技术政策》（环境保护部公告2017年第1号）总则中要求，生物质火电厂污染防治技术，参照“以煤、煤矸石、泥煤、石油焦及油页岩等为燃料的火电厂”执行。针对项目大气污染物排放特点、采取的污染治理技术，对照《火电厂污染防治可行技术指南》（HJ2301-2017,2017.06.01实施）推荐的污染防治技术，就脱硝技术原理、技术适应性及主要工艺参数及使用效果进行了对比分析，详情见表32。 表32 项目脱硝措施可行性分析 项目 HJ2301-2017指南内容 项目情况 一致性 SNCR脱硝技术 原理 SNCR选择性非催化还原法是指在不使用催化剂的情况下，在炉膛烟气温度适宜处（850～1150℃）喷入含氨基的还原剂（一般为氨或尿素等），利用炉内高温促使氨和NOx反应，将烟气中的NOx还原为N2和H2O。典型的SNCR系统由还原剂储存系统、还原剂喷入装置及相应的控制系统组成。 脱硝采用SNCR选择性非催化还原法，在炉膛烟气温度适宜处（900～950℃）喷入还原剂氨水，利用炉内高温促使氨和NOx反应，将烟气中的NOx还原为N2和H2O。SNCR系统由还原剂储存系统、还原剂喷入装置及相应的控制系统组成。 一致 技术适应性 SNCR脱硝技术对温度窗口要求严格，对机组负荷变化适应性差，适用于小型煤粉炉和循环流化床锅炉，300MW及以上的煤粉锅炉应用很少。 本项目为生物质发电锅炉，,炉膛烟气加氨窗口温度为900～950℃ 基本一致 主要工艺参数及使用效果 温度区间 采用尿素时温度区间：850℃~1150℃； - - 采用液氨和氨水时温度区间：850℃~1050℃ 采用氨水时温度区间：900℃~950℃ 一致 还原剂类型 尿素、氨水和液氨 氨水 一致 氨氮摩尔比 煤粉炉1.0~2.0；循环流化床锅炉：1.2~1.5 1.2 一致 还原剂停留时间 宜大于0.5s 宜大于0.7s 一致 脱硝效率 循环流化床锅炉：60%~80%；中小型煤粉炉：30%~40% 约70% 一致 逃逸氨浓度 ≤8mg/m3 ≤8mg/m3 一致 NOx排放浓度mg/m3 循环流化床锅炉：≤50 脱硝后浓度降：150 一致 煤粉炉：150~300 由表可知，本项目SNCR脱硝技术符合《火电厂污染防治可行技术指南》（HJ2301-2017,2017.06.01实施）推荐的脱硝防治技术，且主要工艺参数及使用效果与指南相关部分一致。本评价认为项目采用SNCR脱硝技术可行。 b、BSNCR脱硝技术可行分析 生物钙脱硝(BSNCR)技术由山东新华能源工程技术有限公司开发的新型技术（未在HJ2301-2017指南范围内），分别在金茂源生物化工有限公司75t/h燃煤发电锅炉（2017年12月竣工验收）及金沂蒙集团2*75t/h燃煤发电锅炉（2017年12月竣工验收）取得成功，脱硝效率约80%，温度窗口650-1000°C左右，脱硝前NOx可达350mg/m3，脱硝后NOx可达50mg/m3，保守脱硝效率为60～75%。本项目为生物质能发电项目，NOx产生浓度相对较低，且脱硝温度窗口在650°C左右。本评价认为项目采用BSNCR脱硝技术可行。 c、SNCR- BSNCR联合脱硝技术可行分析 枣庄丰源生物质能源有限公司生物质热电联产项目（现为山东丰源通达电力有限公司生物质热电联产项目），其环境影响报告书由枣庄市环境保护局2016年11月28日批复，批复文号：枣环行审字[2016]15号，外排烟气须满足《山东省火电厂大气污染物排放标准》(DB37/664-2013)超低排放第2号修改单中表3要求[烟尘10mg/m3,NOx100mg/m3,SO2 35mg/m3]。建设规模：1台30MW抽凝式汽轮发电机组+1台130t/h高温高压生物质水冷振动炉排锅炉，燃料为小麦、玉米秸秆和树皮枝桠等生物质燃料，现已建成投入运营，未验收。采用SNCR脱硝技术，根据该项目提供2018年4月的运营脱硝数据资料，进口浓度为60.0-128.2mg/m3，出口浓度为36-76.9mg/m3，处理效率约40%。 按照枣庄丰源生物质能源有限公司生物质热电联产项目数据资料及脱硝效率的40%计，本项目NOx产生浓度取200mg/m3，SNCR技术脱硝后NOx浓度降为120mg/m3，再加之，BSNCR的60%脱硝效率，本项目NOx排放浓度最大值48mg/m3。 为确保项目NOx达标排放，结合SNCR、BSNCR各自技术原理、特点及类比工程，建设单位决定采取SNCR-BSNCR联合脱硝技术，在SNCR、BSNCR各自脱硝负荷及效率范围内，实现NOx达标排放，本评价SNCR-BSNCR联合脱硝技术可行。 （4）脱硫系统 拟建工程采用的生物质燃料玉米秸、小麦秸秆和树枝硫份分别为0.16%、0.11%和0.07%，计算锅炉SO2的初始最大排放浓度约为337.1mg/Nm3，按照《关于京津冀及周边地区执行大气污染物特别排放限值的公告》及《2014-2020年煤电节能减排升级与改造行动计划》中的规定，锅炉烟气中SO2排放浓度需≤35 mg/Nm³。 ①脱硫技术 本工程拟采用石灰石-石膏脱硫的方法进行烟气脱硫，脱硫效率达95%以上。 a.吸收剂制备系统 脱硫用石灰石直接采购石灰石粉，贮存至石灰石粉仓内。由石灰石粉仓底部落料管至制浆池制成浆液，然后经石灰石浆液泵送至吸收塔。石灰石浆液输送系统设置一个石灰石制浆池，石灰石浆液泵安装2台，1用1备。为使石灰石浆液混合均匀、防止沉淀、结垢，在制浆池内设有浆液搅拌器。 b.二氧化硫吸收系统 SO2吸收系统是整个烟气脱硫系统的核心，主要包括吸收塔、除雾器、循环浆泵和氧化风机等设备和系统。在吸收塔内，烟气中的SO2被吸收浆液洗涤并与浆液发生反应，在吸收塔的循环浆池内被氧化风机鼓入的空气强制氧化，最终生成石膏晶体，由石膏排浆泵排出吸收塔进入石膏处理系统脱水。在吸收塔的出口设有除雾器，以除去脱硫后烟气带出的细小液滴，使烟气在含液滴量低于75mg/Nm3（湿态）下排出。本工程1台炉设1座脱硫塔，脱硫塔附近设一座综合泵房，布置脱硫循环泵，氧化风机等设备。 c.脱硫石膏处理系统 机组所产生的石膏浆液由吸收塔下部布置的石膏浆液排出泵（吸收塔设置2台石膏排出泵，1用1备）送至石膏浆液旋流器，石膏排出泵能在10小时之内排空吸收塔。系统设置2套石膏旋流站，2台真空皮带脱水机，都为一用一备。石膏旋流站底流自流进入真空皮带脱水机。为控制脱硫石膏中Cl-等成份含量，确保脱硫石膏品质，在石膏脱水过程中需用工业水对石膏滤饼进行冲洗。工业水作为密封水供给真空泵，然后收集到冲洗水箱，用于冲洗滤布和石膏滤饼，冲洗水最后被收集到工艺楼地坑。工艺楼地坑收集的滤液、冲洗水等由滤液水泵输送到石灰石浆液制备系统。 表33 脱硫系统主要设备配置表 设备名称 数量 备注 吸收剂制备系统 石灰石浆液泵 2台 1备1用 二氧化硫吸收系统 吸收塔 2台 除雾器 / / 循环浆泵 / / 氧化风机 / / 脱硫石膏处理系统 石膏浆液排出泵 2台 1备1用 石膏旋流站 2套 1备1用 真空皮带脱水机 2台 1备1用 ②烟气脱硫措施可行性 本项目属生物质发电项目，锅炉单台出力130t/h（＞65t/h），生物质燃料锅炉大气污染物排放执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB-13223-2011）。到目前为止，国家暂未出台关于生物质发电项目的污染防治技术政策及可行技术指南，依据《火电厂污染防治技术政策》（环境保护部公告 公告2017年第1号）总则中要求，生物质火电厂污染防治技术，参照“以煤、煤矸石、泥煤、石油焦及油页岩等为燃料的火电厂”执行。针对项目大气污染物排放特点、采取的污染治理技术，对照《火电厂污染防治可行技术指南》（HJ2301-2017,2017.06.01实施）推荐的污染防治技术，就脱硫技术原理、技术适应性及主要工艺参数及使用效果进行了对比分析，详情见表34。 表34 项目大气污染物（烟尘、SO2、NOx）治理措施可行性分析 项目 HJ2301-2017指南内容 项目情况 一致性 石灰石-石膏湿法脱硫技术 原理 以含石灰石粉的浆液为吸收剂，吸收烟气中的SO2等酸性气体，脱硫系统主要包括吸收系统、烟气系统、吸收剂制备系统、石膏脱水及贮存系统、废水处理系统、除雾器系统、自动控制和在线监测系统。 本项目以含石灰石粉的浆液为吸收剂，吸收烟气中的SO2气体，脱硫系统主要包括吸收系统、烟气系统、吸收剂制备系统、石膏脱水及贮存系统、废水处理系统、除雾器系统、自动控制和在线监测系统 一致 技术 适用性 石灰石-石膏湿法脱硫技术对煤种、负荷变化均具有较强的适应性，对SO2浓度低于12000mg/m3的燃煤烟气均可实现SO2达标。 本项目为生物质燃料，SO2产生浓度250mg/m3，石灰石-石膏湿法脱硫技术完全可以实现达标排放。 一致 主要工艺参数及使用效果 吸收塔运行温度 50-60℃ 50℃左右 一致 空塔烟气流速 3-3.8m/s 3.6m/s 一致 喷淋层数 3-6层 4层 一致 液气比 6-25L/m3 20L/m3 一致 浆液pH值 4.5-6.5 4.5-5.0 一致 石灰石细度 250-325目 300目 一致 石灰石纯度 ＞90% ＞90% 一致 系统阻力损失 ＜2500Pa 2000Pa 一致 脱硫石膏纯度 ＞90% ≥90% 一致 脱硫效率 95-99.7% 95 一致 入口烟气SO2浓度 ≤12000mg/m3 ≤250mg/m3 一致 由表34可知，本项目脱硫技术符合《火电厂污染防治可行技术指南》（HJ2301-2017,2017.06.01实施）推荐的脱硫防治技术，且主要工艺参数及使用效果与指南相关部分一致。类比山东丰源通达电力有限公司生物质发电，采用石灰石-石膏脱硫后，SO2排放浓度为4.44mg/m3，本评价认为项目采用石灰石-石膏湿法脱硫技术可行。 （5）锅炉烟气除尘 项目采用旋风除尘+布袋除尘+湿电除尘工艺处理烟气中粉尘，综合除尘效率≥99.97%，处理后烟尘排放浓度可满足地方政府超低排放要求限值（尘浓度≤5 mg/Nm3）。 （6）点火系统 锅炉采用柴油助燃方式点火，将少量柴油泼洒在秸秆燃料上，点火启动燃烧系统。预计每年采暖季前、后各检修一次，年检修2次，每次检修期限5-7d，每次检修后点火消耗柴油20kg/次，年消耗助燃柴油0.04t/a，即用即购，不储存。 3、热力系统 （1）主蒸汽系统 主蒸汽管道采用单母管制，材质为12Cr1MoV，主蒸汽管道管径为D273×20。 （2）抽汽回热系统 回热系统由两级高压加热器，一级除氧器和三级低压加热器组成，设置工业抽汽。 汽轮机共设六级抽汽，其中第三级抽汽为工业抽汽和除氧器抽汽，除氧器抽汽为除氧器加热（混合加热）降温变为冷凝水，一并混入除氧器冷凝水；一级、二级抽汽为高压加热器加热，冷凝水进入除氧器，四级、五级及六级抽汽为低压加热器，冷凝水进入凝结器。气缸漏气蒸汽进入汽封加热器，冷凝水进入凝结器。 （3）给水系统 除氧加热后的水自除氧水箱引出接至低压给水管，接2台电动给水泵进口，经给水泵加压后接入高压给水管及每台汽轮机的高压加热器，加热至215℃，送入锅炉。 低压给水系统采用单母管分段制。 高压给水系统采用单母管制系统，给水泵出口设冷母管，高压加热器出口设热母管。给水泵出口设有再循环管至高压除氧器，并设有给水再循环切换母管，使给水泵与除氧器可以交叉运行。 本工程给水系统设置1台高压除氧器，2台电动给水泵，给水泵选用100%容量，1台运行，1台备用。 （4）凝结水系统及化学补充水系统 汽轮机中的乏汽经冷凝器变成凝结水，由凝结水泵加压后进入汽封加热器、低压加热器，加热至80℃左右进入除氧器。项目一台机组配置两台凝结水泵，一台运行，一台备用。 （5）凝汽器抽真空系统 凝汽器抽真空系统采用射水抽气系统。 （6）加热器疏水系统 汽机本体及主汽门后的蒸汽管道和各级抽汽阀的疏水接至汽机本体疏水膨胀箱，经扩容后进入冷凝器。 低压加热器疏水系统为逐级回流，低压加热器的疏水通过低加疏水泵打入主凝结水系统。 高压加热器疏水系统为逐级回流，高加疏水出口为母管制，疏水逐级自流至高压除氧器，低负荷时接至三号低加。高压加热器设高加危急疏水管，接至厂房外的定期排污扩容器内。 主蒸汽管道、各级抽汽管道及其阀门的疏水接至疏水扩容器降压后进入疏水箱，母管管径为DN50。 锅炉本体的疏水，如过热器、减温器疏水、省煤器放水等均入疏水母管，经疏水扩容器扩容后进入疏水箱。 疏水箱的水由疏水泵加压后进入除氧器。 （7）抽汽供热系统 由汽轮机供热抽汽口接出的一根抽汽管道（1×DN200）引至蒸汽供热蒸汽联箱后，引出接至厂外蒸汽管网，为了节约用水，尽可能回收凝结水。为防止供热管道倒流引起汽轮机超速，在抽汽供热管道上分别装有抽汽快关阀（0.5s）和止回阀。 4、除灰渣系统 本工程拟采用灰渣分除。根据目前灰渣综合利用情况，锅炉排渣采用水封刮板捞渣机湿排渣直接装车方式，除尘器采用脉冲布袋除尘器，排灰方式为低压连续气力除灰系统。 （1）灰渣量 项目锅炉排灰渣量为锅炉炉膛排渣和袋式除尘器排灰两部分组成。。其灰渣量如下： 表35 锅炉灰渣量 序号 项目 小时排放量（t/h） 日排放量（t/d） 年排放量（t/a） 1 玉米秸秆 灰量 1.57 37.68 4880 渣量 1.28 3 .72 3978 灰渣总量 2.85 68.4 8858 2 小麦秸秆 灰量 1.08 25.92 2268 渣量 0.89 21.36 1869 灰渣总量 1.97 47.28 4137 3 树枝 灰量 0.65 15.6 2075 渣量 0.53 12.72 1692 灰渣总量 1.18 28.32 3767 4 合计 -- -- 16762 注：日灰渣量按锅炉日运行24h计；年灰渣量按锅炉设备年利用7000h计算。 （2）除渣系统 本项目燃用玉米、小麦秸秆、树枝，所产飞灰和渣为草木肥、钾、磷、氮为主要成份。为了不改变渣的化学活性，便于综合利用，系统采用水封刮板捞渣机湿排渣直接装车方式。 锅炉采用连续排渣方式，锅炉排渣口下设刮板捞渣机，渣从排渣口落入水封刮板捞渣机，经刮板捞渣机尾部抬升后排至锅炉间的运渣车辆内。刮板捞渣机尾部下设渣仓，渣仓下设出料口，渣可以装车外运。 锅炉风室下方的风室出灰装置采用推拉门间断式放灰，该处共6个落灰点，采用拖拉机或汽车出渣。 （3）除灰系统 工程选用低压连续气力除灰系统。选用低压连续输送泵组成气力输灰系统，干灰从灰斗卸灰口经落灰管到中间仓进入连续输送泵内，由连续输送泵连续地输送到灰库内， 灰库设有1台湿式搅拌机及干灰散装机，既可将灰加水搅拌调湿外运，又可将干灰直接装罐车运到综合利用用户处。灰库容积为200m3。灰库库顶层各设一台脉冲袋除尘器设备（除尘效率99.97%）、一台集灰箱，废气达标排放。 5、供排水系统 （1）供水水源 本工程的循环补充水采用中水，锅炉补给水生水及生活用水取自市政自来水。 本工程用水量夏季为173.5m3/h、冬季为158m3/h，其中，自来水用水量夏季78.5m3/h，冬季92m3/h，中水用水量夏季95m3/h，冬季66m3/h。 （2）中水可靠性分析 ①水量 本工程采用中水来自台前县产业集聚区污水处理厂，产业集聚区污水处理厂位于台前县产业集聚区凤台大道南，兴工路与长丰路交叉口西北侧，该厂处理能力为近期1.5万m3/d，远期3万m3/d（到目前为止未建）。根据台前县污水处理厂2017年9月-10月的在线监测统计分析可知，污水厂实际排水量范围为0.8-1.5万m3/d(333.3-625m3/h)。本次环评按最不利情况，取0.8万m3/d(333.3m3/h)，项目循环补充水最大量2280m3/d（95m3/h）。台前县污水处理厂排水量远大于项目中水需要量，可以满足本项目循环补充水需要。 ②水质 污水处理厂送入本项目厂区内中水直接用于冷却循环水补水，中水水质必须满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）敞开式循环冷却循环水系统补充水水质（COD≤60mg/L,NH3-N≤10mg/L,TP≤mg/）要求；台前县产业集聚区污水处理厂出水水质标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。根据台前县污水处理厂2017年9月-10月的在线监测统计数据分析可知，台前县污水处理厂出水水质满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）敞开式循环冷却循环水系统补充水水质标准，可以作为本项目循环冷却补充水。详情见表36。 表36 循环冷却水水水质标准与污水处理厂出水（中水）水质对比一览表 污染物 敞开式循环冷却水系统补充水水质标准 台前县污水处理厂 出水水质 达标性分析 CODCr（mg/L） 60 16.06-49.05 达标 氨氮（以N计，mg/L） 10 0.34-3.75 达标 总磷（以P计，mg/L） 1 0.11-0.89 达标 ③中水管网铺设情况 目前台前县污水处理厂至本项目之间中水管网尚未铺设，本项目中水管网由集聚区管委会负责铺设，不在本次评价范围内。评价建议本项目建设单位与集聚区管委会积极沟通，加快中水管网建设进度，保证本项目建设后，能够向项目提供中水。 总之，自水量、水质及中水管网铺设情况综合分析可知，利用中水作为项目循环冷水补水是可靠的。 （3）供水系统 厂区供水系统分一次给水系统（含生产和生活用水）、消防给水系统及循环水给水系统三部分。生产、生活各自设置独立的给水管网，消防给水系统为室内、外消火栓专用给水系统。 (4)冷却循环水系统 项目冷却循环水供水系统采用带自然通风冷却塔的二次循环母管制供水系统。项目设置3台卧式循环水泵及1座自然通风冷却塔。 循环供水系统工艺流程为：经冷却塔冷却后的水通过管道重力自流到循环水泵吸水母管，经循环水泵加压后送入凝汽器、空气冷却器、冷油器，吸热后的热水沿压力钢管输送至冷却塔进行冷却，从而进行下一次再循环。 ①循环水泵 项目共配置3台卧式循环水泵，夏季3台同时运行，冬季2台运行，1台备用。根据循环供水系统需水量及水力估算，初步选循环水泵组参数如下： 流量：Q=1800-2100m3/h 扬程：H=23.5-21m 汽蚀余量：5.2m 配套电机功率：P=185kW ②循环水管道 循环水压力管道选用DN1200焊接钢管，冷却塔水池与主厂房间的自流回水管采用带原则性环的DN1400焊接钢管。 ③冷却水塔 本工程配1座1200m2逆流式双曲线自然通风冷却塔，冷却塔主要尺寸： 淋水面积：1200m2 塔顶标高：56m 进风口标高：3.6m 水池直径44.6m， 冷却塔采用单竖井辐射槽式配水系统。喷溅装置采用反射Ⅲ型ABS工程塑料喷嘴，除水器为BO-45/160型阻燃性玻璃钢除水器。在冷却塔下方的水池底部设计集水井，以方便清淤。 （5）锅炉补充水处理系统 根据原水种类、给水和锅炉补给水水质要求，锅炉补给水处理工艺流程为自来水→生水箱→生水泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→一级反渗透装置→除碳器→中间水箱→中间水泵→二级反渗透装置→淡水箱→淡水泵→电除盐器（EDI）→除盐水箱 →除盐水泵→除氧器，锅炉补充水处理系统设计软水制取率为59.6%，锅炉正常补水量为16.7m3/h，锅炉补充水处理系统的出水能力为17.3m3/h。 （6）给水、炉水处理 ①给水加氨处理系统 为提高给水pH值，给水加氨加至除氧器下水管中，采用自动加氨处理。所用氨为8-10%氨水，存储于氨水罐中。 ②给水给联氨处理系统 为消除给水中残余氧，将联氨加在除氧器下水管中，采用自动加氨处理。 ③锅炉水处理系统 为提高炉水pH值和防止残余硬度在锅内沉积，在锅内加入磷酸三钠，通过取样检验，当磷酸根含量不能达到要求时，添加磷酸三钠。 锅炉在正常运行的情况下，由于汽水损失，使锅炉内循环用水浓缩，需要排除一定量的废水，这部分废水的主要污染物为pH，其pH≥10，呈碱性，根据类比，以锅炉蒸发量的2%计算，则废水产生量为2.6m3/h。 （7）用水量及水平衡 本工程用水量夏季为173.5m3/h、冬季为158m3/h，年耗水量为1160250m3（含中水563500m3），全厂水量情况具体见表37，水平衡详见图4、图5。 表37 项目用水一览表 序 号 项目 需水量（m3/h) 经常回收（m3/h) 实际耗水量（m3/h) 备注 夏季 冬季 夏季 冬季 夏季 冬季 1 循环水补充水 95 66 0 0 95 66 中水及工业回水 2 化学水处理生水 32 47.5 4 6 28 41.5 自来水 3 工业用水 30 30 30 0 0 0 自来水 4 脱硫脱硝用水 25 25 10 10 15 15 中水 5 生活用水 0.5 0.5 0 0 0.5 0.5 自来水 6 未预计用水 20 20 0 0 20 20 自来水 7 合计 202.5 189 44 16 158.5 143 其中，自来水用量夏季78.5m3/h，冬季92m3/h，中水用水量夏季95m3/h，冬季66m3/h。

表38 冷却塔循环水量表 凝汽量(t/h) 凝汽器用水量(m3/h) 辅机用水量(m3/h) 总计(m3/h) 夏季 冬季 冷油器 空冷器 夏季 冬季 126.1 5460 3 28 180 220 5860 3928 （8）厂区排水系统 本项目采取“清污分流”和“雨污分流”相结合的原则，厂区设雨水、生产和生活废水收集系统，各系统自成独立管网。本项目生活废水和生产废水均经市政管网排入台前县产业集聚区污水处理厂，雨水沿道边雨水沟排至厂外。 （9）厂区消防系统 本工程厂区内设两套消防管网：高压消防管网和低压消防管网。消防给水系统由消防水池、消防水泵、消防稳压设施、消防管网、室内外消火栓、消防炮组成。主厂房、燃料堆场及办公区四周消防管网为环网。 主厂房消防采用消火栓、灭火器相结合灭火方式；秸秆切碎物棚库外部采用消防炮、消火栓消防，内部（包括地下活底料仓）采用自动喷水灭火消防。 本工程设计电厂主厂房消防水量为45L/S，其中室内消防为15L/S，室外消防为30L/S，火灾持续时间按2小时计，燃料厂消防水量为90L/S，其中库内消防为55L/S，库外消防为35L/S，火灾持续时间按3小时计，消防贮备水从消防水池内提取。厂区消防管网在主厂房及燃料堆场及办公区四周布置成环状，管径为DN250-DN200。厂内道路的布置按规范要求，在主厂房和燃料堆放场及燃料仓库周围都设环形通道，主干道考虑会车要求；（建）构筑物的防火距离均按国家标准考虑。消防水量储存在清水池中，清水池总容积约2000m3。 主厂房，化水车间，配电室等建筑物房内配有一定数量的消火栓。在燃料堆放场主厂房附近及道路两旁、十字路口处均布置室外地上式消火栓。燃料库内设消防炮灭火系统。 6、供热系统 （1）供热范围及供热方式 城区居民供暖及集聚区工业企业供热，在确保居民供暖基础上，向集聚区工业企业供热。 锅炉检修期间停止向企业供热，检修前提前告知相关企业，让企业采取同步检修或启动其备用热源（企业现有锅炉）。 设计供热区域及热负荷 工业用热 根据《台前县城市热电联产规划（2017-2035）》（修订版），热电厂规划近期建设1×30MW+1×130t/h高温高压热电联产机组，即本项目，规划设计工业热负荷见表39；远期扩建1×30MW+1×130t/h高温高压热电联产机组。本项目目前集聚区可以替代的燃气锅炉有26台，合计容量约90t/h。热源建成后为用热企业提供工业蒸汽，将燃气锅炉和电锅炉作为备用。 表39 项目工业、采暖热负荷分配表 项目 单位 采暖期 非采暖期 最大 平均 最大 平均 工业用汽量 t/h 46 46 46 46 采暖 汽量 t/h 46 46 0 0 总用汽量 t/h 92 92 46 46 表40 替代锅炉一览表 热用户 锅炉数量 （台） 锅炉 （t/h） 燃料类型 原锅炉处理 SO2减排量（t/a） NOx减排量（t/a） 序号 企业名称 1 阳光羽绒 1 2 燃气 备用 0.59 1.76 2 恒盛羽绒 1 2 燃气 备用 0.59 1.76 3 御生堂集团 1 4 燃气 备用 1.18 3.53 4 惠城羽绒 1 6 燃气 备用 1.76 5.29 5 宏宇羽绒 1 4 燃气 备用 1.18 3.53 6 芳欣制衣 1 2 燃气 备用 0.59 1.76 7 天邦石油化工 1 7 燃气 备用 2.06 6.17 8 英腾服饰 1 2 燃气 备用 0.59 1.76 9 腾宇羽绒 1 2 燃气 备用 0.59 1.76 10 万顺润滑脂 1 2 燃气 备用 0.59 1.76 11 兴隆塑料包装 1 3 燃气 备用 0.88 2.65 12 武元实业 1 1 电力 备用 0.29 0.88 13 众鑫羽绒 1 8 燃气 备用 2.35 7.06 14 鑫鑫羽绒 1 2 燃气 备用 0.59 1.76 15 祥隆羽绒 1 2 燃气 备用 0.59 1.76 16 华泰羽毛 1 1 燃气 备用 0.29 0.88 17 腾达羽绒 2 16 燃气 备用 4.7 14.11 18 鑫隆羽绒 1 2 燃气 备用 0.59 1.76 19 昕丰羽绒 1 2 燃气 备用 0.59 1.76 20 瑞翎实业 1 2 燃气 备用 0.59 1.76 21 恒泰轮胎 1 2 燃气 备用 0.59 1.76 22 恒润筑邦 1 6 燃气 备用 1.76 5.29 23 腾辉化工 1 4 燃气 备用 1.18 3.53 24 巨能新能源 1 5 燃气 备用 1.47 4.41 25 明达汽车电气 1 1 燃气 备用 0.29 0.88 合计 90 / 26.46 79.39 （2）居民采暖 根据《台前县城市热电联产规划（2017-2035）》（修订版），热电厂规划近期建设1×30MW+1×130t/h高温高压热电联产机组，即本项目，规划设计民用热负荷见表39。 项目热能平衡见表41，蒸汽平衡见表42。 表41 本项目热能平衡表 类别 项目 单位 热能 燃料 小麦秸秆 玉米秸秆 树枝 锅炉 （秸秆23.95万t/a） 总发热量 GJ 3.10×106 烟气热损失 GJ 3.75×105 收到基低位发热量 10.67 MJ/kg 11.2 MJ/kg 11.75 MJ/kg 损失后热量 GJ 2.725×106 - 汽轮机用热量 GJ 1.1592×106 汽轮机损失热量 GJ 6.791×105 供热量 GJ 13.6344×106 表42 本项目蒸汽平衡表 类别 项目 单位 采暖期均值 非采暖期均值 3.82Mpa锅炉蒸 锅炉蒸发量 t/h 130 130 汽轮机进气量 t/h 126.1 126.1 减温减压器进气量 t/h 0 0 汽水损失 t/h 3.9 3.9 0.98Mpa蒸汽 抽气 除氧器 t/h 7.4 7.4 高压加热器 t/h 8.2 8.2 低压加热器 t/h 5.4 5.4 汽封加热器 t/h 7.1 7.1 工业供热 t/h 46 46 采暖供热 t/h 46 0 小计 t/h 120.1 74.1 汽轮机凝气 t/h 6 52 图6 采暖期热平衡图 单位：t/h 图7 非暖期热平衡图 单位：t/h （2）供热管网及凝结水管网铺设情况 目前集聚区供热管网及凝结水管网尚未铺设，本项目供热管网及凝结水管网均由集聚区管委会负责铺设，不在本次评价范围内。评价建议本项目建设单位与集聚区管委会积极沟通，加快供热管网及凝结水管网的建设进度，保证本项目建设后，能够向周围用热户供热。 7、电气系统 （1）电厂接入系统方案 本工程新建的1×30MW机组以发电机---变压器---线路组接线方式，通过一台双绕组升压变压器和一回110kV线路接入110kV公艺变电站，以110kV电压等级接入当地电网。 （2）电气主接线 本工程发电机装机容量为1×30MW，发电机额定电压为10.5kV。采用发电机变压器组单元接线方式，发电机通过1台40MVA的两卷变压器接入110kV系统。厂用工作电源经限流电抗器引自发电机出口处，厂用备用电源经主变压器由电网倒送电获取。 （3）厂用电接线及布置 由于发电机出口额定电压为10.5kV，为了减少变电环节和节省投资，厂用电压选取10.5kV及380/220V两种电压。10kV为中性点不接地系统。380/220V为中性点直接接地系统。 电厂本期为一炉一机。10kV为单母线接线。主厂房内380/220V系统亦为单母线接线。 10kV厂用工作电源经限流电抗器引自发电机出口处，同时在机组启动或检修时，经主变压器从电网（110K变电站）倒送电，兼做厂用备用电源。 380/220V厂用工作电源引自接于10kV厂用母线的低压厂用工作变压器，备用电源取自同一段10kV母线上的低压厂用备用变压器。 10kV配电装置和380V配电装置均布置在主厂房除氧料仓间底层。 二、产污环节 1、施工期 （1）噪声源 在项目施工期间的噪声主要来源于运输车辆和各类施工机械如挖掘机、装载机、混凝土搅拌车、振动棒、真空压力泵等机械设备运行时产生的噪声。这些突发性非稳态噪声源将对周围环境产生一定影响。 （2）大气污染源 项目施工过程中由于挖取土（石）、填方、弃土、推土及搬运泥土、石灰、沙石等的装卸、运输、拌合过程中有大量尘埃散逸到周围环境空气中；尤其是在风速较大或装卸速度、汽车行驶速度较快的情况下，扬尘的污染尤为严重。 另外各类燃油动力机械在场地开挖、平整、物料运输等施工作业时，会排出各类燃油废气，排放的主要污染物为CO、NOX、烟尘。 （3）水污染源 施工机械跑、冒、滴、漏的污油和露天施工机械被雨水冲刷后产生一定量的含油污水。 现场施工人员产生的生活污水以及混凝土工程的灰浆、建（构）筑物的冲洗、打磨等作业产生的工程废水。 （4）固体废物 建筑垃圾：项目施工期间有地面挖掘、材料运输、基础工程、主体建筑等工程，在这期间将产生一定量废弃的建筑材料，如砂石、石灰、混凝土、木屑、土石方等建筑垃圾。 生活垃圾：施工人员的日常生活将产生一定量的生活垃圾。 （5）施工对生态环境的影响 施工期间取土、填土后裸露表面被雨水冲刷后将造成水土流失，进而降低土壤肥力，影响陆地生态系统及其稳定性。 2、营运期 （1）大气污染源 本项目产生的废气主要来源于生物质燃烧产生的锅炉烟气，物料运输产生的粉尘、氨水存储过程中挥发的氨气。 （2）水污染源 本项目产生的废水主要由生活污水和生产废水组成，其中生产废水主要来自化水间排污水、锅炉排污水以及循环水系统排污水等。 （3）噪声源 项目噪声主要为为引风机、送风机、发电机、汽轮机、主变压器、空压机、冷却塔以及各种水泵等工作过程产生的噪声。 （4）固体废弃物 本工程产生的固体废弃物主要为职工生活垃圾、废旧物品包装物、布袋除尘器收集的灰尘、锅炉燃烧产生的炉渣、废脱硫石膏，废机油。 表43 运营期主要产污环节一览表 污染因素 产污环节 污染因子 治理及排放措施 废气 G1 锅炉烟气 烟尘、SO2、NOx SNCR- BSNCR脱硝+旋风除尘器+布袋除尘器除尘+石灰石-石膏脱硫+湿电除尘后经70m高排气筒排放 G2 灰库粉尘 PM10 布袋除尘器 G3 氨水存储 氨气 无组织排放 废水 W1 化水车间废水 SS 用于除灰渣系统 W2 循环水排水 SS 沉淀后，经污水管网进入污水处理厂进行深度处理 W3 锅炉排水 SS 用于输料系统喷洒用水 W4 生活污水 COD、氨氮 化粪池处理后，经污水管网进入污水处理厂进行深度处理 W5 其他辅机冷却排水 COD、氨氮、石油类 隔油池处理后，经污水管网进入污水处理厂进行深度处理 固废 S1 收集灰尘 一般固废 收集后暂存，定期外售 S2 灰渣 S3 废脱硫石膏 S4 废包装材料 S5 废油 危险废物 收集后暂存，定期交由有资质的单位处理 S6 职工生活 生活垃圾 统一收集后交环卫部门处理 噪声 生产设备 设备噪声 减振基础、隔声

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 主要污染物名称 | 处理前 产生量（单位） | 排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 营 运 期 | 生物质燃烧 | 单烧小麦秸秆 | 烟尘 | 2931.25t/a、1675kg/h | 1.3015t/a、0.503kg/h |
|  |  |  |  | SO2 | 119.56t/a、68.32kg/h | 5.9777t/a、3.416kg/h |
|  |  |  |  | NOx | 67.271t/a、38.45kg/h | 10.0906t/a、5.77kg/h |
|  |  |  | 单烧玉米秸秆 | 烟尘 | 6266.51t/a、2419.5kg/h | 1.88t/a、0.726kg/h |
|  |  |  |  | SO2 | 244.68t/a、94.47kg/h | 12.2342t/a、4.724kg/h |
|  |  |  |  | NOx | 96.995t/a、37.45kg/h | 14.5493t/a、5.62kg/h |
|  |  |  | 单烧树皮等 | 烟尘 | 2649.89t/a、996.2kg/h | 0.795t/a、0.299kg/h |
|  |  |  |  | SO2 | 104.87t/a、39.42kg/h | 5.244t/a、1.917kg/h |
|  |  |  |  | NOx | 94.756t/a、35.625kg/h | 14.2134t/a、5.34kg/h |
|  |  | 灰库粉尘 | PM10 | 35.933t/a、5.133kg/h | 0.03593t/a、0.00133kg/h |
|  |  | 料棚粉尘 | PM10 | 23.95t/a、3.42kg/h | 2.395t/a、0.342kg/h |
|  |  | 罐区氨 | NH3 | 0.0258t/a、0.003686kg/h | 0.0258t/a、0.003686kg/h |
| 水污 染物 | 营 运 期 | 办公、生活 污水 | COD | 300mg/L、0.84t/a | 280mg/L、0.784t/a |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/L、0.084t/a | 28mg/L、0.0784t/a |
|  |  | 化水车间废水 | COD | 50mg/L、3.955t/a | 0 |
|  |  |  | 全盐量 | 2100mg/L、166.11t/a | 0 |
|  |  |  | SS | 60mg/L、4.746t/a | 0 |
|  |  | 循环水排水 | COD | 50mg/L、10.5t/a | 135mg/L、28.35t/a |
|  |  |  | 全盐量 | 600mg/L、121t/a | 135mg/L、28.35t/a |
|  |  |  | SS | 100mg/L、21t/a | 15mg/L、3.15t/a |
|  |  | 其他设备冲洗水 | COD | 200mg/L、5.6t/a | 200mg/L、5.6t/a |
|  |  |  | SS | 15mg/L、0.56t/a | 15mg/L、0.56t/a |
|  |  |  | 石油类 | 40mg/L、1.12t/a | 40mg/L、1.12t/a |
|  |  | 锅炉排污水 | COD | 30mg/L、0.546t/a | 0 |
|  |  |  | 全盐量 | 600mg/L、10.92t/a | 0 |
|  |  |  | SS | 80mg/L、1.456t/a | 0 |
| 固体废弃物 | 营 运 期 | 办公、生活 | 生活垃圾 | 18t/a | 生活垃圾由环卫部门统一收集处理 |
|  |  | 一般工业固废 | 收集灰尘 | 11844.1t/a | 综合利用 |
|  |  |  | 灰渣 | 21859.1t/a | 综合利用 |
|  |  |  | 废脱硫石膏 | 1880t/a | 作为建筑材料外售 |
|  |  |  | 废包装材料 | 1 t/a | 收集后，外售 |
|  |  | 危险固废 | 废油 | 0.15t/a | 交有资质的单位进行处置 |
| 噪声 | 营运期噪声主要为生产过程中设备运行产生的噪声，噪声源强在70～80dB(A)之间。经加强管理、选用低噪声设备、绿化降噪、减震、距离衰减等措施后，运营期厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3、4类标准。 |
| 主要生态影响 本项目建成后，首先要保证各污染物的达标排放，最大限度地防止污染物的排放，其次，在站区周围种植绿化带，利用绿色植物减尘、净化空气和阻止噪声传播，同时还能够美化站区环境。 生活垃圾不能随意丢弃，应统一收集，由当地卫生管理部门拉走处理。 各项措施得以实施后，工程对其周围环境的影响较小，能够保证周围生态环境的需求。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 厂区建设过程中所进行的场地平整、掘土、基础设施建设、地基深层处理及土石方、建筑材料运输、设备装配等施工过程，在施工期内都将会对周围环境造成一定影响。施工期间存在的主要问题有：①施工机械及运输车辆产生的噪声；②施工行为产生的扬尘；③施工造成的原生态系统破坏；④施工机械及车辆排放的尾气；⑤施工产生的建筑垃圾及生活垃圾等固体废物；⑥施工人员产生的生活污水、施工本身产生的机械冲洗水和混凝土浇筑等施工废水。但这种影响一般是可逆的，待施工结束后将一并消失。 1、施工期大气影响分析及防治措施 （1）施工期扬尘影响及防治措施 1）施工现场的扬尘主要来自于以下几个方面： a.土石方的挖掘及现场堆放； b.建筑材料的搬运及堆放； c.施工垃圾的清理及堆放； d.车辆及施工机械往来造成的道路扬尘。 2）施工期扬尘环境影响分析 施工期间产生的扬尘主要影响项目所在地的周围环境，扬尘的影响范围较广，主要表现为空气中的总悬浮颗粒浓度增大，尤其在天气干燥、风速较大时影响更为显著。 施工期间产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘原因可分为风力扬尘和动力扬尘。 ①风力扬尘 风力扬尘主要是露天堆放的建材(如黄沙、水泥等)及裸露的施工区表层浮土由于天气干燥及大风，产生风力扬尘。由于施工的需要，一些建材露天堆放，一些施工表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，产生扬尘。不同粒径的尘粒的沉降速度见表44。 表44 不同粒径的尘粒的沉降速度 粒径(微米) 10 20 30 40 50 60 70 沉降速度(m/s) 0.03 0.012 0.027 0.048 0.075 0.108 0.147 粒 (微米) 80 90 100 150 200 250 350 沉降速度(m/s) 0.158 0.170 0.182 0.239 0.804 1.005 1.829 粒径(微米) 450 550 650 750 850 950 1050 沉降速度(m/s) 2.211 2.614 3.016 .418 3.820 4.222 4.624 由上表可知，尘粒的沉降速度随着粒径的增大而迅速增大。当粒径大于250微米时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境空气产生影响的是一些微小尘粒，根据现场施工季节的气候情况不同，其影响范围和方向也有所不同。 类比同类施工现场，施工扬尘影响范围主要为工地围墙外150m内，在扬尘点下风向0-50m为重污染带，50-100m为较重污染带，100-200m为轻污染带，200m以外影响甚微。项目周围200m范围内，无大气环境敏感保护目标，施工过程中风力扬尘对周围大气环境影响较小。 ②动力起尘 动力起尘主要为车辆行驶产生的扬尘。路面清洁程度不同，车辆行驶速度不同，产生的扬尘量也不同。当一辆10t卡车通过一段1km的路面时，不同车速及地面清洁程度的汽车扬尘详见表45。 表45 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘 单位：kg/辆·公里 P 车速 0.1（kg/m2） 0.2（kg/m2） 0.3（kg/m2） 0.4（kg/m2） 0.5（kg/m2） 1.0（kg/m2） 5（km/h） 0.0283 0.0476 0.06 6 0.0801 0.0947 0.1593 10（km/h） 0.0566 0.0953 0.1291 0.1602 0.1894 0.3186 15（km/h） 0.0850 0.1429 0.19 7 0.2403 0.2841 0.4778 20（km/h） 0.1133 0.1905 0.2583 0.3204 0.3788 0.6371 由此可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。 如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右，将TSP污染距离缩小到20～50m范围之内。尽管项目周围50m范围不存在敏感点，评价还是建议在施工期建设方应对路面（场地内道路及施工场地附近的运输道路）及时洒水并限制运输车辆行驶速度，最大限度降低粉尘对周围大气环境的影响。施工场地洒水抑尘的试验结果见表46。 表46 施工场地洒水抑尘试验结果 距离（米） 5 20 50 100 TSP小时平均浓度 （mg/m3） 不洒水 10.14 2.89 1.15 0.86 洒水 2.01 1.40 0.67 0. 0 总之，施工期间产生的扬尘会对项目所在地一定范围内的大气环境质量产生一定影响。 ③扬尘控制措施 由施工期扬尘大气环境影响预测分析可知，施工期所带来的施工扬尘如不有效治理，将对建设项目周围的大气环境质量造成不同程度的影响。根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省大气污染防治攻坚战7个实施方案的通知》（豫政办〔2016〕117号）、《濮阳市人民政府办公室关于印发濮阳市2017年持续打好打赢大气污染防治攻坚战行动方案（试行）的通知》（濮政办〔2017〕3号），确保在开工前做到“六个到位”，即审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员(施工单位管理人员、责任部门监管人员、专职保洁人员)到位；施工过程中做到“七个百分之百”，即工地周边百分之百围挡、物料堆放百分之百覆盖、出入车辆百分之百冲洗、施工现场道路百分之百硬化、拆迁工地百分之百湿法作业、渣土车辆百分之百密闭运输、1万平方米以上工地（本项目工地占地面积为9.7478万m2）100%安装监控设备；城市建成区内施工现场必须做到“两个禁止”,即禁止现场搅拌混凝土、禁止现场未密闭搅拌砂浆。采取有效措施，以最大限度的减少对周围环境的影响。本项目施工扬尘应采取以下控制措施： 1）工程施工现场必须设置环境保护牌，标明扬尘污染防治措施、责任人及环保监督电话等。 2）施工现场应根据工程地点、规模、施工周期和区域文化，设置与周边建筑艺术风格相协调的实体砖砌围墙，施工厂界围挡（硬质）高度不低于3.0米。 3）主体外侧必须使用合格阻燃的密目式安全网封闭，安全网应保持整齐、牢固、无破损，严禁从空中抛撒废弃物。 4）施工现场应保持场容场貌整洁，场区大门口及主要道路、加工区必须做成混凝土地面，并满足车辆行驶要求。场区起尘部位和道路两侧应设置自动喷洒装置，并采用不同的硬化、绿化措施，现场地面应平整坚实，不得产生泥土和扬尘。 5）大门应根据工程地点、特点、规模、施工周期及所处地域，设置工地大门，工地大门应采用金属门扇，且净宽不小于5米；工地出入口大门应设置灯箱式门头，箱内设置灯光，门头应有企业形象标识和工程名称。 6）工地现场出入口应采取混凝土硬化。出入口应设置固定式车辆自动清洗设备，设置冲洗槽和沉淀池，保持排水通畅，不得随意进入城市管网，评价要求，废水经沉淀后用于施工场地洒水降尘，不得随意外排，不得排入雨水管道。明确专人负责冲洗车辆，确保出场的垃圾、土石方、物料及大型运输车辆100%清理干净，不得将泥土带出现场。 7）施工现场应砌筑垃圾堆放池，墙体应坚固。建筑垃圾、生活垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，日产日清。 8）四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘。 9）施工现场禁止搅拌混凝土、砂浆。水泥、石灰粉等建筑材料应存放在库房内或者严密遮盖。沙、石、土方等散体材料应集中堆放且覆盖。场内装卸、搬倒物料应遮盖、封闭或洒水，不得凌空抛掷、抛撒。 10）渣土、混凝土及垃圾运输车辆必须委托具有垃圾运输资格的运输单位进行，严禁黄标车进入施工现场内从事装运活动。采取密闭运输，车身应保持整洁，防止建筑材料、垃圾和工程渣土飞扬、洒落、流溢，严禁抛扔或随意倾倒，保证运输途中不污染城市道路和环境，对不符合要求的运输车辆和驾驶人员，严禁进场进行装运作业。 11）施工现场应配置专（兼）职保洁员，负责工地各区域内保洁，清扫前应洒水，避免扬尘污染，并做到大门及为门前三清。保洁员应每天对工地现场洒水三至五次，扬尘严重时应增加洒水次数，保持现场湿润。 12）施工现场严禁熔融沥青、焚烧塑料、垃圾等各类有毒有害物质和废弃物，不得使用煤、碳、木料等污染严重的燃料。 13）施工单位应根据工程规模，设置相应人数的专职保洁人员，负责工地内及工地围墙外周边10米范围内的环境卫生。对于影响范围大的工程，可视情况扩大施工单位的保洁责任区。 14）施工单位要制定施工及车辆运输保通措施，建筑材料及垃圾严禁在场外堆放且不得占压人行道和城市道路，出入口设置应尽量避开主干道，周围应采用反光标志，确保夜间行人、车辆安全。施工期间应派专人负责出入口及周围道路的值守、警戒、指挥和畅通工作。 15）遏制道路交通扬尘，提高城市道路清扫的机械化率，推行湿式机扫，保证主次干道的洒水量，加强渣土运输车辆监督管理，所有城市渣土运输车辆实行标志性管理，实施资质管理与备案制度，实现全密闭改装、运输，按照指定路线和时间行驶，严厉打击无资质、标识不全等违规运输车辆，杜绝道路遗撒。 评价认为，上述治理措施可行，在采取以上措施后，可使得施工扬尘对周围环境的影响降至最低。 （2）施工车辆尾气影响及防治措施 施工中将会有各种工程及运输用车来往于施工现场，主要有运输卡车、翻斗车、挖掘机、铲车、推土机等。 一般卡车排放的尾气中THC、颗粒物、CO、NOx等有害物质排放量见表47。 表47 汽车尾气中有害污染物排放量 污染 THC 颗粒物 CO NOX 燃汽油（g/km） 1.23 0.56 5.94 5.26 燃柴油（g/h） 77.8 61.8 161.0 452.0 施工场地汽车尾气对大气环境的影响有如下几个特点： ①车辆在施工场地范围内活动，尾气呈面源污染形式； ②汽车排气筒高度较低，尾气扩散范围不大，对周围影响较小； ③车辆为非连续行驶状态，污染物排放时间及排放量相对较少。 可采取的治理措施：对于施工期车辆尾气治理，可采取的治理措施主要是加强车辆保养和维护，减少超载，减少停车怠速时间。 2、施工期噪声影响分析及防治措施 （1）施工期噪声影响分析 施工过程中施工机械产生的噪声，如运输车辆、装载机、吊车、升降机等； 工程施工噪声来源包括：基础工程、主体工程、屋面工程及装饰等阶段，主要为施工机械产生的噪声、施工运输车辆的交通以及商品混凝土卸车噪声。经建筑工程施工工地噪声源强类比调查分析，确定拟建工程的噪声影响主要来自于施工现场(场址区内噪声)的声源噪声。 表48 主要施工机械噪声值 等效声级Leq〔dB(A)〕 序号 设备名称 X(m)处声压级dB(A) 1 10 20 30 40 5 60 70 80 90 100 1 挖掘机 90 70 64 61 58 56 54 53 52 51 50 2 装载机 91 71 65 62 60 58 56 55 54 53 52 3 混凝土输送泵 95 75 69 66 64 62 60 59 58 57 56 4 振捣器 100 80 74 71 68 66 64 62 61 60 59 5 火炬喷枪 85 65 59 56 53 51 49 48 47 46 45 6 吊车 86 66 60 57 54 52 52 50 49 8 50 7 升降机 84 64 58 55 52 50 50 48 47 47 46 由上表可知，单台施工机械约在30m处噪声值才基本能达到施工阶段场界噪声排放标准。施工期间，施工机械是组合使用的，噪声影响将比上表列出的要大。因此，尽管本项目200m范围内无敏感点，仍建议建设方必须重视对施工期间噪声的控制。 （2）施工期噪声防治措施 (合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，禁止在夜间（22:00-6:00）和午间（12:00-14:00）用高噪声设备。施工单位严格执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）的要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备均匀地使用。 (对本项目的施工进行合理布局，为避免施工期间突发噪声的影响，尽量远离敏感点方向。 (从控制声源和噪声传播以及加强管理等几个不同角度对施工噪声进行控制。 控制声源 选择低噪声的机械设备；对于开挖和运输土石方的机械设备（挖掘机等）以及翻斗车，可以通过排气消声器和隔离发动机震动部分的方法来降低噪声，其他产生噪声的部分还可以采用部分封闭或者完全封闭的办法，尽量减少振动面的振幅；闲置的机械设备等应该予以关闭；一切动力机械设备都应该经常检修，特别是那些会因为部件松动而产生噪声的机械，以及那些降噪部件容易损坏而导致强噪声产生的机械设备。 控制噪声传播 鉴于项目施工场地狭窄，各种施工机械又要根据施工需要进行布局，为减少施工噪声对周围环境的影响，本评价建议对部分施工机械进行一定的隔离和防护消声处理。 加强管理 对施工车辆造成的噪声影响要加强管理，运输车辆尽量采用较低声级的喇叭，行驶路线尽量避开居民点、学校、办公楼等噪音敏感点，并对行驶时间、速度进行限制，且在所经过的道路禁止鸣笛，以免影响沿途居民的正常生活。 3、施工期废水排放分析 在建筑施工期间，由于建筑材料清洗、建筑安装等工程的实施，将会产生一定量的施工余水及废弃水。在施工期间，施工人员的日常生活将产生一定量的生活废水。 由甲方提供的资料可知，施工期为4个月，施工高峰期用工人数可达30人，生活用水以50L/d.人计，施工期生活用水量为180t，生活污水产生量为144t（180t×80%）。 在施工过程中必须采取措施防止废水通过入渗进入地下含水层。工地生活污水必须收集，冲洗车、混凝土养护水等不得随意漫流。 具体措施如下： （1）对工地清洗弃水等应收集起来，建临时沉淀池，经沉淀后二次使用，处理工艺流程如图8所示。 根据施工期流动性较大的特点，沉淀池和集水池可采用钢结构，以便于移动。 (2)对施工人员产生的生活污水应借助化粪池和隔油池（简易移动式）处理后经市政管网汇入台前县污水处理厂，处理流程工艺见图9。 （3)对于施工车辆和设备，必须严格管理，防止发生漏油等污染事故，特别是在基坑开挖阶段，要防止污染物滞留在基坑底部。 总之，施工期间采取生产废水经处理后再次利用、生活污水经预处理后排入污水处理厂处理等措施，生产期间无外排废水，对周围地表水和地下水环境无影响。 4、施工期固体废物影响分析 施工垃圾主要来自施工场所产生的建筑垃圾以及由于施工人员涌入产生的生活垃圾。项目施工期间有地面挖掘、材料运输、基础工程等工程，在这期间将带来产生废弃的建筑材料，如、混凝土、木屑、土石方等建筑垃圾；同时，施工人员的日常生活将产生一定量的生活垃圾。 施工期建筑垃圾产生量参照《洛阳市建筑垃圾量计算标准》（制定于2008年5月30日）计算，民用建筑框架结构垃圾产生量按0.03t/m2计，项目框架结构建筑工程量为282.68m2，共计产生建筑垃圾8.4804t。施工期生活垃圾产生量以0.5kg/d.人计，施工期（4个月）生活垃圾产生量为1.8t。 对施工期产生的建筑垃圾和生活垃圾应采取如下治理措施： (1)每个工区工作面必须设立指定的渣土堆放点，防止渣土随意堆放。 (2)倒土过程中，工作面必须设置洒水、喷淋设施，并将渣土压实并覆盖。 (3)建筑垃圾中可利用部分由施工单位在施工中回收运回基地，渣土尽量在场内周转，就地用于绿化、道路等生态景观建设，必须外运的弃土以及建筑废料应运至专门的建筑垃圾堆放场。 (4)施工人员生活垃圾要严格管理，施工单位设置专车或由环卫部门每天集中密闭外运。 (5)在工程竣工以后，施工单位应拆除各种临时施工设施，并负责将工地的剩余建筑垃圾、工程渣土处理干净，做到“工完、料尽、场地清”，建设单位应负责督促施工单位的固体废物处置清理工作。 5、生态及植被影响 项目厂址原为农田，现已规划为工业建设用地，项目的建设不可避免地对开挖区域的地表植被造成一定的破坏，如造成农作物、草皮植被等植物数量的减少或破坏，工程需采取必要的措施将破坏的影响降至最低限度，待工程竣工后必须加快恢复进程。 综上所述，由于施工期较短，故对当地环境空气、水环境、声环境影响时间较短，不会降低当地环境质量现状级别。本项目主体工程以建设完成，施工期已结束，现已投入营运，仅对营运期进行环境影响评价。

营运期环境影响分析： 一、废气 （一）厂区工程运期环境影响分析 1、源强分析 （1）锅炉烟气 本项目新建1台130t/h高温高压固定水冷振动炉排型秸秆燃烧锅炉，本项目采用秸秆作为燃料，设计燃料消耗量为228000t/a，锅炉平均年运行时间为7000h，排放的主要污染物为SO2、烟尘和NOx，锅炉采用石灰石-石膏脱硫法脱硫、SNCR-B SNCR脱硝工艺及旋风除尘+布袋除尘器+湿电除尘，脱硫效率达95%以上，脱硝效率达75%左右，除尘效率99.97%以上，处理达标后由高70m、出口内径为3m的烟囱排放。SO2、烟尘和NOx的产生量和排放量按以下公式计算： 烟气排放量的计算 式中： －烟气总量，Nm3/a； －燃料消耗量，t/a； －实际烟气量，Nm3/kg； －干烟气排放率，Nm3/h； －燃料的低位发热量，kJ/kg； －过剩空气系数(取1.4)； －理论空气需要量，Nm3/kg； －分别为燃料中炭、硫、氢、氧元素的百分含量，见小麦秸秆、玉米秸秆及树枝成分检测结果（本报告表5）； Mar—1kg燃料中水的质量百分含量，%，见小麦秸秆、玉米秸秆及树枝成分检测结果（本报告表5）； Har—1kg燃料中氢的质量百分含量，%，见小麦秸秆、玉米秸秆及树枝成分检测结果（本报告表5）； ②烟尘排放量的计算 式中： －烟尘排放量，t/h； －锅炉连续最大出力工况时的燃料消耗量； －除尘效率，99.97%； －燃料的收到基灰分，%，见小麦秸秆、玉米秸秆及树枝成分检测结果（本报告表5）； －锅炉机械未完全燃烧系数，%。(取4%) －燃料的收到基低位发热量，kJ/kg，见小麦秸秆、玉米秸秆及树枝成分检测结果（本报告表5）； －锅炉烟气带出的飞灰份额，%。(取85%) ③SO2排放量的计算 MSO2=2B×(1-q4)×St.ar×K 式中：MSO2－SO2排放量，t/h； B－锅炉连续最大出力工况时的燃料消耗量； q4－锅炉机械未完全燃烧系数，%。(取4%) St.ar－燃料的收到基全硫，%，见小麦秸秆、玉米秸秆及树枝成分检测结果（本报告表5）； K－燃烧中硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，%。(取90%) 其中飞灰系数αfh和硫的转化系数k通过类比同类电厂取得。 ④NOX排放量的计算 燃料燃烧生成的氮氧化物主要有两个来源，一是燃料中含氮的有机物，在燃烧时与氧反应生成的大量一氧化氮，通常称为燃料型氮氧化物；二是空气中的氮在高温下氧化为氮氧化物，通常称为温度型氮氧化物。 鉴于缺少生物质发电锅炉NOX产生情况的理论资料，本评价采取类比分析确定本项目生物质发电锅炉NOX产生量。 枣庄丰源生物质能源有限公司生物质热电联产项目，以小麦、玉米秸秆和树皮枝桠等生物质燃料作为发电燃料，该公司电厂规模为1台30MW抽凝式汽轮发电机组+1台130t/h高温高压生物质水冷振动炉排锅炉，其锅炉采用SNCR进行脱硝。根据该项目提供2018年4月的运营脱硝数据资料，进口浓度为60.0-128.2mg/m3，出口浓度为36-76.9mg/m3，处理效率约40%。因此本次评价按照最不利情况进行估值，氮氧化物产生浓度取200mg/m3，最大产生速率为30.76kg/h，SNCR脱硝去除率取40%，BSNCR联合脱硝技术去除效率取60%，排放浓度为48mg/m3，最大排放速率为7.386kg/h。 则： QNOx＝BVy×150×10-9 式中：QNOx--燃料燃烧生成的氮氧化物量，t/h； Vgy--1kg燃料燃烧生成的干烟气量，Nm3/kg。 根据一般秸秆成分化验报告，秸秆灰中碱金属化合物含量较高，且灰中的硫元素含量较高，说明草木灰具有一定的固硫作用。农作物等植物中S元素主要为有机硫，存在形式主要为噻吩、硫醇、硫醚等，各种化学物质分解温度为：脂肪硫300℃-320℃，噻吩硫为480℃-500℃。锅炉炉膛温度范围为800℃-900℃，在炉膛内基本能够全部分解，秸秆中S转化为SO2比例（K值）达到90%。 秸秆燃烧过程中所含的碱金属随着温度升高会逐渐析出，并与废气中SO2发生反应留存在灰中。碱金属的析出分为两个温度区间：①200-500℃，碱金属随着生物质基体的分解而进入气相，主要是绑定在生物质基体中的有机钾，该部分钾热不稳定性较强；②600℃以上，碱金属随着蒸气压的升高而进入气相，主要是无机钾，在高温下由于蒸气压升高而进入气相。碱金属析出后与水蒸气生成碱性化合物，并与SO2发生反应生成盐类，起到固硫作用。而硫酸盐分解温度在1100℃以上，本项目锅炉温度800℃-900℃，不足以分解硫酸盐。 通过收集目前已运行的国能单县、丰源通力生物质发电有限公司生物质发电项目、沂水长青生物质发电项目以及邯郸成安秸秆发电锅炉实测结果，分析秸秆燃烧过程中最终进入废气中的S元素占秸秆中S元素的比例。经烟气固硫后，最终排放废气中S元素占转化为废气的S元素的比例为：燃烧棉杆的情况下6%-11%，燃烧木屑类的情况下7%-20%，燃烧小麦玉米秸秆情况下2%-14.9%。为保守起见，本次环评确定烟气固硫后，最终排放废气中S元素占转化为废气的S元素的比例90%。 根据以上计算模式、除尘效率、脱硫脱硝效率以及燃料质量，可得本项目锅炉烟气主要污染物的排放情况，见表49。 表49 锅炉烟气计算参数取值情况 序号 参数名称 符号 设计 单位 玉米秸秆 小麦秸秆 树脂树皮 1 燃料量（入炉） Bg 34.16 35.91 32.5 （t/h） 2 年运行时间 H 2590 1750 2660 （h） 3 过剩空气系数 α 1.4 --- 4 锅炉机械未完全燃烧系数 q4 0.04 0.04 0.04 % 5 硫分燃烧转化成SO2份额 K 0.9 0.9 0.9 --- 6 锅炉烟气带出的飞灰份额 αfh 0.85 0.85 0.85 --- 1×130t/h锅炉运行状态下污染物的产生及其排放情况见表50。 表50 锅炉烟气大气污染物产生情况一览表 污染物种类 SO2 烟尘 NOx 产生量(t/a) 产生 速率（kg/h） 产生 浓度（mg/m3） 产生量(t/a) 产生 速率（kg/h） 产生 浓度（mg/m3） 产生量(t/a) 产生 速率（kg/h） 产生 浓度（mg/m3） 单烧小麦秸秆 119.56 68.32 444.21 2931.25 1675 10890.8 53.817 30.76 200 单烧玉米秸秆 244.68 94.47 632.44 6266.51 2419.5 15731.3 77.596 29.96 200 单烧树皮等 104.87 39.42 276.63 2649.89 996.2 6991 75.805 28.5 200 湿烟气量 单烧小麦秸秆 27044（104Nm3/ a），15.45（104Nm3 /h） 单烧玉米秸秆 38982（104Nm3/ a），15.05（104Nm3 /h） 单烧树皮等 38067（104Nm3/ a），14.31（104Nm3 /h） 干烟气量 单烧小麦秸秆 26908（104Nm3/ a），15.38（104Nm3 /h） 单烧玉米秸秆 38798（104Nm3/ a），14.98（104Nm3 /h） 单烧树皮等 37025（104Nm3/ a），14.25（104Nm3 /h） 表51 锅炉烟气大气污染物排放情况一览表 燃料种类 干烟气排放量 104Nm3 排放浓度 （mg/m3） 排放速率 （kg/h） 排放量 （t/a） 年排 放量 小时排放量 SO2 烟尘 NOx SO2 烟尘 NOx SO2 烟尘 NOx 单烧小麦秸秆 26908 15.38 22.21 3.26 48 3.416 0.503 7.386 5.978 0.8794 12.9158 单烧玉米秸秆 38798 14.98 31.62 4.72 48 4.724 0.726 7.194 12.2342 1.88 18.623 单烧树皮 37025 14.25 13.83 2.09 48 1.971 0.299 6.835 5.244 0.795 17.772 变化范围 / 14.25 -15.38 13.83-31.62 2.09 -4.72 48 1.971 -4.724 0.299- 0.726 6.835 -7.386 5.244- 12.2342 0.795 -1.88 12.9158- 18.623 执行标准 / / 35 0 50 / / / / / / 达标情况 / / 达标 达标 达标 / / / / / / 总计 103609 / / / / / / / 23.4559 3.9765 49.3108 注：日运行时间24h，年运行时间按7000h计；树皮、玉米秸秆和小麦秸秆三种生物质燃料燃烧时间比例为37:25:38。 由表50和表51可知，经采取措施后，烟尘、SO2和NOX排放浓度均满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中表1和地方政府规定的特别排放限值要求（烟尘≤10mg/m3，SO2≤35mg/m3，NOx≤50mg/m3）。本工程投产后，SO2排放总量为23.4559t/a，烟尘排放总量为10.24t/a，氮氧化物排放总量为49.3108t/a。 （2）SNCR脱硝氨逃逸量 根据《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性非催化还原法》（HJ563-2010），SNCR脱硝氨逃逸质量浓度控制在8mg/m3以下，本项目SNCR脱硝氨逃逸质量浓度按照8mg/m3进行控制，则氨逃逸量为8327.44kg/a（1.19kg/h），经过后续湿法脱硫系统时，约95%的逃逸氨北水吸收生成氨水，且与SO2反应生成硫酸铵进入脱硫浆液，最终通过石膏处理系统进入石膏。余氨随烟气通过烟囱排放，排放量为416.372kg/a（0.06kg/h）。 （3）石灰石粉仓粉尘 项目需要的石灰石粉由专用密闭罐车运到厂区后，由罐车自备的吹送系统将其输送至全封闭料仓内，输送过程全封闭。进料口设置在仓顶，在进料时，由于物料下落和气压的压入，造成料仓内气压扰动，会有粉尘从仓顶进料口逸出，料仓顶部设有一台袋式除尘器，袋式除尘器除尘效率99.9%以上（本次评价按99.9%计）。粉尘从料仓顶端的回旋排风口排放，排风口距地面高度为15m。项目水泥的用量为706吨/年，则50t的封闭式罐车每年需14.12辆，按每罐原料平均卸车时间20min计，总卸料时间为4.71h/a，参照《第一次全国污染源普查工业污染源排污系数手册》水泥制品制造业产排污系数表，石灰石粉输送储存工序工业粉尘量为2.09kg/t.水泥，本项目石灰石粉卸料过程粉尘产生量为1475.54kg/a。粉尘通过筒仓顶部自带的滤袋过滤，滤袋的过滤效率可达到99%，通过电机震动，被过滤掉的粉尘重新掉入筒仓内，含尘气体通过筒仓顶端的管道进入反吹脉冲式袋式除尘器进一步处理，处理风量为4000m3/h，进入反吹脉冲式袋式除尘器的粉尘量为1474.06kg/a，经袋式除尘器除尘后含尘气体经过处理后由15m高排气筒排放，排放量约为1.48kg/a，排放浓度为78.56mg/m3。 （4）氨罐区废气 本项目储罐区为20m3稀氨水储罐1个。因储罐大小呼吸作用排出了废气氨，主要污染因子为氨。通过呼吸排放分析及估算，罐区废气氨产生量为0.0258t/a。 1）小呼吸排放 小呼吸损耗原因及过程，指储罐在没有收发作业的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、物料蒸发速度、物料蒸汽浓度和蒸汽压力也随之变化。这种排出物料蒸气和吸入空气的过程造成物料损失。 小呼吸排放是由于温度和大气压力的变化引起蒸汽的膨胀和收缩而产生的蒸汽排出，它出现在罐内液面无任何变化的情况，是非人为干扰的自然排放方式。固定顶罐的呼吸排放可用下式估算其污染物的排放量： 式中：LB——固定顶罐的呼吸排放量（kg/a）； M——储罐内蒸汽的分子量； P——在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa）； D——罐的直径（m）； H——平均蒸汽空间高度（m）； ΔT——一天之内的平均温度差（℃）； FP——涂层因子（无量纲）；根据油漆状况取值在1～1.5之间； C——用于小直径罐的调节因子（无量纲）；直径在0～9m之间的罐体， C=1-0.0123（D-9）2；罐径大于9m的C=1； KC——产品因子（石油原油KC取0.65；其他的有机液体取1.0）； 2）大呼吸气体排放量计算 大呼吸损耗原因及过程指储罐在进行收、发作业时，罐内气体空间体积改变而产生的损耗储罐进物料时，由于液面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的物料蒸气开始从呼吸阀呼出，直到储罐停止收物料，所呼出的物料蒸气造成物料蒸发的损失。 工作排放是由于人为的装料与卸料而产生的损失。因装料的结果，罐内压力超过释放压力时，蒸气从罐内压出；而卸料损失发生于液面排出，空气被抽入罐体内，因空气变成有机蒸气饱和的气体而膨胀，因而超过蒸气空间容纳的能力。可由下式估算固定顶罐的工作排放： LW=4.188×10-7×M×P×KN×KC 式中：LW——固定顶罐的工作损失（kg/m3投入量） KN——周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K）确定。 K≤36，KN=1；36＜K≤220，KN=11.467×K-0.7026，K>220，KN=0.26 其他参数同（1）式。 根据拟建工程原料特性、储罐规格及当地气象等确定各参数，根据以上公式计算储罐呼吸排放量见表52。 表52 储罐呼吸气排放情况一览表 储罐 规格数量 污染物 排放量（t/a） 合计 （t/a） 小呼吸 大呼吸 氨水罐 1个20m3， 氨 0.0052 0.018 0.0232 3）管道阀门排放氨气 项目储罐区除罐大小呼吸作用外，因管道（包括阀门）密封不严产生了无组织排放废气，主要污染因子为氨。通过类比分析，废气氨排放量为0.0026t/a。 （5）粉尘 本工程无组织排放废气主要为堆料场、料棚、灰渣库以及燃料输送过程中产生的少量粉尘。 ①灰库粉尘 灰库在顶部设自动脉冲反吹型布袋过滤器对送灰空气进行净化，灰采用密闭车外运在装卸过程中洒落的少量粉尘及时清扫，避免扩散，产生量极小，忽略不计。 灰库产生的粉尘经过除尘效率为99.8%的布袋除尘器除尘后，直接从布袋除尘器出口排放，经除尘器收集后，粉尘的排放量很小。按照灰量的0.1%考虑，输送过程粉尘产生量约为35.933t/a，产生速率为5.133kg/h，经除尘效率为99.9%的布袋除尘器除尘后，粉尘排放量为0.03593t/a，排放速率为0.00513kg/h。 ②料棚、堆料场粉尘 项目储料采用露天堆料场、燃料棚相结合的方式。 1)堆料场粉尘 堆料场为备用料场，应急之用，暂存可满足锅炉7天燃烧需求，其上方覆盖防雨篷布，防止秸秆起尘、雨淋损耗。正常情况下，不启用，只有在由于各种偶然原因，导致厂区燃料供应不上的情况下，才启用，将燃料转移到料棚内使用。所以，正常情况不启用，再加之燃料打包进厂、严格的取防尘、防雨淋措施，储存期间产生粉尘很小，本评价将其产生的粉尘忽略不计。 2)料棚粉尘 正常情况下，进厂打包燃料直接送入料棚，料棚能够满足锅炉2天燃烧需求，干料棚彩钢瓦封顶，四周防尘墙封闭。料棚内要完成叉车卸料→料仓下料→皮带式输送等工序，在带式输送机固定受料点处方打开料包，期间卸料、转移、上料下料、振动等环节均会产生少量粉尘。按燃料用量的0.01%进行计算，本项目燃料用量为23.95万t/a，则年产生粉尘量为23.95t，粉尘产生速率为3.42kg/h，为减少料棚内粉尘排放，采取了彩钢瓦封顶、四周防尘强封闭、料棚四周洒水抑尘等措施，粉尘不易逸出，粉尘无组织排放量约为产生量的10%，即2.395t/a，排放速率为0.342kg/h。 ③燃料输送粉尘 在燃料输送过程中料棚料仓下料至炉前料仓间，采取密封输送。输送燃料产生的动力粉尘，粉尘成分以尘土为主，为进一步减轻粉尘的产生对环境的影响，本工程还采取以下针对性防治措施： a.在带式输送机固定受料点处，将下料溜管的出料口尽可能减小，必要时加设挡帘设施，并在导料槽处采用缓冲拖辊，主要料流应落在缓冲拖辊之间。在燃料输送的转运处，尽可能降低落料高度，抑制粉尘的外逸。在落差大的转运点设置缓冲锁气器。 b.在带式输送机的头部滚筒处，装设清扫器或振打器，用于清扫输送带工作面上的粘料，头部漏斗尺寸应能接收清扫下来的物料，在尾部滚筒及垂直拉紧装置第一个改向滚筒前，装设空段清扫器，用于清扫输送带非工作面上的粘料。 采取上述措施后，燃料输送过程中产生的粉尘很小，本评价忽略不计。 项目生产过程中，废气产生排放情况见表53。 表53 项目有组织废气产生及排放情况一览表 污染源 污染物 产生情况 排放情况 产生量 速率 产生浓度 排放量 速率 排放浓度 t/a t/h （mg/m3） t/a kg/h （mg/m3） 排气筒 烟尘 单烧小麦秸秆 2788.275 1.5933 10890.8 0.8794 0.503 3.26 单烧玉米秸秆 6587.147 2.5433 15731.3 1.88 0.726 4.72 单烧树皮 2651.222 0.9967 6991 0.795 0.299 2.09 SO2 单烧小麦秸秆 113.6 0.06494 444.21 5.978 3.416 22.21 单烧玉米秸秆 257.2 0.09928 632.44 12.2342 4.724 31.62 单烧树皮 104.8 0.03924 276.63 5.24 1.971 13.83 NOx 单烧小麦秸秆 53.817 0.03076 200 12.9158 7.386 48 单烧玉米秸秆 77.596 0.02996 200 18.623 7.194 48 单烧树皮 75.805 0.0285 200 17.772 6.835 48 氨 SNCR 0.147554 313.278 78319.53 0.00148 0.314 78.56 表54 项目无组织废气产生及排放情况一览表 污染源 污染物 产生情况 排放情况 产生量 速率 排放量 速率 t/a kg/h t/a kg/h 料棚 PM10 23.95 3.42 2.395 0.342 灰库 PM10 35.933 5.133 0.03593 0.00133 罐区 氨 0.0258 0.003686 0.0258 0.003686 2、预测模式 （1）预测因子 根据本次工程废气污染物排放特点可知，项目产生的主要污染因子为烟尘、SO2、NOx、颗粒物。故本项目预测因子为烟尘SO2、NOx、颗粒物。 （2）评价标准 评价因子烟尘（PM10计）、SO2、NOx、颗粒物（PM10计）执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012），氨执行《工业企业卫生执行标准》（TJ36-79）。详情见表55。 表55 环境空气质量评价标准（mg/m3） 污染物名称 小时值 日均值 SO2 0.5 0.15 NOx 0.25 0.1 PM10 - 0.15 NH3-N 0.2 - （3）预测参数 本项目大气污染源点源排放参数见表56，面源排放参数见表57。 表56 大气污染源点源（有组织）排放参数 名称 排气筒参数 排放时间(h/a） 排气量(104m³/h) 评价因子源强（kg/h） 高度(m) 内径(m) 温度(℃) SO2 NOx 烟尘 锅炉烟气 单烧小麦秸秆 70 3 100 1750 13.23 3.416 7.386 0.503 单烧玉米秸秆 2590 14.29 4.724 7.194 0.726 单烧树皮 2660 12.95 1.971 6.835 0.299 表57 大气污染源面源（无组织）排放参数 污染源 面源 排放高度(m) 评价因子源强（kg/h） 长（m） 宽（m） PM10 氨 料棚 120 60 9 0.03428 - 灰库 8 8 4 0.005133 - 罐区 5 5 5 - 0.003686 （4）评价工作等级及评价范围 根据估算模式预测数据，《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中评价等级判据见表58。项目各污染因子Pmax最大为4.37%，小于10%，确定评价等级为三级。 表58 环境空气评价等级计算结果 污染源 项目 最大地面浓度出现的下风距离（m） 最大地面浓度 （mg/m3） 占标率 （%） 最大占标率Pmax 占标率10%的最远距离D10%（m） 评价 等级 排气筒 SO2 单烧小麦秸秆 773 0.005295 1.06 4.37 - 三级 单烧玉米秸秆 773 0.008095 1.62 - 三级 单烧树皮 773 0.003214 0.6 - 三级 NOx 单烧小麦秸秆 773 0.008089 4.04 - 三级 单烧玉米秸秆 773 0.008741 4.37 - 三级 单烧树皮 773 0.007926 3.96 - 烟尘 单烧小麦秸秆 773 0.004576 1.02 - 三级 单烧玉米秸秆 773 0.001244 0.28 - 三级 单烧树皮 773 0.0004876 0.11 - 三级 料棚 颗粒物 78 0.01149 2.55 - 三级 灰库 颗粒物 279 0. 07829 1.74 - 三级 罐区 氨 45 0.005669 2.83 - 三级 根据当地主要以偏N风和偏S风为主的气象条件及本次评价等级为三级的实际情况，结合大气环境影响评价导则，环境空气影响评价范围确定以排放源为中心，以2.5km为半径的圆，共计25km2的圆形区域。 3、预测结果及分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）规定的评价工作级别的划分原则和方法，选择推荐模式中的估算模式对项目的各污染因子对周围大气环境的影响进行预测。 3、预测结果及评价 （1）点源排放浓度预测结果分析 全年气象条件下，燃气废气有组织排放预测结果见表59，各敏感点预测结果见表60。 表59 排气筒废气预测结果 单烧小麦秸秆 序号 距离（m） SO2 NOx 烟尘 浓度(mg/m3) 占标率（%） 浓度(mg/m3) 占标率（%） 浓度(mg/m3) 占标率（%） 1 50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 100 9.395E-17 0.00 1.435E-16 0.00 1.383E-17 0.00 3 200 9.395E-17 0.00 9.939E 6 0.00 9.578E-7 0.00 4 300 6.506E-6 0.12 0.0009187 0.46 8.854E-5 0.02 5 400 0.0006014 0.44 0.003357 1.68 0.0003236 0.07 6 500 0.002198 0.62 0.004728 2.36 0.0004556 0.10 7 600 0.003095 0.72 0.005514 2.76 0.0005313 0.12 8 700 0.003609 1.01 0.007701 3.85 0.0007421 0.16 9 800 0.005269 1.05 0.008049 4.02 0.0007757 0.17 10 900 0.004935 0.99 0.007539 3.77 0.0007265 0.16 11 1000 0.004539 0.91 0.006934 3.47 0.0006683 0.15 12 1100 0.004196 0.84 0.00641 3.20 0.0006177 0.14 13 1200 0.003903 0.78 0.005962 2.98 0.0005745 0.13 14 1300 0.003649 0.73 0.005575 2.79 0.0005372 0.12 15 1400 0.003429 0.69 0.005237 2.62 0.0005047 0.11 16 1500 0.003234 0.65 0.00494 2.47 0.0004761 0.11 17 1600 0.003062 0.61 0.004677 2.34 0.0004507 0.10 18 1700 0.002959 0.59 0.00452 2.26 0.0004356 0.10 19 1800 0.003008 0.60 0.004595 2.30 0.0004428 0.10 20 1900 0.003022 0.60 0.004617 2.31 0.0004449 0.10 21 2000 0.003009 0.60 0.004597 2.30 0.000443 0.10 22 2100 0.002975 0.60 0.004545 2.27 0.000438 0.10 23 2200 0.002925 0.58 0.004468 2.23 0.0004306 0.10 24 2300 0.002864 0.57 0.004376 2.19 0.0004217 0.09 25 2400 0.002797 0.56 0.004272 2.14 0.0004117 0.09 26 2500 0.002725 0.55 0.004163 2.08 0.0004012 0.09 最大落地浓度 - 0.005295 1.06 0.008089 4.04 0.0007795 0.17 最大落地浓度距离 773 773 773 单烧玉米秸秆 序号 距离（m） SO2 NOx 烟尘 浓度(mg/m3) 占标率（%） 浓度(mg/m3) 占标率（%） 浓度(mg/m3) 占标率（%） 1 50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 100 1.436E-16 0.00 1.551E-16 0.00 2.208E-17 0.00 3 200 9.947E-6 0.00 1.074E-5 0.01 1.529E-6 0.00 4 300 0.0009195 0.18 0.0009928 0.50 0.0001413 0. 3 5 400 0.00336 0.67 0.003628 1.81 0.0005165 0.11 6 500 0.004732 0.95 0.005109 2.55 0.0007273 0.16 7 600 0.005518 1.10 0.005958 2.98 0.0008481 0.19 8 700 0.007707 1.54 0.008322 4.16 0.001185 0.26 9 800 0.008056 1.61 0.008698 4.35 0.001238 0.28 10 900 0.007545 1.51 0.008147 4.07 0.00116 0.26 11 1000 0.00694 1.39 0.007494 3.75 0.001067 0.24 12 1100 0.006415 1.28 0.006927 3.46 0.000986 0.22 13 1200 0.005967 1.19 0.006442 3.22 0.0009171 0.20 14 1300 0.005579 1.12 0.006024 3.01 0.0008576 0.19 15 1400 0.005242 1.05 0.00566 2.83 0.0008057 0.18 16 1500 0.004944 0.99 0.005339 2.67 0.00076 0.17 17 1600 0.004681 0.94 0.005054 2.53 0.0007195 0.16 18 1700 0.004524 0.90 0.004885 2.44 0.0006954 0.15 19 1800 0.004599 0.92 0.004965 2.48 0.0007068 0.16 20 1900 0.004621 0.92 0.004989 2.49 0.0007102 0.16 21 2000 0.004601 0.92 0.004968 2.48 0.0007071 0.16 22 2100 0.004548 0.91 0.004911 2.46 0.0006991 0.16 23 2200 0.004472 0.89 0.004829 2.41 0.0006874 0.15 24 2300 0.004379 0.88 0.004729 2.36 0.0006731 0.15 25 2400 0.004276 0.86 0.004617 2.31 0.0006572 0.15 26 2500 0.004166 0.83 0.004498 2.25 0.0006404 0.14 最大落地浓度 - 0.008095 1.62 0.008741 4.37 0.001244 0.28 最大落地浓度距离 773 773 773 单烧树枝 序号 距离（m） SO2 NOx 烟尘 浓度(mg/m3) 占标率（%） 浓度(mg/m3) 占标率（%） 浓度(mg/m3) 占标率（%） 1 50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 100 5.703E-17 0.00 1.406E-16 0.00 8.651E-18 0.00 3 200 3.95E-6 0.00 9.739E-6 0.00 5.991E-7 0.00 4 300 0.0003651 0.07 0.0009002 0.45 5.538E-5 0.01 5 400 0.001334 0.27 0.00329 1.64 0.0002024 0.04 6 500 0.001879 0.38 0.004633 2.32 0.000285 0.06 7 600 0.002191 0.44 0.005402 2.70 0.0003324 0.07 8 700 0.00306 0.61 0.007545 3.77 0.0004642 0.10 9 800 0.003199 0.64 0.007887 3.94 0.0004852 0.11 10 900 0.002996 0.60 0.007387 3.69 0.0004544 0.10 11 1000 0.002756 0.55 0.006795 3.40 0.000418 0.09 12 1100 0.002547 0.51 0.006281 3.14 0.0003864 0.09 13 1200 0.002369 0.47 0.005842 2.92 0.0003594 0.08 14 1300 0.002215 0.44 0.005462 2.73 0.0003361 0.07 15 1400 0.002081 0.42 0.005132 2.57 0.0003157 0.07 16 1500 0.001963 0.39 0.004841 2.42 0.0002978 0.07 17 1600 0.001859 0.37 0.004583 2.29 0.0002819 0.06 18 1700 0.001796 0.36 0.004429 2.21 0.0002725 0.06 19 1800 0.001826 0.37 0.004502 2.25 0.000277 0.06 20 1900 0.001835 0.37 0.004524 2.26 0.0002783 0.06 21 2000 0.001827 0.37 0.004504 2.25 0.0002771 0.06 22 2100 0.001806 0.36 0.004453 2.23 0.000274 0.06 23 2200 0.001776 0.36 0.004378 2.19 0.0002694 0.06 24 2300 0.001739 0.35 0.004287 2.14 0.0002638 0.06 25 2400 0.001698 0.34 0.004186 2.09 0.0002575 0.06 26 2500 0.001654 0.33 0.004079 2.04 0.0002509 0.06 最大落地浓度 - 0.003214 0.64 0.007926 3.96 0.0004876 0.11 最大落地浓度距离 773 773 773 表60 附近敏感点处点源贡献值 单烧小麦秸秆 序号 敏感点 距离（m） SO2 NOx 烟尘 浓度(mg/m3) 占标率（%） 浓度(mg/m3) 占标率（%） 浓度(mg/m3) 占标率（%） 1 张堌堆村 370 0.001772 0.3544 0.002706 1.353 0.0002608 0.058 2 西白领村 680 0.004861 0.9722 0.007425 3.7125 0.0007156 0.159 3 东白岭村 1780 0.003001 0.6002 0.004585 2.2925 0.0004418 0.098 4 刘桥村 2370 0.002818 0.5636 0.004304 2.152 0.0004148 0.092 5 张塘坊村 1520 0.003198 0.6396 0.004885 2.4425 0.0004708 0.105 6 东毛河村 1370 0.003492 0.6984 0.005334 2.667 0.000514 0.114 7 祁庄村 1350 0.003535 0.707 0.0054 2.7 0.0005205 0.116 8 王潭村 1860 0.00302 0.604 0.004614 2.307 0.0004446 0.099 9 毛河陈楼村 970 0.004654 0.9308 0.007109 3.5545 0.0006851 0.152 10 胥庄 890 0.004976 0.9952 0.007601 3.8005 0.0007325 0.163 11 姜庙村 320 0.0009231 0.18462 0.00141 0.705 0.0001359 0.0302 12 大寺张村 2450 0.002761 0.5522 0.004218 2.109 0.0004065 0.0903 13 玉皇岭村 840 0.005164 1.0328 0.007888 3.944 0.0007602 0.169 14 张庄村 500 0.002198 0.4396 0.004728 2.364 0.0004556 0.1012 单烧玉米秸秆 序号 敏感点 距离（m） SO2 NOx 烟尘 浓度(mg/m3) 占标率（%） 浓度(mg/m3) 占标率（%） 浓度(mg/m3) 占标率（%） 1 张堌堆村 370 0.002709 0.5418 0.002925 1.4625 0.0004163 0.093 2 西白领村 680 0.007431 1.4862 0.008024 4.012 0.001142 0.254 3 东白岭村 1780 0.004588 0.9176 0.004954 2.477 0.0007052 0.157 4 刘桥村 2370 0.004308 0.8616 0.004651 2.3255 0.0006621 0.147 5 张塘坊村 1520 0.004889 0.9778 0.005279 2.6395 0.0007515 0.167 6 东毛河村 1370 0.005338 1.0676 0.005764 2.882 0.0008205 0.182 7 祁庄村 1350 0.005405 1.081 0.005836 2.918 0.0008308 0.185 8 王潭村 1860 0.004617 0.9234 0.004986 2.493 0.0007097 0.158 9 毛河陈楼村 970 0.007114 1.4228 0.007682 3.841 0.001094 0.243 10 胥庄 890 0.007607 1.5214 0.008214 4.107 0.001169 0.26 11 姜庙村 320 0.001411 0.2822 0.001524 0.762 0.0002169 0.048 12 大寺张村 2450 0.004221 0.8442 0.004558 2.279 0.0006489 0.144 13 玉皇岭村 840 0.007894 1.5788 0.008524 4.262 0.001213 0.27 14 张庄村 500 0.004732 0.9464 0.005109 2.5545 0.0007273 0.162 单烧树枝 序号 敏感点 距离（m） SO2 NOx 烟尘 浓度(mg/m3) 占标率（%） 浓度(mg/m3) 占标率（%） 浓度(mg/m3) 占标率（%） 1 张堌堆村 370 0.001075 0.215 0.002652 1.326 0.0001631 0.036 2 西白领村 680 0.002951 0.5902 0.007276 3.638 0.0004476 0.099 3 东白岭村 1780 0.001822 0.3644 0.004492 2.246 0.0002764 0.061 4 刘桥村 2370 0.00171 0.342 0.004217 2.1085 0.0002595 0.058 5 张塘坊村 1520 0.001941 0.3882 0.004787 2.3935 0.0002945 0.065 6 东毛河村 1370 0.00212 0.424 0.005226 2.613 0.0003215 0.071 7 祁庄村 1350 0.002146 0.4292 0.005292 2.646 0.0003256 0.072 8 王潭村 1860 0.001833 0.3666 0.004521 2.2605 0.0002781 0.062 9 毛河陈楼村 970 0.002825 0.565 0.006965 3.4825 0.0004285 0.095 10 胥庄 890 0.00302 0.604 0.007447 3.7235 0.0004582 0.102 11 姜庙村 320 0.0005603 0.11206 0.001382 0.691 8.5E-5 0.019 12 大寺张村 2450 0.001676 0.3352 0.004133 2.0665 0.0002543 0.057 13 玉皇岭村 840 0.003135 0.627 0.007729 3.8645 0.0004755 0.106 14 张庄村 500 0.001879 0.3758 0.004633 2.3165 0.000285 0.063 单烧小麦秸秆产生的锅炉废气SO2、NOX、烟尘最大落地浓度分别为0.005295mg/m3、0.008089mg/m3，0.0007795mg/m3占标率分别为1.06%、4.04%、0.17%，出现在下风向773m处。单烧玉米秸秆产生的锅炉废气SO2、NOX、烟尘最大落地浓度分别为0.008095mg/m3、0.008741mg/m3，0.001244mg/m3占标率分别为1.62%、4.37%、0.28%，出现在下风向773m处。、单烧树枝产生的锅炉废气SO2、NOX、烟尘最大落地浓度分别为0.003214mg/m3、0.007926mg/m3，0.0004876mg/m3占标率分别为0.64%、3.96%、0.11%，出现在下风向773m处。烟尘、SO2、NO2在附近各敏感点处的贡献值均较小，对敏感点环境质量影响较小。 （2）面源排放浓度预测结果分析 全年气象条件下，颗粒物无组织排放预测结果见表61，各敏感点预测结果见表62。 表61 面源排放废气预测结果 序号 距离（m） PM10 氨 灰库 料棚 罐区 浓度(mg/m3) 占标率（%） 浓度(mg/m3) 占标率（%） 浓度(mg/m3) 占标率（%） 1 50 0.01099 2.44 0.004553 1.01 0.005549 2.77 2 100 0.01058 2.35 0.006547 1.45 0.005433 2.72 3 200 0.008663 1.93 0.007764 1.73 0.004826 2.41 4 300 0.005503 1.22 0.007779 1.73 0.003455 1.73 5 400 0.003716 0.83 0.007547 1.68 0.002446 1.22 6 500 0.002671 0.59 0.007648 1.70 0.001804 0.90 7 600 0.002017 0.45 0.007138 1.59 0.001384 0.69 8 700 0.001582 0.35 0.006441 1.43 0.001096 0.55 9 800 0.001293 0.29 0.005759 1.28 0.0009004 0.45 10 900 0.001081 0.24 0.005142 1.14 0.0007556 0.38 11 1000 0.0009192 0.20 0.004603 1.02 0.000645 0.32 12 1100 0.000797 0.18 0.004143 0.92 0.0005607 0.28 13 1200 0.0006995 0.16 0.003747 0.83 0.0004932 0.25 14 1300 0.0006201 0.14 0.003405 0.76 0.000438 0.22 15 1400 0.0005546 0.12 0.003107 0.69 0.0003923 0.20 16 1500 0.0004997 0.11 0.002849 0.63 0.0003539 0.18 17 1600 0.0004533 0.10 0.002621 0.58 0.0003214 0.16 18 1700 0.0004135 0.09 0.00242 0.54 0.0002935 0.15 19 1800 0.0003792 0.08 0.002244 0.50 0.0002694 0.13 20 1900 0.0003494 0.08 0.002087 0.46 0.0002483 0.12 21 2000 0.0003232 0.07 0.001947 0.43 0.0002299 0.11 22 2100 0.0003014 0.07 0.001826 0.41 0.0002145 0.11 23 2200 0.0002819 0.06 0.001718 0.38 0.0002007 0.10 24 2300 0.0002645 0.06 0.001622 0.36 0.0001884 0.09 25 2400 0.0002488 0.06 0.001533 0.34 0.0001773 0.09 26 2500 0.0002347 0.05 0.001452 0.32 0.0001672 0.08 最大落地浓度 - 0.01149 2.55 0.007829 1.74 0.005669 2.83 最大落地浓度距离 78 279 45 表62 附近敏感点处面源贡献值 序号 敏感点 距离（m） PM10 氨 灰库 料棚 罐区 浓度(mg/m3) 占标率（%） 浓度(mg/m3) 占标率（%） 浓度(mg/m3) 占标率（%） 1 张堌堆村 370 0.004148 0.922 0.007291 1.62 0.002702 1.351 2 西白领村 680 0.001656 0.368 0.006582 1.46 0.001145 0.5725 3 东白岭村 1780 0.0003857 0.0857 0.002278 0.51 0.0002739 0.13695 4 刘桥村 2370 0.0002534 0.0563 0.001559 0.346 0.0001805 0.09025 5 张塘坊村 1520 0.0004898 0.1088 0.002802 0.623 0.000347 0.1735 6 东毛河村 1370 0.000573 0.127 0.003192 0.709 0.0004051 0.203 7 祁庄村 1350 0.0005858 0.13 0.003251 0.722 0.0004141 0.207 8 王潭村 1860 0.0003608 0.0801 0.002148 0.477 0.0002564 0.1282 9 毛河陈楼村 970 0.0009633 0.214 0.004756 1.06 0.0006753 0.338 10 胥庄 890 0.001099 0.244 0.005201 1.16 0.0007684 0.3842 11 姜庙村 320 0.005057 1.124 0.007662 1.703 0.003216 1.608 12 大寺张村 2450 0.0002416 0.054 0.001492 0.332 0.0001721 0.086 13 玉皇岭村 840 0.0012 0.267 0.005504 1.223 0.0008376 0.4188 14 张庄村 500 0.002671 0.59 0.007648 1.70 0.001804 0.902 灰库PM10、料棚PM10、氨无组织排放最大落地浓度分别为0.01149mg/m3、0.007829mg/m3、0.005669mg/m3，占标率分别为2.55%、1.74%、2.83%，分别出现在下风向78m、279m、45m处。PM10、氨无组织排放在附近各敏感点处的贡献值较小，对敏感点环境质量影响较小。 表63 附近敏感点处浓度预测值 序号 敏感点 距离（m） SO2 背景值(mg/m3) 单烧小麦秸秆 单烧玉米秸秆 单烧树枝 贡献值 (mg/m3) 叠加值(mg/m3) 贡献值 (mg/m3) 叠加值(mg/m3) 贡献值 (mg/m3) 叠加值(mg/m3) 1 张堌堆村 370 0.003933 0.001772 0.005705 0.002709 0.006642 0.001075 0.005008 2 西白领村 680 0.002523 0.004861 0.007384 0.007431 0.009954 0.002951 0.005474 3 东白岭村 1780 0.002576 0.003001 0.005577 0.004588 0.007164 0.001822 0.004398 4 刘桥村 2370 0.002294 0.002818 0.005112 0.004308 0.006602 0.00171 0.004004 5 张塘坊村 1520 0.002555 0.003198 0.005753 0.004889 0.007444 0.001941 0.004496 6 东毛河村 1370 0.001462 0.003492 0.004954 0.005338 0.0068 0.00212 0.003582 7 祁庄村 1350 0.001227 0.003535 0.004762 0.005405 0.006632 0.002146 0.003373 8 王潭村 1860 0.00153 0.00302 0.00455 0.004617 0.006147 0.001833 0.003363 9 毛河陈楼村 970 0.002087 0.004654 0.006741 0.007114 0.009201 0.002825 0.004912 10 胥庄 890 0.001027 0.004976 0.006003 0.007607 0.008634 0.00302 0.004047 11 姜庙村 320 0.001354 0.0009231 0.0022771 0.001411 0.002765 0.0005603 0.0019143 12 大寺张村 2450 0.001491 0.002761 0.004252 0.004221 0.005712 0.001676 0.003167 13 玉皇岭村 840 0.001693 0.005164 0.006857 0.007894 0.009587 0.003135 0.004828 14 张庄村 500 0.002198 0.002198 0.004396 0.004732 0.00693 0.001879 0.004077 序号 敏感点 距离（m） NOx 背景值(mg/m3) 单烧小麦秸秆 单烧玉米秸秆 单烧树枝 贡献值 (mg/m3) 叠加值(mg/m3) 贡献值 (mg/m3) 叠加值(mg/m3) 贡献值 (mg/m3) 叠加值(mg/m3) 1 张堌堆村 370 0.003933 0.002706 0.006639 0.002925 0.006858 0.002652 0.006585 2 西白领村 680 0.002523 0.007425 0.009948 0.008024 0.010547 0.007276 0.009799 3 东白岭村 1780 0.002576 0.004585 0.007161 0.004954 0.00753 0.004492 0.007068 4 刘桥村 2370 0.002294 0.004304 0.006598 0.004651 0.006945 0.004217 0.006511 5 张塘坊村 1520 0.002555 0.004885 0.00744 0.005279 0.007834 0.004787 0.007342 6 东毛河村 1370 0.001462 0.005334 0.006796 0.005764 0.007226 0.005226 0.006688 7 祁庄村 1350 0.001227 0.0054 0.006627 0.005836 0.007063 0.005292 0.006519 8 王潭村 1860 0.00153 0.004614 0.006144 0.004986 0.006516 0.004521 0.006051 9 毛河陈楼村 970 0.002087 0.007109 0.009196 0.007682 0.009769 0.006965 0.009052 10 胥庄 890 0.001027 0.007601 0.008628 0.008214 0.009241 0.007447 0.008474 11 姜庙村 320 0.001354 0.00141 0.002764 0.001524 0.002878 0.001382 0.002736 12 大寺张村 2450 0.001491 0.004218 0.005709 0.004558 0.006049 0.004133 0.005624 13 玉皇岭村 840 0.001693 0.007888 0.009581 0.008524 0.010217 0.007729 0.009422 14 张庄村 500 0.004728 0.004728 0.009456 0.005109 0.009837 0.004633 0.009361 序号 敏感点 距离（m） 烟尘 背景值(mg/m3) 单烧小麦秸秆 单烧玉米秸秆 单烧树枝 贡献值 (mg/m3) 叠加值(mg/m3) 贡献值 (mg/m3) 叠加值(mg/m3) 贡献值 (mg/m3) 叠加值(mg/m3) 1 张堌堆村 370 0.003933 0.0002608 0.0041938 0.0004163 0.0043493 0.0001631 0.0040961 2 西白领村 680 0.002523 0.0007156 0.0032386 0.001142 0.003665 0.0004476 0.0029706 3 东白岭村 1780 0.002576 0.0004418 0.0030178 0.0007052 0.0032812 0.0002764 0.0028524 4 刘桥村 2370 0.002294 0.0004148 0.0027088 0.0006621 0.0029561 0.0002595 0.0025535 5 张塘坊村 1520 0.002555 0.0004708 0.0030258 0.0007515 0.0033065 0.0002945 0.0028495 6 东毛河村 1370 0.001462 0.000514 0.001976 0.0008205 0.0022825 0.0003215 0.0017835 7 祁庄村 1350 0.001227 0.0005205 0.0017475 0.0008308 0.0020578 0.0003256 0.0015526 8 王潭村 1860 0.00153 0.0004446 0.0019746 0.0007097 0.0022397 0.0002781 0.0018081 9 毛河陈楼村 970 0.002087 0.0006851 0.0027721 0.001094 0.003181 0.0004285 0.0025155 10 胥庄 890 0.001027 0.0007325 0.0017595 0.001169 0.002196 0.0004582 0.0014852 11 姜庙村 320 0.001354 0.0001359 0.0014899 0.0002169 0.0015709 8.5E-5 0.001439 12 大寺张村 2450 0.001491 0.0004065 0.0018975 0.0006489 0.0021399 0.0002543 0.0017453 13 玉皇岭村 840 0.001693 0.0007602 0.0024532 0.001213 0.002906 0.0004755 0.0021685 14 张庄村 500 0.0004556 0.0004556 0.0009112 0.0007273 0.0011829 0.000285 0.0007406 表64 无组织排放厂界浓度预测结果 序号 厂界 PM10 NH3 灰库 料棚 总计(mg/m3) 标准值(mg/m3) 达标分析 罐区 标准值(mg/m3) 达标分析 距离（m） 贡献值(mg/m3) 距离（m） 贡献值(mg/m3) 距离（m） 贡献值(mg/m3) 1 东厂界 260 0.006502 100 0.006547 0.013049 1.0 达标 180 0.004993 0.2 达标 2 南厂界 90 0.01083 40 0.004125 0.014955 达标 110 0.005291 达标 3 西厂界 100 0.01058 210 0.007748 0.018328 达标 180 0.004993 达标 4 北厂界 100 0.01058 40 0.004125 0.014705 达标 80 0.005314 达标 由上表可知：无组织排放PM10厂界浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中周界外浓度最高点限值，无组织排放NH3厂界浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中厂界标准限值。 根据燃料存放、装卸和厂内运输等工序的特点，分别采取以下针对性防尘措施： ①在燃料堆场和干料棚四周加围护等措施能够有效防止燃料在储存过程中产生的扬尘。 ②通过采取在装卸操作现场适当洒水等措施能够最大限度的减少装卸过程的扬尘产生量。 ③车辆在运输过程中将产生扬尘，汽车行驶时引起的路面扬尘量与汽车速度成正比，建议车辆在经过沿线敏感点时降低行驶速度，从而减少汽车扬尘。项目所用燃料在运输之前已进行打包，运输过程中，运输车辆采用全密闭，以防运输过程中出现散落，影响周边环境 ④厂内燃料运输车辆，全部采用密闭箱车，燃料直接从箱车顶部落入车内，装载完毕后封闭储箱，车辆以密闭的形式在厂内运输，因此可以避免在厂内运输过程中产生扬尘。 ⑤在储料场周围及厂界四周种植绿化带，能够从宏观上进一步起到防尘降噪的作用。 经采取以上措施后，除经无组织点源排放的粉尘外，燃料堆场产生的粉尘也有部分以面 源形式排放，排放量极小，可忽略不计。 针对氨水罐区大小呼吸产生的气体NH3，为减少NH3无组织排放量，评价建议采取水封罐吸收、夏季采用喷淋降温等处理措施。 4、烟囱高度合理性分析 本次130t/h生物质水冷振动炉排锅炉配置烟囱高度为70m，按照地面最大浓度公式对锅炉烟囱进行核算。 （1） ΔH=n0×Qhn1×Hsn2×Va-1 （2） (3) 式中：Hs——烟囱几何高度，m； ——烟气抬升高度，m； Q——烟尘排放量，mg/s，本次取397 ——烟囱出口处的平均风速，m/s，本次取3.7； -——大气PM10环境目标值-大气PM10环境背景浓度，mg/m3，本次取0.01； ——垂直扩散参数与横向扩散参数之比，本次取0.75; n0----烟气热状况及地表状况系数，本次取0.292； n1----烟气热释放率指数，本次取3/5； n2----烟筒高度指数，本次2/5; Qh----烟气热释放率,kj·s-1，本次取2852； Pa----大气压力，hPa，本次取1013； Qv----实际排烟率，m3·s-1，本次取40； ΔT ----烟气出口温度与环境温度差，K，本次取75； Ts----烟气出口温度，K，本次取373 Ta----环境大气温度，K，取298； Va----烟囱出口处环境平均风速，m/s，本次取3.7。 根据上述公式计算，锅炉烟囱几何高度不低于15m。 根据GB/T13201-91中5.6.2规定“工矿、企业点源排气筒高度不得低于从属建筑物的2倍”。拟建项目厂区内的最高建筑物高度为30m，70m高烟囱设计符合该要求。 根据《火力发电厂设计技术规程》（DL5000-2000），火电厂锅炉高度应高于火电厂最高建筑2倍以上。按照设计，项目区建筑物最大高度为30m。因此设计70m高烟囱可以满足要求。 GB/T13201-91中5.6.3“在排气筒四周存在居住、工作等需要保护的建筑群时，最后烟囱高度还应加上被保护建筑群的2/3平均高度”。建项目四周不存在居住、工作等需要保护的建筑群，本工程烟囱高度符合该规定。 烟囱方案满足地方政府规定的大气污染物排放限值。 大气污染物在预测范围内的最大浓度值满足环境质量标准要求。对环境空气的预测表明，大气污染物的最大落地浓度贡献值较小，预测范围环境空气质量浓度仍以现状值为主，大气环境影响程度可以接受。 综上所述，建设项目选择70m高烟囱是合理的，能够满足环境保护要求。 4、大气防护距离和卫生防护距离的确定 （1）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）和环保部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室大气环境防护距离标准的计算程序，按照分析核算的无组织排放量，利用大气环境防护距离标准计算模式，得出本项目大气环境防护距离。本项目无组织废气大气环境防护距离计算结果见下表。 表65 大气环境防护距离计算依据及结果 排放单元 污染因子 面源高度（m） 面源 污染物排放源强（kg/h） 评价标准（mg/m3） 计算结果 长（m） 宽（m） 罐区 氨 4 5 5 0.003686 0.2 无超标点 由上表可知，项目营运期间无组织粉尘厂界外无超标点，因此本项目不需设置大气环境防护距离。 （2）卫生防护距离 依据《制定地方污染物排放标准的技术原则和方法》（GB/T13201-91）中推荐的有害气体无组织排放卫生防护距离计算公式： Qc/Cm=(1/A)(BLC+0.25r2)0.50LD 式中：Cm——标准浓度限值，mg/m3； L——工业企业所需卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别确定； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 卫生防护距离计算参数取值和计算结果见下表。 表66 卫生防护距离计算参数及结果一览表 污染源 污染物 排放量(kg/h) 评价标准 (mg/m3) 计算参数 面源 计算值 卫生防护 距离(m) A B C D 长(m) 宽(m) 罐区 氨 0.003686 0.2 470 0.021 1.85 0.84 5 5 7.11 50 经计算，本评价确定罐区卫生防护距离为50m。 根据厂区平面布置，罐区卫生防护距离均落在厂区内，厂界外不设卫生防护距离，卫生防护距离包络线图见附图5。 项目卫生防护距离内无敏感点，可满足项目卫生防护距离要求。综上，项目运营过程中，无组织排放的粉尘对周围环境影响较小。 5、非正常工况下废气 本工程采用除尘效率为99.97%的旋风除尘+布袋除尘器+湿电除尘除尘和脱硝效率为75%的SNCR- BSNCR联合脱硝工艺，脱硫效率为95%的石灰石-石膏法脱硫。长期运行过程中可能发生故障，本工程按除尘效率降为80%，脱硫、脱硝装置失效考虑，确定该事故状态下主要污染物排放情况见表67。 表67 事故状况下烟尘排放量一览表 污染源 污染物 排放浓度(mg/m3) 排放速率(kg/h) 说明 排气筒 烟尘 单烧小麦秸秆 2408.62 318.66 除尘效率降为80%、脱硝装置失效、脱硫装置失效 单烧玉米秸秆 3559.55 508.66 单烧树皮 1539.31 199.34 SO2 单烧小麦秸秆 444.21 64.94 单烧玉米秸秆 632.44 99.28 单烧树皮 276.63 39.24 NOx 单烧小麦秸秆 200 30.76 单烧玉米秸秆 200 29.96 单烧树皮 200 28.5 表68 附近敏感点处点源贡献值 单烧小麦秸秆 序号 敏感点 距离（m） SO2 NOx 烟尘 浓度(mg/m3) 占标率（%） 浓度(mg/m3) 占标率（%） 浓度(mg/m3) 占标率（%） 1 张堌堆村 370 0.02116 4.232 0.001616 0.6464 0.0886 9.84 2 西白领村 680 0.09241 18.482 0.007058 2.8232 0.4083 45.37 3 东白岭村 1780 0.05847 11.694 0.004466 1.7864 0.261 29 4 刘桥村 2370 0.05579 11.158 0.004261 1.7044 0.2579 28.66 5 张塘坊村 1520 0.06333 12.666 0.004837 1.9348 0.2965 32.94 6 东毛河村 1370 0.06902 13.804 0.005272 2.1088 0.3229 35.88 7 祁庄村 1350 0.06986 13.972 0.005336 2.1344 0.3268 36.31 8 王潭村 1860 0.05906 11.812 0.004511 1.8044 0.2654 29.49 9 毛河陈楼村 970 0.09116 18.232 0.006963 2.7852 0.4252 47.24 10 胥庄 890 0.09716 19.432 0.007421 2.9684 0.4518 50.2 11 姜庙村 320 0.008697 1.7394 0.0006643 0.26572 0.03401 3.78 12 大寺张村 2450 0.05472 10.944 0.00418 1.672 0.2537 28.19 13 玉皇岭村 840 0.1005 20.1 0.00768 3.072 0.4652 51.69 14 张庄村 500 0.04887 9.774 0.003733 1.4932 0.2245 24.94 单烧玉米秸秆 序号 敏感点 距离（m） SO2 NOx 烟尘 浓度(mg/m3) 占标率（%） 浓度(mg/m3) 占标率（%） 浓度(mg/m3) 占标率（%） 1 张堌堆村 370 0.00138 0.276 0.00149 0.596 0.1657 18.41 2 西白领村 680 0.00636 1.272 0.006867 2.7468 0.7239 80.43 3 东白岭村 1780 0.004065 0.813 0.00439 1.756 0.4579 50.88 4 刘桥村 2370 0.004018 0.8036 0.004338 1.7352 0.437 48.56 5 张塘坊村 1520 0.004619 0.9238 0.004987 1.9948 0.4961 55.12 6 东毛河村 1370 0.00503 1.006 0.005432 2.1728 0.5406 60.07 7 祁庄村 1350 0.005091 1.0182 0.005497 2.1988 0.5472 60.8 8 王潭村 1860 0.004134 0.8268 0.004464 1.7856 0.4626 51.4 9 毛河陈楼村 970 0.006624 1.3248 0.007152 2.8608 0.714 79.33 10 胥庄 890 0.007038 1.4076 0.007599 3.0396 0.761 84.56 11 姜庙村 320 0.0005298 0.10596 0.000572 0.2288 0.06812 7.57 12 大寺张村 2450 0.003951 0.7902 0.004267 1.7068 0.4286 47.62 13 玉皇岭村 840 0.007248 1.4496 0.007826 3.1304 0.7876 87.51 14 张庄村 500 0.003498 0.6996 0.003777 1.5108 0.3828 42.53 单烧树枝 序号 敏感点 距离（m） SO2 NOx 烟尘 浓度(mg/m3) 占标率（%） 浓度(mg/m3) 占标率（%） 浓度(mg/m3) 占标率（%） 1 张堌堆村 370 0.01333 2.666 0.006603 2.6412 0.06771 7.52 2 西白领村 680 0.0559 11.18 0.0277 11.08 0.284 31.56 3 东白岭村 1780 0.03531 7.062 0.01749 6.996 0.1794 19.93 4 刘桥村 2370 0.03373 6.746 0.01671 6.684 0.1713 19.03 5 张塘坊村 1520 0.0383 7.66 0.01897 7.588 0.1946 21.62 6 东毛河村 1370 0.04175 8.35 0.02068 8.272 0.2121 23.57 7 祁庄村 1350 0.04225 8.45 0.02093 8.372 0.2147 23.86 8 王潭村 1860 0.03568 7.136 0.01768 7.072 0.1813 20.14 9 毛河陈楼村 970 0.05518 11.036 0.02734 10.936 0.2803 31.14 10 胥庄 890 0.05882 11.764 0.02914 11.656 0.2988 33.2 11 姜庙村 320 0.005578 1.1156 0.002764 1.1056 0.02834 3.15 12 大寺张村 2450 0.03308 6.616 0.01639 6.556 0.1681 18.68 13 玉皇岭村 840 0.06088 12.176 0.03016 12.064 0.3093 34.37 14 张庄村 500 0.03004 6.008 0.01488 5.952 0.1526 16.96 当锅炉废气处理系统发生事故时，单烧小麦秸秆、单烧玉米秸秆、单烧树枝是排放的锅炉烟气， SO2、NOX、烟尘在附近各敏感点处的贡献值均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-20412）中二级标准。 （二）厂区外燃料运输环节环境影响及防治措施 1、厂区外燃料运输环节环境影响 本工程实施后，物料通过汽车运输进、出厂，会给运输沿线环境空气、环境噪声以及社会环境等带来一定的影响。按每车运量为3t，每天运输10h计算，每小时约有27辆车进厂，如考虑不均匀系数1.3，高峰小时进车量约为33辆。考虑当地目前公路交通流量并不大，而本工程高峰时为当地公路交通双向流量增加66辆/h，对当地交通影响不大。 汽车尾气污染物主要来自燃油系统挥发和排气筒的排放。一氧化碳是燃料在发动机内不完全燃烧的产物，氮氧化物是产生于气缸中过量空气中氧气和氮气在高温高压下作用的产物，碳氢化合物产生与气缸壁面淬冷效应和混合气的不完全燃烧，汽车在运输物料的过程中排放的尾气中含有少量的上述污染物，由于公路周围是农村地带，比较空旷，污染物稀释扩散能力强，因此汽车尾气对公路沿线周围的空气环境影响较小。 公路上行驶汽车的轮胎接触地面而使路面积尘扬起，从而产生扬尘污染。由于汽车运输经过的道路基本上是沥青路面和水泥路面，汽车行驶产生的扬尘量相对较小，对周围的空气环境造成的影响相对较轻。 燃料运输过程采用密实的毡布遮盖、绳索固定，运输过程中不会产生扬尘污染。 2、燃料运输环境影响防治措施 为减缓燃料运输对沿线环境的影响，本评价建议采取如下措施： 物料运输车辆要采用封闭车辆或加盖苫布，避免运输过程产生物料遗撒，并且要求驾驶员在运输过程中做到文明驾驶，途经村庄时要减速慢行，以减少扬尘的产生量，同时在运输道路上设专人定期清扫，配置洒水车洒水降尘，将物料运输过程中产生的扬尘降低到最低程度。 加强对运输车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的车辆。尽可能使用耗油低，排气小的车辆，尽可能选用优质燃油，减少机械和车辆的有害废气排放。 汽车运输安排在白天进行，汽车行驶到有居民路段时应减速慢行，以减轻交通噪声对居民的影响。加强对运输车辆的检修和维护保证发动机良好运转减小汽车噪声。在市区尽量减少鸣笛。 二、地表水影响分析 本项目产生的废水主要由生活污水和生产废水组成，其中生产废水主要来自化水间排污水、锅炉排污水以及循环水系统排污水等。 1、废水源强 （1）生活污水 本工程总劳动定员为120人，生活用水量为100L/d·人，生活污水产生量按生活用水的80%计算，约为9.6t/d，年产生量为2800m3/a，主要污染COD 300mg/L、NH3-N 30mg/L、SS 220mg/L、BOD 200mg/L，化粪池处理后，经市政管网排入台前县污水处理厂进行深度处理。 （2）化水间排污水 本工程化水间以市政供水为补水水源，采用“过滤+反渗透＋EDI”处理工艺，主要产生浓盐水，产生量为11.3m3/h，主要污染物为盐分和SS，此部分废水用于除灰渣，不外排。 （3）锅炉排污水 锅炉运行中，将带有较多盐分和水渣的锅水排放到锅炉外，称为锅炉排污。锅炉排污的目的是排掉含盐浓度较高的锅水，以及锅水中的腐蚀物及沉淀物。锅炉排污水量为2.6 m3/h，产生的锅炉废水用于输料系统喷洒用水，不外排。 （4）其他冷却水排水 项目产生含油废水的环节主要包括各风机轴承冷却水、水泵密封冷却水等，产生油主要成分为46#透平油、机油及轻质柴油等。产生量约4m3/h，主要污染物COD200mg/L、SS15mg/L，石油类40 mg/L，拟采取隔油处理后经市政管网排入台前县产业集聚区污水处理厂进行深度处理，达标后排入金堤河。 （5）循环水系统排污水 项目运营期，循环冷却水排水为30t/h，主要污染物COD135mg/L、SS15mg/L，循环冷却水沉淀后，经市政管网排入台前县产业集聚区污水处理厂进行深度处理，达标后排入金堤河。 各种废水来源、产生量及去向情况见表69。 表69 废水来源、处理措施、排放量及去向一览表（单位：m3/h） 序号 废水来源 排放量 污染物 处理措施及排水去向 1 化水间反渗透废水 11.3 盐类、SS 用于除灰渣，不外排 2 循环冷却水排污水 30 COD、SS、盐类 沉淀后，经市政管网进入集聚区污水处理厂 3 其他冷却水排水 4 COD、SS、盐类 隔油池处理后经市政管网进入集聚区污水处理厂 4 职工生活 0.4 SS、NH3-N、COD、BOD5 化粪池处理后经市政管网进入集聚区污水处理厂 5 锅炉排污水 2.6 盐类、SS 用于输料系统喷洒用水，不外排 拟建项目废水排放情况一览表见表70。 表70 排放废水水质情况一览表 污染物 废水排放量m3/a COD mg/L 全盐量mg/L SS mg/L 氨氮mg/L 石油类mg/L 备注 化水间排污水 79100 50 2100 60 / / 重复利用，不外排 锅炉排污水 18200 30 600 80 / / 循环冷却排污水 210000 50 600 100 / / / 含油废水 28000 200 / 15 / 40 / 职工生活污水 2800 300 / 200 28 / / 混合后 浓度 240800 70.35 523.26 91.28 0.326 4.65 / 产生量t/a 240800 16.94 126 21.98 0.0784 1.12 集聚区污水处理厂设计进水水质 / 350 / / 45 / / 集聚区污水处理厂设计出水水质 / 40 / / 2 / / 外排环境量 / 9.632t/a / / 0.0784t/a / / 中水排放量 210000 8.4t/a 0 由以上分析可知，本项目外排废水水质简单，满足台前县产业集聚区污水处理设计进水水质要求，由市政管网台前县产业集聚区污水处理厂，处理达标后排入金堤河， 2、工程废水进入台前县产业集聚区污水处理厂可行性分析 （1）台前县产业集聚区污水处理厂概况 台前县产业集聚区污水处理厂位于西环线与凤台大道（孙张公路）交叉口西南角，设计处理规模1.5万t/d，于2016年10月进行试运行。 （2）收水范围的衔接性 台前县产业集聚区污水处理厂规划收水范围为台前县产业集聚区，集聚区污水处理厂配套管网已与集聚区污水管网完成对接，正式运营后本项目污水进入集聚区污水处理厂可行。 （3）项目废水水量与处理规模的衔接性 台前县集聚区污水处理厂设计处理规模1.5万吨/d，本项目废水排放量为825.6t/d，约占污水处理厂处理量的5.5%，占比例较小。 （4）项目废水对污水处理厂处理工艺的影响 台前县产业集聚区污水处理厂采用A2/O工艺，主要设计进水水质要求为pH 6-9 、COD≤350mg/L、BOD≤150mg/L、SS≤240mg/L、NH3-N≤45mg/L，设计出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准。由表7.1-2可知，项目产生的废水均符合台前县产业集聚区污水处理厂收水水质指标；尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准的要求，即COD≤50mg/L、BOD5≤10mg/L、NH3-N≤5mg/L、SS≤10mg/L、石油类≤1mg/L，最终排入金堤河。 总之，项目外排废水进入集聚区污水处理厂进行深度处理是可行的。 本项目使用集聚区污水处理厂的中水以及厂区废水经处理后回用的中水作为循环冷却水，减少了新鲜水的使用量，节约了水资源，较好的实现了废水利用。其中本项目利用集聚区污水处理厂的中水最大量95m3/h，减少了中水外排对地表水产生的影响，经核算，每年可减少区域中水排放量为56.35万m3。因此减少COD排放量22.54t/a，NH3-N排放量1.127t/a。 综上所述，本项目采用集聚区污水处理厂的中水作为循环冷却水源，减少了区域水污染物的排放总量。本项目废水经厂区内综合废水处理系统处理后全部回用，不外排，因此，本项目废水不会对地表水造成明显影响。 三、地下水影响分析 1、评价区域地质条件 区域在地貌上属于黄河中下游冲积平原上的古黄河低漫滩。由于黄河历次改道和泛滥致使该地区第四纪沉积层较厚。本区主要为第四全新世新近沉积的粉质粘土、粉土。本区地势低洼，水源补充条件好，地下水资源较为丰富。地下水埋深较浅，一般在1.5m～6.0m之间，浅层地下水含水层多为细砂和粉砂，含水层厚度一般为12m～28m，平均为21m。浅层地下水补给水源主要为大气降水入渗、灌溉渗漏和沟河侧渗等。深层水埋深在地面80m以下，补给水源主要为地表水侧向补给和越流补给等。受地形控制，地下水径流方向由西南向东北流向，与地表水流向基本一致，水力坡度平缓，排泄途径主要为人工开采。因浅层地下水与深层地下水之间有粘土层，两者无明显的水力联系。 借助《台前水厂水源地详查报告》（2012.5）提供的相关资料可知，评价区内主要揭露地层有上第三系、第四系的下更新统、中更新统、上更新统和全新统，将其由老至新概述如下： 上第三系（N） 属湖积成因，主要岩性为黄棕色、暗棕色、紫红色粉质粘土及粘土岩，夹多层粉细砂、中细砂岩。砂岩层数多，连续性好，以细砂岩、中砂岩为主，矿物成分以石英、长石为主，风化严重，较密实。 第四系下更新统 为湖积或冰积成因，底板埋深350～380m，厚度170～200m。岩性为浅棕、红棕、棕红色粘土和粉质粘土。含7～10层砂层，单层厚度一般 2～5m，厚者12m左右，以细砂、细中砂为主，偶见中粗砂。粘性土质地纯净坚硬、具有水平层理，有 45°裂面，上部可见风化壳和l～2层淋滤淀积层。 第四系中更新统 以冲积为主，底板埋深180～240m左右，厚度100～130m。主要岩性为浅棕色、棕色粘土，次为粉土和砂层；砂层有2～6层，单层厚度一般 3～10m，厚者近 20m，以细砂、中细砂为主，次为粗中砂、砂砾石、粉砂。有2～3层淋滤淀积层，含少量铁锰质结核和钙质结核，呈星点状锰染和斑状绿染。 第四系上更新统 冲积成因，底板埋深75～100m，厚度50～70m。岩性一般为浅黄和浅棕色粉土和粉质粘土，有3～5层砂层。砂层以粉砂、细砂、中细砂为主。单层厚度一般为8～15m，最小仅2m左右，最厚达20m。 第四系全新统 主要为冲积成因，极少部分为风积成因，分布于整个工作区，底板埋深一般在29～40m。上部为灰黄及浅灰色粉土、粉质粘土和泥质粉砂，具水平层理，局部富含淤泥质。下部为灰黄、黄色中细砂、细砂，夹粉土层，砂层l～3层，单层厚度5～10m，最厚者达15m。 2、评价区域水文状况 评价区域水文状况资料来自于《台前水厂水源地详查报告》（2012.5）。 （一）含水层空间分布 黄河下游平原广泛分布新生代新近系和第四系松散堆积物。松散层中夹有较多的各类砂层，这些砂层构成项目区域主要含水层，赋存有极为丰富的地下水资源。由于各含水层埋藏深度、厚度、形成时代、成因和平面上所处位置不同，使得含水层的岩性、胶结程度、富水性，地下水的化学成份等存在很大差异，由于地下水均赋存于松散层的孔隙中，所以项目评价区域地下水的含水类型均为松散岩类孔隙水。 区域内含水层以砂层为主，夹厚度不等的粉土或粉质粘土弱透水层。《台前县水源地详查报告》勘探孔揭露含水层底板埋深128～133m，含水层由中更新统上段、上更新统和全新统组成，岩性以中细砂、细砂、粉砂为主，总厚度约为60～70m。根据区域内含水层的埋藏条件、成因类型等各项因素，将区域内地下水划分为浅层潜水—微承压水含水层组和中深层承压水含水层组。 （1）浅层含水层组（潜水—微承压水） 浅层含水层组（埋深小于100m），在黄河滩地区及大堤外黄泛平原区，上部广泛分布了较厚的第四纪松散堆积物，为浅层水的赋存，运移提供了良好空间。黄河水量充沛，成为浅层地下水的主要补给来源。根据各个含水砂层之间岩性特征及透水性能，将水源地浅层地下水划分为潜水—微承压水。 区内浅层含水砂层有6～8层，中间夹厚度不等的粉土或粉质粘土弱透水层，底板埋深75～100m。在此之上无稳定隔水层，含水层主要由粉砂、细砂、中细砂组成。含水层厚度一般40～80m，总体上西北部薄，向东南部逐渐加厚，越靠近黄河含水层厚度越大。浅层地下水化学类型为HCO3-Ca·Mg·Na。 ①含水砂层底板埋深在29～40m，岩性以全新统中细砂、细砂为主，多含淤泥质，厚度约13～22m，底板一般由粉土组成，至东部逐渐过渡为粘土。水位埋深较浅，一般小于4m。地势总体北低南高，水位埋深从南向北逐渐变浅。 ②浅层微承压水： 含水层底板埋深一般75～100m，东部较深，最深处达120m左右，岩性为上更新统和中更新统的粉砂、细砂、中砂等，厚度27～46m，底板以一层厚度不均的粘土层作为稳定隔水层，与下部中深层承压水水力联系较弱。 （2）中深层含水层组（承压水） 系指埋藏在第一稳定隔水层之下至350m（局部可达400m）之间的地下水，此隔水层主要为粘土和粉质粘土，厚度一般为15～20m。依据区域含水层结构划分，本区中深层含水层为承压含水层，由中更新统下段、下更新统和部分上第三系组成，岩性为中砂、中细砂、中粗砂，局部为细砂、粉细砂，总厚度40～70m。中深层地下水位埋深15～20m，与浅层地下水位1～4m完全不一致，说明中深层地下水和浅层地下水之间水力联系微弱。 中深层地下水流向由东南向西北流动，由于区域内地形平坦，地下水径流微弱，大部分地区水力坡度较小，水力坡度0.1‰左右。中深层地下水补给来源主要为侧向径流，排泄为人工开采和径流排泄。中深层地下水基本处于稳定状态，主要受人工开采影响。中深层地下水化学类型为HCO3-Na型。 （二）地下水补给、径流、排泄 （1）浅层水的补给 区域浅层地下水的补给来源主要有黄河侧渗补给、引黄灌渠渗漏补给和大气降水入渗补给三种。 ①黄河侧渗补给 黄河河床之下为近代黄河沉积物，上部以粉细砂为主，夹不连续的粉土层，下部为细砂层，河床下砂层与岸边砂层相连，河水通过砂层源源不断地补给区域浅层地下水。黄河侧渗补给量的大小，随黄河水位和流量的变化而变化，丰水期黄河水位增高，水面变宽，侧渗补给量增大，相反，枯水期侧渗补给量减少。 ②灌渠渗漏补给 区内有满楼干渠、王集干渠、幸福干渠、孙口干渠及支、斗渠，渠系密集成网。在丰水期和引黄灌溉期，渠内水位高于临近地下水，对两岸地下水有明显的补给作用。 ③大气降水入渗补给 其补给量的大小，主要取决于降水量、降水方式及强度、包气带岩性、地形地貌和水位埋深等因素。由于年降水量多集中在六、七、八、九月份，因此，在这四个月对地下水的补给量最大。另外，由于区内浅层地下水埋藏浅，一般小于3m，加之包气带岩性以粉细砂及粉土为主，有利于地表水体的入渗补给。 （2）浅层水的径流 浅层水的径流条件主要受地形、含水层岩性、补给来源和开采强度等控制。黄河在工作区地段属“地上悬河”，水位常年高于区域地下水位，受地形地貌控制，地下水流向由东南向西北流动，天然条件下水力坡度与地形坡度基本一致，一般为0.5‰～2‰。 （3）浅层水的排泄 ①蒸发排泄 本区属暖温带半湿润大陆性季风气候，春季干旱多风，夏热炎热，蒸发量较大，多年平均水面蒸发量1452.23mm，其中尤以5、6、7月份蒸发最强烈。区内地下水位埋深多为1～3m，局部小于1m，包气带岩性多为粉土及粉质粘土，蒸发强烈，是地下水的主要排泄方式。 ②人工开采 本区人工开采主要是渠系不完善地段的农业灌溉开采、生活开采及孙口一带的工业开采。 ③地下水径流排泄 尽管本区浅层地下水水力坡度小，地下水径流微弱，但在本区北部地下水的下游，仍有一小部分地下水以径流方式排出区外。 （三）评价区域地下水动态特征 评价区浅层地下水动态主要受水文、气象及人工灌溉等一些因素影响，随着距黄河河道距离由近至远，浅层水水位受黄河影响由强渐弱，气象因素及灌溉因素影响越来越明显。黄河强影响带宽度一般在2～3km，从动态观测资料可以看出，距黄河距离越远，由黄河水位变化所引起的水位变幅越小，滞后时间越长；而降水及灌溉等因素影响的控制作用逐渐凸显出来。根据影响地下水动态的因素及其影响程度，区域划分为以下三种地下水动态类型。 （1）水文型 该类型分布在黄河的强影响带，距黄河较近，约为2～3km。区内地下水开采较少，浅层水动态主要受黄河和降雨、蒸发因素制约，地下水位升降随黄河水位变化明显，水位年变幅多在0.5～1.0m之间。离黄河越近，由黄河水位变化所引起的水位变幅增大。该区年最高水位一般出现在8～10月份，与黄河汛期流量及水位值较大时段基本一致。 （2）水文-灌溉型 该类型处在黄河强影响带外围，受黄河以及地表引黄灌渠水体下渗的双重影响，降水因素不是很明显，消耗则主要为蒸发作用，地下水位受黄河高水位的影响有一定的时间滞后，而且每年2～6月份是灌渠引黄灌溉的高峰期，这时地下水位也会明显偏高，因此概括为水文-灌溉型。主要分布在黄河影响带外围但距黄河不是太远而且灌渠相对密集的地带，比较有代表性的如王集干渠附近。 （3）气象-灌溉型 主要分布在后方乡—梁庙沟一带，距离黄河大致6km以外，地下水位主要受气象和灌溉控制。每年降雨量及灌溉高峰期水位都会较高，由2月份持续至10月份降水减少而且农作物需水量不大，年变幅不大，一般在0.5m左右，无降水无灌溉时段受蒸发和径流影响而缓慢下降。 项目位于黄河以北2.5km，评价区地下水动态类型属于水文型。 3、评价工作等级的确定 本项目由市政供水，项目产生废水包括生活污水、生产废水以及循环系统废水等，全厂排水量为45.7m3/h。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部第44号）规定，本建设项目属“三十一 电力、热力生产和供应业”中的“90 生物质发电”中的“利用农林生物质发电”，应编制环境影响报告表。对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中关于建设项目分类的相关内容，本项目地下水环境影响评价项目类型属于导则中规定的Ⅳ类建设项目。但是鉴于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部第44号）规定与《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）衔接问题，本项目地下水环境影响评价项目类型参照导则HJ610-2016中Ⅲ类建设项目进行评价。 据调查可知，项目位于台前县地下水饮用水源保护区地下水流向下游，不在台前县地下水饮用水源保护区范围内，且不在准保护区以外的补给径流区，项目地下水评价范围内村庄饮用水均来自市政供水，结合表71分析可知，项目地下水评价范围内地下水环境不敏感。 表71 地下水环境敏感程度分级 分级 项目场地的地下水环境敏感特征 敏感 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区；除集中式饮用水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 较敏感 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区以外的补给径流区；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区以及分散居民饮用水源等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区。 不敏感 上述地区之外的其它地区 注：如建设项目场地的含水层（含水系统）处于补给区与径流区或径流区与排泄去的边界时，则敏感程度上调一级。 a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中界定的涉及地下水的环境敏感区。 鉴于项目地下水环境影响评价属于Ⅲ类建设项目且地下水水环境不敏感，由表72分析可知，本项目地下水评价等级为三级。 表72 地下水评价工作等级分级表 项目类别 环境 敏感程度 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 敏感 一 一 二 较敏感 一 二 三 不敏感 二 三 三 4、评价范围 本次评价采用查表法确定地下水调查范围。本次地下水预测范围与现状调查范围一致。根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016），三级评价调查范围为≤6km2（应包括重要的地下水环境保护目标，必要时适当扩大范围）。本次评价以南厂界-南200m、北厂界-北2300m、东厂界-东2360m、西厂界-西2360m，调查范围和预测范围为6km2。 5、预测时段及情景设置 拟建项目为生物质发电工程，对地下水环境可能产生影响的环节主要有：主厂房区、燃料堆场和燃料棚、化水间、灰库、渣仓、污水处理设施、供排水管线及生活垃圾存放区、氨水储罐区等，以上设施在封闭不严，设备、管道发生渗漏的情况下，会有某种程度的下渗，对周围地下水造成一定的影响。 （一）正常工况 拟建项目废水排放环节主要包括化水间排污水、循环冷却排污水、锅炉排污水、机泵冷却废水及职工生活污水，以上废水污染物浓度较低，水质较简单，能做到达标排放，经排水沟渠排入临濮沙河。因此，正常工况下拟建项目排水对周围地下水环境影响较小。 （二）非正常工况 项目厂内非正常工况主要是生产设施故障、废水收集及处理设施泄漏、氨水储罐泄漏等，造成非正常排放。 (1) 根据项目运营后可能发生的情况，确定地下水事故情景如下： ①生产装置中所产生的“跑、冒、滴、漏”，排污水下渗，成为造成地下水环境污染的主要途径。此外，污水收集管网渗漏同样会造成厂区地下水的污染。 ②拟建项目燃料为生物质秸秆，主要固废为锅炉产生草木灰，如燃料和草木灰在自然或无防护措施的条件下，如被雨水淋溶和冲刷，进入地表水或下渗进入地下水含水层，会对地下水环境产生影响。 ③污水管线泄漏，造成大量废水直接通过地表进入地下水。 ④消防废水及初期雨水未进入事故水池，会造成废水直接外排入环境中。 ⑤固体废弃物等若存放不当，降雨后雨水入渗将固体废弃物中的有毒有害物淋溶出来而渗入地下水，使地下水遭到污染。 ⑥氨水储罐及管线泄漏，没有做好防渗措施的情况下，造成氨水透过防渗层渗入地下污染地下水。 (2)影响分析 非正常工况下，一旦发生废水泄漏且没有做好防渗措施的情况下，污染物对地下水的影响主要是污染物通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。 事故状态下，废水发生泄漏，污水在下渗过程中通过土壤对污染物的阻隔、吸收和降解作用，污染物浓度会进一步降低，即使有微量废水渗入地下水，对地下水的水质影响也较微弱。 事故状态下，既使氨水储罐发生泄漏，鉴于氨水储氨罐区设有围堰、进行了严格防渗处理及罐区与事故池配有连通管道，氨水可以及时、完全进入事故池，不会渗入对地下、污染地下水。 6、地下水环境保护措施 ⑴基本要求 针对项目可能发生的地下水污染，地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。 源头控制：主要包括对工艺、管道、设备、污水处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。 分区防治：结合场区生产设备、管道、污染物储存等布局，将全厂区分为三级污染防治区：重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防渗区。 污染监控体系：实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，包括建立完善的监测制度、配备先进的检测仪器和设备、科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制； 应急响应：一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。 ⑵防治措施 1、源头控制措施 对污水收集、排放管道等严格检查，有质量问题的及时更换，管道及阀门采用优质产品，防止和降低“跑、冒、滴、漏”现象。 禁止在厂区内任意设置排污水口，全封闭，防止污水渗入地下水环境。为了防止氨泄漏导致的环境污染，应设置专门的事故池及安全事故报警系统，一旦有事故发生，将氨水直接排入事故水池等待处理。 厂区内设置生活垃圾收集点，集中收集后的生活垃圾由环卫部门统一运至城市规划的生活垃圾填埋场。 2、分区防治措施 （1）重点污染防治区 重点污染防治区：位于地下或半地下的生产功能单元，污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，不易及时发现和处理的区域或部位，如污水处理站、半地下式储罐、地下管道等处。项目污水处理站、化粪池、事故浓缩池、工艺管道或污水管道的暗沟、危废暂存间、氨水储罐区（也称氨区）为重点污染防治区。重点污染防治区的防渗性能应与6.0m厚粘土层(渗透系数1.0×10-7cm/s)等效。 （2）一般污染防治区 一般污染防治区：裸露于地面的生产功能单元，污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位，如生产车间、地面储罐等处。项目主锅炉间、汽机间、除氧料仓间、石灰石粉仓地面、垃圾集中箱放置地、灰渣贮存区、燃料贮存区、脱硫塔及烟囱地面、化水站等为一般污染防治区，一般污染防治区的防渗性能应与1.5m厚粘土层(渗透系数1.0×10-7cm/s)等效。 （3）非污染防治区 非污染防治区：没有物料或污染物泄漏，不会对地下水环境造成污染的区域或部位（除重点和一般污染防治区以外的其他区域）为非污染防治区，主要包括办公区、控制室，非污染防治区进行地面硬化或绿化，不要求防渗系数。分区防治措施详见表73。 表73 地下水污染环节及防护措施 防渗区 防护措施 重点污染防治区 氨储罐区 项目罐区为地上储罐，罐区地面采用高密度聚乙烯（HDPE）膜进行防渗，高密度聚乙烯（HDPE）膜的厚度不宜小于2.0mm；膜上、膜下应设置保护层，保护层可采用长丝无纺土工布，膜下也可采用不含尖锐颗粒的砂层，砂层厚度不宜小于100mm；高密度聚乙烯（HDPE）膜铺设应由中心坡向四周，坡度不宜小于1.5%。防火堤宜采用抗渗钢筋混凝土，抗渗等级不低于P8；防火堤的变形缝应设置不锈钢板止水带，厚度不宜小于2.0mm；缝内应设置嵌板，背衬材料和嵌缝密封料。罐区应在混凝土结构完工后作渗漏试验，合格后再做外层防腐，若不合格应进一步做防渗措施。 污水处理站、化粪池、事故浓缩池等 污水处理构筑物及污水管道采用耐酸碱腐蚀材质，污水管道架空铺设，废水处理站地面底层土层经机械压实后铺混凝土，结构厚度不小于150mm，混凝土的抗渗等级不低于P8，且水池的表面应涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料（厚度不小于1.0mm）或喷涂聚脲等防水涂料（厚度不小于1.5mm），或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂(掺量宜为胶凝材料总量的1-2%)。 工艺管道或污水管道的暗沟等 项目的地埋工艺管道或污水管道，需进行重点防治，采用抗渗混凝土，结构厚度不小于200mm,表面涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料或聚脲等防水涂料，所有缝隙应设置止水带，防渗性能不低于6米厚渗透系数为1.0×10-7厘米/秒的黏土层的防渗性能。 危险固废暂存间 按GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》要求，暂存间基础进行防渗，防渗层采用2毫米厚高密度聚乙烯防渗膜铺装，渗透系数≤10-10厘米/秒。危险固废采用防渗编织袋包装后，放入危险固废暂存间，危废间相对密闭，设置有防风、防雨、防渗漏、防火、防盗措施，可防止在存放过程中危废的洒落。 一般污染防治区 项目主锅炉间、汽机间、除氧料仓间、石灰石粉仓地面、垃圾集中箱放置地、灰渣贮存区、燃料贮存区、脱硫塔及烟囱地面、化水站等 面采用抗渗混凝土硬化，面层中掺水泥基渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实；混凝土中间的伸缩缝、与实体基础的缝隙，填充柔性材料、防渗填塞料。地坪混凝土防渗层抗渗等级不应小于P6，防渗防渗性能应与1.5m厚粘土层(渗透系数1.0×10-7cm/s)等效。 非污染防治区 控制室、办公区 不采取专门针对地下水污染的防治措施，仅作一般地面硬化 工程通过对可能产生渗漏的环节采取了严格的防渗措施，使该项目对地下水环境的影响程度可降至较低水平。 7、污染监控措施 （1）监测井布置 为了掌握本工程周围地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，应对项目所在地周围的地下水水质进行监测，以便及时准确地反馈地下水水质状况，为防止对地下水的污染采取相应的措施提供重要依据。根据《地下水环境监测技术规范》HJ/T164-2004的要求，按照厂区地下水的流向，共布设3眼地下水监测井，地下水监测井布置功能如下： 1、姜庙村布置1眼监测井，用于监测地下水上游背景值。 2、厂区布置1眼地下水污染控制监测井。 3、在张堌堆布置1眼监测井，用于监测厂区对下游地下水的污染情况。 （2）监测因子 以浅层水地下水为监测对象，监测因子主要有pH、溶解性总固体、NH3-N、全盐量、石油类等。 （3）监测频率 监测频率为：上游监测井的水质监测频率不低于每2月1次，中部污染控制监测井及下游监测井的水质监测频率不低于每月一次。监测一旦发现水质发生异常，应及时通知有关管理部门和当地居民，做好应急防范工作，同时应立即查找渗漏点，进行修补。 8、结论与建议 根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ 610―2011）要求，本项目属于Ⅳ类评价建设项目。根据项目特点及区域水文地质条件确定本项目地下水评价等级为三级评价，项目按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则，工程生产运行过程中建立健全地下水保护与污染防治的措施与方法；必须采取必要监测制度，一旦发现地下水遭受污染，及时采取措施，防微杜渐；尽量减少污染物进入地下含水层的机会和数量。本项目建成投产后对周围地下水环境影响较小。 (1)按照污染防治措施与对策，实施地面防渗工作，并按照相关规范要求严格施工，确保防渗工程达到预期效果，确保生产过程中废水无渗漏。 (2)地下水一旦污染，治理非常困难，建设单位应重视地下水污染预防的重要性，确保各项预防措施落实到位、运行正常。 四、噪声 1、源强 本项目噪声源主要为引风机、送风机、发电机、汽轮机、主变压器、空压机、冷却塔以及各种水泵等，瞬时噪声源主要为锅炉排汽和吹管噪声等，声源噪声级一般在80～120dB(A)左右，主要噪声源及源强见表74。 表74 项目噪声产生及排放特征一览表 编号 噪声源 产噪设备 台数 运行特征 噪声值dB(A) 噪声源监测位置 治理前 治理后 N1 锅炉房 锅炉本体 1 连续 88 75 距离1m N2 引风机 1 连续 92 78 进风口前离3m N3 送风机 1 连续 98 78 吸风口前离3m N4 汽机房 汽轮机 1 连续 90 75 距离1m N5 发电机 1 连续 90 75 距离1m N6 励磁机 1 连续 80 65 距离1m N7 循环水泵房 循环水泵 1 连续 85 73 距离1m N8 公用水泵房 水泵 2 连续 85 73 距离1m N9 化水间 泵 4 连续 85 73 距离1m N10 主变压器 1 连续 80 65 距离2m N11 冷却塔 1 连续 81 81 距离1m N12 空压机 2 连续 100 75 距离1m N13 锅炉排汽噪声 -- 瞬时 120 105 距离1m N14 锅炉吹管噪声 -- 瞬时 120 105 距离1m 2、评价标准 项目厂界四周噪声贡献值评价标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类标准。 3、预测内容 预测运营期厂界外1m及敏感点处的噪声级dB（A）。本次评价执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类（昼间65dB(A)、夜间55dB(A)）标准。 4、预测方法 根据本项目各主要噪声设备在厂区的分布状况和源强声级值，并依据四周厂界的距离，按照噪声衰减公式计算其衰减量，并算出各声源强对厂界的贡献值，然后与各预测点的现状值进行叠加，预测项目完成后各预测点噪声值。 （1）高噪声源衰减公式 式中：Lr——据噪声源距离为r处的噪声值，[dB(A)]； L0——距噪声源距离为r0处声级值，[dB(A)]； r——关心点距噪声源的距离，m； r0——距噪声源距离，r0取1m。 （2）各预测点的等效声级公式 式中： Li——声源对预测点的等效声级，dB(A)； LAeq总——预测点总声效声级，dB(A)； n——预测点受声源数量。 计算出预测点的总等效声级后，对照评价标准，得出项目完成后噪声源对厂址周围声环境影响评价结论。 5、预测结果与评价 根据本工程厂区平面布置图，本次评价在厂址四周厂界设1个预测点，选用点源衰减模式和噪声合成模式进行预测，预测结果见下表75。 表75 厂界噪声贡献值 单位：dB(A) 序号 预测点 噪声源 源强 dB(A) 预测点距离噪声源距离m 对预测点噪声贡献值dB(A) 1 西厂界 主厂房 78.22 68 41.57 综合泵房 71.99 70 35.09 冷却塔 80 24 42.72 2 南厂界 主厂房 78.22 102 38.05 3 东厂界 主厂房 78.22 35 48.32 综合泵房 71.99 81 33.82 冷却塔 80 111 25.09 4 北厂界 主厂房 78.22 97 38.48 综合泵房 71.99 52 37.67 冷却塔 80 22 43.42 本项目运营期对东、南、西、北四厂界大贡献值分别为46.15dB(A)、53dB(A)、39.02dB(A)、49.47dB(A)；各厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类、4类标准限值。 6、物料运输对沿线敏感点的影响 项目运营期物料运输车辆可能会对沿线村庄产生一定噪声影响，为降低运输车辆对居民点的影响，需采取相应的降噪措施，建议运输车辆经过敏感点及施工生活区附近道路时，禁止鸣喇叭，减速慢行，尽量减少车辆运输噪声对居民的影响。评价认为，在采取相应的噪声减免措施后，车辆运输噪音不会对道路周围敏感点及施工生活营地产生大的影响。 7、噪声污染防治措施 （1）从治理声源入手，在设备定货时要求厂家制造的设备噪声值必须小于设计标准值，并在一些必要的设备上加装消声、隔声装置；主要噪声设备集中布置在隔声效果好的建筑内。汽轮发电机组、送风机等高噪声设备所在厂房进行吸声降噪处理，选用有较高隔声性能的隔音门窗，并控制厂界一侧的门窗面积，确保建筑墙外1m处噪声值低于80dB(A)； 对于噪声较高的水泵设隔声间，其插入损失不小于20dB(A)，确保机房外1m处噪声值低于70dB(A)，减少设备对环境的干扰。 引风机安装于室外，加装隔声罩；送风机进风口安装消声器，可降噪15～25dB(A)，确保噪声不超过80dB(A)。为了减少振动沿风管传播出去，风机进出风管采取软连接方式。 烟气道设计时，合理布置，流道顺畅，以减少空气动力噪声；合理选择各支吊架型式，布置合理、降低气流和振动噪声；在烟囱转弯处加装隔振导流板。选用低噪声阀门，必要时加装阀门隔声罩；辐射噪声较高的管道作隔声包扎。 （2）在厂房建筑设计中将值班室与噪声源隔离，值班室墙壁应采取隔音处理，使值班室的噪声不要超过75dB(A)，使其满足《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）噪声车间办公室声环境质量的要求，以保护操作控制人员的身心健康。 （3）在厂区总体布置中统筹规划、合理布局、注重防噪声间距。在厂区、厂前区及厂界围墙内外设置绿化带，进一步降低工厂噪声对周围环境的影响。 由于项目高噪声源冷却塔和化水间距本工程西厂界和南厂界距离较近，以致本工程投入运行后，西厂界噪声预测值和南厂界噪声贡献值较高，特别是夜间值比较接近标准限值。因此，为降低高噪声设备对周围环境造成影响，采取以下措施： ①针对冷却塔，控制冷却塔的配水，避免大股水流下落，适当降低进风口高度，降低淋水装置的水流的重力势能。 ②可采取在厂界噪声超标段设置隔声屏障以防止声传播的方法。 ③化水间水泵采用地埋式，并且对主要噪声源加强管理，防止出现设备运转异常现象，朝向西厂界的一侧尽量少设门窗，并尽可能减少门窗的开启，必须设门窗的采取隔音门窗，并采取密封处理。 采取以上措施后，能确保各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。 8、瞬时噪声环境影响评价 （1）瞬时噪声源强 锅炉瞬时排汽是锅炉在超压时为保护主设备而减压所产生的噪声，属于不定期高频喷汽噪声，持续时间一般为几十秒，噪声级为110～130dB(A)；吹管噪声是在系统安装完毕，准备运行时，为消除系统内的杂物而采用蒸汽吹扫时所产生的排汽噪声，每次持续时间为几十秒，声级为110～130dB(A)。锅炉瞬时排汽噪声与吹管噪声虽然发生频率较低，但是因噪声级高，传播远且影响范围大。经采取消声器等降噪防噪措施，其噪声级均可控制105dB(A)以内，故本次声环境影响评价瞬时噪声源强确定为105dB(A)，源强位置为锅炉顶部。 本项目主要事故噪声为锅炉瞬时排汽噪声和锅炉吹管噪声，均为偶发噪声，将其作为点声源，因源强相同，只预测一种噪声即可。本工程瞬时噪声源强按105dB(A)计算，其距离衰减根据《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ/T2.4-1995)中推荐点源模式进行预测，预测结果见表76。 表76 瞬时噪声预测结果一览表 衰减距离 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m 400m 500m 贡献值dB(A) 71.0 65.0 61.5 59.0 57.0 55.5 54.1 53.0 51.0 对各厂界影响的预测值见表77和表78。 表77 偶发性噪声预测结果表 单位：dB(A) 噪声源 预测点 昼间 夜间 预测值 投产后 叠加值 预测值 投产后 叠加值 锅炉排汽/吹管噪声 1# 77.0 53.1 77.0 77.0 53.1 77.0 2# 59.7 54.2 60.8 59.7 54.2 60.8 3# 58.5 54.3 59.9 58.5 54.3 59.9 4# 60.8 36.7 60.8 60.8 36.7 60.8 表78 偶发性噪声预测评价结果表 单位：dB(A) 噪声源 预测点 昼间 夜间 叠加值 标准值 超标值 叠加值 标准值 超标值 锅炉排汽/吹管噪声 1# 77.0 65 12.0 77.0 55+15 7.0 2# 60.8 65 -4.2 60.8 55+15 -10.2 3# 59.9 65 -5.1 59.9 55+15 -12.1 4# 60.8 65 -4.2 60.8 55+15 -12.2 根据《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)，对于夜间偶然突发噪声，其最大值不准超过标准值15dB(A)，由预测结果可知，拟建工程锅炉吹管噪声和锅炉排汽噪声与背景值（本项目投产后）叠加后，超标范围均在15dB(A)范围内，环境敏感目标也能满足标准要求。但针对锅炉吹管噪声和排汽噪声业主应采取一定的防范措施，背向居民区，避开夜间并做公示以免突发惊扰。 （2）瞬时噪声防治措施 为降低机炉排气噪声和吹管噪声对厂址周围居民区的影响，必须采取相应的措施。 锅炉瞬时排汽噪声：锅炉瞬时排汽安装高效微孔消声器，可将其噪声级控制在105dB(A)以内；另外在电厂运行中加强运行管理，减少锅炉排汽次数，避免夜间排汽。 吹管噪声：一是在工程安装时注意管道卫生，防止大的异物进入管道；二是在管道阀门设计时选用低噪声阀门，在阀门后安装消声器和节流孔板，并设置辅助调节阀以适当分配压降，在管道外壁敷设阻尼隔声层；三是合理的设计和布置管线，防止管道急拐弯、交叉、截面巨变和T型汇流，管线的支承架要牢固，在振源处设置波纹膨胀节或其它软接头，在管线穿越建筑物等时把钢性连接改为弹性连接；四是加装管道消声器；五是改变吹管方向，避开声敏感目标；六是吹管排汽采用地坑方式或排放循环水管等地下排放方式进一步消音；七是在管理上采用公告制度，提前通知周围群众吹管的时间和噪声强度，并将吹管安排在昼间进行，杜绝在夜间进行吹管。 8、评价小结 在采取环评要求的各项措施后，项目厂界噪声贡献值均满足满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值，本项目运营期不会对周围声环境造成明显影响。 综上所述，通过采取相应措施后，本项目东、南、北厂界噪声贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，西厂界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求，项目采取噪声治理措施可行后，对周围声环境影响较小。 四、固体废物 本工程产生的固体废弃物主要为职工生活垃圾、废旧物品包装物、布袋除尘器收集的灰尘、锅炉燃烧产生的炉渣、隔油处理过程中产生废油、水处理过程中产生的污泥。 1、生活垃圾 项目运营期职工日常生活垃圾产生量按0.5kg/人d计算，则产生量约为18t/a，由当地 环卫部门收集后统一处理。 2、一般工业固废 本工程灰渣产生量由如下公式计算： （1）布袋除尘器收集的灰尘 MA=B·η(Aar+q4·Qnet.ar/8100·4.1868)·αfh 式中：MA－灰产生量，t/h； B－锅炉连续最大出力工况时的燃料消耗量，t/h； η－除尘效率，%； Aar－燃料的收到基灰分，%； q4－锅炉机械未完全燃烧系数，%(取4%)。 Qnet.ar－燃料的收到基低位发热量，kJ/kg； αfh－锅炉烟气带出的飞灰份额，%(取85%)。 （2）炉渣产生量计算 MA=B·(Aar+q4·Qnet.ar/8100·4.1868)·dfh 式中：MA－渣产生量，t/h； B－锅炉连续最大出力工况时的燃料消耗量，t/h； Aar－燃料的收到基灰分，%； q4－锅炉机械未完全燃烧系数，%(取4%)； Qnet.ar－燃料的收到基低位发热量，kJ/kg； dfh－炉渣中带出的份额，%(取85%)。 灰渣产生情况具体见表79。 表79 本工程灰渣量排放情况一览表 燃料 小时灰渣量(t/h) 年灰渣量(t/a) 渣量 灰量 灰渣量 渣量 灰量 灰渣量 小麦秸秆 1.3034 1.5931 2.8965 2281 2787.9 5068.9 玉米秸秆 2.0804 2.5427 4.6231 5388.1 6585.5 11973.6 树枝 0.8148 0.9959 1.8107 2167.4 2649.1 4816.5 总计 4.1987 5.1317 9.3304 9836.6 12022.5 21859.1 根据濮阳市德源性能源有限公司与濮阳市的能贸易有限公司签订的合同（见附件），项目收集的灰尘、炉渣给濮阳市的能贸易有限公司，由濮阳市的能贸易有限公司进行综合利用。 （2）废旧物品包装物 项目运营期废包装物产生量约为1t/a，此部分固废收集后，外售。 （3）脱硫石膏 项目脱硫工序产生的石膏量为1880t/a，产生的脱硫石膏作为建筑材料外售。 （4）反渗透膜 本项目软化水排水处理系统工艺为“二级RO+DEI”，软化水处理工艺产生的固体废物主要为更换下来的反渗透膜，反渗透膜每两年更换一次，产生量约为0.07吨/次，更换下来的反渗透膜由供货商负责直接回收处理，不在厂内堆存。 3、危险固废 废油（危险废物，废物代码900—217—08） 废油主要成分：基础油、杂质 废油危险特性：可燃液体，火灾危险性为丙B类；遇明火、高热可燃。燃烧生成CO、CO2等产物， 项目运营期产生的废油量为0.15t/a，收集后，盛放于专门容器中，交由有资质的单位处理。 根据《国家危险废物名录》，本项目含油废水过程中产生的废油及废吸油毡属于危险固废。根据《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》规定：对于危险废物，企业应按照国家有关规定进行申报登记，执行联单制度；对危险废物的容器和包装物以及收集、储存、运输、处置危险废物的设施、场所必须设置危险废物识别标志，并且危险废物的储存地应远离生产区，注意通风、防火以免引起火灾，运输过程中必须采取密闭运输等防止污染环境的措施，遵守国家有关危险货物运输管理的规定。严禁在雨天进行危废的运输和转运工作。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的规定，危险固废要有专门的容器进行分类贮存，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志；危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危废处理；管理及运输人员必须采取必要的安全防护措施。 经采取以上措施，本项目产生危废对周围环境影响较小。 通过评价提出的固废处置措施，项目产生的固废均能得到综合利用或者有效处置，不会再厂内长期堆存，不会对周围环境造成影响。 评价认为，项目运营期的固体废物通过上述措施可以得到有效的处置，不会对周围环境产生二次污染。 五、环境风险分析 1、环境风险识别 根据环发[2012]77号、豫环发[2012]159号文件要求，环境风险识别应包括生产设施和危险物质的识别，有毒有害物质扩散途径的识别（如大气环境、水环境、土壤等）以及可能受影响的环境保护目标的识别。因此评价结合本项目所涉及危险物质的性质，从运输、生产、储备等生产系统进行风险识别，对可能发生的事故风险以及有毒有害物质扩散途径及对环境质量和人群健康的影响情况等方面进行风险识别。 （1）物质危险性识别 ①化学品。 项目运营期涉及的化学品主要为氨水。根据《危险化学品名录》（2015版）、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A中危险物质判定依据及《建筑设计防火设计规范》（GBJ16-87）(2001版)中储存物品火灾危险性分类，本项目使用的化学品中属于危险性物质的为氨水，其主要危险特性见表80。 表80 氨水的理化性质和危险特性 中文名称 氨水 英文名称 Ammonium hydroxide 外观与性状 无色透明液体，有强烈的刺激性臭味 侵入途径 吸入、食入、经皮吸收 分子式 NH3•H2O 分子量 35 引燃温度 无意义 闪点 无意义 熔点 -77.7℃ 沸点 -33.5℃ 蒸汽压 506.62kPa(4.7℃) 相对密度 水=1 0.91 燃烧热（kJ/mol） 无意义 空气=1 0.5971 临界温度 -- 爆炸极限（vol%） 无意义 灭火剂 雾状水、砂土 主要用途 化肥、各种铁盐，在印染、毛纺等行业 物质危险类别 第8.2类 碱性腐蚀品 燃烧性 不燃 禁忌物 酸类、铝、铜 溶解性 溶于水、醇 燃烧分解产物 氮气 UN编号 2672 CAS NO. 1336-21-6 危险货物编号 82503 包装类别 包装标志 危险特性 易分解出氨气，温度越高，分解速度越快，可形成爆炸性气体，若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 灭火方法 用雾状水、二氧化碳、砂土灭火。 健康危害 吸入后，对鼻、喉和肺有刺激性，引起咳嗽、气短和哮喘等；可因喉头水肿而窒息死亡；可发生肺水肿，引起死亡。氨水溅入眼内，可造成严重损害，甚至导致失明；皮肤接触可致灼伤。慢性影响：反复低浓度接触，可引起支气管炎。皮肤反复接触，可致皮炎，表现为皮肤干燥、痒、发红。 急救措施 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，应用水冲洗至少15分钟。眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 防护措施 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，必须佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴橡胶手套。 其它：工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 泄漏应急措施 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴正压式呼吸器，穿防酸碱护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。小量泄露：用沙土、蛭石或其他惰性材料吸收，然后以少量加入大量水中，调节至中性，在放入废水系统。如大量泄漏，构筑围堤或挖坑收容。 利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 ②秸秆贮存的环境风险分析 本期新建用于储存燃料的储料棚，秸秆储料棚总贮量8732t，可满足电厂锅炉额定蒸发量时7天的燃料用量。 由于秸秆属于易燃物品，如在运输过程中有火星或其它引火物质，导致秸秆燃烧，将造成严重的火灾，并且由于储存量相对较大，因此会对火势难以控制，并且将对厂区其它建筑物造成影响。 （2）重大危险源识别 长期或短期生产、加工、运输、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的功能单元。所谓单元是指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个生产经营单位的且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。临界量：对于某种或某类危险化学品规定的数量，若单元中的危险化学品数量等于或超过该数量，则该单元定为重大危险源。单元内存在的危险化学品为多品种时，则按式（1）计算，若满足式（1），则定为重大危险源： q1/Q1 + q2/Q2 + … + qn/Qn ≥1…………(1) 式中： q1,q2,…,qn —每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）； Q1,Q2,…,Qn —与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。 项目涉及的危险化学品主要为氨水，氨水均属于第8类腐蚀性物质，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）的要求，腐蚀性物质类别不在重大危险源辨识危险化学品类别范围内（GB18218-2009），故拟建项目不存在重大危险源。 2、环境风险评价等级及范围 （1）评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），环境风险评价级别划分判定标准见表81。 表81 环境风险评价工作级别划分标准 类别 剧毒危险性物质 一般毒性危险物质 可燃、易燃 危险性物质 爆炸危险性 物质 重大危险源 一 二 一 一 非重大危险源 二 二 二 二 环境敏感地区 一 一 一 一 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中的相关规定，拟建项目涉及的危险物料中，无附录A表2中规定的有毒物质和表3中规定的易燃物质；建设项目选址不属于环境敏感区，本项目的风险评价等级为二级。 （2）评价范围 本项目风险评价等级为二级，则风险评价范围为以罐区为中心，半径3km的圆形区域。环境风险敏感保护目标见表82。 表82 环境风险评价范围内敏感目标分布表 环境要素 环境保护目标 方位 与项目厂界距离（m） 环境质量要求 大气环境 张堌堆村 NE 370 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 杨胡同 NE 2920 西白领村 NE 680 东白岭村 NE 1780 刘桥村 NE 2370 张塘坊村 E 1520 王庄村 SE 2450 西尚岭村 SE 2850 王相昊村 SE 2300 东毛河村 SE 1370 祁庄村 SE 1350 王潭村 SE 1860 闫庄村 SE 2680 毛河陈楼村 S 970 胥庄 SW 890 陈庙村 SW 2430 大寺张村 SW 2500 马楼乡中学 SW 2870 大寺郭村 SW 2320 东王坊村 SW 2720 姜庙村 SW 320 大寺张村 SW 2450 玉皇岭村 W 840 前方村 NW 2720 殷庄村 NW 2350 张庄村 NW 500 刘奎斋东村 NW 2810 刘奎斋西村 N 2700 3、源项分析 风险事故的特征及其对环境的影响包括火灾、爆炸、液（气）体化学品泄漏等几个方面，根据对同类化工行业的调研、生产过程中各个工序的分析，针对已识别出的危险因素和风险类型，确定最大可信事故及其概率。根据事故类型的不同，分为危险物质泄漏及其导致的火灾、中毒及环境污染事故。 （1）最大可信事故 环境风险预测设定的最大可信事故应包括项目施工、营运等过程中生产设施发生火灾、爆炸，危险物质发生泄漏等事故，并充分考虑伴生/次生的危险物质等，从大气、地表水、地下水、土壤等环境方面考虑并预测评价突发环境事件对环境的影响范围和程度。 本项目在施工期主要是构筑物的建设和设备的安装，不存在危险物料，发生泄漏、火灾、中毒等事故的较小。 根据本项目重大危险源识别和源项分析，以及危险化学品可能造成的危害程度，确定本项目的最大可信事故： ①氨水储罐泄漏后氨引发的中毒及引起的大气污染。 ②生物质燃料引发火灾事故。 （2）氨水泄露事故源强确定 ①泄漏量计算 根据工程储存情况，8-12%氨水20m3储罐1座，一旦发生阀门破损泄漏，企业能在30分钟内将泄漏物料进行收集处理。因此评价按照8-12%氨水储罐100%阀门管径破损，泄漏事故排放持续时间为10min，泄漏的化工原料形成液池，30分钟内将泄漏的物质收集、处理完毕。 按上述假定典型事故，应用《建设项目环境风险评价技术导则》中规定的液体泄漏速率公式进行计算。 计算公式如下： 式中：－液体泄漏速度，； －液体泄漏系数，此值常用0.6-0.64，本次评价取0.62； －泄漏液体密度,； －容器内介质压力，101325； －环境压力，101325； －重力加速度，9.8； －裂口之上液位高度，3m。 －泄漏孔面积,0.0033。 液体泄漏量计算结果见表83。 表83 8-12%氨水事故泄漏源强 泄漏物质 泄漏源 裂口之上液位高度 阀门直径 泄漏口径 贮存参数 泄漏环境 泄漏源强(kg/s) 泄漏总量 （kg） 氨水 （8-12%） 储罐 3.0m 65mm 100% 常温常压 常温常压 14.28 8568 ②蒸发量计算 泄漏液体的蒸发分为闪蒸蒸发、热量蒸发和质量蒸发三种，其蒸发总量为这三种蒸发之和。液体从储罐接管处泄漏，接管距离地面有一定的距离，不会马上全部挥发，绝大部分落入储罐下的围堰内，靠液体本身的热量和环境供给的热量来蒸发，同时在风的作用下进行分子转移。发生泄漏时，液体温度与环境温度基本相同，因此通常不会发生闪蒸和热量蒸发，泄漏后形成液池，主要由液池表面气流运动使液体蒸发，由于泄漏后液体流落到混凝土地坪上液面不断扩大，同时不断挥发并扩散转入大气，造成大气污染。 鉴于氨水为挥发性液体，泄漏后以氨气的稀释蒸发，在液池上面会形成蒸气云，容易扩散到场外，对场外人员的危险性较大 根据《建设项目环境风险评价技术导则》中推荐，质量蒸发速－度按下式估算： 式中： Q3——质量蒸发速度，kg/s； a,n——大气稳定度系数； p——液体表面蒸气压，101325Pa； M——摩尔质量，kg/mol； R——气体常数,8.314J/mol·k； T0——环境温度，298k； u——风速，0.5，1.0，1.7，3.2m/s； r——液池半径，m。 表84 液池蒸发模式参数 稳定度条件 n α 不稳定(A，B) 0.2 3.846×10-3 中性(D) 0.25 4.685×10-3 稳定(E,F) 0.3 5.285×10-3 液池最大直径取决于泄漏点附近的地域构型、泄漏的连续性或瞬时性。有围堰时，以围堰最大等效半径为液池半径；无围堰时，设定液体瞬间扩散到最小厚度时，推算液池等效半径。 液体蒸发总量按下式计算： 式中：—液体蒸发总量，kg； —质量蒸发速率，kg/s； —从液体泄漏到液体全部处理完毕的时间，1800s。 蒸发量计算结果见表85。 表85 物料挥发速率一览表 泄漏物质 泄漏量（kg） 风速（m/s） 大气稳定度 挥发速率（kg/s） 挥发量(kg) 挥发时间(min) 氨水 8568 0.5（静风） A-B 0.08 144 30 D 0.09 162 30 E-F 0.10 180 30 1.0（小风） A-B 0.14 252 30 D 0.16 288 30 E-F 0.17 306 30 1.7（有风） A-B 0.21 378 30 D 0.24 432 30 E-F 0.25 450 30 3.2 A-B 0.35 630 30 D 0.39 702 30 E-F 0.41 738 30 4、后果计算 （1）气相毒物危害预测 主要考虑有毒性气态污染物的泄漏对周围大气环境的影响。 预测采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）推荐的多烟团模式。 式中： C(x,y,0)——下风向地面(x，y)坐标处的空气中的污染物浓度(mg/m3)； x0，y0，z0——烟囱中心坐标； Q——事故期间烟囱的排放量； σx、σy、σz为X、Y、Z方向的三参数（m），常取σx=σy。 对于瞬时或短时间事故，可采用下述公示。 式中： ——第i个烟团在tw时刻（即第w时刻）在点（x，y，0）产生的地面浓度； Q’——烟团排放量mg，Q’=Q△t；Q为释放率mg/s；△t为时段长度s； σx,eff、σy,eff、σz,eff——烟团在w时段沿x、y和z方向的等效扩散参数（m），可由下式估算： （j=x,y,z） 式中： 和——第w时段结束时第i烟团质心的x和y坐标，由下述两式计算： 各个烟团对某个关心点t小时的浓度贡献，按下式计算： 式中n为需要跟踪的烟团数，可由下式确定： 式中，f为小于1的系数，可根据计算要求确定。本次评价预测假设每30s释放1个烟团，事故期间共释放20个烟团。 ①预测参数 A、风险后果预测气象参数 台前县主导风向为SSE风，频率15%；次主导风向为NNE风，频率13%，全年静风频率14%，全年平均风速3.2m/s。全年风向频率及大气稳定度频率如下。 表86 全年风向频率（%） 风向 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW C 全年 频率% 4 13 6 2 1 4 8 15 8 9 3 2 1 2 2 5 14 风速m/s 3.6 4.6 3.5 3.1 2.3 3.1 2.9 3.9 3.3 4.1 2.9 3.0 2.6 3.3 3.2 4.0 表87 全年大气稳定度频率（%） 稳定度 时间 A B C D E F 全年 0 25.69 6.57 21.44 28.08 18.22 该地区E～F稳定度频率最大为46.3%。项目所在地区大气层结呈稳定状态，污染物垂直扩散能力较差。 B、风险后果预测源强参数 表88 风险后果预测源强参数 序号 计算条件 确定结果 1 预测模式 多烟团模式 2 氨挥发速率（以氨气计kg/s） 挥发速率*12% 3 泄漏源高度（m） 1.5 4 大气稳定度 A-B、D、E～F 5 持续时间（min） 30 6 烟团个数（个） 60 7 风速（m/s） 0.5、1.0、1.7、3.2 8 预测时段（min） 0-60 9 扩散参数选项 取样时间1h 10 环境温度（℃） 25 11 大气压力（Pa） 101325 ②预测结果 表89 小风条件事故排放下风向地面浓度 单位：mg/m3 下风向距离(m) 稳定度 氨 10min 30min A-B D E-F A-B D E-F 100 2.2991 27.2551 62.9728 2.3133 27.718 64.5104 200 0.5864 6.26 13.9268 0.6019 6.89 15.999 300 0.2504 2.2829 4.6575 0.267 3.0271 6.9946 400 0.132 0.9038 1.592 0.1493 1.6705 3.8273 500 0.0771 0.339 0.4831 0.0949 1.039 2.3503 600 0.0475 0.1126 0.1215 0.0652 0.6934 1.5407 700 0.0301 0.0319 0.0244 0.0474 0.4832 1.0488 800 0.0192 0.0075 0.0038 0.0357 0.3458 0.7285 900 0.0122 0.0015 0.0005 0.0278 0.2512 0.5104 1000 0.0077 0.0002 0 0.0221 0.1838 0.3577 1100 0.0048 0 0 0.0178 0.1347 0.2491 1200 0.0029 0 0 0.0146 0.0983 0.1717 1300 0.0017 0 0 0.0121 0.0713 0.1166 1400 0.001 0 0 0.0101 0.0511 0.0778 1500 0.0006 0 0 0.0085 0.0362 0.0509 1600 0.0003 0 0 0.0072 0.0253 0.0325 1700 0.0002 0 0 0.0061 0.0174 0.0203 1800 0.0001 0 0 0.0052 0.0118 0.0124 1900 0 0 0 0.0045 0.0078 0.0074 2000 0 0 0 0.0038 0.0051 0.0043 2100 0 0 0 0.0033 0.0032 0.0024 2200 0 0 0 0.0028 0.002 0.0013 2300 0 0 0 0.0024 0.0012 0.0007 2400 0 0 0 0.0021 0.0007 0.0004 2500 0 0 0 0.0018 0.0004 0.0002 2600 0 0 0 0.0015 0.0002 0.0001 2700 0 0 0 0.0013 0.0001 0 2800 0 0 0 0.0011 0.0001 0 2900 0 0 0 0.001 0 0 3000 0 0 0 0.0008 0 0 下风向距离(m) 稳定度 氨 60min 90min A-B D E-F A-B D E-F 100 0.001265 0.0338 0.1108 0.0002 0.0058 0.019 200 0.001317 0.0396 0.1311 0.0002 0.0064 0.021 300 0.001367 0.0457 0.1518 0.0002 0.007 0.0231 400 0.001416 0.0517 0.172 0.0002 0.0076 0.0252 500 0.001461 0.0575 0.1905 0.0003 0.0082 0.0273 600 0.001504 0.0629 0.2064 0.0003 0.0088 0.0294 700 0.001544 0.0675 0.2186 0.0003 0.0095 0.0315 800 0.00158 0.0713 0.2266 0.0003 0.0101 0.0335 900 0.001612 0.0739 0.2298 0.0003 0.0107 0.0354 1000 0.00164 0.0753 0.2282 0.0003 0.0112 0.0371 1100 0.001664 0.0755 0.2221 0.0003 0.0118 0.0387 1200 0.001683 0.0745 0.2121 0.0003 0.0123 0.0402 1300 0.001698 0.0723 0.1989 0.0003 0.0128 0.0414 1400 0.001708 0.0692 0.1833 0.0003 0.0132 0.0423 1500 0.001712 0.0653 0.1663 0.0003 0.0135 0.043 1600 0.001713 0.0608 0.1487 0.0003 0.0138 0.0435 1700 0.001708 0.0558 0.1313 0.0003 0.0141 0.0437 1800 0.001698 0.0507 0.1146 0.0003 0.0143 0.0436 1900 0.001684 0.0456 0.0989 0.0003 0.0144 0.0433 2000 0.001665 0.0407 0.0847 0.0003 0.0144 0.0426 2100 0.001643 0.0359 0.0719 0.0003 0.0144 0.0418 2200 0.001616 0.0315 0.0606 0.0003 0.0142 0.0407 2300 0.001585 0.0274 0.0507 0.0003 0.0141 0.0394 2400 0.001551 0.0237 0.0422 0.0003 0.0138 0.038 2500 0.001514 0.0204 0.0349 0.0003 0.0135 0.0363 2600 0.001474 0.0174 0.0288 0.0003 0.0132 0.0346 2700 0.001432 0.0149 0.0236 0.0003 0.0128 0.0327 2800 0.001387 0.0126 0.0192 0.0003 0.0123 0.0308 2900 0.001341 0.0106 0.0156 0.0003 0.0118 0.0289 3000 0.001293 0.0089 0.0125 0.0003 0.0113 0.0269 ③预测后果分析 A、相关标准及浓度危害阈值 氨相关标准及浓度危害阈值见表90。 表90 风险事故环境影响相关评价标准 危害 物质 标准名称 标准值（mg/m3） 标准来源 氨 居住区大气中有害物质最高允许浓度限值 0.2 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79） LC50 1390 毒理学资料 IDLH 360 / 将不同风速、各稳定条件下事故状况的预测结果与表90物质浓度危害阈值进行对照分析，对下风向不同距离的影响程度见表91。 表91 储罐泄漏事故影响情况分析 事故类型 风速（m/s） 大气 稳定度 挥发速率（以氨计，kg/s） LC50出现距离（m） 居住区大气中有害物质最高允许浓度限值出现距离（m） IDLH 氨水储罐泄漏 0.5（静风） A-B 0.08 未出现 未出现 未出现 D 0.09 未出现 未出现 未出现 E-F 0.10 未出现 987 未出现 1.0（小风） A-B 0.14 未出现 未出现 未出现 D 0.16 未出现 未出现 未出现 E-F 0.17 未出现 1868 未出现 1.7（有风） A-B 0.21 未出现 未出现 未出现 D 0.24 未出现 3305 未出现 E-F 0.25 未出现 2865 未出现 3.2 A-B 0.35 未出现 未出现 未出现 D 0.39 未出现 5585 未出现 E-F 0.41 未出现 5220 未出现 由上表可看出，在各种气象条件下氨事故排放LC50、IDLH均未出现，说明不会威胁污染区域内的人身生命安全，居住区大气中有害物质最高允许浓度限值出现在下风的最大距离5585m，会对污染区域内的人身健康产生一定的影响。 ④敏感点风险分析 由表80可以看出，在稳定为E-F，风速相对较大，影响范围较大。本评价在风速3.2m/s、稳定度E-F的气象条件下，氨水储罐泄漏对项目周围主要敏感点受到氨的影响进行预测，详情见表92。 表92 各敏感点在事故风险中的影响 敏感点 方位 距离（m） 风向 预测值（mg/m3） 相关标准符合性 住区大气中有害物质最高允许浓度 LC50 IDLH 张堌堆村 NE 370 主导SSE 0 符合 符合 符合 次主导NNE 0 符合 符合 符合 杨胡同 NE 2920 主导SSE 0 符合 符合 符合 次主导NNE 0 符合 符合 符合 西白领村 NE 680 主导SSE 0 符合 符合 符合 次主导NNE 0 符合 符合 符合 东白岭村 NE 1780 主导SSE 0 符合 符合 符合 次主导NNE 0 符合 符合 符合 刘桥村 NE 2370 主导SSE 0 符合 符合 符合 次主导NNE 0 符合 符合 符合 张塘坊村 E 1520 主导SSE 0 符合 符合 符合 次主导NNE 0 符合 符合 符合 王庄村 SE 2450 主导SSE 0 符合 符合 符合 次主导NNE 0 符合 符合 符合 西尚岭村 SE 2850 主导SSE 0 符合 符合 符合 次主导NNE 0 符合 符合 符合 王相昊村 SE 2300 主导SSE 0 符合 符合 符合 次主导NNE 0 符合 符合 符合 东毛河村 SE 1370 主导SSE 0 符合 符合 符合 次主导NNE 0 符合 符合 符合 祁庄村 SE 1350 主导SSE 0 符合 符合 符合 次主导NNE 0 符合 符合 符合 王潭村 SE 1860 主导SSE 0 符合 符合 符合 次主导NNE 0 符合 符合 符合 闫庄村 SE 2680 主导SSE 0 符合 符合 符合 次主导NNE 0 符合 符合 符合 毛河陈楼村 S 970 主导SSE 0 符合 符合 符合 次主导NNE 0 符合 符合 符合 胥庄 SW 890 主导SSE 0 符合 符合 符合 次主导NNE 56.985 不符合 符合 符合 陈庙村 SW 2430 主导SSE 0 符合 符合 符合 次主导NNE 13.135 不符合 符合 符合 大寺张村 SW 2500 主导SSE 0 符合 符合 符合 次主导NNE 12.608 不符合 符合 符合 马楼乡中学 SW 2870 主导SSE 0 符合 符合 符合 次主导NNE 10.323 不符合 符合 符合 大寺郭村 SW 2320 主导SSE 0 符合 符合 符合 次主导NNE 14.043 不符合 符合 符合 东王坊村 SW 2720 主导SSE 0 符合 符合 符合 次主导NNE 11.162 不符合 符合 符合 姜庙村 SW 320 主导SSE 0 符合 符合 符合 次主导NNE 347.29 不符合 符合 符合 玉皇岭村 W 840 主导SSE 0 符合 符合 符合 次主导NNE 0 符合 符合 符合 前方村 NW 2720 主导SSE 11.162 不符合 符合 符合 次主导NNE 0 符合 符合 符合 殷庄村 NW 2350 主导SSE 13.785 不符合 符合 符合 次主导NNE 0 符合 符合 符合 张庄村 NW 500 主导SSE 147.862 不符合 符合 符合 次主导NNE 0 符合 符合 符合 刘奎斋东村 NW 2810 主导SSE 10.649 不符合 符合 符合 次主导NNE 0 符合 符合 符合 刘奎斋西村 N 2700 主导SSE 0 符合 符合 符合 次主导NNE 0 符合 符合 符合 由表92可以看出，在最不利气象条件下（SSE、稳定度E-F），氨水储罐泄漏事故发生时，厂址周围村庄和环境敏感点中，最大落地浓度均能够满足LC50、IDLH，除胥庄、陈庙村、大寺张村、马楼乡中学、大寺郭村、东王坊村、姜庙村外最大落地浓度均能满足居住区大气中有害物质最高允许浓度限值限值要求。 由表92可以看出，在最不利气象条件下（NNE、稳定度E-F），氨水储罐泄漏事故发生时，厂址周围村庄和环境敏感点中，最大落地浓度均能够满足LC50、IDLH，除前方村、殷庄村、张庄村、刘奎斋东村外最大落地浓度均能满足居住区大气中有害物质最高允许浓度限值限值要求。 （2）秸秆火灾事故影响分析： ①引发火灾的因素 本工程采用秸秆作为燃料，秸秆属于易燃物质，在厂区内大量集中堆存时，会存在一定的火灾隐患。可能引发火灾的因素如下： A、秸秆在遇明火时易于燃烧，并可在短时间内通过燃烧扩散，引发大面积的秸秆着火，从而导致火灾的发生。 B、在高温天气、空气不流通的情况下，秸秆长时间的堆存，会使秸秆发生碳化，从而引起秸秆自燃。 C、发生火灾时，秸秆由于其质量较轻，燃烧的秸秆随意飞扬，易于引发其他物质着火，从而导致火势蔓延，难以控制。另外，由于秸秆具有发生自燃的可能性，一旦自燃，难以及时发现，也会给扑救火势带来难度。 ②火灾辐射影响预测 针对本工程秸秆储料场的火灾隐患，评价通过计算火灾发生时的热辐射强度，预测火灾发生时可能产生的不利影响。 A、预测模型 本工程发生火灾属于固体火灾，本预测模型认为火焰射出的能量为燃烧的一部分，并且辐射强度与目标至火源中心距离的平方成反比，即： qr=fMcHc/（4πχ2） 其中qr——目标接收到的辐射强度，W/m2； f——辐射系数，可取f=0.25； Mc——燃烧速率，kg/s； Hc——燃烧热，J/kg； χ——目标至火源中心的距离，m。 表93 各距离下的热辐射强度 距离（m） 10 20 30 40 入射通量（kW/m2） 25.4 6.4 2.8 1.6 B、预测结果 从上表可以看出，从火灾产生的热辐射角度看，火灾时10m范围内会对设备及人体产生较大的不利影响，可能引发其他物质燃烧，会有人身伤亡事故发生；20m以外，热辐射对人体影响将降低，40m外火灾热辐射基本不会对人体及其他设备造成影响。 热辐射的不同入射通量所造成的损失详见表94。 表94 热辐射的不同入射通量所造成的损失 入射通量/（kW/m2） 对设备的损害 对人的损害 37.5 操作设备全部损坏 1%死亡 10s 100%死亡 1min 25 在无火焰、长时间辐射下，木材燃烧的最小能量 重大损伤1/10s 100%死亡/1min 12.5 有火焰时，木材燃烧，塑料熔化的最低能量 1度烧伤10s 1%死亡/1min 4.0 20s以上感觉疼痛， 未必起泡 1.6 长期辐射无不舒服感 5、风险防范措施 针对本项目的实际情况，加强事故风险防范措施建设，加大防范力度是项目减少风险事故发生率和降低风险事故发生影响最好的措施之选。 （1）选址、总图布置和建筑安全防范措施 ①项目各装置总图布置中在满足工艺要求前提下，应采用流程式布置，兼顾同类设备相对集中，装置及设备间距均应满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）、《工业企业总平面设计规范》（GB50187－93）的要求。 ②建筑物、构筑物的平、立面布置应有利于结构抗震，抗震设计应贯彻“小震不坏，中震可修，大震不倒”的原则。各类建、构筑物的抗震设防等级划分应执行《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）的相关规定。 （2）物料贮运安全防范措施 物料在运输过程中，企业应做到以下几个方面：为了保证安全，各个路口应当保证有足够的视距；设置明显的厂内道路交通安全标志；加强厂外运输车辆的安全管理。厂内道路经常保持路面平整、路基稳固、边坡整齐、排水良好，并应有完好的照明设施。制定合理的物料运输方案，定期对运输设备进行检查，保证设备无损坏。制定严格的风险、安全管理制度，严禁违章操作。 物料堆场应注意防火，禁止违章动火。 针对氨水储罐采取以下措施：①按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GBl8599-2001)和《危险废物贮存污染控制标准》（GBl8597-2001）进行设计，采取防淋防渗措施，以防止淋漏液渗入地下；对于氨水储罐等重点污染区域进行严格防渗处理，采取高标准的防渗处理措施。②设专门容器贮存，容器安装载各个操作区的防渗地槽内；地面采用HDPE土工膜防渗处理。 氨水储罐一旦泄露能够完全进入事故池，经综合污水处理站处理后，综合利用。 （3）电气、电讯安全防范措施 ①企业应按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）的要求，根据燃、爆介质的类、级、组和火灾爆炸危险场所的类、级、范围、配置相应符合国家标准规定的防爆等级电气设备。防爆电气设备的配置应符合整体防爆要求，采取措施。必须选用经国家指定的防爆检验单位检验合格的防爆电气产品，不得降低防爆等级使用，并定期检验、维修。 ②在爆炸和火灾危险场所应严格按照环境的危险类别或区域配置相应的电器设备和灯具。 ③ 企业应按照《建筑防雷设计规范》对各建筑物按其类别进行防雷设计。 （4）消防及火灾报警系统 消防给水采用与生活用水合用的给水系统。 厂区内同一时间内的火灾次数，应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定，建(构)筑物室外消防一次用水量不应小于相关的规定。 在厂区设一座消防泵房及消防蓄水池（分格），配备电动消防水泵及柴油消防泵各一台，互为备用，配套消防稳压装置1套。 消防供水采用独立的供水系统，消防管道在厂区内形成环网。 在输料系统及各建（构）筑物连接处设水幕灭火系统，按照有关消防规范在输料栈桥顶部设水喷淋消防系统。 在主变、备变、厂变及主厂房内汽轮机油箱、电液装置、氢密封油装置、柴油发电机室等处设置水喷雾消防系统。 在主厂房的中间层油管道、给水泵油箱、锅炉本体燃烧器区、回转式空气预热器等处设置开式水喷淋消防系统。 ①气体消防系统 在控制室、配电间、电缆夹层，主厂房的配电间、电缆夹层、电子设备间等处设置气体消防系统。体积较大、相对位置比较集中的防护区采用管网气体消防，灭火气体采用IG541。 体积较小、分散分布的防护区采用无管网气体消防。 ②消防车 根据规范要求本期工程考虑设置2辆消防车(一辆水罐，一辆泡沫)。 ③其他 在主厂房外设置事故油坑及事故排油管道以收纳变压器、汽机紧急状态下的事故排油。 按照相关规范要求在全厂配置轻型灭火器，在厂区较为重要的场所，根据消防部门要求设置火钩、火镰、砂箱等消防器材。 （5）加强安全管理和人员培训措施 ① 企业应针对本项目实际情况，设立相应的安全管理机构，建立有效的安全管理条例、制度和规定，并且要不断改进和提高管理水平，严防操作事故的发生。加强全厂干部、职工的风险意识和环境意识教育，增强安全、环境意识。 ② 建立并强化岗位责任制，严格各项操作规程和奖惩制度，除设置专门环保机构外，各生产单位都要设专人具体负责本单位的安全和环保问题，对易发事故的各生产环节必须经常检查，杜绝事故隐患，发现问题及时处置并立即向有关部门报告。 ③ 加强企业相关人员的安全环境保护相关知识的培训工作，定期、定向、定点的对企业各工作岗位和安全管理人员开展安全和环境保护防护的相关知识培训工作。使得员工掌握相关的安全和环境防护技能。 ④ 企业应按照国家相应要求，进行各阶段的安全评价，并按照安全评价报告的要求，进行积极的安全管理。 ⑤ 建立群众性的消防组织，制定防火防爆规章制度和消防方案。定期组织防火防爆安全教育和消防演习，熟练使用消防器材。 6、风险应急预案 本项目的生产必然伴随着潜在的危害，如果安全措施水平高，则事故概率必然会降低， 但不会为零。一旦发生事故，需要采取工程应急措施，控制和减少事故危害。如果有毒有害物泄漏到环境，则可能危害环境，需要实施社会求援，因此，需要制定应急预案。 表94 应急预案主要内容 序号 项目 内容及要求 1 应急计划区 危险目标：生产厂房区、原料区、环境保护目标 2 应急组织机构、人员 工厂、地区应急组织机构、人员 3 预案分级响应条件 规定预案的级别及分级响应程序 4 应急救援保障 应急设施，设备与器材等 5 报警、通讯联络方式 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 6 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 7 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备 8 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 9 事故应急救援关闭程序与恢复措施 规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 10 应急培训计划 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 11 公众教育和信息 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 7、物料泄漏事故下的应急处置措施 （1）氨水应急措施 ①防护措施 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，必须佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 防护服：穿工作服(防腐材料制作)和胶鞋。 手防护：戴橡胶手套。 其它：工作场所应通风、有水源和消防器材，应设安全淋浴和眼睛冲洗器具。工作后，淋浴更衣。单独存放被污染的衣服，洗后再用。保持良好的卫生习惯。 ②应急处理 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴正压式呼吸器，穿防酸碱护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。用大量水冲洗，经稀释的冲洗水放入事故池。 小量泄漏：用沙土、蛭石或其他惰性材料吸收，然后以少量加入大量水中，调节至中性，在放入废水系统。 如大量泄漏，构筑围堤或挖坑收容。利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 ③急救措施 皮肤接触：脱去污染的衣物，立即用水冲洗至少15分钟。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 ④应急措施 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴正压式呼吸器，穿防酸碱护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。小量泄漏：用沙土、蛭石或其他惰性材料吸收，然后以少量加入大量水中，调节至中性，在放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 发生泄漏事故后，厂方应尽可能将泄漏物料回收后利用；事故应急处理产生的废水，应对水质及时进行监测和分析，并在咨询相关环保、消防专家意见的前提下，制定可靠的消防废水处理方案，在厂内对废水进行合理处理之后排放。 ⑤物质泄漏后收集措施。 物料泄漏后将对环境产生一定影响，需尽快收集或处理，项目采取收集措施如下： 1、氨水泄漏收集措施： 在确保安全的情况下堵漏，用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。用沙土、蛭石或其他惰性材料吸收，然后以少量加入大量水中，调节至中性，再放入废水系统。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。利用围堤收容，然后用泵转移至槽车或专用收集器内，收集并进行回收。 8、环境风险评价结论 （1）环境风险预测小结 本工程在生产、贮存过程中，涉及有毒有害及易燃物质，经过风险识别，将秸秆引起的火灾事故、物料储罐阀门破损，氨气泄漏泄漏确定为最大可信事故，环境风险分析评价级别为二级，预测范围为事故源3km范围内，在设定条件下，事故的预测结果表明： 本项目发生氨水泄漏事故时，未出现致人死亡LC50浓度，个别敏感点出现了影响了周敏感点居住人身健康的居住区大气中有害物质最高允许浓度限值。 本次评价亦针对本项目所存在的风险提出了严格的风险防范措施，因此在建设单位严格执行评价提出的事故防范措施的情况下，工程的风险事故可以得到最大限度的降低，同时做好事故发生后的应急措施后本工程事故风险是可以承受的。 （2）环境风险评价建议 为进一步减轻事故情况下对周围环境的影响，评价建议企业加强管理，对设备、管道等定期进行维修，并采取相应的防范措施，以降低事故发生概率。 企业应逐项落实本项目风险评价提出的风险防范措施和投资。 企业应针对本项目进行安全影响评价，并严格落实安全影响评价的风险防范措施。 六、选址的可行性 1、厂址建设条件分析 （1）交通条件分析 拟建项目在台前县产业集聚区西环路与南环路交叉口东南角，园内交通便利。 （2）气候特征条件分析 本项目位于台前县产业集聚区西环路与南环路交叉口东南角，根据气象部门提供的台前县近20年的气候资料，最大风频为SSE，次风频为NNE，从污染系数和风向频率玫瑰图综合分析，本项目厂址不在台前县城区的上风向，且项目采取相应的环保治理措施，对周围环境影响较小。 （3）厂址地质适宜性分析 根据区域地质资料，场区内及附近无构造活动痕迹，不存在对抗震不利的高陡临空面和地基土压缩层内的地下空洞。场区内地层连续，分布稳定，地基土的强度较好，层面坡度较小，故判定场地是稳定的，也是均匀的。场区内无岩溶、滑坡、危岩、崩塌、泥石流、采空区等不良地质作用，适宜该工程的建设。 2、区域配套基础设施条件 （1）给水工程 拟建项目生产以台前县产业集聚区污水处理厂中水作为水源，生活用水由园区统一提供，供水有保障。 （2）排水工程 拟建项目产生的废水经管线送至集聚区污水处理厂统一处理，处理达标后排入金堤河，（3）燃料供应 本工程为台前县唯一生物质发电项目，以木质燃料和黄色秸秆为燃料，供应完全有保障。 综上所述，项目所在区域交通运输方便，配套条件优越，项目区所在地环境承载力较好，项目建设对周围环境影响小。总的来讲，项目建设厂址选择在环保方面可行。 3、供热规划合理性 依据《台前县城乡总体规划（2016-2035）》和《台前县城市集中供热专项规划（2017-2035）》，台前县城市热电联产规划（2017-2035）区域内的工业企业少部分分布在台前县生态居住区D区，主要分布在产业集聚区F区。台前县产业集聚区F区位于百顺路以南，黄河大堤路以北，晋豫鲁铁路以东、京九铁路以西的片区，规划民用和公共建筑面积44万m2。现状主要以发展制造、汽车配件、轻纺产业和传统能源化工工业为主，西环路、中兴大道、凤台大道、兴业路、南环路、等主干路网已初步形成，详见附图5。 3、环境可行性分析 本项目建设130t/h高温高压生物质燃料水冷振动炉排锅炉+30MW汽轮机组+30MW发电机组。年发电量2.1×108kw·h，年供热量13.6344×106GJ。本项目建成投产后年发电量为2.1×108kwh，具有显著的经济效益、环保效益和社会效益。 经预测，通过采取严格的污染防治措施后，本项目所排废气、废水污染物对敏感点影响较小，可被环境所接受。 本项目200m范围内无声环境保护目标，厂界昼、夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类（昼间65dB(A)，夜间55dB(A)）、4类（昼间70dB(A)，夜间55dB(A)）标准限值要求。从声环境影响分析角度上，本项目建设是可行的。 通过各专题预测结果可知，本项目投产后，生产装置及污染防治措施正常运行的情况下，其所排放的各类污染物能够被周围环境所接受，即本项目拟选厂址从环境影响方面可接受。 7、布局合理性分析 整个厂区总平面布置按功能分区共分为四个区，即办公生活区、生产区、辅助生产区及燃料储存区。办公生活区位于厂区的西北部，紧邻南环路，方便员工出入。生产区位于厂区的中部，主要设施为主厂房。主厂房固定端在北，扩建端在南；主厂房按三列式由西向东依次布置为汽机房、除氧配电间、锅炉间；汽机间西侧为主变和110kV升压站；锅炉间东侧为除尘器、引风机、脱硫塔、烟囱等炉后设施。辅助生产区位于厂区的中北部。主要设施为综合水泵房、清水池、自然通风冷却塔、化学水处理站、检修间与材料库、车库、灰库、石灰石粉库、空压机房、脱硫综合楼、脱硫综合泵房、事故浓缩池。燃料储运区：位于厂区的东部。主要设施有干料棚、地磅房、燃料露天堆场。 （1）结合场地现有建厂条件，根据有关规程、规范，进行多方案优化布置，力求规划合理，分区明确，布置紧凑，节约用地。 （2）厂址地形较平坦，厂区布置时考虑采用平坡式布置，便于各功能分区的联系。 （3）考虑秸秆热电厂燃料的特点，厂区交通组织尽量做到车流的有序、人货分流、畅通。 （4）燃料运输、存储 根据其燃料的特点，应做好厂内燃料的称量、检验、卸车及车辆组织。电厂所需秸秆来自濮阳县内区域，经晾干收集后运入电厂，秸秆运输采用公路运输，厂区内设秸秆存储厂，占地面积为15974平方米，满足9.5天的燃料量。 厂区内考虑设有一定的秸秆运输车辆滞留场地，以避免车辆密集时在厂外等待卸车，影响周边交通。 （5）电气出线 发电机6.3kV出线经升压至110kV单回出线，接入田园变电站110kV侧，导线采用架空钢芯铝绞线LGJ-35/6。最终电力系统接入设计为准。 （6）进厂道路 本方案厂区共设两个入口： A、秸秆运输出入口在厂区西南侧， B、人流入口布置在厂区的北侧，避免了与秸秆运输车辆相互交叉和对厂前的干扰。本方案主要特点是进厂道路流畅，出线方便。 本方案在总体布置上紧凑合理，进厂道路方便顺畅；各工艺系统全部围绕主厂房布置，主厂区用地指标小，输料栈桥长度较短，电厂景观效果较好，厂区平面布置较合理。 8、环保投资概算 本工程环保投资约需1820万元，详见表96。 表96 工程环保投资一览表 污染源 拟采取的措施 投资估算 （万元） 废气 锅炉废气 烟尘 经旋风除尘器+袋式除尘器+湿电除尘收集处理 经1根70m排气筒排放 1600 NOx 选择性非催化还原（SNCR）脱硝系统， SO2 石灰石-石膏脱硫 灰库 粉尘 布袋除尘器 10 料棚 粉尘 布袋除尘器 10 废水 其他设备冷却水 隔油池 2 生活污水 化粪池 0.5 固废 灰渣 草木灰综合利用 灰库 5 污水处理系统污泥 收集后，拉运至工业固废填埋场 一般固废暂存处 脱硫石膏 外售给建材生产企业 废反渗透膜 由供货商负责直接回收处理，不在厂内堆存 废变压器油 收集变压器事故排油，并定期交有危险废物处理资质的单位处理。 危废暂存处 2 生活垃圾 垃圾箱收集后环卫部门统一处置 0.5 噪声 泵类、风机等 ①选用低噪音的设备。②产生噪音的的设备多安装在厂房内。③做好减震措施，并做隔音处理。④种植防护林带，使之祈祷降噪的作用。⑤进场使用的机械设施要定期维护保养，严禁机械设备超负荷运转。⑥禁止夜间使用噪音比较大的机械。⑦声屏障。 30 风险防范与应急 火灾自动报警、灭火器等 30 地下水污染防治 冷却塔，罐区等的重点防渗措施；灰库、生产车间以及化粪池等的一般防渗措施 50 环境监测设备 烟气在线监测 80 合计 1820 9、环境保护“三同时”验收一览表 表86 环境保护“三同时”验收一览表 设施类型 环保设施名称 验收内容与要求 废气 锅炉废气 烟尘 旋风除尘器+袋式除尘器+湿电除尘 除尘效率≥99.97%，满足地方政府所要求的超低排放标准10mg/m3 经1根70m排气筒排放 NOx SNCR-BSNCR联合脱硝 脱硝效率≥75%，满足地方政府所要求的超低排放标准50mg/m3 SO2 石灰石-石膏脱硫系统 脱硫效率≥95%，满足地方政府所要求的超低排放标准35mg/m3 运输粉尘 PM10 袋式除尘器 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中标准限值要求 灰库粉尘 PM10 袋式除尘器 废水 锅炉软化水排污水 软化水排水处理系统 循环利用 循环水排水 满足台前县集聚区污水处理厂进水水质要求 其他设备冷却水 隔油池 隔油池 生活污水 化粪池 12m3化粪池 固废 灰渣 灰库 厂区设1座钢制灰库，直径为6.00m，灰库容积为200m3 脱硫石膏 一般固废暂存处 收集后暂存、作为建筑材料外售 生活垃圾 垃圾箱等 经收集后环卫部门统一处置 废变压器油 危废暂存处 危废暂存处，交由有资质的单位处理 噪声 各噪声设备 噪音防治措施 采取房间隔音、基础减振、哨声等措施，厂界噪声达标 风险防范与应急 火灾自动报警、灭火器等 火灾自动报警灭火器等 若干 消防水池 / 有效容积2000m3 地下水 分区防渗 分区防渗 分区防渗 环境监测与管理 烟气废气在线监测 烟囱排气口设置废气在线监测

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 锅炉烟气 | 烟尘 | 旋风除尘+袋式除尘器+湿电除尘 | 超低排放限值（烟尘≤10mg/m3、SO2≤35mg/m3、NOx≤50mg/m3） |
|  |  | SO2 | 石灰石-石膏脱硫 |  |
|  |  | NOx | SNCR脱硝 |  |
|  | 灰库粉尘 | PM10 | 袋式除尘器 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准限值要求 |
|  | 料棚粉尘 | PM10 | 袋式除尘器 |  |
|  | 罐区 | NH3 | 无组织排放 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中厂界标准值 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、 BOD5 SS 、NH3-N | 经化粪池处理后经污水管网进入集聚区污水处理厂 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及台前县集聚区污水处理厂收水标准 |
|  | 循环冷却水 | COD、SS | 经管网进入集聚区污水处理厂 |  |
|  | 其他设备冷却水 | COD、SS、石油类 | 隔油池处理后进入集聚区污水处理厂 |  |
|  | 化水车间排水 | COD、SS | 经管网进入集聚区污水处理 |  |
| 固 体 废 物 | 收集灰渣 | 一般固废 | 综合利用 | 合理处置 |
|  | 废包装材料 | 一般固废 | 收集后，外售 |  |
|  | 废渗透膜 | 一般固废 | 厂家回收 |  |
|  | 脱硫石膏 | 一般固废 | 收集后，作为建筑材料外售 |  |
|  | 废变压器油 | 危废 | 交由有资质的单位处理 |  |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 环卫部门拉走处理 |  |
| 噪 声 | 营运期噪声主要为生产过程中设备运行产生的噪声，噪声源强在70～80dB(A)之间，经加强管理、选用低噪声设备、绿化降噪、减震、距离衰减等措施后，厂界噪声值可以满足达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类(昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)）、4类(昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)）标准限值。 |
| 其 他 | 生态保护措施及预期效果 项目所在区域周围未发现珍稀动植物种群，本项目在建设过程中会扰动地表，项目建成后通过采取绿化措施，生态环境将得到一定程度的恢复。 |

结论与建议

一、评价结论 1、本建设项目符合国家产业政策和濮阳城乡发展规划 经查阅《产业结构调整指导目录》(2011年本，2013年修正)，项目属于第一类鼓励类：五、新能源；6、生物质直燃、气化发电技术开发与设备制造，项目的建设符合国家产业政策。项目位于台前县产业集聚区西环路与南环路交叉口东南角，本项目用地性质为建设用地，用地符合台前县集聚区规划要求。 2、环境质量现状评价结论 （1）环境空气 大气常规监测因子PM10日均浓度值，SO2和NO2小时浓度值、日均浓度值均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准要求；大气特征污染因子NH3（一次值）浓度值均能满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-97）标准要求； （2）地表水 项目的生活污水收集后经化粪池处理后排至污水管网进入台前县集聚区污水处理厂进行深度处理，最终排入金堤河。台前县污水处理厂深度处理后排入金堤河，即金堤河为该项目的最终纳污水体。地表水环境质量现状监测设置的1＃～6＃断面COD、BOD5因子出现不同程度超标现象，评价区域地表水水质不能满足《地表水环境质量标准》IV类水体要求，超标主要原因是由于工业、生活废水的汇入。 （3）声环境 由现场监测可知，项目东、南厂界环境噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，西、北厂界环境噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。 （4）生态环境 由于长期人为活动和自然条件的影响，区域天然植被几乎无残存，以人为绿化为主，区域内已无珍稀动植物存在，其附近无划定的自然生态保护区。 3、环境影响分析结论 （1）废水 项目废水排放量为24.08万t/a，生活污水经化粪池处理后，其他设备经隔油池处理后，与化水车间排水、循环水排水经沉淀处理后，排入集聚区污水处理站进行深度处理，可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准及台前县集聚区污水处理厂的进水指标要求。项目排放污水水质、水量对台前县污水处理厂无任何冲击影响。 （2）废气 本项目主要废气有锅炉废气、燃料卸载及转运系统废气、燃料上料系统废气、秸秆堆存过程中产生的恶臭气体、燃料交通运输产生的粉尘和灰渣转运系统废气、罐区产生的氨。本项目旋风除尘+袋式除尘器+湿电除尘；采用SNCR脱硝工艺对烟气进行脱硝，采用石灰石-石膏对烟气进行脱硫，锅炉粉尘治理设1台旋风除尘器+1台布袋除尘器，在灰库顶部加装袋式除尘器进行净化、料棚安装袋式除尘器除尘，排放的锅炉烟气满足政府要求的超低排放限值（烟尘≤10mg/m3、SO2≤35mg/m3、NOx≤50mg/m3），灰库、料棚粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准限值要求，罐区排放氨满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中厂界标准值。 （3）噪声 本工程主要噪声源为汽轮机发电机组、锅炉引风、送风机、破碎机及各类泵等。主要从噪声声源、噪声的传播途径、受声体等三方面采取措施后，噪声对周围声环境影响较小。 4、固体废物 本工程主要固废为灰渣、生活垃圾、综合废水处理系统污泥、更换下来的反渗透膜、废变压器油以及脱硫石膏。 本项目灰渣灰渣经调湿后，综合利用；生活垃圾经厂区内垃圾桶收集后，定期由环卫部门运走处理定期运至城市生活垃圾填埋场填埋；更换下来的反渗透膜由供货商负责直接回收处理，不在厂内堆存；在主厂房外设置事故油坑及事故排油管道以收纳变压器紧急状态下的事故排油，并定期交有险废物处理资质的单位处理；本项目脱硫石膏外售给建材生产企业。 采取上述措施后，本项目固体废物能够得到综合利用，对环境影响较小。 5、选择的可行性结论 该项目符合台前县城市总体规划，在落实评价提出的各项环保治理措施后，可实现工程污染物达标排放，对周围环境影响较小。因此，评价认为该项目站址选择从环保角度是可行的。 6、环境风险评价结论 该项目液氨储罐存在泄漏、生物质燃料存在火故风险，项目周边分布有企业单位、居住区、道路等环境风险保护目标，因此，该项目在运行过程中采取了严格有效的事故风险管 理、防治及应急措施后，能够最大限度的避免、减小事故的发生的概率及危害程度。 二、对策建议 1、认真落实新建项目“三同时”工作，加强环保设施的建设，使其正常运行，保证各项污染物的达标排放。 2、提高企业工作人员环保意识，严防生产设备的“跑、冒、滴、漏”。 3、应有专人专职负责厂区环保、绿化工作，定期对厂区各污染源及处理设施监测及时掌握排污现状，为环境管理提供科学依据。 4、运营期应加强设备、管线的维护管理。 5、加强厂区绿化工作，在厂区周围种植具有降噪、吸尘及抗污染类的树木，以净化空气、美化环境。 6、加强厂区内的固体废弃物的收集和处置，严禁随意倾倒。 7、本工程环保投资约需1820万元，公司应具体落实环保资金，确保专款专用。 8、总量控制指标建议： 进入市政污水管网前，COD：6.44t/a，NH3-N：0.0784t/a； 污水处理厂处理后，COD：1.232t/a，NH3-N：0.0784t/a； SO2排放量为：39.0194t/a；NOx：55.742t/a。 综上所述：项目的建设符合国家产业政策，选址符合台前县产业集聚区总体规划要求。在认真落实评价所提污染防治措施和建议情况下，项目营运中产生的废气、废水及固废均能达标排放，从环境保护角度考虑，该项目的建设是可行的。

# Text boxes

中兴大道

西环路

南环路

项目

德容化工

图1  项目周边环境示意图

N

连续输送泵

包

干灰

气力输送

中间仓

包

灰库

包

罐车

综合

利用

热渣

水封刮板捞渣机渣仓

装车

综合

利用

图3    除灰渣系统工艺流程图

44.4

30

4.4

4

4

95

20

20

13.9

220

26

76

16.7

64.5

12.5

5.4

7.1

除氧器用汽7.4

冷凝水8.2

3.9

132.6

132.6

52

36.8

2.6

126.1

180

5460

180

220

80

5460

5860

28

0.4

0.5

30

46

10

30

4

78.5

15

15

除氧器

化水车间

工业

凝汽器

气封加热器

冷却塔

高压加热器

锅炉

低压加热器

凝气器

空冷器

油冷器

脱硫系统用水

除灰渣系统用水

输料系统喷洒用水

汽轮机

生活用水

其他辅机冷却用水

沉淀处理

产业集聚区污水处理站

化粪池

自来水

中水

9.2

11.3

101.3

未预计用水

图4    非采暖期节水平衡图  单位：t/h

隔油池池

11.3

3.9

10

3.9

10

高压加热器用汽8.2

5860

5860

44.4

30

4.4

4

4

66

20

20

19.2

220

26

47

24.9

18.5.5

12.5

5.4

7.1

除氧器用汽7.4

高压加热器用汽8.2

3.9

132.6

132.6

6.0

73.6

2.6

126.1

180

3528

180

220

51

3528

3928

41.5

0.4

0.5

30

92

10

30

6

92

15

15

除氧器

化水车间

工业、采暖用户

凝汽器

气封加热器

冷却塔

高压加热器

锅炉

低压加热器

凝气器

空冷器

油冷器

脱硫系统用水

除灰渣系统用水

输料系统喷洒用水

汽轮机

生活用水

其他辅机冷却用水

沉淀处理

产业集聚区污水处理站

化粪池

自来水

中水

18.4

16.6

92.1

未预计用水

图5    采暖期水平衡图  单位：t/h

隔油池池

16.6

5.4

13.8

5.4

13.8

冷凝水8.2

3928

3928

沉淀池

集水池

施工中使用

工地清洗废水

图8    施工期工地废水处理流程图

化粪池

盥洗、洗浴污水

市政污水管网

图9    施工期工地生活废水处理流程图