ZY6262热辐射火焰传播测试仪

- 适用范围：

- 单一或复合的刚性材料

- 附带胶粘涂层材料

- 厚度大于5毫米的柔性材料

等轨道列车材料进行性能的评估

- 符合标准：

符合NF P92-501 《Safety against fire: Building materials – Reaction to fire tests. used for rigid material or flexible materials thicker than 5mm》、TB/T 2639.1《铁道车辆用材料耐火性能试验辐射试验方法》

三、性能参数：

3．1、测试数据为：生焰指数：i 火焰均匀高度指数：S 最长火焰指数：h 燃烧发烧指数：C 
3.2、辐射试验箱：高1010mm，长760mm，宽463mm. 不锈钢测试箱体，内壁为耐燃性材料，配备透明观测窗; 不锈钢管状进风口装置，配备过滤装置屏蔽室内污染源
3.3、辐射器：功率500W，辐射器的辐射面为100mm的石英盘。

3.4、试样支承架：45度测试支架，配备不锈钢指示尺，计算火焰蔓延间隔

3.5、护网：由直径3mm钢丝制成。

3.6、引火装置：有两个可移动的引火装置，一个为试样下部，一个为试样上部。分别带有调节阀，用以气体的流量。

3.7、顶部及进风口热电偶监控温度，实时显示温差数值状态

3.8、用微机及软件控制，可自动统计生焰指数、燃烧发烧指数等内置测试结果，可输出并打印。

东莞中诺质检仪器设备有限公司（阻燃防火设备专业制造商）

联系人：邓斌

QQ:2447833317

手机：13414320168

电话：0769-89066618-801

网址：http://zonsky.jdzj.com

http://zon17.skxox.com

http://yi17qi.cn.china.cn

http://zon17.cn.makepolo.com