苏州益旭建材有限公司     www.chinayixu.com

江苏省苏州市相城区相城大道168号新尚商业广场A座615

tel:0512-86662414                                  fax:0512-65866121

苏州益旭建材有限公司     www.chinayixu.com

江苏省苏州市相城区相城大道168号新尚商业广场A座615

tel:0512-86662414                                 fax:0512-65866121

本公司研发改进出纳米复合密封固化剂是一款多功能的地坪材料; 使用简单，分为彩色与无色透明两种油性液体。能和混凝土中的钙、镁离子起化学反应成抗磨、防尘的致密实体。在聚酰胺环氧树脂使用合适的情况下，混凝土变的耐磨和抗化学渗透。通土深入渗透到混凝土内，使反应后的残留物形成硅酸凝体有效填补混凝土毛细成为一个一个致密的实体。除了硬化和耐磨的作用外，防尘防起砂，轻度防腐和使混凝土表面光滑，使该产品的功能发挥到全面功效的又一个新特点。

纳米复合密封固化剂原理：能有效渗透到地面基层1-3毫米，和水泥

成分里的钙镁离子发生化学反应，起到加强加固水泥地面的作用，并

且在地坪表面形成一层漆膜，起到增加地坪强度，耐磨度，抗刮伤，

防水抗油渗，美观的效果，颜色有100多种，可按照国标色卡调色,客户也可以选择自己喜好的颜色来样预定。

苏州益旭建材有限公司     www.chinayixu.com

江苏省苏州市相城区相城大道168号新尚商业广场A座615

tel:0512-86662414                                  fax:0512-65866121

一、施工步骤范例：

a.施工方法：用滚刷或毛刷都可

b.施用本产品三天后的外观效果 （左侧为使用后地面，完全渗透、不成膜；右侧未施工，忽略不计）

苏州益旭建材有限公司     www.chinayixu.com

江苏省苏州市相城区相城大道168号新尚商业广场A座615

tel:0512-86662414                                  fax:0512-65866121

c.刻划实验，最简单的检测效果的方法（左侧划不动）

### 二、凝土密封固化剂的性能特点：

坚 硬：经纳米复合密封固化剂处理后的地面,莫氏硬度将达到9莫氏硬度，提高45.3%；

耐 磨：纳米复合密封固化剂能够将混凝土中的各种成分固化成一个坚硬的实体增加硬度和密实度，经使用纳米复合密封固化剂的地面熟化后,耐磨度将提高到18倍以上；

防 尘：纳米复合密封固化剂与混凝土中的硅酸盐发生化学反应，在混凝土表面形成一个无尘、致密的整体,永久控制了混凝土灰尘从表面空隙中析出。

苏州益旭建材有限公司     www.chinayixu.com

江苏省苏州市相城区相城大道168号新尚商业广场A座615

tel:0512-86662414                                  fax:0512-65866121

防 滑：一般的混凝土地面，盐碱成份会从表面析出，导致打滑。但纳米复合密封固化剂地面则不同，它在混凝土表面形成一个坚固、致密的整体，盐碱成份不会从表面析出。

抗 压：抗压强度经处理试样比未处理试样增强27.3%，抗折强度提高3倍以上。

抗 渗：能有效渗入到混凝土内，并与其发生化学反应，锁住里面的毛孔，对混凝土表面起到永久的密封效果，能有效抑制水、油和其它的表面污物进入混凝土内；

抗风化：紫外线及喷水对处理过的试样没有不良的影响.能有效阻止氯离子的通过.测试表明经处理过的地面，不会因暴露在电磁或水雾中受到影响；

耐腐蚀：经处理后的地面,将大大提高了混凝土的耐腐蚀性能。

光 亮：经混凝土密封固化剂处理后的混凝土地坪会出现普通环氧地坪般的光泽,

三、施工步骤：

1、先对地面作完全的清理，把地面上的尘土清理干净，尽量做到不留积灰。如果要用水作冲刷处理的，一定要隔天施工，并确保地面没有积水或过湿。

2、把纳米复合密封固化剂（FLD-001）按1:1比例分盛，搅拌均匀，批刮或滚涂于地面，重复施工两遍间隔8小时施工一次。这里要注意的是局部起沙严重情况需要补刷，补刷的次数与补刷的量根据现场情况而定，对于有严重材料脱离现象或渗透很快的地方，一定要及时补

苏州益旭建材有限公司     www.chinayixu.com

江苏省苏州市相城区相城大道168号新尚商业广场A座615

tel:0512-86662414                                  fax:0512-65866121

料，以保证它的渗透与浸润。一般是表面密度大的地方渗得少，表面密度小的地方渗得多，在施工中要区别处置。要点就是：第一遍：滚涂或者披刮，第二遍：滚涂，第三或第四遍补刷。

3、养护：纳米复合密封固化剂（FLD-001）施工完毕24小时后，方可使用。

4、对于地面有损毁情况的修补处理

对于地面有损毁情况的修补处理 有的地面由于前期破损做过修补而又出现剥离并进行铲除处理后造成的凹凸不平，或其它原因造成不平现象要进行修补的及裂缝修补；地坪修补具体施工方法是：需用纳米复合密封固化剂底涂（LEP-002）5：1配比配好后按1公斤底涂加5-8公斤石英砂和1-2公斤滑石粉配制，对不平整区域进行填补，压实！待干后用1公斤底漆加3-4公斤滑石粉在修复地面上批刷一遍，待其干后，在对整体地面用纳米复合密封固化剂面涂涂刷1-2遍

5、水磨石地面做防起砂、抗渗透处理

水磨石地面做混凝土密封固化剂需要先用800目磨机整体打磨一遍，再按普通地面施工方法（见上述2）进行施工

6、有色纳米复合密封固化剂施工

有色纳米复合密封固化剂施工先做1遍无色纳米复合密封固化剂封闭地面，带待干后上1-2遍有色纳米复合密封固化剂，有颜色不均再补刷一次

苏州益旭建材有限公司技术部

# Text boxes

纳米复合密封固化剂

FLD-001纳米复合密封固化剂

一款比环氧薄涂更经济更实用的地坪涂料！

.