附件2

2017年全国机械行业职业院校技能大赛-“一汽-大众杯”汽车检测与维修技能大赛

竞

赛

任

务

书

（样题）

场次：                       工位号：

赛项一： 汽车发动机系统检修

起动机不能正常运转的故障诊断（本试题满分28）

| 一.准确描述故障现象，并列举故障原因 | 得分 |
| --- | --- |
| 故障现象描述： |  |
| 打开点火开关，方向盘解锁（防盗验证通过）（0.5），但仪表不亮（0.5），起动发动机时，起动机不转。 |  |
| 与本页内容相关的控制原理图，不用者不填 |  |
| 初步分析测试结果，必要时简单修复，并做进一步诊断（或验证），不用者不填 |  |
| 由于打开点火开关时，防盗解锁、仪表不亮等，可以推断整车15#供电异常。（0.5） |  |
| 故障可能范围，分析到第一层即可，不用者不填 |  |
| （1） |  |
| 针对下一步诊断的思路说明，不用者不填 |  |

续表，本页根据需要选择使用，注意：无端诊断不给分

| 二.故障确诊过程，请在对应的选项后划“√”或填写对应的内容 | 得分 |
| --- | --- |
| 1.利用汽车专用解码器读取故障代码，结果： |  |
| （1）解码器与发动机控制模块的通讯情况：异常（ √ ）/正常（ ）（0.25） |  |
| ①解码器与其他控制模块的通讯情况：异常（ √ ）/正常（ ）（0.25） |  |
| ②从其他控制模块读取的相关故障代码信息，不用者不填 |  |
| ③分析测试结果，不用者不填 |  |
| 多个控制模块没有15#供电（0.5），说明J329及其相关电路存在故障（0.5） |  |
| ④导致汽车专用解码器通讯不正常的故障原因，不用者不填 |  |
| 1） | 与本页内容相关的控制原理图，不用者不填 |  |
| （2）发动机控制模块与解码器正常通讯时读取的故障信息，不用者不填 |  |
| 无故障代码（ ）/有故障代码（ ） |  |
| ①基于无故障代码的诊断信息，分析可能的故障原因，不用者不填 |  |
| 1） |  |
| 针对下一步诊断的思路说明，不用者不填 |  |
| （1）由于相关模块都是从J329的5#获得电源，所以下一步开始测量J329的输出； （2）由于相关控制模块多连有保险丝，这些保险丝均连接到J329的5#，基于方便测量，可以找任何一个相关保险丝进行测量，例如SC10。（二选一，（0.5）） |  |

续表，本页根据需要选择使用，注意：无端诊断不给分

| (3)基于有故障代码的诊断信息 | 得分 |
| --- | --- |
| 故障代码 | 定义 | 是否始终记忆 | 与故障是否相关 |  |
|  |  | 是（ ）/否（ ） | 是（ ）/否（ ） |  |
|  |  | 是（ ）/否（ ） | 是（ ）/否（ ） |  |
|  |  | 是（ ）/否（ ） | 是（ ）/否（ ） |  |
|  |  | 是（ ）/否（ ） | 是（ ）/否（ ） |  |
|  |  | 是（ ）/否（ ） | 是（ ）/否（ ） |  |
|  |  | 是（ ）/否（ ） | 是（ ）/否（ ） |  |
|  |  | 是（ ）/否（ ） | 是（ ）/否（ ） |  |
|  |  | 是（ ）/否（ ） | 是（ ）/否（ ） |  |
|  |  | 是（ ）/否（ ） | 是（ ）/否（ ） |  |
| ①分析测试结果，不用者不填 |  |
| ②基于相关故障代码的诊断信息，分析可能的故障原因，不用者不填 |  |
| 1） | 与本页内容相关的控制原理图，不用者不填 |  |
| 针对下一步诊断的思路说明，不用者不填 |  |

续表，本页根据需要选择使用，注意：无端诊断不给分

| 2.基于以上诊断结论，实施诊断，确定故障范围 | 得分 |
| --- | --- |
| 测试对象 | 测试J329继电器的输出（1.0） |  |
| 测试条件 | 打开点火开关（0.25） | 使用设备 | 万用表（0.25） |  |
| 电路电压、数据流、执行元件诊断结果或尾气排放数值测试结果，不用者不填 |  |
| 测试参数 | 5#对地 | 0.5 |  |  |  |  |  |
| 标准描述 | +B |  |  |  |  |  |  |
| 测试结果 | 0V |  |  |  |  |  |  |
| 是否正常 | 异常 |  |  |  |  |  |  |
| 波形测试结果，不用者不填 |  |
| 波形名称 | 标准波形（注意单位） | 实测波形（请圈出异常位置） |  |
| 分析测试结果，必要时简单修复，并做进一步诊断（或验证），不用者不填 |  |
| 诊断结论：引起故障的可能原因，不用者不填 |  |
| （1）J329继电器自身故障； （2）J329继电器触点供电电路故障； （3）J329继电器控制电路（包含正极和负极）故障。 （1.5） | 与本页内容相关的控制原理图，不用者不填 |  |
|  | （0.5） |  |
| 针对下一步诊断的思路说明，不用者不填 |  |

续表，本页根据需要选择使用，注意：无端诊断不给分

| 3.基于以上诊断结论，实施诊断，确定故障范围 | 得分 |
| --- | --- |
| 测试对象 | J329的电源和控制信号测试（1.0） |  |
| 测试条件 | 打开点火开关（0.25） | 使用设备 | 万用表（0.25） |  |
| 电路电压、数据流、执行元件诊断结果或尾气排放数值测试结果，不用者不填 |  |
| 测试参数 | 3# | 0.25 | 1# | 0.25 |  |
| 标准描述 | +B |  | 0V-+B |  |  |
| 测试结果 | +B |  | 0V-+B |  |  |
| 是否正常 | 正常 |  | 正常 |  |  |
| 波形测试结果，不用者不填 |  |
| 波形名称 | 标准波形（注意单位） | 实测波形（请圈出异常位置） |  |
| 分析测试结果，必要时简单修复，并做进一步诊断（或验证），不用者不填 |  |
| 实测正常，说明相关电路未断，不能排除继电器自身或相关电路故障，先前的故障可能性依然存在，需进行继电器单件测试。（1.0） |  |
| 诊断结论：引起故障的可能原因，不用者不填 |  |
| （1） | 与本页内容相关的控制原理图，不用者不填 |  |
| 针对下一步诊断的思路说明，不用者不填 |  |

续表，本页根据需要选择使用，注意：无端诊断不给分

| 4.基于以上诊断结论，实施诊断，确定故障范围 | 得分 |
| --- | --- |
| 测试对象 | J329继电器单件测试（1.0） |  |
| 测试条件 | 先测电阻，通电测试（0.25） | 使用设备 | 万用表（0.25） |  |
| 电路电压、数据流、执行元件诊断结果或尾气排放数值测试结果，不用者不填 |  |
| 测试参数 | 1#-2#阻值 | 0.25 | 3#-5#阻值 | 0.5 |  |
| 标准描述 | 60-200 |  | 无穷大-0 |  |  |
| 测试结果 | 70 |  | 始终为无穷大 |  |  |
| 是否正常 | 正常 |  | 异常 |  |  |
| 波形测试结果，不用者不填 |  |
| 波形名称 | 标准波形（注意单位） | 实测波形（请圈出异常位置） |  |
| 分析测试结果，必要时简单修复，并做进一步诊断（或验证），不用者不填 |  |
| 测试结果为触点无法闭合（1.0）。申请更换继电器后，打开点火开关，仪表板恢复正常，启动发动机时，起动机发出响声（触点吸合），但起动机还是不转（1.0） |  |
| 诊断结论：引起故障的可能原因，不用者不填 |  |
| （1）起动机自身故障；（0.5） （2）起动机供电故障（包含正极和负极）。（0.5） | 与本页内容相关的控制原理图，不用者不填 |  |
| 针对下一步诊断的思路说明，不用者不填 |  |

续表，本页根据需要选择使用，注意：无端诊断不给分

| 5.利用汽车专用解码器读取故障代码，结果： | 得分 |
| --- | --- |
| （1）解码器与发动机控制模块的通讯情况：异常（ ）/正常（ √ ）（0.25） |  |
| ①解码器与其他控制模块的通讯情况：异常（ ）/正常（ √ ）（0.25） |  |
| ②从其他控制模块读取的相关故障代码信息，不用者不填 |  |
| ③分析测试结果，不用者不填 |  |
| ④导致汽车专用解码器通讯不正常的故障原因，不用者不填 |  |
| 1） | 与本页内容相关的控制原理图，不用者不填 |  |
| （2）发动机控制模块与解码器正常通讯时读取的故障信息，不用者不填 |  |
| 无故障代码（ ）/有故障代码（ √ ）（0.25） |  |
| ①基于无故障代码的诊断信息，分析可能的故障原因，不用者不填 |  |
| 1） |  |
| 针对下一步诊断的思路说明，不用者不填 |  |

续表，本页根据需要选择使用，注意：无端诊断不给分

| (3)基于有故障代码的诊断信息 | 得分 |
| --- | --- |
| 故障代码 | 定义 | 是否始终记忆 | 与故障是否相关 |  |
| 12372 | 起动机不能转动，机械卡死或电气故障。 | 是（ √ ）/否（ ） | 是（ √）/否（ ） |  |
|  | （1.0） | 是（ ）/否（ ） | 是（ ）/否（ ） |  |
|  |  | 是（ ）/否（ ） | 是（ ）/否（ ） |  |
|  |  | 是（ ）/否（ ） | 是（ ）/否（ ） |  |
|  |  | 是（ ）/否（ ） | 是（ ）/否（ ） |  |
|  |  | 是（ ）/否（ ） | 是（ ）/否（ ） |  |
|  |  | 是（ ）/否（ ） | 是（ ）/否（ ） |  |
|  |  | 是（ ）/否（ ） | 是（ ）/否（ ） |  |
|  |  | 是（ ）/否（ ） | 是（ ）/否（ ） |  |
| ①分析测试结果，不用者不填 |  |
| 该故障代码是在50R反馈正常、起动机没有转动（通过发动机转速信号监控）的情况下产生的。（1.0） |  |
| ②基于相关故障代码的诊断信息，分析可能的故障原因，不用者不填 |  |
| （1）起动机自身故障；（0.5） （2）起动机供电故障（包含正极和负极）。（0.5） | 与本页内容相关的控制原理图，不用者不填 |  |
|  | （0.5） |  |
| 针对下一步诊断的思路说明，不用者不填 |  |

续表，本页根据需要选择使用，注意：无端诊断不给分

| 6.基于以上诊断结论，实施诊断，确定故障范围 | 得分 |
| --- | --- |
| 测试对象 | 检查起动机供电、搭铁（中心接线柱）（1.0） |  |
| 测试条件 | 在发动机启动过程中（0.25） | 使用设备 | 万用表（0.25） |  |
| 电路电压、数据流、执行元件诊断结果或尾气排放数值测试结果，不用者不填 |  |
| 测试参数 | 30端对地 | 0.5 | 31端对地 | 0.25 |  |
| 标准描述 | +B |  | 小于0.5V |  |  |
| 测试结果 | 0V |  | 0V |  |  |
| 是否正常 | 异常 |  | 正常 |  |  |
| 波形测试结果，不用者不填 |  |
| 波形名称 | 标准波形（注意单位） | 实测波形（请圈出异常位置） |  |
| 分析测试结果，必要时简单修复，并做进一步诊断（或验证），不用者不填 |  |
| 诊断结论：引起故障的可能原因，不用者不填 |  |
| （1）起动机电源线或连接点（卡子）断路。（0.75） | 与本页内容相关的控制原理图，不用者不填 |  |
| 针对下一步诊断的思路说明，不用者不填 |  |
| 检查起动机电源线连接状况，发现断路点，维修后故障排除。（1.0） |  |

续表，本页必用，注意：无端诊断不给分

| 7.基于以上诊断结论，实施诊断，确定故障范围 | 得分 |
| --- | --- |
| 测试对象 |  |  |
| 测试条件 |  | 使用设备 |  |  |
| 电路电压、数据流、执行元件诊断结果或尾气排放数值测试结果，不用者不填 |  |
| 测试参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 波形测试结果，不用者不填 |  |
| 波形名称 | 标准波形（注意单位） | 实测波形（请圈出异常位置） |  |
| 分析测试结果，必要时简单修复，并做进一步诊断（或验证），不用者不填 |  |
| 8.最终诊断结论：引起故障的可能原因： |  |
| （1）J329继电器触点损坏；（0.5） （2）起动机电源连接断路。（0.5） |  |
| 三.分析故障机理，提出维修建议 |  |
| （1）由于J329继电器触点无法正常闭合，造成相关控制单元不能工作，建议更换。（1.0） （2）由于起动机电源连接断路，造成起动机无法获得工作电压，不能运转，建议修复或更换电源线。 （1.0） |  |

赛项二：汽车电气系统检修

灯光控制系统检测与维修（本试题满分25）

| 一.准确描述故障现象，并列举故障原因 | 得分 |
| --- | --- |
| 故障现象描述： |  |
| 打开点火开关，当车灯开关转到行车灯档时，近光灯异常点亮（0.5），右前行车灯不亮（0.5），操作前后雾灯开关，前后雾灯均无法点亮（0.5）；当车灯开关转到近光灯档时，仅右前行车灯不亮，其他灯光工作正常（0.5）。 |  |
| 与本页内容相关的控制原理图，不用者不填（0.5） |  |
| 初步分析测试结果，必要时简单修复，并做进一步诊断（或验证），不用者不填： |  |
| 故障可能范围，分析到第一层即可，不用者不填： |  |
| （1） |  |
| 针对下一步诊断的思路说明，不用者不填 |  |

续表，本页根据需要选择使用，注意：无端诊断不给分

| 二.故障确诊过程，请在对应的选项后划“√”或填写对应的内容 | 得分 |
| --- | --- |
| 1.利用汽车专用解码器读取故障代码，结果： |  |
| （1）解码器与J519控制模块的通讯情况：异常（ ）/正常（ √ ）（0.25） |  |
| 码器与其他控制模块的通讯情况：异常（ ）/正常（ √ ）（0.25） |  |
| ②从其他控制模块读取的相关故障代码信息，不用者不填： |  |
| ③分析测试结果，不用者不填： |  |
| ④导致汽车专用解码器通讯不正常的故障原因，不用者不填： |  |
| 1） | 与本页内容相关的控制原理图，不用者不填： |  |
| （2）J519控制模块与解码器正常通讯时读取的故障信息，不用者不填： |  |
| 无故障代码（ ）/有故障代码（ ） |  |
| ①基于无故障代码的诊断信息，分析可能的故障原因，不用者不填： |  |
| 1） |  |
| 针对下一步诊断的思路说明，不用者不填 |  |

续表，本页根据需要选择使用，注意：无端诊断不给分

| （3）基于有故障代码的诊断信息 | 得分 |
| --- | --- |
| 故障代码 | 定义 | 是否始终记忆 | 与故障是否相关 |  |
| 01800 | 灯开关E1不可信信号 | 是（ √ ）/否（ ） | 是（ √ ）/否（ ） |  |
|  | （0.5） | 是（ ）/否（ ） | 是（ ）/否（ ） |  |
|  |  | 是（ ）/否（ ） | 是（ ）/否（ ） |  |
|  |  | 是（ ）/否（ ） | 是（ ）/否（ ） |  |
|  |  | 是（ ）/否（ ） | 是（ ）/否（ ） |  |
|  |  | 是（ ）/否（ ） | 是（ ）/否（ ） |  |
|  |  | 是（ ）/否（ ） | 是（ ）/否（ ） |  |
|  |  | 是（ ）/否（ ） | 是（ ）/否（ ） |  |
|  |  | 是（ ）/否（ ） | 是（ ）/否（ ） |  |
| 分析测试结果，不用者不填： |  |
| 根据故障代码定义，推断开关E1信号输入异常（0.5），加之当车灯开关转到行车灯档时，近光灯异常点亮，说明灯光系统进入应急模式（0.5）； |  |
| ②基于相关故障代码的诊断信息，分析可能的故障原因，不用者不填： |  |
| 1） | 与本页内容相关的控制原理图，不用者不填： |  |
| 针对下一步诊断的思路说明，不用者不填 |  |
| 读取车灯开关输出信号（0.5） |  |

续表，本页根据需要选择使用，注意：无端诊断不给分

| 2.基于以上诊断结论，实施诊断，确定故障范围 | 得分 |
| --- | --- |
| 测试对象 | 车灯开关输出信号（0.5） |  |
| 测试条件 | 打开点火开关，操作灯光开关从关闭→行车灯档→近光档时（0.25） | 使用设备 | 诊断仪（0.25） |  |
| 电路电压、数据流或执行元件驱动测试结果，不用者不填： |  |
| 测试参数 | 09-49/1（灯开关） | 09-49/2（示宽档） | （0.5） | 09-49/3（近光档） |  |
| 标准描述 | 接通→断开→断开 | 断开→接通→断开 |  | 断开→断开→接通 |  |
| 测试结果 | 接通→断开→断开 | 断开→断开→断开 |  | 断开→断开→接通 |  |
| 是否正常 | 正常 | 异常 |  | 正常 |  |
| 波形测试结果，不用者不填： |  |
| 波形名称 | 标准波形（注意单位） | 实测波形（请圈出异常位置） |  |
| 分析测试结果，必要时简单修复，并做进一步诊断（或验证），不用者不填： |  |
| 测试发现，J519未收到车灯开关（示宽档）信号（1.0） |  |
| 诊断结论：引起故障的可能原因，不用者不填： |  |
| （1）J519自身故障； （2）与E1之间的电路故障； （3）E1自身故障。 （1.5） | 与本页内容相关的控制原理图，不用者不填： |  |
| 针对下一步诊断的思路说明，不用者不填 |  |

续表，本页根据需要选择使用，注意：无端诊断不给分

| 3.基于以上诊断结论，实施诊断，确定故障范围 | 得分 |
| --- | --- |
| 测试对象 | 灯光开关E1端子的对地电压（0.5） |  |
| 测试条件 | 打开点火开关，操作灯光开关从关闭→行车灯档→近光档切换时（0.25） | 使用设备 | 万用表（0.25） |  |
| 电路电压、数据流或执行元件驱动测试结果，不用者不填： |  |
| 测试参数 | T10j/3对地电压 | （0.5） |  |  |  |  |  |
| 标准描述 | 0Ｖ→+B→0Ｖ |  |  |  |  |  |  |
| 测试结果 | 始终为０Ｖ |  |  |  |  |  |  |
| 是否正常 | 异常 |  |  |  |  |  |  |
| 波形测试结果，不用者不填： |  |
| 波形名称 | 标准波形（注意单位） | 实测波形（请圈出异常位置） |  |
| 分析测试结果，必要时简单修复，并做进一步诊断（或验证），不用者不填： |  |
| 说明开关没有输出信号，由于其他档位灯光工作正常，说明开关存在断路故障。（0.5） 申请更换配件后，当车灯开关转到行车灯档时，近光灯不再点亮（0.5），操作前后雾灯开关，前后雾灯均正常点亮，但右前行车灯不亮（0.5）。 |  |
| 诊断结论：引起故障的可能原因，不用者不填： |  |
| （1）J519自身故障； （2）J519到M3之间的电路故障； （3）M3自身故障（1.0）。 | 与本页内容相关的控制原理图，不用者不填： |  |
| 针对下一步诊断的思路说明，不用者不填 |  |
| 由于M3和其它灯光合用搭铁，因此暂时不考虑搭铁故障可能。（0.5） |  |

续表，本页根据需要选择使用，注意：无端诊断不给分

| 4.基于以上诊断结论，实施诊断，确定故障范围 | 得分 |
| --- | --- |
| 测试对象 | M3的供电（0.5） |  |
| 测试条件 | 打开点火开关，操作灯光开关E1到小灯档（0.25） | 使用设备 | 示波器（0.25） |  |
| 电路电压、数据流或执行元件驱动测试结果，不用者不填： |  |
| 测试参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准描述 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试结果 |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否正常 |  |  |  |  |  |  |  |
| 波形测试结果，不用者不填： |  |
| 波形名称 | 标准波形（注意单位） | 实测波形（请圈出异常位置） |  |
| （T10/10）对地波形 （1.0） |  |  |  |  |
| 分析测试结果，必要时简单修复，并做进一步诊断（或验证），不用者不填： |  |
| 测试结果异常，说明M3没有得到电源（1.0） |  |
| 诊断结论：引起故障的可能原因，不用者不填： |  |
| （1）J519自身故障； （2）J519到M3之间的电路故障； （0.5） | 与本页内容相关的控制原理图，不用者不填： |  |
| 针对下一步诊断的思路说明，不用者不填 |  |

续表，本页根据需要选择使用，注意：无端诊断不给分

| 5.基于以上诊断结论，实施诊断，确定故障范围 | 得分 |
| --- | --- |
| 测试对象 | J519的输出（0.5） |  |
| 测试条件 | 打开点火开关，操作灯光开关E1到小灯档（0.25） | 使用设备 | 示波器（0.25） |  |
| 电路电压、数据流或执行元件驱动测试结果，不用者不填： |  |
| 测试参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准描述 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试结果 |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否正常 |  |  |  |  |  |  |  |
| 波形测试结果，不用者不填： |  |
| 波形名称 | 标准波形（注意单位） | 实测波形（请圈出异常位置） |  |
| （T52a/44）对地波形 （1.0） |  |  |  |  |
| 分析测试结果，必要时简单修复，并做进一步诊断（或验证），不用者不填： |  |
| 测试结果正常，说明J519到M3之间的电路故障。（0.5） |  |
| 诊断结论：引起故障的可能原因，不用者不填： |  |
| （1） | 与本页内容相关的控制原理图，不用者不填： |  |
| 针对下一步诊断的思路说明，不用者不填 |  |
| 检查、维修线束后，M3回复正常（0.5） |  |

续表，本页必用，注意：无端诊断不给分

| 6.基于以上诊断结论，实施诊断，确定故障范围 | 得分 |
| --- | --- |
| 测试对象 |  |  |
| 测试条件 |  | 使用设备 |  |  |
| 电路电压、数据流或执行元件驱动测试结果，不用者不填： |  |
| 测试参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 波形测试结果，不用者不填： |  |
| 波形名称 | 标准波形（注意单位） | 实测波形（请圈出异常位置） |  |
| 分析测试结果，必要时简单修复，并做进一步诊断（或验证），不用者不填： |  |
| 7.最终诊断结论：引起故障的可能原因： |  |
| （１）灯光开关的（示宽）3#内部损坏（1.0） （２）灯泡（M22）供电线路断路（1.0） |  |
| 三.分析故障机理，提出维修建议 |  |
| （１）更换灯光开关（1.0） （２）维修J519到M3之间的线路（1.0） |  |

注意：以下内容由评分裁判负责填写，满分1分。

选手排除该故障采用了（ ）步进行，其中在思路（诊断顺序）上有第（）步严重错误，请填写报告单上的顺序号，每错一处扣0.2分。 诊断思路扣分= *0.2= 分。 思路得分（最少为零分）：

本题满分25分，实得________________分（由评分裁判填写）

评分裁判：________________          20    年    月    日

核分裁判：________________          20    年    月    日

复核裁判：________________          20    年    月    日