连云港市环境监测中心站废气重点源监督监测报表

监测部门：连云港市环境监测中心站                                                                  2017年 第1季度    第1页 共2页

| 企业名称 | 监测 日期 | 锅（窑）炉编号 （锅（窑）炉型号） | 废气 排放量(Nm3/h) | 粉尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | / | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度(mg/Nm3) | 排放量 (kg/h) | 排放浓度(mg/Nm3) | 排放量 (kg/h) | 排放浓度(mg/Nm3) | 排放量(kg/h) | 排放浓度(mg/Nm3) | 排放量(kg/h) | 排放浓度(mg/Nm3) | 排放量(kg/h) |
| 江苏德邦兴华化工股份有限公司 | 02-09 | 1#锅炉ZG25-3.82/M （高度：45米） | 49178 | 37.5 | 1.84 | 179 | 8.80 | 316 | 15.5 | / | / | / | / |
|  |  | 2#锅炉ZG25-3.82/M （高度：45米） | 37739 | 48.1 | 1.81 | 133 | 5.02 | 197 | 7.43 | / | / | / | / |
| 备注 | 一、江苏德邦兴华化工股份有限公司： 1、采用石灰石干法脱硫+布袋除尘器处理；2、监测时运行负荷为80%，日运行24小时，月运行27.5天。 |

报出日期  2017年3月14日

连云港市环境监测中心站废气重点源监督监测报表

监测部门：连云港市环境监测中心站                                                                  2017年第1季度    第2页 共2页

| 企业名称 | 监测 日期 | 锅（窑）炉编号 （锅（窑）炉型号） | 废气 排放量(Nm3/h) | 烟尘 | SO2 | NOX |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度(mg/Nm3) | 排放量 (kg/h) | 排放浓度(mg/Nm3) | 排放量 (kg/h) | 排放浓度(mg/Nm3) | 排放量(kg/h) | 排放浓度(mg/Nm3) | 排放量(kg/h) | 排放浓度(mg/Nm3) | 排放量(kg/h) |
| 连云港飞雁毛毯有限责任公司 | 02-09 | TL(G)L-7000(600)MA （高度：40米） | 23844 | 47.0 | 1.12 | 912 | 21.7 | 258 | 6.15 | / | / | / | / |
| 连云港虹洋热电有限公司 | 02-13 | 煤粉炉 SG-440/13.5-M2204 （高度：180米） | 519804 | 18.5 | 9.62 | 38 | 19.8 | 37 | 19.2 | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | // | / | // |
| 备注 | 1、连云港飞雁毛毯有限责任公司： 燃煤锅炉：1、采用水膜除尘处理；2、监测时运行负荷为90%，日运行24小时，月运行26日。 2、连云港虹洋热电有限公司： 煤粉炉：1、采用SCR脱硝+布袋除尘+脱硫处理；2、监测时运行负荷为55%，日运行24小时，月运行30日。 |

报出日期  2017年3月14日