DMA 35 便携式密度计简单操作说明

DMA 35 的附件

    - 主机

    - IrDA红外线传输适配器（选配）

    - 2ml塑料进样针

    - 1/4”进样口适配器（用于针筒手动进样）

    - 进样管（标准180mm长度）

DMA 35 的主机板面介绍

正面视图

背面视图

DMA 35 方法的设置

1.选择方法

按 <Menu> 选择"Methods > Select Method"，将显示所有现存的方法，按<OK>选取所需要的方法。

2.创建方法

按 <Menu> 选择"Methods > Enter new Method".

3.删除方法

按 <Menu> 选择"Methods > Edit Method",选取所要删除的 方法，按

选择<Delete Selected>，删除当前选择的方法；

选择<Delete all>，删除所有的方法。

DMA 35测量操作步骤

1.连接吸样管

2.按开机。

3.进样

- 使用泵进样测试。

- 您也可以使用进样针手动进样。

(此种进样方式可用于粘度较大的样品)

注意：进样时应小心避免气泡的进入。

4.等数值稳定，按进行读数。

如果数据有效，请按 <OK>，那么数据即被保存，回到测量模式；

如果数据不理想，请按键，则放弃当前数据，回到测试模式。

5.测试完毕后，请选择适合的溶剂，对DMA 35进行清洗。

DMA 35的基本参数设定

1.语言设置

按 <Menu> 选择 "Setup > Language"，按<OK>选取所需要的语言。

2.单位设置

按 <Menu>选择 "Setup > Units"

密度单位中可选择“g/cm3”或者“kg/m3”， 按<OK>选取所需要的单位；

温度单位中可选择“°C”或者“°F”， 按<OK>选取所需要的单位。

3.按键声音设置

按 <Menu> 选择 "Setup > Beep". 可选择Beep on/off，然后按 <Save>保存设置.

4.节能模式设置

按<Menu>选择 "Setup > Energy Saving".可选择Off, 3, 5 or 10 分钟，按 <Save>保存设置

5.背景灯光设置

按<Menu>选择"Setup > Backlight".可选择Auto, Off, On，按 <Save>保存设置

6.屏幕显示对比度设置

按<Menu>选择"Setup > Display Contrast".可选择（-8 to +8），按 <Save>保存设置

7.Softkey键功能分配设置

按<Menu>选择 "Setup > Softkey".可选择RFID, Store, Print，按 <Save>保存设置

8.密码的设置

按<Menu>选择"Setup > Set Password".在第一位上选择密码值，选定后按<OK>，移到第二位，按同样的操作直到设定好所有位值，按<Continue>；重复输入密码，按 <Save>保存设置。

如果要取消密码，请按同样的步骤输入<0000>。

9.日期与时间的设定

按<Menu>选择"Setup > Date and Time ".

选择“Set Date and Time”，设定日期和时间，完成后按 <Save>保存设置；

选择“Date Format”，设定日期和时间的显示格式，完成后按 <Save>保存设置。

10.数据导出设置

利用红外线进行DMA 35与电脑的数据传输。

按<Menu>选择"Setup > Import / Export > Send to PC > System Settings".根据提示操作。

附录A: DMA 35  的技术参数

附录B: DMA 35 能测定的数据

# Text boxes

电源开关键

手动进样针进样口

菜单选择键（Softkey）

下翻键

上翻键

删除数据键

泵进样吸样口

U型管测量池

进样泵

开始测量键 /数据保存键