WGZ-200     数显台式浊度仪

用途概述

用于测量悬浮于水或透明液体中不溶性颗粒物质所产生的光的散射程度，并能定量表征这些悬浮颗粒物质的含量。可以广泛应用于纯净水厂、矿泉水厂、自来水厂等部门的浊度测量。

产品特点

► 外形小巧美观，工作稳定免维护，具有较好的性价比

► 大屏幕LCD数字清晰显示，采用低漂移、高稳定电路系统

► 可靠的定位结构及高精度光路系统，仪器能长时间稳定工作

► 色度补偿，有效避免试样颜色引起的干扰，能正确反映浊度的概念

► 高强度长寿命光源，无更换之忧虑，30秒预热时间即可正常工作

技术指标

| 产品型号 | WGZ-20S/1S | WGZ-1A/20 | WGZ-200 | WGZ-800 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测定原理 | 90°散射光 |
| 最小示（NTU） | 0.01 | 0.1 | 0.01、0.1 | 0.01、0.1、1 |
| 测量范（NTU） | 0～20 | 0～200 | 0～20、0～200 | 0～20、0～200、0-800 |
| 示值误差 | ±8％(±2.5％F.S) |
| 重 复 性 | ≤0.8% |
| 零点漂移 | ±0.8％F.S |
| 产品特点 | 纯净水厂专用，低浊度分析、稳定性好，免维护 | 普及型、测量范围广，水厂专用，稳定性好 |

我们不以低价竞争客户，只以过硬的产品品质来回报客户！！！

欢迎来电来函选型报价！

企业名称︰上海博取仪器有限公司

销售地址︰上海市浦东新区秀沿路118号

生产地址︰上海市浦东新区秀沿路118号

企业电话︰021-33897320-8005

企业传真︰021-33897320-8003

联 系 人︰董先生

联系电话︰15221691673

邮政编码︰201315

E-mail  ︰boqudj@foxmail.com

企业网址︰http://www.shboqu.com

企业 QQ ︰2355456204