运输车辆自动冲洗设备备件采购技术要求

一、技术规范及要求：

1.备件供货范围

| 序号 | 名称 | 型 号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗车机侧板 | 3600×1000mm | 件 | 20 | 中空管道，带喷嘴 |
| 2 | 刮泥格栅板 | 300×620 | 件 | 350 | 热镀锌 |
| 3 | 洗车机底盘 | 3600×1850mm | 件 | 20 | 中空管道，带喷孔 |
| 4 | 钢丝软管 | 3寸 | 米 | 100 |  |
| 5 | 电气控制箱 | 不锈钢柜体，电气元件为国内知名品牌 | 套 | 10 |  |
| 6 | 水泵 | 上海越沪 | 台 | 20 |  |
| 7 | 光电感应开关 | OMRON 距离≥2米 | 只 | 10 |  |
| 8 | 管卡 | GB φ85 | 个 | 40 |  |

2.技术要求

2.1能承载100吨-130吨车辆通行。

2.2设备尺寸（长*宽*高）：3700×3600×1000mm。（可根据冲洗方案做适当调整）

2.3冲洗方式：车辆自行，冲洗时间可调。

2.4启动方式：自动感应/手动

2.5设备功率：大于5.5KW×2。（可根据冲洗方案做适当调整）

2.6控制箱技术要求

2.6.1柜体为不锈钢柜子,不锈钢板厚度2mm.

2.6.2 柜子的防护等级为IP67

2.6.3 柜子尺寸在实际制作和布置元件时可在美观,实用,大方的前提下稍作改动

2.6.4 配电柜电器采样国内知名品牌元器件。

2.7 系统具备自动排泥，循环用水，能节约大量水资源；备件经过专业的防锈处理，持久耐用。

2.8 供货方向采购方及时提供配套土建施工图纸并指导施工。明确供水、供电技术指标。明确采购方与供货方的供水管道安装、供电线路敷设分界点。

2.9 供货方向采购方提供冲洗方案及主要技术经济指标，用水量、用电量、冲洗速度和冲洗干净程度等。冲洗方案要实现自控和手控两种形式。方案要便于泥渣清理并明确清理方法。明确钢构件材质、防腐方案及保养方法。

2.10供货方向采购方提供两个以上的业绩证明材料，为采购方实际考察方案的可靠度提供便利。

2.11 水泵报价时需明确扬程、管径。

二、备件安装、验收要求：

1.本项目的备件生产、运输、安装、调试均由供货方负责，所有安装需要的材料、工具等由供货方提供。

2.备件安装前，供货方须派技术人员到现场进行勘察，对备件的安装方案须经过甲方确认，提供土建施工图及设备安装图纸6套。交图日期为接到中标通知书7日内

3.安装、调试结束后，须按技术规范书的要求，对各系统进行全面的技术指标及功能测试，并作详细记录。

4.经过一个月的试用运行，进行整体验收。移交所有资料及调试记录、。

三、其他：

1.售后服务：自试运之日起一年内，在正常使用情况下，对产品出现的任何故障提供免费维修（含材料费\修理费\上门服务费），保修期满后，提供终身维修服务。

2.无论在正常工作期间还是非工作时间，供货方在接到故障通知后，必须在24小时内赶到现场。

3.提供必要的技术培训，熟练掌握系统的日常操作及维护。

4.接到评选结果通知后一个月内货到现场，接到安装通知后每安装点（共三点）10天内免费安装调试完