| 文件名称 | 设备动力科应急预案 | 版 本 | A/0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件层次 | 三层文件 | 文件编号 | NFS/03-CA（E）-25 | 分发号 |  |
| 归属部门 | 设备动力科 | 批准日期 |  | 试行日期 | / | 发行日期 |  |

农夫山泉杭州千岛湖饮用水有限公司

设备动力科应急预案

| 编 制 | 审 核 | 批 准 |
| --- | --- | --- |
| 方国栋 |  |  |

机密等级：   机密        √  一般

合计页数：共 4页

| 修改单编号 | 章 节 | 修改内容概要 | 提出人/日期 | 批准人/日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1、目的

为了正确、迅速和有效地处置部门特种设备可能发生的安全事故，有条不紊地开展应急救援工作，最大限度地减少企业人员伤亡和财产损失，真正贯彻落实“安全第一，预防为主”的安全生产方针，制订本预案。

2、组织机构

动力设备科设立紧急事件反应小组，负责突发紧急事件的处理。其组成如下：

组长：郭建卿                   应急联系电话 13429151668
组员：马新华                   应急联系电话 13868028864
      方国栋                   应急联系电话 13968108897

王卫军                   应急联系电话 15088728118
      李  敏                   应急联系电话 15990134610
      王筱英                   应急联系电话 13567155916
      刘  祎                   应急联系电话 13758332330
      郑义军                   应急联系电话 15924198605
      谢  彬                   应急联系电话 15967180446

具体分工如下：组长为突发紧急事件现场总指挥和副指挥，成员负责相关的协调处理工作。

3、突发紧急事件的潜在事故点

动力设备科的潜在事故点：空压机房、锅炉房、高配室、机修间、污水处理。

4、突发事件紧急事件的报告流程，

4.1.部门突发事件处置领导小组负责部门有关突发事件信息的审核、发布；

4.2.遵守国家有关处理突发事件的规定，上报按规定应当上报的情况；

4.3.突发事件的信息发布，须经公司突发事件处置领导小组批准，并请示上级。

5、突发紧急事件的应急处理程序

5．1锅炉事故 
5.1.1、锅炉一旦发生事故，司炉人员一定要保持镇静，不要惊慌失措。判断事故原因和处理事故时要“稳、准、快”。重大事故应保持现场，并及时报告有关领导人员。 
   5.1.2、司炉人员一时查不清事故原因时，应迅速报告上级，不得盲目处理。在事故未妥善处理之前，不得擅离岗位。 
   5.1.3、事故后，应将发生事故的部位、时间、经过及处理方法等情况详细记录，并根据具体情况进行分析，找出主要原因，从中吸取教训，防止类似事故再次发生。
   5.1.4、发生锅炉爆炸和重大事故的单位，应尽快将事故情况、原因及改进措施用书面报告主管部门和当地质量技术监督部门。

5．2配电房事故

配电设备事故应急措施：

配电设备运行中因短路、过载等故障原因而突然跳闸时，为最大限度降低损失，配电当班人员要进行详细检查。检查出是高压断路器和低压总屏，其中一项跳闸时，应马上合闸，保障厂区供电。同时当班班长组织人员对跳闸原因进行查找和处理。检查出是分路断路器跳闸时，应在分路断路器上挂上“禁止合闸”的警示。同时当班班长组织人员对跳闸原因进行查找和处理。变配电设备出现异常时，应马上对异常设备进行检查、分析。如设备过负荷，及时通知有关部门和主管领导，安排调整负荷或改变变配电设备的运行方式，以适宜生产需要。如变配电设备出现故障缺陷，值班人员应立即对故障的变配电设备进行检修。当故障较大或因供电要求一时处理不了时，必须采取应急措施防止故障恶化扩大，并及时报告上级领导。 配电设备运行中因短路导致爆炸，立即切断电源，在可能的情况下尽快将人撤离现场,有条件时拨打“119”、“120”、“110”等电话请求救援，并将情况逐级上报。爆炸停止后立即查看是否有伤亡人员，并进行救助。配电设备运行中因短路导致火灾，立即切断电源，在可能的情况下尽快将人撤离现场,有条件时拨打“119”、“120”、“110”等电话请求救援，并将情况逐级上报。同时，立即组织人员展开扑火工作，火灾停止后立即查看是否有伤亡人员，并进行救助。

5.3空压机、压力容器、爆炸的应急处理

发生爆炸时，应以疏散人员为主，避免发生连带的火灾等其它灾害；

发生爆炸时，领导小组要立即发出警报，要求人员尽快通过疏散通道向外疏散；

40BAR空压机气体泄漏发生时，立即切断气源并上报状况，做好警示工作；

行政科主任立即联系公安消防队，处理现场可能发生的紧急情况；

设备动力科的技术人员负责切断供水、供电；

撤出外面后，准备灭火设备和工具，随时准备处理可能发生的火灾和救助被困人员。

5.4机修间事故应急处理

如发生电钻、电焊、气焊伤人事故，应当及时关闭设备，包扎伤口，视伤势上报或送医院诊治。

5.5水处理设备发生事故的应急措施和预防措施

若公司污水处理设施处理能力出现不足时，由污水操作工通知生产车间立即采用停产或限产的方法降低污水排放，保障排放的污水都经过处理并达标；当污染治理设施损坏时，污水操作工应停止污水排放，立即启用备用设备进行处理并按污水排放标准达标排放；污染治理设施和备用设备同时发生故障时，操作人员及时采取防治措施，停止排放污水，防止污水超标排放，并应立即向组长报告。预计时间超过规定时间的，由组长将故障信息向上级领导及县环保局报告。设备动力科每年定期组织一次污染治理设施意外事故的应急措施落实情况和应急设备（备用设备）完好情况的检查。

6.应急预案演习

根据工厂生产情况，工厂每年至少开展一次“突发性应急预案”演习，演习内容包括：

- 演习背景：假设某岗位突发事件发生。

二、演习后要有总结报告，总结报告需要将不符合或存在不足的地方逐条罗列出来,对应建立改善措施(修订预案，公示演练报告与改善内容)

7．相关文件

| 序号 | 文件编号 | 文件名称 | 归属部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / |

8．附件/表单

| 序号 | 表单编号 | 表单名称 | 保管部门 | 保存期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NFS/04-CA(E)-90 | 《突发性应急演练报告》 | 动力科 | 2年 |