防爆防腐检修电源插座箱BXS8050-2/16简介：

一、防爆防腐检修电源插座箱适用范围

1、适用于爆炸性气体环境1区、2区；

2、适用于ⅡA、ⅡB、IIC级爆炸性气体环境；

3、适用于温度组别为T1~T6的环境；

4、适用于石油采炼、储存、化工、医药、军工及军事设施等爆炸性危险环境；

二、防爆防腐检修电源插座箱产品特点

1、插座箱外壳采用玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂压制而成,

外形美观，耐腐烂、抗静电、耐冲击及热稳定性好等优良性能.

2、各种插座组装在一起适合不同的要求，并可根据要求加装指示灯等元器件。

3、符合GB3836-2000，IEC60079标准要求。

三、防爆防腐电源插座箱主要技术参数
1.防爆标志：ExedⅡCT6

2.防护等级：IP65

3.防腐等级：WF2

4.使用类别：AC-3、AC-4

5.额定电压：220V/380V

6.额定电流：10A

7.电缆外径：Φ12mm～Φ17mm

8.进线口螺纹：G1”

9.指示灯电压代号：a:AC/DC12-36V，b:AC/DC48-100V ，c:DC220V ，d:AC200-380V 
10.指示灯颜色代号：R：红色、G：绿色、Y：黄色、W：白色 
11.按钮触头型式代号:Ⅰ：一常开一常闭 Ⅱ：二常开 Ⅲ：二常闭。