石家庄技冠环保设备有限公司

五、技术参数

产品型号：WTS-2A

电源功率： 300W

臭氧浓度：5克/小时

外型尺寸：550*350*180mm

辅机尺寸：250*550mm

处理水量：60m³（水箱/水池）

注意事项：1、电流指数：电流指示表指数在开机时一般

0.4-0.5，开机几分钟后指数稍微下降为正常；

2、开机时臭氧开关和气泵开关都要打开；

3、请勿在臭氧机工作时进行非正常操作。

4、开机时首先通入冷却水，然后打开氧气源，最后将臭氧开关和电源开关同时打开。关机时和开机顺序相反操作。

5、臭氧发生器内安装有空气干燥装置（除臭氧发生管另外一只不锈钢管，不锈钢管顶部有可拆装的接头，里面有干燥剂，干燥剂需定期更换。）。

一、公司简介：

石家庄技冠环保设备有限公司成立于2013年，其前身曾是多家知名企业的加工厂。公司是从事臭氧消毒设备、紫外线消毒设备、制药设备、过滤设备、水处理消毒净化设备、空气（废气）净化消毒设备的专业生产厂家。是以科研、生产、销售为基础，多年来结合国内外先进技术开发研制出：臭氧棉被消毒机，臭氧发生器、自清洗紫外线消毒器、框架（明渠）式紫外线消毒器、无负压供水设备，变频设备、各种过滤器，反渗透设备，不锈钢水箱水罐等领先国内技术的产品，并取得多项国家专利。企业产品广泛应用于制药、制剂、食品饮料、养殖、果蔬保鲜加工、储存、泳池、景观用水、化工、净水、中水、污水、废水、废气等行业，并深受各行业的一致好评！ 
     公司始终坚持以科技为先导、管理为基础、质量求生存、创新谋发展的经营理念；视保护环境、节约能源、造福人类为己任的企业宗旨；以开发、引进、消化国际领先技术并举的创新机制；坚持公司利益与职工利益共享的奖励措施。以励精图治，追求卓越的企业文化为背景；用我们的过硬质量和完善服务实现对客户的承诺。

- 产品介绍：

技冠牌水箱自洁消毒器是技冠设备公司依靠自身综合实力，广泛结合国内外发生器的先进技术，开发生产的高科技产品，该产品为：水冷却空气型臭氧发生器（内管式石英臭氧发生管），该产品集中性好，具有高稳定性，高产气量高浓度，低电耗，操作简便等特点，广泛应用于医院、工厂、生活小区、游泳池、中水回用、污水处理、饮料食品、制药厂、自备井、贮水池及景观用水等领域的空气灭菌和水质消毒。

- 臭氧机示意图

冷却

四、臭氧发生器安装示意图

水箱

注：1水箱自洁消毒器可壁挂与放置两用（可安装于墙上，也可放置于比较方便的位置）

2水箱自洁消毒器安装一般要高于需消毒容器

3需消毒容器进臭氧口应设置在容器的顶部或者侧顶部

4 将消毒器主机安装好后和水箱内的混合器上的射流器连接即可.

# Text boxes

石家庄技冠环保设备有限公司

地址：石家庄市中华北大街北郡小区

电话：0311-85026845

网址：www.jghbsb.com

邮编：050071

时间控制器

技 冠设 备

# JIGUANSHEBEI

JG系列水箱自洁消毒器

使用说明书

工 作

指示灯

工作指示灯

电源开关

臭氧

开关

臭氧出口

臭氧连接管

水箱自洁消毒器

容

器

臭氧

出口