## 彩途K60手持GPS

彩途K60是针对行业用户的各类专业工作而开发的高端手持GPS/GIS数据采集仪器产品，是普通民用手持GPS导航仪的全面升级换代产品，更专业、更适合行业工作需求，专业级GPS模块可搜索所有可见卫星，迅速定位，精度更可靠，SBAS差分精度可达3米以内。

产品特征：

# 48通道，新一代高性能GPS模块，搜星更快、精度更高

- 进口工业级、高清彩色显示屏，强光下清晰可见

- 标配Micro SD卡槽，可无限扩充地图数据存储空间

- 最新专利的电源管理技术，极大增加野外使用时间

- 外壳进口GE防火材料，更坚固、更环保

- 兼容Google Earth用户数据，MG软件(选配)使用户可自行转换图资

- 标配最新升级版全国详图，定制矢量图、等高线图

- 内置三轴电子罗盘、气压高度计、G-Sensor、温度计

- 新版软件实用性更强大，功能更齐全，运行速度更快

- 可升级至双星、多星系统

技术指标：

GPS特性：

通    道：48并行通道（L1，C/A）

定位精度：单机定位3-5米，实时差分1-3米（SBAS）

定位时间：热启动<2秒 冷启动<35秒

更 新 率：1Hz

天    线：全向高灵敏度GPS天线

导航特性：

航    点：3000个

航线/航点：60条/100点

航    迹：50条（5000点/条）

地    图：内置全国详图（K60）

功能特性：

存储扩充：支持Micro  SD卡

接    口：USB 2.0

坐标系统：WGS84、北京54、西安80、CGCS2000及自定义坐标系统...

面积测量：实时记录模式、航线模式、保存航迹模式

传 感 器：三轴电子罗盘，气压高度计，G-Sensor，温度计

传输协议：NMEA0183

物理特性：

尺    寸：115x22x57（mm）

壳体材料：工业级材料

工作温度：－20℃－＋60℃

跌    落：1.5米（水泥地面）

屏幕特性：

类    型：工业级TFT LCD

尺    寸：2.2

分 辨 率：240x320 QVGA

色    彩：26万色，彩屏

重    量：100g（不含锂电池）

防水等级：IP67

存储温度：－30℃－＋70℃

电源特性：电源类型：专用锂电池    使用时间：20小时    外接电源：USB、车载电源供电

北京鼎星科技有限公司

地址：北京市丰台区五里店北里4号京辰瑞达科技孵化中心6层

邮编：100166

电话： 	010-56203651 /56049924

手机：18510658813/15321963176

联系人：田经理

网址：www.prestar.com.cn