XMTF-8000，XMTF 8000，XMTF8000智能温控仪、温控仪 温度仪表、数字调节仪、智能数字仪表、数显表
厂商:余姚依泰温度仪表厂

1、输入规格（一台仪表即可兼容）：
热电偶：K、S、E、J、T、B、N、WRe
热电阻：CU50、PT100
线性电压：0-5V、1-5V、0-1V、0-100mV、0-20mV等
线性电流（需外接分流电阻）：0-10mA、0-20mA、4-20mA等
2、测量范围：
K（-50-+1300℃）、S（-50-+1700℃）、T（-200—+350℃）
E（0—800℃）、J（0-1000℃）、B（0—1800℃）、N（0—1300℃）、WRe(0-2300℃)
CU50（-50-+150℃）、PT100（-200—+600℃）
线性输入：-1999—+9999由用户定义
3、调节方式：位式调节方式（回差可调）
人工智能调节，包含模糊逻辑PID调节及参数自整定功能的先进控制算法，控制精度可达±0.2℃。
4、输出规格:
继电器触点开关输出（常开+常闭）：250VAC/1A或30VDC/1A
可控硅无触点开关输出（常开+常闭）：100—240VAC/0.2A(持续),2A(20mS瞬时,重复周期大于5S)
SSR电压输出:12VDC/30mA(用于驱动SSR固态继电器)
可控硅触发输出:可触发5-500A的双向可控硅;2个单向可控硅反向并联或可控硅功率模块
线性电流输出：0—10 mA或4—20 mA可定义
5、报警功能:上限、下限、正偏差、负偏差等4种方式，最多可输出3路，有上电免除报警选择功能
6、电磁兼容：IEC61000-4-4（电快速瞬变脉冲群），+2KV/5KHZ；IEC61000-4-5（浪涌）4KV
7、隔离耐压：电源端、继电器触发及信号端相互之间≥2300V;相互隔离的弱电信号端之间≥600V
8、手动功能:自动/手动双向无扰动切换
9、电源:100-240VAC,-15%,+10%/50-60HZ;或24VDC/AC,-15%,+10%.  电源消耗: ≤5W
10、环境温度:0-50℃
11、 外型尺寸标号：160×80×150  开孔152×76；
12、附加报警： 带上限/上偏差及下限/下偏差报警（继电器触点）。
13、主控制方式：继电器常开常闭触点输出；单相过零触发调节；三相过零触发；单相移相触发调节；三相移相触发调节；0～10mA连续电流输出；4～20mA连续电流输出；电压量输出；二位式固态继电器调节输出；
14、附加: 附带通讯模块;程序型仪表。