作业场所常见职业

危害辨识手册

二○一○年四月

目录

- 职业危害分类综述…………………….……（1）

- 生产性粉尘…………………………….（1）

1.1生产性粉尘的来源与职业接触………..（1）

1.2生产性粉尘所致健康损害………………（2）

1.3粉尘的防护措施…………………………（2）

第二节  化学有害因素…………………………..（4）

2.1生产性毒物的来源与职业接触………..（5）

2.2生产性毒物所致健康损害………………（5）

2.3化学类毒物职业危害的防护……………（7）

第三节  物理因素………………………………（10）

3.1高温作业………………………………..（10）

3.2噪声……………………………………..（12）

3.3非电离辐射……………………………..（13）

3.4电离辐射…………………………………（15）

3.5物理因素职业危害的防护………………（15）

第四节  生物因素……………………………….（17）

4.1致病微生物………………………………….（18）

4.2寄生虫……………………………………….（18）

4.3动植物……………………………………….（18）

4.4生物因素职业危害的控制………………….（18）

- 矿山开采及加工行业职业危害…………….（20）

- 煤炭行业……………………………….（20）

1.1煤炭采选业…………………………………（20）

1.2炼焦、煤气及煤制品………………………（20）

- 石油、天然气开采加工行业………….（20）

2.1石油天然气采选业………………………….（20）

2.2石油天然气开采业………………………….（20）

2.3石油加工业………………………………….（21）

第三节  金属矿、建筑材料采选业…………….（23）

3.1黑色金属矿采选业………………………….（23）

3.2有色金属矿采选业………………………….（23）

3.3黑色矿采选业……………………………….（24）

3.4建筑材料及其他金属矿采选业…………….（24）

3.5建筑材料及其他非金属矿采选业………….（25）

- 金属冶炼及加工行业职业危害……………（26）

- 金属冶炼业…………………………….（26）

1.1炼铁业……………………………………….（26）

1.2炼钢业……………………………………….（27）

1.3重有色金属冶炼业………………………...（27）

1.4轻有色金属冶炼业………………………….（29）

1.5铁合金冶炼业……………………………….（30）

1.6稀有金属冶炼业…………………………….（32）

- 金属加工业…………………………...（33）

2.1钢压延加工………………………………….（33）

2.2有色金属压延加工业……………………….（35）

2.3金属制品业………………………………….（36）

第三节  磨具制造业…………………………….（37）

3.1磨具磨料制造业……………………………..（37）

- 建筑材料制造及建筑行业职业危害………..（38）

- 水泥及轻质建材制造业………………（38）

1.1水泥制造业及制品业……………………..（38）

1.2水泥制品和石棉水泥制品业……………..（39）

1.3砖瓦、石灰和轻质建材制造业…………...（40）

第二节  玻璃陶瓷及耐火材料制品业……….（42）

2.1玻璃及玻璃制品业…………………………（42）

2.2陶瓷制品业………………………………..（43）

2.3耐火材料制品业…………………………..（45）

第三节     建筑业、装饰业、房修业、粘胶剂制造业…………………………………………………（46）

3.1建筑业………………………………………（46）

3.2装饰业……………………………………..（46）

3.3房修业……………………………………..（46）

3.4粘胶剂制造业……………………………..（46）

- 化工行业职业危害………………………..（47）

- 基本化学工业………………………..（47）

1.1硫酸制造…………………………………..（47）

1.2烧碱制造…………………………………..（48）

1.3无机盐制造………………………………..（50）

1.4有机化工原料制造………………………..（54）

第二节  化学肥料制造业……………………..（58）

2.1氮肥制造……………………………………（58）

2.2磷肥制造…………………………………..（60）

2.3其他化学肥料制造………………………..（62）

第三节  化学农药制造业……………………..（62）

3.1有机磷农药制造…………………………….（62）

3.2氨基甲酸酯农药制造……………………….（66）

3.3拟除虫菊酯农药制造……………………...（66）

- 精加工常见行业职业危害…………………（67）

- 橡胶制品业…………………………..（67）

- 石棉制品业…………………………..（70）

- 矿物纤维及制品业…………………..（71）

- 塑料制造业…………………………..（73）

- 涂料及颜料制造业…………………..（78）

- 机械加工行业职业危害……………………（82）

- 金属制品业…………………………..（82）

- 金属表面处理及热处理业…………..（86）

- 机械工业……………………………..（92）

- 船舶制造业…………………………..（99）

- 电力及电子行业职业危害……………….（102）

- 电力行业…………………………….（102）

- 电池制造业………………………….（104）

- 电线电缆制造业…………………...（109）

- 电子及通讯设备制造业…………….（111）

- 其他行业职业危害……………………….（123）

- 纺织业……………………………...（123）

- 造纸业……………………………….（127）

- 印刷业……………………………….（129）

- 制鞋业……………………………….（130）

- 箱包业……………………………….（131）

作业场所常见职业危害辨识手册

第一章职业危害分类综述

《作业场所职业危害申报管理办法》（国家安全监管总局令第27号）规定，作业场所职业危害是指从业人员在从事职业活动中，由于接触粉尘、毒粉等有害因素而对身体健康所造成的多种危害。由于作业场所职业危害按照《职业病危害因素分类目录》确定，通常将职业危害概念等同于职业病危害概念。

职业危害有生产过程职业危害、劳动过程职业危害和生产环境职业危害三大类。

生产过程中产生的职业危害可分为以下四类：生产性粉尘、化学因素、物理因素、生物因素。

第一节  生产性粉尘

生产性粉尘是指在生产过程中形成的，并能长时间漂浮在空气中的固体微粒，如矽尘、煤尘、石棉尘、电焊烟尘等。空气动力学直径（AED）小于15μm(微米)的尘粒可进入呼吸道，称为可吸入性粉尘；AED在5μm（微米）以下的尘粒可到达呼吸道深部和肺泡区，称为呼吸性粉尘。

1.1生产性粉尘的来源与职业接触

生产性粉尘的来源非常广泛，几乎所有的工农业生产过程均可产生粉尘。其主要职业来源与职业接触分为以下几个方面：

（1）固体物质的破碎与加工：职业接触主要为矿石的开采和冶炼，隧道开凿，筑路，耐火材料、玻璃、水泥、陶瓷等工业原料的加工，铸造、锻造工艺，粮谷脱粒等过程。

（2）物质的不完全燃烧：常见职业接触为煤炭不完全燃烧的烟尘。

（3）蒸汽的冷凝和氧化：如铅熔炼时产生的氧化铅烟尘。

1.2生产性粉尘所致健康损害

生产性粉尘根据其理化特性和作用特点不同，对机体的损害也不同，可引起不同疾病。

（1）呼吸系统疾病

尘肺；有机粉尘引起的肺部病变；粉尘性支气管炎；肺炎；支气管哮喘；石棉、放射性矿物、镍、铬、砷等粉尘均可引起肺部肿瘤。

（2）局部作用

粉尘作用于呼吸道黏膜，早期功能亢进引起肥大性病变，继而黏膜上皮细胞营养不足，造成萎缩性病变，呼吸道抵御能力下降。体表长期接触粉尘可导致堵塞性皮脂炎，粉刺，毛囊炎。沥青粉尘可引起光感性皮炎，金属磨料可引起角膜损伤，浑浊。

（3）全身中毒作用

铅、砷、锰等粉尘，可被人体吸收导致全身中毒。

1.3粉尘的防护措施

粉尘引起的职业病危害主要是尘肺。尘肺类职业病的起因是劳动者长期工作在生产性粉尘浓度较大的场所，吸入的粉尘在体内（肺部）沉淀所致。尘肺类职业病包括：矽肺；煤工尘肺；石墨尘肺；炭墨尘肺；石棉肺；滑石尘肺；水泥尘肺；云母尘肺；陶工尘肺；铝尘肺；电焊工尘肺；铸工尘肺。尘肺病症状：尘肺病是危害健康最为严重的职业病，发病率较高，病人痛苦。尘肺病无特异的临床表现，多与合并症有关，如咳嗽、咳痰、胸痛、呼吸困难、咯血等。

防尘措施是防止生产性粉尘危害所采取的技术措施、组织措施和医疗预防措施。我们的综合防尘和降尘措施可以概括为“革、水、密、风、护、管、教、查”八字方针，对控制粉尘危害具有指导意义。

1、革，即工艺改革和技术革新，这是消除粉尘危害的根本途径，常以达到以下目的作为改革的重点。

（1）减少原料中含矽量，或以不含矽的材料代替。

（2）生产机械化、连续化、自动化，以减少尘源。为密闭尘源采取通风除尘措施创造条件。

（3）减轻体力劳动，减少粉尘飞扬。

（4）减少工人与粉尘的接触。

2、水，即湿式作业，可防止粉尘飞扬，降低环境粉尘浓度。

3、风，加强通风及抽风措施，在密闭、半密闭发尘源的基础上，采用局部抽出式机械通风，将工作面的含尘空气抽出，并可同时采用局部送入式机械通风，将新鲜空气送入工作面。

4、密，将发尘源密闭，对产生粉尘的设备，尽可能在通风罩中密闭，并与排风结合，经除尘处理后再排入大气。

5、护，个人防护，是防、降尘措施的补充，特别在技术措施未能达到的地方必不可少。如佩戴防尘口罩、防尘安全帽、隔绝式压风呼吸器、防尘服，使用护肤霜和皮肤清洗液；不在工作场所进食吸烟，注意个人卫生；回家前将工作服换下彻底洗净。吃食物前一定先洗干净手。

6、管，经常性的维修和管理工作。

7、教，加强宣传教育。

8、查，定期检查环境空气中粉尘浓度和接触者的定期体格检查。

第二节  化学有害因素

以较小剂量引起机体功能性或器质性损害，甚至危及生命的化学物质称为毒物，生产过程中产生的，存在于工作环境中的毒物称为生产性毒物。在生产条件下，化学品经口中毒少见，往往是由于忽视了个人卫生（用受污染的手取吃食物或吸烟）或发生意外事故时，毒物直接吸入或沾染人体而引起的。尤其是在工业上用作清洗、去污、稀释、提取、黏合等用途的脂肪族、脂环族和芳香族有机溶剂多具挥发性、脂溶性和水溶性，因而此类化合物进入人体途径以吸入为主，也能经皮肤进入。职业人群在生产劳动过程中过量接触生产性毒物可引起职业中毒。

生产性毒物的分类很多，按其化学成分可分为无机毒物、有机毒物等；按物理状态可分为固态、液态、气态毒物；按毒理作用可分为刺激性、腐蚀性、窒息性、神经性、溶血性和致畸、致癌、致突变性毒物等。一般将生产性毒物分为以下几类：

（1）金属及类金属毒物

铅、锰、汞、镉、砷等

（2）刺激性气体

常见的有硫酸、盐酸、硝酸、铬酸、乙酸等无机酸和有机酸；二氧化硫、三氧化硫、二氧化氮；氨气、氯气、光气、氯化氢、氟化氢、溴化氢等。

（3）窒息性气体

一氧化碳、氰化氢、硫化氢和甲烷等。

（4）有机溶剂

苯、正己烷、甲醇、二氯乙烯、四氯化碳等。

（5）苯的氨基和硝基化合物

苯胺、联苯胺、三硝基甲苯等。

（6）高分子化合物生产中的毒物

氯乙烯、丙烯腈等单体；磷酸二甲苯酯、偶氮二异丁腈等助剂。

（7）农药

有机磷、有机硫、有机砷、氨基甲酸酯、拟除虫菊酯以及熏蒸剂等。

2.1生产性毒物的来源与职业接触

生产性毒物来自原料、辅助原料、中间产品、成品、副产品、夹杂物或废弃物，有时也可来自热分解产物及反应产物。例如：聚氯乙烯塑料加热到160～170℃时可分解产生氯化氢。毒物可以固态、液态、气态或气溶胶形式存在与生产环境中。

在生产过程中主要有以下操作或生产环节有机会接触到毒物：例如原料的开采和提炼；加料和出料；材料的加工、搬运、储藏；成品的处理、包装、生产环节中接触毒物：如化学管道的渗漏，物料输送管道发生堵塞；废料的回收和处理；化学反应控制不当或加料失误而引起冒锅或冲料；化学物的采样分析；设备的保养、检修等。

2.2生产性毒物所致健康损害

由于毒物种类繁多，毒物本身毒性及其毒作用特点，接触剂量等各不相同，所引起的职业中毒累及全身各个系统，出现多脏器损害，同一毒物可累及不同的靶器官，不同毒物也可损害同一靶器官。

（1）金属及类金属毒物

每一种金属因其毒性和作用的靶器官不同而出现不同的临床表现。很多金属具有选择性的器官或组织蓄积而发挥其生物学效应，并因此出现慢性毒性作用。如铅中毒主要损害神经系统、造血系统和消化系统，表现为类神经症、外周神经炎、腹绞痛、低色素正常细胞型贫血等。汞中毒主要损害神经系统和消化系统，表现为易兴奋、口腔炎、汞性震颤等。

（2）刺激性气体

通常以局部损害为主，其损害作用的共同特点是引起眼、呼吸道黏膜及皮肤不同程度的炎症病理反应，刺激作用过强时易引起全身反应。表现为眼和上呼吸道刺激性炎症、中毒性肺水肿、急性呼吸窘迫综合症。

（3）窒息性气体

可使空气中氧含量明显降低，使肺内氧分压下降或使血液运送氧的能力或组织运用氧的能力发生障碍，引起机体缺氧。

（4）有机溶剂

几乎全部有机溶剂都能使皮肤脱脂或脂质溶解，引起职业性皮炎以及中枢神经的抑制，有机溶剂对呼吸道均有一定刺激作用，可引起支气管炎、肺水肿等，还可引起周围神经损害，表现为周围神经炎。在接触剂量大、接触时间长的情况下，任何有机溶剂均可导致肝细胞损害。此外有机溶剂还可对造血系统、生殖系统造成损害，例如苯是一种致癌物。

（5）苯的氨基和硝基化合物

可形成高铁血红蛋白、造成溶血等血液损害。某些苯的氨基、硝基化合物可直接损害肝细胞，引起中毒性肝病，有些化合物对皮肤有强烈的刺激作用和致敏作用。如三硝基甲苯、二硝基酚可引起眼晶状体混浊，最后发展为白内障，联苯胺和乙萘胺可引起职业性膀胱癌。

（6）高分子化合物生产中的毒物

高分子化合物又称为聚合物或共聚物。高分子化合物本身虽然无毒或毒性很小，但生产过程中所用原料、单体及助剂绝大多数具有一定毒性，变成原性或致癌性。长期接触氯乙烯，可引起雷诺氏综合症，周围神经炎，肢端溶骨症，肝功能异常等，二异氰酸甲苯酯对皮肤有原发刺激作用和致敏作用。

2.3化学类毒物职业危害的防护

技术控制措施在预防化学毒物中毒中常起到关键作用，如工艺改革、工业通风，当技术控制也难以实现或效果不理想或紧急检修、抢救情况下，就考虑采用工人个体的各种防护用具。

2.3.1工艺改革

采用革新技术、改革生产工艺，以无毒或低毒的物质代替有毒或剧毒的物质，从而达到从源头上控制化学毒物。

2.3.2工业通风

工业通风的任务旨在利用专门的技术手段，合理的组织气流，控制或完全消除作业过程中产生的粉尘、有害气体、高温和余湿，向车间内送入新鲜的或经专门处理的清洁空气。按照通风系统的功能工作动力可分为自然通风和机械通风；按照通风作业范围，工作通风分为全面通风、局部通风和混合通风。

2.3.3全面通风

全面通风是在车间内全面地进行通风换气，用新鲜空气稀释车间内污染物。全面通风适用于有害物扩散不能控制在车间内某一定的范围，或污染源不固定的场合。送风口应接近工人操作点，设在有害气体或蒸气的浓度较低的区域，而排气口应设置在有害气体或蒸气的发生源或其浓度较高的区域。这样布置有利于充分发挥全面通风的作用，降低工作操作地有害气体或蒸气的浓度。

2.3.4局部通风

局部通风是在车间工作带某局部范围建立良好空气环境，或在有害物扩散前将其从产生源抽出、排除，局部通风可以是局部送风或局部排风，局部通风所需的投资比全面通风小。为防止有害气体、蒸气和粉尘在车间内散布，主要采用局部排风系统将有毒物质从发生源处直接排出室外，局部排风系统由局部排风罩（排风柜）、通风管道、通风机、过滤或吸附有害物质的净化设备等组成。局部排风罩是局部排风系统中的关键装置，为了获得良好的排除有害气体或蒸汽的效果，应考虑以下要求：

（1）应将有害物质发生源尽可能密闭，排风罩应尽可能靠近有害物质发生源；

（2）排风罩的吸气方向应尽可能与有害物质逸出的方向一致；

（3）排风罩的布置应使污染空气不致流经工人的呼吸带；

（4）排风装置应设在不受室外进入气流的干扰处；

（5）排风罩罩口要有一定的控制风速，在距离罩口最远的有害物质散发点（即控制点）上造成适当的空气流动，从而把有害物质吸入罩内。控制点的空气流动速度称为控制风速（也称为吸入速度），该速度应大于有害物质向外逸散的速度和防止横向气流干扰的速度，才能有效地将有害物质抽吸至排风罩内。控制风速的大小应与化学物毒性大小和逸散速率大小有关，一般气体或蒸气毒物控制风速不小于0.7～1.0m/s，粉尘状化学物控制风速为1.0～1.5m/s；

（6）对有腐蚀性的酸碱性气体，排风罩应耐腐蚀；

（7）排风罩的设置不应妨碍工人的操作并保证有足够的罩度。

2.3.5混合通风

混合通风即全面通风和局部通风结合使用。

2.3.6个人防护

一、劳动者在工作中应做到“五注意”：

1、注意职业病危害作业岗位的警示标识和中文警示说明。

2、严格遵守生产操作规程。

3、注意职业卫生防护设施是否正常运行。

4、坚持佩戴个人防护用品。

5、工间就餐时脱去工作服、工作帽、工作鞋。注意个人卫生，勤洗澡、勤换衣服，保持皮肤清洁，养成良好卫生习惯。

二、在生产作业过程中，与化学毒物有关的个人防护用品主要包括防护服、呼吸防护器和皮肤防护用品等。

1、防护服

防护服是防止化学物经皮肤进入机体，常用各种对所防化学物不渗透或渗透率小的聚合物，涂布于化纤或天然纤维织物而制成。

2、呼吸防护用品

根据结构和防护原理，呼吸防护用品可分为自吸过滤式和送风隔离式。自吸过滤式的化学过滤器主要用于防止有害气体、蒸气、烟雾等的吸入，通常称为防毒面具。防毒面具有滤毒盒或滤毒罐，又有全面罩与半面罩之分，全面罩有头罩式和头戴式两种，应能遮住眼、鼻和口，半面罩应能遮住鼻和口。防毒口罩（面具）主要卫生要求为：

（1）滤毒性能要可靠，根据毒性的性质、浓度和防护时间，采用不同的净化滤料。

（2）面罩和呼吸阀的气密性要好。

（3）呼吸阻力应小。

（4）实际有害空间应小，尽量不妨碍视野，质量要轻。

（5）佩戴方便，无异常压迫感和不适感，死腔大小适合，与脸面吻合适宜。

3、皮肤防护用品

皮肤防护用品有防护手套和防护膏膜。

第三节  物理因素

物理性有害因素除了激光是用人工产生以外，生产和工作环境中其他常见的物理性有害因素在自然界均有存在，是人体生理活动或从事生产劳动所必须接触的。根据物理因素的特点，绝大多数物理性有害因素在脱离接触后体内不在残留。对物理性有害因素所致损伤或疾病的治疗，主要是针对损害的组织器官和病变特点采取相应的治疗措施，而针对物理性有害因素采取的预防措施不是设法消除这些因素，也不是将其降低到越低越好，而是设法控制在合理范围内，条件允许时使其保持在适宜范围内则更好。

3.1高温作业

高温作业是指在生产劳动过程中，工作地点平均WBGT指数大于或等于25℃的作业。

3.1.1高温作业的来源及职业接触

高温作业按其气象条件的特点可分为高温强热辐射作业、高湿高温作业和夏季露天作业三种类型。

（1）高温强热辐射作业：是具有高温度 、热辐射比较大而相对湿度较低，形成干热环境气象条件特点的主要工作场所。主要职业接触是冶金工业的炼焦、炼铁轧钢等车间；机械制造工业的铸造、锻造、热处理车间；陶瓷、玻璃、搪瓷等工业的炉窑车间，火力发电厂和轮船的锅炉间等。

（2）高温高湿作业：是具有高温、高湿，而热辐射强度不大，形成湿热环境气象特点的生产工作场所。主要职业接触是印染、缫丝、造纸等工业中液体加热或熏煮车间、潮湿的深矿井、通风不良的作业场所。

（3）夏季露天作业：如建筑、搬运、露天采矿以及各种农田劳动等。

高温和强辐射主要来源于太阳直接辐射作业，还受到加热地面和周围物体二次辐射源的附加热作用。

3.1.2高温作业对机体的影响

（1）对生理机能的影响

高温作业时，人体可出现体温调节、水量代谢、循环系统、消化系统、泌尿系统等方面的适应性变化。主要表现在体温调节障碍，由于体内蓄热、体温升高、大量水分丧失，可引起水盐代谢平衡紊乱，导致体内酸碱平衡和渗透压失调，心率、脉搏加快，皮肤血管扩张及血管紧张度增加，加重心脏负担、血压下降。但重体力劳动时，血压也可能增加、消化道缺血、胃分泌物减少、胃液酸度降低、淀粉酶活性下降，造成消化不良或者其他胃肠疾病增加；高温条件下若水量供应不足可使尿液浓缩，增加肾脏负担，有时可见到肾功能不全等。神经系统可出现中枢神经系统抑制，注意力、肌肉的工作能力、动作的准确性和协调性及反应速度的降低。

（2）热适应

是指人在热环境中工作一段时间后对热负荷产生可适应或耐受的现象。此时从事同等强度的劳动，，汗量增加，汗液中的无机盐含量减少，皮温和中心体温先后降低、心率明显下降。此外，机体热适应后合成一组新的蛋白质即热应激蛋白，可保护机体免受高温的致死性损伤。

（3）中暑

是高温环境下由于热平衡或水盐代谢紊乱而引起的一种以中枢神经系统或以血管系统障碍为主要表现的急性热致疾病。中暑按发病机制可分为三种类型：热射病（含日射病）、热痉挛、热衰竭。

3.2噪声

噪声是指人感到厌烦或不需要的声音的总称。生产性噪声是生产过程中产生的生音，其频率和强度没有规律，听起来使人感到厌烦。经常接触噪声会影响人们的情绪和健康，干扰工作和生活。噪声是范围很广的一种生产性有害因素，在许多生产劳动过程中都有接触机会。

3.2.1噪声的来源和职业性接触

机床、纺织机械、电锯、球磨机、等机械的撞击、摩擦、转动等产生的机械性噪声。空气压缩机、压风机、喷射机、汽笛等气体受压力或体积的突然变化或流体流动所产生的流体性噪声。发电机、变压器等电机中交互变力相互作用而发生的电磁性噪声。

3.2.2噪声所致健康损害

听觉系统损害：长期接触强烈的噪声，听觉系统首先受损，听力的损伤有一个从生理改变到病理改变的过程。

（1）暂时性听阈位移：是指人接触噪声后听阈提高10～30dB(A),脱离噪声环境后经过一段时间听力下降可以恢复到原来水平，属于生理性改变，包括听觉适应和听觉疲劳。

（2）永久性听阈位移：是指噪声引起的不能恢复到正常水平的听阈升高。根据损伤的程度，永久性听阈位移又分为听力损失以及噪声性耳聋。

（3）听觉外系统的损害：噪声还可引起听觉外系统的损害，主要表现为易疲劳、头痛、头晕、睡眠障碍、注意力不集中、记忆力减退等一系列神经系统症状。高频噪声可引起血管痉挛、心率加快、血压升高等心血管系统的变化。长期接触噪声还可引起食欲不振、胃液分泌减少、肠蠕动减慢等胃肠功能紊乱的症状。

3.3非电离辐射

是指量子能力小于12ev不足引起生物体电离的电磁辐射，如紫外线、可见光线、红外线、射频及激光等。

3.3.1非电离辐射的职业接触

（1）射频辐射：高频电磁场与微波统称射频辐射，是电磁辐射中量子能量最小而波长最长的波。波长1m～3000m的电磁波是高频电磁场，频率在300兆赫（MHZ）-300吉赫（GHZ）及波长在1m～1mm的电磁波称微波。职业接触：广播、电视、雷达发射塔、移动寻呼通讯基站、工业高频感应加热、医疗射频设备、微波加热设备、微波通讯设备。高频电磁场在工业中的应用主要分两类：一是利用中长波波段的电磁场对导体及半导体进行感应加热，如钢制件的高频淬火、金属的高频熔炼及焊接、半导体材料的外延级区熔等。使用频率以便为200～800KHZ，半导体区融为2～5 KHZ。二是利用短波及接近短波的超短波段对对非导体进行介质加热，如塑料制品的热粘合，面纱及木材等的干燥，橡胶硫化等。使用频率多为10～40 MHZ。此外，其多种波段广泛应用与无线电通信和理疗；高频技术还应用于光谱分析、热核反应等方面。微波主要用于无线电通讯和雷达探测。除设备操作人员可受到微波辐射外，在雷达整机和微波元件的生产与研究中，调试、测试人员接受辐射的机会更多，且大多属脉冲波。其他用途为工业用干燥设备，如对粮食、食品、药物、纸张、胶片等进行干燥，以及理疗设备、微波炉等。常用频率为9150 MHZ -2450 MHZ，一般为连续波。

（2）红外辐射：即红外线也称热射线。职业接触为太阳光下的露天作业、强紫外线光源、熔融状态的金属和玻璃作业。

（3）紫外辐射：凡物体温度达1200℃以上时辐射光中即可出现紫外线。随温度的增高紫外线的波长变短、强度变大。职业接触主要是冶炼炉、电焊、电炉炼钢等工作场所。从事碳弧灯和水银灯制版或摄影以及紫外线消毒均可接触紫外线。

（4）激光：是物质受激辐射所发出的光。它是一种人造的、特殊类型的非电离辐射。职业接触主要为工业用激光打孔、切割、焊接等作业，激光雷达、激光通讯、激光制导、激光瞄准等军事和航天作业，医学上使用激光治疗多种疾病。

3.3.2非电离辐射所致健康损害

（1）射频辐射：高频和微波的波谱相近，所以对人体的影响有相同的作用，但微波的量子能量水平比高频高，其健康损害要比高频电磁场严重。

高频和微波对人体相同的影响作用：类神经症和自主神经功能紊乱，心血管系统主要是自主神经功能紊乱，以副交感神经反应占优势者居多。

微波独有的作用：除上述作用外，还可引起眼睛和血液系统改变。长期接触大量强度微波的工人，可发现眼晶状体浑浊、视网膜改变、外周血白细胞计数、血小板计数下降。

手持无绳电话对局部脑组织功能和形态的不良影响也应引起高度重视。

（2）紫外、红外辐射和激光：主要是对皮肤和眼睛的损伤作用。如红外线可引起职业性白内障，紫外线可引起电光性眼炎。

3.4电离辐射

电离辐射是指当量子能量水平达到或超过12ev以上时如宇宙射线、X射线、γ射线，它们产生的电离作用可使机体组织产生电离而引起严重伤害。人体接受的放射剂量超过一定值（称为剂量阈值）时就会发生损害，初期症状为乏力、牙龈出血、脱发、性欲降低、皮肤红斑、白细胞数降低等。如不加强个人防护继续接触，就会出现电离辐射引起的职业病—全身性放射性疾病，如急慢性放射病；局部放射性疾病，如急、慢性放射性皮炎及放射性白内障；放射所致远期损伤，如放射所致白血病。列为国家法定职业病的有急性、亚急性、慢性外照射放射病、外照射皮肤疾病和内照射放射病、放射性肿瘤、放射性骨损伤、放射性甲状腺疾病、放射性性腺疾病、放射复合伤和其他放射性损伤共11种。

3.5物理因素职业危害的防护

工作场所有害物理因素包括高温、高气压、低气压、振动、噪声、照度、紫外线、红外线、微波、电磁辐射（高频、超高频、微波）、工频等。有害物理因素的防治主要是加强个人防护和采用合理的工艺及其设备。

3.5.1噪声的防护

如长期在超过85dB(A)作业环境下作业时加强对作业工人听觉器官的防护，正确佩戴防噪声耳塞、耳罩、防噪声帽等听力保护器，采用无噪声或低噪声的工艺或加工方法，选用低噪声的设备，加强对设备的经常性维护；降低设备的运行负荷，使用消声器、隔振降噪等工艺措施。

3.5.2高温的防护

控制污染源：合理设计工艺流程，远离热源，利用热压差自然通风，切断污染途径；隔热，通风降温、使用空调等个体防护；合理安排作息时间，加强机体热适应训练，使用清凉饮料和高温防护服和防护帽。

3.5.3振动的防护

振动是噪声的主要来源，但振动本身对机体也有损害作用。长期使用振动工具可使皮肤感觉机能紊乱，血管张力改变，出现毛细血管痉挛，重者有“手套样”感觉障碍，手指苍白（振动性白指）是振动病典型的表现。在厂房设计与机械安装时要采用减震、防震措施。对手持振动工具的重量、频率、振幅等应进行必要的限制，工作中应适当安排工间休息，实行轮换作业，间歇使用振动工具。使用振动工具时应采用防震手套，或者在工具外加防震垫。

3.5.4紫外线的防护

任何材料加热到温度超过2227℃即开始发射紫外线。所以晚上在有强烈灯光环境下，如舞厅等场所皮肤和眼睛也会受到紫外线的伤害。电光性眼炎是眼部受紫外线照射所致的角膜炎、结膜炎，常见于电焊操作及产生紫外线辐射的场所。电焊作业人员作业时应佩戴好防护面罩，若一时找不到防护面罩，可在产生弧光之前将脸不转向后方，避免湖光直接照射眼球。如室内同时有几部焊机工作时，最好中间设立隔离屏障，以免互相影响。车间墙壁上可以涂刷锌白、铬黄等颜色以吸收紫外线。尽量不要在室外进行电焊作业以免影响他人。

3.5.5光照度不足的防护

加强照明，使用符合国家标准的照明灯具。

3.5.6电磁辐射的防护

在作业场所强ELF场源周围设置栅栏或屏障，用钢丝网隔离，但一定要接地，这有助于阻止未经许可的人员进入场强超过国家暴露限值的区域。其次是远距离操作，在屏蔽辐射源有困难时，可采用自动或半自动的远距离操作，在场源周围设立明显标志，禁止人员靠近。工作地点应置于辐射强度最小的部位，避免在辐射流的正前方工作。工作中要加强对作业场所电磁场环境的监测，明确电场、磁场的实际水平。

3.5.7不良气象条件的防护

高温中暑、低温冻伤、高气压作业所致减压病、低气压所致高原病等以加强管理，改善作业环境，严格按照国家有关作业标准进行作业，合理安排劳动作息时间，让作业人员轮流休息。个人以加强职业防护为主。

第四节  生物因素

存在与生产环境中威海职业人群健康的致病微生物、寄生虫及动植物、昆虫等及其所产生的生物活性物质统称为生物性有害因素。如附着于皮毛上的炭疽杆菌、甘蔗渣上的真菌，医务工作者可能接触到的生物传染性病原物等。

4.1致病微生物

从事畜牧业、兽医、屠宰、牲畜检疫、毛纺及皮革等职业人群有较多机会接触或感染炭疽、布氏杆菌。在疫区从事林业、勘探、采药的职业人群，以及进入森林区的部队人员有机会接触或感染森林脑炎病毒；医护人员接触患者引起细菌、病毒性感染，导致炭疽、布氏杆菌、森林脑炎等职业性传染病。

4.2寄生虫

农民、井下矿工、下水道清理工以及海边娱乐场所的工作人员有较多机会感染钩虫病。以及粮食和饲料加工、贮存等职业人员 有较多机会接触尘虫菌。在疫区从事林业、勘探、林区的部队等职业人群有较多机会受到蜱的叮咬，从而引起钩虫病，接触尘虫菌致过敏性皮炎、过敏性哮喘和过敏性鼻炎等变态反应性疾病，或受记忆蜱的叮咬感染森林脑炎等疾病。

4.3动植物

肉、奶、蜂制品、食品等以农副产品为中心的多种作业；种植业、园艺园林、木材加工、农林科技人员等都有机会接触到动植物有害因素。树毛虫、桑毛虫及某些蛾类幼虫体表上的毒毛刺入皮肤时可释放有毒物质引起皮炎。水仙花、郁金香等可致变异性、过敏性皮炎；芸香、佛手果可致光敏性皮炎。某些树林、花草、蔬菜等可致过敏性呼吸道炎症或支气管哮喘，有的甚至有致癌性。

4.4生物因素职业危害的控制

4.4.1炭疽病和布氏杆菌的预防措施

传染病的预防，主要在于消灭传染源，控制传染途径，增强个体抵抗力3个环节。职业性炭疽病和布鲁氏杆菌病都是接触传染，预防措施类似。

1、对疫源地的处理

（1）隔离病畜、禁止屠宰病畜作为肉食或加工之用，将病死动物尸体彻底焚烧，或撒上生石灰埋入地下2m深处。

（2）被污染的畜舍或土壤消毒处理，产出表土深埋地下，畜舍四周洒20％浓度的漂白粉溶液消毒。

（3）在流行地为活畜免疫注射疫苗。

（4）流行地区的皮毛、皮革禁止外运。

2、工厂的预防措施

（1）厂房布局、设施应付和防疫的健康要求。

（2）来自疫区的皮、毛等原料，须经检疫、消毒后再加工。

（3）生产性粉尘多的工厂设通风除尘设备。

（4）操作现场、搬运和初始接触皮毛的场地及工具每日消毒两次。

（5）加强个人防护，加强防护服、口罩、防尘眼镜、帽子、手套、鞋等更换和消毒制度。工作场所不得饮水，工作后洗手、消毒、淋浴。

4.4.2森林脑炎的预防措施

（1）灭鼠、防鼠、灭蜱、防蜱，保持驻地整齐健康，铲除杂草。

（2）外出作业穿专门防护服（紧裤脚、紧袖口、紧领口的连身衣）及高筒靴、防虫帽，衣帽可用药物（邻苯二甲酸二甲酯）浸泡涂擦，接种灭活疫苗。

4.4.3其他生物职业危害的预防措施

1、控制传染源

采用屠宰病畜，病、健畜分群放牧，菌苗免疫等方法。病人隔离治疗，消毒排泄物。

2、切断传播途径

加强卫生宣传，加强水、粪管理，加强畜产品的卫生监督。

3、保护易感人群

以搞好个人防护为主，活动性疫区内的高危人群可进行菌苗接种。

第二章  矿山开采及加工行业职业危害

第一节  煤炭行业

（略）

第二节  石油、天然气开采加工行业

2.1石油天然气采选业

工种：泥浆配制、地质磨片

危害因素;矽尘

职业病：矽肺

2.2石油天然气开采业

工种：测井

危害因素：放射类物质

职业病：放射性疾病

工种：钻井

危害因素：高温；局部振动；噪声；硫化氢；放射类物质

职业病：中暑；手臂振动病；噪声聋；硫化氢中毒；放射性疾病

工种：压汞试验

危害因素：汞

职业病：汞及其化合物的中毒

工种：气体净化

危害因素：氨；局部振动；噪声；硫化氢

职业病：氨中毒；手臂振动病；噪声聋；硫化氢中毒

工种：采油、转油

危害因素：硫化氢；局部振动；噪声

职业病：硫化氢中毒；手臂振动病；噪声聋

工种：井下维修

危害因素：氟及氟化物；氟化氢；高温

职业病：工业性氟病；牙酸蚀病；中暑

工种：油层物质分析

危害因素：甲苯；四氧化碳

职业病：甲苯中毒；四氧化碳中毒；职业性中毒性肝病

工种：重残矿鉴定、地质磨片

危害因素：二甲苯

职业病：二甲苯中毒

2.3石油加工业

工种：氧化沥青

危害因素：滑石尘；沥青；润滑油；高温

职业病：滑石尘肺；光敏性皮炎、黑变病、痤疮；接触性皮炎、黑变病、痤疮；中暑

工种：重油分馏

危害因素：高温、柴油、钡及其化合物

职业病：中暑、痤疮、钡及其化合物中毒

工种：稳定脱硫

危害因素：二氧化硫；二氧化碳；汽油；高温

职业病：二氧化硫中毒；二氧化碳中毒；汽油中毒；黑变病；中暑

工种：脱硫醇

危害因素：二氧化硫；二氧化碳；汽油；硫化氢

职业病：二氧化硫中毒；二氧化碳中毒；汽油中毒、黑变病；化学性眼部灼伤、职业性角化过度、皲裂

工种：预加氢精制

危害因素：氨；氮氧化合物；二硫化碳；高温；硫化氢

职业病：氨中毒；氮氧化合物中毒；二硫化碳中毒；中暑；化学性眼部灼伤、职业性角化过度、皲裂

工种：重整加氢精制

危害因素：氨；氮氧化合物；二硫化碳；柴油；煤油；硫化氢

职业病：氨中毒；氮氧化合物中毒；二硫化碳中毒；痤疮；化学性眼部灼伤、职业性角化过度、皲裂

工种：制氢脱硫

危害因素：二氧化硫；二硫化碳；高温

职业病：二氧化硫中毒；二硫化碳中毒；中暑

工种：汽油精炼分离

危害因素：二氧化硫；一氧化碳；汽油；煤油

职业病：二氧化硫中毒；一氧化碳中毒；汽油中毒、黑变病；痤疮

工种：加氢处理

危害因素：二氧化硫；氮氧化合物；二硫化碳；高温；柴油

职业病：二氧化硫中毒；氮氧化合物中毒；二硫化碳中毒；中暑；痤疮

工种：酸性气燃烧、硫磺捕集转化

危害因素：二氧化硫；二硫化碳；高温

职业病：二氧化硫中毒；二硫化碳中毒；中暑

第三节  金属矿、建筑材料采选作业

3.1黑色金属矿采选业

工种：黑色矿穿孔、炮采、机采、装载、运输、回填、支护、破碎、筛选、研磨、浮选、重选、磁选、选矿辅助

危害因素：矽尘；锰尘

职业病：矽肺；锰及其化合物中毒

工种：黑色矿采矿辅助

危害因素：矽尘；锰尘；三硝基甲苯

职业病：矽肺；锰及其化合物中毒；三硝基甲苯中毒

3.2有色金属矿采选业

工种：回填、支护、采矿辅助、研磨、浮选、重选、磁选、电选、选矿辅助

危害因素：矽尘；石棉尘、砷及其化合物；汞及其化合物；放射性物质

职业病：矽肺；石棉肺；砷及其化合物中毒；汞及其化合物中毒；放射性疾病

工种：选矿药剂制取

危害因素：磷及其化合物；甲苯胺；硝基甲苯；氮氧化合物

职业病：磷及其化合物中毒；苯的氨基及硝基化合物中毒；氮氧化合物中毒

工种：有色矿穿孔、炮采、机采、装载、运输、破碎、筛选

危害因素：矽尘；石棉尘；砷及其化合物；汞及其化合物；放射性物质；局部振动

职业病：矽肺；石棉肺；砷及其化合物的中毒；汞及其化合物中毒；放射性疾病；局部振动病

3.3黑色矿采选业

工种：黑色矿穿孔、炮采、机采、装载、运输、破碎、筛选

危害因素：局部振动

职业病：局部振动病

3.4建筑材料及其他金属矿采选业

工种：土砂石打孔、炮采、机采、装载、运输、破碎、筛选、研磨、转运、开采辅助；河沙转运、河沙手采、河沙筛选、河沙转运、河沙运输、河沙开采辅助、浮选

危害因素：矽尘

职业病：矽肺

工种：化学性打孔

危害因素：矽尘；磷及其化合、氟及其化合物

职业病：矽肺；磷及其化合物中毒；氟及其化合物中毒、工业性氟病

工种：金属矿打孔、炮采、机采、装载、运输、回填、支护、采矿辅助、破碎、筛选、研磨、重选、选矿辅助

危害因素：矽尘；石棉尘

职业病：矽肺；石棉肺

3.5建筑材料及其他非金属矿采选业

工种：非金属矿打孔、炮采、机采、装载

危害因素：石墨尘；滑石尘；云母尘；陶瓷尘；噪声；局部振动

职业病：石墨尘肺；滑石尘肺；云母尘肺；陶工尘肺；噪声聋；手臂振动病

工种：非金属矿运输、回填、支护、破碎、筛选、研磨、重选

危害因素：石墨尘、滑石尘、云母尘、噪声

职业病：石墨尘肺、滑石尘肺、云母尘肺、噪声聋

工种：采矿辅助、选矿辅助

危害因素：石墨尘、滑石尘、云母尘

职业病：石墨尘肺、滑石尘肺、云母尘肺

工种：滑石粉加工

危害因素：滑石尘

职业病：滑石尘肺

工种：开采辅助、陶土粉碎、研磨、筛分、包装运输

危害因素：陶瓷尘

职业病：陶工尘肺

工种：土砂石炮采、化学矿炮采、非金属矿炮采

危害因素：一氧化碳；氮氧化合物

职业病：一氧化碳中毒；氮氧化合物中毒

工种：化学矿浮选

危害因素：二硫化碳

职业病：二硫化碳中毒

工种：化学矿支护、非金属矿支护

危害因素：水泥尘

职业病：水泥尘肺

工种：非金属矿破碎

危害因素：局部振动

职业病：手臂振动病

工种：化学矿干燥、黑色矿干燥、；有色金属矿干燥

危害因素：高温

职业病：中暑

第三章  金属冶炼及加工行业职业危害

第一节  金属冶炼业

1.1炼铁业

工种：高炉配管、热风炉操作

危害因素：一氧化碳；高温；噪声

职业病：一氧化碳中毒；中暑；噪声聋

工种：球团矿焙烧、冷却筛分、矿石焙烧、高炉加料、铸铁、铁库操作、煤粉操作

危害因素：高温

职业病：中暑

工种：球团矿配料、精矿造球、团球矿焙烧、炼铁备料、烧结矿配料、混合、烧结布料、冷却筛分、矿石整料

危害因素：噪声

职业病：噪声聋

工种：炉渣处理

危害因素：二氧化硫；高温

职业病：二氧化硫中毒；中暑

工种：烧结点火、炼铁烧结、高炉吹炼、高炉出铁

危害因素：一氧化碳；高温；噪声；二氧化硫

职业病：一氧化碳中毒；中暑；噪声聋；二氧化硫中毒

1.2炼钢业

工种：平炉炼钢

危害因素：一氧化碳；高温；噪声

职业病：一氧化碳中毒；中暑；职业性白内障；噪声聋

工种：转炉炼钢、炉外精炼、钢水铸锭、钢锭脱模、钢锭整模、坯钢连铸、炼钢熔铁、钢整修、炼钢砌炉

危害因素：高温；噪声

职业病：中暑、噪声聋

1.3重有色金属冶炼业

工种：铅锌配布料

危害因素：矽尘；铅尘；氧化锌

职业病：矽肺；铅及其化合物中毒；金属烟热

工种：铅电解液制备、矿石破碎

危害因素：矽尘

职业病：矽肺

工种：锌矿焙烧

危害因素：煤尘；汞、氯化高汞；二氧化硫；砷及其化合物（不包括砷化氢）；高温；噪声

职业病：煤工尘肺；汞及其化合物中毒；二氧化硫中毒；砷及其化合物中毒、砷所致肺癌、皮肤癌；中暑；噪声聋

工种：铅锌烧结

危害因素：铅尘、铅烟；镉及其化合物；二氧化碳；高温；氧化锌

职业病：铅及其化合物中毒；镉及其化合物中毒；二氧化硫中毒；中暑；金属烟热

工种：铅锌熔炼

危害因素：铅尘、铅烟；镉及其化合物；一氧化碳；高温；噪声；氧化锌

职业病：铅及其化合物中毒；镉及其化合物中毒；一氧化碳中毒；中暑；噪声聋；金属烟热

工种：锡矿炉前配料

危害因素：铅尘、铅烟；砷化氢；高温

职业病：铅及其化合物中毒；砷化氢中毒；中暑

工种：锡矿烟化

危害因素：铅尘、铅烟；氧化锌

职业病：铅及其化合物中毒；金属烟热

工种：铅吹炼

危害因素：铅尘

职业病：铅及其化合物中毒

工种：焙砂浸出

危害因素：锰化合物；砷及其化合物；（不包括砷化氢）；硫酸

职业病：锰化合物中毒；砷及其化合物中毒、砷所致肺癌、皮肤癌；化学性眼部灼伤、职业性角化过度、皲裂、接触性皮炎、化学性皮肤灼伤

工种：铅尘回收

危害因素：铅尘、铅烟；镉及其化合物；砷及其化合物（不包括砷化氢）；高温

职业病：铅及其化合物中毒；镉及其化合物中毒；砷及其化合物中毒、砷所致肺癌、皮肤癌；中暑

1.4轻有色金属冶炼业

工种：氧化铝精制

危害因素：铝尘

职业病：铝尘病

工种：镁电解

危害因素：氯气；高温

职业病：氯气中毒；中暑

工种：镁氯化、四氯化钛冶炼

危害因素：氯气

职业病：氯气中毒

工种：氧化铝烧结

危害因素：二氧化硫；一氧化碳；高温；铝尘

职业病：二氧化硫中毒；一氧化碳中毒；中暑；铝尘肺

工种：氧化铝焙烧

危害因素：铝尘；一氧化碳；高温

职业病：铝尘肺；一氧化碳中毒；中暑

工种：铝电解

危害因素：铝尘；一氧化碳；氟及其化合物

职业病：铝尘肺；一氧化碳中毒；工业性氟病

工种：镁精炼、喷流铸镁锭

危害因素：高温

职业病：中暑

1.5铁合金冶炼业

工种：硅铁冶炼

危害因素：矽尘；高温

职业病：矽肺；中暑

工种：铬铁冶炼

危害因素：矽尘；高温；铬及其化合物、铬酸盐

职业病：矽肺；中暑；溃疡、铬鼻病

工种：钛铁冶炼

危害因素：矽尘；铝尘；高温

职业病：矽肺；铝尘肺；中暑

工种：锰铁铸锭

危害因素：石墨尘；高温

职业病：石墨尘肺；中暑

工种：其他铁合金铸锭

危害因素：石墨尘

职业病：石墨尘肺

工种：锰铁烧结

危害因素：锰烟、锰尘；二氧化硫；高温

职业病：锰及其化合物中毒；二氧化硫中毒；中暑

工种：锰矿筛、锰铁高炉称量

危害因素：锰尘

职业病：锰及其化合物中毒

工种：钒铁冶炼

危害因素：钒及其化合物；高温

职业病：钒及其化合物中毒；中暑

工种：锰炼高炉清灰

危害因素：锰尘、锰烟；一氧化碳；二氧化硫

职业病；锰及其化合物中毒；一氧化碳中毒；二氧化硫中毒

工种：锰铁高炉冶炼

危害因素：锰尘；一氧化碳；氟及其化合物；氟化氢；高温

职业病：锰及其化合物中毒；一氧化碳中毒；工业性氟病；牙酸蚀病；中暑

工种：铝铁冶炼

危害因素：高温

职业病：中暑

工种：钨铁冶炼

危害因素：高温；沥青

职业病：中暑；光敏性皮炎、黑变病、痤疮

工种：硫酸锰制取

危害因素：锰尘；氨；硫酸

职业病：锰及其化合物中毒；氨中毒；化学性眼部灼伤、职业性角化过度、皲裂、接触性皮炎

工种：筛分、备料

危害因素：噪声

职业病：噪声聋

工种：锰电解

危害因素：锰尘；氨；重铬酸盐、镉及其化合物、铬酸盐

职业病：锰及其化合物中毒；氨中毒；接触性皮炎；铬鼻病

1.6稀有金属冶炼业

工种：碳化乌制备

危害因素：炭黑尘

职业病：炭黑尘肺

工种：复式碳化乌制备

危害因素：炭黑尘；石棉尘；高温

职业病：炭黑尘肺；石棉肺、石棉所致肺癌、间皮瘤；中暑

工种：矽净化除汞

危害因素；汞；砷及其化合物（不包括砷化氢）；砷化合物

职业病：汞及其化合物中毒；砷及其化合物中毒、砷所致肺癌、皮肤癌；痤疮

工种：除硫焙烧

危害因素：铅烟；汞；二氧化硫；砷及其化合物（不包括砷化氢）

职业病：铅及其化合物中毒；汞及其化合物中毒；二氧化硫中毒；砷及其化合物中毒、砷所致肺癌、皮肤癌

工种：硒焙烧

危害因素：铅烟；砷及其化合物（不包括砷化氢）；砷化合物；二氧化硫；高温

职业病：铅及其化合物中毒；砷及其化合物中毒、砷所致肺癌、皮肤癌；痤疮；二氧化硫中毒；中暑

工种：铋制取

危害因素：砷及其化合物（不包括砷化氢）；氯气

职业病：砷及其化合物中毒、砷所致肺癌、皮肤癌；氯气中毒

工种：硒还原

危害因素：二氧化硫；硫酸

职业病：二氧化硫中毒；化学性眼部灼伤、职业性角化过度、皲裂、接触性皮炎

工种：钼焙烧压铸、钼粉还原、钨酸氨溶结晶、氟化铌萃取

危害因素：氨

职业病：氨中毒

工种：银铸板

危害因素：一氧化碳

职业病：一氧化碳中毒

工种：氧化精炼、铟制取

危害因素：铅烟；高温

职业病：铅及其化合物中毒；中暑

工种：氧化钨制备、钨钼烧结、钼焙烧压铸、钨矿焙烧、钨酸铵煅烧、稀土灼烧、硒铸锭、银铸板、金铸锭

危害因素：高温

职业病：中暑

工种：还原熔炼

危害因素：铅烟；一氧化碳；高温

职业病：铅及其化合物中毒；一氧化碳中毒；中暑

第二节  金属加工业

2.1钢压延加工业

工种：管坯穿孔

危害因素：石墨尘；高温；噪声

职业病：石墨尘肺；中暑；噪声聋

工种：钢管探伤

危害因素：放射类物质

职业病：放射性疾病

工种：钢锭加热

危害因素：一氧化碳；高温

职业病：一氧化碳中毒；中暑

工种：钢锭开坯、钢材精整、无缝管轧制、管材均整、带钢卷取

危害因素：高温；噪声

职业病：中暑、噪声聋

工种：轧钢备品

危害因素：高温；沥青

职业病：中暑；接触性皮炎、黑变病、痤疮

工种：钢材酸洗

危害因素：硫酸；盐酸酸雾

职业病：化学性眼部灼伤、职业性角化过度、皲裂、接触性皮炎；牙酸蚀病

工种：高频焊管

危害因素：高温；噪声

职业病：中暑；噪声聋

工种：钢锭轧制

危害因素：一氧化碳；高温；噪声

职业病：一氧化碳中毒；中暑；噪声聋

工种：钢材镀锌

危害因素：高温；噪声；氧化锌

职业病：中暑；噪声聋；金属烟热

2.2有色金属压延加工业

工种：有色金属挤压、穿孔

危害因素：铅烟

职业病：铅及其化合物中毒

工种：有色金属浇铸

危害因素：铅烟；镉及其化合物；二氧化硫；高温；氧化锌

职业病：铅及其化合物中毒；镉及其化合物中毒；二氧化硫中毒；中暑；金属烟热

工种：有色金属淬火

危害因素：氨；高温

职业病：氨中毒；中暑

工种：有色金属熔炼

危害因素：铅烟；镉及其化合物；二氧化硫；一氧化碳；高温；氧化锌

职业病：铅及其化合物中毒；镉及其化合物中毒；二氧化硫中毒；一氧化碳中毒；中暑；金属烟热

工种：有色金属挤压、有色金属穿孔、有色金属退火

危害因素：高温；噪声

职业病：中暑；噪声聋

工种：有色金属酸洗

危害因素：硫酸；硫酸酸雾

职业病：化学性眼部灼伤、职业性角化过度、皲裂、接触性皮炎；牙酸蚀病

工种：锯切、铣面、冷轧、挤压、穿孔、矫直、焊管、卷取、剪切

危害因素：噪声

职业病：噪声聋

工种：有色金属热轧

危害因素：高温；噪声；氧化锌

职业病：中暑；噪声聋；金属烟热

2.3金属制品业

工种：金属构件探伤

危害因素：放射类物质

职业病：放射性疾病

工种：铸铁管涂层

危害因素：二甲苯；沥青

职业病：二甲苯中毒；光敏性皮炎、黑变病、痤疮

工种：金属材料切割

危害因素：高温；紫外线；噪声；氧化锌

职业病：中暑；电光性眼炎；噪声聋；金属烟热

工种：金属喷砂、模具喷砂、搪瓷喷花

危害因素：矽尘

职业病：矽肺

工种：焊粉制备

危害因素；石墨尘；高温；铬及其化合物、铬酸盐

职业病：石墨尘肺；中暑；溃疡、铬鼻病

工种：焊条涂药

危害因素：滑石尘；噪声

职业病：滑石尘肺；噪声聋

工种：焊药制备

危害因素：矽尘；铝尘；锰尘；高温；噪声；铬及其化合物、铬酸盐

职业病：矽肺；铝尘肺；锰及其化合物中毒；中暑；噪声聋；溃疡、铬鼻病

工种：焊条配粉

危害因素：矽尘；铝尘；锰尘；铝及其化合物、铬酸盐

职业病：矽肺；铝尘肺；锰及其化合物中毒；溃疡、铬鼻病

工种：焊丝制备

危害因素：高温；氧化锌

职业病：中暑；金属烟热

工种：焊条烘焙

危害因素：锰烟；高温

职业病：锰及其化合物中毒；中暑

第三节  磨具制造业

3.1磨具磨料制造业

工种：磨料备料

危害因素：矽尘；铝尘

职业病：矽肺；铝尘肺

工种：磨具配料

危害因素：陶瓷尘

职业病：陶工尘肺

工种：磨料粉碎、包装

危害因素：铝尘

职业病：铝尘肺

工种：磨料炼制

危害因素：铝尘；二氧化硫；一氧化碳；高温

职业病：铝尘肺；二氧化硫中毒；一氧化碳中毒；中暑

工种：砂布涂布

危害因素：二甲苯

职业病：二甲苯中毒

工种：磨料精筛

危害因素：铝尘；局部振动

职业病：铝尘肺；手臂振动病

工种：固化磨具

危害因素：酚；甲醛；高温

职业病：酚中毒；甲醛中毒、接触性皮炎； 中暑

工种：砂布植砂

危害因素：铝尘；二甲苯；高温

职业病：铝尘肺；二甲苯中毒；中暑

工种：磨料清洗

危害因素：硫酸

职业病：化学性眼部灼伤、职业性角化过度、皲裂、接触性皮炎

第四章  建筑材料制造及建筑行业职业危害

第一节  水泥及轻质建材制造业

1.1水泥制造业及制品业

工种：水泥供料

危害因素：煤矽尘；高温

职业病：煤工尘肺；中暑

工种：水泥均化

危害因素：煤矽尘；水泥尘

职业病：煤工尘肺；水泥尘肺

工种：水泥输送

危害因素：煤矽尘；水泥尘；噪声

职业病：煤工尘肺；水泥尘肺；噪声聋

工种：生料煅烧

危害因素：水泥尘；高温

职业病：水泥尘肺；中暑

工种：熟料冷却

危害因素：水泥尘；高温；噪声

职业病：水泥尘肺；中暑；噪声聋

工种：熟料粉磨

危害因素：水泥尘；噪声

职业病：水泥尘肺；噪声聋

工种：水泥包装

危害因素：水泥尘

职业病：水泥尘肺

工种：水泥煤粉制备

危害因素：煤矽尘；水泥尘；噪声；高温

职业病：煤工尘肺；水泥尘肺；噪声聋；中暑

工种：生料破碎、生料研磨

危害因素：噪声

职业病：噪声聋

1.2水泥制品和石棉水泥制品业

工种：石棉配料

危害因素：石棉尘

职业病：石棉肺、石棉所致肺癌、间皮瘤

工种：制浆均和

危害因素：石棉尘；水泥尘

职业病：石棉肺、石棉所致肺癌、间皮瘤；水泥尘肺

工种：称量配料

危害因素：水泥尘

职业病：水泥尘肺

工种：湿热养护

危害因素：高温

职业病：中暑

工种：紧实成型

危害因素：泥尘；局部震动；噪声

职业病：水泥尘肺；手臂震动病；噪声聋

1.3砖瓦、石灰和轻质建材制造业

工种：钢筋除锈

危害因素：硫酸

职业病：化学性眼部灼伤、职业性角化过度、皲裂、接触性皮炎

工种：混合搅拌

危害因素：水泥尘；噪声

职业病：水泥尘肺；噪声聋

工种：砂石装卸、筛选、转运、堆垛、运输、投料、拌和、浇注、石材切割、雕琢、研磨、修整

危害因素：矽尘

职业病：矽肺

工种：荒料锯切、板材研磨、板材切割

危害因素：矽尘；噪声

职业病：矽肺；噪声聋

工种：防水材料混合

危害因素：石棉尘；滑石尘；甲苯；汽油；硫化氢；沥青；高温

职业病：石棉肺、石棉所致肺癌、间皮瘤；滑石尘肺；甲苯中毒；汽油中毒、黑变病；硫化氢中毒；光敏性皮炎 、黑变病、痤疮；中暑

工种：防水材料包装、卷毡

危害因素：滑石粉

职业病：滑石尘肺

工种：石灰砖瓦炉窑

危害因素：一氧化碳；高温

职业病：一氧化碳中毒；中暑

工种：防水材料浸涂

危害因素：硫化氢；沥青；高温

职业病：硫化氢中毒；光敏性皮炎、黑变病、痤疮；中暑

工种：轻质材料焙烧、烘烤

危害因素：高温

职业病：中暑

工种：板材整修

危害因素：环氧树脂

职业病：接触性皮炎

第二节  玻璃陶瓷及耐火材料制品业

2.1玻璃及玻璃制品业

工种：玻璃喷砂、玻壳备料（灯具、荧屏）、玻璃纤维配料

危害因素：矽尘

职业病：矽肺

工种：玻璃备料

危害因素：矽尘；铅尘；噪声

职业病：矽肺；铅及其化合物中毒；噪声聋

工种：玻璃熔化

危害因素：铅烟；高温

职业病：铅及其化合物中毒；中暑、职业性白内障

工种：光学玻璃配料

危害因素：矽尘；铅化合物

职业病：矽肺；铅及其化合物中毒

工种：玻璃镀膜

危害因素：氨；偏二甲基肼

职业病：氨中毒；偏二甲基肼中毒

工种：玻璃酸抛光

危害因素：氟及其化合物；氟化氢；硫酸

职业病：氟及其化合物中毒；牙酸蚀病；化学性眼部灼伤、职业性角化过度、皲裂、接触性皮炎

工种：玻璃腐蚀

危害因素：氟及其化合物；氟化氢

职业病：氟及其化合物中毒；牙酸蚀病

工种：玻璃印花

危害因素：苯；甲苯；二甲苯

职业病：苯中毒、苯所致白血病；甲苯中毒；二甲苯中毒

工种：玻璃焙烧

危害因素：高温

职业病：中暑

工种：镜架清

危害因素：硫酸

职业病：化学性眼部灼伤、职业性角化过度、皲裂、接触性皮炎

工种：玻璃成型、退火、熔制、灯工、玻璃制品成型

危害因素：高温

职业病：中暑；职业性白内障

工种：玻璃研磨、镜架备料

危害因素：噪声

职业病：噪声聋

工种：玻璃切裁、钢化

危害因素：高温；噪声

职业病：中暑；噪声聋

工种：玻璃酸处理

危害因素：氟及其化合物；氟化氢；硫酸；盐酸酸雾

职业病：氟及其化合物中毒；牙酸蚀病；化学性眼部灼伤、职业性角化过度、皲裂、接触性皮炎

2.2陶瓷制品业

工种：陶瓷烘筛、灌砂

危害因素：矽尘

职业病：矽肺

工种：陶瓷成型

危害因素：滑石尘；陶瓷尘；高温；噪声

职业病：滑石尘肺；陶工尘肺；中暑；噪声聋

工种：陶瓷粉碎、筛分、配料、搅拌、炼泥

危害因素：陶瓷尘；噪声

职业病：陶工尘肺；噪声聋

工种：泥浆脱水、上釉、成品包装

危害因素：陶瓷尘

职业病：陶工尘肺

工种：陶瓷搪锡

危害因素：铅烟

职业病：铅及其化合物中毒

工种：釉料选择

危害因素：矽尘；锰尘；铬酸盐；噪声

职业病：矽肺；锰及其化合物中毒；接触性皮炎、溃疡、铬鼻病、铬酸盐制造业工人肺癌；噪声聋

工种：陶瓷烧成

危害因素：陶瓷尘；二氧化硫；偏二甲基肼；一氧化碳；高温

职业病：陶工尘肺；二氧化硫中毒；偏二甲基肼中毒；一氧化碳中毒；中暑

工种：陶瓷干燥

危害因素：陶瓷尘；高温

职业病：陶工尘肺；中暑

工种：装出窑

危害因素：陶瓷尘；高温；噪声

职业病：陶工尘肺；中暑；噪声聋

工种：喷铝、泥浆脱水

危害因素：噪声

职业病：噪声聋

工种：釉料粉碎

危害因素：矽尘；锰尘；铬酸盐；噪声；氧化锌

职业病：矽肺；锰及其化合物中毒；接触性皮炎、溃疡、铬鼻病、铬酸盐制造业工人肺癌；噪声聋；金属烟热

2.3耐火材料制品业

工种：耐火材料破碎、筛分、混合、耐火材料磨制

危害因素：矽尘；石墨尘；噪声

职业病：矽肺；石墨尘肺；噪声聋

工种：耐火材料配料

危害因素：矽尘；石墨尘；噪声；炭黑尘

职业病：矽肺；石墨尘肺；噪声聋炭黑尘肺

工种：物料运送

危害因素：矽尘；石墨尘

职业病：矽肺；石墨尘肺

工种：耐火砖干燥、耐火材烧成

危害因素：矽尘；石墨尘；一氧化碳；高温

职业病：矽肺；石墨尘肺；一氧化碳中毒；中暑

工种：耐火纤维吹制

危害因素：高温；噪声

职业病：中暑；噪声聋

工种：耐火材料成型

危害因素：矽尘；石墨尘；噪声；炭黑尘；局部震动

职业病：矽肺；石墨尘肺；噪声聋；炭黑尘肺；手臂震动病

工种：耐火材料浸油、沥青砖配料、压型

危害因素：沥青

职业病：光敏性皮炎、黑变病、痤疮

第三节  建筑业、装饰业、房修业、

粘胶剂制造业

3.1建筑业

工种：水泥运送

危害因素：水泥尘

职业病：水泥尘肺

3.2装饰业

工种：居室装潢（包括家庭、办公楼、公共场所）

危害因素：苯；甲苯；二甲苯；甲醛

职业病：苯中毒、苯所致白血病；甲苯中毒；二甲苯中毒；甲醛中毒、接触性皮炎

3.3房修业

工种：油漆

危害因素：苯；甲苯；二甲苯

职业病：苯中毒、苯所致白血病；甲苯中毒；二甲苯中毒

3.4粘胶剂制造业

工种：粘胶剂制造操作、制造、使用

危害因素：苯；甲苯；二甲苯；汽油；正己烷

职业病：苯中毒、苯所致白血病；甲苯中毒；二甲苯中毒；汽油中毒、黑变病、正己烷中毒

第五章  化工行业职业危害

第一节 基本化学工业

1.1硫酸制造

一、主要工种及生产中产生的有害因素

（一）硫化矿破碎

使用专用设备进行供矿、配矿和处理各种硫化矿，使其干燥，然后将其粉碎成一定粒度、含硫量为30％左右的成品料，供沸腾炉焙烧。产生的有害因素主要是无机粉尘、噪声。

（二）硫化物焙烧

按工艺要求操作沸腾炉、肺热锅炉和辅助设备，把硫铁矿中的硫尽可能焙烧出来，制成二氧化硫炉气，为制酸连续稳定的供给原料，同时回收高温炉气余热。产生的有害因素主要是二氧化硫、三氧化硫、三氧化二砷、二氧化硒、氟化物、高温。

（三）二氧化硫净化

按生产工艺规程操作除尘器、洗涤塔和电除雾等设备，对二氧化硫焙烧炉气进行除尘净化，除去炉气中的杂质，并将净化炉气进行干燥处理。产生的有害因素主要是二氧化硫、三氧化硫。

（四）二氧化硫转化

将已经净化处理过的二氧化硫气体预热后，通过钒催化剂的接触反应，转化为三氧化硫，以供吸收岗位制造硫酸或氯磺酸之用。产生的有害因素主要是五氧化二钒、三氧化硫、二氧化硫。

（五）三氧化硫吸收

操作单塔或多塔吸收设备及辅助设备，用水吸收转化岗位送来的三氧化硫气体，制成各种规格的硫酸。产生的有害因素主要是二氧化硫、三氧化硫、硫酸。

（六）硫酸尾气吸收

未吸收的二氧化硫、三氧化硫尾气，通过二级氨母液吸收变成少量亚硫酸氢铵。产生的有害因素主要是二氧化硫、三氧化硫、氨。

（七）硫化氢燃烧

可燃性气体脱硫时的副产品硫化氢气体和脱硫尾气，在燃烧炉中和空气、燃料气共同燃烧，生成二氧化硫炉气，为制硫酸提供原料。产生的有害因素主要是硫化氢、二氧化硫、高温。

（八）塔式硫酸合成

二氧化硫炉气经除尘装置净化后，直接进入生成塔，与塔上喷淋的含硝硫酸相遇、反应，生成硫酸，同时使含硝硫酸中的氮氧化合物分离出来。产生的有害因素主要是二氧化硫、硫酸、氮氧化合物、高温。

二、常见职业病与多发病

二氧化硫、三氧化硫、氮氧化合物和硫酸气雾均为刺激性气体，可引起眼结膜及上呼吸道炎症、喉头痉挛水肿、化学性气管炎、支气管炎、化学性肺炎等急性疾病。长期接触低浓度刺激性气体，可发生慢性炎结膜炎、鼻炎、支气管炎、牙齿酸蚀症、支气管哮喘。接触高浓度的窒息性气体气体硫化氢可出现肺水肿甚至呼吸肌麻痹而死亡。长期接触大量粉尘可引起尘肺。高温工段，夏季可发生中暑。

1.2烧碱制造

一、主要工种及生产中产生的有害因素

（一）盐水电解

操作电解槽及辅助设备，在直流电的作用下，把精制盐连续水解为氢氧化钠（钾）溶液，并在阳极室放出氯气，在阴极室放出氢气，分送下道工序。产生的有害因素主要是氢氧化钠、氢氧化钾、氯气。

（二）碱蒸发

操作蒸发器及辅助设备，将预热后的电解液送入蒸发器，再加热使其浓缩为50％的氢氧化钠（钾）液碱，经冷却过滤后得到成品隔膜碱+析出的氯化钠（钾）经盐分离设备除去，返回盐水精炼工序。产生的有害因素主要是氢氧化钠、氢氧化钾、高温。

（三）碱精制

50％液碱经液氨萃取，制得含氯化钠500×10－6以下的精制液碱。精制液碱再经隔膜浓缩和闪蒸浓缩至99.8％的浓度，然后经造粒冷却成粒碱。产生的有害因素主要是氢氧化钠、氨、高温。

（四）氯氢处理

将精制盐水经电解后产生的氯气和氢气分别送入各自的处理系统。湿氯气经洗涤冷却和浓硫酸干燥后即为产品氯气。湿氢气经洗涤冷却、再洗涤，除去杂质后即为氢气。产生的有害因素主要是硫酸、氯气。

（五）盐水汞电解

操作由电解室和解汞塔组成的汞电解槽，在直流电作用下，使精制盐水在电解室电解，在阳极上生成氯气，在汞阴极上生成钠（钾）汞齐，钠汞齐流入解汞塔与纯水反应生成氢氧化钠（钾）、氢及汞。产生的有害因素主要是汞、氢氧化钠、氢氧化钾、氯气。

（六）除汞

解汞塔出来的氢气经冷却分离后，再经螯合树脂吸附塔除去汞，制成合格的氢气。解汞塔出来的氢氧化钠（钾）溶液经涂敷活性炭的过滤器过滤后除去汞，制成合格的氢氧化钠（钾）产品。产生的有害因素主要是汞、氢氧化钠。

（七）盐水膜电解

根据离子膜法工艺，在电解室内用阳离子交换膜隔开阳极室与阴极室。精制盐水电解后，在阴极生成氢氧离子，在阳极生成钠离子及氯离子、次氯酸根、氯酸根等离子。由于膜的存在，只有钠离子可以进入阴极室，所以在阴极室内生成高纯度的氢氧化钠。产生的有害因素主要是氢氧化钠、氯气、氯化氢或盐酸。

（八）纯碱苛化

将纯碱溶液和去砂后的石灰乳经计量后加入苛化桶内，进行苛化反应，生成烧碱和碳酸钙，然后澄清洗涤后除去碳酸钙泥，再经蒸发浓缩即为高纯度固体烧碱。产生的有害因素主要是氢氧化钠。

二、常见职业病与常见病

氢氧化钠可造成皮肤灼伤及对眼的损害。氯气、氯化氢慢性毒作用可引起慢性化学性支气管炎、支气管哮喘、牙齿酸蚀症及氯痤疮、皮炎、溃疡；急性中毒可见支气管肺炎、肺水肿、喉头水肿，甚至出现“电击性死亡”。汞电解法生产氯碱，可发生汞中毒。

1.3无机盐制造业

一、主要工种及生产中产生的有害因素

（一）硅酸钾制取

产生的有害因素主要是矽尘、高温。

（二）氟化钠制取

产生的有害因素主要是矽尘、氟及其化合物、氟化氢。

（三）硫化钠制取

产生的有害因素主要是煤尘（煤矽尘）、一氧化碳、硫酸。

（四）碳酸钡制取

产生的有害因素主要是煤尘（煤矽尘）、硫化氢。

（五）铅盐制取

产生的有害因素主要是铅烟、铅尘。

（六）氯化物制取

产生的有害因素主要是铅烟、砷化氢、氯气、二氧化硫、氨、氮氧化物、一氧化碳、硫化氢、盐酸。

（七）高锰酸钾制取

产生的有害因素主要是锰烟、锰尘、高温。

（八）磷酸钠盐制取

产生的有害因素主要是磷及其化合物、氯气、磷化氢、磷化锌、磷化铝。

（九）锌盐制取

产生的有害因素主要是砷化氢、硫化氢、磷化氢、磷化锌、磷化铝、硫酸、盐酸、氧化锌。

（十）硫酸盐制取

产生的有害因素主要是氯气、氨、硫酸、硫酸酸雾。

（十一）氯酸钾制取

产生的有害因素主要是氯气。

（十二）亚硫酸钠制取

产生的有害因素主要是二氧化硫。

（十三）保险粉制取

产生的有害因素主要是二氧化硫、乙醇、氢氧化钠。

（十四）氟化氢制取

产生的有害因素主要是二氧化硫、氟及其化合物、硫酸、氟化氢。

（十五）钼酸铵制取

产生的有害因素主要是二氧化硫、硫化氢、硝酸、氨。

（十六）氰化亚铜制取

产生的有害因素主要是二氧化硫、氰化物。

（十七）氰化钠制取

产生的有害因素主要是氨、氰化物、高温。

（十八）硝酸钠制取

产生的有害因素主要是氮氧化物、硝酸。

（十九）二硫化碳制取（包括电炉法、甲烷法）

产生的有害因素主要是二硫化碳、硫化氢、高温。

（二十）二硫化钼制取

产生的有害因素主要是氟及其化合物、盐酸、硫化氢、氟化氢。

（二十一）氟硅酸镁制取、氢氟酸盐制取

产生的有害因素主要是氟及其化合物、氟化氢。

（二十二）氢氰酸盐制取

产生的有害因素主要是氰化氢或氢氰酸。

（二十三）二硫化碳液化

产生的有害因素主要是柴油、二硫化碳。

（二十四）氟钽酸钾制取

产生的有害因素主要是硫酸、氟及其化合物、氟化氢。

二、常见职业病与多发病

1、矽肺

2、煤工尘肺

3、铅及其化合物

4、锰及其化合物

5、磷及其化合物

6、砷化氢中毒

7、氯气中毒

8、二氧化硫中毒

9、氨中毒

10、氮氧化合物中毒

11、一氧化碳中毒

12、二硫化碳中毒

13、硫化氢中毒

14、磷化氢、磷化锌、磷化铝中毒

15、接触性皮炎

16、化学性眼部灼伤

17、工业性氟病

18、氰及腈类化合物中毒

19、中暑

20、痤疮

21、化学性皮肤灼伤

22、牙酸蚀病

23、金属烟热

1.4有机化工原料制造

一、主要工种及生产中产生的有害因素

（一）烃类合成

产生的有害因素主要是甲醇、甲醛、高温、一氧化碳、二甲基甲酰胺、苯、甲苯、二甲苯、氨、硫酸、多氯联苯、正己烷。

（二）卤代烃合成

产生的有害因素主要是砷及其化合物、氟及其化合物、氯气、三氯甲烷、四氯化碳、二氯乙烷、氯乙烯、三氯乙烯、氯丙烯、甲醇、盐酸、盐酸酸雾、溴甲烷、氯丁二烯、苯、多氯联苯、二氧化硫、氟化氢、多氯苯、甲苯、二甲苯、正己烷。

（三）醇类合成

产生的有害因素主要是苯、酚、甲醛、高温、甲醇、一氧化碳、硫酸、乙醇。

（四）卤代纯合成

产生的有害因素主要是氯气、硫酸、盐酸、甲醇、乙醇。

（五）醚类合成

产生的有害因素主要是氯气、氯甲醚、苯、多氯苯、甲醇、酚、甲醛、硫酸二甲酯、二硫化碳、二氧化硫、乙醇。

（六）醛类合成

产生的有害因素主要是汞及其化合物、铬及其化合物、铬酸盐、氯气、甲苯、氯乙烯、甲醇、硫酸二甲酯、硝基甲苯、一氧化碳、甲醛、乙醇。

（七）酮类合成

产生的有害因素主要是氯气、酚、甲醇、乙醇。

（八）有机酸合成

产生的有害因素主要是铅及其化合物、钒及其化合物、硫化氢、二氧化硫、甲醇、硝酸、酚、氰化物、氢氰酸、氨、苯、甲苯、二甲苯、乙醇、甲醛。

（九）酯类合成

产生的有害因素主要是磷及其化合物、光气、氰化物、甲苯、甲醇、乙醇、酚、甲醛、硫酸、盐酸、高温、噪声、硫酸二甲酯。

（十）酸酐合成

产生的有害因素主要是磷及其化合物、苯、氮氧化物、二甲苯、高温、氨、甲醛。

（十一）脂肪胺合成

产生的有害因素主要是铅及其化合物、二氯乙烷、甲苯胺、N,N―二甲基苯胺、甲醇、氨、乙醇、氯气。

（十二）芳香胺合成

产生的有害因素主要是对硝基苯胺、氨、苯、苯胺、硝基苯、硝酸。

（十三）酰卤（胺）合成

产生的有害因素主要是氰化氢或氢氰酸、丙烯酰胺、丙烯腈、甲苯、甲醛、甲醇、二氧化硫、硫酸、盐酸、一氧化碳、二甲基甲酰胺、氨。

（十四）腈类合成

产生的有害因素主要是氰化氢或氢氰酸、氨。

（十五）酚类合成

产生的有害因素主要是氟及其化合物、氟化氢、氯气、甲苯、二甲苯、酚、二氧化硫、硫酸、苯。

（十六）苯硝基化

产生的有害因素主要是苯、甲苯、硝基苯、硝基甲苯、硫酸、硝酸、硝酸酸雾、二甲苯、二硝基苯、二硝基甲苯、三硝基甲苯。

（十七）苯磺化

产生的有害因素主要是苯、硫酸、三氧化硫。

（十八）氮杂环类合成

产生的有害因素主要是酚、硫酸。

（十九）烃类原料裂解

产生的有害因素主要是一氧化碳、硫化氢、羰基镍、汽油、苯。

（二十）烷基苯烷基化

产生的有害因素主要是氟及其化合物、氟化氢、苯。

（二十一）一氧化碳氯化

产生的有害因素主要是氯气、光气、一氧化碳。

（二十二）煤油加氢

产生的有害因素主要是硫化氢、汽油、苯。

（二十三）芳烃抽提

产生的有害因素主要是氨、硫化氢、苯、甲苯、汽油。

二、常见职业病与多发病

1、铅及其化合物中毒

2、光气中毒

3、汞及其化合物中毒

4、钒及其化合物中毒

5、磷及其化合物中毒

6、砷及其化合物中毒

7、氨中毒

8、氮氧化物中毒

9、一氧化碳中毒

10、二硫化碳中毒

11、硫化氢中毒

12、工业性氟病

13、氰及腈类化合物中毒

14、羰基镍中毒

15、苯中毒

16、甲苯中毒

17、二甲苯中毒

18、汽油中毒

19、二氯乙烷中毒

20、四氯化碳中毒

21、氯乙烯中毒

22、三氯乙烯中毒

23、氯丙烯中毒

24、氯丁二烯中毒

25、氯气中毒

26、氯甲醚所知肺癌、皮肤癌

27、苯的氨基及硝基化合物（不包括三硝基甲苯）中毒

28、甲醇中毒

29、酚中毒

30、甲醛中毒

31、硫酸二甲酯中毒

32、丙烯酰胺中毒

33、二甲基甲酰胺中毒

34、溴甲烷中毒

35、中暑

36、黑变病

37、接触性皮炎

38、职业性角化过度、皲裂

39、化学性眼部灼伤

40、职业性中毒性肝炎

41、职业性白内障

42、苯所致白血病

43、砷所致肺癌、皮肤癌

44、氯乙烯所致肝血管肉瘤

45、噪声聋

46、痤疮

47、溃疡

48、化学性皮肤灼伤

49、铬鼻病

50、铬酸盐制造业工人肺癌

51、牙酸蚀病

第二节  化学肥料制造业

2.1氮肥制造

一、主要工种及生产中产生的有害因素

（一）煤焦气化

操纵煤气发生炉及辅助设备，通过仪表或计算机等控制不同制气程序，在高温加压蒸汽、空气作用下，使无烟煤、焦炭等原料在煤气发生炉中气化，制取合格的合成氨生产原料气。产生的有害因素主要是硫化氢、一氧化碳、二氧化碳、高温、噪声。

（二）油气转化

操纵转化炉及辅助设备，将原料油（天然气）、水蒸气、空气按一定比例混合。在高温、高压条件下，经催化剂作用，生成合格的合成氨生产用气。产生的有害因素主要是硫化氢、一氧化碳、二氧化碳、高温、噪声、甲烷。

（三）合成氨净化

操纵硫化物、一氧化碳、二氧化碳等脱除装置，用化学或物理方法将合成氨生产原料气净化为氨合成所需的原料气（氢气），并回收二氧化碳和硫等副产品。产生的有害因素主要是硫化氢、一氧化碳、二氧化碳。

（四）氨合成

操纵氨合成塔及辅助设备，通过仪器仪表调控反应温度、压力、流量液位、物料组成等工艺参数，将氮氢混合气压缩后在高温和铁系催化剂作用下进行合成氨反应，产生的气体经冷冻分离成液态氨。产生的有害因素主要是氨、高温、甲醛、甲醇。

（五）尿素合成

操纵高压液氨泵和尿素合成塔及辅助设备，通过仪表、仪器调控温度、压力、流量液位等工艺参数，将液氨、二氧化碳和回收的氨基甲酸氨液送入合成塔，在一定的温度和压力下进行尿素合成反应，制取尿素溶液。产生的有害因素主要是氨、二氧化碳、高温、噪声。

（六）尿素加工

操纵分解塔、蒸发器、造粒塔等及复制设备，使尿素溶液经分解、浓缩、结晶、离心脱水后成为粉状尿素。粉状尿素再经干燥、熔融、造粒、冷却后成为粒状尿素成品。产生的有害因素主要是有机粉尘、氨、高温、噪声。

二、常见职业病与多发病

1、化工煤气中毒（一氧化碳中毒）常见于造气、脱硫、压缩、铜洗等工段生产处于不正常或意外事故时。

2、硫化氢急性中毒常发生于氨肥厂的脱硫工段。

3、急性二氧化碳中毒多发生于合成氨变换、铜洗两个工序及尿素合成意外事故造成大量二氧化碳逸出时。

4、急性氨中毒常见于合成氨工段，由于设备密闭不严，跑冒漏气及检修设备时。

5、化学性灼伤常由氨水引起。

6、甲醛、甲醇中毒：甲醛、甲醇为合成氨的副产品。

2、2磷肥制造

（一）磷矿粉制备

将大块磷矿石送人破碎机粉碎后，经输送带、料斗等设备送入给料器，控制进入球磨机的物料量。物料定量进入球磨机后，在通入热空气的情况下进行球磨，使物料达到一定的粒度。产生的有害因素主要是无机粉尘、五氧化二磷、氟化氢及氢氟化物、高温、噪声。

（二）磷肥原料制备

用大量空气对磷进行氧化燃烧，使磷生成雾状氧化物。然后用水冷法和酸冷法制取磷酸。产生的有害因素主要是五氧化磷、黄磷、高温。

（三）磷矿酸解

将磷矿粉、硫酸（硝酸）按比例加入反应器，通过搅拌、分析和调节，制取磷酸溶液及硫酸钙或硝酸钙结晶，沉淀过滤后即得到实含磷酸的溶液。产生的有害因素主要是无机粉尘、五氧化二磷、磷酸、硫酸、氟化氢及氢氟化物

（四）过磷酸钙合成

将磨成细粉的磷矿和浓度为70％左右的硫酸送入混合器中搅拌，使磷矿初步分解，形成浆状混合物。然后将料浆送入回转化室继续分解，料浆逐渐硬结固化，再进切削打碎并加以堆置熟化，直至绝大部分磷矿被分解。产生的有害因素主要是五氧化二磷、硫酸、氟化氢、氢氟化物、氟及其他化合物。

（五）磷肥脱氟

将磷矿、无水芒硝按比例混合后造粒，然后送入干燥器中，在高温下进行脱氟和转化反应，生成的熟料经冷却、粉碎磨细后即为成品。产生的有害因素主要是无机粉尘、五氧化二磷、二氧化硫、氟化氢及氢氟化物、高温。

二、常见职业病与多发病

1、接触二氧化硫的劳动者可罹患化学性肺水肿、化学性支气管炎和肺炎，可致眼、皮肤的化学性灼伤和职业性哮喘。

2、长期接触硫酸雾的劳动者，除可罹患上述疾病外，还可致鼻粘膜萎缩、慢性支气管炎、支气管扩张、肺气肿、牙齿酸蚀症、皮肤过敏。

3、长期接触氟及氟化物的劳动者，可罹患氟斑牙、氟骨症及牙齿酸蚀症。

2.3其他化学肥料制造

一、主要工种及生产中产生的有害因素

（一）钙镁磷肥合成

产生的有害因素主要是二氧化硫、一氧化碳、磷化氢、磷化锌、磷化铝、氟及其化合物、高温。

（二）硫酸钾合成

产生的有害因素主要是二氧化硫、一氧化碳、高温。

（三）氟硅酸钠合成

产生的有害因素主要是氟及其化合物、硫酸、盐酸。

（四）氯化钾合成

产生的有害因素主要是高温、松节油。

（五）硝酸钾合成

产生的有害因素主要是高温、松节油、盐酸。

二、常见职业病与多发病

1、二氧化硫中毒

2、一氧化碳中毒

3、磷化氢、磷化锌、磷化铝中毒

4、工业性氟病

5、中暑

6、化学性眼部灼伤

第三节  化学农药制造业

3.1有机磷农药制造

一、主要工种及生产中产生的有害因素

（一）敌百虫合成

产生的有害因素主要是氯化氢或盐酸、氯化钾、甲醇、敌百虫、三氯乙醛、氯气。

（二）敌敌畏合成

产生的有害因素主要是氢氧化钠、敌敌畏、敌百虫、高温。

（三）乐果合成

产生的有害因素主要是硫化氢、五硫化二磷、甲醇、甲胺、乐果。

（四）马拉硫磷合成

产生的有害因素主要是硫化氢、五硫化二磷、甲苯、甲醇、马拉硫磷。

（五）内吸磷合成

产生的有害因素主要是铜尘、二甲苯、内吸磷。

（六）杀螟松合成

产生的有害因素主要是氯化氢和盐酸、甲醇、杀螟松。

（七）甲拌磷合成

产生的有害因素主要是硫化氢、五硫化二磷、乙醇、氢氧化钠、硫酸、乙硫醇、甲醛、甲拌磷、甲苯。

（八）稻瘟净合成

产生的有害因素主要是氯化氢或盐酸、氯乙烷、乙醇、无机粉尘、甲苯、稻瘟净。

（九）甘草磷合成

产生的有害因素主要是氢氧化钙、氨、甲醛。

（十）对硫磷合成

产生的有害因素主要是硫化氢、五硫化二磷、乙醇、氯气、氯化氢或盐酸、丙酮、对硫磷。

（十一）其他有机磷杀虫剂合成

1、久效磷   产生的有害因素主要是乙烯酮、甲胺、亚磷酸三苯酯、久效磷。

2、磷胺   产生的有害因素主要是乙烯酮、二甲胺、氯气、磷胺。

3、甲基对硫磷   产生的有害因素主要是甲醇、氢氧化钠、苯、二甲苯、甲基对硫磷。

4、倍硫磷   产生的有害因素主要是甲醇、硫酸二甲酯、硫酸、甲酚、倍硫磷。

5、蝇毒磷   产生的有害因素主要是乙醇、乙酸乙烯酯、间苯二酚。

6、锌硫磷   产生的有害因素主要是乙醇、苯乙腈。

7、氧化乐果   产生的有害因素主要是甲醇、氨、甲胺、乐果。

8、甲胺磷   产生的有害因素主要是甲醇、硫酸二甲酯、氨、三乙胺。

9、乙基1605   产生的有害因素主要是五硫化二磷、甲醇、氯气、硝酸、对硝基酚。

10、甲基内吸磷   产生的有害因素主要是甲基内吸磷。

二、常见职业病与多发病

（一）有机磷农药原料所致的职业病与多发病

1、职业病

（1）黄磷灼伤和黄磷中毒：见于乐果、氧化乐果、敌百虫、敌敌畏生产。

（2）五硫化二磷、三氯化磷刺激性气体中毒。

（3）三氯乙醛中毒。

（4）氯气中毒。

（5）有机磷农药中毒。

（6）黄磷中毒性肝病。

2、多发病

（1）病毒性肝炎。

（2）咽炎、气管炎。

（二）有机磷农药生产中间体所致的职业病与多发病

1、职业病

（1）甲醇中毒。

（2）对硝基酚中毒。

（3）中毒性肝损伤。

2、多发病

（1）咽炎、气管炎、哮喘。

（2）病毒性肝炎。

（三）助剂、乳化剂所致的职业病与多发病

1、职业病

（1）苯及其他化合物中毒。

（2）甲醇中毒。

2、多发病

（1）血液系统改变：长期接触苯的衍生物，可以发生白细胞减少、贫血等。

（2）皮肤损伤：皮肤干燥、角化、皲裂、皮疹、水泡，多由接触脂溶性物质引起。

（四）有机磷农药成品所致的职业病与多发病

有机磷农药中毒。

3.2氨基甲酸酯农药制造

一、主要工种及生产中产生的有害因素

（一）速灭威合成

产生的有害因素主要是氢氧化钠、甲酚。

（二）西维因合成

产生的有害因素异氰酸甲酯、西维因。

（三）氨基类杀虫剂合成

1、叶蝉散   产生的有害因素主要是光气、甲胺。

2、混灭威   产生的有害因素主要是甲酚、光气、甲胺。

3、残杀威   产生的有害因素主要是异丙醇、光气、甲胺、残杀威。

二、主要职业病与多发病

1、氨基甲酸酯类农药中毒。

2、光气中毒。

3、甲酚中毒。

3.3拟除虫菊酯农药制造

一、主要工种及生产中产生的有害因素

（一）氰戊菊酯合成

产生的有害因素主要是氯苯、甲酚。

（二）聚酯类杀虫剂合成

1、氯菊酯   产生的有害因素主要是丁烯、氯乙醛、甲酚、氯苯、三乙胺。

2、氯氰菊酯   产生的有害因素主要是丁烯、氯乙醛、甲酚、氯苯、氰化物。

3、甲醚菊酯   产生的有害因素主要是二甲苯、甲醇、盐酸、乙酸、乙酯。

4、敌虫菊酯   产生的有害因素主要是氰化物、异丙醇。

二、常见职业病与多发病

1、拟除虫菊酯类农药中毒。

2、甲酚中毒。

3、氰化物中毒。

第六章  精加工常见行业职业危害

第一节  橡胶制品业

一、主要工种及生产中产生的有害因素

（一）橡胶配料

按照配方，将橡胶及各种橡胶配合剂进行配制，以供橡胶的塑炼、混炼工序使用。产生的有害因素主要是炭黑粉尘、有机粉尘、氧化锌、高温。

（二）橡胶混炼

塑炼后的胶内加入配料中的促进剂、防老剂、氧化剂、硫化剂等，然后在开放式炼胶机或密炼机等混炼设备上制备混炼胶。产生的有害因素主要是炭黑粉尘、有机粉尘、氧化锌、高温。

（三）橡胶制浆

将切成小块的塑炼胶或混炼胶与配合剂、溶剂按比例放入搅拌机制成胶浆。产生的有害因素主要是氨、苯、甲苯、二甲苯、汽油、甲醛。

（四）浸胶刮浆

用浸胶机或刮浆机，将橡胶骨架材料的纤维组织、线绳表面浸渍或刮上一层很薄的处理剂或浆料。产生的有害因素主要是苯、甲苯、二甲苯、汽油。

（五）橡胶喷浆

在橡胶制品骨架上喷上以胶水氨液、甲醛、汽油等混合溶剂制成的乳胶浆。产生的有害因素主要是氨、汽油、甲醛。

（六）橡胶成型

根据产品要求，以手工或机械方法，将上浆后的织物加工成所需形状。产生的有害因素主要是滑石尘、苯、甲苯、二甲苯、汽油。

（七）橡胶硬化

塑料橡胶经过加热、加压一定时间，在混入其中的各种配合剂的共同作用下，使橡胶分子产生交联，由线型结构转变为三维网状结构。产生的有害因素主要是硫化氢、二氧化硫、碲及其他化合物、高温。

（八）橡胶上光

在雨鞋一类的橡胶制品上用刷子刷上甲苯、汽油配置的上光剂，使橡胶制品表面呈现光泽。产生的有害因素主要是甲苯、汽油。

（九）冲边清洗

将板、管、带等工件集中用沸水或酸碱液清洗、晾干。产生的有害因素主要是硫化氢、二硫化碳、高温、噪声。

（十）编织缠绕

用编织机、缠绕机，将纤维或铜丝等编织缠绕在编织胶管或缠绕的内胶层上，制成编织缠绕胶管坯件。产生的有害因素主要是噪声。

（十一）包铅硫化

将压好外胶的胶管坯件，用包铅机进行包铅，然后进行硫化，再将胶管坯件放到剥铅机上，将管坯上的铅剥下。产生的有害因素主要是铅尘、铅烟。

（十二）橡胶压延

用压延机进行加工，包括贴胶擦胶、压片、合布、压花、压型等。产生的有害因素主要是噪声。

（十三）胶片压出

按生产工艺要求，通过压延机等设备，将混炼胶压成具有一定形状的胶片。产生的有害因素主要是有机粉尘。

（十四）帘布贴合

将已裁断的帘布卷在贴合机上先后卷成数层圆筒状帘布并使之紧紧贴合，以供后道工序使用。产生的有害因素主要是有机粉尘。

（十五）胶辊辊芯处理

胶辊金属芯先除去油污和铁锈，再经喷砂处理，然后用汽油洗干净，涂上粘合胶浆。产生的有害因素主要是矽尘、汽油。

（十六）胶辊表面加工

根据胶辊的硬度，采取不同的加工方式，先在车床上旋，再用碳化硅砂轮磨光，或用砂布磨光。产生的有害因素主要是碳化硅尘、有机粉尘。

（十七）胶乳海绵制取

将天然胶乳先用甲醛去氨，再与合成胶乳混合，然后加入泡剂等辅料，经起泡胶凝、硫化洗涤，干燥后既得胶乳海绵品。产生的有害因素主要是氨、甲醛、高温、射频辐射。

二、常见职业病与多发病

1、常用的有机溶剂汽油、苯、甲苯、二甲苯，可引起以神经系统症状为主的急性中毒；慢性苯中毒为常见的慢性中毒；有机溶剂可引起皮肤损害，如皮疹、皮肤干燥，角化、皲裂、接触皮炎、色素沉着等。

2、尘肺，例如炭黑尘肺、滑石肺、云母肺。

3、硫化工段作业接触高温，可发生中暑。

4、噪声性听力损伤或噪声聋。

第二节  石棉制品业

一、主要工种及生产中产生的有害因素

（一）石棉梳棉

用梳棉机将石棉原棉梳理成条状并制成粗纱。产生的有害因素主要是石棉粉尘。

（二）石棉拼线

用拼线机将若干粗纱并成一根具有一定粗细和强度的石棉纱线。产生的有害因素主要是石棉粉尘。

（三）石棉编织

用织布机将石棉纱线织成石棉布坯，或用编织机将石棉纱线编织成石棉绳。产生的有害因素主要是石棉粉尘、噪声。

（四）石棉湿纺

将处理过的石棉原料放入打浆池经化学方法处理后充分搅拌，然后用水冲至传动式的网上，通过隧道炉加热，将石棉烧干成纸圈，然后切条拧成线，进行编制。产生的有害因素主要是石棉粉尘、高温。

（五）石棉浸胶

编制好的石棉坯料，先行浸油或涂漆后烘干切成条，再在胶浆中浸渍，随后轧制成形。产生的有害因素主要是苯、甲苯、二甲苯、汽油。

（六）石棉处理

用轮碾、搅拌、石棉机械将石棉原料破碎成细小纤维并除去杂质，进行筛选。产生的有害因素主要是石棉粉尘。

（七）石棉混炼

用炼胶机将橡胶及辅料充分混合搅拌，炼成薄片，然后切碎，用搅拌机将橡胶细块或树脂粉料及石棉纤维混合搅拌成失眠聚合物混合料。产生的有害因素主要是石棉粉尘、丁二烯、苯乙烯、汽油、丙烯腈。

（八）石棉压制

将石棉聚合物混合料放入加热的压模中，在加压机上成型并硬化。产生的有害因素主要是丁二烯、苯乙烯、汽油、丙烯腈。

（九）石棉磨片

用磨床将成型后的石棉制品表面打磨。产生的有害因素主要是丁二烯。

二、常见职业病与多发病

1、石棉肺。

2、间皮瘤。

3、苯及其化合物、汽油、丁二烯、苯乙烯、丙烯腈中毒。

第三节  矿物纤维及其制品业

一、主要工种及生产中产生的有害因素

（一）玻纤备料

用破碎机将大块石料粉碎成细粉状，谈后按一定配方将各种原料称重混合，输送到炉窑加料口投入窑内。产生的有害因素主要是矽尘、石灰石粉尘、噪声。

（二）熔解制球

将配合料投入1500~1700℃的炉窑内熔化成玻璃液，然后用制球机制成玻璃球。产生的有害因素主要是高温、一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫。

（三）玻璃球溶化

将固体玻璃球加入电炉内熔化成玻璃液。产生的有害因素主要是高温。

（四）玻纤拉丝

玻璃液从坩埚底部流出用拉丝机高速牵拉得到连续的玻璃纤维原丝。产生的有害因素主要是玻璃棉粉尘、高温、噪声。

（五）玻纤退并

用捻线机将玻璃纤维原丝从绕线筒重绕到卷装（纱管）上，或用捻线机将若干根原丝合成一根捻纱，使其具有一定粗细和强度。产生的有害因素主要是玻璃棉粉尘、噪声。

（六）玻纤准整用整经机将一定根数、一定长度的玻璃纱线平行地、张力一致地卷在织轴上，并用手工方法将经纱穿停经片、 棕丝和筘，以备织布。产生的有害因素主要是玻璃棉粉尘、噪声。

（七）玻纤织造

将玻璃经线和纬线在织布机或织带机上织成一定组织密度和幅度的布料和带子。产生的有害因素主要是玻璃棉粉尘、噪声。

（八）玻纤涂层

在制成的玻璃纤维制品外层涂上特制的涂料。产生的有害因素主要是玻璃棉粉尘、甲苯、丙烯酸、高温。

（九）玻璃钢备料

按工艺要求，操作机械设备或人工将玻璃纤维截取成一定规格大小的坯料。产生的有害因素是玻璃棉粉尘。

（十）玻璃钢固化

用玻璃纤维坯料和树脂，经压制、缠绕、喷注、拉挤等方式制成各种玻璃钢制品坯体，经固化后即为成品。产生的有害因素主要是苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯。

（十一）玻璃钢整修

利用机械设备或人工操作方式将玻璃钢制品进行切裁和修整。产生的有害因素主要是玻璃棉粉尘、噪声。

二、常见职业病与多发病

1、玻纤备料接触矽尘的劳动者易患矽肺。

2、苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯中毒。

3、红外线致职业性白内障。

4、玻璃棉粉尘对皮肤有刺激作用，可引起接触性皮炎。

5、接触高温的劳动者夏季易中暑。

6、噪声性听力损伤或噪声聋。

第四节  塑料制造业

一、主要工种及生产中产生的有害因素

（一）聚氯乙烯制备（包括二氯乙烷精馏、二氯乙烷裂解、氯乙烯合成、氯乙烯精制、氯乙烯聚合、氯乙烯汽提）

产生的有害因素主要是氯化高汞、氯乙烯、二氯乙烷、盐酸、高温。

（二）三氟氯乙烯制备

产生的有害因素主要是甲醇、磷及其化合物（不包括磷化氢、磷化锌、磷化铝）、有机氟聚合物单体及其热裂解物。

（三）三氟三氯乙烷制备

产生的有害因素主要是氟化氢、及其它氟化和物、有机氟聚合物单体及其热裂解物、盐酸。

（四）四氟乙烯制备

产生的有害因素主要是盐酸。

（五）六氯乙烷制备

产生的有害因素主要是氯气、三氯乙烯。

（六）二氟一氯甲烷裂解

产生的有害因素主要是有机氟聚合物单体及其热裂解物、甲醇、盐酸。

（七）氧氯化

产生的有害因素主要是氯气、二氯乙烷、盐酸。

（八）聚三氟乙烯合成

产生的有害因素主要是氟化氢及其它氟化和物、甲醇。

（九）聚砜塑料制备（包括单体合成、塑料合成）

产生的有害因素主要是磷及其化合物（不包括磷化氢、磷化锌、磷化铝）、硫酸二甲酯、硫酸、盐酸、甲苯。

（十）TDI合成

产生的有害因素主要是氯气、光气、一氧化碳、甲苯、硝基甲苯、二硝基甲苯、二异氰酸甲苯酯、硫酸、硝酸。

（十一）苯基氯硅烷合成

产生的有害因素主要是氯气、苯。

（十二）PAPI合成

产生的有害因素主要是光气、苯胺、甲醛、盐酸。

（十三）聚碳酸酯合成

产生的有害因素主要是光气、二甲苯、酚、氢氧化钠。

（十四）MMA制备（包括酰胺化、酯化、精制）

产生的有害因素主要是氰化氢或氢氰酸、硫酸、甲醇、对苯二酚。

（十五）聚苯乙烯制备（包括乙苯精馏、乙苯脱氢、苯乙烯精馏、苯乙烯共聚、苯乙烯聚合、苯乙烯回收）

产生的有害因素主要是苯、甲苯、二甲苯、丙烯腈、高温。

（十六）ABS树脂制备（包括粉料制备、树脂成品）

产生的有害因素主要是丙烯腈、高温。

（十七）SAN珠料制备

产生的有害因素主要是丙烯腈。

（十八）烷基化

产生的有害因素主要是苯、盐酸。

（十九）DAP制备

产生的有害因素主要是苯、氯乙烯、硫酸。

（二十）离子交换树脂合成

产生的有害因素主要是苯、硫酸、氯甲醚。

（二十一）醇酸树脂合成

产生的有害因素主要是苯、甲苯、二甲苯。

（二十二）聚醚树脂、聚芳醚树脂合成

产生的有害因素主要是苯、二甲苯、硝基苯、甲醇、酚。

（二十三）有机玻璃合成

产生的有害因素主要是甲苯。

（二十四）环氧树脂合成

产生的有害因素主要是甲苯、酚、硫酸、盐酸、氢氧化钠。

（二十五）氨基树脂合成

产生的有害因素主要是二甲苯、酚、甲醛。

（二十六）丙烯溶剂回收

产生的有害因素主要是正己烷、甲醇。

（二十七）乙烯聚合（包括淤浆聚合、高压聚合）

产生的有害因素主要是汽油、高温。

（二十八）有机硅制备（包括甲基氯硅烷合成、有机硅合成）

产生的有害因素主要是甲苯、二甲苯、四氯化碳。

（二十九）酚醛缩合

产生的有害因素主要是苯胺、酚、甲醛、盐酸。

（三十）聚酰胺树脂合成

产生的有害因素主要是硝基苯、酚。

（三十一）赛璐珞合成

产生的有害因素主要是二硝基苯、乙醇（酒精）、高温、噪声。

（三十二）聚丙烯醇解

产生的有害因素主要是甲醇。

（三十三）二氯五环合成

产生的有害因素主要是甲醇。

（三十四）二甲基苯酚合成

产生的有害因素主要是甲醇、酚。

（三十五）丙烯酸甲酯合成

产生的有害因素主要是甲醇、甲醛。

（三十六）聚酯醚树脂合成

产生的有害因素主要是甲醇、酚。

（三十七）聚甲醛合成

产生的有害因素主要是氨、汽油、甲醛、硫酸。

（三十八）三氧五环合成

产生的有害因素主要是甲醛。

（三十九）聚氨酯树脂制备

产生的有害因素主要是二异氰酸甲苯酯、光气、苯胺、高温。

（四十）氯化聚醚合成

产生的有害因素主要是乙醇（酒精）。

（四十一）树脂合成

产生的有害因素主要是乙醇（酒精）。

二、常见职业病与多发病

1、汞及其化合物中毒

2、磷及其化合物中毒

3、有机氟聚合物单体及其热裂解物中毒

4、三氯乙烷中毒

5、正己烷中毒

6、光气中毒

7、一氧化碳中毒

8、苯中毒

9、甲苯中毒

10、二甲苯中毒

11、氯气中毒

12、氰及腈类化合物中毒

13、硫酸二甲酯中毒

14、汽油中毒

15、甲醛中毒

16、甲醇中毒

17、二氯乙烷中毒

18、苯的氨基及硝基化合物（不包括三硝基甲苯）中毒

19、四氯化碳中毒

20、酚中毒

21、氯乙烷中毒

22、氯丙烯中毒

23、接触性皮炎

24、化学性皮肤灼伤

25、化学性眼部灼伤

26、中暑

27、噪声聋

28、工业性氟病

29、牙酸蚀病

30、苯所致白血病

31、氯甲醚所致肺癌

32、氯乙烯所致肝血管肉瘤

33、职业性哮喘

第五节  涂料及颜料制造业

一、主要工种及生产中产生的有害因素

（一）搪瓷色素制取（包括备料、熔制、煅烧）

产生的有害因素主要是矽尘、铅尘、铅烟、二氧化硫、氮氧化合物、重铬酸盐（六价铬）、高温、噪声。

（二）玻璃色素制取（包括熔制、成品）

产生的有害因素主要是矽尘、铅尘、氮氧化合物、镉及其化合物、高温。

（三）钛白粉制备

产生的有害因素主要是石棉尘、二氧化钛粉尘、硫酸、二氧化硫、硫化氢、高温、噪声。

（四）锌钡白制取

产生的有害因素主要是硫酸钡、氧化锌、硫酸、砷化氢、二氧化硫、硫化氢。

（五）氧化锌制粉

产生的有害因素主要是氧化锌、粉尘、高温。

（六）铅铬黄制取

产生的有害因素主要是铅烟、铅尘、铬酸盐、硝酸、乙酸、盐酸。

（七）铅铬绿制取

产生的有害因素主要是铅尘、铅烟、铬酸盐、硫酸。

（八）镉红制取产生的有害因素主要是镉及其化合物、氮氧化合物、硝酸、盐酸、二氧化硫、高温、噪声。

（九）有机颜料合成

产生的有害因素主要是石棉尘、二甲苯、β—萘胺、硫酸、盐酸、。

（十）含钴颜料氧化

产生的有害因素主要是氮氧化合物、硫化氢、硫酸、硝酸。

（十一）酞菁蓝制取

产生的有害因素主要是二甲苯、盐酸、尿素、氢氧化钠、硫酸、三氯苯。

（十二）大红粉制取

产生的有害因素主要是苯胺、盐酸、氢氧化钠、亚硝酸钠、粉尘。

（十三）华蓝制取

产生的有害因素主要是氰化氢或氢氰酸、硫酸、盐酸。

（十四）硝酸亚铁氧化

产生的有害因素主要是氨、氮氧化合物。

（十五）氧化铁黄制取

产生的有害因素主要是硫酸、氢氧化钠。

（十六）树脂溶解

产生的有害因素主要是苯、甲苯、二甲苯、沥青。

（十七）树脂制备

产生的有害因素主要是铅尘、苯、甲苯、二甲苯、甲醇、甲醛、乙醇（酒精）、硫酸、盐酸。

（十八）油漆制备（包括配料、调配、轧浆、稀料、熬炼、包装）

产生的有害因素主要是铅尘、汞、汽油、铬及其化合物、铬酸盐、苯、甲苯、二甲苯、甲醇、甲醛、沥青、高温、噪声。

二、常见职业病与多发病

1、矽肺

2、石棉肺

3、苯中毒

4、甲苯中毒

5、二甲苯中毒

6、苯胺中毒

7、甲醇中毒

8、甲醛中毒

9、二氧化硫中毒

10、硫化氢中毒

11、氨中毒

12、氮氧化合物中毒

13、镉及其化合物中毒

14、汞及其化合物中毒

15、锰及其化合物中毒

16、铅及其化合物中毒

17、氰及腈类化合物中毒

18、砷化氢中暑

19、汽油中毒

20、苯的氨基及硝基化合物

21、化学性眼部灼伤

22、噪声性听力损伤或噪声聋

23、中暑

24、痤疮

25、溃疡

26、光敏性皮炎

27、接触性皮炎

28、黑变病

29、石棉所致肺癌、间皮瘤

30、苯所致白血病

31、铬鼻病

32、牙酸蚀病

33、金属烟热

34、砷所致肺癌、皮肤病

35、铬酸盐制造业工人肺癌

第七章  机械加工行业职业危害

第一节  金属制品业

1.1工业金属制品制造

一、主要工种及生产中产生的有害因素

（一）金属拉丝

用轧拉机将原直径较粗的的线材拉拔为一定规格的铁（钢）丝，拉拔中加入石灰浆起润换作用。产生的有害因素主要是石灰石粉尘、噪声。

（二）金属退火

将拉丝后的线材放入电炉内升温到500～600℃，使之再结晶恢复塑性或符合成品要求。产生的有害因素主要是高温。

（三）金属酸洗

操作酸洗设备，使用专用机具，按工艺要求，将金属材料浸入一定浓度、一定温度的酸碱溶液中，进行酸洗、碱洗、水洗。产生的有害因素主要是氢氧化钠、硫酸、盐酸、硝酸。

（四）金属纱网编织

操作金属纱网编织设备及专用机具，将若干根金属按一定规格整经、编织，制成符合工艺要求的金属纱网。产生的有害因素主要是噪声。

（五）金属制绳

操作卷线、捻制设备及专用机具，通过单次或多次捻制，将若干根金属丝按一定规格捻成符合工艺要求的钢丝绳。产生的有害因素主要是噪声。

（六）金属材料切割

在放好样的钢板上，用切割器（通过氧气和乙炔的燃烧）切割下所需规格的金属原料。产生的有害因素主要是无机粉尘、氧化锌、高温、噪声、紫外线。

（七）金属构件铆接

用铆钉枪或冷铆机将铆钉穿过连接杆件的预制孔，使杆件夹紧，使金属构件连接起来。产生的有害因素主要是噪声、振动。

（八）金属抛丸

用喷砂设备借压缩空气将铁丸或其它金属屑冲击金属表面，除去其表面氧化层。产生的有害因素主要是无机粉尘、噪声。

（九）金属喷砂

用喷砂设备借压缩空气将砂子冲击金属表面，除去其氧化层。产生的有害因素主要是矽尘、噪声。

（十）金属构件整修

构件焊接后，某些部位会变形，需先用火焰喷枪进行加温修整，然后用压机、平整机等机械设备进行精整。产生的有害因素主要是乙炔、高温、噪声。

（十一）金属构件探伤

用探伤机对金属构件进行检验，以检查金属构件内部结构及焊接处是否符合工艺要求。产生的有害因素主要是电离辐射。

（十二）金属落料

用落料机将金属原料切下一定规格尺寸的坯料。产生的有害因素主要是噪声。

（十三）金属锻打

用手工或锻打机械对工件毛坯加热后锻造。产生的有害因素主要是高温、噪声、振动。

（十四）金属磨光

用磨床或磨轮将工件毛坯表面打磨，除去砂眼、飞翅、氧化层等。产生的有害因素主要是砂轮魔尘。

（十五）金属抛光

利用抛车的高速运转和抛光剂的作用，除掉金属表面细小磨痕和小裂痕，并使金属表面具有一定光亮度。产生的有害因素主要是抛光尘。

（十六）切削工具刃磨

用磨床对工具作部分磨削，使其达到一定形状、尺寸、刃面的几何角度和表面粗糙度。产生的有害因素主要是砂轮磨尘。

二、常见职业病

1、以矽肺、混合性尘肺为多见。

2、常见高温中暑、噪声聋、慢性外照射放射病。

1.2铝制品制造业

一、主要工种及生产中产生的有害因素

（一）铝制品熔炼

将纯铝和边角料等固态金属原料按比例投入熔炉内熔炼，使之成为熔融状态的铝液，并控制杂质含量，清除氧化物和气体。产生的有害因素主要是氧化铝粉尘、高温。

（二）铝制品浇铸

将熔炼后的铝液浇到铸模内，使之凝固成锭块，从而得到所需铸态组织。产生的有害因素主要是高温、氧化铝烟尘。

（三）铝制品热轧

将热态的铸锭放入轧机轧制，使之成为一定规格、尺寸的铝片，同时改变其结晶组织，提高工艺性能。产生的有害因素主要是高温、噪声、氧化铝烟尘。

（四）铝制品冷轧

将热轧后的铝片放入轧机进一步轧制，对其结晶组织继续细化，减缩坯板的厚度。产生的有害因素主要是噪声。

（五）铝制品浸洗

用12％的苛性钠水溶液浸洗产品，使产品表面的油污皂化，以除去生产过程中所沾染的油污，然后用6％硝酸溶液中和残液。产生的有害因素主要是氢氧化钠、硝酸。

（六）铝制品砂光

利用砂光车上砂布的摩擦作用，将产品表面的油污杂质除去。产生的有害因素主要是氧化铝粉尘。

（七）铝制品抛光

用抛光设备对产品快速、均匀地抛磨。产生的有害因素主要是氧化铝粉尘、抛光尘。

（八）铝制品氧化

将产品放入盛有硫酸或草酸电解液的氧化处理槽内，通过阳极氧化处理，使其表面生成一层人工氧化膜。产生的有害因素主要是硫酸、草酸。

二、常见职业病与多发病

1、铝尘肺。

2、高温中暑。

3、噪声聋。

4、化学灼伤：氢氧化钠可引起皮肤或眼的灼伤。

5、长期接触低浓度的硫酸气雾，可发生慢性眼结膜炎、支气管炎、哮喘、牙齿酸蚀症。

第二节  金属表面处理及热处理业

2.1电镀

一、主要工种及生产中产生的有害因素

（一）溶剂除油

利用有机溶剂溶解油脂的作用，除去工件上的油污。产生的有害因素主要是汽油、煤油、四氯甲烷、三氯乙烯、乙醇。

（二）化学除油

利用碱溶液对油脂的皂化作用，除去工件表面的皂化油（动植物油）；或利用表面活性剂的乳化作用除去工件上的非皂化油（如矿物油）。产生的有害因素主要是氢氧化钠、硫酸。

（三）电解除油

在碱性溶液中通入直流电，把工件作为阴极或阳极，阴极上析出的氢气或阳极上析出的氧气对工件表面的溶液起机械搅拌作用，对工件表面的油污起剥离作用。产生的有害因素主要是氢氧化钠。

（四）镀件浸蚀

把工件浸入酸或碱液中，以除去工件表面的氧化皮、不良的表层结构，或粗化金属工件表面。产生的有害因素主要是硫酸、氟化氢及氢氟化物。氯化氢或盐酸、硝酸。

（五）镀件磨光

借助磨光轮上的磨料抛磨工件表面。产生的有害因素主要是砂轮磨尘、噪声。

（六）镀件抛光

用较软材料制成的抛光轮与抛光膏，对工件表面进行平整的机械加工。产生的有害因素主要是抛光尘、噪声。

（七）镀件喷砂

用净化的压缩空气，将干砂流强烈的喷射到金属工件表面，从而打掉工件表面的毛刺、锈斑、高温氧化皮及熔渣等杂质。产生的有害因素主要是矽尘、噪声。

（八）镀件刷光

采用金属丝材料作刷光轮，靠金属丝的端面棱锋切刮金属表面的锈皮、污垢等。产生的有害因素主要是无机粉尘、噪声。

（九）镀件滚光

在滚桶机或钟形机中，利用工件与磨料之间的磨擦作用进行磨削、整平，以除去工件表面的毛刺和污垢。产生的有害因素主要是噪声。

（十）镀锌

将金属工件浸入镀锌槽中，在金属表面镀上一层锌层，以防止金属表面的锈蚀。广泛应用于防止黑色金属的锈蚀。产生的有害因素主要是氧化锌、氯化锌、锌化合物、氢氧化钠、氯化铵、氰化氢或氢氰酸、氰化物。

（十一）镀镉

将金属工件浸入镀镉槽中，在金属表面镀上一层镉层以防止金属表面的锈蚀。产生的有害因素主要是镉及其化合物、镍的化合物、氯化铵、氰化氢或氢氰酸、氰化物。

（十二）镀锡

将金属工件浸入镀锡槽中，在金属表面镀上一层锡层以防止金属表面的锈蚀。产生的有害因素主要是氢氧化钠、硫酸。

（十三）镀银

将金属工件浸入镀银槽中，在金属表面镀上一层银层，以防止金属表面的锈蚀。产生的有害因素主要是氢氧化钾、硫酸、盐酸、氰化物。

（十四）镀铜

将金属工件浸入镀铜槽中，在金属表面镀上一层铜层，以防止金属表面的锈蚀。产生的有害因素主要是氢氧化钠、硫酸、氰化物。

（十五）镀镍

将金属工件浸入镀镍槽中，在金属表面镀上一层镍层，以防止金属表面的锈蚀。镀镍工艺主要有镀暗镍、光亮镍、黑镍之分。产生的有害因素主要是镍的化合物、锌化合物、硫酸、氯化氢或盐酸。

（十六）镀铬

将金属工件浸入镀铬槽中，在金属表面镀上一层铬层，以防止金属表面的锈蚀。产生的有害因素主要是铬及其化合物、硫酸、氟及其化合物。

（十七）镀青铜

将金属工件浸入镀青铜槽中，在金属表面镀上一层青铜层，以防止金属表面的锈蚀。镀青铜工艺主要分低锡、中锡、高锡青铜镀层三类。产生的有害因素主要是氢氧化钠、氰化物。

（十八）镀黄铜

将金属工件浸入镀黄铜槽中，在金属表面镀上一层黄铜层，以防止金属表面的锈蚀。镀黄铜工业主要是铜锌合金镀层。产生的有害因素主要是氰化物。

（十九）镀件驱氢

将工件在烘箱或油槽中保持一定的温度和时间，将氢从工件内驱除。产生的有害因素主要是高温。

（二十）镀件钝化

对锌、镉、铜、银等金属镀层，在含有强氧化剂的溶液中进行化学和电化学处理，使其表面生成一层组织致密的薄膜。产生的有害因素主要是铬及其化合物、镍的化合物、氧化锌、氢氧化钠、硫酸钡、硫酸、硝酸。

（二十一）镀件干燥

工件在电镀后，进行干燥处理，防止镀层腐蚀产生水迹。产生的有害因素主要是高温。

二、常见职业病与多发病

1、职业中毒：汽油中毒、四氯化碳中毒、三氯乙烯中毒、镉及其化合物中毒、急性氟化氢中毒。

2、矽肺。

3、牙齿酸蚀症。

4、职业性铬鼻病。

5、化学灼伤：硫酸、硝酸、氢氧化钠、氢氰酸均可引起。

6、噪声聋。

7、职业性哮喘。

2.2热处理

一、主要工种及生产中产生的有害因素

（一）退火

根据不同的钢种，把钢加热到一定温度，保持一段时间，然后缓慢冷却，以获得接近平衡状态的组织。退火方法有完全退火、不完全退火、等温退火、球化退火、低温退火、再结晶退火等。产生的有害因素主要是高温。

（二）正火

把钢加热到亚共析钢或过共析钢以上50～70℃，保持一定时间，然后从炉中取出，在空气中冷却，一般用于低碳钢。产生的有害因素主要是高温。

（三）淬火

用煤气、煤或油等燃烧，将钢加热到临界点以上，保温一定时间后放入不同的淬火介质（水、油、盐、碱等）中急冷，从而得到马氏体组织。产生的有害因素主要是氢氧化钠、氯气、氯化氢或盐酸、一氧化碳。

（四）回火

把淬火后的工件加热到一定温度，并在此温度上保持一定时间，然后以一定的冷却速度冷却到室温。产生的有害因素主要是高温。

（五）渗碳

将钢件置于富碳介质中加热保温足够长的时间，使活性碳原子渗入钢件表层，以提高表层碳浓度。产生的有害因素主要是一氧化碳、苯、甲苯、甲醇、丙酮。

（六）渗氮

利用含氮的物质分解产生活性氮原子，渗入工件的表面，获得比渗碳更高的表面硬度、耐磨性能及疲劳强度，并具有渗碳得不到的耐腐蚀性能。产生的有害因素主要是氨。

（七）碳氮共渗

将碳和氮同时渗入钢件表层。产生的有害因素主要是一氧化碳、苯、甲苯、甲醇、丙酮、氨。

（八）工件喷砂

用3～6个大气压的压缩空气，将砂粒通过喷嘴喷射到工件表面上，打掉工件表面上的氧化皮和不洁物。产生的有害因素主要是矽尘。

（九）工件酸洗

用酸清除工件表面的氧化皮，以保证后续加工的顺利进行。产生的有害因素主要是硫酸、氯化氢或盐酸。

（十）抛丸除锈

用高速运转的叶轮将铁（钢）丸抛到工件表面上，对工件表层进行清理。产生的有害因素主要是无机粉尘、噪声。

（十一）发蓝

将金属工件放在含浓碱和氧化剂的沸腾溶液中加热，使其表面生成一层厚0.1～1.0微米且与金属结合牢固的四氧化三铁薄膜。由于发蓝的过程是氧化过程，且常得到蓝黑色氧化膜，故又称为氧化处理或发黑处理产生的有害因素主要是氢氧化钠。

（十二）磷化

将钢铁零件放在磷酸溶液中浸泡，使表面生成一层不溶于水的磷酸盐薄膜，以增加表面的装饰和保护作用。产生的有害因素主要是，锰化合物。

（十三）铅浴

将工件加热到900～930℃，保温一定的时间，然后在熔化的铅介质中等温冷却，使金属内部产生索氏体。产生的有害因素主要是铅烟、高温。

二、常见职业病与多发病

（一）职业中毒

1、急性一氧化碳中毒。

2、急性苯中毒、甲苯中毒、甲醇中毒。

3、慢性铅中毒、慢性锰中毒、慢性苯中毒。

（二）高温中暑。

（三）矽肺。

（四）化学灼伤

1、酸性化学灼伤由硫酸、盐酸引起。

2、碱性化学灼伤由氢氧化钠、氨引起。

第三节  机械工业

3.1铸锻

一、主要工种及生产中产生的有害因素

（一）铸造型砂

使用混砂设备、检测仪器，将砂、粘土、煤粉、水等配制成造型用砂，并对砂样进行物理、机械性能等试验。产生的有害因素主要是矽尘、噪声。

（二）铸造模型

使用手工工具或机械设备，将木柴或其他非金属材料按铸件的形状、尺寸要求，加工制成模型。产生的有害因素主要是木尘、噪声。

（三）铸造熔炼

将铸造原料按配比装入熔炼设备，在高温下熔化成浇注的金属熔融状态。产生的有害因素主要是高温、一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、噪声。

（四）铸造造型

使用手工工具或机械设备，用配制好的型砂和模型，通过紧砂、起模、修型、合箱等工序，制成所需铸型。产生的有害因素主要是矽尘、噪声。

（五）铸造浇铸

使用手工工具或机械设备，将熔炼后熔融的金属液体注入铸型中制成所需铸件。产生的有害因素主要是高温。

（六）铸造落砂

使用手工工具或机械设备，先将铸件、铸型与砂箱分离，然后将型砂与铸件分离。产生的有害因素主要是矽尘、高温、噪声、振动。

（七）铸件清理

使用手工工具及机械设备，对落砂后的铸件浇冒口，清除型芯和芯铁，铲除披风、毛刺，清除内、外表面的粘砂，并对铸件作打磨、精整和校正。

产生的有害因素主要是矽尘、无机粉尘、噪声、振动。

（八）铸件初加工

使用各种砂轮磨制工具或切削设备，对经过清洗的铸件进行初加工，割去毛边，使铸件表面初步光整等，以提高铸件质量。产生的有害因素主要是砂轮磨尘、噪声、振动。

（九）压铸铸件

操作压铸机械，利用较高的机械压力，将液态的金属注入金属模型内，在压力下结晶而获得所需的铸件。产生的有害因素主要是高温、噪声、振动。

（十）熔模铸造

用易熔材料（蜡料或塑料）制成与铸件相同的蜡模，再涂上涂料和石英砂。经干燥、硬化、失蜡、熔烧，得到中空型壳。再将熔融的金属液注入，得到尺寸精确、表面光滑的铸件。产生的有害因素主要是矽尘、氨、酚、醚、甲醛。

（十一）锻造

使用锻压设备，对锻坯进行剁料、拔长、镦粗、冲孔、成型，从而获得一定形状、尺寸的毛坯半成品。产生的有害因素主要是高温、噪声、振动。

二、常见职业病与多发病

1、铸工尘肺。

2、高温中暑。

3、噪声聋、振动病。

4、常见多发病有上呼吸道炎症、手指外伤等。

3.2焊接

一、主要工种及生产中产生的有害因素

（一）手工电弧焊

利用电弧热，使焊条和基本金属熔化，形成焊接接头，使两金属焊体连接在一起。产生的有害因素主要是电焊尘、锰尘、臭氧、氮氧化合物、一氧化碳、紫外线。

（二）埋弧焊

分自动埋弧焊和半自动埋弧焊两种，它是一种电弧在颗粒状焊剂层下燃烧的焊接方法。产生的有害因素主要是氮氧化合物、一氧化碳。

（三）气体保护焊

二氧化碳气体通过喷嘴沿焊丝周围喷射出来，在电弧周围造成局部气体保护层，使熔滴或熔池与空气隔离开来，从而保证焊接过程稳定持续进行。产生的有害因素主要是电焊尘、锰尘、臭氧、氮氧化合物、一氧化碳、紫外线。

（四）氩弧焊

氩气从焊枪或焊炬的喷嘴喷出，在焊接区形成连续封闭的氩气层，对电极和焊接熔池起着保护作用。产生的有害因素主要是电焊尘、臭氧、氮氧化物、一氧化碳、二氧化碳、紫外线、噪声。

（五）电渣焊

利用电流通过液态熔渣所产生的电阻热作为热源，使电极焊丝或电极和焊体熔化而形成焊缝的一种熔焊方法。产生的有害因素主要是氮氧化合物、一氧化碳、紫外线。

（六）碳弧气刨

利用碳棒作电极，短弧操作，当电弧柱接触到焊件时，很快就会把焊件金属加热到熔化状态，在液体金属凝固前，用压缩空气流很快把液体金属吹走，在焊件表面留下沟槽，从而达到加工工件的目的。产生的有害因素主要是电焊尘、锰尘、紫外线。

（七）气割

利用气体火焰将被切割部分的金属预热到燃烧点，再向该点喷射高压氧气流，使金属剧烈氧化形成氧化物，以达到切割金属的目的。产生的有害因素主要是臭氧、氮氧化合物、一氧化碳、乙炔、紫外线。

（八）气焊

利用气焊火焰来熔化焊件和焊丝进行焊接，同时火焰的气流又是熔化金属的保护介质。产生的有害因素主要是电焊尘、氮氧化合物、一氧化碳、乙炔。

（九）等离子弧焊

在气体保护状态下，利用压缩电弧（等离子弧）进行焊接。产生的有害因素主要是射频辐射。

二、常见职业病与多发病

1、电焊工尘肺。

2、电光性眼炎。

3、慢性锰中毒。

4、电焊工氟骨症。

5、氩弧焊可发生氮氧化物中毒。

3.3机加工

一、主要工种及生产中产生的有害因素

（一）车削

在车床上用车刀切削各类工件。产生的有害因素主要是无机粉尘、噪声。

（二）刨削

在牛头刨床及龙门刨床上用刨刀切削工件的平面或沟槽，刨削可以加工零件的平面及沟槽。产生的有害因素主要是无机粉尘、噪声。

（三）铣削

用铣床的铣刀加工工件。铣床有卧式铣床、万能铣床、立式铣床、工具铣床及龙门铣床等。产生的有害因素主要是无机粉尘、噪声。

（四）磨削

在磨床上用砂轮进行切削加工。砂轮在高速旋转下切入工件表面，将工件表面的金属层不断切除。产生的有害因素主要是无机粉尘。

（五）钻镗

钻削主要用于加工工件上一定直径的孔。先用钻床钻孔，然后用扩孔钻扩孔，在进行铰孔。镗削主要用于大型、中型箱体零件或机架上的大孔、同轴孔、平行孔的加工。产生的有害因素主要是无机粉尘。

（六）钳工

主要依靠手工工具对金属进行切削加工。其基本操作有划线、锯割、凿削、锉削、刮削、研磨、钻孔、铰孔、攻丝、套扣等，这些操作大多是在台虎钳夹持下进行的。产生的有害因素主要是无机粉尘。

二、常见职业病

噪声聋为机加工常见职业病。

3.4涂装

一、主要工种及生产中产生的有害因素

（一）静电涂装

是以接地的被涂物作为阳极，涂料雾化气或电栅作为阴极，接上负高压电，在两极间形成高压静电场，在阴极产生电晕放电，使喷出的漆滴带电，并进一步雾化。带电漆滴受静电场的作用沿电力线方向吸附在被涂物上。产生的有害因素主要是苯、甲苯、二甲苯、甲醇、环己酮、乙酸乙酯。

（二）电泳涂装

是将被涂物浸渍在水溶性涂料中作为阳极（或阴极），另设一个与其对应的阴极（阳极），在两极间通直流电，靠电产生的物理化学反应，使涂料涂布在被涂物上的一种涂装方法。产生的有害因素主要是苯、甲苯、二甲苯、汽油。

（三）揩涂

一种常用的手工操作涂漆法（俗称抛光涂饰），是用手工将蘸有稀漆的棉球揩拭被涂物，进行装饰性涂装。产生的有害因素主要是苯、甲苯、二甲苯、汽油。

（四）刮涂

刮涂是采用刮刀对粘稠涂料进行厚膜涂装的方法。一般用来涂布腻子和填充剂，涂布油性清漆、硝基清漆等。产生的有害因素主要是苯、甲苯、二甲苯。

（五）转鼓涂装

是将被涂物置于鼓形容器中，利用回转的方法来涂装，适用于小件物品的涂装（如螺栓、螺帽等）。产生的有害因素主要是苯、甲苯、二甲苯。

（六）喷涂

喷涂包括空气喷涂、无空气喷涂及自动喷涂等方法。先将涂料雾化或雾状，在气流的带动下，将涂料高速的涂着在被涂物上。产生的有害因素主要是苯、甲苯、二甲苯。

（七）刷涂

手工采用排刷或滚筒刷涂漆的办法，将液状涂料均匀的涂着在被涂物上。产生的有害因素主要是苯、甲苯、二甲苯。

（八）浸凃

将被涂物浸入涂料中吊起后滴尽多余的涂料，适合于形状复杂的被涂物；小件被涂物如纽扣、小零件等，可装入金属网栏中浸入涂料，提起后经高速离心机甩掉多余的涂料。产生的有害因素主要是苯、甲苯、二甲苯。

（九）淋涂

涂料呈连续的雾状落下，使在雾幕下通过的被涂物涂上漆，适合于胶合板等流水涂装；也可用喷嘴将涂料淋在被涂物上，适用于漂浮面而不能浸凃的中空容器。产生的有害因素主要是苯、甲苯、二甲苯。

（十）其他涂装

不同的被涂物可采用不同的涂装方法。除上述方法外，还可采用辊涂、气溶胶涂装、抽漆等方法。产生的有害因素主要是苯、甲苯、二甲苯。

二、常见职业病与多发病

1、苯中毒。

2、甲苯中毒。

3、二甲苯中毒。

4、皮肤损害：接触多种脂溶性物质，可引起皮肤干燥、角化、皲裂、皮疹、水泡等皮肤损害。

第四节  船舶制造业

一、主要工种及生产中产生的有害因素

（一）船体冷加工

在常温下利用金属材料的塑性，使用剪、冲、滚、压、折等机械设备，对金属板材、型材进行加工，使之达到所要求的形状。产生的有害因素主要是噪声。

（二）船体热加工

利用金属材料的热塑性，将金属材料加热到一定温度，然后使用机械设备和手工工具，对其进行煨弯、校正，使金属板材和型材达到所要求的形状，以制作船体零部件。产生的有害因素主要是高温、噪声、一氧化碳、二氧化碳。

（三）平台组装

利用专用设备和工具，通过定线、划线、气割等，将船体金属零件组合成部件分段、总段及整个船体。产生的有害因素主要是电焊尘、锰烟、镍的化合物、氮氧化合物、一氧化碳、二氧化碳、高温、噪声、紫外线。

（四）船舶批碳

利用电弧热量和高压空气的作用，使用风铲工具、刨枪和碳棒等，加工焊缝坡口，清除焊迹，以使表面平整。产生的有害因素主要是无机粉尘、铅烟、氧化锌、一氧化碳、3，4—苯并芘、高温、噪声、振动。

（五）船舶泥工

利用泥工工具及机械设备，在舱室内进行敷料敷施、陶瓷装饰、水泥工程、耐火材料及机舱隔热体的施工，以达到隔热、耐火、防火之目的。产生的有害因素主要是水泥尘、石棉粉尘、无机粉尘、氧化锌、氮氧化合物、甲苯、二甲苯、酚、高温。

（六）船舶管系安装

使用机械设备或手工操作，对船舶管路及其附件进行放样、下料、弯管、校管等作业，并进行铺设、安装、调试及修理。产生的有害因素主要是电焊尘、锰烟、氮氧化合物、高温、噪声、紫外线。

（七）船舶钣金工

使用机械设备和手工操作，通过放样、下料、加工成型等，把金属薄板制成船舶零部件，并进行定位安装、调试及修理。产生的有害因素主要是无机粉尘、氧化锌、氮氧化合物、噪声。

（八）船舶电气安装

使用手动和专用工具，对大型的船舶配电控制设备、特种电器设备及零部件进行加工、安装、调试等作业。产生的有害因素主要是电焊尘、锰烟、氮氧化合物、高温、噪声、紫外线、电离辐射。

（九）船用仪器装配

利用专用设备及手工工具，将船用仪器零件安装、连接、调整成部件、整机，并进行安装、调试。产生的有害因素主要是铅烟、电离辐射、射频辐射。

（十）船舶锚链加工

使用各种机械设备，将金属材料进行加热、弯环、焊接、去刺、整形、热处理、工装工艺、调试等处理，制成链节或锚链。产生的有害因素主要是电焊尘、锰烟、氮氧化合物、3，4—苯并芘、沥青、高温、噪声、紫外线。

（十一）船舶除锈

使用专用工具，通过敲、铲等方法，铲除船舶内外壳的锈斑，以便进行涂装。产生的有害因素主要是无机粉尘、铅尘、汞、噪声、振动。

（十二）船舶涂装

用机械设备、化学物品或手工工具，对船舶材料表面进行处理、加工，达到防腐、防火、标志和装饰要求。产生的有害因素主要是硫酸、氯化氢或盐酸、苯、甲苯、二甲苯、汽油、松节油。

（十三）核反应堆安装

核动力潜艇反应堆的安装、维修。产生的有害因素主要是电离辐射。

（十四）玻璃钢游艇加工

将环氧树脂、玻璃纤维粘合加压后形成玻璃钢，然后根据要求加工成游艇部件。产生的有害因素主要是玻璃棉粉尘、苯乙烯、丙酮。

（十五）爆炸加工

利用爆炸产生的压力，对不同金属型材进行复合加工，制造船用材料。产生的有害因素主要是三硝基甲苯、一氧化碳、氮氧化合物、二氧化碳、噪声、振动。

二、常见职业病与多发病

（一）尘肺

1、电焊工尘肺。

2、石棉肺。

（二）职业中毒

1、铅中毒。

2、锰中毒。

3、苯中毒。

4、甲苯中毒。

5、二甲苯中毒。

（三）其他

1、氧化锌烟尘热。

2、电光性眼炎。

3、接触性皮炎（玻璃棉）。

4、噪声聋、振动病。

5、夏季高温中暑。

第八章  电力及电子行业职业危害

第一节  电力行业

一、主要工种及生产中产生的有害因素

（一）上煤

用机械设备将煤送到输煤皮带上，再通过输煤皮带将煤输送到锅炉炉膛。产生的有害因素主要是煤尘、噪声。

（二）磨煤

大块的煤块经磨煤机械磨细后送到锅炉内燃烧。产生的有害因素主要是煤尘、噪声。

（三）司炉

将纯水注入锅炉加热管，控制锅炉燃烧运行情况。产生的有害因素主要是煤尘、高温、噪声。

（四）汽机发电

观察与控制汽轮机发电机运行情况。产生的有害因素主要是高温、噪声。

（五）锅炉出灰

将锅炉燃烧后的灰渣进行清除。产生的有害因素主要是煤尘。

（六）水处理

将自来水通过阴阳离子交换器，生产出合格的纯水，并将交换后的酸碱废水中和成可排放的水。产生的有害因素主要是氢氧化钠、氯气、氯化氢或盐酸。

（七）发电运作

观察与控制水力发电机组的运行情况。产生的有害因素主要是噪声。

（八）电厂保温

采用保温材料，对锅炉炉墙和全厂热力设备及管道进行保温施工，达到绝热、美观的技术要求。产生的有害因素主要是玻璃棉粉尘、石棉粉尘、高温。

（九）锅炉检修

定期对锅炉设备进行检修，以保证锅炉的正常运行。产生的有害因素主要是煤尘、矽尘、石墨尘。

二、常见职业病

发电厂最常见的职业病是噪声聋，上煤工、司炉工、锅炉出灰工、检修工可罹患尘肺（煤工尘肺和混合性尘肺），在夏季，接触高温的劳动者可发生高温中暑。

第二节  电池制造业

2.1蓄电池制造

一、主要工种及生产中产生的有害因素

（一）铅锑熔炼

将铅与锑按一定比例和顺序投入合熔炉内，在高温状态下使其熔化，并进行搅拌，使合金完全均匀后，用铁漏勺捞去氧化铅渣。产生的有害因素主要是铅烟、锑及化合物、高温。

（二）铅锑铸锭

将铅、锑充分熔化、混匀后，用凝固点法测定合金锑含量，合格（6﹒5％～8％）后即打开熔炉下端的注液口，使合金流入铸锭机中的模型内，打上制造日期钢印。产生的有害因素主要是铅烟、锑及其化合物、高温。

（三）制板栅

将铅锑合金锭置于熔炉中熔化，将熔化的铅锑合金液用自动搅拌机或手工注入板栅模具内，使板栅落出，除去浇成后板栅上的浇口机毛刺。产生的有害因素主要是铅烟、锑及其化合物、高温。

（四）制铅球

将铅锭加入溶铅炉内加热熔化，把熔化后的铅液注入铸铅球机模子内，铸出的铅球，由提升机送入料斗，储存6小时后使用。产生的有害因素主要是铅烟、高温。

（五）制铅粉

将铅球送入铅粉机（球磨机）筒体中，进行破碎，铅球经粗碎、中碎、细碎和研磨后，制成具有一定粒度、符合工艺要求的铅粉。产生的有害因素主要是铅尘、噪声。

（六）制铅膏

按极板正负板要求不同，分别将铅粉、正（负）极添加剂、硫酸和水按一定比例配制，将配制后的物料送入和膏机中进行混匀，并用冷却水调节铅膏的比重。产生的有害因素主要是铅尘、硫酸。

（七）制极板

用涂片机（或人工）将和好的铅膏填压到板栅上，使其平整均匀，然后将涂好铅膏的极板浸入硫酸溶液中，使极板表面形成一层硫酸铅薄膜保护层，以防止极板开裂。产生的有害因素主要是硫酸。

（八）蓄电池化成

利用电化学氧化还原方法，将极板以极群形式放入化成槽内，调节硫酸比重，连接直流电，使正极板进行氧化而获二氧化铅，负极板进行阴极还原，获得海绵状铅，对化成后的熟极板进行冲洗，除去残液和杂质。产生的有害因素主要是硫酸、铅。

（九）焊极板

将生极板的正负极交替置于化成架上，用焊条分别正负极焊成极群形状，放入化成槽内。产生的有害因素主要是铅烟、高温。

（十）蓄电池焊接

将正、负极板的极耳分别纳入焊接模内，将极柱放在固定位上，用氧乙炔火焰烧至极耳熔化，添加焊条至汇流排达到规定厚度。产生的有害因素主要是铅烟、高温。

（十一）蓄电池封口

在电池槽和盖之间灌入熔化的封口剂，将电池槽和电池盖之间封闭起来，防止电解液溢出和杂质灌入。产生的有害因素主要是煤尘、陶土粉尘、沥青、高温。

（十二）蓄电池检验

对蓄电池产品抽取一定量的样品，按比例灌入硫酸进行充放电试验，以检查其冲入电容量和其他性能。产生的有害因素主要是硫酸。

二、常见职业病与多发病

1、职业中毒慢性铅中毒。

2、化学性灼伤可由硫酸引起。

3、职业性哮喘可由硫酸引起。

4、夏季高温中暑。

2.2电池制造

一、主要工种及生产中产生的有害因素

（一）镍阳极坯制备

将镍熔化制成块状，经球磨、过筛后制成具有一定粒度符合工艺要求的镍粉原料，然后加入发乳剂，将镍粉压制成镍阳极。产生的有害因素主要是镍、高温。

（二）镍阳极烧结

将压制的镍阳极坯体加热，使坯体中的发乳剂碳酸氢铵挥发留下孔隙。产生的有害因素主要是镍、二氧化碳、高温。

（三）镍阳极碱化

将烧结后的镍阳极浸入碱液中，进行碱化处理，使镍和碱反应，生成氢氧化镍。产生的有害因素主要是镍的化合物、氢氧化钠。

（四）镍镉电池装配

把阴阳两种极板按工艺要求进行装配焊接成为镍铬电池。产生的有害因素主要是镉及其化合物、镍。

（五）镉阴极制备

将镉熔化制成块状，经球磨过筛后制成具有一定粒度、符合工艺要求的镉粉原料，然后将镉粉加压制成镉阴极。产生的有害因素主要是镉及其化合物、高温。

（六）锌锰电池备料

将炭黑、石墨、二氧化锰、氯化铵等原料按工艺要求进行配比，然后送入混合器中充分搅拌，使其混合均匀，制成电粉。产生的有害因素主要是石墨粉尘、炭黑粉尘、锰尘、氯化铵。

（七）锌锰电池配液

将氯化汞、氯化铵、氯化锌等原料，按工艺要求进行配比，然后送入混合器中充分搅拌，使其混合均匀制成电解液。产生的有害因素主要是氯化汞、氯化锌、氯化铵。

（八）电池芯制配

将电池液和电粉按工艺配比要求进行配制和混合，制成电芯料，然后使用成型机，将电芯料压制成规定形状的电芯。产生的有害因素主要是石墨粉尘、炭黑粉尘、氯化汞、锰尘、锰化合物、氯化锌。

（九）锌锰电池装配

使用电池装配及辅助设备，把正极、负极、隔离层、封口材料、部件装配焊接成成品电池。产生的有害因素主要是铅烟、锰烟、沥青。

（十）碳棒沥青熔化

将煤焦沥青放入熔化锅内，经25℃以上高温熔化成液态，经过滤除去杂质后，供混粉用。产生的有害因素主要是硫化氢、氰化氢或氢氰酸、3，4—苯并芘、沥青、高温。

（十一）碳棒混粉

按比例将合格的土状石墨粉放入混捏机内加蒸汽搅拌，然后加入沥青溶液继续搅拌，使混合料粉成为粒状，供制坯用。产生的有害因素主要是石墨粉尘、沥青、高温。

（十二）碳棒制坯

将混合粉料装入制坯挤压机内，在一定的压力和温度下，将粉料挤压成条状、裁断、理直、冷却、装盒。产生的有害因素主要是沥青、高温。

（十三）碳棒焙烧

将挤压成型的碳棒条坯装入倒烟炉内，一层碳棒一层河沙填充，然后经低温、中温、和高温逐级升温焙烧制成碳棒成品。产生的有害因素主要是沥青、高温。

二、常见职业病与多发病

（一）职业中毒

1、慢性锰中毒。

2、慢性镉中毒。

3、慢性汞化合物中毒。

（二）职业性光感性皮炎（沥青）。

（三）职业性高温中暑。

（四）化学灼伤（硫酸、氢氧化钠）。

（五）尘肺

1、石墨尘肺。

2、炭黑尘肺。

第三节  电线电缆制造业

一、主要工种及生产中产生的有害因素

（一）电线电缆备料

操纵加热炉及附属设备，将铝锭或铜锭加热熔融，然后通过轧机轧制成铝杆材或铜杆材。产生的有害因素主要是氧化铝粉尘、铜尘、高温。

（二）电线电缆酸洗

将杆材浸入12％～14％的硫酸溶液缸内，加热到一定温度，经一定时间后提出杆材，用高压水冲洗除去其表面氧化物。产生的有害因素主要是硫酸。

（三）电线电缆拉线

使用专用模具，将铜杆材或铝杆材拉制成具有一定截面和形状的各种规格线材。产生的有害因素主要是噪声、氧化铝粉尘、铜尘。

（四）电线电缆韧炼

对冷加工后的金属线材连续或不连续地进行热处理，以减少或消除冷加工形成的硬化物。产生的有害因素主要是高温。

（五）电线电缆镀锡

将单股线材用盐酸清洗，除去表面油污和杂质后，送入加温锡缸，将锡夜涂于线材表面层成为镀锡线。产生的有害因素主要是锡烟、氯化氢或盐酸、高温。

（六）电线电缆绞制

操纵绞丝机将多股线材绞制成电线电缆。产生的有害因素主要是噪声。

（七）电缆电线挤塑

将聚氯乙烯塑料或聚四氟乙烯塑料经加温后熔塑成胶状体，经挤塑机包于电缆电线表面，然后在冷却水槽中冷却，制成塑料包线。产生的有害因素主要是氟及其化合物、氯乙烯、高温。

（八）电缆电线挤胶

将橡胶原料（炭黑、陶土、碳酸钙、硫磺、滑石粉、生胶等）轧滚成胶片，在挤橡胶机作用下，将胶片包在电缆电线表面制成橡皮线。产生的有害因素主要是化石粉尘、陶土粉尘、炭黑粉尘、高温。

（九）电缆电线压铅

各种线芯经配模后，将铅液挤压在压延线线芯表面，然后经过冷水槽冷却，制成压铅线。产生的有害因素主要是铅烟、高温。

（十）电缆电线装铠

各种线材（塑料线、橡皮线、压铅线）在装铠机外包绝缘带、麻绳、钢丝等后，将沥青液熔化并涂于电缆电线外。产生的有害因素主要是沥青、高温。

（十一）电缆电线电镀

各种规格线材用酸液（氨基硅酸液）清洗表面、镀银处理后成为镀银线。产生的有害因素主要是氟及其化合物。

（十二）电缆干燥浸油

将纸绝缘电缆线芯绕入托盘，送入干燥器内加热干燥。然后注入电缆油，进行浸渍处理。产生的有害因素主要是高温。

（十三）电线火花检验

将高压电流通入制成的各种规格的电线进行高压试验，检测电线绝缘体的绝缘程度是否适合工艺要求。产生的有害因素主要是射频辐射。

（十四）漆包线涂布

将聚酯漆、二甲苯、甲酚按工艺要求混合配制成涂料，然后将其涂布于线材表面，经加热烘干形成绝缘层。产生的有害因素主要是苯、甲苯、二甲苯、甲酚。

二、常见职业病与多发病

（一）职业中毒

1、慢性铅中毒。

2、氟及其化合物中毒。

3、苯、甲苯、二甲苯中毒。

（二）夏季高温中暑。

（三）噪声聋。

（四）沥青致光敏性皮炎。

（五）尘肺

1、滑石尘肺。

2、炭黑尘肺。

3、铝尘肺。

第四节  电子及通讯设备制造业

4.1电子枪制造

一、主要工种及生产中产生的有害因素

（一）电子零件清洗

用三氯乙烷液体清洗金属零件上的油污。产生的有害因素主要是三氯乙烷。

（二）滚磨去毛刺

将所有冲制成的金属零件进行滚磨，以除去零件上的金属毛刺。产生的有害因素主要是噪声。

（三）烧氢

使用氢气炉对零部件或材料进行退火等处理和加工，以除去零部件表面的氧化层和改变其物理性能。产生的有害因素主要是高温。

（四）压枪

用若干只金属零件组装成电子枪透镜，其中用熔化的玻璃支杆来组装，然后对透镜用分析纯乙醇进行清洗。产生的有害因素主要是一氧化碳、乙醇、高温。

（五）调化

用二元碳酸盐、氧化铝、钨粉以及其他化学材料调配成二元碳酸盐发射体、灯丝白、黑涂层料。产生的有害因素主要是甲醇、乙酸乙酯。

（六）灯丝卷绕涂覆

将单螺旋钨丝卷绕成双螺旋灯丝，并将灯丝白、黑涂料涂覆到灯丝上。产生的有害因素主要是甲醇。

（七）灯丝烧结

在特定的高温下，对涂覆成的灯丝进行烧结，使涂层瓷化。产生的有害因素主要是高温。

（八）灯丝熔解

用氨、甲醇、硝酸、硫酸等熔解灯丝中的芯，成为成品灯丝。产生的有害因素主要是硫酸、硝酸、氨甲醇。

（九）支座装配

用微晶玻璃粉冲制成玻壳，并进行烧结。用烧结过的金属零件、玻片装配成支座，并进行封接，成为成品支座。产生的有害因素主要是石墨粉尘。

（十）阴极清洗

将未处理的阴极用甲醇等化学试剂进行清洗腐蚀。产生的有害因素主要是甲醇。

（十一）阴极喷粉

将已调化好的二元碳酸盐发射体喷射到阴极帽上，成为半成品阴极。产生的有害因素主要是无机粉尘、乙酸乙酯。

（十二）芯柱压制

使用芯柱机把引出线、玻珠、玻环排气管等用熔化的玻璃熔接，并冲压成形态各异的芯柱。产生的有害因素主要是一氧化碳、高温。

（十三）电解抛光

在芯柱压制过程中，因导丝内高温缘故产生氧化，然后用硫酸在电解状态下腐蚀，除去氧化层。产生的有害因素主要是硫酸。

二、常见职业病与多发病

（一）职业中毒

1、甲醇中毒。

2、苯、甲苯、二甲苯、中毒。

3、一氧化碳中毒。

（二）石墨尘肺。

（三）化学灼伤（氨、硝酸、盐酸、硫酸）。

（四）夏季高温中暑。

（五）职业性哮喘。

4.2电路制造

一、主要工种及生产中产生的有害因素

（一）电路浆料印刷将各种原材料按配比要求进行配比、混合，制成浆料。然后将电板浆料或电阻浆料，用人工或机械方式，通过丝网印刷在陶瓷基片上，印制电路图形，并将印好的导带、电阻进行红外烘干。产生的有害因素主要是羰基镍、乙醇。

（二）电路基片烧结

将印刷好的陶瓷基片放入隧道炉高温烧结，使之成为带有阻值的基片。产生的有害因素主要是铅烟、高温。

（三）超声波清洗

各类电路板在专用设备中用清洗剂配合超声波进行清洗，以除去各种杂物。产生的有害因素主要是氟化氢及氢氟化物、氟及其化合物、乙醇、异丙酮。

（四）电路老化

将电路板放在烘房内进行老化。产生的有害因素主要是高温。

（五）激光调阻

将带有电路的基片用激光调阻机进行调阻，使其阻值符合工艺设计的要求。产生的有害因素主要是激光。

二、常见职业病与多发病

（一）职业中毒

1、羰基镍中毒。

2、慢性铅中毒。

3、急性氟化氢中毒。

（二）氢氟酸致皮肤烧伤。

（三）激光对眼的损伤。

4.3金属陶瓷发射管制造

一、主要工种及生产中产生的有害因素

（一）陶瓷零件清洗

用各种酸液除去机械加工后零件表面的油污、氧化层等脏物。产生的有害因素主要是铬酸盐、氯化氢或盐酸、硝酸、氰化物。

（二）陶瓷零件涂胶

在陶瓷零部件封接面上涂一层粘合胶，以便下道工序中金属陶瓷零件的焊接。产生的有害因素主要是丙酮、乙酸丁酯。

（三）金属陶瓷封接

使用高频真空炉或氢气炉，将处理后的陶瓷、氧化玻陶瓷零件与金属零件部件及焊料进行焊封。产生的有害因素主要是臭氧、氮氧化合物、高温、射频辐射。

（四）镀层喷砂

通过压缩空气将砂粒喷射在零部件表面，除去电镀层表面的各种痕迹、脏物，以提高电镀、喷漆质量。产生的有害因素主要是矽尘。

（五）碳化

使用碳化台，充入碳氢化合物气体（或黑化材料），并加热分解或蒸发，使之与阴极、零件、部件、材料等发生化学反应，使其碳化。产生的有害因素主要是苯。

二、常见职业病与多发病

1、矽肺。

2、慢性苯中毒。

3、化学性灼伤（盐酸、硝酸、氢氟酸）。

4.4显像管制造

一、主要工种及生产中产生的有害因素

（一）玻壳清洗用10％氢氟酸加3％硝酸组成的清洗液清洗玻壳，使玻壳表面整洁度符合工艺要求。产生的有害因素主要是氟化氢及氢氟化物。

（二）涂荧光层

使用涂覆设备及仪器，以沉淀、喷涂、吸涂、流动涂覆和光刻等方法，涂制真空显示器件荧光屏的荧光层，将红、蓝、绿三色荧光粉沉淀到玻屏上，然后再喷涂一层有机膜，覆盖荧光粉。产生的有害因素主要是无机粉尘、镉及其化合物、甲苯、三氯乙烯。

（三）锥体清洗

用甲苯清洗锥体上多余的有机膜。产生的有害因素主要是甲苯、乙酸丁酯。

（四）涂层焙烧

在玻壳内涂一层导体层，使玻壳内层具有导体性。使用专用升温设备和器具，对真空电子器件的内表面涂覆层进行焙烧，使内层干燥，涂膜固定。产生的有害因素主要是石墨粉尘、甲苯、高温。

（五）低熔玻璃熔封

使用高温封接炉将涂覆好的玻锥和荧光屏组件置于专用托架上，用低熔点玻璃将两者熔封在一起。产生的有害因素主要是高温。

（六）玻管排气

使用真空排气设备及辅助系统，抽去真空电子器件内部的气体，使真空电子器件内部成为真空，并用高频加温蒸散消气剂，提高管内真空度。产生的有害因素主要是高温、射频辐射。

（七）打高压老炼

除去管内杂质及金属毛刺，稳定发射。产生的有害因素主要是电离辐射。

（八）喷外层石墨

在显像管玻壳外喷涂一层石墨导电层。产生的有害因素主要是石墨粉尘、高温。

（九）外观检查

检查显像管外观及绝缘层。产生的有害因素主要是丙酮。

二、常见职业病与多发病

（一）石墨尘肺。

（二）职业中毒

1、甲苯中毒。

2、三氯乙烯中毒。

3、镉及其化合物中毒。

（三）氟化氢引起的皮肤烧伤。

（四）丙酮引起的接触性皮炎。

（五）夏季高温中暑。

4.5电容器制造

一、主要工种及生产中产生的有害因素

（一）陶瓷电容配浆

使用机械设备或人工方式，将瓷料、粘合剂、辅料等原料混合配制，经球磨后制成浆料备用。产生的有害因素主要是铅尘、镉及其化合物。

（二）陶瓷电容制取

使用丝网印刷、成型等设备，在电解质电子陶瓷表面制备金属化电极。工艺过程包括丝网印刷、薄膜成型、叠片、切割、烘干、排酸、烧成、涂银、烘银等。产生的有害因素主要是铅烟、镉及其化合物、二甲苯。

（三）云母电容制取

使用印银设备，在云母片制取电极。工艺过程包括印银、烧银、切片、装配、真空干燥、浸渍、压胶等。产生的有害因素主要是铅烟、苯、甲苯、二甲苯。

（四）电容外层涂覆

使用涂覆设备或手工涂覆，在电容的引出线或成品外层涂上绝缘材料，将电容环氧浇注于电容的塑壳内，然后送入烘箱内烘干，使之固化。产生的有害因素主要是甲苯、二甲苯、丙酮。

（五）电容端面喷铅

电容器内芯端面喷涂铅锡，便于焊接引出线，内芯喷铅后剥离内芯外层膜。产生的有害因素主要是铅尘、铅烟。

（六）电容内芯涂覆

用机械或手工配制涂覆料，然后用涂覆机将覆料浸凃于电容内芯上，封装后送烘房烘干老炼。产生的有害因素主要是苯乙烯、丙酮。

二、常见职业病与多发病

（一）职业中毒

1、慢性铅中毒。

2、慢性镉及其化合物中毒。

3、苯、甲苯、二甲苯中毒。

（二）苯可引起白血病。

（三）丙酮可致接触性皮炎。

4.6电子整流器制造

一、主要工种及生产中产生的有害因素

（一）环氧固化

把配制好的环氧树脂浇入整流器模块外壳内，然后把模块放到烘箱内进行烘干，使其固化。产生的有害因素主要是二甲苯、丙酮。

（二）刮脚

把引出线浸于丙酮、乙醇溶液中，再用刀片进行刮脚。产生的有害因素主要是乙醇、丙酮。

（三）散热片清洗

用丙酮清洗整流器散热片上的油污和杂物。产生的有害因素主要是丙酮。

二、常见职业病与多发病

1、二甲苯中毒。

2、丙酮致接触性皮炎。

4.7钨钼丝制造

一、主要工种及生产中产生的有害因素

（一）钨钼粉制取

使用专用设备，将仲钼酸铵或钨酸和仲钼酸铵经纯化、还原、酸洗，制成钨或钼的金属粉尘。产生的有害因素主要是钨及其化合物、氨、高温。

（二）钨坯压制

使用压制预烧和预烧结设备，将钨粉加入石蜡、四氯化碳溶液中压制成型，制得钨、钼坯条。产生的有害因素主要是钨及其化合物、四氯化碳（四氯甲烷）。

（三）钨钼材料烧制

将压制好的钨坯通过烧结设备，将钨、钼坯条烧结成具有金属性能的钨、钼金属坯条，然后使用旋锻及退火等设备，将金属钨、钼条加温，最后锻打成各种直径钨棒。产生的有害因素主要是钨及其化合物、高温、噪声。

（四）钨钼拉丝

使用钨、钼粗丝机及退火对等设备，将钨钼材料拉成钨钼粗丝的成品或半成品，然后使用钨、钼细拉丝机及退火等设备，将钨、钼粗丝拉成钨、钼细丝的成品或半成品。产生的有害因素主要是石墨粉尘、高温。

（五）钨丝复绕

将成品钨丝复绕在胶木线盘上出厂。产生的有害因素主要是乙酸丁酯。

（六）钨粉清洗

将钨粉用氢氟酸和盐酸洗涤，再过滤、烘干、筛选，以除去钨粉中的杂质。产生的有害因素主要是氟化氢及氢氟化物、氯化氢或盐酸。

二、常见职业病与多发病

（一）职业中毒

1、四氯化碳中毒。

2、急性氨中毒。

（二）氢氟酸或氢氟化物所致皮肤烧伤。

（三）石墨尘肺。

（四）噪声性听力损伤或噪声聋。

（五）夏季高温中暑。

4.8电子器具制造

一、主要工种及生产中产生的有害因素

（一）元器件搪锡

将电子元器件的接脚或导线放入搪锡缸内进行铅锡合金镀层，使电子元器件的接脚或导线增加导电性能或易于焊接。产生的有害因素主要是铅烟。

（二）元器件波峰焊

使用专用设备，对完成电子元器件插件的线路板进行波峰焊接，自动将线路板上的电子元器件和线路板一次焊接完成。产生的有害因素主要是铅烟。

（三）元器件手工焊

对波峰焊未焊接完善的线路板上的电子元器件和导线等插件补焊完善。或将电子元器件和导线直接焊接在线路板上或整机上。产生的有害因素主要是铅烟。

（四）雷达调试

使用专用调试设备和仪器仪表，对雷达分机及整机的电气与机械性能进行调试、测试，使其符合技术要求。产生的有害因素主要是微波。

（五）电视机调试

使用专用调试设备和仪器仪表，对电视机基板或半成品、成品进行调试，以使各项工艺技术参数达到设计要求。产生的有害因素主要是电离辐射。

（六）电子器具老化

在高温状态下，对某些种类的电子器具进行老化试验。以检验其各项技术性能是否达到工艺设计要求。产生的有害因素主要是高温。

二、常见职业病与多发病

1、慢性铅中毒。

2、职业性白内障。

3、夏季高温中暑。

4.9其他电子器件制造

一、主要工种及生产中产生的有害因素

（一）玻粉制取

使用专用设备，按照玻璃料量，将玻璃原材料制成低熔点玻璃粉、玻璃支杆。产生的有害因素主要是矽尘、高温。

（二）电子玻璃配料

使用配料设备，按电子玻璃料量，将玻璃原材料配制成配合料。产生的有害因素主要是矽尘。

（三）电子玻璃制取

操作熔炉，把配合料制成电子器件用的玻璃液，然后用专用设备把玻璃液压制、吹制、拉制成电子器件用的玻璃制品。产生的有害因素主要是高温。

（四）氧化铝粉制取

使用多种设备，将电熔刚玉粉用物理化学方式，经破碎、球磨、研磨、清洗、筛选、酸、浮选、熔烧等加工，制成氧化铝粉。产生的有害因素主要是氧化铝粉尘。

（五）定向涂膜

将大块专用玻璃切割成符合工艺要求的尺寸，经腐蚀清洗，然后在有导电图形的玻璃片表面上制作液晶分子有序排列所需要的取向层。产生的有害因素主要是氯化氢或盐酸、硝酸、甲醇。

二、常见职业病与多发病

1、矽肺。

2、铝尘肺。

3、酸液灼伤（盐酸、硝酸）。

4、接触高温的劳动者夏季易中暑，冬季易感冒。

5、甲醇中毒。

第九章  其他行业职业危害

第一节  纺织业

1.1普通纺织

一、主要工种及生产中产生的有害因素

（一）清花

操作清花机、抓包机，将原棉开松、除杂、均匀混合，控制和提高原棉层的纵、横向均匀度，并制成符合标准规格和质量的棉卷。产生的有害因素主要是棉尘、噪声、螨和霉菌。

（二）粗梳

操作粗梳机，梳理纤维束，将其分离成单纤维状态，继续清除杂质、疵点，并进行较细致的均匀混合，最后制成符合一定规格和质量要求的条子。在生产过程中，根据不同的原料，产生不同的纤维尘。产生的有害因素主要是棉尘、麻尘、亚麻尘。

（三）精梳

操作精梳机，分离纤维和提高纤维的伸直平行程度，进一步清除喂入品中的纤维结和带纤维的杂质、疵点，排除一定长度以下的短纤维，提高纤维长度的整齐度。在生产过程中，因原料不同，产生不同的纤维尘，主要是棉尘、麻尘、亚麻尘。

（四）并条

操作并条机，利用纤维条间的并和作用，降低纤维条的不均匀率；利用罗拉牵引或罗拉针挑牵引，改善纤维的伸直平行度及分离度；同时使纤维条中不同性质的纤维相互混匀，将生条制成符合标准的熟条。产生的有害因素主要是棉尘、麻尘、亚麻尘。

（五）粗纱

操作粗纱机，将纤维条进一步抽长拉细，提高纤维的伸直平行度和分离度，将条子制成符合标准和质量的粗纱。通过加捻或搓捻，使粗纱具有一定的张力，能承受卷绕和退绕张力。产生的有害因素主要是棉尘、麻尘、亚麻尘、皮毛尘、噪声。

（六）细纱

操作细纱机，将喂入的粗纱或条子均匀地抽长、拉细到所要求的指数，制成符合标准规格和质量的细纱。通过加捻，使成纱具有一定的强力、弹性、光泽等性质。通过卷绕，将纺成的细纱绕成一定的形状。产生的有害因素主要是棉尘、麻尘、亚麻尘、皮毛粉尘、噪声。

（七）浆纱

操作浆纱机，给纱线上浆，以保证穿经、织造等加工需要。纱线上浆烘干后，一部分浆液覆于纱线的表面，使毛羽顺贴在纱干上，形成一层浆膜，提高纱的耐磨性；另一部分浆液渗透到纤维束间，增加纤维抱合力及纱的强力。产生的有害因素主要是噪声。

（八）织造

操作制造机，将经线和纬线在织机上织成各种不同的组织密度、宽度、符合质量要求的坯料，以及用手工或机械方式将线料编织成成品。产生的有害因素主要是高温、噪声。

（九）修布

掌握坯布质量标准和修补技术，对分等后坯布的不同残疵进行修复、织补和油污洗洁。产生的有害因素主要是汽油、乙醚、苯。

二、常见职业病与多发病

噪声可引起噪声聋，棉尘可引起棉尘肺，高温可引起高温中暑。常见的多发病有下肢静脉曲张、风湿性关节炎、慢性支气管炎及视力减退，女工可发生月经失调等。

1.2印染

一、主要工种及生产中产生的有害因素

（一）烧毛

纺出的纱线坯布通过火焰烧毛机烧去表面的毛茸及杂质，以增加纱线或布面的光洁，使纹路清晰，有利于染色及防止起球。产生的有害因素主要是一氧化碳、高温。

（二）漂白

纱线或坯布通过各种漂白剂，去掉纱线或布面色素，增加坯布洁白度。一般棉毛制品用次氯酸钠漂白，丝制品用双氧水漂白。产生的有害因素主要是氯气、过氧化氢、高温、高湿。

（三）染色

使用各种染色机械设备，将毛、棉、丝、麻等纱或织布进行染色和干燥，使之染成各种预期的颜色。不同类型的纱线、织布物使用的染料不一，如丝织品多采用酸性染料。产生的有害因素主要是有机粉尘、苯胺、氢氧化钠、硫酸、高温、高湿。

（四）印花

使用印花机械设备，将坯布连续不断地通过一个或数个印花筒，在布面上产生各种样式、色彩丰富的花纹或图案。产生的有害因素主要是高温、甲醛、高湿。

（五）定型

通过定型设备，对染色后的各类织物用热蒸气进行拉幅定型。产生的有害因素主要是高温、高湿、甲醛。

（六）花筒腐蚀

通过酸腐蚀，在花筒的表面雕出具有凹凸面的花纹或图案，有利于吸附染料，以便在印花过程中将染料转移到坯布上，产生各色花纹或图案。产生的有害因素主要是氯化氢或盐酸、硝酸。

（七）花筒镀铬

通过电镀设备，在铜花筒上镀上一层铬层，以增强花筒表面的硬度及光洁度。产生的有害因素主要是铬酸盐。

（八）剥铬

用过的花筒要去掉就花纹或图案。通过剥铬可去掉筒表面镀铬层上的花纹或图案，以便于重新加工成新花纹或图案。产生的有害因素主要是铬酸盐。

（九）感光制板

在框架上绑上筛网，并在筛网上涂缩醛胶，然后涂感光胶及助剂，使花纹感光成型。在筛网正面涂上一层聚薄膜，以保护感光胶膜，产生的有害因素主要是次氯酸钠、乙醇、丙酮。

（十）丝印

用印花色糊在染好的丝绸上印各种花纹及图案。产生的有害因素主要是有机粉尘、丙酮。

二、常见职业病

个别出现氯气中毒、苯胺中毒、慢性铅中毒、铬鼻病、偶氮染料可引起接触性皮炎和哮喘。

第二节  造纸业

2.1纸浆制造

一、主要工种及生产中产生的有害因素

（一）制浆备料

将各种植物纤维或其他纤维原料通过剥皮、切断削片、筛选等人工或机械方法进行加工。产生的有害因素主要是木尘、无机粉尘、噪声。

（二）化学制浆

将制备的纤维原料，通过专用设备加工形成粗浆，再经过洗涤 、筛选、漂白等加工，使浆料与黑液分离，制成浆料或浆板。产生的有害因素主要是氢氧化钠、硫化钠、硫化氢、氨、高温、高湿。

（三）黑液蒸发

即蒸发黑液中的水分，工艺流程主要包括黑液、蒸气和冷凝水三个系统。产生的有害因素主要是硫化氢、氨、高温、高湿。

（四）黑液燃烧

主要是将蒸浓了的黑液进行燃烧使之成为黑炭，然后将其溶解为绿液，并利用黑液中的有机物燃烧时放出的热量产生蒸气，这样可以回收黑液中的碱和热。产生的有害因素主要是硫化氢、高温、高湿。

（五）苛化

是碱回收系统的最后一个过程，其目的在于将石灰加入绿液中，使碳酸钠转化为白液（氢氧化钠）和白泥（沉淀物）。产生的有害因素主要是石灰石粉尘、氢氧化钠。

（六）纸浆漂白

用漂白粉或液氯制备的漂液将精选后的化学浆氯化漂白，使浆液的白度、强度、纯度达到规定标准。产生的有害因素主要是氯气。

二、常见职业病与多发病

可见急性硫化氢中毒、急性氯气中毒、高温中暑、噪声聋，上呼吸道炎症为其多发病。

2.2造纸

一、主要工种及生产中产生的有害因素

（一）打浆

原料木浆在密闭粉碎搅拌机内粉碎后，加各种辅助填料制成纸浆。打浆设备包括打浆机、盘磨机、圆柱磨浆机等。产生的有害因素主要是滑石尘、淀粉粉尘、碳酸钙、噪声。

（二）清浆

定期对浆池进行清洗，除去池内沉淀物，保持浆池清洁。产生的有害因素主要是硫化氢。

（三）造纸

在经过打浆等机械加工的纸浆原料中，根据工艺要求添加辅料；经稀释、流送、成型、压榨、干燥、表面处理等制成纸或纸板。产生的有害因素主要是高温、噪声。

二、常见职业病

急性硫化氢中毒及滑石尘肺，夏季可发生高温中暑。

第三节  印刷业

一、主要工种及生产中产生的有害因素

（一）丝网制版

利用照相（感光）方法，用尼龙丝或金属丝制成印板，可提高印板的质量和耐印力。产生的有害因素主要是重铬酸铵、聚乙烯醇。

（二）凹版制版

将曝光硬化炭素膜上的图文信息转移到凹版滚筒表面，在其表面涂上抗蚀膜，用不同浓度酸腐蚀出凹版滚筒。产生的有害因素主要是硫酸、氯化氢或盐酸、甲醛、噪声、乙酸乙酯。

（三）印刷

用凹版印刷机等机械设备将各类印板上的图文信息转印到承印物上，若是印刷彩页则需加入含有溶剂的彩色颜料。产生的有害因素主要是苯、甲苯、二甲苯、汽油、甲酚、噪声、乙酸乙酯。

（四）油墨调配

使用计量工具，将配方所需的各种颜料、连接料，用搅拌机制成印刷油墨成品，再使用轧墨机将已配置好的油墨半成品等各种添加剂，轧制成各种印刷专用油墨。产生的有害因素主要是苯、甲苯、二甲苯、甲酚、乙酸乙酯。

二、常见职业病与多发病

印刷工（激光照排）可罹患慢性苯中毒，制版工可发生慢性咽炎，接触腐蚀性化学制剂可引起粘膜刺激症状及皮肤腐蚀损伤。平印车间夏季可引起中暑，冬季易引起感冒。接触铬酸雾可引起铬鼻病或铬皮炎。

第四节  制鞋业

一、主要工种及生产中产生的有害因素

（一）裁断

利用下料机或其他机械将所需的原材料（真皮、尼龙布、特多龙布、帆布及较薄PVC革等）裁切好。产生的有害因素主要是噪声。

（二）加工

将已经裁切好的部件进行印刷、削皮、贴内里、烫印等加工。产生的有害因素主要是噪声、高温、生产性粉尘。

（三）针车

将加工好的原料按车缝鞋面、贴后衬、包后方海绵等顺序进行加工制成半成品。产生的有害因素主要是噪声、汽油、苯、甲苯、二甲苯、正己烷、环己烷、二氯甲烷、卤代苯等。

（四）成型

将半成品经过涂处理剂、涂胶、夹帮、打磨、压底、加硫、冷冻定型等工序制成成品。产生的有害因素主要是噪声、粉尘、汽油、苯、甲苯、二甲苯、正己烷、环己烷、二氯甲烷、卤代烷等。

二、常见职业病与多发病

生产性粉尘可引起尘肺，高温可引起高温中暑，噪声可引起噪声聋，汽油可引起汽油中毒，苯类可引起苯中毒，正己烷可引起正己烷中毒，有机卤溶剂可使孕妇发生自然流产。常见的多发病有接触性皮炎、吸入性肺炎、黑变病、肺水肿、肝功能异常、血小板减少、再生障碍性贫血（白血病）等。

第五节  箱包业

一、主要工种及生产中产生的有害因素

（一）裁剪

利用下料机或其他机械将所需的原材料（真皮、尼龙布、特多龙布、帆布及较薄PVC革等）裁剪好。产生的有害因素主要是噪声。

（二）粘合与组合

将已经裁剪好的原材料进行片皮、挖里的加工后，使用胶黏剂进行粘合、组合。产生的有害因素主要是噪声、汽油、苯、甲苯、二甲苯、正己烷、环己烷、二氯甲烷、卤代苯等。

（三）缝纫

将组合好的材料进行缝纫，制成成品。产生的有害因素主要是噪声。

二、常见职业病与多发病

噪声可引起噪声聋，汽油可引起汽油中毒。苯类可引起苯中毒，正己烷可引起正己烷中毒，有机卤溶剂可使孕妇发生自然流产。常见的多发病有接触性皮炎、吸入性肺炎、黑变病、肺水肿、肝功能异常、血小板减少、再生障碍性贫血（白血病）等。