北京市朝阳区卫生健康委员会

采购后勤厨房设备项目遴选公告

现面向社会公开遴选我委有关采购后勤厨房设备项目的承担单位，有关事项公告如下：

一、委托单位

北京市朝阳区卫生健康委员会

二、申请单位

后勤厨房设备供应相关企业

三、采购货物要求

后勤厨房设备一批（详见附件一），总预算477868.00（人民币肆拾柒万柒仟捌佰陆拾捌元整）

四、具体要求

1. 项目申报单位具有独立法人资格；

2.有后勤厨房设备销售相关业绩；

五、申报和评审事宜

1.申报期限：2019年6月19日—2019年6月25日。

2.下载材料：申请单位可使用电脑谷歌浏览器登录北京朝阳(http://www.bjchy.gov.cn/)，点击通知公告服务栏目，点击朝阳区卫生健康委下载《北京市朝阳区卫生健康委员会采购后勤厨房设备项目承办申请书》(以下简称《承办申请书》)。

3.填写材料：申请材料填写内容应简明扼要，突出重点。

4.提交材料：申请单位应在2019年6月25日前将盖章的《承办申请书》（见附件）电子扫描件提交至：cywsjjb@126.com，并在邮件主题处注明“朝阳区卫生健康委采购后勤厨房设备项目”字样;

5.组织评审：北京市朝阳区卫生健康委员会将组织评审小组，从项目报价、企业实力、设备综合水平等方面，对申请单位的申请书进行评估，择优遴选1家项目承担单位。

6.结果公示：评审结果将在北京朝阳(网站)-通知公告-朝阳区卫生健康委内予以公示。

六、项目经费

朝阳区卫生健康委采购后勤厨房设备  477868.00（人民币肆拾柒万柒仟捌佰陆拾捌元整）

七、联系方式

联系人：张鲁彬    电话：65859611

附件1：后勤厨房设备清单及技术要求

附件2：北京市朝阳区卫生健康委员会采购后勤厨房设备项目承办申请书

附件1：

后勤厨房设备清单及技术要求

| 编号 | 设备名称 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| A01 | 三星盆台 | 数量：1台 规格：1800*760*950 板材采用304#不锈钢板，台面和星盆厚度均为1.5mm，立管为Φ38x1.5mm不锈钢管，横撑管为Φ25x1.5mm不锈钢管，装可调式不锈钢子弹脚。 |
| A02 | 台式绞肉机 | 数量：1台 额定电压 : ~220V / 3~380V 额定频率 : 50Hz 整机重量 : 36kg 电机功率 : 0.75kW 生产能力 : 220kg/h 外形尺寸 : 400x240x450mm |
| A03 | 搅拌机 | 数量：1台 |
| A04 | 压面机 | 数量：1台 工作效率：40kg/h 配用电机：单相1.1KW 外型尺寸：610X440X1100mm 重量：75Kg 标配：粗、细刀各一把 |
| A05 | 油网烟罩 | 数量：6.24㎡ 规格：5200*1200*600 罩体采用304#厚1.0不锈钢板，全部不锈钢结构，罩体必须焊接组装成一整体。油槽接口不得漏油，配备接油盒及烟罩防雾灯。 |
| A06 | 电饼铛 | 数量：1台 外型尺寸:840*660*760mm 净重:45kg 工作温度:140℃～240℃ 工作效率:45kg饼/h 功率:4.8kw/380v |
| A07 | 电蒸饭车 | 数量：1台 规格：650*670*1350 1.采用耐热聚氨酯发泡工艺，保温，隔热，节能，高效，环保； 2.流畅外观，操作简便，快捷； 3.新式耐高温硅胶门封，密封，牢固 4.采用名厂电器元件，用电更节省，更安全； 5.机体采用优质板材制作，清洁卫生，坚固耐用，符合卫生标准； 6.独特设计的高效简易式渐进门锁，方便实用； 7.自动浮球进水功能，缺水自给。满水自 8.安全泄压气阀，保障机体安全实用, 功率:380V 24KW |
| A08 | 单门发酵柜 | 数量：1台 外型尺寸:570*990*2030㎜ 功率：1.25KW/220V 规格：单门18盘 |
| A09 | 三层六盘烤箱 | 数量：1台 外型尺寸:1305*1165*1760㎜ 功率：19.5KW/380V 内膛尺寸：750*890㎜ 规格：三层六盘 |
| B01 | 单头单尾炒炉 | 数量：1台 规格：1000*900*1250 炉架采用38*38*2.0不锈钢方管制造，灶的台面采用1.5mm304不锈钢板，其它部分采用1.0mm304不锈钢板。 炉芯采用纯铜锻压精铸防水、防堵塞、抗氧化生锈、防水、防堵塞、抗氧化、不生锈、不易堵塞、运用恒压预混燃烧技术制造的侧出气灶头，恒压预混燃烧技术对燃烧室进行了技术革新，使里面的燃气和空气在未燃烧前按科学比例精准混合，恒压混 合后的气体输出稳定，分别在数百个独立式出火孔中均匀喷出，使火焰燃烧更充分，燃烧速度更稳定，火焰温度高达1200℃，热效率＞38%，满足《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》GB30531-2014二级以上标准，CO排放浓度为0.03%，比标准规定减低了60%以上，噪声为68db，满足《中餐燃气炒菜灶》CJ/T 28-2013标准。配装熄火安全保护即长明火装置。全国工业生产许可证编号XK21-007-02039，满足《食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9要求。 入选第二十三期节能政府采购清单名录。 |
| B02 | 双头单尾炒炉 | 数量：1台 规格：2000*900*1250 炉架采用38*38*2.0不锈钢方管制造，灶的台面采用1.5mm304不锈钢板，其它部分采用1.0mm304不锈钢板。 炉芯采用纯铜锻压精铸防水、防堵塞、抗氧化生锈、防水、防堵塞、抗氧化、不生锈、不易堵塞、运用恒压预混燃烧技术制造的侧出气灶头，恒压预混燃烧技术对燃烧室进行了技术革新，使里面的燃气和空气在未燃烧前按科学比例精准混合，恒压混 合后的气体输出稳定，分别在数百个独立式出火孔中均匀喷出，使火焰燃烧更充分，燃烧速度更稳定，火焰温度高达1200℃，热效率＞38%，满足《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》GB30531-2014二级以上标准，CO排放浓度为0.03%，比标准规定减低了60%以上，噪声为68db，满足《中餐燃气炒菜灶》CJ/T 28-2013标准。配装熄火安全保护即长明火装置。全国工业生产许可证编号XK21-007-02039，满足《食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9要求。 |
| C01 | 双门热风循环消毒柜 | 数量：2台 规格：1310*650*1850 全不锈钢材质，采用红外线高温热风循环消毒，消毒效果符合国家标准要求；适合耐热120℃以上的餐具，不锈钢、玻璃等食具。 |
| C02 | 残食台 | 数量：1台 规格：1200*760*800 |
| C03 | 单星盆台 | 数量：1台 规格：1200*760*950 板材采用304#不锈钢板，台面和星盆厚度均为1.5mm，立管为Φ38x1.5mm不锈钢管，横撑管为Φ25x1.5mm不锈钢管，装可调式不锈钢子弹脚。 |
| C04 | 双星入机台 | 数量：1台 规格：1800*760*850 板材采用304#不锈钢板，台面和星盆厚度均为1.5mm，立管为Φ38x1.5mm不锈钢管，横撑管为Φ25x1.5mm不锈钢管，装可调式不锈钢子弹脚 |
| C05 | 洁碟台 | 数量：1台 规格：1500*760*850 板材采用304#不锈钢板，台面为1.5mm，立管为Φ38x1.5mm不锈钢管，横撑管为Φ25x1.5mm不锈钢管，装可调式不锈钢子弹脚。 |
| D01 | 留样冰箱 | 数量：1台 规格：600*600*1815 1.不锈钢内胆外壳 2.绿色环保发泡剂,制冷剂 3.高效压缩机及制冷系统,节约能源 4.大容量,便于安装食物盘 5.门体自动回归及悬停装置 6.温度.+4~+10 7.制冷形式.直冷 8.分类.冷藏 |
| D02 | 洗手盆台 | 数量：1台 规格：2000*600*1000 |
| D03 | 可视自助餐炉 | 数量：8台 规格：含电热板 |
| D04 | 可视自助汤炉 | 数量：2台 规格：含电热板 |
| D05 | 果汁鼎 | 数量：1台 规格：双头 |
| D06 | 单门消毒柜 | 数量：1台 规格：560*470*1765 |
| D07 | 人造石自助餐台 | 数量：1组 规格：5000*1650*1000 |
| E01 | 低噪音排烟风柜 | 数量：1台 外壳为镀锌板，低噪音离心风机采用双吸式蜗壳西风钢架式结构，该征集结构简单、使用、可拆算重装，方便用户运输、安装和使用。该系列产品具有风量大、噪音低、结构稳固，外形美观等特点，是英语现代化的各种高层建筑、办公大楼、工厂、学校、地下室、宾馆酒楼通风换气和厨房抽排油烟 |
| E02 | 排烟油烟净化器 | 数量：1台 规格：28000风量，220v,3kw |
| E03 | 风柜底架 | 数量：1套 国标槽钢焊接支架 |
| E04 | 出口消音器 | 数量：1套 规格：1000*600 |
| E05 | 弹簧减震器 | 数量：4个 规格：200公斤 |
| E06 | 防火阀（150度） | 数量：1个 规格：1000*600 |
| E07 | 排烟管道 | 数量：192平米 1.2MM厚镀锌钢板 |
| F01 | 低噪音送风柜 | 数量：1台 规格：15000风量 380V 5KW 外壳为镀锌板，低噪音离心风机采用双吸式蜗壳西风钢架式结构，该征集结构简单、使用、可拆算重装，方便用户运输、安装和使用。该系列产品具有风量大、噪音低、结构稳固，外形美观等特点，是英语现代化的各种高层建筑、办公大楼、工厂、学校、地下室、宾馆酒楼通风换气和厨房抽排油烟 |
| F02 | 风柜底架 | 数量：1套 国标槽钢焊接支架 |
| F03 | 进口消音器 | 数量：1套 |
| F04 | 弹簧减震器 | 数量：4个 |
| F05 | 防火阀（70度） | 数量：1个 规格：800*500 |
| F06 | 送风管道 | 数量：116平米 1.2MM厚镀锌钢板 |
| F07 | 新风风口 | 数量：5个 规格：400*400 铝合金制作 |

附件2：

北京市朝阳区卫生健康委员会

采购后勤厨房设备项目承办申请书

一、基本情况

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目申报单位 |  |
| 通讯地址 |  | 邮政编码 |  |
| 电子信箱 |  | 传真电话 |  |
| 法定代表人 |  | 法人代码 |  |
|  | 姓名 | 职务 | 办公电话 | 手机 |
| 负责人 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |
| 项目主责单位 |  |
| 通讯地址 |  | 邮政编码 |  |
| 电子信箱 |  | 传真电话 |  |
|  | 姓名 | 职务 | 办公电话 | 手机 |
| 负责人 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |
| 报价（单位：万元） |  | 计划完成时间 |  |

二、申报单位简介

三、设备清单及技术规格

四、申报单位承诺

我们确认项目申报内容的真实性，并愿意承担相应的责任。 负责人签字： 申报单位公章 年 月 日