​喷砂机价格咨询：18875915020

喷砂机客服： 2934856852

公司网站：http://www.hjjx99@.com/

喷砂机厂：2716269424

自动喷砂机:  2934900306

喷砂机客服：2934856852

喷砂机维修  2908839613

手动喷砂机  2891927464

除锈喷砂机  2898894723

喷砂机配件  2895975661

喷砂机专卖  2934720672

惠捷除锈开放式喷砂机的特点

1、引进美国同类产品技术并加以改进。

2、功能全、配套齐，结构合理，操作维护方便。

3、只需具备电、气源，就能进行高效的除锈清理。

4、移动式操作。

5、本机采用了直通型喷砂阀，彻底解决了磨料的堵塞，喷砂出口的速度可达200m|秒

产品特点：
1.该机台除尘效果可放置于10万级的无尘车间使用。
2.主机设计新颖、右置旋风分离器易于加砂、除尘箱有机结为一体，
  操作简单易学，节省占地面积，清洁环保。
3.主机设有4个万向脚轮，方便移动，省力、省时。
4.主要部件采用优质进口件，使用寿命长。

惠捷除锈喷砂机适应范围

用于清理钢结构、模具、健身游乐器材。玻璃、石碑的雕花、船舶修造、桥梁、矿山、机械、石油管道、水利工程、港口建设等除锈、喷花加工、去氧化皮、毛刺亦可用于喷涂、电镀前处理工序，以提高涂（镀）层表面的附着力所有的表面处理。用于喷玻璃丸、强化光饰零件的表面

惠捷除锈喷砂机标准型号：双工位操作

| 机器型号 | 外形尺寸 | 工作舱尺寸 | 主要技术参数: |
| --- | --- | --- | --- |
| HJ-108P | Ø600×1450高 | 0.3立方米 | 简易型 |
| HJ-108P | Ø600×1450高 | 0.3立方米 | 气控,单枪型 |
| HJ-109P | Ø800×1550高 | 0.6立方米 | 简易型 |
| HJ-109P | Ø800×1550高 | 0.6立方米 | 气控,单枪型 |
| HJ-1000-2P | Ø1000×1880高 | 1.0立方米 | 气控,双枪型 |
| HJ-1000-1P | Ø1000×1880高 | 1.0立方米 | 气控,单枪型 |
| HJ-1500-2P | Ø1000×2380高 | 1.5立方米 | 气控,双枪型 |

喷砂机特点：
1、喷砂机是一种能使用磨料（金属磨料和非金属磨料）借助压缩空气动力，喷射到工件表面的一种机械设备。将磨料喷射到工件表面进行冲击研磨，把表面的杂质、杂色及氧化层清除掉，同时使介质表面粗化，使基材表面残余应力和提高基材表面硬度的作用。

2、喷砂机是现代效率最高，投资较少的一种高性价比的铸造清理设备，喷砂机通常用于，易腐蚀材料或工件的表面除锈、去锈，和非生锈金属的去氧化皮处理。可以代替酸洗磷化工艺，没有排污费的问题。快速喷砂除锈，在改变表面粗糙度的同时，还可以去掉焊渣、毛刺、飞边。效率高、成本低、质量好，是传统化学和手工除锈无法比较的。喷砂后油漆质量好、涂层寿命长，是目前国际上采用的通用工艺方法。

惠捷除锈开放式喷砂机的工作原理

本机采用压送式喷砂（喷丸）机构，即利用压缩空气在高压罐内高速流动形成高压作用，将高压罐内的砂料通过输砂管喷出，然后随压缩气流由喷枪嘴高速喷射到工件表面，达到喷砂加工的目的。

惠捷喷砂机的优点：
1.喷砂机金属零件的基本不受损坏，尺寸精度不会改变；
2.零件表面不受污染，磨料不会与零件的材为发生化学反应；
3.喷砂机可以很容易的处理凹槽，凹等难以接触的部位，多种粒度的磨料可以选择使用；
4.处理成本大幅度降低，主要体现在喷砂机工作效率的提高，能满足各种各样的表面光整要求；
5.能耗低，费用省；
6.喷砂机不污染环境，省去了环境治理费用；
惠捷除锈喷砂要适应范围

用于清理钢结构、模具、健身游乐器材。玻璃、石碑的雕花、船舶修造、桥梁、矿山、机械、石油管道、水利工程、港口建设等除锈、喷花加工、去氧化皮、毛刺亦可用于喷涂、电镀前处理工序，以提高涂（镀）层表面的附着力所有的表面处理。用于喷玻璃丸、强化光饰零件的表面

移动加压喷砂机适用磨料广泛 河砂、海砂、石英砂、铜矿砂、金刚砂、钢砂等，其适用于喷砂间、喷砂房、旷野开放喷砂作业，应用于特殊材质、较硬的材质工件的氧化皮处理工作。

惠捷除锈喷砂机：
自动喷砂机、手动喷砂机、标准密闭式喷砂机、台车密闭喷砂机、滚筒式喷砂机、压力密闭式喷砂机、开发式喷砂机、湿式喷砂机、输送式喷砂机、履带式喷砂机、连续输送式自动喷砂机、回转式圆盘自动喷砂机、抛丸清理设备、抛丸机、履带式抛丸机、吊钩式抛丸机、环保保除尘设备等系列逾千种产品。

惠捷除锈开放式喷砂机的特点

1、引进美国同类产品技术并加以改进。

2、功能全、配套齐，结构合理，操作维护方便。

3、只需具备电、气源，就能进行高效的除锈清理。

4、移动式操作。

5、本机采用了直通型喷砂阀，彻底解决了磨料的堵塞，喷砂出口的速度可达200m|秒

售后服务：

1：产品质量免费保修一年（除易损件外），产品终身维护。

2：全国范围内48小时到达现场进行维修，省内24小时，市内8小时。

3：提供产品更新，功能改进，非标定做的专业咨询服务平台。

4：建立表面喷砂，抛丸设备的产品易损配件和耗材仓库，满足广大用户在维修中跟换的需要。

5：产品包装：一律纸皮，薄膜，再木箱包装。

感谢您关注我们的产品,若您希望获得进一步的了解，如石材雕刻开放式喷砂机、钢结构|船体|集装箱喷砂机价格、石材雕刻开放式喷砂机、钢结构|船体|集装箱喷砂机规格型号等更多信息，欢迎您随时联络我们，诚邀为您提供最满意的服务！

======联系方式=========

■销售热线：李姚18875915020···尹跃龙18922871990

公司电话：0755-28496660 传真：0755-236896633

■QQ： 872359965···1041422193

■E-mail：www.hjjx999.@163.com

■公司网址:  http://www.hjjx99.com

■旺铺网址 http://www.hjjx99.com