建设项目环境影响报告表

项 目 名 称：年产20万件植保配件项目

建 设 单 位（盖章）：河东区兴杰植保配件加工厂

编制时间：2018年6月

国 家 环 境 保 护 总 局 制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等、应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产20万件植保配件项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 河东区兴杰植保配件加工厂 |
| 法人代表 | 郭兴杰 | 联系人 | 郭兴杰 |
| 通讯地址 | 山东省临沂市河东区相公街道办事处郭团村 |
| 联系电话 | 13954462918 | 传真 |  | 邮政编码 | 276000 |
| 建设地点 | 山东省临沂市河东区相公街道郭家团村西250米 |
| 立项审批部门 |  | 批准文号 |  |
| 建设性质 | 新建(改扩建(技改( | 行业类别及代码 | C2929塑料零件及其他塑料制品制造 |
| 占地面积 （平方米） | 1120 | 绿化面积 （平方米） | 50 |
| 总投资 （万元） | 100 | 环保投资 （万元） | 7.5 | 环保投资占总投资比例(%) | 7.5 |
| 评价经费 （万元） |  | 预投产日期 |  |
| 工程内容及规模： 一、工程规模 1、项目提出背景 河东区兴杰植保配件加工厂成立于2017年9月，属于新建项目。主要从事植保配件生产加工等经营活动，河东区兴杰植保配件加工厂在临沂市河东区相公街道办事处郭团村西250m处投资100万元建设年产20万件植保配件项目，相公街道西朱团村已成立注塑五金协会产业聚集区，并于2018年6月6日取得临沂市环境保护局河东分局临环东备[2018]21号《关于相公街道西朱团村注塑五金协会产业聚集区项目环境影响报告书的审查意见》），项目已入驻。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年5月02日）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》修改单（2018年4月28日）以及其它相关建设项目环境保护管理的规定，本项目需要执行环境影响评价制度。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年5月02日）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》修改单（2018年4月28日），本项目属于“十八、橡胶和塑料制品业”“47塑料制品制造”中的其他，环评类别为报告表。因此，河东区兴杰植保配件加工厂委托我单位对该项目进行环境影响评价。 2、项目概况 河东区兴杰植保配件加工厂年产20万件植保配件项目属于新建项目，该项目位于山东省临沂市河东区相公街道办事处郭团村西250m处（项目地理位置图见附图1）。项目总投资100万元，占地面积1120m2，总建筑面积986.4m2，建设内容包括植保配件生产线、辅助生产设施及公用工程等。项目劳动定员10人，其中2人住宿，全年运行300天，2400小时。项目经济技术指标见表1。 表1 项目经济技术指标一览表 序号 项目名称 单位 数量 备注 一 生产规模 1 植保配件 件/a 20万 二 年操作日 d/a 300 2400h 三 主要原辅材料用量 1 PC t/a 50 汽运，市场外购 2 PVC膜 t/a 30 汽运，市场外购 3 海绵 个/a 20万 汽运，市场外购 4 缝纫线 个/a 300 汽运，市场外购 5 织带 t/a 10 汽运，市场外购 6 珍珠棉 t/a 1 汽运，市场外购 7 五金件 套/a 20万 汽运，市场外购 8 撞钉 个/a 40万 汽运，市场外购 9 布 匹/a 300 汽运，市场外购 10 塑扣 个/a 20万 汽运，市场外购 四 公用工程消耗量 1 水 m3/a 198.5 地下水 2 电 万Kwh/a 3 相公街道供电所提供 五 全厂定员 人 10 当地居民 六 厂区占地面积 m2 1120 七 总建筑面积 m2 986.4 Pc：聚碳酸酯无色透明，耐热，抗冲击，阻燃，在普通使用温度内都有良好的机械性能。和性能接近的聚甲基丙烯酸甲酯相比，聚碳酸酯的耐冲击性能好，折射率高，加工性能好，不需要添加剂就具有UL94 V-0级阻燃性能。但是，聚甲基丙烯酸甲酯的价格较低，并可通过本体聚合的方法生产大型的器件。目前随着聚碳酸酯生产规模的日益扩大，聚碳酸酯同聚甲基丙烯酸甲酯之间的价格差异在日益缩小。 二、项目内容 1、项目组成 工程项目组成见表2。 表2 工程项目组成一览表 工程名称 工程内容 工程规模 主体工程 生产车间1 1座1层，位于厂区最南侧，钢结构，主要用于注塑工序，建筑面积400m2，同时也用作原料、成品堆放。 生产车间2 1座1层，位于生产车间1北侧，砖混结构，主要用于吸塑、剪切、热合、气压塑形等工序，建筑面积96m2。 生产车间3 1座1层，位于生产车间2北侧，砖混结构，主要用于缝纫工序，建筑面积96m2。 辅助工程 生活办公室 1座2层，位于厂区最北侧，砖混结构，主要用于员工休息、日常办公和经营管理等，1层东侧有长5m的门，因此建筑面积297m2。 车棚 位于生产车间东北侧，建筑面积39.6m2。 危废库 位于车棚南侧，建筑面积10.8m2。 厕所 位于生产车间2西南侧，建筑面积15m2。 公用工程 供水系统 自备水井，用水量为198.5m3/a 排水系统 雨污分流制 供电系统 相公街道供电所提供，用电量为3万kWh/a 供热系统 本项目不用热 环保工程 废气 注塑、吸塑、热切、热合等工艺产生的非甲烷总烃由集气罩收集后经光氧等离子一体化设备处理后由1根15m高的排气筒排放。 废水 化粪池 噪声 减震垫、隔声门、隔声窗 固废 废含油抹布、生活垃圾由环卫部门定期清运：生产所产生的下脚料、废包装袋集中回收集外卖：废油桶、废灯管、废光触媒棉等危险废物放在厂区内设置的危废暂存处，委托有资质单位处理。 2、产品方案 本项目为植保配件产项目，产品方案见表3。 表3 项目产品方案 名称 单位 产量 植保配件 件/a 20万 3、项目平面布置 本项目占地面积1120m2，主要建筑物包括3座生产车间，1座生活办公楼（平面布置详见附图2）。项目从北往南依次为生产车间1、生产车间2、生产车间3、生活办公楼，东侧为车棚、危废库、生产车间1，主要用于注塑工序，建筑面积400m2，同时也用作成品堆放；生产车间2主要用于吸塑、剪切、热合、气压塑形等工序，建筑面积96m2；生产车间3主要用于缝纫工序，建筑面积96m2，东侧为车棚，建筑面积39.6m2，危废库建筑面积10.8m2。项目厂区内功能分区明确，工艺流程通畅，布局紧凑；人货流动通畅，并充分考虑到工程行业特点、安全距离、卫生防护、货物运输和防火需要，各装置区之间留有足够的安全间距，避免相互影响。 通过以上分析，本项目总平面布置较好得满足了工艺流程的顺畅性，体现了物料输送的便捷性，使物料的输送简单化，方便了生产，从环保角度分析，总图布置较为合理。 4、原辅材料及能源消耗 本项目运营期主要原辅材料及能源消耗详见表4。 表4 项目主要原辅材料及动力消耗一览表 序号 类别 名称 用量 备注 1 原辅材料 PC 50t/a 汽运，市场外购 2 PVC膜 30t/a 汽运，市场外购 3 海绵 20万个/a 汽运，市场外购 4 缝纫线 300个/a 汽运，市场外购 5 织带 10t/a 汽运，市场外购 6 珍珠棉 1t/a 汽运，市场外购 7 五金件 20万套/a 汽运，市场外购 8 撞钉 40万个/a 汽运，市场外购 9 布 300匹/a 汽运，市场外购 10 塑扣 20万个/a 汽运，市场外购 11 能源 电 3万kWh/a 相公街道供电所提供 12 水 198.5m3/a 地下水 5、项目主要设备 本项目主要设备见表5。 表5 项目主要生产设备一览表 序号 名称 数量 单位 位置 1 注塑机 2 台 生产车间1 2 粉碎机 1 台 3 吸塑机 1 台 生产车间2 4 热合机 2 台 5 气压机 2 台 6 热吹风 1 台 7 热切机 1 台 8 缝纫机 8 台 生产车间3 9 电动剪 2 台 10 空压机 1 台 外置 6、劳动定员和工作制度 （1）劳动定员：10人，其中2人住宿，2人就餐。 （2）工作制度：全年生产300天，1班制，每班8小时，年运营时间2400h。 7、公用工程 （1）供电 项目用电由相公街道供电所提供，根据企业提供数据，用电量约为3万kWh/a。 （2）供水 本项目用水来自厂内自备井，运营过程中用水主要为职工生活用水、绿化用水和注塑冷却塔循环用水。 ①生活用水 根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003）（2009年版），住宿人员用水量选用120L/人•d，非住宿人员用水量选用40L/人·d，项目有2名职工住宿，非住宿人员8人，工作时间300天，则生活用水量为0.56m3/d、168m3/a。 ②绿化用水：根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003）（2009年版），绿化用水定额为1.0～3.0L/（m2·d），本项目绿化用水定额选用1.0L/（m2·d），绿化面积50m2，每年绿化天数按210天计算，则绿化用水量10.5m3/a。 本项目用水情况一览表见表6，水平衡见图1。 ③冷却塔循环用水：本项目冷却塔所用冷却水循环利用，年补水量约20m3/a，冷却水基本在冷却塔内循环，不会外排，也不会污染地下水。 表6 项目用水情况一览表 序号 用水类型 用水规模 用水定额 时间（d） 用水量 备注 1 职工生活用水 2人 120L/人·d 300 168m3/a 一次水 8人 40L/人·d 2 绿化用水 50m2 1L/（m2·d） 210 10.5m3/a 3 冷却塔循环用水 -- -- -- 20m2 合计 — 198.5m3/a 图1 水平衡图（单位m3/a） （3）排水 采用雨污分流制。本项目产生的废水主要为生活污水。生活用水量为168m3/a，污水产生量按用水量的80%计，则污水产生量为134.4m3/a，经化粪池处理后由吸粪车定期抽运。 （4）供热：本项目不用热。 三、项目符合性分析 1、产业政策符合性 （1）根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》，本项目不属于限制类，也不属于鼓励类和淘汰类，为国家允许建设项目，符合国家产业政策。 （2）根据《临沂市现代产业发展指导目录》（临发改政务〔2013〕166号），本项目既不属于鼓励类也不属于限制类，为临沂市允许建设项目，符合临沂市的产业政策。 2、土地利用总体规划符合性分析 本项目位于临沂市河东区相公街道办事处郭团村西250m处。根据《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》，该项目不在“限制或禁止用地项目目录”名单内，项目的建设符合区域总体规划。根据《临沂河东工业园区总体规划图》，本项目符合河东区土地利用总体规划。 3、城市总体规划符合性分析 根据临沂市河东区建设项目环评手续镇、街、工业园区审查意见（见附件4），本项目符合相公街道总体规划；根据临沂市环境保护局河东分局临环东备[2018]21号《关于相公街道西朱团村注塑五金协会产业聚集区项目环境影响报告书的审查意见》（见附件3），本项目符合相公街道西朱团村注塑五金协会产业聚集区规划。 4、项目选址合理性分析 项目东界为五金厂、西界为绿植园、北界为道路、南界为空地，周围环境概况一览表见表7，本项目周围具有水、电供应充足、交通便利等条件，周围没有风景名胜区、生态脆弱带等，总体上来讲选址合理。 表7 项目周围环境概况一览表 厂区 四邻目标名称 方位 距离（m） 厂区 五金工厂 W 紧邻 道路 N 紧邻 空地 S 紧邻 绿植园 E 紧邻 5、环境管理符合性分析 （1）项目与环环评[2016]150号文符合性分析 本项目与环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）的符合性分析见表8。 表8 项目与环环评[2016]150号文符合性一览表 （一）“三线”：生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线 本项目情况 是否符合要求 1、生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 本项目位于山东省临沂市河东区相公街道办事处郭团村西250m处，不位于河东生态保护红线范围内，见附图3。 符合 2、环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 本项目污染物均达标排放，本次报批环评文件，对企业环境保护措施提出了建议和要求，对周围环境质量的影响较小，符合改善环境质量的总体目标要求。 符合 3、资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 本项目占地面积1120m2，新鲜水消耗量198.5m3/a，耗电量3万kWh/a。资源利用合理，未触及资源利用上线。 符合 （二）“一单”：环境准入负面清单 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 本项目不在环境准入负面清单内 符合 通过上表对照，项目的建设符合环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”的要求。 （2）项目与《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号）的符合性分析 本项目与《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号）的符合性分析见表9。 表9 项目与国令第682号文符合性一览表 第十一条：建设项目有下列情形之一的，环境保护行政主管部门应当对环境影响报告书、环境影响报告表作出不予批准的决定 本项目情况 是否符合要求 （一）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划； 本项目用地属于符合环境保护法律法规以及相公街道规划。 符合 （二）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求； 本项目所在区域河东区区PM10、PM2.5均超标，但本项目拟采取的环保措施能够满足区域环境质量改善目标管理要求。 符合 （三）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家 地方排放标准， 者未采取必要措施预 和控制生态破坏； 本项目采取污染防治措施后，污染物排放均达到国家和地方排放标准。 符合 （ ）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目 有环境污染和生态破坏提出有效防治措施； 本项目为新建项目，已对原有污染提出了合理有效的防治措施。 符合 （五）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内部存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。” 本项目基础资料均由建设单位据实提供，本环评报告中根据该资料给出了明确、合理环境影响评结论。 符合 通过上表对照，本项目不存在《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号）第十一条中的情形，不属于不予批准的项目范畴，项目的建设符合相关规定。 （3）与环环评[2018]11号文的符合性分析 表10 项目与环环评[2018]11号文符合性一览表 （一）完善监管内容 本项目情况 是否符合要求 1、对环评单位要重点监督其是否依法依规开展作业，确保环评文件的数据资料真实、分析方法正确、结论科学可信。 依照环保相关法律法规开展环评工作，于2018年6月22日对本项目进行现场勘查、并查阅植保配件行业相关资料以确保数据资料真实、分析方法正确、结论科学可信。 符合 2、对建设单位要重点监督其依法依规履行环评程序、开展公众参与情况，加强事后监管。 本项目属于新建项目，根据环评法要求报批环境影响评价报告表，履行环评程序；本项目为报告表无需开展公众参与。 符合 3、对建设单位要重点监督落实环评文件及批复要求，在项目设计、施工、验收、投入生产或使用中落实环境保护“三同时”及各项环境管理规定情况。 建设单位取得批复后应按照环评及批复要求，积极落实环境保护“三同时”及各项环境管理规定。 符合 （二）实施清单式管理 落实分类管理，建设项目环评文件的编制应符合《建设项目环境影响评价分类管理名录》要求，不得擅自更改和降低环评文件类别。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年5月02日）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》修改单（2018年4月28日），本项目属于“十八、橡胶和塑料制品业”“47塑料制品制造”中的其他，环评类别为报告表。因此，河东区兴杰植保配件加工厂委托我单位对该项目进行环境影响评价。 符合 （三）规范环评技术服务 1、建设单位可以委托或者采取公开招标等方式选择具有相应能力的环评单位，对其建设项目进行环境影响评价、编制建设项目环境影响报告书（表） 建设单位委托本公司编制本项目环境影响报告表，该单位具有国家环保部颁发的环境影响评价资质 符合 2、环评单位应不断提高服务能力和水平，确保编制的环境影响报告书（表）的真实性和科学性。 本环评单位于2018年6月22日对项目进行现场勘查，并通过查阅板材行业相关资料、与建设单位确认资料等方式确保编制的环境影响报告表的真实性和科学性 符合 通过上表对照，项目的建设符合环境保护部《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》（环环评[2018]11号）要求。 |
| S与项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 河东区兴杰植保配件加工厂年产20万件植保配件项目位于山东省临沂市河东区相公街道郭团村西250m处，成立于2017年9月，属于新建项目，通过现场勘查，不存在与本项目有关的原有污染，贯彻落实“三同时”政策本项目各项环保按需安装，不存在主要的环境问题。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 本项目厂址位于山东省临沂市河东区相公街道办事处郭团村西250m处，厂区中心地理坐标为： 东经118°31′10.7"，北纬35°08′03.2"； 2、地质地貌 河东区隶属山东省临沂市，成立于1995年初，因位于沂河东岸而得名。河东区面积613.38平方公里，户籍人口55.92万（2013年），辖8个街道、3个镇。河东区地形多为平原，气候属温带季风半湿润海洋性气候。河东区境内主要有汤头温泉、临沂国际影视城、新四军军部旧址等景点。河东区位于山东省东南部，介于东经118°22—118°40、北纬34°35—35°20之间，东与莒南县、临沭县毗连，西隔沂河与兰山区相望，南靠郯城县，北邻沂南县。西依沂河与临沂市区相接。面积613.38平方公里。河东区地处山东三大平原之一临郯苍平原，地势北高南低，地形多为平原。河东区境内地势平坦，相对高度较小，北部为低矮丘陵区，中南部为沂沭河冲积平原，标高58~130米。 3、地表水系 河东地表水的来源主要靠降水，其次是客水。降水大部分形成径流，部分渗入地下补给地下水。河东区境内有沂河、沭河、汤河等河流经过。截至2011年，河东区平均地表水资源量2.28亿立方米，地下水资源量1.74亿立方米，水资源总量2.78亿立方米，人均占有水资源量541立方米。境内10公里以上的大小河流有15条，沂河、汤河、沭河3条主要河流交汇并流，先后建成了11座橡胶坝、12道节制闸，形成了48平方公里的水面，相当于8个杭州西湖水量，汤河国家湿地公园是山东省第二大湿地公园，全区森林覆盖率达到35%，城市建成区面积30平方公里、城镇化率59.02%，绿化覆盖率达到46%，形成了“三河环绕一城春、半城绿荫花醉人”的优美景观，是国家首批生态文明先行示范区、全国水生态文明建设试点城市和国家级新型城镇化标准化试点区。 4、气候 河东区属温带季风半湿润海洋性气候，四季分明。年均降水量800毫米，历年平均气温13.1℃，无霜期平均202天。河东地处临郯苍平原，属温带季风半湿润大陆性气候，四季分明，气候温和，雨量充沛。境内有森林、温泉、湿地、河流，自然风光秀美，人文景观众多，是临沂的城市绿肺和后花园。 5、自然资源 截至2011年，河东区境内已发现的矿产资源14种，其中金属矿产2种（金、铜），非金属矿产12种，大部分系复合共生矿床，地热产地1处。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、河东概况 河东区隶属山东省临沂市，成立于1995年初，因位于沂河东岸而得名。位于山东省东南部，介于东经118°22 —118°40 、北纬34°35 —35°20 之间，西隔沂河与兰山区相望，是临沂市三个城区之一。 河东区面积613.38平方公里，户籍人口55.92万（2013年），辖8个街道、3个镇。河东区地形多为平原，气候属温带季风半湿润海洋性气候。河东区境内主要有汤头温泉、临沂国际影视城、新四军军部旧址等景点。 2016年，河东区实现地区生产总值186.1亿元，社会消费品零售总额148.5亿元，居民人均可支配收入达23428元，民生支出占财政总支出的80%。 2012年，河东区实现生产总值146.92亿元，比2011年增长12%。其中，第一产业增加值10.15亿元，比2011年增长4.1%；第二产业增加值75.8亿元，比2011年增长13.2%；第三产业增加值60.97亿元，比2011年增长12%。全社会固定资产投资107.5亿元，比2011年增长25%。 2、农业 2012年，河东区农林牧渔业实现总产值20.48亿元，比上年增长4.12%。粮食总产26.25万吨，比2011年增长0.92%；棉花总产0.015万吨，比2011年增长7.14%；油料总产1.52万吨，比2011年减少3.8%；水果总产3.6万吨，比2011年增长16.13%；蔬菜总产20.96万吨，比2011年增长14.16%。肉类总产2.15万吨，比2011年增长14.16%；禽蛋总产0.99万吨，比2011年增长4.27%；奶类总产0.5万吨，比2011年增长26.77%。2012年，河东区完成造林面积2.2万亩。河东区农机总动力67.45万千瓦，比2011年增长1.47%。 3、工业 2012年，河东区实现工业增加值71.59亿元，比上年增长20.03%。规模以上（年主营业务收入2000万元以上）工业企业153家，实现增加值69.2亿元，比2011年增长20.03%；实现主营业务收入292.3亿元，增长42.52%；实现利税16.2亿元，增长66.25%；实现利润11.5亿元，比2011年增长60.03%。资质三级及以上建筑企业25家，完成建筑业总产值106906万元。 4、贸易旅游 2012年全年实现社会消费品零售总额70.2亿元，比上年增长15.8％。其中，城市市场实现零售额65.7亿元，农村市场实现零售额5亿元。实现进出口总额34873万美元，减少3.6%，其中出口34133万美元，减少3.6%。新签利用外资项目2项，合同外资额28万美元，减少96.2％；实际利用外资334万美元，减少74％。新批境外企业(机构)3家，协议投资总额2300万美元。外派人员900人次，增长7.1％。主要旅游景点有临沂滨河游乐园、新四军军部旧址暨华东军区华东野战军诞生地纪念馆、雹神庙、临沂国际影视城、山东观唐（国际）温泉度假村、临沂御汤苑（国际）温泉SPA会馆、亿利达尚泉、相公释佛寺、正直汽车主题公园。全年接待国内外游客300万人次，增长7.1％。实现旅游总收入16亿元。 5、社会生活 2012年城镇居民人均可支配收入24452元，比上年增长14.05%；人均消费性支出14177元，增长8%；人均住房建筑面积27.6平方米。城镇在岗职工年平均工资42283元，增长10%。农村居民人均纯收入9085元，增长13.96%；人均生活消费支出5536元，增长17.9%；人均住房面积33.7平方米。全区城镇基本养老、医疗、失业、工伤和生育保险参保人数分别达到43412人、95463人、11442人、32520人和13550人，比上年底增加362人、2030人、330人、2320人和1630人。社会保险基金总收入43153.68万元，增加1229.68万元；支出23175.95万元，增加6085.95万元。城乡居民社会养老保险参保人数306502人，参加新型农村合作医疗农民463646人。全区城乡最低生活保障救助12920人，其中，城镇低保17人，农村低保12903人。社会福利企业4个，安置残疾人员189人。 6、相公街道概况 相公街道位于山东省临沂市河东区政府驻地东6公里处，总面积64.5平方公里，辖45个行政村，6.3万人（2000年61974人），是山东省政府命名的中心城镇。该办事处先后被授予“市级文明单位”、“市级招商引资明星乡镇”、“市级发展民营经济明星乡镇”等荣誉称号。 评价区内无重要的风景名胜、历史遗迹及珍稀动植物等敏感保护目标。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 项目评价区环境空气质量为二类功能区。2017年河东区污染物浓度统计见表11。 表11 环境空气质量现状监测结果统计表（μg/m3） 项目 指标 SO2 NO2 PM10 PM2.5 环境空气 年均值 标准值 年均值 标准值 年均值 标准值 年均值 标准值 19 60 42 40 103 70 59 35 由上表可知，评价区内SO2年均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求；PM10、PM2.5和NO2年均值不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。超标原因与区域内建筑扬尘、汽车尾气、北方气候干燥、风起扬尘有关。 2、地表水环境 项目评价区内地表水环境功能为地表水Ⅳ类水体。2017年河东区内各监测断面的监测结果见表12。 表12 项目所在区域地表水环境质量监测结果 点位名称 断面名称 2017年 NH3-N（mg/L） COD（mg/L） 汤河 禹屋桥 0.865 26.1 李公河西支 东小埠东干渠 9.513 24.4 李公河东支 兰墩东桥 0.64 21.0 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 1.5 30 由上表可见，河东区境内李公河东支兰墩东桥断面、汤河禹屋桥断面COD、氨氮均未超标，说明李公河东支、汤河满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求；李公河西支东小埠东干渠断面氨氮超标，COD不超标，说明李公河西支水质不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求，超标原因主要是由于河东区沿河的工业废水及生活污水所致，为保护当地水体，严禁企业废水未经处理达标排入附近地表水。同时，要使评价范围内地表水质达到地表水环境质量标准，应对排入的各类废水污染源进行综合治理，并加强各废水污染源监督管理，确保其达到国家排放标准和总量控制指标要求。 3、地下水环境 评价区域属于工业和农业用水区域，确定地下水质量功能为Ⅲ类，区域内地下水质较好，满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求。 4、声环境质量 评价区域属于居住、商业和工业混杂区域，确定声环境功能为2类功能区域，河东区平均昼间噪声值为52.0dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096 -2008）2类功能区标准要求。 5、生态环境 建设项目目前场址已有建筑物，从现场考察情况看，区域范围内无珍贵动物活动迹象、无珍稀濒危物种存在，项目所在地绿化率较高，生态环境良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。 地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准。 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准要求。 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区昼间标准要求本项目主要环境保护目标见表13，周围环境概况一览表见表14。本项目厂址周围环境概况示意图见附图4，厂区现状图见附图5。 表13 主要环境保护目标表 环境要素 环境保护目标 方位 距离（m） 规模（人） 保护等级 环境空气 声环境 郭家团村 E 250 1500 GB3095-2012中的二级标准、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区昼间标准 泗沂庄村 W 310 1100 学田庄村 SW 700 1500 西朱团 SE 870 1300 地表水 汤河 E 3400 -- 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准 地下水 项目区域 -- -- -- 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、地表水环境：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。 3、地下水环境：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。 4、声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类声环境功能区标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气：非甲烷总烃有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4要求，排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求，非甲烷总烃无组织厂界排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值要求。 表14 废气评价标准限值 污染源 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速（kg/h） 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） 注塑、吸塑、热合、热切工序 非甲烷总烃 100 10（15m排筒） 4.0 2、噪声：运行期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类声环境功能区环境噪声排放限值。 表15 营运期噪声排放标准 功能区类别 时段/限值dB（A） 昼间 夜间 2类 60 50 固废：项目固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中要求。 |
| 总量 控 制 指 标 | 项目外排污染物中属于总量控制的污染物有COD 和氨氮。项目生活污水经化粪池处理后由环卫部门吸粪车定期抽运，不外排，故不需申请 COD 和氨氮总量控制指标；由于企业在注塑工序使用电作为能源，故不产生SO2、NOX，因此不需申请 SO2、NOx 总量控制指标。 综上所述， 企业不需申请总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

一、施工期工程分析 本项目为租赁现有厂房进行建设，厂房已建成，施工期已过，施工期影响已经消失，因此，本环评不对施工期进行工程分析。 二、营运期工程分析： 1、生产工艺流程： 本项目主要进行植保配件靠背与背带的加工生产，工艺流程见图2。 靠背： 背带： 注：N—噪声 S—固废 G—废气 图2 项目生产工艺及产污环节示意图 靠背生产工艺简述： （1）PC注塑：注塑机内通过电加热到150-220℃左右将塑料熔融后注射入闭合好的模腔内，经固化定型后取得制品。此工序主要产生机械噪声N1、注塑废气G1。 粉碎：检验产生的不合格品采用破碎机进行破碎，将不合格品投入粉碎机料箱内，然后关闭箱盖进行破碎，破碎时有少量粉尘产生，但因粉碎机进口及出口均用布袋封闭，粉尘无逸出。破碎后的碎料呈片状，加入上料机中重新回用于生产。 此工序主要产生机械噪声N2。 PVC膜吸塑：将PVC材料放入吸塑机，通过电加热至软化状态，然后软化的塑料附到一定形状的模腔中定型，从而制成产品，软化温度一般控制在200℃。此工序主要产生噪声N3、吸塑废气G2。 裁剪：将吸塑成型的塑料用剪刀将塑料裁切分开，此工序不产生边角料。 热合成型：将注塑成型的塑料板与吸塑成型的塑料加入海绵，用热合机热合成型，本工序使用设备为高频热合温度在100℃左右。此工序主要产生机械噪声N4、热合废气G3。 气压：运用气压机将撞钉固定在成型的靠背上。此工序主要产生噪声N5。 热吹风：通过热吹风吹出热气，将靠背产品表面舒展，吹风温度在70~80℃之间不存在废气产生。此工序主要产生噪声N6。 背带生产工艺简述： 裁切：将买来的原料布，用电动剪裁切合一定的尺寸。 此工艺主要产生固废S1。 热切：将原料织带通过热切机分割，热切温度在200℃左右。 此工序主要产生噪声N1、废气G1。 缝纫：采用人工的方式，使用缝纫机将布匹与织带和一些五金配件、塑扣等缝合在一起。 此工序主要产生噪声N2。 2、营运期主要产污环节： 本项目运营期主要污染工序见表17。 表16 运营期主要污染物汇总表 污染类别 污染物产生位置 污染物名称 备注 废气 注塑、吸塑、热切、热合 非甲烷总烃 由集气罩收集经过光氧等离子一体化设备处理后，通过15m高排气筒排出。 废水 职工生活 COD、SS、氨氮 通过化粪池处理后由吸粪车定期抽运 噪声 生产过程 设备噪声 减震，隔声 固体废物 生产过程 边角料、废包装袋 收集后外售 废机油桶 厂区内设置的危废暂存处，委托有资质单位处理 废含油抹布 废灯管 废光触媒棉 职工生活 生活垃圾 由环卫部门统一回收 1、废气 本项目营运过程中产生的大气污染物主要包括注塑废气、吸塑、热切、热合工序产生的非甲烷总烃。 非甲烷总烃：根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的公式，该手册认为在无控制措施时，非甲烷总烃排污系数为0.35kg/t原料。本项目在靠背、背带生产工艺中，注塑、吸塑、热合工艺中会产生有机废气非甲烷总烃PC、PVC膜用量为50t/a，30t/a；热合工艺中，热合容量约为总量的1%，则热合量为0.3t/a；热切工艺中，切割容量约为总量的1%，则热切织带量为0.1t/a，因此本项目非甲烷总烃量为0.02814t/a。 本项目的废水主要为生活污水。生活污水产生量为134.4m3/a，主要污染物为COD、SS和氨氮，浓度分别为400mg/L、250mg/L和30mg/L，产生量分别为0.054t/a、0.034t/a、0.004t/a。 3、噪声 本项目生产过程中产生的噪声源主要是生产车间设备运转过程中产生的噪声，噪声源强在60~85dB（A）之间，项目主要噪声源见表18。 表17 运营期主要噪声源汇总表 序号 名称 源强 数量 排放规律 1 注塑机 70dB(A) 2 连续 2 粉碎机 85dB(A) 1 3 吸塑机 65dB(A) 1 4 热合机 70dB(A) 2 5 气压机 70dB(A) 2 6 热吹风 65dB(A) 1 7 热切机 60dB(A) 1 8 缝纫机 65dB(A) 8 9 空压机 70dB(A) 1 4、固废 本项目固体废物主要是生产过程中产生的边角料、废包装袋以及职工生活垃圾，以及生产过程中产生的少量废机油桶、废含油抹布、废灯管、废光触媒棉。 （1）边角料：本项目背带裁切工程中，会产生少量的固废。根据企业提供资料靠背裁剪固废产生量约为原料总量的1%，布的使用量为10t/a，则布的固废产生量为0.1t/a。 （2）生活垃圾：主要为职工日常生活所产生的垃圾。本项目职工人数10人，生活垃圾排污系数为0.5kg/人·d，年生产天数为300天。通过计算职工生活垃圾产生量约为1.5t/a （3）废机油桶：产生量为0.01t/a，废机油桶属于HW49中的其他废物（900-041-49）。 （4）废含油抹布：产生量为0.001t/a，废废含油抹布混入生活垃圾，不属于危险废物。 （5）废灯管：本项目光氧设备更新维护会产生废灯管，约半年更换一次，产生量为0.01t/a；废灯管属于HW29中的其他废物（900-023-29）。 （6）废光触媒棉：本项目废光触媒棉产生量为0.02 t/a；废光触媒棉属于HW49中的其他废物（900-041-49）。 表18 项目危险废物一览表 废物类别 行业来源 废物代码 危险废物 危险特性 HW29含汞废物 非特定行业 900-023-29 生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他含汞电光源 T HW49其他废物 非特定行业 900-041-49 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质 T，I

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 注塑、吸塑、热切、热合 | 非甲烷总烃 | 1.3190mg/m3，0.0252t/a | 0.095mg/m3，0.00228t/a |
|  | 注塑、吸塑、热切、热合未收集废气 | 非甲烷总烃 | --，0.002814t/a | --，0.002814 t/a |
| 水污 染物 | 职工生活 | 废水量 | 134.4m3/a | 0 |
|  |  | COD | 400mg/L，0.054t/a |  |
|  |  | SS | 250mg/L，0.034t/a |  |
|  |  | NH3-N | 30mg/L，0.004t/a |  |
| 固体 废物 | 生产过程 | 边角料 | 0.1t/a | 0 |
|  |  | 废机油桶 | 0.01t/a |  |
|  |  | 废含油抹布 | 0.001t/a |  |
|  |  | 废灯管 | 0.01t/a |  |
|  |  | 废光触媒棉 | 0.02 t/a |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 1.5t/a |  |
| 噪声 | 本项目生产过程中产生的噪声源主要是设备运转过程中产生的噪声，噪声源强在75~90dB（A）之间。 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目位于山东省临沂市河东区相公街道办事处郭团村西250m处。根据现场调查，本项目目前场地已经硬化，项目周围并无原始植被生长和珍贵野生动物活动，项目区域生态系统敏感程度较低，相对整个评价区域来说，项目建设产生的生态环境影响较小。 |

# 环境影响分析

一、施工期环境影响简要分析： 本项目厂房已建成，施工期已过，施工期影响已经消失，因此，本环评不对施工期进行环境影响分析。 二、营运期环境影响分析： 1、环境空气影响分析 本项目营运过程中产生的大气污染物主要包括注塑废气。 （1）有组织废气 非甲烷总烃废气： 项目注塑过程非甲烷总烃产生量为0.02814t/a，项目在注塑机、吸塑机、热切机、热合机上方设置集气罩（共5个集气罩，收集效率90%），由一台引风机（10000m3/h）引入光氧等离子一体化有机废气处理设备（光氧催化处理效率70%，等离子处理效率70%，总处理效率91%）处理后经1根15m排气筒排放。外排废气量为1920万m3/a，外排废气中非甲烷总烃排放量、排放浓度和排放速率分别为0.00228t/a、0.095/m3、0.00095kg/h，排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。 （2）无组织废气 本项目无组织废气为注塑、吸塑、热切、热合未收集的非甲烷总烃废气，产生量为0.002814 t/a，由车间内排风扇排入周围大气中，呈无组织排放。 本项目无组织排放采用HJ2.2-2008推荐模式清单中的估算模式进行预测，本地区常年主导风向为北北东—东北，年平均风速2.5米/秒，地形条件为简单平坦地形，扩散系数为乡村，计算无组织排放最大落地浓度值，计算结果见表20。 表19 无组织排放面源计算参数 污染物 排放源强 （t/a） 标准限值 （mg/m3） 面源有效高度 （m） 厂房用地面积（m2） 平均风速 （m/s） 非甲烷总烃 0.002814 2.0 8 1120 2.5 表20 污染物最大地面浓度及其最远落地距离 污染物 最远落地距离（m） 最大地面浓度（mg/m3） 最大地面浓度占标率（%） 非甲烷总烃 156 0.00004988 0.01 表21 厂界大气污染物预测值表 项目 计算点 非甲烷总烃 距离 （m） 浓度（mg/m3） 占标率（%） 北厂界 1 4.953×10-7 0 南厂界 1 4.953×10-7 0 东厂界 1 4.953×10-7 0 西厂界 1 4.953×10-7 0 根据以上预测结果可知，非甲烷总烃最大落地浓度分别为0.00004988mg/m3，最大地面浓度占标率为0.01%。本项目非甲烷总烃无组织排放浓度最大值为0.04988mg/m3，无超标点，非甲烷总烃无组织厂界排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值要求，对周围环境空气质量影响较小。 2、水环境影响分析 本项目运营过程中的废水主要为生活污水。项目生活污水产生量为134.4m3/a，主要污染物为COD、SS和氨氮，经化粪池处理后由吸粪车定期抽运，对周围环境影响较小。 本项目日常运营过程中，不得使生活污水进入雨水管网，化粪池须做好防渗漏处理，防止污染地下水。 3、声环境影响分析 本项目生产过程中产生的噪声源主要是车间设备运转过程中产生的噪声，噪声源强在75~90dB（A）之间。 该项目采取以下噪声防治措施：①设备置于车间内，合理布置噪声源位置，并针对噪声源位置和噪声的特点分别采用减震、隔声等措施；②设备安装减震垫，在噪声源强较大的设备处设置围护；③加强工人的生产操作管理，减少或降低人为噪声的产生。项目车间内噪声源经厂房隔声，并采取设备减震措施后，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准要求，对周围声环境影响较小。各设备噪声治理情况见表19。 表22 项目主要噪声源及降噪措施 序号 名称 源强 降噪措施 降噪结果 1 注塑机 70dB(A) 减震、隔声 55dB(A) 2 粉碎机 85dB(A) 减震、隔声 60dB(A) 3 吸塑机 65dB(A) 减震、隔声 55dB(A) 4 热合机 70dB(A) 减震、隔声 55dB(A) 5 气压机 70dB(A) 减震、隔声 50dB(A) 6 热吹风 65dB(A) 减震、隔声 50dB(A) 7 热切机 60dB(A) 减震、隔声 50dB(A) 8 缝纫机 65dB(A) 减震、隔声 50dB(A) 9 空压机 70dB(A) 减震、隔声 60dB(A) 4、固废环境影响分析 本项目固体废物主要是生产过程中产生的边角料、废包装袋、职工生活垃圾、废机油桶、废灯管、废光触媒棉以及废含油抹布。 （1）边角料、废包装袋：本项目边角料产生量约为0.1t/a，统一收集后外售。 （2）生活垃圾：生活垃圾产生量约1.5t/a，集中收集到指定地点堆放，委托环卫部门统一清运处理。 （3）废机油桶：产生量为0.01t/a，废机油桶属于HW49中的其他废物（900-041-49），存放于危废暂存处，委托有资质单位处理。 （4）废含油抹布：产生量为0.001t/a，废废含油抹布混入生活垃圾，不属于危险废物，存放于危废暂存处，委托有资质单位处理。 （5）废灯管：本项目光氧设备更新维护会产生废灯管，约半年更换一次，产生量为0.01t/a；废灯管属于HW29中的其他废物（900-023-29），存放于危废暂存处，委托有资质单位处理。 （6）废光触媒棉：本项目废光触媒棉产生量为0.02 t/a；废光触媒棉属于HW49中的其他废物（900-041-49），存放于危废暂存处，委托有资质单位处理。 5、环境防护距离分析 （1）大气防护距离 大气环境防护距离采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）A1估算模式，通过将数据带入环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室网站下载的大气环境防护距离计算软件，大气环境防护距离计算结果见表24。 表23 大气环境防护距离计算结果 污染物名称 非甲烷总烃 无组织排放量（t/a） 0.002814 面源面积（m2） 1120 标准浓度限值（mg/m3） 2.0 计算结果 无超标点 由计算结果可知，本项目厂界无超标点，对周围环境空气质量影响较小。 （2）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的规定，卫生防护距离按下式计算： Cm－标准浓度限值（mg/m3） L－工业企业所需卫生防护距离（m） r－有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径(m)，根据生产单元的占地面积S(m2)计算，r=(S/()0.5。 A、B、C、D－卫生防护距离计算系数，无因次。由《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB13201－91）中表5查取。 Qc－有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）。 Cm为一次浓度限值时，A、B、C、D分别取470、0.021、1.85、0.84。 卫生防护距离计算结果见表25。 表24 卫生防护距离计算结果 污染物名称 非甲烷总烃 无组织排放量（t/a） 0.002814 生产单元占地面积（m2） 1120 标准浓度限值（mg/m3） 2.0 计算结果（m） 0.022 由计算结果可知，以颗粒物计算的卫生防护距离结果为0.022m，因此项目卫生防护距离为以厂界外延50米的包络线区域（具体包络线图见附图6）。建设项目产污单元生产车间距离最近的敏感点郭家团村为250m，能够满足卫生防护距离的要求，今后在此距离内应禁止建设居民定居区、学校、医院等敏感单位。 6、环境风险分析 （1）风险识别 本项目PC、PVC膜、海绵、缝纫线、织带、布，遇火源、摩擦静电、操作不当或生产设施没有及时维护等原因有燃烧甚至爆炸的危险，所以在项目运营期存在的风险因素主要为火灾风险事故。 （1）项目风险分析 根据风险识别，本项目主要存在的事故类型为：火灾。可能发生火灾事故的原因如下： ①由于管理、维护不善，致使电器设备故障； ②由于厂区管理不严，明火使用不当，或随意使用明火； ③由于操作不当，致使起火。 （2）风险防范措施 由于环境风险具有突发性和短暂性及危害较大等特点，必须采取相应有效预防措施加以防范，加强控制和管理，杜绝、减轻和避免环境风险。 本项目在建设和运营过程中需要采取以下安全技术对策措施： ①项目设计与建设必须严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2015）中规定进行设计和建设。 ②将消防管理纳入现场管理日程，做到与生产同时计划、布置、检查、总结、评比。 ③严格用火管理，项目区内凡需动用明火作业，必须经厂区管理负责人审批。 ④定期对变电设备和供电线路进行检查和维修，避免发生由设备故障或电路老化造成的火灾。 ⑤设置符合标准的灭火设施。 ⑥项目管理应加强安全检查和安全知识教育，增强防范意识，防止火灾发生。 （3）事故应急措施 根据《国家安全生产法》第六十九条和《中华人民共和国消防法》第十六条之规定，为了及时、有序、有效地控制处理厂区内突发性火灾事故，最大限度地降低财产损失，减少人员伤亡，项目建成投产后，应建立健全各级事故应急救援网络。业主应与政府有关部门协调一致，企业的事故应与政府的事故应急网络联网。 应急预案： ①厂区管理人员发现火情或接到火灾消息后，立即向主管领导汇报，带好通讯器材赶赴现场，及时进行人员疏散工作，组织临近工作人员和动员周边村民参加扑救。 ②监视着火源火势发展趋势，防止事故扩大，并立即向上级领导汇报火灾情况，做好各项预控措施，带领厂区人员参加灭火工作，在安排灭火力量时，在头部和尾部要安排灭火力量，防止火灾事故扩大。 ③上级主管部门收到汇报后立即发出火灾事故警报，组织力量参加扑救，统筹安排人员进行火灾扑救。 ④相关专业人员听到报警声后，立即赶赴火灾现场了解起火原因，在做好灭火工作的同时，要做好抢修恢复准备工作。 ⑤成立临时指挥部，根据各专业的汇报，根据现场的实际情况下达扑救命令，命令电气专业人员做好现场影响灭火工作电源隔绝工作，明确现场灭火指挥，要求做好灭火工作，控制火灾事故，减少火灾损失。 ⑥消防队接到报警后立即赶赴火灾现场，消防车到达火灾现场停靠消火栓，各战斗员做好预先展开准备，执行队长到指挥中心报到，了解火灾情况后，下达战斗展开命令。灭火工作结束后，执行队长下达清理火场的命令，清理完毕向指挥中心汇报，得到指挥中心同意，方可撤离现场。 ⑦如火情严重，需通知医疗机构出动医疗抢救队，医生带好必备救护用品和药品等，赶赴火灾现场，立即设立救护中心，救护受伤人员并做好与医院联系工作，使受伤人员得到及时救护。医务人员必须备好随身带好药品和器材。 （4）风险小结 在项目建设和运营过程中采取相应的安全技术、对策和措施，项目厂区管理应加强安全检查和安全知识教育，增强防范意识，防止火灾发生。建成后要有充分的应急措施，主要是针对突发事件如停电、火灾、恐怖暴力、自然灾害等发生时人群的疏散问题，并能够有足够并匹配的消防器材及备用应急电源。一旦发生意外，应立即采取应急预案，确保人群有处理突发事件的能力。 在采取以上措施后，项目可将运营期环境风险降到最低。 7、本项目与《山东省2013-2020年大气污染防治规划》和《山东省2013-2020年大气污染防治规划二期行动计划（2016-2017年）》符合性分析 根据《山东省2013-2020年大气污染防治规划》和《山东省2013-2020年大气污染防治规划二期行动计划（2016-2017年）》文件的规定，本项目与该规划符合性分析见表21。 表25 项目与《山东省2013-2020年大气污染防治规划》符合性分析 要求 本项目符合性 《山东省2013-2020年大气污染防治规划》 大力调整产业结构 坚决淘汰国家和省确定的落后生产工艺装备和产品。 本项目属于允许建设项目，不属于落后生产工艺设备和产品。 严格环境准入 进一步提高环境准入门槛，一般控制区内新建项目必须满足山东省区域性大气污染物综合排放标准对应时段排放标准要求，如当地环境空气质量仍不能满足要求，地方政府可以依据居民区所需的环境质量要求倒推污染源最高允许排放浓度限值。 本项目不会产生颗粒物，本项目非甲烷总烃废气排放浓度排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求， 对周围环境影响较小。 深化重点行业污染治理 积极推广工业炉窑使用清洁能源。加强工业炉窑除尘改造，安装高效除尘设备，确保达到相应阶段大气污染物排放标准要求。 本项目注塑、吸塑、热切、热合工序使用电进行加热； 本项目注塑、吸塑、热合、热切废气经集气罩（收集效率90%）收集后经光氧催化有机废气处理设备（总处理效率91%）处理后由1根15m排气筒排放。非甲烷总烃废气排放浓度排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求，对周围环境影响较小。 《山东省2013-2020年大气污染防治规划二期行动计划（2016-2017年）》 能源和产业结构调整 5是加大产业结构调整力度。对不符合产业政策或污染严重且治理无望的项目，责令取缔淘汰。严格环境准入，以区域性大气污染物排放标准引导产业布局优化。加快淘汰落后产能，积极化解过剩产能，强化重点行业产能控制。 本项目不属于落后产能，符合产业政策，对环境影响较小。 工业污染综合治理 深化传统行业污染治理。对不具备超低排放改造条件的燃煤机组和锅炉进行污染治理提标改造，稳定达到《山东省区域性大气污染物综合排放标准》等地方性大气污染物排放标准相应时段要求。 本项目注塑工序使用电进行加热； 本项目注塑、吸塑、热切、热合废气经集气罩（收集效率90%）收集后经光氧催化有机废气处理设备（总处理效率91%）处理后由1根15m排气筒排放。非甲烷总烃废气排放浓度排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求，对周围环境影响较小。 由上表可见，本项目满足《山东省2013-2020年大气污染防治规划》的要求。 8、本项目与重点区域大气污染防治“十二五”规划符合性分析 《重点区域大气污染防治“十二五”规划》对山东省城市群的规划范围包括：济南市、青岛市、淄博市、枣庄市、东营市、烟台市、潍坊市、济宁市、泰安市、威海市、日照市、莱芜市、临沂市、德州市、聊城市、滨州市、菏泽市等17个地级及以上城市。该规划将上述规划区域划分为重点控制区和一般控制区域，实现差异化控制要求，制定有针对性的污染防治策略。对重点控制区，实施更严格的环境准入条件，执行重点行业污染物特别排放限值，采取更有利的污染治理措施。山东城市群重点控制区为济南市、青岛市、淄博市、潍坊市、日照市。根据《临沂市人民政府关于划定临沂市大气污染物排放控制区的公告》规定，本项目所在临沂市河东区属于重点控制区域。本项目与该规划的符合情况见表26。 表26 项目与《重点区域大气污染防治“十二五”规划》的符合性分析 要求 项目符合性 严格环境准入、强化源头管理 依据国家产业政策的准入要求，提高“两高一资”行业的环境准入门槛，严格控制新建（补办）高耗能、高污染项目，遏制盲目重复建设，严把新建（补办）项目准入关。 本项目不属于高耗能、高污染项目。 新建项目必须配套建设先进的污染治理设施。 本项目注塑、吸塑、热切、热合废气经集气罩（收集效率90%）收集后经光氧催化有机废气处理设备（总处理效率91%）处理后由1根15m排气筒排放。非甲烷总烃废气排放浓度排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求，对周围环境影响较小。 加大落后产能淘汰，优化工业布局 严格按照国家发布的工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录及《产业结构调整目录（2011年本）》，加快落后产能淘汰步伐。 本项目不属于鼓励类，也不属于限制类和淘汰类项目。 由上表可见，本项目满足《重点区域大气污染防治“十二五”规划》的要求。 9、《重点流域水污染防治规划（2016-2020年）》符合性分析 根据《重点流域水污染防治规划（2016-2020年）》，本项目所在临沂市属于重点流域中的淮河流域。本项目与该规划的符合情况见表27。 表27 项目与《重点流域水污染防治规划（2016-2020年）》的符合性分析 要求 本项目符合性 （一）促进产业转型发展 严格环境准入。根据控制单元水质目标和主体功能区规划要求，细化功能分区，实施差别化环境准入政策。 本项目位于山东省临沂市河东区相公街道办事处郭团村西250m处，不在限值区域内。 优化空间布局。新建企业原则上均应建在工业聚集区。推进企业向依法合规设立、环保设施齐全、符合规划环评要求的工业聚集区集中，并实施工业聚集区生态化改造。 本项目位于相公街道西朱团村注塑五金协会产业聚集区，符合规划要求。 全面取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。全面取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。 本项目不在取缔范围之内。 （二）提升工业清洁生产水平 依法实施强制性清洁生产审核。以区域性特征行业为重点，鼓励污染物排放达到国家或者地方排放标准的企业资源开展清洁生产审核。 项目职工生活污水经化粪池处理后外运堆肥。 （三）实施工业污染源全面达标排放计划 加大超标排放整治力度。对超标和超总量的企业予以“黄牌”警示，一律限制生产或停产整治，明确落实整改的措施、责任和时限；对整治仍不能达到要求且情节严重的企业予以“红牌”处罚，依法提请当地人民政府责令限期停业、关闭；“十三五”期间，每年分季度向社会公布“黄牌”和“红牌”企业名单，实施分类管理。 项目职工生活污水经化粪池处理后外运堆肥，不外排。 由上表可见，本项目满足《重点流域水污染防治规划（2016-2020年）》的要求。 10、社会稳定风险评估 本项目符合国家和山东省制订的规范性政策文件及环境法律法规，项目所在区域附近市政设施正逐步完善，供电、供水完全能满足项目建设和建成投入使用后需要。项目的主要风险因素为工程方案、大气污染物排放、水体污染物的排放、噪声和振动影响、固体废弃物污染、社会稳定风险管理体系、媒体舆论导向影响等。 主要风险防范和化解措施：（1）项目单位应采取有效措施向项目周围居民、企业介绍项目相关情况，使周围企业、居民充分了解项目的建设和运营过程，避免对项目不了解而造成的盲目反对。（2）严格按照项目环评报告提出的环境影响防治措施进行处置，控制大气污染物排放、水体污染物的排放、噪声影响、固体废弃物及其二次污染。 参照项目综合风险等级评判参考标准，项目在落实执行了前述风险防范和防治措施后，根据《综合风险等级度量标准》划分，为低风险项目。 11、清洁生产分析 本项目为年产20万件植保配件项目，项目采用先进的生产工艺和设备，项目“三废”排放量少，能耗低。项目生产过程中产生的边角料集中收集出售，废机油桶、废灯管、废光触媒棉以及废含油抹布在厂区内设置危废库，委托有资质单位处理，生活垃圾由环卫部门定期清运。项目运行过程充分发扬节能环保的理念，总体来说，项目能够满足清洁生产的要求。 12、厂区绿化 绿化在防治污染保护环境方面起着特殊作用。绿色植物具有吸收尘埃、净化空气、减弱噪声、调节温度湿度、改善小气候的功能。因此，在加强“三废”治理的同时，搞好绿化环境，美化厂容，改善劳动条件，增强职工健康，提高工作效率具有积极的作用。 本环评建议企业积极开展绿化建设，统一绿化设施，外墙周边种植低矮的灌木绿篱，并附植以花草和花坛。可以起到防尘、隔离生产噪音、净化空气、美化环境的效果。 13、环保投资估算 该项目总投资100万元，工程环保投资预计为7.5万元，占工程总投资的7.5%，工程环保设施建设情况见表28。 表28 项目环保投资一览表 序号 污染类别 污染物 治理措施 投资额（万元） 1 废气处理 注塑、吸塑、热切、热合 集气罩+光氧等离子一体化设备+15m高排气筒排出 6 油烟废气 经油烟净化器处理后经烟道引至高于屋顶1.5 排气筒排放 0.3 注塑、吸塑、热切热合、未收集的废气 排气扇 0.2 1 噪声处理 生产设备噪声 减震、隔声 0.2 2 污水治理 生活污水 化粪池 0.2 3 固废治理 生活垃圾、废含油抹布 垃圾桶 0.1 废机油桶、废灯管、废光触媒棉 存放于危废暂存处，委托有资质单位处理。 0.5 4 合计 7.5

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 注塑、吸塑、热切、热合 | 非甲烷总烃 | 集气罩+光氧等离子一体化设备+15m高排气筒 | 达标排放 |
|  | 注塑、吸塑、热切、热合未收集废气 | 非甲烷总烃 | 排气扇，强制通风 | 达标排放 |
| 水污染物 | 职工生活 | COD、SS、氨氮 | 经化粪池处理后由吸粪车定期抽运 | 有效处置 |
| 固体废物 | 生产过程 | 边角料 | 统一收集后外售 | 综合利用 |
|  |  | 废机油桶 | 存放于危废暂存处，委托有资质单位处理 | 有效处置 |
|  |  | 废灯管 |  |  |
|  |  | 废光触媒棉 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾、废含油抹布 | 集中由环卫部门统一收集处理 | 有效处置 |
| 噪声 | 本项目噪声源主要是生产车间设备运转过程中产生的噪声，噪声源强在75~90dB（A）之间。经减震、隔声、消声等措施，以及距离衰减后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类声环境功能区标准要求。 |
| 生态保护措施及预期效果: 根据现场勘查，本项目场地现状已经硬化，周围无珍稀物种。通过加强厂界周围环境现有植被的管护，起到降低噪声、吸收尘粒、净化空气的作用，同时也可以防止水土流失。另外，应确保本项目投产后的各项污染物达标排放，以减少对区域生态环境的影响。 |

# 结论建议

一、结论 1、项目概况 河东区兴杰植保配件加工厂年产20万件植保配件项目属于新建项目，该项目位于山东省临沂市河东区相公街道郭家团村西250米处。项目总投资100万元，占地面积1120m2，总建筑面积986.4m2，建设内容包括五金配件生产线、辅助生产设施及公用工程等。项目劳动定员5人，全年运行300天，2400小时。 2、产业政策符合性 参照《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，本项目不属于鼓励类，也不属于限制和淘汰类，为国家允许建设项目，符合国家产业政策；根据《临沂市现代产业发展指导目录》（临发改政务〔2013〕168号），本项目既不属于鼓励类也不属于限制类，符合临沂市的产业政策。 3、选址合理性 本项目位于临沂市河东区相公街道郭家团村西250米处。项目占地内无不良地质，适宜建设；根据《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》，该项目不在“限制或禁止用地项目目录”名单内。根据临沂市河东区建设项目环评手续镇、街、工业园区审查意见，本项目符合相公街道土地利用总体规划和城市总体规划。根据环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）的符合性分析，项目符合“三线一单”的要求。根据《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号）的符合性分析，本项目不存在第十一条中的情形，不属于不予批准的项目范畴，项目的建设符合相关规定。根据环境保护部《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》（环环评[2018]11号）的符合性分析，项目符合要求。项目周围具有水、电供应充足、交通便利等条件，周围没有风景名胜区、生态脆弱带等，总体上来讲选址合理。 4、污染物排放情况 （1）废气 ①非甲烷总烃废气 项目生产过程中产生的非甲烷总烃产由集气罩收集，经光氧等离子一体化设备处理后，由一根15m高排气筒排出，非甲烷总烃废气排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求，对周围环境影响较小。 ②无组织废气 本项目无组织废气为未收集的注塑、吸塑、热切、热合所产生的非甲烷总烃废气，采取车间强制通风措施，非甲烷总烃无组织厂界排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值要求，对周围环境空气质量影响较小。 根据以上分析，本项目不会对周围环境空气质量产生不利影响。 （2）废水 本项目的废水主要为生活污水。生活污水通过经化粪池处理后由吸粪车定期抽运，对周围环境影响较小。 根据以上分析，本项目不会对周围水环境产生不利影响。 （3）噪声 本项目生产过程中产生的噪声源主要是生产车间设备运转过程中产生的噪声。本项目合理布置噪声源位置，并针对噪声源位置和噪声的特点分别采用减震、隔声等措施，同时加强设备的维护。通过采取以上措施，本项目厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准的要求，对周围声环境影响较小。 根据以上分析，本项目不会对周围噪声环境产生不利影响。 （4）固体废物 本项目产生的固体废物主要为边角料、废机油桶、废含油抹布、废灯管、废光触媒棉以及生活垃圾。生活垃圾以及废含油抹布集中收集到指定地点堆放，委托环卫部门统一清运处理；边角料收集后外售利用；废机油桶、废灯管、废光触媒棉存放于危废暂出处，委托有资质单位处理。本项目一般固废处理措施和处置方案均能够满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求，危险废物处理措施和处置方案均能够满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求，对周围环境影响较小。 本项目固体废物均得到有效处置，不会对周围环境产生不利影响。 5、环境风险水平 本项目生产工艺简单，建筑物建设符合防火、防爆要求，项目在生产过程中加强管理，严格有效的防止安全事故的发生，事故发生概率较低。一旦发生事故，依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施也能及时控制事故，防止事故蔓延，基本不会对周边环境造成大的影响。 6、环境风险水平 本项目生产工艺简单，建筑物建设符合防火、防爆要求，项目在生产过程中加强管理，严格有效的防止安全事故的发生，事故发生概率较低。一旦发生事故，依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施也能及时控制事故，防止事故蔓延，基本不会对周边环境造成大的影响。 7、总量控制指标 项目生活污水经化粪池处理后由环卫部门吸粪车定期抽运，不外排。 综合结论 综上所述，建设项目符合国家产业政策，选址合理，符合河东区整体规划。有良好的污染物处理能力，污染物能够达标排放，符合清洁生产要求；工程对区域环境空气，水环境，声环境均不会产生明显的影响，对区域环境质量影响很小，在严格落实环境影响报告表提出的环保对策及措施的前提下，从环境保护角度考虑，本项目建设是可行的。 二、建议 1、加强环保设施的运营管理，确保污染治理设施正常运营，污染物达标排放。 2、加强厂区内固体废物的管理，尤其是危险废物，严格按要求暂存于危险废物暂存间，不得随意摆放丢弃，保证得到妥善处置。 3、加强生产管理，厂区内生产物料放置到规定区域，保持厂区内整齐有序。 4、加强厂房通风，确保废气厂界达标排放。 本项目环境管理建议： 序号 类别 污染物 措施及效果 1 环境管理 本项目 本项目建设必须严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工 时投产使用的“三同时“制度,工程竣工后按规定程序申请环保验 ，验收合格后主体工程方可投入正式运行。 2 废气治理 生产过程中产生的有组织废气 本项目注塑、吸塑、热切、热合工序所产生的非甲烷总烃通过集气罩收集，经光氧等离子一体化设备处理后由15m排气筒排放，排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。 生产过程中产生的无组织废气 本项目无组织废气主要为注塑、吸塑、热切、热合工序未收集的非甲烷总烃。采取加强车间机械通风和自然通风措施后，厂界无组织污染物排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值要求，对环境空气质量影响较小。 3 废水治理 职工生活污水 经化粪池处理后外运堆肥，不外排。 4 地下水 / 本项目对易产生渗漏装置的设施,如化粪池、污水管道、固废堆放场地进行防渗处理,对堆放场还要采取防风吹雨淋措施,防止污染地下水。 5 固体废物 / 设置一般固废暂存处，一般固废统一收集、转运；设置危险废物暂存处，危险废物暂存于危险废物暂存处，委托有资质单位处理。 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001，环保部2013年36号修改单）的要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，环保部2013年36号修改单）的要求。 6 噪声 / 本项目应通过采用低噪设备,合理布局,并针对消声、减振、隔声等降噪措施,厂界昼夜间噪声须符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348200)中的2类功能区标准要求。 7 风险 / 本项目必须加强管理,杜绝各类事故发生,应制定详细的事故应急预案，严格落实报告表提出的各项环境风险防范措施,配备必要的应急设备,将事故风险环境影响降到最低。 8 卫生防护距离 / 今后在本项目50m卫生防护距离范围内应禁止建设居民区、学校、医院等敏感单位。 9 施工期 / / 10 环境监测 / 规范废气排气筒，便于环保部门日常监督管理。 11 其他 / /

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目厂区平面布置图 附图3 临沂市生态保护红线规划图 附图4 周围环境概况卫星图 附图5 项目卫生防护距离包络线图 附图6 厂区现状图 附图7 临沂河东工业园区总体规划 附件1 委托书 附件2 土地手续 附件3 镇街环保审查意见 附件4 营业执照 附件5 法人身份证 附件6 协会证明 附件7 大环评的审查意见 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见 （公章） 经办人： 年 月 日

# Text boxes

134.4

一次水

168

生活用水

化粪池

134.4

绿化用水

198.5

10.5

10.52

由吸粪车

定期清运

33.6

冷却塔循环用水

20

20

5

PC

PVC膜

吸塑

热合成型

裁剪

注塑

气压

热吹风

成品

织带

缝纫

热切

成品

N2

N4、G3

N5

N6

N3、G2

粉碎

次品

N1、G1

N1、G1

N2

海绵

布

裁切

S1