建设项目环境影响报告表

项  目  名  称:   廊坊盈辉保温材料有限公司

年产25万平方米复合保温板项目

建设单位(盖章):  廊坊盈辉保温材料有限公司

编制日期  2018 年11月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 廊坊盈辉保温材料有限公司年产25万平方米复合保温板项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 廊坊盈辉保温材料有限公司 |
| 法人代表 | 刘宝国 | 联系人 | 刘飞 |
| 通讯地址 | 河北省廊坊市大城县权村镇募门村 |
| 联系电话 | 13231646999 | 传 真 | -- | 邮政编码 | 065900 |
| 建设地点 | 河北省廊坊市大城县权村镇杜权村村北 |
| 立项审批部门 | 大城县发展改革局 | 批准文号 | 大发改备字[2018]26号 |
| 建设性质 | 新建(改扩建□技改□ | 行业类别及代码 | 轻质建筑材料制造C3024 |
| 占地面积 （平方米） | 514.8 | 绿化面积 （平方米） | -- |
| 总投资 （万元） | 18 | 其中环保投 资（万元） | 6.1 | 环保投资占 总投资比例 | 33.89% |
| 评价经费 （万元） | -- | 预期投产 日期 | 2018年12月 |
| 工程内容及规模： 1 项目由来 廊坊盈辉保温材料有限公司位于河北省廊坊市大城县权村镇杜权村村北，该公司主要生产复合保温板材料。本项目投资18万元，占地514.8m2 ，年产25万m2复合保温板。建设周期为2018年11月至2018年12月。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）以及《建设项目环境影响评价分类管理名录（2017）》（中华人民共和国环境保护部令第44号）及2018年修改单中的有关规定，本项目是复合保温板制造，属于“十九、非金属矿物制品业 55、耐火材料及其制品”，“其他”应编制报告表。廊坊盈辉保温材料有限公司于2018年10月委托嘉诚环保工程有限公司承担该项目环境影响报告表的编制工作，接受委托后，我单位立即开展了现场踏勘、资料收集等工作，并按照《环境影响评价技术导则》的规定编制完成了本项目环境影响报告表。 2 项目地理位置 该项目位于河北省廊坊市大城县权村镇杜权村村北，项目厂址地理坐标为N38°34'33.27"，E116°32'47.16"。项目东侧为空地，南侧为道，隔路为华日新型化工建材公司，西侧为空地，空地西侧为华意公司，北侧为四通公司。距离项目较近的敏感点为东侧1170m处的苦水坞村，南侧950m处的小庄子村，西南侧1100m处的王权村，西北侧900m处的募门村。 本项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 3 项目投资及生产规模 项目总投资18万元，其中环保投资6.1万元，环保投资占总投资的33.89%。 项目建成后预计年产25万m2复合保温板。 4 项目平面布置及建设规模 本项目为租赁厂房，占地面积514.8m2，建筑面积780m2。项目建筑按功能划分为生产区、办公区及成品区。 厂区平面布置情况见附图3，项目主要建（构）筑物情况，详见表1。 表1 项目工程内容情况一览表 项目组成 建设内容 备注 主体工程 生产车间 钢架结构，1座，450m2，主要进行生产加工 库房 砖砌结构，1座，200m2，储存产品及原料 办公及生活用房 砖砌结构，1座，130m2，办公、职工临时休息场所 公用工程 供电 由本厂变压器供应 供水 由杜权村供水管网供应 供热 企业冬季不生产，无供暖设施 环保工程 废气 粉尘废气经集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒排放 废水 本项目无生产废水产生，生活污水收集后排入厂区旱厕定期由清掏大队清掏运出。 噪声 采用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施 固体废物 复合板边角料、除尘灰统一收集后回用于生产；废包装材料统一收集后外售处理；生活垃圾定期由环卫部门统一清运处理 5 主要生产设备 本项目主要生产设备名称及数量详见表2。 表2 本项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 单位 数量 型号 1 砂浆机 台 1 -- 2 裁条机 台 1 -- 3 复合保温板机 套 1 -- 4 粉碎机 台 1 -- 合计 台/套 3 -- 6 原辅材料消耗 本项目原辅材料消耗详见表3。 表3 原辅材料消耗一览表 序号 原材料名称 单位 年用量 规格型号 来源 1 水泥 t/a 300 50kg/袋 外购 2 沙子 t/a 300 50kg/袋 外购 3 岩棉板 t/a 500 -- 外购 4 玻璃棉板 t/a 300 -- 外购 5 网格布 万m2/a 50 -- 外购 6 胶粉 t/a 25 1.25kg/袋 外购 7 纤维HPMC t/a 15 40kg/袋 外购 8 水 m3/a 124.8 权村镇供水管网供给 9 电 kW·h/a 5万 厂内变压器 胶粉：是指废旧橡胶制品经粉碎加工处理而得到的粉末状橡胶材料。能使粘结砂浆明显提高与挤塑板和岩棉板的粘结能力和自身抗拉强度，抗坠、保水增稠施工性能好，耐水、耐冻融、耐热老化性能突出，配料简单。固含量99%，堆积密度950-1000g/L，灰分1%，pH6-8，成膜温度0℃。 纤维HPWC：作为水泥砂浆的保水剂、缓凝剂使砂浆具有泵送性。在抹灰浆、石膏料、腻子粉或其他的建材 作为黏合剂，提高涂抹性和延长可操作时间。外观：白色或类白色粉末；颗粒度：100目通过率大于98.5%，80目通过率100%，特殊规格的粒径40~60目；炭化温度：280-300℃；密度:0.25-0.70g/cm(通常在0.5g/cm左右)，比重1.26-1.31；表面张力：2%水溶液为42-56dyn/cm。 7 劳动定员和工作制度 本项目劳动定员8人，年工作日为240d，实行单班制生产，每班工作12h。 8 公用工程 （1）给水 本项目用水由杜权村供水管网供给，新鲜用水量为124.8m3/a，水量、水质均能够满足项目需求。 生产给水：生产用水主要是生产配料用水0.2m3/d（48m3/a）。 生活给水：本项目设有职工8人，厂内不设食堂、宿舍，用水量按40L/（人·d）计算，则用水量为0.32m3/d（76.8m3/a）。 排水 本项目无生产废水排出，只有生活污水排出，职工生活产生的生活污水排放量按用水量的80%计，则排水量为0.256m3/d（61.44m3/a），生活污水排入旱厕定期由清污大队定期清掏卖给当地农民做农肥。 本项目给水、排水情况见表4。 表4 本项目给水、排水情况一览表 序号 用水类型 用水指标 规模 新鲜水用水量 （m3/d） 损耗量 （m3/d） 排放量 （m3/d） 1 生活用水 40L/人·d 8人 0.32 0.064 0.256 2 生产用水 0.2m3/d 240d 0.2 0.2 0 合计 -- 0.52 0.264 0.256 图1 项目水平衡图 单位m3/d （2）供电 项目供电由本厂变压器供应，项目年用电量约为5万kW·h。 （3）供热 企业冬季不生产，无供暖设施。 9 产业政策 本项目为保温板生产项目，本项目所采用的生产设备、工艺及产品不在《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》（国家发展和改革委员会2013第21号令）的限制类、淘汰类之列，不属于河北省人民政府文件冀政 [2015]7 号文《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015 年版）》中限制和淘汰类项目，大城县发展改革局为本项目出具了备案信息：大发改备字[2018]26号，见附件。 因此，本项目符合国家和地方相关产业政策。 10 厂址选择合理性分析 （1）总体规划分析 本项目位于河北省廊坊市大城县权村镇杜权村东北，大城县国土资源局为本项目出具了地类审查报告（见附件），用地为建设用地，大城县权村镇村镇规划管理办公室出具了规划证明（证明见附件），本项目用地符合权村镇村镇规划。 （2）基础设施条件分析 本项目厂址位于河北省廊坊市大城县权村镇杜权村村北。交通便利，便于原材料和产品的运输。 （3）环境条件分析 厂址位于河北省廊坊市大城县权村镇杜权村村北。项目选址附近无国家、省、市规定的重点文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹、集中式水源地等环境敏感点。 （4）环境影响分析 环境影响分析结果表明，该工程在认真落实本评价提出的环保对策、进一步完善污染治理措施后，运营期污染物排放量将会降低，对环境影响较小。 （5）三线一单”符合性 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）、《生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单编制技术指南》（环办环评[2017]99号）分析本项目与其符合性。 ①生态保护红线 本项目位于大城县权村镇杜权村村北，周边均为企业或者农田，不涉及生态红黄线。 ②环境质量底线 根据项目所在地环境空气监测结果可知，大城县2017年常规大气污染物除NO2、SO2、PM102年平均浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求。为改善环境空气质量，大城县大力推进《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》（环大气[2017]29号）工作的实施，空气质量将逐步好转。 项目所在区域为2类声环境功能区，声环境质量较好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 ③资源利用上线 本项目不新占用建设用地，用电由权村镇变电所供给，用水杜权村供水管网供给，故不会突破区域资源利用上线。 综上所述，本项目厂址从总体规划、基础设施条件、环境条件、环境影响等方面来看，选址合理可行。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，无与本项目有关的原有污染问题。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1地理位置 大城县地处河北省的中部偏东，位于廊坊市南端，津保公路、廊泊公路贯穿东西南北。东与静海、青县毗邻，西、南与任丘、河间接壤，西、北与文安洼相连接。全县东西宽36.1km，南北长43.8km，全县总面积903.7km2，地理坐标在东经116°36′—116°78′，北纬38°47′—38°88′之间。县城东距青县界12.8km，西北距文安县界10km，西南距河间县界24km，西距任丘市界19.7km，东北距静海县界38km。县城坐落在县域中部偏东北，是县人民政府所在地，其北至首都北京160km，东北至天津95km，西南至省会石家庄213km。地处环渤海经济区一级发展轴北京—天津城市上。本项目位于河北省廊坊市大城县权村镇杜权村村北，项目厂址地理坐标为N38°34'33.27"，E116°32'47.16"。项目东侧为空地，南侧为道，隔路为华日新型化工建材公司，西侧为空地，空地西侧为华意公司，北侧为四通公司。距离项目较近的敏感点为东侧1170m处的苦水坞村，南侧950m处的小庄子村，西南侧1100m处的王权村，西北侧900m处的募门村。见附图1、2。 2地形地貌 大城县地处黑龙港河、子牙河下游。其境内地形为洪水冲积平原，地面平坦，地貌为平地夹有河床、洼地，县境地势由西南向东北倾斜，坡降10000:1，海拔高度为3.6—10m。由县境东北端杨家口村向西经郝庄、大童子村，至大阜村为一条+3.1至10m，+5m的海拔等高线。等高线以北，地面高度均在海拔5m以下，最低仅有3m，属文安洼东南边沿。等高线以南，大部地域在5m以上。子牙河由河间市流入县境，自西南向东北流经董家房子、九高庄、留各庄、十里弯、南赵扶、姚马渡，在东辛庄北流往静海县。由于人工堤防作用，河床呈顺直微曲型。河道与臧屯凸起东侧之断裂带走向一致，位置也很接近。子牙河河床已下切到接近侵蚀基准面，县境全河床的侵蚀、切割已经十分微弱。河谷略低于地平面，表明地壳运动处于相对稳定时期。黑龙港河西支从县东南部流过，与子牙河大体成平行流向，河床属顺直微曲型。 由于地壳下沉运动和子牙河等河流历来多淤塞、泛滥，造成河流两岸地势偏高。境内从位敢村到邓家务村一带有3条长约25km的古河道，古河道两侧二坡地也比较发育。密集的新河、故道，使整体平坦的大城境内密布准缓岗小低平地，小浅平洼等地貌。 3气候与气象 大城县位于华北平原北部，为暖温带半湿润地区，属大陆性季风气候。四季分明。春季，光照充足，升温较快，风转东南，干燥少雨；夏季，日照量大，气温较高，多东南风，湿润多雨；秋季，气温下降，天气晴朗，日差较大，时有早霜；冬季，北风偏多，干燥寒冷，降水量小。年平均气温11.8℃，极端最低气温-23.6℃，极端最高气温41.2℃，常年降水量一般为597.9mm，年平均日照时数为2771.8h，年日照百分率62.5%，太阳辐射总量129.217千卡/cm2，历年平均风速3.5m/s，极端最大风速28m/s。年平均相对湿度64%，全年无霜期188d，大城县受季风的影响，冬季盛行西北风，夏季盛行东南风。 4水文与水文地质 （1）地表水 大城境内主要河流有子牙河、子牙新河、黑龙港河。 子牙河：子牙河河水经河间县北司徒乡，在权村镇董房子村西流入县境后，流经权村、留各庄镇、大广安乡、臧屯乡、平舒镇、南赵扶镇、旺村镇9个乡镇，境内全长46.7km。河套面积36.5km2，流域面积890km2，河床宽40至114m，深8m，两侧距163至2450m，为复式河道，系半地上河，汛期最大行洪量300sm3，蓄水量730万m3，结冻期约70d。1965年前，为常年河，水运畅通，是大城县上达衡水下通天津的唯一水路通道。1967年，子牙新河开挖以后，上游为臧桥枢纽工程控制，加之连年干旱，下游蓄水枯竭。因此，河床干涸，水运中断。 子牙新河：子牙新河为1965年根治海河后开挖的。子牙新河从大城里坦镇南部东西方向穿过，境内流长4.6km。深槽行洪能力600s/m3，为一条行洪河道，主要下泄上游滹、滏两河来水。 黑龙港河：黑龙港河位于大城县东南部，源于邯郸。流经邯郸、邢台、衡水、沧州、廊坊和天津6个地区。黑龙港河分东、中、西三支，流经大城境内的上游为西支，下游为主支。西支由河间经于远头村南入大城县境，在小李庄村东北出县境汇入黑龙港河主支。主支又由朱家村村西南入大城县境，在小李庄村东北出县境流入静海县。黑龙港河在大城县境内流长为35.84km，河道底宽15.0至30.0m。黑龙港河为季节性河流，从1965年根治海河后，上游汇入子牙新河，下游与北运河沿王镇店干渠沟通，每逢春秋两季能引水灌溉子牙河南部大部农田，该河蓄水量为260万m3。 （2）地下水 大城县地下水的分布，分为浅层淡水区，浅、中层成水区，深层淡水区，超深层淡水区。 浅层淡水区：主要分布在中西部郑家村、位敢、大广安、大尚屯、等乡镇，淡水面积48l.3km2。埋深一般为5～10m，含水沙层厚度4～7m，矿化度0.8～1.99g/L。多年平均水位埋深2.0～3.5m，区内单位涌水量为3～12t/h·m。 浅、中层咸水区：主要分布在一是港河区小李庄—小流漂—樊庄—藏庄子—石疙瘩—里坦；二是留各庄区李零巨—阁里—大汪—留邻居；三是阜草区桃子、黄得务—阜草—南阜，东西杜；四是旺村、王文区西子牙—次花—王文—大童子、城关—裴庄。浅层咸水面积422.4km2，地表以下2m和浅层淡水以下40至120m的土层内均为咸水，矿化度一般在2.5—5.0g/L，很少开采利用。 深层淡水层：全县在120—280m厚的土层中，普遍储有深层淡水，深层水位在30—48m，单井出水量为30—40t/h，单位涌水量10—15t/h·m，pH值在0.8—3.5左右，矿化度一般在0.5—1.0g/L，适宜农田灌溉。含氟量在2.0—3.0mg/L，作为生活饮用水，必须经过处理或采取改水降氟的措施。 超深层淡水层：埋深在280—500m，出水量大，每小时在100至120t，深井水位在25m。 地下水的主要补给来源是大气降水入渗，其补给量随年内季节性变化，在多年气象周期内，随降水丰枯而异，年际变化较大，多年平均一般占地下水总补给量的56%左右，其次是河渠坑塘引蓄入渗补给，地下水流向的总趋势自西北向东南，其方向与地面自然坡降相近，平均水力坡度为0.205‰，地下水动态属降水（径流）补给——开采蒸发消耗型。近年来，由于地下水的大量开采，地下水位降低，导致地表水、地下水有利转化。补给量的增加，潜水蒸发量减少，在一定范围内使地下水保持相对稳定。 5土壤 大城县土壤以潮土和褐土为主，成土母质为洪积冲积物，虽经长期耕作已成耕作土壤，但耕层较浅，普遍缺磷。东南部低洼地带有粘土、黑土、红胶土，西部高地上和沿河两侧有壤土、河壤土、两合土，在城关及县东北部分分布有盐碱土。 6生态环境 周围主要为工业、农田环境，野生动物已经基本绝迹，植物以人工种植的观赏树木和草本植物为主。只在低洼河和撂荒的重碱地，有野生植物自然组成的群落。人工植被有农田、果树、林地等类型；植物组成有小麦、玉米、棉花、苹果、梨等。 本区野生动物有獾、刺猬、兔、黄鼬、野鸭、蛇等，野生植物有蒲公英、马齿草、车前子等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1行政区划和人口构成 大城县现辖10个乡镇，394个行政村。总面积904km2，人口45万人。 2工农业生产 大城物产资源丰富，全县耕地面积82万亩，盛产小麦、玉米、豆类等粮食作物，经济作物以棉花、花生、芝麻、向日葵为主，干鲜果品种类繁多，尤以天津鸭梨、金丝小枣最负盛名。煤炭、煤层气等自然资源十分丰富，初步探明，境内煤炭储量127亿吨以上，煤质优良，是理想的工来用煤，煤层气含量1405亿m3，地热水可保证60℃以上，日出水量可达10t，开发前景十分广阔。 大城县依靠毗邻京津的地理优势和众多关系，主动接受京津等大城市的辐射，深化改革，扩大开放，形成了特色鲜明的地方经济体系。保温建材、摩托车配件、食品、化工、有色金属加工、建筑、电缆、仿古家具已成为支柱行业，每个行业都具有相当规模。其中，保温建材行业建成了全国最大的保温建材基地，摩配行业形成了全国最大的摩托车配件专业市场，以澳力发、万利发食品为代表的大城食品享誉京津，雄居北方市场。 2016年大城县生产总值为1034320万元，其中第一产业总值为169403万元，第二产业总值为650244万元，第三产业总值为214673万元。农林牧渔总产值为338917万元，比上年上涨2.0%。年主营业务收入2000万元及以上工业总产值为1383617万元。全社会固定资产投资完成额为1273322万元，比上年上涨18.4%。全部财政收入94225万元，政府性基金收入合计52839万元，公共财政预算支出173027万元，政府性基金支出45866万元。各项存款余额1827506万元，各项贷款余额659967万元。城镇居民人均可支配收入27409元。 3交通运输及通讯 交通基础设施建设进一步加强，运输能力稳步提升。邮电通信业迅速发展。 4文教卫生 文化事业日益繁荣。年末全县共有民间艺术团体200个，图书馆藏书4万册，电视覆盖率达100%。教育事业健康蓬勃发展。教学条件得到进一步提高。年末全县普通中学在校生数33827人，比上年减少12.9%，小学在校生数35258人，比上年增加3.5%，学龄儿童入学率达100%。卫生事业平稳发展，医疗条件进一步改善。年末全县拥有卫生医疗机构19个，床位1092张，卫生技术人员2108人，全县集体、个体行医机构640个（有执照），行医人员1244人，基本保证了人民群众就医的需要。 通过现场调查，在评价范围内无珍贵动植物及文物保护单位。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 根据2017年5月大城县《环境质量评价报告》，整理建设项目所在地环境质量现状及主要环境问题如下： 1、环境空气 2017年大城县县城区域内环境空气可吸入颗粒物五日平均浓度为0.0728mg/m3；SO2五日平均浓度为0.020mg/m3；NO2五日平均浓度为0.020mg/m3。空气污染指数1.68。主要污染物浓度稳定达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单的二级标准，各项污染物浓度和污染指数均比去年有所下降，空气质量保持在较好的水平。 2、地表水环境 2017年度对大城县子牙河南赵扶断面水质进行监测。子牙河南赵扶断面达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类水质标准，COD日均浓度为38mg/L，达到目标考核要求(COD≤40mg/L)。 3、声环境 （一）道路交通噪声 2017年城区监测噪声选取路长为2～4公里，点位选取东升大厦、新华书店、国税局、光大灯饰城作为道路噪声监测点，监测值范围为64.9～68.1dB(A)，达到国家标准（《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准）。 （二）区域环境噪声 2017年大城县区域噪声监测大城县环保局采取网格和功能区相结合的方法将大城县城区按400m×400m网格面积设置了11个噪声监测点位，分别为泰安里、汽车配件厂、西关、第二小学、晨星里、司法局、商场、教育局、汽运公司、老干部局、沈大电缆公司。监测值范围为51.7～68.5dB(A)，达到国家标准（《声环境质量标准》（GB3096-2008）1、2、4a类标准）。 4、生态环境质量现状 建设项目周围无水源地、文物保护对象和名胜风景区，地处农村地区，生态环境质量一般。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 距离项目较近的敏感点为东侧1170m处的苦水坞村，南侧950m处的小庄子村，西南侧1100m处的王权村，西北侧900m处的募门村。厂址周边无国家、省、市规定的重点文物保护单位、风景名胜区、集中式水源地等环境敏感点。具体环境保护对象和目标见表5。 表5 具体环境保护对象和目标 环境要素 保护对象 相对厂址方位 距离 保护目标 环境 空气 苦水坞村 W 1170m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准 小庄子村 S 950m 王权村 SE 1100m 募门村 NE 900m 声环境 厂界外1m 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准： PM10 24h平均150μg/m3；PM2.5 24h平均75μg/m3 SO2 1h平均500μg/m3，24h平均150μg/m3 NO2 1h平均200μg/m3，24h平均80μg/m3 CO 1h平均10mg/m3，24h平均4mg/m3 O3 1h平均200μg/m3，日最大8h平均160μg/m3 （2）项目四周声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 2类 昼间60dB(A)，夜间50dB(A) （3）地下水：执行《地下水质量标准》（GB14848-2017）Ⅲ类标准。 Ⅲ类 pH 6.5—8.5 总硬度≤450mg/L 溶解性总固体≤1000mg/L |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 废气 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放限值要求。 有组织：120mg/m3、15m高排气筒 3.5kg/h 无组织：监控浓度限值≤1.0mg/m3 噪声 项目四周噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准； 2类：昼间60dB（A）， 夜间50dB（A） 固废 一般生产固废排放执行《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的要求。 |
| 总量控制指标 | 根据《“十三五”生态环境保护规划》，结合本项目特点及排污特征，确定本工程污染物总量控制因子为COD、氨氮、SO2、NOX。同时，根据河北省环境保护厅文件《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总〔2014〕283号文）要求，本项目依照污染物排放标准值核定总量。本项目不涉及：COD、氨氮、SO2、NOx的排放，故COD：0t/a；氨氮：0t/a；SO2：0t/a，NOx：0t/a。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 工艺说明： 裁条机切割：购进的原材料根据需要的尺寸利用裁条机进行切割，此过程产生切割粉尘、噪声和边角料； 竖丝排列：将切割好的条状在生产流水线上自动按照要求进行排列； 双面铺网格布：生产流水线自动在复合保温板上铺设一道耐碱网格布； 双面裹覆砂浆层：铺好网格布后在常温下将配制好的涂浆利用生产流水线自动铺设在网格布上，厚度约3mm，使板材与网格布紧密结合，形成复合保温板； 切割整理：裹覆砂浆层后对形成的复合保温板进行自动切割，整理边角，保温板刚裹覆砂浆比较湿润，切割过程不会产生粉尘，此过程产生切割边角料和噪声； 自然晾干：切割好的复合保温板在厂区内自然晾干； 包装待售：晾干完成后即为成品，对成品打包入库待售，此过程产生废旧包装材料。

主要污染工序： 运营期： （1）废气：本项目废气主要为混合搅拌工序、裁条机切割过程、粉碎机粉碎边角料产生的粉尘。 （2）废水：本项目废水主要是职工产生的生活污水。 （3）噪声：本项目噪声主要来源于裁条机、砂浆机、复合板保温机等设备运行时产生的噪声，声压级为70-90dB（A）。 （4）固废：本项目固体废物主要是生产过程产生的复合板边角、除尘灰、包装过程产生的废包装材料和职工生活垃圾。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 搅拌、切割及粉碎工序 | 有组织 | 颗粒物 | 0.2925t/a 13.6mg/m3 | 0.0029t/a 0.136mg/m3 |
|  |  | 无组织 |  | 0.0325t/a 0.0113kg/h | 0.0325t/a 0.0113kg/h |
| 水 污 染 物 | 职工生活（61.44m3/a） | COD | 350mg/L 0.022t/a | 0t/a |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L 0.002t/a |  |
|  |  | SS | 250mg/L 0.015t/a |  |
| 固 体 废 物 | 生产工序 | 废包装材料 | 0.8t/a | 0t/a |
|  |  | 除尘灰 | 0.226t/a |  |
|  |  | 复合板边角料 | 5t/a |  |
|  | 职工生活 | 生活 垃圾 | 0.96t/a |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要来源于裁条机、砂浆机、复合板保温机等设备运行时产生的噪声，声压级为70-90dB（A）。 |
| 其 他 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 无 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目租用已建成厂房，施工期主要环境影响为安装设备产生的噪声和安装时产生的垃圾。企业不对厂房进行改装，只进行设备安装，安装过程中严格按照安装要求及环保噪声要求进行安装。施工期较短，随着施工期结束对周围环境的影响也消失，厂界周边满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。安装过程产生的包装垃圾由环卫部门清运处理。

营运期环境影响分析： 1大气环境影响分析 （1）源强及治理措施 本项目废气主要为混合搅拌、裁条机切割、粉碎机粉碎工序中产生的粉尘颗粒物。 混合搅拌主要为水泥、沙子、胶粉、纤维HPMC按一定比例加水混合成涂浆，搅拌过程中主要产生少量粉尘颗粒物。本项目搅拌机拌料时需加水搅拌，由于物料含水率较高，搅拌过程中粉尘产生量不大，搅拌机粉尘主要产生在粉状原料下料的过程中，经类比分析，下料粉尘产生系数为0.4kg/t物料，项目粉状原料下料量为600t/a，则下料粉尘产生量为0.24t/a。 裁条机切割工序主要是对岩棉板和玻璃棉板进行切割，经类比分析，产生的粉尘约为切割量的0.1‰。据厂家提供数据，岩棉板和玻璃棉板用量为800t/a。则粉尘量为0.08t/a。 粉碎工序主要是裁剪后的复合板边角料进入粉碎机粉碎，然后再次回收利用。产生的粉尘约为边角材料量的1‰。据厂家提供数据，复合板边角为5t/a。则粉尘量为0.005t/a。 综上所述，颗粒物产生量共0.325t/a。 通过在各工序上方安装集气罩方式进行废气收集，通过管道送至袋式除尘设备净化处置后经同1根15m高排气筒外排。 废气达标排放 ①有组织 本项目年工作为240天，每天12小时，集气罩收集效率以90%计，袋式除尘器处理效率以99%计，风机风量为7500m3/h。颗粒物产生量为0.325t/a，其中0.2925t/a被收集，产生速率为0.102kg/h，产生浓度为13.6mg/m3；排放浓度为0.136mg/m3，排放速率0.001kg/h，排放量0.0029t/a，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放限值要求。有组织：120mg/m3、15m高排气筒 3.5kg/h。 布袋除尘器是通过滤袋滤去含尘气体中粉尘粒子的分离捕集装置，是一种干式高效过滤式除尘器。随着合成纤维滤料的出现、脉冲清灰及滤袋自动检漏、除尘单元离线清灰等新技术的应用，袋式除尘器的发展及应用得到了较大的发展。袋式除尘器主要有以下优点： ①对净化含微米或亚微米数量级的尘粒的气体除尘效率一般可达99%以上； ②可以捕集多种干性粉尘，适应性强； ③含尘气浓度在相当大的范围内变化对袋式除尘器除尘效率的影响不大； ④袋式除尘运行稳定可靠，没有污泥处理和腐蚀等问题，操作、维护简单； ⑤袋式除尘器适用于净化低温、不粘结、非吸湿性的含尘气体。 本项目采用产生的粉尘为干性粉尘，布袋除尘器对其除去效率较高，且国内去除干性粉尘的常用方式为布袋除尘器处理，本项目处理粉尘的防治措施合理可行。 ②无组织 未被集气罩捕集的颗粒物以无组织形式排放，排放量为0.0325t/a，排放速率为0.0113kg/h。本环评采用HJ/T2.2-2008《环境影响评价技术导则-大气环境》中估算模式预测无组织排放的颗粒物对营运期周围环境空气的影响。经预测到厂界的最高浓度为0.003178mg/m³，到最近敏感点募门村最高浓度为0.002125mg/m³，因此厂界和敏感点募门村均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准。 2水环境影响分析 本项目外排废水只有生活污水，企业设有职工8人，厂内不设食堂、宿舍，生活污水产生量为0.32m3/d（76.8m3/a），主要污染物浓度分别为COD350mg/L，SS250mg/L，氨氮30mg/L，产生量分别为0.022t/a 0.002t/a，0.015t/a。水质较为简单，排入厂区旱厕由清污大队定期清掏卖给当地农民做农肥。 综上，本项目污水治理措施是可行的，项目污水不会对周边水环境质量造成明显不利影响。 3 声环境影响分析 本项目噪声主要来源于裁条机、砂浆机、复合板保温机等设备运行时产生的噪声，声压级为70-90dB（A）。为了控制噪声污染源的噪声污染，本项目生产设备在选用噪声较小的新型设备基础上，将设备全部安装在设备间内，并对设备采取基础减振等降噪措施，其中除尘设备风机安装消音器，尽量降低噪声源强，再经厂房隔声、距离衰减后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，因此项目营运过程中产生的噪声不会对周围声环境产生较大影响。 4 固体废物影响分析 本项目固体废物主要是生产过程产生的复合板边角、除尘灰、包装过程产生的废包装材料和职工生活垃圾。 （1）一般固废：生产中产生的复合板边角5t/a，统一收集后利用粉碎机粉碎后回用于生产；包装过程产生的废包装材料为0.8t/a，统一收集后外售处理；除尘灰产生量0.226t/a，统一收集后回用于生产。 （2）生活垃圾：本项目营运期职工8人，生活垃圾排放系数取0.50kg/d·人，则生活垃圾产生量为0.96t/a，统一收集后经环卫部门清运处理。 经以上处理方法处理后，本项目产生的固废不会对周围环境造成较大影响。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 搅拌、切割及粉碎工序 | 有组织 | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘设备+15m排气筒 | 满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2二级标准 无组织排放监控浓度限值：≤1.0mg/m3 |
|  |  | 无组织 |  | 加强车间通风 |  |
| 水污染物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 | 暂存厂内旱厕定期由清污大队定期清掏卖给当地农民做农肥 | 不外排 |
| 固体污染物 | 生产过程 | 废包装材料 | 统一收集后外售处理 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中标准 |
|  |  | 除尘灰 | 统一收集后回用于生产 |  |
|  |  | 复合板边角 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 统一收集后由环卫部门清运处理 | -- |
| 噪 声 | 本项目噪声主要来源于裁条机、砂浆机、复合板保温机等设备运行时产生的噪声，声压级为70-90dB（A）。设备选用新型低噪声设备，并且安装在室内，经过厂房隔声、基础减震等降噪措施及距离衰减后厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |
| 其 他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |

# 结论与建议

一、结论 1 项目概况 项目名称：廊坊盈辉保温材料有限公司年产25万平方米复合保温板项目 （2）建设单位：廊坊盈辉保温材料有限公司 （3）建设性质：新建 （4）建设地点：河北省廊坊市大城县权村镇杜权村村北 （5）项目投资：项目总投资18万元，其中环保投资6.1万元，环保投资占总投资的33.89%。 （6）建设内容及规模：项目建成后预计年产25万平方米复合保温板。 （7）工作制度：本项目劳动定员8人，年工作日为240天，实行一班制，每班工作12h。 2 产业政策 本项目为保温板生产项目，本项目所采用的生产设备、工艺及产品不在《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》（国家发展和改革委员会2013第21号令）的限制类、淘汰类之列，不属于河北省人民政府文件冀政 [2015]7 号文《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015 年版）》中限制和淘汰类项目，大城县发展改革局为本项目出具了备案信息：大发改备字[2018]26号，见附件。 因此，本项目符合国家和地方相关产业政策。 3 选址合理性性分析 本项目位于河北省廊坊市大城县权村镇杜权村村北，用地为建设用地，大城县权村镇村镇规划管理办公室出具了规划证明（证明见附件），同意本项目开展前期工作。 厂址附近无国家、省、市规定的重点文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹、集中式水源地等环境敏感点。环境影响分析结果表明，该工程在认真落实本评价提出的环保对策、进一步完善污染治理措施后，运营期污染物排放量将会降低，对环境影响较小。因此，选址是合理的。 4 施工期环境影响评价结论 本项目施工期主要环境影响为安装设备产生的噪声和安装时产生的垃圾。企业不对厂房进行改装，只进行设备安装，安装过程中严格按照安装要求及环保噪声要求进行安装。施工期较短，随着施工期结束对周围环境的影响也消失，厂界周边满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。安装过程产生的包装垃圾由环卫部门清运处理。 5 营运期环境影响评价结论 （1）大气环境影响分析 ①有组织 本项目废气主要为混合搅拌、裁条机切割、粉碎机粉碎工序中产生的粉尘颗粒物。 混合搅拌主要为水泥、沙子、胶粉、纤维HPMC按一定比例加水混合成涂浆，搅拌过程中主要产生少量粉尘颗粒物，粉尘产生量为0.24t/a。 裁条机切割工序主要是对岩棉板和玻璃棉板进行切割，经类比分析，产生的粉尘约为切割量的0.1‰。据厂家提供数据，岩棉板和玻璃棉板用量为800t/a。则粉尘量为0.08t/a。 粉碎工序主要是裁剪后的复合板边角料进入粉碎机粉碎，然后再次回收利用。产生的粉尘约为边角材料量的1‰。据厂家提供数据，复合板边角为5t/a。则粉尘量为0.005t/a。 综上所述，颗粒物产生量共0.325t/a。 本项目年工作为240天，每天12小时，集气罩收集效率以90%计，袋式除尘器处理效率以99%计，风机风量为7500m3/h。排放浓度为0.136mg/m3，排放速率0.001kg/h，排放量0.0029t/a，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放限值要求。有组织：120mg/m3、15m高排气筒 3.5kg/h。 ②无组织 未被集气罩捕集的颗粒物以无组织形式排放，排放量为0.0325t/a，排放速率为0.0113kg/h。本环评采用HJ/T2.2-2008《环境影响评价技术导则-大气环境》中估算模式预测无组织排放的颗粒物对营运期周围环境空气的影响。经预测到厂界的最高浓度为0.003178mg/m³，到最近敏感点募门村最高浓度为0.002125mg/m³，因此厂界和敏感点募门村均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准。 综上所述，本项目产生的大气污染物对周边环境的影响较小。 （2）水环境影响分析 本项目外排废水只有生活污水，企业设有职工8人，厂内不设食堂、宿舍，生活污水产生量为0.32m3/d（76.8m3/a），主要污染物浓度分别为COD、SS、氨氮。水质较为简单，排入厂区旱厕由清污大队定期清掏卖给当地农民做农肥。 因此，本项目运营过程中产生的废水不会对地表水环境产生明显影响。 （3）声环境影响分析 本项目噪声主要来源于裁条机、砂浆机、复合板保温机等设备运行时产生的噪声，声压级为70-90dB（A）。为了控制噪声污染源的噪声污染，本项目生产设备在选用噪声较小的新型设备基础上，将设备全部安装在设备间内，并对设备采取基础减振等降噪措施，其除尘器中风机安装消音器，尽量降低噪声源强，再经厂房隔声、距离衰减后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，因此项目营运过程中产生的噪声不会对周围声环境产生较大影响。 （4）固体废物影响分析 本项目固体废物主要是生产过程产生的复合板边角、除尘灰、包装过程产生的废包装材料和职工生活垃圾。 （1）一般固废：包装过程产生的废包装材料统一收集后外售处理；除尘灰、复合板边角料统一收集后回用于生产。 （2）生活垃圾：生活垃圾统一收集后经环卫部门清运处理。 经以上处理方法处理后，本项目产生的固废不会对周围环境造成较大影响。 6 总量控制指标 COD 0t/a；氨氮 0t/a；SO2 0t/a；NOX 0t/a。 7 建设项目验收“三同时” 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院第 682 号令，修改版）要求：建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 根据环境保护部“关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告”(国环规环评[2017]4 号)的规定：建设项目需要配套建设噪声或者固体废物污染防治设施的，《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》修改完成前，应依法由环境保护部门对建设项目噪声和固体废物污染防治设施进行验收。建设项目实施后“三同时”工程验收见表6。 表6 建设项目环保 “三同时”工程验收一览表 项目 治理对象 环保措施 验收标准 环保投资 废气 混合搅拌、裁条机切割、粉碎工序 颗粒物 集气系统 +袋式除尘设备+15m排气筒 满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2二级标准 有组织：120mg/m3、15m高排气筒 3.5kg/h 无组织排放监控浓度限值：≤1.0mg/m3 5万元 加强车间通风 废水 生活污水 排入厂区旱厕后由清污大队定期清掏卖给当地农民做农肥 不外排 0.3万元 噪声 设备噪声 厂房隔声+基础减振 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求 昼间60dB(A)，夜间50dB(A) 0.2万元 固废 废包装材料 统一收集后外售 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中标准要求 0.1万元 除尘灰 统一收集后回用于生产 复合板边角 生活垃圾 统一收集后由环卫部门定期清运处理 -- 其他 旱厕 防渗旱厕防渗层底层采用0.5m三合土压实，上层采用防渗水泥浇筑进行防渗，使渗透系数低于10-7cm/s；池底部及四壁均采用防渗水泥做好防渗处理，防渗层渗透系数低于10-7cm/s。 0.5万元 合计 -- -- 6.1万元 综上所述，本项目符合国家有关产业政策，厂址选择合理。运营过程中，在确保污染物达标排放的前提下，对当地及区域的环境质量影响甚微，从环境保护角度而言该项目建设是可行的。 二、建议 （1）重视和加强对企业内部环境保护工作的督导，把各项规章制度和环保考核定量指标落到实处。 （2）加强各生产工序管理，实施清洁生产管理，从源头抓起，确保环保设施正常运行，最大限度地减少污染物的排放量。 （3）加强厂区绿化、美化工作，保持厂区环境整洁、景观良好。

预审意见： 公 章 经办人 年 月 日

下一级环境保护主管部门审查意见： 公 章 经办人 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附图、附件： 附图1 项目地理位置图 附图2-1项目四至关系图 附图2-2项目周边关系图 附图3 项目平面布置图 附件1 营业执照 附件2 备案信息 附件3 地类审查报告 附件4 规划证明 附件5 委托书 附件6 环评审批基础信息表 二、本报告表能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，不进行专项评价。

# Text boxes

-0.064

清污大队定期清掏卖给当地农民做农肥

0.32

旱厕

0.256

0.256

生活用水

0.2

进入产品

0.2

0.52

生产用水

水、沙子、水泥、胶粉、纤维HPMC

G、 N

混合涂浆搅拌

G、 S、N

双面裹覆砂浆层

原材料

双面铺网格布

竖丝排列

裁条机切割

切割整理

包装待售

成品

自然晾干

S、N

图例： G废气  N噪声  S固废

图2 复合保温板生产工艺