新乡市木之源纸业有限公司

年加工600吨不干胶纸生产线项目

竣工环境保护验收报告

建设单位：      新乡市木之源纸业有限公司

编制单位：      新乡市木之源纸业有限公司

2018年3月29日

建设单位：新乡市木之源纸业有限公司

法人代表：徐江涛

项目负责人：徐江涛  电话：13939029588   邮编：453800

地址： 新乡经济技术产业集聚区太行南路中段

报告编制单位：新乡市木之源纸业有限公司

法人代表：徐江涛

项目负责人：徐江涛  电话：13939029588   邮编：453800

地址：新乡经济技术产业集聚区太行南路中段

监测单位：河南松筠检测技术有限公司

法人代表：王改义

电话：0379-69985638  邮编：471000

地址：洛阳市老城区邙山镇苏滹沱村水口路与高速引线西

1、验收项目概况

新乡市木之源纸业有限公司为新建私有制企业，该公司投资300万元在新乡经济技术产业集聚区太行南路中段华洋铜业有限公司院内建设了年产600吨不干胶纸生产线项目，该项目租赁新乡市华洋铜业有限公司厂房进行生产，占地面积为2000m2。

《新乡市木之源纸业有限公司年加工600吨不干胶纸生产线项目》环评由济源蓝天科技有限责任公司于2016年12月编制完成，新乡市环境保护局于2017年1月25日以新环表审[2017]22号文对该项目进行了批复。项目于2017年6月开工建设，2017年10月建成并投入试生产运营。

我公司对本项目进行了自主验收，验收范围为新乡市木之源纸业有限公司的主体工程、配套设施、辅助设施、环保设施的建设、运行及环保要求落实情况。

我公司依据相关技术规范编制了验收监测方案，并委托河南松筠检测技术有限公司于2018年3月12日~14日进行了现场监测，监测报告编号：No.SYJC-0356-2018。在此基础上编制完成了本项目竣工环境保护验收报告。

# 2、验收依据

1.国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》；

2.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）；

3.《河南省建设项目环境保护条例》；

4.《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）；

5.《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办 【2015】113号）；

6．《新乡市木之源纸业有限公司年加工600吨不干胶纸生产线项目环境影响报告表》，济源蓝天科技有限责任公司，2016.12；

7. 《新乡市木之源纸业有限公司年加工600吨不干胶纸生产线项目环境影响报告表》的审批意见（新环表审[2017]22号），新乡市环境保护局，2017.1.25；

8. 检测报告。

# 3、工程建设情况

## 3.1 地理位置及平面布置

项目选址位于新乡经济技术产业集聚区太行南路中段。根据现场勘察，本项目四周环境为：北邻厂区内空地；南邻莱必泰机械有限公司；西邻电业局仓库；东邻新乡县凯乐塑业有限公司。项目周围保护目标为：东北方向500m处的娄村，东南方向460m处的许庄村，西南方向350m处的阎庄村、700m处的吉祥小区、1000m处的田园小城、2700m处的四水厂地下水饮用水源保护区，南边165m处的玉龙小区、265m处的金色家园、500m处的世博家园，东边700m处的李庄村西北方向460m处的聂庄村。项目周围环境如下图所示：

## 图1  项目周围环境示意图

## 3.2工程建设内容及规模

## 3.2.1项目概况

本项目基本概况见下表。

表1                   本项目基本概况一览表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 年加工600吨不干胶纸生产线项目 |
| 2 | 项目选址 | 新乡经济技术产业集聚区太行南路中段 |
| 3 | 建设单位 | 新乡市木之源纸业有限公司 |
| 4 | 占地面积 | 2000m2 |
| 5 | 产品方案 | 年加工600吨不干胶纸 |
| 6 | 总投资 | 300万 |
| 7 | 劳动定员与制度 | 职工20人，2520h/a(9h/班×1班/d×280d/a) |

## 3.2.2项目主要组成

项目主要组成情况见下表：

表2                  项目组成情况

| 序号 | 项 目 | 建设内容 | 数量、规模或要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 生产车间 | 1座，面积为2000m2 | 租赁现有 |
| 2 | 环保工程 | 废水治理设施 | 生活污水依托华洋铜业有限公司化粪池处理后定期清运。 | 已落实 |
|  |  | 废气治理设施 | 集气罩+负压抽风收集废气，采用低温等离子体技术处理+15m高排气筒排放； | 已落实 |
|  |  | 噪声治理措施 | 厂房密闭隔音等措施 | 已落实 |
|  |  | 固废治理措施 | 一般工业固废暂存间150m2 | 已落实 |
|  |  |  | 危险废物暂存间9m2 |  |
| 4 | 公用工程 | 给水 | 依托华洋铜业有限公司供水 | / |
|  |  | 供电 | 依托华洋铜业有限公司供电 |  |

## 3.2.3主要生产设备

项目主要生产设备见下表。

表3                主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量（台/套） | 一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评批复 | 实际建设 |  |
| 1 | 印刷机 | ZBS-320型 | 3台 | / | 型号变化 |
|  |  | 2X-338型 | / | 4台（3开1备） |  |
| 2 | 覆膜机 | M500A-J型 | 1台 | 1台 | 一致 |
| 3 | 不干胶模切机 | TXM-320型 | 5台 | 2台 | 型号变化 数量一致 |
|  |  | MQ-320型 | / | 1台 |  |
|  |  | WQM-320G型 | / | 2台 |  |
| 4 | 自动分切机 | DK-320型 | 11台 | 4台 | 型号变化 数量一致 |
|  |  | TXY-320型 | / | 1台 |  |
|  |  | 320型 | / | 3台 |  |
|  |  | TXF-320型 | / | 3台 |  |
| 5 | 大型分切机 | FHQR型 | / | 1台 | 新增 |
| 6 | 气泵 | / | 1台 | 1台 | 一致 |

由上表可知，该项目实际建设时比原环评增加1台大型分切机，这是由于外购的不干胶纸宽度规格发生变化需用大型分切机进行分切后才能进行后续工序加工，产能没有发生变化，其余设备数量与原环评一致，由于外购生产厂家不同，设备型号中代码根据生产厂家不同而有所区别，但是规格统一为320型，与原环评批复一致，综上，主要生产工艺、产能、污染防治措施等没有产生变化，该项目设备变化情况不属于重大变化，以上设备变化情况直接纳入验收。

## 3.2.4生产规模

## 项目生产规模见下表。

表4                      生产规模一览表

| 序号 | 产品名称 | 生产能力 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不干胶纸 | 600 | 吨/年 |

## 3.3原辅材料及资（能）源消耗

本项目主要原辅材料及资（能）源消耗量见下表。

表5           主要原辅材料与资（能）源消耗一览表

| 类别 | 名称 | 规格 | 单位 | 年消耗量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅材料 | 不干胶纸 |  | 吨 | 600 |
|  | 油墨 | / | 吨 | 0.2 |
|  | 薄膜 | / | 吨 | 0.1 |
| 资源能源 | 电 | / | 万度 | / |

原辅材料理化性质：

主要原辅材料的理化性质如下：

油墨：本项目选用水性环保柔版油墨，成分为水溶性丙烯酸树脂（30~35%）、水（15~20%）、颜料（30~40%）、乙醇、蜡、甘油等助剂（10~15%）。

水性丙烯酸烯树脂涂料是水性涂料中发展最快、品种最多的无污染型涂料。水溶性丙烯酸酯涂料采用具有活性可交联官能基团的共聚树脂制成，多系热固性涂料发展水性丙烯酸酯涂料能在保证丙烯酸酯涂料的各种特有性能条件下，将有机挥发溶剂替代为水，从而达到大幅度降低大气污染的目的。

乙醇：一种有机物，俗称酒精，化学式为CH3CH2OH(C2H6O或C2H5OH)或EtOH，是带有一个羟基的饱和一元醇，在常温、常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体，它的水溶液具有酒香的气味，并略带刺激。有酒的气味和刺激的辛辣滋味，微甘。乙醇液体密度是0.789g/cm3(20C°) ，乙醇气体密度为1.59kg/m3，沸点是78.3℃，熔点是-114.1℃，易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物，能与水以任意比互溶。能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶。

蜡：高分子一元醇与长链脂肪酸形成的酯质，通常是在指植物、动物或者矿物等所产生的某种常温下为固体、加热后容易液化或者气化、容易燃烧、不溶于水、具有一定的润滑作用的物质。

甘油：即丙三醇，是无色味甜澄明黏稠液体，无臭，有暖甜味。能从空气中吸收潮气，也能吸收硫化氢、氰化氢和二氧化硫。难溶于苯、氯仿、四氯化碳、二硫化碳、石油醚和油类。相对密度1.26362。熔点17.8℃。沸点290.0℃(分解)。折光率1.4746。闪点176℃。急性毒性：LD50:31500 mg/kg（大鼠经口）。可用作溶剂，润滑剂，药剂和甜味剂。

薄膜：本项目所用薄膜为BOPE薄膜，双向拉伸聚乙烯薄膜，是采用特殊LLDPE原料，经过先纵向后横向逐次拉伸而成的，比原吹塑或流延方法生产的聚乙烯薄膜在物理性能方面有较大的改善，其透明度高, 热封性，防潮性好，纵、横向抗拉强度好,并具有防湿和可折叠性等优点。薄膜背面带热熔胶：即EVA热熔胶，是一种不需溶剂、不含水份、100%的固体可熔性的聚合物，在常温下为固体，加热熔融到一定程度变为能流动且有一定粘性的液体粘合剂，其熔融后为浅棕色半透明体或白色。 热熔胶主要由基本树脂乙烯与醋酸乙烯在高压下共聚而成的，再配以增粘剂（松香类）、粘度调节剂（石蜡类）和其它助剂等制成热熔胶。EVA树脂为主要成分的热熔胶，由于不含溶剂，不污染环境且安全性较高，非常适合于自动化的流水线生产，因此被广泛应用于书籍无线装订、家具封边、汽车和家用电器的装配、制鞋、地毯涂层和金属的防腐涂层上。

## 3.4生产工艺

工艺简述如下：

图例： G：废气 N：噪声 S：固废

图2     项目工艺流程图

工艺流程简述：

（1）分切：外购的不干胶纸利用大型分切机进行分切，切割成适合印刷的宽度。该工序会产生噪声和固废。

（2）印刷：由客户提供需求量及印版，本企业在接受业务合同后开始印制。首先将分切好的不干胶纸卷和印版（由委托加工方提供并进行回收）安装于印刷机上，添加油墨后运行设备，印制通过墨辊、橡皮布滚筒与印版之间的压力，首先将印版上的图文转印于墨辊，然后再经墨辊将图文转印在纸张上，印刷中印版上的非图文部分可以形成稳定的亲水层而图文部分形成亲墨层，根据性质不同分别完成印刷任务。印刷过程中油墨中的水与乙醇挥发，固态颜料与助剂留在纸上，印刷时产生较大的设备噪声；

（3）覆膜：根据客户需求对已印刷的纸品覆膜，将背面带胶的薄膜平铺于不干胶纸上，一起送入覆膜机加热至160~170℃，在此温度下薄膜背面的热熔胶融化并在压力的作用下将薄膜均匀的覆盖于不干胶纸上。

## （4）印刷好的不干胶纸放入模切机上模切，之后经分切机分切，并在分切机末端进行复卷，包装后即为成品。

## 3.5产污环节

项目产污环节见下表。

表6                      产污环节一览表

| 污染因素 | 产污环节 | 污染物 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 印刷、覆膜 | 非甲烷总烃 | 集气罩+低温等离子体+15m高排气筒 |
| 废水 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N | 化粪池处理后定期清运 |
| 噪声 | 设备运行 | 噪声 | 设备减振、隔声及距离衰减 |
| 固废 | 原料包装 | 油墨桶 | 由生产厂家回收综合利用 |
|  | 印刷 | 废橡皮布 |  |
|  |  | 废印版 | 由委托加工方回收处置 |

3.6 项目变动情况

项目实际建设情况，从厂址位置、生产规模、生产工艺、设备、环保措施均与环评及批复要求一致。生产设备选购的厂家有所变动，但设备型号与数量均不改变，热覆膜机上方加装集气罩，收集热熔胶熔融时挥发出来的有机废气乙烯-醋酸乙烯共聚物，另外增加一台大型分切机，将不干胶纸分切成产品规格。因此，不改变生产能力，不增加排污量。

## 3.7项目生产与现有工程的依托情况

本项目为新建项目，不存在现有工程。

4、环境保护设施

## 4.1 污染物治理/处置设施

## 4.1.1废气

（1）有机废气

印刷过程中溶剂水与乙醇挥发出来，以非甲烷总烃计。依据《新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案》（新环（2016）174号）文的要求，配备负压抽风装置对废气进行收集，收集后的废气利用低温等离子体技术进行处理，后经不低于15m高排气筒排放。

项目使用的热熔胶成份主要由基本树脂乙烯与醋酸乙烯共聚而成，由于该热熔胶不含有机溶剂，且加热温度只有160~170℃（根据资料，EVA加热约300℃时分解），但是在融化过程中低聚态小分子共聚物会挥发产生有机废气，按非甲烷总烃识别。本项目在覆膜机上方加装集气罩，对热熔胶融化时挥发的非甲烷总烃进行收集，并由导气管引至低温等离子体集中处理，治理达标后尾气15m排气筒排放。

## 4.1.2废水

本项目生产过程不需要用水，因此项目废水主要为生活污水。该项目劳动定员20人，均不在厂区内住宿，生活用水主要为盥洗用水，生活污水经化粪池处理后定期清运。

## 4.1.3设备噪声

工程主要噪声源为印刷机、切纸刀、胶订机等，工程对高噪声设备采用了隔声、距离衰减等降噪措施。

## 4.1.4固废

本项目营运期的固废污染物主要为分切工段产生的边角料，印刷过程由于人为和设备运行故障造成的不合格品，油墨桶、废橡皮布、印版等。

一般固体：生产过程产生的边角料、不合格品以及印刷过程产生的废橡皮布、废印版均不在《国家危险废物名录》（2016年）内，均为一般固废，为避免固废随意堆放对环境造成二次污染，评价提出企业应将各类固废分类堆放，及时处理。本项目实际建成一般固废堆场一座，占地面积150m2。一般固废堆场按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单进行了建设，满足防风、防雨、防晒、防渗等措施要求。

项目废油墨桶全部交由厂家回收使用，按照《环境保护部关于用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器是否属于危险废物问题的回函》“用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器不属于固体废物、也不属于危险废物”原则，上述物品不属于废物范畴，但“为控制含有或直接沾染危险废物的包装物、容器在回收过程中可能发生的环境风险，应当按照国家对该包装物、容器所包装或盛装的危险废物的有关规定和要求对其贮存、运输等环节进行环境监管”，企业实际建成危废暂存间一座，占地面积为9m2，用于暂时存放废油墨桶、废印版。危废暂存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单进行了建设，设置了完善的“防风、防雨、防晒、防渗漏”措施，并设置了规范的警示标识。

## 4.2 环保设施“三同时”落实情况

本项目严格按照环评及批复要求建设了相应的环保治理设施，详见下表。

表7                项目环保治理设施一览表

| 序号 | 污染源 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 环评批复 | 实际建设 |
| 1 | 废气 | 印刷 | 集气罩+低温等离子体+15m高排气筒 | 集气罩+低温等离子体+15m高排气筒 |
|  |  | 覆膜 |  |  |
| 2 | 废水 | 生活污水 | 化粪池处理后定期清运 | 化粪池处理后定期清运 |
| 3 | 噪声 | 印刷机、膜切机等 | 减振、密闭隔音、距离衰减 | 减振、密闭隔音、距离衰减 |
| 4 | 一般固废 | 生产过程 | 边角料、废纸收集后暂存于临时堆场，作为废品定期出售 | 一般固废堆场150m2，三防措施 |
|  |  | 印刷 | 废橡皮布（印辊上）由生产厂家回收综合利用 |  |
|  | 危险废物 | 废印版、油墨桶 | 设危废暂存间，三防措施，废印版交由委托加工方回收处置，废油墨桶由生产厂家回收综合利用。 | 危废暂存间9m2，三防措施，废油墨桶由生产厂家回收综合利用，废印版交由委托加工方回收处置 |

该项目实际建设时比原环评增加1台大型分切机，这是由于外购的不干胶纸宽度规格发生变化需用大型分切机进行分切后才能进行后续工序加工，产能没有发生变化，其余设备数量与原环评一致，由于外购生产厂家不同，设备型号中代码根据生产厂家不同而有所区别，但是规格统一为320型，与原环评批复一致，综上，主要生产工艺、产能、污染防治措施等没有产生变化，该项目设备变化情况不属于重大变化，以上设备变化情况直接纳入验收，项目环保治理措施实际建设情况符合验收条件。

# 5、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

## 5.1 建设项目环评报告表的主要结论与建议

（1）废气

本项目废气主要为印刷过程中产生的乙醇气体和覆膜过程产生的有机废气。

本项目将印刷机配备负压抽风装置对废气进行收集，覆膜过程加集气罩收集，收集后的废气利用低温等离子体技术进行处理，后经不低于15m高排气筒有组织排放。处理后非甲烷总烃排放浓度为0.8mg/m3，排放速率为0.0024kg/h，排放量为0.006t/a。能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中最高允许排放浓度120mg/m3、最高允许排放速率10kg/h（15m高排气筒）的限值要求。能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）中表1印刷工业有机废气排放口非甲烷总烃排放浓度50mg/m3、处理效率≥70%的要求。

（2）噪声

本项目高噪声设备主要为：印刷机、覆膜机、模切机、分切机等设备，噪声源强在75-85dB（A）之间，经密闭隔音及距离衰减后，能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区昼间60dB（A）的要求。则该项目运营过程中对项目所在区域的声环境影响不大。

（3）废水

本项目废水主要为生活污水，排放量为0.32t/d（89.6t/a）。处理前产生浓度为:SS200mg/L、COD350mg/L、NH3-N25mg/L。生活污水经化粪池处理后定期清运，本项目不再新建化粪池，利用华洋铜业有限公司现有厂区内化粪池。

（4）固废

项目营运期生产固废主要来源于分切工段产生的边角料，印刷过程由于人为或设备运行故障造成的不合格品，油墨桶、废橡皮布、废印版等。其中边角料、不合格品、废橡皮布为一般固废，评价建议将各类固废分类堆放，设临时堆场并按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单建设，存放场所要设置防风、防雨、防晒、防渗等措施。本项目实际建成一般固废暂存间一座，占地面积为150m2。废印版、废油墨桶按照《环境保护部关于用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器是否属于危险废物问题的回函》要求，评价提出企业建设危废暂存库一座。本项目实际建成危废暂存间一座，占地面积9m2 。生产过程边角料、不合格品产生量约为0.5t/a，由造纸厂回收利用。印刷过程产生的废橡皮布5块/a，油墨桶20个/a，由生产厂家回收利用。废印版约为5块/a，由委托加工方回收处置。固废不外排，对外环境影响不大。

项目产生的一般固废应暂存于专门的场所，固废暂存间位于生产车间西北方向上，面积约150m2，应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单有关要求，做好地面硬化和防雨、防晒等措施。

危废暂存间应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定及其2013修改单有关要求，设置完善的"防渗、防流失、防雨林"措施，并设置明显规范的警示标志。本项目设置危废暂存间一座，占地面积9m2。

（5）总量控制

本项目生活污水经化粪池处理后定期清运，废气污染物为非甲烷总烃，因此本项目不涉及总量控制指标。

（6）卫生防护距离

本项目为年加工600吨不干胶纸生产线项目，根据《以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准》（GB 18083-2000）中的相关规定，项目设置50m防护距离，现卫生防护距离范围内无环境敏感点，评价建议规划部门在卫生防护距离范围内不再规划学校、医院、居民等环境敏感点。

## 5.2 审批部门审批决定

新乡市环境保护局以新环表审[2017]22号文对该项目进行了批复，原文如下：

审批意见： 新环表审[2017]22号 新乡市环境保护局 关于《新乡市木之源纸业有限公司年加工600吨不干胶纸生产线项目环境影响报告表》的批复 新乡市木之源纸业有限公司： 你公司上报的由济源蓝天科技有限公司编制的《新乡市木之源纸业有限公司年加工600吨不干胶纸生产线项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及新乡市环保局的审查意见收悉。该项目环评审批事项已在我局网站公示期满，根据《报告表》结论，经研究，批复如下： 一、我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、生产工艺和环境保护对策措施建设。 二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接收相关方的咨询。 三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。 （一）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染物，采取相应的防治措施。 （二）项目运行时，外排污染物应满足以下要求： 1、废气： 印刷废气收集后采用低温等离子体处理，尾气通过15米高排气筒排放。非甲烷总烃排放速率须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。 2、废水：生活污水经化粪池处理后定期清运。 3、噪声：对高噪声设备要采取降噪措施，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 4、固废：固体废物全部妥善处理，一般固废临时贮存按《一般固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）进行控制，避免对环境造成二次污染。危废暂存场按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单建设，避免对环境造成二次污染。 四、本批复仅对该项目的污染防治措施和相关污染物达标排放情况进行了审查。 五、项目完工后，需按规定程序和标准向我局申请竣工环境保护验收。 六、本批复有限期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。 七、如果今后我国或我省颁布严于本批复指标的新标准，届时你公司应按新标准执行。 经办人：孟碧 2017年1月25日

# 6、验收执行标准

## 6.1废气

非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）排放标准要求，详见下表。

表8                废气排放标准

| 污染物 | 排放标准名称 | 最高允许排放浓度 （mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） 排气筒高15m |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃（有组织） | 《大气污染物综合排 放标准》（GB16297-1996）表2，《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）排放标准 | 50，去除效率不低于70% | 10 |
| 非甲烷总烃（无组织） |  | 浓度限值2.0mg/m3 |

## 6.2噪声

项目运营期厂界噪声均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准值见下表。

表9          工业企业厂界环境噪声排放标准         单位：dB（A）

| 类别 | 昼间 |
| --- | --- |
| 2类 | 60 |

## 6.3固废

《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单，《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单。

## 6.4总量控制指标

本项目不涉及污染物排放总量控制指标。

## 6.5卫生防护距离设置

根据《以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准》（GB18083-2000）规定，项目设置50m防护距离。

## 7、验收调查监测内容

## 7.1 验收期间工况监督

在验收期间记录生产负荷，在生产负荷达到75%以上进行现场采样、测试。

## 7.2 验收监测内容

通过对现场的调查与核实，确定验收期间监测因子、监测点位、监测频次见下表。

表10                  验收监测内容一览表

| 检测类别 | 采样点位 | 检测项目 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 低温等离子净化器装置进、出口 | 废气流量、非甲烷总烃浓度及排放速率 | 连续3个周期 3次/周期 |
| 无组织废气 | 上风向1#、下风向2#、下风向3#、下风向4# | 非甲烷总烃 | 连续3天，4次/天 |
| 噪声 | 厂界四周 | 等效声级 | 连续3天 昼间检测 1次 |
| 备注：检测期间同步测量各检测点地面风向、风速、气温、气压、天气状况等气象参数。 |

## 7.3环境管理检查

检查企业环保手续履行情况、三同时制度执行实情况、环境管理制度建立及落实情况。

# 8、质量保证及质量控制

## 8.1 监测分析方法及监测仪器

监测分析方法及所使用仪器见下表。

表11                监测分析方法及使用仪器

| 检测类别 | 检测项目 | 检测标准（方法） | 检测仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 废气 | 废气流量 | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 皮托管平行测速法GB/T 16157-1996 | 自动烟尘气测试仪 TW-8051F | / |
|  | 非甲烷 总烃 | 《 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ/T 38-1999 | 气相色谱仪 G5 | 0.04mg/m3 |
| 无组织 废气 | 非甲烷 总烃 | 《 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ/T 38-1999 | 气相色谱仪 G5 | 0.04mg/m3 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》声级计法GB 12348-2008 | 多功能声级计 AWA5688 | / |

## 8.2质量保证和质量控制

（1）废气和噪声检测质量保证严格按照国家环保局颁发的《环境监测质量保证管理规定》（暂行）实施全过程的质量控制。

（2）检测在生产负荷大于75%且稳定生产，污染治理设备正常运行的工况下进行。

（3）环境空气采样严格按照国家环保局颁布的《空气和废气检测分析方法》（第四版 增补版）的规定进行。

（4）废气检测仪器均符合国家有关标准或技术要求，检测前对使用的仪器均进行流量校准，按规定对废气测试仪进行现场检漏，采样和分析过程中严格按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）和《空气和废气监测分析方法》（第四版）进行。

（5）合理布设检测点位，保证各检测点位布设的科学性和可比性。

（6）检测分析方法采用国家颁发的标准（或推荐）分析方法，检测人员经过考核持有合格证书，所有检测仪器经计量部门鉴定合格并在有效期内。

（7）噪声监测前，使用标准声源现场对声级计进行校准；其前后示值误差不超过0.5dB（A）。

（8）检测数据严格执行三级审核制度。

# 9、验收监测结果

## 9.1 生产工况

本项目为年加工600吨不干胶纸生产线项目，年工作天数为280天，满负荷状态下每天加工不干胶纸2.14吨，生产工况表见下表。

表12               验收期间工况负荷表

| 监测日期 | 设计生产规模 （吨/天） | 实际生产规模 （吨/天） | 生产负荷% |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018.3.12 | 2.14 | 1.81 | 84.6 |
| 2018.3.13 | 2.14 | 1.94 | 90.7 |
| 2018.3.14 | 2.14 | 1.91 | 89.3 |

由表知：验收监测期间，生产负荷达到设计规模的75%以上，符合验收监测期间对生产工况的要求。

## 9.2 环境保护设施调试效果

## 9.2.1废气污染物监测结果与评价

（1）非甲烷总烃有组织废气

本项目非甲烷总烃有组织废气监测结果分别见下表。

表13           非甲烷总烃有组织废气污染物监测结果一览表

| 采样点位 | 采样时间 | 周期 | 采样位置 | 频次 | 废气流量 （标m3/h） | 非甲烷总烃浓度 （mg/m3） | 非甲烷总烃排放速率 （kg/h） | 去除效率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低温等离子净化器 | 2018.03.12 | Ⅰ | 进口 | 第1次 | 4.70×103 | 102 | 0.480 | 81.4 |
|  |  |  |  | 第2次 | 4.66×103 | 108 | 0.503 |  |
|  |  |  |  | 第3次 | 4.68×103 | 98.0 | 0.459 |  |
|  |  |  |  | 均值 | 4.68×103 | 103 | 0.481 |  |
|  |  |  | 出口 | 第1次 | 5.10×103 | 16.3 | 0.0832 |  |
|  |  |  |  | 第2次 | 5.03×103 | 18.9 | 0.0950 |  |
|  |  |  |  | 第3次 | 5.12×103 | 17.5 | 0.0896 |  |
|  |  |  |  | 均值 | 5.08×103 | 17.6 | 0.0893 |  |
|  | 2018.03.13 | Ⅱ | 进口 | 第1次 | 4.64×103 | 91.0 | 0.422 | 79.9 |
|  |  |  |  | 第2次 | 4.66×103 | 105 | 0.489 |  |
|  |  |  |  | 第3次 | 4.59×103 | 96.0 | 0.441 |  |
|  |  |  |  | 均值 | 4.63×103 | 97.3 | 0.450 |  |
|  |  |  | 出口 | 第1次 | 5.12×103 | 17.5 | 0.0897 |  |
|  |  |  |  | 第2次 | 4.96×103 | 17.4 | 0.0863 |  |
|  |  |  |  | 第3次 | 4.98×103 | 19.2 | 0.0956 |  |
|  |  |  |  | 均值 | 5.02×103 | 18.0 | 0.0906 |  |
|  | 2018.03.14 | Ⅲ | 进口 | 第1次 | 4.63×103 | 95.0 | 0.440 | 81.3 |
|  |  |  |  | 第2次 | 4.58×103 | 112 | 0.513 |  |
|  |  |  |  | 第3次 | 4.70×103 | 104 | 0.489 |  |
|  |  |  |  | 均值 | 4.64×103 | 104 | 0.481 |  |
|  |  |  | 出口 | 第1次 | 5.20×103 | 16.7 | 0.0869 |  |
|  |  |  |  | 第2次 | 5.51×103 | 18.6 | 0.0957 |  |
|  |  |  |  | 第3次 | 5.08×103 | 17.0 | 0.0863 |  |
|  |  |  |  | 均值 | 5.14×103 | 17.4 | 0.0897 |  |

由表13中监测结果可知，验收监测期间，印刷与覆膜工序产生的非甲烷总烃经治理后能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准排放速率10kg/h和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中排放浓度50mg/m3、去除效率不低于70%的限值要求。

（2）非甲烷总烃无组织废气

表14        非甲烷总烃无组织废气污染物监测结果一览表            单位：mg/m3

| 采样时间 | 采样 点位 | 非甲烷总烃 | 采样时间 | 采样 点位 | 非甲烷总烃 | 采样时间 | 采样点位 | 非甲烷总烃 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检测 浓度 | 厂周界最大浓度值 |  |  | 检测 浓度 | 厂周界最大浓度值 |  |  | 检测浓度 | 厂周界最大浓度值 |
| 2018.03.12 （08:00-9:00） | 上风向1# | 0.52 | 0.71 | 2018.03.13 （08:00-9:00） | 上风向1# | 0.57 | 0.84 | 2018.03.14（08:00-09:00） | 上风向1# | 0.56 | 0.81 |
|  | 下风向2# | 0.68 |  |  | 下风向2# | 0.65 |  |  | 下风向2# | 0.63 |  |
|  | 下风向3# | 0.63 |  |  | 下风向3# | 0.68 |  |  | 下风向3# | 0.81 |  |
|  | 下风向4# | 0.71 |  |  | 下风向4# | 0.64 |  |  | 下风向4# | 0.75 |  |
| 2018.03.12 （11:00-12:00） | 上风向1# | 0.51 | 0.73 | 2018.03.13 （11:00-12:00） | 上风向1# | 0.54 | 0.81 | 2018.03.14（11:00-12:00） | 上风向1# | 0.54 | 0.73 |
|  | 下风向2# | 0.63 |  |  | 下风向2# | 0.68 |  |  | 下风向2# | 0.73 |  |
|  | 下风向3# | 0.64 |  |  | 下风向3# | 0.64 |  |  | 下风向3# | 0.64 |  |
|  | 下风向4# | 0.73 |  |  | 下风向4# | 0.81 |  |  | 下风向4# | 0.68 |  |
| 2018.03.12 （14:00-15:00） | 上风向1# | 0.56 | 0.78 | 2018.03.13 （14:00-15:00） | 上风向1# | 0.57 | 0.80 | 2018.03.14（14:00-15:00） | 上风向1# | 0.55 | 0.84 |
|  | 下风向2# | 0.78 |  |  | 下风向2# | 0.75 |  |  | 下风向2# | 0.76 |  |
|  | 下风向3# | 0.63 |  |  | 下风向3# | 0.66 |  |  | 下风向3# | 0.84 |  |
|  | 下风向4# | 0.73 |  |  | 下风向4# | 0.80 |  |  | 下风向4# | 0.64 |  |
| 2018.03.12 （17:00-18:00） | 上风向1# | 0.55 | 0.84 | 2018.03.13 （17:00-18:00） | 上风向1# | 0.55 | 0.81 | 2018.03.14（17:00-18:00） | 上风向1# | 0.52 | 0.71 |
|  | 下风向2# | 0.84 |  |  | 下风向2# | 0.64 |  |  | 下风向2# | 0.66 |  |
|  | 下风向3# | 0.78 |  |  | 下风向3# | 0.74 |  |  | 下风向3# | 0.71 |  |
|  | 下风向4# | 0.64 |  |  | 下风向4# | 0.81 |  |  | 下风向4# | 0.68 |  |

由表14中监测结果可知，验收监测期间，无组织非甲烷总烃废气排放能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中工业企业边界2.0mg/m3限值要求。

9.2.2噪声监测结果与评价

项目噪声监测结果见下表。

表15                         噪声检测结果表

| 测点名称 | 测量时间 | 结 果 值 dB(A) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 |
| 东厂界 | 2018.03.12 | 54.2 |
|  | 2018.03.13 | 53.9 |
|  | 2018.03.14 | 54.6 |
| 南厂界 | 2018.03.12 | 51.8 |
|  | 2018.03.13 | 52.0 |
|  | 2018.03.14 | 51.7 |
| 西厂界 | 2018.03.12 | 53.8 |
|  | 2018.03.13 | 52.6 |
|  | 2018.03.14 | 53.1 |
| 北厂界 | 2018.03.12 | 56.7 |
|  | 2018.03.13 | 55.9 |
|  | 2018.03.14 | 56.3 |
| 标准限值 | 60 |
| 达标分析 | 达标 |

由监测结果可知，验收监测期间，项目各厂界昼间噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB(A)标准限值要求。

## 9.3污染物排放总量核算

本次验收项目不涉及国家规定的污染物总量的控制，生产期间主要的污染物为非甲烷总烃，非甲烷总烃实际等效排放速率为0.0899kg/h，涉及非甲烷总烃排放的工序为印刷、覆膜工序，产生的非甲烷总烃由同一根排气筒排放，年加工时间为2520h/a，则全年非甲烷总烃排放量为0.2265t/a，排放速率、排放浓度均满足相关标准要求。

## 9.4 环境管理检查

## 9.4.1环保手续与“三同时”执行情况

企业建设前进行了环境影响评价，建设中履行了“三同时”制度。

## 9.4.2环境管理制度及执行情况

企业按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。

## 9.4.3环保设施运转情况

监测期间各项环保设施运转正常。

## 10、验收监测结论

## 10.1 环境保护设施调试效果

（1）验收监测期间，生产负荷满足验收期间生产负荷≥75%的要求。

（2）项目平面布置未发生改变。

（3）验收监测期间，非甲烷总烃有组织排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准排放速率10kg/h和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中排放浓度50mg/m3、去除效率不低于70%的限值要求，无组织排放能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中工业企业边界2.0mg/m3限值要求。

（4）验收监测期间，本项目东、南、西、北厂界昼间噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB(A)标准限值要求。

（5）营运期边角料堆存于一般固废堆场，生产期间产生的废油墨桶由生产厂家回收，但在厂内储存时应按照危废要求储存，危废暂存间已建成，满足环保验收要求。

## 10.2环境管理检查结论

项目执行了环保“三同时”制度；按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。

## 11、建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表见表16。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：新乡市木之源纸业有限公司                                      填表人（签字）：                                项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 | 年加工600吨不干胶纸生产线项目 | 建设地点 | 新乡经济技术产业集聚区太行南路中段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 | C23 印刷 | 建设性质 | √新 建 改 扩 建 技 术 改 造 |
|  | 设计生产能力 | 年加工不干胶纸600吨 | 建设项目开工日期 | 2017年6月 | 实际生产能力 | 年加工不干胶纸600吨 | 投入试运行日期 | 2017年10月 |
|  | 投资总概算（万元） | 300 | 环保投资总概算（万元） | 12 | 所占比例（%） | 4 |
|  | 环评审批部门 | 新乡市环境保护局 | 批准文号 | 新环表审[2017]22号 | 批准时间 | 2017年1月25日 |
|  | 初步设计审批部门 | / | 批准文号 | / | 批准时间 | / |
|  | 环保验收审批部门 | / | 批准文号 | / | 批准时间 | / |
|  | 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / | 环保设施监测单位 | 河南松筠检测技术有限公司 |
|  | 实际总投资（万元） | 300 | 实际环保投资（万元） | 12 | 所占比例（%） | 4 |
|  | 废水治理（万元） | / | 废气治理（万元） | 10 | 噪声治理（万元） | / | 固废治理（万元） | 2 | 绿化及生态（万元） | / | 其它（万元） | / |
|  | 新增废水处理设施能力 | / | 新增废气处理设施能力 | / | 年平均工作时 | 280天 |
| 建设单位 | 新乡市木之源纸业有限公司 | 邮政 编码 | 453800 | 联系电话 | 13939029588 | 环评单位 | 济源蓝天科技有限公责任公司 |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 | 原有排放量(1) (吨/年) | 本期工程实际排放浓度(2) (mg/m3) | 本期工程允许排放浓度(3) (吨/年) | 本期工程产生量(4) (吨/年) | 本期工程自身削减量(5) (吨/年) | 本期工程实际排放量(6) (吨/年) | 本期工程核定排放总量(7) (吨/年) | 本期工程“以新带老”削减量(8) (吨/年) | 全厂实际排放总量(9) (吨/年) | 全厂核定排放总量(10) (吨/年) | 区域平衡替代削减量(11) (吨/年) | 排放增减量(12) (吨/年) |
|  | 废水 | / | / | / | 89.6 | 89.6 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 |
|  | 化学需氧量 | / | / | / | 0.0314 | 0.0314 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 |
|  | 氨 氮 | / | / | / | 0.0022 | 0.0022 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 |
|  | 石油类 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 废气 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 颗粒物 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 工业固体废物 | / | / | / | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 |
|  | 挥发性有机物 | / | 17.67 | 50 | 1.054 | 0.853 | 0.201 | / | / | 0.201 | / | / | / |

# Text boxes

G、N

成品

复卷

模切

印刷

卷轴不干胶纸

覆膜

分切

N、G（EVA）

N

N

S

S

热覆膜

N、S

分切

表16