本机设计新颖、外型美观、环保效果好；可调式旋风分离器，能将可用磨料与微小粉尘分离，好的磨料继续使用；主要零部件采用优质进口零件，使用寿命长；

东莞市迪砂喷砂设备有限公司专业生产，维修各种，手动，自动喷砂机，抛丸机，空压机。喷砂机(抛丸机)配件：喷枪，碳化硼喷嘴，砂管，手套，喷砂服。喷砂机（抛丸机）砂料：玻璃珠，白刚玉，棕刚玉，黑刚玉，钢砂，不锈钢丸。（承接各种大，小型喷砂，抛丸加工），所有电器控制元件及主要零件均采用进口制造。质量稳定、操作简便、售后服务完善。

手动干式喷砂机标准型号：

| 机器型号 | 外形尺寸 | 工作舱尺寸 | 主要技术参数: |
| --- | --- | --- | --- |
| 6050A | 830长×600宽×1550高 | 500长×600宽×550高 | 带分砂系统 |
| 6050E | 830长×600宽×1550高 | 500长×600宽×550高 | 带烘干装置,带分砂系统 |
| 7050A | 930长×700宽×1350高 | 500长×700宽×560高 | 带分砂系统 |
| 9060A | 1030长×900宽×1650高 | 600长×900宽×670高 | 带分砂系统 |
| 9060E | 1030长×900宽×1650高 | 600长×900宽×670高 | 带烘干装置,带分砂系统 |
| 9070A | 1130长×900宽×1650高 | 700长×900宽×670高 | 带分砂系统 |
| 9070B | 1130长×900宽×1650高 | 700长×900宽×670高 |  |
| 9080A | 1230长×900宽×2150高 | 600长×900宽×670高 | 带上旋风分砂系统 |
| 1010A | 1430长×1000宽×1800高 | 1000长×1000宽×800高 | 带分砂系统 |
| 1010B | 1430长×1000宽×1800高 | 1000长×1000宽×800高 |  |
| 010B-F | 1430长×1000宽×1800高 | 1000长×1000宽×800高 | 分体除尘箱 |
| 1212A-F | 1200长×1200宽×1900高 | 1200长×1200宽×850高 | 带分砂系统,分体除尘箱 |
| 1212B-F | 1200长×1200宽×1900高 | 1200长×1200宽×850高 | 带分砂系统,分体除尘箱 |

喷砂机特点：

1.喷砂机金属零件的基本不受损坏，尺寸精度不会改变；

2.零件表面不受污染，磨料不会与零件的材为发生化学反应；

3.喷砂机可以很容易的处理凹槽，凹等难以接触的部位，多种粒度的磨料可以选择使用；

4.处理成本大幅度降低，主要体现在喷砂机工作效率的提高，能满足各种各样的表面光整要求；

5.能耗低，费用省；

6.喷砂机不污染环境，省去了环境治理费用

喷砂机适用范围：

喷砂机是新型的表面处理加工设备，广泛应用于机械、锁具、电子钟表、眼镜、五金工具、模具、玻璃、陶瓷、工艺品、医疗器械等行业，可清除铸件毛坯、锻、冲压、焊、热处理及机加工零件的氧化皮、残渣和毛刺、玻璃立体雕刻、喷花等工艺。对钟表、眼镜等装饰物表面起到仿合金的美观效果。是目前较为理想的表面加工及处理设备。

怎么样选择喷砂机：

1.要看工件的大小，选择箱式喷砂机、移动喷砂机，以及自动喷砂机；

2.要看产品的形状，选择喷砂机的规格，一般一米以下的都有固定的规格，特别大的要订做或选择开放式的。

3.对产品表面要求程度，这个具体要看是用干喷或湿喷，如果是干喷的话，磨料的选择就很多，湿喷一般是玻璃砂等。

4.喷砂机的一些配件要熟悉，喷砂枪和喷砂手套是经常要换的东西，因为喷砂其实磨损很厉害。

喷砂机常见故障及排除方法。

| 故障现象 | 可能原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 好的磨料进入吸尘袋 | 新吸尘袋分离器调节带开口太大， 磨料太细 | 一般使用8小时后可消除调小开口， 采用较粗的磨料 |
| 磨料漏失在工作场地 | 吸尘袋有孔洞或未夹紧 | 更换吸尘袋，重新夹紧吸尘器 |
| 喷砂时视野不清楚 | 吸尘袋堵塞; 吸尘袋老化堵死： 回收管被堵塞： 气嘴孔太大 压缩空气压力太高 | 振动吸尘袋 更换吸尘袋 拆卸回收管，检查堵塞原因： 孔径不能大于5.6mm 按推荐压力调地 |
| 加工效能低 | 压缩空气压力太小 喷嘴及气嘴太小 使用磨料已超过使用期限 (破碎的磨料及粉尘太多) | 调大压力 更换较大的喷嘴及气嘴 排空旧磨料，再装入新磨料 |
| 喷出的磨料不均匀 或脉动 | 磨料太少 压缩空气压力太低 喷嘴堵塞 磨料潮湿 | 添加磨料 调高压力 消除堵塞物 排空贮箱中磨料，装入干燥的磨料 检查气路中是否含水 |