工业烘干机   www.lijing-china.com

工业烘干机哪家好？立净洗涤设备制造有限公司长期提供工业烘干机，产品质量优秀、价格公道、使用安全高效，我公司生产的工业烘干机主要有：SWA801-15、SWA801-20、SWA801-30、SWA801-50等多种型号规格的工业烘干机，欢迎您的选购。

工业烘干机特点

1. SWA801-系列自动烘干机(干衣机)用来烘干洗涤脱水后各类织物。
2.滚筒采用优质不锈钢材料制作，耐腐性能高。
3. 蒸汽加热和电加热两种机型和触摸屏控制器和按纽控制器，可供用户选择。
4. 电加热型采用节能耐用型石英红外加热管，蒸汽型采用节能型紫铜散热器，寿命长，热效率高，不损伤织物。
5. 自动定时，自动开、停。
6. 具有容量大，噪音低，升温快，效率高。处理后的织物蓬松、柔软的特点。
7.适用于宾馆、酒店、院校、医院、洗衣房及服装、纺织、印染、食品、化工、医疗器械等行业。本机还适用于皮制品的回软、烘干。变形产品可用于人造革的揉纹

烘干机是洗涤设备类产品中不款必备衣物洗涤后烘干设备，一般在水洗脱水之后，用来除去服装和其他纺织品中的水分。立净机电制造有限公司生产的烘干机操作简便、型号齐全其中有：SWA801-15、SWA801-20、SWA801-30、SWA801-50、SWA801-100、SWA801-120、SWA801-135、SWA801-150等型号产品供您选购。

烘干机介绍

烘干机包括一个旋转的滚筒，内筒通过皮带驱动，在滚筒的周围有热空气用来蒸发水分。烘干筒都是采用滚筒正反转的原理,来达到烘干物品的不缠绕效，从而达到衣物烘干的效果。

烘干机特点

- 立净洗涤设备制造有限公司生产的烘干机采用自动控制装置，只需通过控制面板调节好时间，即可自动完成整个烘干过程，同时转筒采用优质不锈钢制作，筒体美观光滑，经久耐用，绝无划伤织物现象。
2、大开门设计，方便门180度自由打开，提取衣物更容易、我公司生产的烘干机采用三角胶带传动，运转平稳、噪声低、安全可靠。
3、电加热型采用节能耐用型石英红外加热管，蒸汽型采用节能型紫铜散热器，寿命长，热效率高，不损伤织物。
4、自动定时，自动开、停，让您使用起来更省心。
5、我公司生产的烘干机具有容量大，噪音低，升温快，效率高。处理后的织物蓬松、柔软的特点使您使用起来更舒心。
6、适用于宾馆、酒店、院校、洗衣房及服装、纺织、印染、食品、化工、医疗器械等行业。本机还适用于皮制品的回软、烘干。变形产品可用于人造革的揉纹。

#### 工业烘干机技术参数

| 型号 | 最大容量(Kg) | 内筒尺寸(mm) | 内筒转速(r/min) | 功率(kw) | 蒸汽压力(mpa) | 电加热功率(kw) | 外行尺寸(mm) | 整机重量(kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SWA801-15 | 15 | Φ700×450 | 33 | 1.85 | 0.3-0.6 | 15 | 850×1100×1650 | 300 |
| SWA801-20 | 20 | Φ800×450 | 33 | 1.85 | 0.3-0.6 | 18 | 1000×1100×1800 | 380 |
| SWA801-30 | 30 | Φ1000×800 | 33 | 2.2 | 0.3-0.6 | 22 | 1120×1350×1850 | 560 |
| SWA801-50 | 50 | Φ1140×1000 | 33 | 2.6 | 0.3-0.6 | 24 | 1280×1750×2100 | 700 |
| SWA801-100-A | 100 | Φ1320×1150 | 31 | 3.7 | 0.3-0.6 | 36 | 1500×1930×2300 | 1000 |
| SWA801-100-B | 100 | Φ1320×1150 | 31 | 4.4 | 0.3-0.6 | 42 | 1500×1930×2300 | 1000 |
| SWA801-120 | 120 | Φ1450×1100 | 31 | 4.4 | 0.3-0.6 | 42 | 1600×1900×2430 | 1100 |
| SWA801-135 | 135 | Φ1600×1100 | 30 | 5.2 | 0.3-0.6 | 50 | 1760×1850×2600 | 1200 |
| SWA801-150 | 150 | Φ1700×1150 | 30 | 6.0 | 0.3-0.6 | 50 | 1880×2050×2750 | 1300 |

泰州市立净洗涤设备制造有限公司专业生产制造各种规格的工业烘干机，烘干机设备，自动烘干机产品畅销国内外。
烘干机主要结构特点：
 1.工业烘干机效率高，升温快；结构合理，噪声低；操作简便。有蒸汽加热和电加热两种供选择。
 2.工业烘干机的电加热发热管为全不锈钢制成，升温快，发热效率高。
 3.工业烘干机的内胆均采用国标不锈钢板制作。
 4.工业烘干机有电脑控制器，性能更为稳定，控温更加准确。
 5.工业烘干机专业用于服装厂，水洗厂，宾馆，酒店，医院，工矿企业等。

工业烘干机主要结构特点：
 1.工业脱水机有独特的三足悬摆式结构,可避免因载重不平衡而产生的振动；
 2.工业脱水机转胆采用不锈钢板精制而成,坚固耐用；
 3.工业脱水机特有制动开合臂装置,制动性能好,安全可靠；
 4.工业脱水机采用三角胶带传动,由电机带动起步轮,缓步起动至正常转速,运转平稳无振动。
 5.工业脱水机型号有：ф500脱水机，ф600脱水机，ф800脱水机，ф1000脱水机，ф1200脱水机等规格。