产品特点：

1. 超声波工业加湿设备,内部采用集成式雾化模块，可换芯片，维护简单。雾化效率高，无噪音、无污染，故障率低。
    2. 智能控制，准确控湿：湿度控制采用国际一流的进口探头，控制精度在±5％。
    3. 操作简单，用户只需插上电源，即可使用。数字显示自动控湿，由10%到99%湿度任意设置湿度自动控制。无需人员职守等，安全可靠。
    4. 水箱采用304不锈钢而制，内外喷塑处理， 外形美观、实用，使用寿命，并且配有（松下）自动进水阀，底部安装有溢水口和排水口等，便于机器清洗和维修。
    5. 加湿效率高达100%以上，加湿强度大，产生的雾粒小而均匀，输出的雾粒直径只有1-5μm，可速达到要求的相对湿度。
    6. 灵活移动，安装方便，既可移动又可在外墙悬挂。可根据你的使用条件进行选择。

规格参数：

| 型号 | JSF-030Z | JSF-060Z | JSF-090Z | JSF-120Z | JSF-150Z | JSF-180Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加湿量 | 3kg/h | 6kg/h | 9kg/h | 12kg/h | 15kg/h | 18kg/h |
| 电源 | AC-220/50HZ | AC-220/50HZ | AC-220/50HZ | AC-220/50HZ | AC-220/50HZ | AC-220/50HZ |
| 风量 | 350m3/h | 350m3/h | 450 m3/h | 450 m3/h | 450 m3/h | 450 m3/h |
| 输入功率(W) | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 |
| 工作环境 | -5℃-40℃ | -5℃-40℃ | -5℃-40℃ | -5℃-40℃ | -5℃-40℃ | -5℃-40℃ |
| 控制方式 | 自动控制 与时间控制 | 自动控制 与时间控制 | 自动控制 与时间控制 | 自动控制 与时间控制 | 自动控制 与时间控制 | 自动控制 与时间控制 |
| 体积(MM) | 500*380*400 | 500*380*400 | 800*380*570 | 800*380*570 | 1000*380*570 | 1000*380*570 |
| 适用面积(M2) | 50-80 | 80-100 | 100-120 | 120-150 | 150-180 | 180-200 |