STQ-400全自动真空灌胶机

*机器型号：stq-400

*真空度：-1 Pa

*控制：工控电脑

*驱动：步进电机+驱动卡

*最高速度：500mm/S

*定位精度：±0.03mm

*存储空量：2500以上编程点

*胶水粘度：少于500000cps

*出胶量：0.2-60CC每秒

*出胶精度：± 0.02（以1克计算)

*工作电压：220V

*工作气压：4-8KG

*功率：930W

*整机尺寸：3600（长）×950（宽）×1700（高)  mm

全自动真空灌胶特点：

*真空箱内置XYZ三轴全自动机械臂，标配行程：300×300×50mm或400×400×50 mm(行程亦可量身订做）。

*采用原装进口德国普旭真空泵，极速排空，工作环境更安静。

*采用不锈钢真空箱，配置有机玻璃观察窗，可察看产品生产全过程。

*电子设定真空度及自动启动功能。

*真空箱内置LED照明系统和滑动平台，滑动平台可方便产品安放与取出。

*数码控制器或专业计算机（Windows）编程控制，LCD彩显，教导式快速编程。

*可选配流水线真空作业功能，实现全自动生产。

*可选配置分流头实现多头出胶，提高生产效率。

*可选配备用料缸自动切换功能。

*适用于批量性高要求的真空灌胶生产。