本文件已经我单位审核，请按此文件发布!

领导签字：

单位盖章：

临泽县广播电视台UPS电源采购项目

询 价 文 件

询价文件编号：LJYZC20171121

采 购 单 位: 临泽县广播电视台

采购代理机构：江苏大洲工程项目管理有限公司

二〇一七年十一月

目      录

第一章  询价公告	3

第二章  询价须知	9

第三章  具体参数及技术要求	21

第四章  合同条款及合同格式	25

第五章  询价响应性文件格式	35

第一章  询价公告

临泽县广播电视台UPS电源采购项目询价公告

江苏大洲工程项目管理有限公司受临泽县广播电视台的委托，对临泽县广播电视台UPS电源采购项目以询价形式进行采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

一、询价文件编号：LJYZC20171121

二、项目采购预算：94520.00元

三、采购内容: 临泽县广播电视台UPS电源采购项目

| 序号 | 品目名称 | 主要配置及技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS主机 | 三进单出工频架构双变换纯在线式UPS不间断电源，★内置独立的输入输出隔离变压器，★机器标配原厂手机远程智能监控（可随时通过手机实时监控UPS主机：包括告警、故障消除、远程开关机等等）；UPS额定功率：容量为10KVA温度范围要求；工作温度：0℃～+40℃；储运温度：－25℃～+55℃；相对湿度范围要求：工作相对湿度：≤95%（无凝露）；整流输入电压范围：120VAC~275VAC（三相五线制），输入功率因数：满载时≥0.99，3）输入电流谐波：满载时≤3%， 输出电压失真度：失真度＜5%（100％非线性负载），＜3%（100％线性负载），输出电压200/208/220/230/240VAC可调，输出功率因数：UPS的输出功率因数≥0.8， 旁路输入：旁路电压输入范围：（120±5）VAC~（274±5）VAC；旁路频率保护范围：40-70Hz，整机电源效率≥99%，输出电压稳压精度：小于±1％，输出频率精度：市电模式，与输入同步；电池模式：50Hz±0.2%，输出过载能力：105%±5％≤负载，预警过载，60min；≤125%，维持20min；≤150%，维持10min；≥150%立即转旁路，市电电池切换时间：0ms，旁路逆变切换时间：≤2ms； | 台 | 2 |
| 2 | 蓄电池 | 胶体蓄电池,设计浮充寿命（25℃）：★7年-10年；容量（25℃）：20HR（7.5A，1.8V）；150AH；外形尺寸（长*宽*高）mm：483*171*240；重量（KG）：39.5；充电饱和状态内阻（25℃）：4.8mΩ；自放电（25℃）：约3%/月；容量与温度的关系（20HR）：0℃，65%；补充电要求：浮充使用；13.6-13.8V（-20mv/℃）；最大补充电电流：30.0A； | 只 | 74 |
| 3 | 电池柜 | 标配电池架，长105㎝×宽88㎝×高120㎝，方钢，刷防腐漆，带直流空开及配套配电箱。 | 套 | 2 |
| 4 | 安装运输费 | 包括安装线材、设备搬运就位费、工时费等所有费用。 | 批 | 1 |

四、供应商资格条件：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.具有合法有效的法人营业执照（符合经营范围）、税务登记证、组织机构代码证或统一社会信用代码证 （三证合一代码证）；

3.提供供应商所在地或者项目发生地人民检察院出具的行贿犯罪档案查询结果告知函原件；

4.参加投标的人员（法人或被授权人）须提供人社部门出具的近三个月本企业缴纳社保的证明；

注：本项目不接受联合体参加投标。

五、报名时间、地点及询价文件获取方式：

1、报名时间：2017年11月22日9：00时起至2017年11月24日17:00时。

2、报名地点及方式：供应商请登陆张掖市公共资源交易中心临泽县分中心网站（www.lzjyzx.cn）网上报名，代理公司不再受理现场报名。网上报名时须准确填报供应商名称、资质信息、营业执照及税务登记证号、法人姓名及联系电话、联系人姓名及联系电话等信息，上传相关附件。如因填报信息有误或上传附件不全，产生的不利因素由供应商自行承担。

3、询价文件获取方式：供应商直接从甘肃政府采购网或张掖市公共资源交易中心临泽县分中心网该公告附件处免费下载电子版询价文件。

六、询价响应性文件递交截止时间及地点：

1.询价响应性文件递交截止时间：2017年11月29日（星期三）下午15时00分（北京时间）前。

2.询价响应性文件递交地点：临泽县政务服务中心（浙商广场对面）4楼交易中心2号开标室。

七、询价时间及地点：

1.询价时间：2017年11月29日（星期三）下午15时00分（北京时间）。

2.询价地点：临泽县政务服务中心（浙商广场对面）4楼交易中心2号开标室。

八、投标保证金：壹仟捌佰元整（￥1800.00元）须于询价响应性文件递交截止时间前一工作日下午15：00时前，由供应商基本账户划转（汇款）至保证金专用账户（保证金账户名称：张掖市公共资源交易中心临泽县分中心。开户银行：甘肃银行临泽县支行，账号：61013300400002198，行号：313827450106）。不得以现金、分公司、办事处、其他机构或个人名义缴纳（注：供应商必须将所参加采购项目的名称及分包或段的情况在用途栏注明，若因项目名称及分包或段标注不清无法辨别，造成保证金不能到帐或网银查询不到保证金到账信息的，将导致无效投标，后果由供应商自负）。

九、采购项目联系人姓名及电话：

1.采购单位：临泽县广播电视台

地    址：临泽县迎宾路193

联 系 人：张鹏涛         电   话：13993698895

2.招标代理机构：江苏大洲工程项目管理有限公司

地   址 ：张掖市甘州区华大丰泽园B区10号楼1单元102室

联 系 人：刘永尧         电  话：18893698001

公告发布媒体：甘肃省政府采购网、张掖市公共资源交易中心网、甘肃临泽网、张掖市公共资源交易中心临泽县分中心网。

江苏大洲工程项目管理有限公司

2017年11月21日

询价须知前附表

（说明：下述关于采购的资料是对供应商须知的具体补充和修改，如果有矛盾的话，应以本表为准，本表与公告如果有矛盾，应以公告为准）

| 序号 | 内 容 规 定 |
| --- | --- |
| 1 | 综合说明： 1.项目名称：临泽县广播电视台UPS电源采购项目 2.供货期：合同签订后5日内 3.供货地点：采购人指定地点 4.询价内容：详见询价文件第三章具体参数及技术要求 5.项目预算金额：94520.00元 |
| 2 2 | 需方： 单位名称：临泽县广播电视台 地 址：临泽县迎宾路193 联 系 人：张鹏涛 联系电话：13993698895 |
| 3 | 代理机构： 单位名称：江苏大洲工程项目管理有限公司 地 址：张掖市甘州区华大丰泽园B区10楼1单元102室 联 系 人：刘永尧 联系电话：18893698001 |
| 4 | 付款方式： 货物由供应商卖方负责运输、安装、调试完成后，经采购单位验收合格后付90%，剩余10%作为质量保证金一年后付清。 |
|  | 询价供应商资格要求： 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.具有合法有效的法人营业执照（符合经营范围）、税务登记证、组织机构代码证或统一社会信用代码证 （三证合一代码证）； 3.提供供应商所在地或者项目发生地人民检察院出具的行贿犯罪档案查询结果告知函原件； 4.参加投标的人员（法人或被授权人）须提供人社部门出具的近三个月本企业缴纳社保的证明； 注：本项目不接受联合体参加投标。 |
| 5 | 注：所有要求在询价响应性文件中提供复印件的文件，询价过程中，询价小组要求查验原件，供应商不得拒绝，否则按放弃询价对待；未注明复印件的文件，在询价时均应提供原件，否则按无效标处理。（如是企业法人参加询价活动须提供法人身份证；如是法人代表授权委托人参加询价活动须提供授权委托书（原件）及被委托人身份证）。 |
| 6 | 询价有效期： 60 天 |
| 7 | 询价保证金数额及交纳方式： 壹仟捌佰元整（￥1800.00元）须于询价响应性文件递交截止时间前一工作日下午15：00时前，由供应商基本账户划转（汇款）至保证金专用账户（保证金账户名称：张掖市公共资源交易中心临泽县分中心。开户银行：甘肃银行临泽县支行，账号：61013300400002198，行号：313827450106）。不得以现金、分公司、办事处、其他机构或个人名义缴纳（注：供应商必须将所参加采购项目的名称及分包或段的情况在用途栏注明，若因项目名称及分包或段标注不清无法辨别，造成保证金不能到帐或网银查询不到保证金到账信息的，将导致无效投标，后果由供应商自负）。 |
| 8 | 询价响应性文件份数： 1.询价响应性文件伍份（正本壹份、副本肆份，递交后不予退还） 2.开标信封一份【内放询价报价一览表、分项报价表、询价响应性文件电子版壹份（U盘，word格式）】单独提交。 3.投标函信封一份【内放询价函、投标保证金缴纳凭证、法人身份证明、授权委托书、被授权人身份证明】单独提交。 |
| 9 | 1.询价响应性文件递交截止时间：2017年11月29日（星期三）下午15时00分前。 2.询价地点:临泽县政务服务中心（浙商广场对面）4楼交易中心2号开标室。 |
| 10 | 招标代理服务费： 按照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）]、发改办价格[2003]857号）有关规定及招标人和代理机构的的合同约定向成交供应商收取。 |

第二章 询价须知

一、概念释义

1、使用范围
　 本询价文件仅适用于本次询价公告中所叙述项目的政府采购。 
  2、定义
　询价文件中下列术语应解释为：
　 2.1“采购代理机构”系指江苏大洲工程项目管理有限公司。
　 2.2“供应商”系指向招标代理机构提交询价响应性文件的供货单位。
　 2.3“买方”系指在合同的买方项下签字的法人单位，即：临泽县广播电视台。

2.4“卖方”系指提供合同工程的供应商。
  3、合格的供应商：必须是中国境内注册的企业独立法人，有能力提供所询价项目并具有合法资格的专业施工商；具有良好的商业信誉和健全的财务制度；参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；具有履行合同所必须的资金实力、专业技术能力和售后服务实力；具备法律和行政法规规定的其他条件。

二、询价文件

8、适用范围

8.1本询价文件适用于本询价邀请中所述项目的政府采购。

8.2询价供应商应认真阅读、并充分理解询价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款等）。询价供应商没有按照询价文件要求提交全部资料，或者没有对询价文件在各方面都做出实质性响应是询价供应商的风险，有可能导致其询价响应被拒绝，或被认定为无效询价响应。

9、 询价文件的澄清或修改

9.1询价文件的澄清是指采购人对询价文件中的遗漏、错误、词义表达不清或对比较复杂的事项进行说明，回答询价供应商提出的各种问题。询价文件的修改是指采购人或采购代理机构对询价文件中出现的错误进行修订。

9.2供应商对询价采购文件如有疑问或异议，应在获取询价采购文件当日（因询价采购文件电子版与询价公告同时发布，并向供应商免费提供，故询价公告发布时间即视为供应商获取询价采购文件时间），供应商如有疑问或异议应以书面形通知组织采购单位，组织采购单位在收到供应商书面疑问或异议文件后在3个工作日内向该供应商做出答复。如需对采购文件做修改或补正的，将在询价采购文件要求递交响应性文件的截止时间3个工作日前，在甘肃政府采购网或张掖市公共资源交易中心临泽县分中心网发布补正公告（如甘肃政府采购网不予发布，将在张掖市公共资源交易中心临泽县分中心网上发布），未按上述期限提出疑问或异议的，视为对本询价采购文件的认可，上述期限后对本询价采购文件提出的疑问或异议无效，该答复将作为询价采购文件的一部分，并对其具有约束力。

9.3询价采购文件的修改将在甘肃政府采购网或张掖市公共资源交易中心临泽县分中心网发布修改或补正公告（如甘肃政府采购网不予发布，将在张掖市公共资源交易中心临泽县分中心网上发布）并对其具有约束力。

9.4采购人或组织采购单位可以视采购具体情况，延长递交询价响应文件截止时间，但至少应当在询价采购文件要求递交询价响应性文件的截止时间3个工作日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告信息。

三、询价响应文件的编制和要求

10、询价供应商应承担所有与准备和参加询价有关的费用。不论询价的结果如何，招标采购单位均无义务和责任承担这些费用。

11、本次询价向成交供应商收取的成交服务费，按国家有关规定执行。（适用政府采购社会代理机构）

12、询价响应的语言及计量

12.1询价供应商提交的询价响应文件以及询价供应商与招标采购单位就有关询价的所有来往函电均应使用中文。询价供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释询价响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

12.2除非询价文件中另有规定，询价供应商在询价响应文件中及其与招标采购单位的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

13、询价响应文件的构成

13.1询价供应商编制的询价响应文件应包括但不少于本询价文件第四部分《询价响应文件格式》的所有内容。

14、 询价响应文件编制

14.1询价文件的构成

14.2、供应商应当按照询价采购文件的要求编制询价响应文件，询价响应文件应当对询价采购文件提出

的要求和条件作出实质性响应。

14.3、报价文件应用A4规格纸编制并装订成册，主要由以下几个部分组成：

（1）封面

（2）询价函

（3）询价报价表

14.4、报价要求：

（1）供应商应按照询价采购文件要求报出拟提供货物的单价、总价，各项报价应包括拟供货的全部费用。

（2）供应商需按要求填写报价单，供应商在报价单中需完整填写本公司全称。报价单填写的金额单位统一为人民币。若报价金额的总价和单价不一致，以报价的单价金额为准并修改总价；若报价金额的大小写金额不一致，以大写金额为准。

14.5、技术部分。主要包括拟提供货物的主要参数的详细说明、详细的供货计划、人员配备、验收标准，以及必须的备件和专用工具清单等。如果提供的货物与询价采购文件要求有偏差，必须详细说明。

14.6、商务部分：

(1)营业执照

(2)组织机构代码证

(3)税务登记证

(4)提供人民检察院行贿犯罪档案查询函（原件）。

(5)法人代表身份证复印件以及法人代表授权委托书（原件），被委托人身份证（复印件加盖公章）；

(6)依法缴纳税收的相关材料

(7)供应商认为有必要提供的其他资料。

15、询价供应商必须对询价响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受（组织采购单位）及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。询价供应商必须对询价响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

16、如果因为询价供应商询价响应文件填报的内容不详，或没有提供询价文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由询价供应商承担。

17、报价

17.1如询价文件无特殊规定，询价报价以人民币填报。

17.2《分项报价表》填写时应响应下列要求，询价供应商漏报或不报，采购人将视为该漏报或不报部分的费用已包括在已报的分项报价中而不予支付：

1) 报价应为包括本项目等各项应有费用。

2) 对于报价免费的项目必须标明“免费”。

17.3任何有选择性报价的询价响应，将被视为无效询价响应。

18. 联合体询价

18.1本项目不接受联合体参加询价。

19、 询价供应商资格证明文件

19.1询价供应商应按询价文件的要求，提交证明其有资格参加询价和成交后有履行合同能力的文件，并作为其询价响应文件的组成部分，内容详见询价文件第四部分《询价响应文件格式》中的“资格证明文件”。

19.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章；询价文件第四部分《询价响应文件格式》中的“资格证明文件”要求携带原件的，询价供应商应该在询价现场向询价小组提供原件核对，否则将作无效询价响应处理。

19.3询价人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

20、 询价保证金

20.1询价供应商应按询价文件规定的形式和金额在询价响应文件规定截止时点前交纳询价保证金，询价保证金作为询价响应文件的组成部分。

20.2询价保证金交纳形式：转账或电汇。

20.3询价保证金金额及交纳方式：（详见询价须知前附表）。

20.4凡未按规定交纳询价保证金的投标，为无效询价响应。

20.5如无质疑或投诉，未成交的询价供应商保证金，在成交通知书发出

后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后本息退还。

20.6成交供应商的询价保证金,在成交供应商与采购人签订采购合同后5个工作日内本息退还。

20.7不管询价保证金来源何处，只向询价供应商退回。

20.8有下列情形之一的，询价保证金将被依法没收：

1) 成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

2) 将成交项目转让给他人，或者在询价响应文件中未说明，且未经采购人同意，违反询价文件规定，将成交项目分包给他人的。

3）未向采购代理机构缴纳招标代理服务费的。

4)法律法规规定的其他情形。

21、 询价有效期

21.1询价响应文件应在开标之日起60天内保持有效。询价有效期比规定时间短的将被作为非实质性响应询价文件而予以拒绝。

21.2特殊情况下，采购代理机构可于询价有效期期满之前，要求供应商同意延长询价有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求而其询价保证金不被没收。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改询价响应文件。但将要求其相应延长询价保证金的有效期，有关退还和没收询价保证金的规定在询价有效期的延长期内继续有效。

22、 询价响应文件的数量和签署

22.1 询价供应商应编制询价响应文件一式伍份，其中正本壹份和副本肆份，电子版壹份，询价响应文件的副本可采用正本的复印件。每套询价响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

22.2、开标信封一份【内放询价报价一览表、询价响应性文件电子版壹份（ U盘，word格式）】单独提交。

22.3、投标函信封一份【内放询价函、投标保证金缴纳凭证、法人身份证明、授权委托书、被授权人身份证明】单独提交。

22.4 询价响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字或加盖私章。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在询价响应文件中。

22.3 询价响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖私章才有效。

22.5电报、电话、传真形式的询价响应文件概不接受。

四、询价响应文件的递交

23、 询价响应文件的密封和标记

23.1询价供应商应将询价响应性文件的正、副本密封包装，为方便开标供应商还应须单独密封开标信封。开标信封【内放询价报价一览表、询价响应性文件电子版一份（U盘，word格式）】单独提交（加盖公章）。

23.2每一密封封套均标明：项目编号、项目名称、供应商名称（加盖公章），并注明“于   年  月  日（星期  ）  午  :   时（北京时间）前不得启封”（递交询价响应文件截止时间）之前不准启封”的字样。

23.3如果信封未按本须知第23.1条和第23.2条要求进行密封、标记的，采购人将不承担投标文件错放或提前开封的责任。

23.4询价响应文件未密封的或在递交截止时间后递交的，采购代理机构将拒绝接收。

24、 询价响应文件递交截止时间

24.1采购单位在《询价公告》中规定的地点和递交询价响应文件截止时间之前接收询价响应文件，超过截止时间后的询价响应文件将被拒绝。

24.2组织采购单位可以按本须知规定，通过修改询价文件自行决定酌情延长询价响应文件递交截止时间。在此情况下，采购单位和询价供应商受询价响应文件递交截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

25、 询价响应文件的修改和撤回

25.1询价供应商在递交询价响应文件截止时间前，可以对所递交的询价响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购单位。补充、修改的内容应当按询价文件要求签署、盖章，并作为询价响应文件的组成部分。

25.2 询价供应商在递交询价响应文件后，可以撤回其询价响应，但询价供应商必须在规定的询价响应文件递交截止时间前以书面形式告知招标代理机构。从询价响应文件递交截止时点至询价供应商承诺的询价有效期内，询价供应商不得撤回其询价响应，否则其询价保证金将被没收。

25.3 询价供应商所提交的询价响应文件在询价结束后，无论成交与否都不退还。

五、询价与评审

26、询价形式

26.1组织采购单位根据询价工程或服务的特点组建询价小组。询价小组由技术、经济专家和买方代表等组成。询价小组对所有供应商的询价文件采用相同程度的询价标准。

26.2组织采购单位根据竞争性询价文件规定的时间、地点组织询价，届时请购买了询价文件的供应商代表参加，参加询价程序的代表应以签到证明其出席。

26.3询价顺序将按照供应商签到的逆顺序进行。

26.4组织采购单位对询价过程进行记录，并存档备查。

27、询价标准

采用最低评标价法，即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供应商作为推荐成交供应商。

27.1询价小组要求被询价的供应商以书面形式一次报出不得更改的价格。询价小组须对各供应商的最终报价进行合理性审核，如询价小组一致认为某个供应商的最终报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，询价小组有权决定是否通知供应商限期进行书面解释或提供

相关证明材料。若已要求，而该供应商在规定期限内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，询价小组有权拒绝该报价。若未要求，询价小组将对某个供应商明显不合理的最终报价直接进行现场举手投票表决，询价小组三分之二及以上票数通过认定某个供应商明显不合理报价的，询价小组有权拒绝该报价。

27.2与询价文件有重大商务和技术偏离条款的响应性询价文件将被拒绝。

27.3 若在不符合采购需求、质量和服务相等的前提下，最低报价不能作为成交的唯一保证。

27.4询价的主要因素是：货物的质量、价格、技术指标；供货商的财务状况、信誉、业绩、服务、对询价文件的相应程度；投标商的专业化程度、实力及产品的信誉度、售后保障能力，易损件的供应及供货期等其它因素。

27.5除考虑询价报价以外，还将考虑以下因素：

27.5.1询价项目设计的综合性能。

27.5.2询价工程的质量和适应性。

27.5.3工期和组织实施项目的能力。

27.5.4配套设备的齐全性（如有需要）。

27.5.5服务承诺。

27.5.6其他特殊要求因素（如安全、环保、节能等）。

27.5.7供应商的综合实力、业绩和信誉等。

27.6 询价响应性文件中有下列错误必须确认，否则响应性询价文件将被拒绝。

27. 6.1单价累计之和与总价不一致，以单价为准修改总价；

27.6.2用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；

27.6.3文字表述与图形不一致，以文字表述为准。

27.7询价响应性文件的澄清

27.7.1为有助于响应性询价文件的审查、评价、比较，询价小组有权请

供应商就询价响应性文件中的有关问题予以说明和澄清。

27.7.2供应商对要求说明和澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法人授权代表的签署和供应商公章。

27.7.3供应商的澄清文件是询价响应性文件的组成部分，并替代询价响应性文件中被澄清的部分。

27.7.4询价小组应对询价过程严格保密。凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及成交建议等均不得向供应商或其他无关的人员透露。

27.7.5供应商在询价过程中，如企图用不正当行为影响询价结果其询价资格可能被取消。

28、询价文件有下列情况之一的，询价文件无效：

(1) 询价文件未密封，未按询价文件要求予以盖章、签署、标注的

(2) 询价人未本次公告要求提交询价保证金或保证金金额不足的；

(3) 超出经营范围投标的；

(4) 询价文件未按照要求盖章的；

(5) 询价文件无法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效授权书的；

(6) 投标有效期不足的；

(7) 询价人与采购人、组织采购单位有利害关系的；

(8) 询价人的询价性文件书或资格证明文件未提供或不符合询价文件要求的；

(9) 询价文件实质性内容辨认不清或者产生歧义的，或者涂改处未加盖询价人公章及法人或法人授权的代理人的印章或签字的；

(10) 经核实两个或两个以上询价人的询价文件有雷同或有抄袭行为的；

(11) 在询价过程中，如果询价人试图在询价文件审查、澄清、比较及授予合同方面向招标人施加任何影响的；

(12) 询价人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以弄虚作假等方式投标的；

(13) 询价文件附有采购人人不能接受的条件的；

(14) 询价人的报价超过了采购预算，采购人不能支付的；

六、确定成交供应商

29、确定成交供应商原则

29.1根据符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则确定成交供应商。

29.2确定成交供应商程序

采购人可授权询价小组直接确定成交供应商。

29.3成交供应商确定后，将在政府采购监督管理部门指定的甘肃政府采购网和张掖市公共资源交易中心临泽县分中心网发布成交公告，公示期结束后十个工作日内向成交供应商发出《成交通知书》，对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

29.4招标代理服务费肆仟元整（￥4000.00元），由最终成交供应商在领取成交通知书前负责支付给代理机构。

七、 合同的订立和履行

30、 合同的订立

30.1 采购人与成交供应商自成交通知书发出之日起五个日历天内，按询价文件要求和成交供应商询价响应文件承诺签订政府采购合同，但不得超出询价文件和成交供应商询价响应文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

30.2甲、乙双方签订的合同须有甲、乙双方及招标代理机构三方签字盖章，方可生效。

30.3签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

31、 合同的履行

31.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

31.2 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

八、履约保证金

32.1   卖方应在合同签订前，向招标人提交合同条款资料表中所规定金额的履约保证金。

32.2   履约保证金用于补偿买方因卖方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

32.3   履约保证金应采用本合同货币表示，以转账支票、电汇、现金方式提供。

32.4   履约保证金的期限至安装调试验收合格并正常运行12个月为止，凭安装调试合格及功能验收的证明无息退还履约保证金。

32.5   履约保证金的数额按政府采购合同的10%；

九、 公告

33.招标采购单位将在政府采购监督管理部门指定媒体上发布按规定应当发布的所有政府采购信息。成交公告期为5个工作日。

十、质疑

34. 如果询价供应商认为采购文件、采购过程或采购结果使其权益受到损害的，可向招标采购单位提出书面质疑。招标采购单位应在规定时间内给与答复。

十一、适用法律

35. 招标采购单位及询价供应商的一切采购活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

- 具体参数及技术要求

临泽县广播电视台UPS电源采购项目

| 序号 | 品目名称 | 主要配置及技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS主机 | 三进单出工频架构双变换纯在线式UPS不间断电源，★内置独立的输入输出隔离变压器，★机器标配原厂手机远程智能监控（可随时通过手机实时监控UPS主机：包括告警、故障消除、远程开关机等等）；UPS额定功率：容量为10KVA温度范围要求；工作温度：0℃～+40℃；储运温度：－25℃～+55℃；相对湿度范围要求：工作相对湿度：≤95%（无凝露）；整流输入电压范围：120VAC~275VAC（三相五线制），输入功率因数：满载时≥0.99，3）输入电流谐波：满载时≤3%， 输出电压失真度：失真度＜5%（100％非线性负载），＜3%（100％线性负载），输出电压200/208/220/230/240VAC可调，输出功率因数：UPS的输出功率因数≥0.8， 旁路输入：旁路电压输入范围：（120±5）VAC~（274±5）VAC；旁路频率保护范围：40-70Hz，整机电源效率≥99%，输出电压稳压精度：小于±1％，输出频率精度：市电模式，与输入同步；电池模式：50Hz±0.2%，输出过载能力：105%±5％≤负载，预警过载，60min；≤125%，维持20min；≤150%，维持10min；≥150%立即转旁路，市电电池切换时间：0ms，旁路逆变切换时间：≤2ms； | 台 | 2 |
| 2 | 蓄电池 | 胶体蓄电池,设计浮充寿命（25℃）：★7年-10年；容量（25℃）：20HR（7.5A，1.8V）；150AH；外形尺寸（长*宽*高）mm：483*171*240；重量（KG）：39.5；充电饱和状态内阻（25℃）：4.8mΩ；自放电（25℃）：约3%/月；容量与温度的关系（20HR）：0℃，65%；补充电要求：浮充使用；13.6-13.8V（-20mv/℃）；最大补充电电流：30.0A； | 只 | 74 |
| 3 | 电池柜 | 标配电池架，长105㎝×宽88㎝×高120㎝，方钢，刷防腐漆，带直流空开及配套配电箱。 | 套 | 2 |
| 4 | 安装运输费 | 包括安装线材.设备搬运就位费.工时费等所有费用。 | 批 | 1 |

注：1、供应商报价应包含运输、安装、调试、税金等一切费用。

第四章  合同条款及合同格式

二、合同条款及合同格式

（通用格式仅供参考）

政府采购合同通用条款

合同各方：

甲方（买方）：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

联系人：

乙方（卖方）：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

联系人：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》之规定，本合同当事人在平等、自愿基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

- 货物名称、型号规格、制造商、产地、单位、数量、单价金额

及合同价（见合同专用条款）

- 交货地点、时间和交货状态（见合同专用条款）

- 质量标准和要求

卖方所售出的物的质量标准按照国家标准或行业标准或企业标准确定。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

- 权利瑕疵担保

4.1卖方保证对其出售的标的物享有合法的权利：

4.2卖方应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向买方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等：

4.3卖方应保证其所出售的标的物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4.4如买方所使用该标的物构成上述侵权的，则有卖方承担全部责任。

第五条  包装要求

5.1卖方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

5.2每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第六条  验收

6.1货物的数量不足或表面瑕疵买方应在验收时当面提出，对质量问题之异议应在安装调试和交付使用后七日内提出。

6.2买方可以采取以下（见合同专业条款）方式对货物组织验收：

（1）买方收货后根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，卖方应负责按照买方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，买方收取发票并签署验收意见。买方在货物送达后无正当理由拖延验收或不验收超过上述6.1款所规定的验收期的，则视为其己验收通过。但对货物有质量保证期的，适用质量保质期之规定。

（2）邀请国家认可的质量检测机构参加验收。对于大型或者复杂的政府采购项目应当由买方邀请法定的质量检测机构参加验收，由其出具验收报告，参加验收的成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

第七条  付款

7.1  本合同以人民币付款。

7.2  付款条件：

（1）第一笔付款为预付款；在本合同签订且买方收到卖方按本合同第十四条规定提交的履约保证金和预付款等额的银行保函和收款凭证后，买方在十个工作日内支付款；

（2）第二笔付款为交货付款：买方收到全部货物和发票后，在十个工作日内支付款；

（3）第三笔付款为最终验收付款：验收单或验收报告出具并且买方收到卖方按本合同第9.4款规定提交的质量保证金后，买方在十个工作日内支付剩余款。

7.3  具体的付款方式与期限（见合同专用条款）

第八条     相关服务

8.1  卖方应提交所提供货物的技术文件，应包括相应的每一套设备和仪器的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

8.2  卖方还应按合同专用条款的约定提供下列服务：

（1） 货物额现场安装、调试和启动监督；

（2） 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3） 在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量报证期内所承担的义务；

（4）在厂家/或在项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对使用单位操作人员进行培训。

8.3  伴随服务的费用应包含在合同价中，买方不再另行支付。

第九条  质量保证

9.1  卖方应保证所供货物是全新的、未使用过的。并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于十二个月的质量保质期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

9.2  在质量报证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方根据本合同第十条规定以书面形式向卖方提出补救措施或索赔。

9.3  卖方在约定的时间内未能弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权利不受影响。

9.4  卖方应向买方提交一笔金额为       （见合同专用条款）元人民币的质量保证金，质量保证金可以采用支票或者甲方认可的银行出具的保函。乙方提交的质量保证金所需的有关费用均由其自行承担。质量保证金应在甲方最后一次付款前支付，有效期为验收合格后      （见合同专用条款）个月。质量保证金期满15天内，买方应一次性将质量保证金无息退还乙方，无正当理由逾期不退的，买方应承担由此造成的乙方直接损失。

第十条   违约责任

质量瑕疵与索赔

10.1.1  买方有权根据质量检测部门出具的检验证书向卖方所提出索赔。

10.1.2  在检验器和质量报证期内，如果卖方对缺陷产品负有责任而买方提出索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

(1)  卖方同意退货并将货款退还给买方，由此发生的一切费用和损失由卖方承担。

（2）根据货物的质量状况以及买方所遭受的损失，经过双方商定降低货物的价格。

（3）买方应在接到买方通知书后七天内负责采用符合合同规定的的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修改缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，卖方应在约定的质量报证期基础上相应延长修改/或更换件的质量报证期。

10.1.3  如果在买方发出索赔通知后十天内卖方未作答复，上诉索赔应视为已被卖方接受。如果卖方未能在买方索赔通知后十天内或买方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，买方有权从应付货款中扣除索赔金额或没收质量保证金，如不足以弥补买方损失的，买方有权向卖方提出赔偿损失的要求。

（二） 履约延误与赔偿

10.2.1  卖方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务。

10.2.2 如卖方无正当理由而拖延交货，买方有权没收卖方提供的履约保证金，或解除合同并追究卖方的违约责任。

10.2.3  在履约合同过程中，如果卖方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

10.2.4  除合同第十三条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之一（1%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一周按七天计算，不足七天按一周计算。一旦达到误期赔偿的最高限额，买方可考虑终止合同。

第十一条  合同变更、解除或终止

11.1  政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有的补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十（注：本询价文件不涉及工程采购）

11.2  双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

11.3  合同继续履行将损害国家利益的社会公共利益的，应当解除合同。

11.4  在买方对卖方的违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下买方可在下列情况下向卖方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）  如果卖方未能在合同规定的期限或买方同意延长的期限提供部分或全部货物。

（2）  如果卖方未能履行合同规定的其他任何业务。

11.5  如果买方根据上述16.1款的规定，终止了全部或者部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，卖方应继续执行合同中止终止的部分。

11.6 如果卖方在履行合过程中有不正当竞争行为，买方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当法》之规定由有关部门追究其法律责任。

11.7  如果卖方破产或丧失清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知买方终止合同而不给卖方补偿。该终止合同将不损害或影响买方已经采取获奖要采取任何行动或补救措施的权利

第十二条  不可抗力

12.1  如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

12.2  本条所诉的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及其他双发商定的其他事件。

12.3  在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽实际可能履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方向应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

第十三条   履约保证金

13.1  在签署本合同之前，卖方应当向买方提交一笔金额为        (见合同专用条款)元人民币的履约保证金。履约保证金在按本合同规定验收合格后15日内退还卖方。

13.2  履约保证金可以采用支票或者甲方认可的银行出具的履约保函。卖方提交履约保证金所需的有关费用均由其自行负担。

13.3  如卖方未能履行本合同规定的任何义务，则买方有权从履约保证金中得到补偿。履约保证金不足以弥补买方损失的，卖方仍需承担赔偿责任。

第十四条  合同转让和分包

卖方不得全部或部分转让合同。除买方事先书面同意外，不得分包其应履行的合同义务。

第十五条   争端的解决

15.1  合同各方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始10内仍不能解决，可以向相关财政部门提出调解。

15.2  调解不成则提交仲裁，仲裁应由仲裁委员会根据其仲裁规则和程序进行。

15.3  在仲裁期间，除正在进行的仲裁部分外，本合同的其他部分应继续执行。

第十六条  合同生效

16.1  本合同在方签字盖章并且买方收到卖方提供的履约保证金后生效。

16.2  本合同一式      （见合同专用条款）份，以中文书就，签字各方各执一份，一份报财政部门备案。

第十七条  合同附件

17.1  本合同附件包括：

17.2  本合同附件与合同具有同等效力。

17.3  合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。

签约各方：

甲方（盖章）                乙方（盖章）

法定代表人（盖章）          法定代表人（盖章）

合同签订地点：              合同签订地点：

年  月  日                  年  月  日

第五章 询价响应性文件格式

一、 询价响应性文件封面格式

正本/副本 询价响应性文件 项目名称： 询价文件编号： 供应商名称：（加盖公章） 日 期：

## 二、资格性文件

#### 1、询价响应函

致：江苏大洲工程项目管理有限公司：
　　根据贵方为                     项目询价采购货物及服务的            （询价文件编号），授权代表          （全名、职务）经正式授权并代表供应商              （供应商名称、地址）提交下述文件正本一份和副本一式      份。
（1） 询价报价一览表
（2） 询价分项报价表
（3） 询价工程施工简要说明一览表
（4） 按询价要求提供的全部文件
（5） 询价资格证明文件
（6） 询价保证金，金额为人民币             元。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1．所附询价报价表中规定的应提供和交付的货物询价总价为人民币       元（大写）。
2．供应商将按竞争性询价文件的规定履行合同责任和义务。
3．供应商已详细审查全部竞争性询价文件，包括修改文件（如需要修改）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4．其询价自询价日起有效期为         个日历天。
5．如果在规定的询价日期后，供应商在询价有效期内撤回询价文件，其询价保证金将被贵方没收。
6．供应商同意提供按照贵方可能要求的与其询价有关的一切数据或资料，完全理解不一定要接受最低价格的询价。
7．与本询价有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：                 邮编：              电话：               
传真：               EMAIL：             
供应商代表姓名、职务：             
供应商名称（加盖公章）：

法人或授权代表签字：

日期：      年     月      日

#### 2、法定代表人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人资格证明书

致：江苏大洲工程项目管理有限公司

同志为本单位法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖单位公章）

附：代表人性别：            年龄：

身份证号码：

联系电话：

说明：1.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

2.将此证明书提交对方作为合同附件。

（2）法定代表人授权委托书

致：江苏大洲工程项目管理有限公司：

现委派        参加贵方组织的       询价活动，全权代表我单位           处理询价的有关事宜，询价有效期为60日。
　　附授权代表情况：

姓　　名：         年　龄：         性　别：

身份证号：

职　　务：         邮　编：

通讯地址：

电　　话：         传 真：         
单位名称：（公章）

法定代表人：（签字）
本授权书有效期：     年    月    日至      年    月    日

- 询价保证金交纳凭证

致：江苏大洲工程项目管理有限公司

（询价供应商全称) 参加贵方组织的、询价文件编号为           的采购活动。按询价文件的规定，已通过（银行汇款）形式交纳人民币（大写）  　　  元的询价保证金。

询价供应商名称：

询价供应商开户银行：

询价供应商银行帐号：

说明：1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，依据此凭证信息退还询价保证金。

供应商名称（加盖公章）：

法人或授权代表签字：

日期：      年      月     日

附：

粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件

注：1.询价供应商询价时，应当按询价文件要求交纳询价保证金。询价保证金可以采用银行汇款形式交纳。

4、关于资格的声明函

致：江苏大洲工程项目管理有限公司

关于贵方采购项目名称:____________采购项目编号：        包(组)号：            ）询价，本单位愿意提交询价响应文件，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1.具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.项目特定资格要求（见附件）

3.

（相关证明文件附后）

……

本单位保证全部申请文件和问题的回答是真实和有效的，并对所提供资料的真实性负责。

供应商名称（加盖公章）：

法人或授权代表签字：

日期：          年      月     日

5、 询价承诺书

江苏大洲工程项目管理有限公司：

本询价供应商已详细阅读了（项目名称）询价文件，自愿参加上述工程的询价活动，现就有关事项向采购人郑重承诺如下：

1.本询价供应商自愿在询价文件规定的时限内按照询价文件件及施工合同、设计图纸、工程量清单、技术规范等要求完成施工任务，按时竣工验收并向采购人移交工程。工程质量按照询价响应文件的承诺并满足询价文件要求。

2.遵守中华人民共和国有关政府采购的法律法规规定，自觉维护建筑市场秩序。否则，同意被废除询价资格并接受处罚。

3.保证询价响应文件内容无任何虚假。若询价响应过程中查出有虚假，同意作无效询价响应文件处理并被没收询价保证金，若成交之后查出有虚假，同意废除成交资格并被没收询价保证金。

4.保证询价响应文件不存在低于成本的恶意报价行为。

5.保证按照询价文件及成交通知书规定提交履约担保并商签施工合同。否则，同意接受采购人违约处理。

6.保证按照施工合同约定完成施工合同范围内的全部内容，履行保修责任。

7.保证成交之后不转包、不使用挂靠资质、不用挂靠施工队伍，若分包将征得采购人同意并遵守相关法律法规。

8.保证成交之后按询价文件要求向采购项目派驻管理人员及投入机械设备，否则，同意接受违约处罚并被没收履约担保。

9.保证成交之后密切配合建设单位开展工作，服从建设单位驻现场代表的监督管理。

10.保证按询价文件及施工合同约定的原则处理造价调整事宜，不发生签署施工合同之后恶意提高造价的行为。

本询价供应商在规定的询价有效期限内，将受询价文件的约束并履行询价响应文件的承诺。

询价供应商名称：                           （公 章）

法人或授权代表：                     （签字）

年    月    日

## 附 件1：

资格证明文件：

1、具有合法有效的法人营业执照（符合经营范围）、税务登记证、组织机构代码证或统一社会信用代码证 （三证合一代码证）；

2、提供供应商所在地或者项目发生地人民检察院出具的行贿犯罪档案查询结果告知函原件；

3、参加投标的人员（法人或被授权人）须提供人社部门出具的近三个月本企业缴纳社保的证明；

4、法人代表身份证复印件以及法人代表授权委托书（原件），被委托人身份证（复印件加盖公章）；

5、供应商认为有必要提供的其他资料。

以上资料缺少任意一项视为无效询价响应性文件

注：所有要求在询价文件中提供复印件的文件，在询价过程中，询价小组要求查验原件，询价人不得拒绝，否则按放弃竞争性询价对待；未注明复印件的文件，在询价时均应提供原件。否则按无效标处理。

## 附件2：

## 商务部分

询价供应商情况介绍表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 邮编 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 单位简介及机构设置 |  |
| 单位优势及特长 |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 |  |  |
|  | 职工总数 | 人 |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 | 固定资产原值 万元 |
|  |  | 负债 | 万元 | 固定资产净值 万元 |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额（万元） | 净利润（万元） | 资产负债率 |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2) 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

- 如询价供应商此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称 | 项目规模 | 合同金额（万元） | 供货时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：业绩是必须以询价供应商名义完成并已验收的项目。询价供应商必须提供合同复印件。

拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

供应商名称（加盖公章）：

法人或授权代表签字：

日期：          年      月     日

## 附件3：

#### 询价报价一览表

询价供应商名称：                               询价文件编号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 询价货币 |  |
| 询价报价 |  |
| 询价保证金 |  |
| 完成日期 |  |
| 备 注 |  |

供应商名称（加盖公章）：

法人或授权代表签字：

联系人：

联系电话：

注：

1.询价供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2、此表应按“须知”的规定除在询价文件中装订外，还应单独密封递交一份。

3、“投标货币”应为人民币。

## 分项报价表

询价供应商名称：

项目名称：

询价文件编号：

| 序号 | 品目 | 规格/参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖公章）：

法人或授权代表签字：

联系人：

联系电话：

注：

1.询价供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2、此表应按“须知”的规定除在询价文件中装订外，还应单独密封递交一份。

3、“投标货币”应为人民币。

项目实施方案

1、

2、

3、

........

供应商名称（加盖公章）：

法人或授权代表签字：

日期：   年    月   日

供应商认为有必要提供的其他资料

# Text boxes

法定代表人身份证复印件（正面反面复印盖单位公章）

代理人身份证复印件

（盖单位公章）