深圳市雷晟科技发展有限公司     电话  0755-83491191   13723728470

联系人：苏小姐  QQ：2514306096    传真：0755-83261075  网站：www.szreson.com

雷晟RESON电源网络二合一防雷器

产品介绍

计算机网络信号电涌保护器，依据IEC电涌保护器的标准设计，充分考虑到器件极间电容和分布电容对数据信号传输的衰减，插入损耗小，输出残压极低，具优越的传输性能，动作快，插损小，RJ45接口，4线或者8线保护，带宽100M.

雷晟RESON 系列电源、网络线路二合一防雷器是采用优质器件设计出的高级电路，此电路设计布局合理，性能稳定，自高端到低端，从过流到过压都作了全面的保护。并且网络口是8线全覆盖保护。适用于网络摄像机、无线遥控摄像机的电源、网络线路实施浪涌保护。

功能特点：

1、可对交／直流供电网络摄像机、无线遥控摄像机的电源、网络进行一体化、多功能的浪涌保护；

2、二合一理念设计，大容量：10000A，高速反应（1纳秒），低损耗；

3、能有效防止因电源、网络等各设备间电位差瞬时增大而造成的设备损坏；

4、三级电涌保护，残电压低，响应速度快，使用寿命长；

5、集成化，体积小，接线简易，安装方便。

网络电源二合一防雷器

网络二合一防雷器技术参数

| 型号 | CPD-W220AC/2 | CPD-W24DC/2 | CPD-W24AC/2 | CPD-W12DC/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能 | 电源/网络 | 电源/网络 | 电源/网络 | 电源/网络 |
| 标称工作电压UN | 220V | 5V | 24V | 5V | 24V | 5V | 12V | 5V |
| 最大持续运行电压Uc | 275V | 8V | 30V | 8V | 30V | 8V | 18V | 8V |
| 标称负载电流IL | 10A |  | 10A |  | 10A |  | 10A |  |
| 标称放电电流(8/20μS)In | 5KA |
| 最大放电电流(8/20μS)Imax | 10KA |
| 电压保护水平(In)Up | ≤600V | ≤30V | ≤120V | ≤30V | ≤120V | ≤30V | ≤120V | ≤30V |
| 响应时间Ta | ≤25ns | ≤1ns | ≤25ns | ≤1ns | ≤25ns | ≤1ns | ≤25ns | ≤1ns |
| 传输速率Vs |  | 100Mbps |  | 100Mbps |  | 100Mbps |  | 100Mbps |
| 插入损耗Ae |  | ≤0.3db |  | ≤0.3db |  | ≤0.3db |  | ≤0.3db |
| 接口类型 | 接线端子 | RJ45 | 接线端子 | RJ45 | 接线端子 | RJ45 | 接线端子 | RJ45 |
| 安装规格 | 4mm2 |  | 4mm2 |  | 4mm2 |  | 4mm2 |  |
| 传输速率 | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps |
| 外形尺寸 | 105mmx56mmx27mm |
| 外壳材料 | 铝合金 | 温度范围 | -40 ℃…+85℃ |

安装方法： 
　　在被保护设备的线路接口前端串联接入避雷器，“OUT”为设备端、“IN”为进线端，将避雷器接地端与防雷地线（推荐接地电阻≤4Ω）作良好电气连接。