STDQ2430系列 可逆直流调速器

12V，24V，36V，48V；30A； 0-5V/10V，PWM；四象限可逆，再生制动，能量回收功能

一、性能特点

◆四象限可逆模式、再生制动功能

◆PWM脉宽调制

◆无触点换向，可频繁正反转

◆低速启动/运转力矩大，具有力矩补偿功能

◆调速比80：1，双闭环PI调节(电流、电压)

◆两种速度信号选择输入：模拟信号和PWM信号

◆正/反向转速可分别设置

◆启动/停止时间可分别设置

◆输出电流/制动电流可分别设置

◆短路/过流/过压/欠压/过热降低功率等保护功能

◆适用驱动力矩电机、空心杯电机、永磁电机、印刷电机

◆采用SMT技术、体积小

二、电气参数

| 参数 | 参数值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 电源电压 | 12(9～18) 24/36/48（20～62) | VDC |
| 最大连续电流 | 30 | A |
| 最大输出电流 | 60 | A |
| 速度控制方式 | 0～5/10、电位器 | V |
|  | PWM（500Hz/5V/0～100%） |  |
| 输入阻抗 | ≥50 | KΩ |
| 转速精度（基准转速） | 1 | % |
| 调速比 | 80：1 |  |
| 方向控制方式 | 开关量低有效 |  |
| 刹车制动控制方式 | 开关量低有效 |  |
| 使能控制方式 | 开关量低有效 |  |
| 软启动时间 | 0.2～20 | S |
| 软停止时间 | 0.2～20 | S |
| 瞬时短路保护 | 50 | us |
| 环境温度 | -10～+60 | ℃ |
| 环境湿度 | 相对湿度≤80%RH（无结露） |  |
| 重量 | 0.6 | Kg |

三、接线示意图

四、安装尺寸图（单位：mm）