GF型转鼓过滤机工作原理与一般真空转鼓过滤机基本相同。主要区别在于GF过滤机在过滤前进行助滤剂（如硅藻土、珍珠岩）的预涂。过滤时，槽体内的助滤剂在真空抽吸作用下，在转鼓外表面形成所需厚度的预涂层，然后注入待过滤的浆料，在真空抽吸作用下，分离的滤液透过预涂层和滤布，经吸液管、集液管、气液分离器排出。而浆料中的固体颗粒被预涂层截留，由自动进给的刮刀连同助滤剂表层不断刮去。当预涂层残留厚度约为10mm时，需重新进行预涂，进行下一个工作循环。

适于范围：

该产品主要适用于要滤液，不要滤渣的场合

GF型预涂式转鼓真空过滤机应用领域

- 各种糖液（葡萄糖、麦芽糖、糊精、果精、蔗糖等）的过滤脱渣

- 医药行业泰乐霉素、大观霉素等发酵液的过滤脱渣

- 氨基酸、酶制剂等发酵液的过滤脱渣

- 葡萄酒泥、黄酒泥的过滤脱渣

- 食品、饮料行业的过滤脱渣

- 黄行业废水的过滤脱渣

- 膜设备过滤前的预处理

- 卡拉胶等食品添加剂的过滤

产品特点：

- 用户化的设计，应客户不同所需。

- 采用预涂技术，滤液澄清度高。

- 自动刮刀卸料。过滤效率高。

- 鼓面可设计喷淋，物料洗涤效果好。

- 系列化的工艺装置，安装使用方便。

- 先进合理的结构，美观大方的外型。

- 优良的生产环境，操作简单、方便、省力。

主要参数：

| 设备型号 | 过滤面积 （m2） | 转鼓直径 （mm） | 转鼓宽度 （mm） | 转鼓转速 （r/min） | 传动功率 （kw） | 外型尺寸 （L*w*h）mm | 机器重量 （kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GF2/1 | 2 | 1000 | 700 | 0.1-2 | 1.1 | 1540*1900*1300 | 1040 |
| GF5/1.6 | 5 | 1600 | 1040 | 0.1-2 | 1.5 | 1920*2530*1340 | 3300 |
| GF10/1.85 | 10 | 1850 | 1780 | 0.1-1.8 | 2.2 | 2760*2970*2150 | 4890 |
| GF20/2.35 | 20 | 2350 | 2770 | 0.1-1.8 | 3.0 | 3850*3420*2650 | 6150 |
| GF30/2.64 | 30 | 2640 | 3680 | 0.1-1.5 | 4.0 | 4800*4680*2940 | 8620 |
| GF40/3.17 | 40 | 3170 | 4060 | 0.1-1.5 | 5.5 | 5170*5480*3470 | 11400 |
| GF45/3.17 | 45 | 3170 | 4580 | 0.1-1.5 | 5.5 | 5750*5680*3470 | 11900 |
| GF60/3.43 | 60 | 3430 | 5630 | 0.1-1.2 | 7.5 | 7090*6730*3730 | 15100 |