中 标 内 容

| 序号 | 设备、品牌名称 | 规格型号、技术指标 | 厂家 | 单位 | 数量 | 投标单价 | 小计 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 奥太（AOTAI）逆变数字化气体保护焊机350A | 型号：NBC-350III 主要技术参数： 1.额定输入电压/频率：三相380V±10% 50Hz 2.额定输入容量：≥14KVA 3.额定输入电流：≥21A 4.额定输出电压：≥31.5V 5.额定负载持续率：60% 6.输出空载电压：72V 7.输出电流范围（A）：40～350 8.输出电压范围（V）：15～40 9.功率因数：≥0.87 10.焊丝直径（mm）：0.8～1.2 11.送丝类型：推丝 12.气体流量（L/min）：15～25 13.焊枪冷却方式：气冷 14.外壳防护等级：≥IP21S 15.绝缘等级：≥F 16.外形尺寸W×D×H （mm）:620×310×580（偏差不超过30） 17.重量：≥40Kg 主要性能特点： 数字功能： 可预置送丝速度或焊接电流，实现一元化调节，直观简单 可存储、调用多套焊接规范，节省焊接规范的调节时间，保证焊接质量 具有点焊功能 轻松实现提前送气、滞后停气时间等功能的设置 风机智能控制，静音省电，风机寿命延长 具有过热、过流、过压及输出短路等多种保护功能，并提示故障代码便于维修 标准模拟接口与专机连接，实现自动焊接 可以用无线与服务器连接 提供了节能环保证书 | 山东奥太电气有限公司 | 套 | 3 | 12000 | 36000 | 合同签订后22日历天内供货安装完毕 |
| 2 | 奥太（AOTAI）逆变数字化直流氩弧焊机（手弧/氩弧/400A） | 型号ZX7-400STGIV 主要技术参数 1.额定输入电压/频率：三相380V/±10% 50Hz 2.额定输入容量：≥18.4KVA 3.额定输入电流：≥28A 4.额定输出电压：≥36V 5.额定负载持续率：60% 6.输出空载电压：22V 7.输出电流范围（V）：5～400 8.TIG焊起始电流（A）：10～160 9.TIG焊收弧电流（A）：5～160 10.电流上升时间（S）：0.1～10 11.电流下降时间（S）：0.1～15 12.提前送气时间（S）：0.1～15 13.滞后送气时间（S）：0.1～15 14.TIG焊引弧方式：接触引弧/高频引弧 15.存储功能：有 16.外壳防护等级：≥IP21S 17.绝缘等级：≥F 18.冷却方式：风冷 19.外形尺寸L×W×H（mm）：620×310×550（偏差不超过30） 20.重量：≥43Kg 主要功能特点： 1.手弧焊具有推力电流、拐点电压、引弧时间、引弧电流的调节功能，通过设定拐点电压来适应长短电缆焊接；通过设定引弧时间，大大提高引弧成功率 2.氩弧焊可调节各种参数； 提前送气时间、滞后停气时间、缓升时间、衰减时间、起弧电流及收弧电流 3.电流调节范围宽，最小电流可达到5A 4.空载电压低（22V左右），更加安全、可靠 具有长短焊功能，根据电缆长短情况可以设置不同的焊接模式 风机智能管理，延长风机使用寿命、降低故障率 可以使用群控管理系统，用无线与服务器连接 提供了节能环保证书 | 山东奥太电气有限公司 | 套 | 8 | 9000 | 72000 | 合同签订后22日历天内供货安装完毕 |
| 3 | 奥太（AOTAI）逆变多功能脉冲氩弧焊机（交直315A） | WSME-315III 1.额定输入电压/频率：三相380V/±10% 50Hz 2.额定输入容量：≥11KVA 3.额定输入电流：≥17A 4.额定负载持续率：60% 5.输出空载电压（手弧/氩弧）（V）45/79 6.直流恒流输出电流范围（A）5～320 7.交/直流脉冲： 峰值电流（A）：5～320 基值电流（A）：5～320 脉冲占空比（%）：15～85 脉冲频率（Hz）：0.2～250/999 8.交流恒流： 焊接电流（A）5～320 交流频率（Hz）:40～250 清理比例（%）：-50～﹢40 混合波频率（Hz）：0.5～10 占空比（%）：15～85 9.起弧电流和收弧电流（A）5～315 10.电流缓升时间（S）：OFF～10.0 11.电流衰减下降时间（S）:OFF～15.0 12.提前送气时间（S）：OFF～10.0 13.TIG工作方式：两步、四步、反复、点焊 14.TIG引弧方式：接触引弧/高频引弧 16.手弧焊焊接电流（A）：5～320 17.推力电流（A）：10～200 18.拐点电压（V）：15～30 19.引弧电流（A）：10～200 20.引弧时间（S）：0.1～2.0 21.存储功能≥9通道存储调用 22.绝缘等级≥F 23.外形尺寸 L×W×H（mm）：665×325×560 24.重量:53Kg 主要功能特点： 1.全数字化逆变焊接电流。焊接引弧时电流上升速度大幅度提高，使铝焊接更加容易、快速、完美 2.多种交流波形输出：标准方波、非标准方波、正弦波、三角波、混合波等，适应各种厚度铝合金焊接 3.同步对弧功能 4.各种焊接参数均可高精度预置 5.存储功能，可以存储、调用30套不同的焊接参数 6.摇控功能，可以调节焊接电流和峰值电流 7.可同时显示电流、电压 8.提供了节能环保证书 | 山东奥太电气有限公司 | 套 | 3 | 20000 | 60000 | 合同签订后22日历天内供货安装完毕 |
| 4 | 定制焊接工作台及隔断 | 1.焊接工作台：符合国家职业标准对焊工技能训练及国家技能大赛的规则要求，单工作台可同时适用于手弧焊机、CO2焊机、氩弧焊机等多种类焊接和具备平、立、横、仰等全位置操作功能。 工作台内壁发泡剂厚度15毫米，具有很好的隔音、避光效果。 2.隔断：表面喷漆处理、钢板厚度1.0毫米；每块面积4.5平方米，尺寸2.5m×1.8m；数控设备工厂化制作，表面喷漆处理，表面光滑无毛刺，可现场自由拼接。铁板加涂了防火漆，满足16个工作要求。 结合使用方而制定。 | 定制 | 个 | 8 | 3000 | 24000 | 合同签订后22日历天内供货安装完毕 |
| 5. | 动力及照明电路设计安装 | 三相四线动力电使用35平方毫米铜线，承载功率大于100Kw，完全满足实训设备的正常运转。桥架敷设、电器元件为知名品牌子弹头等，实行两级控制，进户采用总电源开关，然后采用各级分开关控制。照明线路采用铜线及节能灯具。照明和风扇采用集中控制。所有电路全部采用国标铜线，符合安全要求。每台焊机具有过载保护、短路和漏电保护功能。 主要设备材料： 1.照明：LED节能照明灯6套、规格80W 2.线路安装：35平方毫米铜线，300米；2.5平方毫米铜护套线100米。 3.线槽：数量：140米。规格：120×50材质PVC 70米；规格：50×25材质PVC 70米 4.空气开关：数量9个。规格：380V250A 1个；规格：380V100A 8个；规格：380V40A 16个 5.照明开关：数量3个。明装 6.工位插座：数量8个，规格：10A五孔 明装 7.多用插排：数量10个，规格：2500W 3米线 | 定制 | 批 | 1 | 26000 | 26000 | 合同签订后22日历天内供货安装完毕 |
| 6 | 定制排烟设备（工料） | 一、 空气净化机主要参数： 1.风量：1500m³/h 2.功率：1.5KW 3.尺寸（mm）：550×650×1250 4.电压：380V/Hz 5.吸气臂长度：2.5m 6.重量：200Kg 移动式经济型单机烟尘净化器配置一根吸气臂，底部配有2个定向、2个万向带刹车装置的聚氨酯脚轮，用于移动焊接工位。适用于各种焊接、打磨等场所产生的烟尘和粉尘的净化以及对稀有金属、贵重物料的回收等。 净化原理： 含尘气体通过烟尘捕捉元件经吸风管道进入主机，撞击在入口处的导流板上，被减速的同时改变流向，形成一个下沉气流，大的粉尘颗粒落入集灰斗，避免粉尘颗粒直接撞击滤芯，造成滤芯损坏。含尘气体在风机抽吸作用下经滤芯过滤，粉尘颗粒被分离出来，附着在滤芯表面，形成滤饼。当内外压差达到设定值时，通过滤芯内置反吹机构实现压缩空气脉冲反吹，使粉尘落入集灰斗。过滤后的洁净空气从排风口排出，可直接排放在车间。 1.邻近工位合用一机，节省空间，节约成本。 2.适用于各种焊接、切割等场所产生的烟尘及稀有 金属、贵重物料的回收。 3.滤芯采用PTFE覆膜滤材制作，过滤精度高，过滤效率可达99.99%，可达到国家室内排放标准。 4.采用PLC全自动控制，滤芯自动反吹清灰。 5.电源相序指示，缺相短路保护。 6.风量大，噪音低，吸烟效果好。 二、排烟管路制作： 材质：采用大于0.8厚度的镀锌铁皮管道，屋顶敷设30米、300×300 三相涡轮式风机。 根据车间焊位布局，每个焊位顶部设排烟罩口，在焊位上方处布一条白铁皮管道，一条固定在房柱上，一条设门型支架固定，根据焊位开口，通过管道连接一台离心风机。焊接中所产生的烟尘通过管道中，经过离心风机外排到空中。此套方案，一次性投入少，日常维护简单。 1.三相涡轮式风机1台。2RB710 H26 2.离心风机8台。规格 130FL15-220V/120W | 定制 | 台 | 8 | 8000 | 64000 | 合同签订后22日历天内供货安装完毕 |
| 7 | 定制焊工劳保用品 | 1.面罩：⑴规格LD-018数量50个；⑵款式：头戴式面罩：型号TN06c重量：0.48Kg材质：PP数量6个。 2.焊工劳保鞋：帮面：翻绒牛皮，鞋底：防滑绝缘耐磨底，前置防砸包头，加高鞋口。数量12双，号码：39-42码各两双。 3.焊工劳保工作服（含鞋）12套。质量要求：长袖纯棉加厚。尺寸：170 175 180 185各3套 4.焊工劳保手套50双，加长牛皮防火线焊工手套20双，短款牛皮防火线焊式手套30双。 | 定制 | 批 | 1 | 6000 | 6000 | 合同签订后22日历天内供货安装完毕 |
| 8 | 定制实训室文化建设 | 励志标语、焊接文化标语8块，平均尺寸50×90cm，材质PVC+亚克力。 | 定制 | 批 | 1 | 2000 | 2000 | 合同签订后22日历天内供货安装完毕 |
| 9 | 金桥焊工耗材 | 1.废钢板：6mm厚。数量2吨 2.电焊条：507， 3.2.数量10箱 3.氩弧焊条：2.5.数量100公斤 4.铝合金铝焊丝：2.5.数量10公斤 5.焊钳：500A。数量30个 6.三相电源线：6平方。数量100米 7.焊把线35平方。数量100米 | 天津市金桥焊材集团有限公司 | 批 | 1 | 34000 | 34000 | 合同签订后22日历天内供货安装完毕 |
| 10 | 场地建设 | 1.大门改造：4.5米×1.7米，钢制双开门。 2.屋顶及墙体处理：乳胶漆粉刷，面积100平方米。 3.室内下水道改造15米，明下水道改暗道，拆除水池。 | 定制 | 批 | 1 | 5000 | 5000 | 合同签订后22日历天内供货安装完毕 |
| 合计 | 大写：叁拾贰玖仟元整 （小写：￥329000.00元） |