建设项目环境影响报告表

项目名称：年产不锈钢保温杯400万件生产线整体搬迁扩建项目

建设单位（盖章）：  涟水睿辉金属制品有限公司

编制日期：2018年12月

江苏省环境保护厅制

填报说明

《江苏省建设项目环境影响报告表》由建设单位委托持有环境影响评价证书的单位编制。

一、项目名称——指项目立项批复时的名称。

二、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路、管渠等应填写起止地点。

三、行业类别——按国标填写。

四、总投资——指项目投资总额。

五、主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、饮用水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模、风向和距厂界距离等。

六、环境质量现状——指环境质量现状达到的类别和级别；环境质量标准——指地方规划和功能区要求的环境质量标准；执行排放标准——指与环境质量标准相对应的排放标准；表中填标准号及达到类别或级别。

七、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

八、预审意见——由行业主管部门填写审查意见，无主管部门项目，可不填。

九、本报告表应附送建设项目立项批文及其他与环评有关的行政管理文件、地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等)、总平面布置图、排水管网总图和监测布点图等有关资料，并装订整齐。

十、审批意见——由负责审批本项目的环境保护行政主管部门批复。

十一、此表经审批后，若建设项目的规模、性质、建设地址或周围环境等有重大改变的，应修改此表内容，重新报原审批机关审批。

十二、编制单位应对本表中的数据、采取的污染防治对策措施及结论负责。

十三、经批准后的环境影响报告表中污染防治对策措施和要求，是建设项目环境保护设计、施工和竣工验收的重要依据。

十四、项目建设单位，必须认真执行本表最后页摘录的环境保护法律、法规和规章的规定，按照建设项目环境保护审批程序，办理有关手续。

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产不锈钢保温杯400万件生产线整体搬迁扩建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 涟水睿辉金属制品有限公司 |
| 法人代表 | 唐美林 | 联系人 | 唐美林 |
| 通讯地址 | 涟水县经济开发区纬十路南侧、旺二路西侧 |
| 联系电话 | 17768290906 | 传真 | -- | 邮政编码 | 223400 |
| 建设地点 | 涟水县经济开发区纬十路南侧、旺二路西侧 |
| 立项审批部门 | 涟水县经济和信息化委员会 | 批准文号 | 涟经信备[2018]35号 |
| 建设性质 | 搬迁 | 行业类别 及代码 | 〔C3360〕金属表面处理 |
| 占地面积 | 5800m2 | 绿化面积 | / |
| 总投资 （万元） | 500 | 其中：环保 投资（万元） | 40 | 环保投资占总投资比例 | 8% |
| 评价经费（万元） | 1.2 | 预期投产日期 | 2019.3 |
| 原辅材料及主要设施规格、数量 主要原辅材料：不锈钢保温杯（半成品杯体），硫酸等，详见表1-2。 主要生产设备：喷砂机、电解抛光机、清洗机、烘干机等，详见表1-4。 |
| 名 称 | 消耗量 | 名 称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 8210 | 燃油（吨/年） | -- |
| 电（万度/年） | 30 | 燃气（标立方米/年） | 86400 |
| 燃煤（吨/年） | -- | 其它 | -- |
| 废水（工业废水□、生活污水）排水量及排放去向： 项目废水主要为员工生活污水和清洗废水、酸雾吸收废水、水帘废水，生活污水产生量为576m3/a，清洗废水5780 m3/a，酸雾吸收废水、水帘废水排放量为290m3/a。废气处理废水、清洗废水经污水处理设施预处理后和经化粪池预处理后的生活污水一同接管至涟水经济开发区西区污水厂进行深度处理，尾水达标后最终排入公兴河。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用 无 |
| 1.1工程内容及规模 1.1.1项目由来 原有项目为租用涟水经济开发区纬七路南侧、兴旺大道东侧1栋现有标准厂房内部分区域进行生产，租赁面积为960平方米，产品为不锈钢保温杯，生产能力为400万件/年。涟水睿辉金属制品有限公司于2015年6月19日取得涟水县发展和改革委员会的备案通知书，备案文号为涟发改投资备[2015]68号，于2016年3月29日取得涟水县环境保护局出具的批复文件，批复文号为涟环表复[2016]14号。2017年建设年产不锈钢保温杯400万件生产线技改项目，于2017年12月6日取得涟水县环境保护局出具的批复文件，批复文号为涟环表复[2017]92号。由于现有房租到期，现搬迁至涟水县经济开发区纬十路南侧、旺二路西侧。本次搬迁项目已于2018年10月12日取得了涟水县经济和信息化委员会的项目备案证，备案证号：涟经信备[2018]35号。 本项目总投资为500万元，租用厂区生产及辅助用房建筑面积共计5800平方米，企业建设喷涂生产线、空压机、喷砂机等设备，不锈钢半成品、硫酸、磷酸等原辅材料，项目建成后可形成年产不锈钢保温杯400万件的生产能力，项目禁止使用电镀和油性漆。 本项目租用江苏龙胜纺织有限公司部分区域作为生产和办公用房，江苏龙胜纺织为纺织品加工项目，暂无环评手续，本项目与江苏龙胜纺织无公辅工程依托关系。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令44号，2017年9月1日起施行），本项目为年产不锈钢保温杯400万件生产线整体搬迁扩建项目，使用水性漆不含电镀工艺，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目不属于67、金属制品加工制造中“有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的”。本项目属于67、金属制品加工制造中“其他”，应编制环境影响报告表。据此，建设单位委托我公司对该项目进行环境影响报告表的编制工作。 我公司接受委托后，立即开展了详细的现场调查、资料收集工作，并对该项目的有关文件进行研究，在此基础上，依照环境影响评价技术导则的要求编制完成了该项目环境影响报告表，供环境保护部门审批。 1.1.2项目周边环境概况 本项目位于涟水县经济开发区纬十路南侧、旺二路西侧，租用江苏龙胜纺织有限公司部分区域。项目经纬度为北纬33.781025，东经119.207156。 项目所在地东侧为龙胜纺织，南侧为标准化厂房，西侧为空地，北侧为纬十路。周围300m状况见附图2。 1.1.3产业政策及规划相容性分析 1、产业政策相符性分析 本项目主要产品为不锈钢保温杯400万件，该项目为【C3360】金属表面处理，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本）（苏政办发[2013]9号）及修订版（苏经信产业[2013]183号）、《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号），对照《淮安市产业结构调整指导目录(2018-2020年版) 》，项目不属于“鼓励类”、“限制类” 之列，属“允许类”建设项目。 本次搬迁项目已于2018年10月12日取得了涟水县经济和信息化委员会的项目备案证，备案证号：涟经信备[2018]35号。故本项目符合国家及地方的产业政策要求。 2、选址、规划相容性分析 项目所在地位于涟水县经济开发区纬十路南侧、旺二路西侧，为年产不锈钢保温杯400万件生产线整体搬迁扩建项目，根据涟水经济开发区总体规划，开发区东区主要发展机电轻纺（不含表面处理、电镀、印染）；西区主要发展食品（仅限于食品加工、饮料制造，不得引进排放含大量油脂污水项目）、医药（仅限于复配、包装，不得引进医药中间体、原药生产等项目）、机械（不含电镀）、新型建材（不含水泥）、电子（不含电镀）、特种化纤（不含化纤原料生产，仅发展工程用特种纺织品）、纺织印染（仅限清洁生产符合一级标准要求的大中型项目，且该行业废水排放量不得突破6000t/d）。本项目位于经济开发区，项目为机械加工项目，生产工艺过程中无电镀工艺，本项目搬迁前位于涟水经济开发区纬七路南侧、兴旺大道东侧，因此仅地址和生产规模变更，生产工艺过程基本一致，因此符合涟水经济开发区规划及规划环评审查意见要求。 根据经济开发区规划，该地块用地为规划的工业用地，并对照国家《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》及《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》相关名录，本项目不属于其规定的限制用地和禁止用地项目范畴，因此，该项目建设符合涟水经济开发区总体规划要求，选址合理。 1.1.4项目概况 （1）建设内容 ①产品方案 项目搬迁前后的产品方案见表1-1。 表1-1 项目搬迁前后产品方案一览表 序号 主体工程 产品名称 成分 产品规格 设计生产能力（万件/年） 年运行时间 搬迁前 搬迁后 增减量 1 不锈钢保温杯生产线 不锈钢 保温杯 不锈钢 4000ml 350 350 0 7200h 3000ml 20 20 0 1500ml 10 10 0 500ml 20 20 0 （备注：不锈钢化学成分表） 不锈钢化学成分表 规格 化学成分(％) 304 C Si Mn P S Ni Cr Mo ≤0.08 ≤1.00 ≤2.00 ≤0.035 ≤0.035 10.00-14.00 16.00-18.00 2.00-3.00 ②原辅材料消耗 项目搬迁前后原辅材料消耗情况见表1-3。 表1-3 项目搬迁前后原辅材料一览表 序号 材料名称 年用量 储存方式 储存位置 搬迁前 搬迁后 增减量 1 不锈钢保温杯（半成品杯体） 400万套 400万套 0 箱装 原料仓库 2 塑料配件 400万套 400万套 0 箱装 3 98%硫酸 75t 75t 0 桶装 4 85%磷酸 225t 225t 0 桶装 5 石英砂 15t 15t 0 袋装 6 环氧树脂粉 0t 45t +45t 袋装 7 水性漆* 0t 16.4t +16.4t 桶装 *注：水性漆中固体份含量约为55%，有机溶剂15%，水分30% 喷涂用量核算 本项目喷漆面积为29934 m2，喷塑面积为120000m2，油漆某组份用量，按下列公式计算： m=ρδsη/ε 其中：m——配比后固份用量（t/a）； ρ——该涂料密度，单位：t/m3； δ——湿涂层厚度，单位：m； s——涂装面积，单位：m2； ε——附着率。 本项目油漆计算参数，详见下表。 表1-4 项目喷涂用量计算参数一览表 参数 类型 密度ρ（g/cm3） 湿涂层厚度δ（μm） 上漆率% 水性防锈漆 1.13 200 75 环氧树脂粉 1.5 200 80 经计算本项目水性防锈漆固份9.02t/a，油漆固含量为55%，因此水性漆用量为16.4t/a，环氧树脂粉用量为45t/a。 原辅材料理化性质见表1-5。 表1-5 原辅材料理化性质一览表 序号 名称 CAS 理化特征 燃烧爆炸性 毒性毒理 1 硫酸 H2SO4 7664-93-9 为强酸，无水硫酸为无色油状液体，密度1.84 g/cm³，沸点337℃，能与水以任意比例互溶，熔点是10.371℃，具有强氧化性和强腐蚀性。 助燃 LD502140mg/kg(大鼠经口)；LC50510mg/m³，2小时(大鼠吸入)；320mg/m³，2小时(小鼠吸入) 2 磷酸 H3PO4 5468-75-27 磷酸属于中强酸，沸点158℃，密度1874 g/cm³能与水以任意比例互溶，熔点是42℃。磷酸是三元中强酸，不易挥发，不易分解，有一定氧化性。具有酸的通性 不燃 LD50：1530 mg/kg(大鼠经口)；2740 mg/kg(兔经皮)，LC50：无 资料 3 水性漆 / 水性漆就是以水稀释剂的涂料。以水作溶剂，节省大量资源；消除了施工时火灾危险性；降低了对大气污染；仅采用少量低毒性醇醚类有机溶剂，改善了作业环境条件。一般的水性涂料有机溶剂(占涂料)在5%～15%之间，对降低污染节省资源效果显著。 可燃 / 4 环氧树脂粉 / 环氧粉末是一种热固性、无毒涂料，固化后形成高分子量交联结构涂层，具有优良的化学防腐性能和较高的机械性能，尤其耐磨性和附着力最佳。该涂料为100%固体，无溶剂，无污染，粉末利用率可达95%以上，是钢材的优质防腐涂料。 可燃 / ④生产设备清单 项目搬迁前后生产设备清单见表1-6。 表1-6 项目搬迁前后主要生产设备清单一览表 序号 设备名称 数量（台/套） 搬迁前 搬迁后 增减量 1 喷砂机 2 2 0 2 电解抛光机 8 8 0 3 清洗设备 2 2 0 4 砂轮研磨线 2 2 0 5 烘干炉 1 2 +1 6 纯水设备 1 1 0 7 空压机 1 1 0 8 喷涂生产线 0 1 +1 （2）平面布置情况 本项目租用江苏龙胜纺织有限公司的厂房，所租用的1#生产车间内集生产区、办公区和仓储区为一体，2#生产车间为喷涂生产线车间，西南侧为污水处理站，具体平面布置情况详见附图3。 （3）劳动定员及工作制度 本项目搬迁后人员为30人，每天三班制连续生产，年工作日300天，全年最大生产时数为7200小时。公司不提供员工食宿。 （4）主体工程及公用、辅助工程 ①给水工程 本项目年用水量为8210吨，由涟水县市政自来水管网提供。 ②排水工程 建设项目产生的生活污水576t/a经化粪池预处理；清洗废水、水帘废水、酸雾吸收废水6070t/a经预处理后接管；达接管标准后经涟水经济开发区西区污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入公兴河。 ③供电 建设项目总用电量为30万度/年，由涟水县市政电网提供。 ④纯水制备 软化水设备是一种具有软化水中硬度功能的设备, 由于水的硬度主要由钙、镁形成，本项目制备工艺采用：原水—多介质过滤器—活性炭过滤器—精密过滤—超滤—纯水。 项目公用及辅助工程详见表1-7。 表1-7 项目公用、辅助工程一览表 工程名称 建设名称 搬迁前情况 搬迁后情况 主体工程 车间 建筑面积1360m2 建筑面积3090m2 辅助工程 仓库 建筑面积850m2 建筑面积960m2 公用工程 给水系统 新鲜水用量为8762m3/a，供水方式不变 新鲜水用量为8210m3/a，供水方式不变 排水系统 废水量为5399 m3/a，厂区内污水处理设施处理能力不够，增加1套污水处理设施 废水量为6646m3/a，厂区内新建1套污水处理设施 供电系统 用电量为30万KWh/a，由涟水经济开发区市政供电管网供给 用电量为30万KWh/a，由涟水经济开发区市政供电管网供给 储存 储存区域面积为300m2 储存区域面积为300m2 运输 依托社会运输公司承运 依托社会运输公司承运 环保工程 废气处理 粉尘：密闭收集+布袋除尘器+15米排气筒P1 粉尘：密闭收集+布袋除尘器+15米排气筒P1 硫酸雾：集气罩+酸雾吸收塔+15米排气筒P2 硫酸雾：集气罩+酸雾吸收塔+15米排气筒P2 烘干炉烟气经15米高排气筒P3直排 烘干炉烟气经15米高排气筒P3直排 无喷涂废气 搬迁后喷塑粉尘经滤筒处理后，喷漆废气先使用水帘净化后与固化废气一起使用光氧催化+活性炭处理后经15米排气筒P4排放 废水处理 生活污水：化粪池 化粪池2m3 生产废水：污水处理设施 污水处理设施处理能力为30t/d 噪声防治 低噪声设备、合理布局 低噪声设备、合理布局 固废处理 分类收集、处理 分类收集、处理 6、“三线一单”相符性 ①生态红线 根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发[2013]113 号）及《江苏省国家生态保护红线规划》（苏政发【2018】74号），涟水县生态红线保护区详见表1-8。 表1-8 项目与涟水县生态红线保护区的位置关系 红线区域名称 主导生态功能 红线区域范围 面积（平房公里） 相对本项目* 一级管控区 二级管控区 总面积 一级管控区 二级管控区 方位 距离（km） 江苏涟水涟漪湖黄嘴白鹭省级自然保护区 生物多样性保护 一级管控区为自然保护区五岛公园以及相连水域的核心区和缓冲区 保护区范围包括涟水县涟城镇的五岛公园以及相连水域，城郊废黄河沿线的林区和水域、湿地生态系统。除核心区和缓冲区外为二级管控区 34.33 1.77 32.56 SE 4.5 废黄河（涟水县）重要湿地 湿地生态系统保护 涟水县境内全长78公里，入口保滩镇殷家渡，出口石湖镇张滩，废黄河北岸保滩镇周庄村至石湖镇张滩村 10.78 10.78 SE 10.4 废黄河（涟水）饮用水水源保护区 水源水质保护 一级管控区为一级保护区，范围为：取水口上游1000米至下游500米，及其岸背水坡之间的水域范围和一级保护区水域与两岸背水坡堤脚之间的陆域范围 二级管控区为二级保护区，范围为: 一级保护区以外上溯1500米、下延至涟水闸的水域范围和二级保护区水域与两岸背水坡堤脚之间的陆域范围 1.81 0.16 1.65 S 7.1 注：*表示为本项目距离保护区二级管控区距离 由上表可知，本项目距离最近的红线保护区为江苏涟水涟漪湖黄嘴白鹭省级自然保护区，距离其二级管控区4500m，不属于江苏涟水涟漪湖黄嘴白鹭省级自然保护区的范围内，符合江苏省生态红线区域保护规划。本项目与涟水县生态红线保护区的位置关系见附图5。 ②环境质量底线 项目所在地大气环境满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准；地表水公兴河除氨氮，其他因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准要求。 1）项目与水环境功能的相符性分析 废水主要为生活污水经化粪池收集处理，生产废水经污水站处理后达接管标准后进入涟水经济开发区西区污水厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入公兴河。本项目废水对周围水体环境影响较小，因此，项目的建设符合相关水环境功能的要求。 2）项目与大气环境功能的相符性分析 根据《江苏省环境空气质量功能区划分》，该项目所在区域大气环境为二类区，二类功能区为居住区、商业交通居民混合区、文化区、工业区和农村地区。本项目位于涟水县经济开发区纬十路南侧、旺二路西侧，属于金属表面处理项目，大气污染物主要为硫酸雾、颗粒物、VOCs等。经分析可知，本项目各类大气污染物经相应的治理设施处理后对区域环境空气质量影响较小，符合大气功能区的要求。 3）项目与声环境功能区的相符性分析 根据声环境影响预测，本项目建设后对周围的声环境影响较小，不会改变周围环境的功能属性，因此，本项目建设符合声环境功能区要求。 综上，项目的建设符合环境质量底线相关标准要求。 ③资源利用上线 本项目所在地为涟水县经济开发区纬十路南侧、旺二路西侧，项目用水来自市政供水管网，不会达到资源利用上线；项目用电由市政供电线路提供，不会达到资源利用上线；项目用地为工业用地，符合当地土地规划要求，亦不会达到资源利用上线。 ④环境准入负面清单 本项目所在地没有环境准入负面清单，本次环评对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》进行说明，具体见表1-9。 表1-9 本项目与国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》相符性分析 序号 内容 相符性分析 1 《产业结构调整指导目录》（2011年本）及修正 经查《产业结构调整指导目录》（2011年本）及修正，本项目属于允许类 2 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（修订） 经查《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（修订），本项目不属于目录中的限制类与淘汰类，属于允许类。 3 《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》 本项目不在国家《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中。 4 《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》 本项目不在《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》中。 5 《市场准入负面清单草案》 经查《市场准入负面清单草案》（试点版），本项目不在其禁止准入类和限制准入类中。 6 《淮河流域水污染防治暂行条例》2011年1月8日修订 本项目不在禁止在淮河流域新建化学制浆造纸、制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。 7 《淮安市产业结构调整指导目录(2018-2020年版) 》 本项目不属于限制类，属于允许类项目。 8 涟水经济开发区规划环评报告书的审查意见 本项目不属于涟水经济开发区的负面清单 由上表可知，本项目符合国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》要求，综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 7、与江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案的相符性 据 《江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案》要求：七、治理挥发性有机物污染：一、总体要求和目标：到2020年，重点行业工艺装备、污染治理水平显著提升，污染治理设施稳定有效运行。全市挥发性有机物（VOCs）排放总量消减20%以上，重点工业行业VOCs排放总量削减30%以上。二、重点任务：（二）强制重点行业清洁原料替代，2017年底前，包装印刷、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，全面使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨替代原有的有机溶剂。 本项目在原料使用方面，喷涂使用水性漆和环氧树脂粉，符合江苏省政府《江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案》文件提出的要求。 8、与《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》苏环办【2014】128号文相符性分析 《关于印发<江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南>的通知》(苏环办[2014]128号) 中要求：鼓励对排放的VOCs进行回收利用，并优先在生产系统内回用。对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品(有溶剂浸胶工艺人溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、净化处理率均不低于90%，其他行业原则上不低于75%。 本项目喷涂产生的废气在密闭车间内生产，收集效率大于90%，有机废气收集后使用光氧催化+活性炭吸附处理，处理效率达到90%以上，处理后的废气均能达标排放，因此符合《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》苏环办【2014】128号文要求。 9、与《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（省政府令第119号）相符性分析 《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（省政府令第119号）中要求：“二十一、产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或者净化设施；固体废物、废水、废气处理系统产生的废气应当收集和处理；含有挥发性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸，禁止敞口和露天放置。无法在密闭空间进行的生产经营活动应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放量。”本项目产生的挥发性有机废气的生产均在密闭车间内进行，产生的有机废气均收集处理后排放。因此符合《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（省政府令第119号）要求。 |
| 1.2与本项目有关的污染情况及主要环境问题 1.2.1原有项目污染情况 原有项目为租用涟水经济开发区纬七路南侧、兴旺大道东侧1栋现有标准厂房内部分区域进行生产，租赁面积为960平方米，产品为不锈钢保温杯，生产能力为400万件/年。涟水睿辉金属制品有限公司于2015年6月19日取得涟水县发展和改革委员会的备案通知书，备案文号为涟发改投资备[2015]68号，于2016年3月29日取得涟水县环境保护局出具的批复文件，批复文号为涟环表复[2016]14号。2017年建设年产不锈钢保温杯400万件生产线技改项目，于2017年12月6日取得涟水县环境保护局出具的批复文件，批复文号为涟环表复[2017]92号，技改项目已建成投产未验收。原有项目根据原环评污染情况介绍如下： 1、原有项目生产工艺及产污环节 原有项目生产工艺流程及产污环节见图1-1。 工艺流程简述： （1）喷砂：喷砂工艺为利用高速砂流的冲击作用清理和粗化外购不锈钢保温杯（半成品杯体）内部基体表面的过程。采用压缩空气为动力，以形成高速喷射束将喷料（石英砂）高速喷射到不锈钢保温杯内壁，由于喷料对工件表面的冲击和切削作用，使工件的表面获得一定的清洁度和不同的粗糙度，为后续电解抛光工序前的预处理过程。该过程会产生石英粉尘G1和除尘后的除尘灰S1。粉尘密闭收集后经布袋除尘器处理后经15米高排气筒高空排放。除尘灰成分为石英粉，由厂家回收。 （2）电解抛光：电解抛光采用一体化电解抛光装置进行保温杯内壁的电解抛光。不锈钢电解抛光原理为黏膜理论。工件上脱离的金属离子与抛光液中的磷酸形成一层磷酸盐膜吸附在工件表面，这种黏膜在凸起处较薄，凹处较厚，因凸起处电流密度高而溶解快，随黏膜流动，凹凸不断变化，粗糙表面逐渐被整平的过程。 本项目所用电解液为使用98%硫酸和85%磷酸按照1:3的比例配制而成，电解时保持温度为60℃，电解抛光机为电加热，抛光时间为10分钟。电解液平均3天更换一次。该过程会产生硫酸雾G2和废酸S2、残次品S3。硫酸雾经集气罩收集后通过酸雾吸收塔进行处理，处理后经15米高排气筒排放。残次品收集后外售。废酸属于危险废物，委托有资质单位处置。 （3）五级逆流水洗：本工序主要洗去电解时保温杯半成品表面携带的废酸液。本工序所使用的水为纯水。纯水由建设单位自备的纯水自备制备。5个水洗槽规格相同，均为长×宽×高=1×1×0.6m。该过程会产生清洗废水W1，经厂区内地埋式污水处理设施预处理后接管至开发区污水处理厂。 （4）吹水、烘干：夏季室温较高时，采用空压机直接对不锈钢保温杯内部进行吹干，温度较低时使用烘干炉加热空气（烘干炉使用天然气作为燃料），利用热空气烘干管件表面的残留清洗水。该过程主要产生水蒸气，无其他污染物产生。天然气燃烧时会产生烟气，经15米高排气筒直排。 （5）组装出货：将外购的塑料配件与项目烘干后的不锈钢杯体组装，组装后出货外售。 2、原有项目污染情况 （1）废气污染 原有项目生产过程中产生的大气污染物主要为喷砂环节产生的粉尘和电解抛光及酸洗环节产生的硫酸雾。 粉尘 原有项目喷砂过程中石英砂进入保温杯内部进行清理，石英砂与不锈钢保温杯内壁在此过程中存在切削等作用，石英砂全部破碎形成粉尘。粉尘经收集后由布袋除尘器处理，处理后经15米高排气筒高空排放。整个喷砂工序均在保温杯内密封进行，废气收集效率约为100%，布袋除尘器处理效率为90%。根据原有项目环评报告表中数据，粉尘产生量为15t/a，产生浓度为260.42mg/m3，经布袋除尘器处理后，粉尘排放量为1.5t/a，排放速率为0.21kg/h，排放浓度为26.04mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物（石英粉尘）的排放标准要求，对周围大气环境影响较小。 ②硫酸雾 原有项目在电解抛光和酸洗时均会产生一定量的硫酸雾，根据原有项目环评报告表中数据，硫酸雾的产生量共为7.5t/a，通过集气罩收集酸雾吸收塔处理后经15米高排气筒高空排放，集气罩收集效率为90%，酸雾吸收塔处理效率为80%，硫酸雾有组织产生量为6.75t/a，产生浓度为93.75mg/m3，排放量为1.35t/a，排放速率为0.19kg/h，排放浓度为18.75 mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2 中硫酸雾（其他）排放标准要求，对周围大气环境影响较小。 未收集的硫酸雾以无组织形式排放，无组织硫酸雾排放量为0.75t/a，排放量较小，经厂区换气扇加强排风，对周围环境影响较小。 ③烘干炉烟气（G3） 改扩建后项目烘干时烘干炉使用天然气作为燃料，燃烧时会产生烟气，烟气中主要污染物为SO2、NOx和烟尘，废气产生量分别为二氧化硫0.05t/a、氮氧化物0.17t/a、烟尘0.003t/a。天然气属于清洁能源，燃烧后烟气污染物均能达标高空排放，排放浓度为二氧化硫29.47 mg/m3、氮氧化物136.84mg/m3、烟尘14.74 mg/m3，排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB16297-2014）。 （2）废水污染 原有项目生产过程中产生的废水主要为员工生活污水和生产废水。生产废水主要为清洗废水和酸雾吸收废水。根据原有项目环评报告表中数据，生活污水产生量为540m3/a，生产废水产生量为4859m3/a。生活污水经化粪池预处理，生产废水经厂区地埋式污水处理设施和扩建的中和+絮凝沉淀装置预处理，生产废水经污水处理设施预处理后和化粪池预处理后的生活污水混合接管至涟水经济开发区西区污水处理厂处理，尾水实际经祁六沟排入公兴河。根据涟水经济开发区西区污水处理厂环境影响评价结论，项目废水对公兴河的影响较小，因此，原有项目产生的废水对周围水环境影响很小。 （3）噪声污染 原有项目噪声主要为喷砂机、电解抛光机、水泵、集气风机等机械设备运行时产生的机械噪声，噪声源强约70-105dB（A）。采取减振、隔声等降噪措施后，能够使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中3类区标准要求，对周围声环境影响不大。 （4）固体废弃物污染 原有项目生产过程中产生的固体废弃物主要为生活垃圾、喷砂粉尘处理时产生的除尘灰、生产过程中产生的残次品、电解抛光及酸洗工序产生的废酸、废水处理过程中产生的污泥、纯水制备过程中产生的废膜。根据原有项目环评报告表中数据及实际生产情况，生活垃圾产生量为2.25t/a，委托环卫部门处置；除尘灰产生量为13.5t/a，由厂家回收；残次品产生量为3.6t/a，收集后外售；废酸产生量为150t/a，废水处理污泥产生量为80t/a，废酸和废水处理污泥属于危险废物，委托有资质单位处置；废膜产生量为0.084t/a，收集后由厂家回收。固废均得到合理处置，零排放，对周边环境影响较小。 原有项目各污染物排放情况见表1-10。 表1-10 原有项目各污染物排放情况 污染源名称 污染物 排放量（t/a） 废气 粉尘（有组织） 1.3 SO2（有组织） 0.0028 NOX（有组织） 0.013 烟尘（有组织） 0.0014 硫酸雾（有组织） 0.988 硫酸雾（无组织） 0.549 废水 废水量 5399 接管排放量 环境排放量 COD 0.135 0.114 SS 0.156 0.054 氨氮 0.016 0.011 TP 0.021 0.0027 固体废物 一般固废 0 危险固废 0 生活垃圾 0 注：废水中各污染物的排放量为接管至污水处理厂的接管量。 1.2.2原有项目主要环境问题 原有技改项目为2018年建成投产，由于租赁问题需搬迁，尚未进行三同时验收，原有项目不存在环境问题。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

2.1自然环境简况： 2.1.1 地理位置 涟水县位于江苏北部，连宿淮盐四市之间，处于800里苏北平原中心。在北纬33°45′~34°05′，东径119°~119°35′范围。东与阜宁、滨海、响水三县为邻，西与淮阴区、沭阳县接壤，南与楚州区隔河相望，北与灌南县毗连。全县东西长60公里，南北宽51.5公里，总面积1676.34平方公里，其中陆域面积1592.52平方公里，占95%。涟水县地理区位优越，距淮安市区20余公里，到南京190公里，离连云港90公里；交通非常便捷，苏307、苏308、淮高路等6条省道从境内经过，宁连高速公路纵贯全县47公里，同三、京沪高速公路经过县境；新长铁路（江苏新沂一浙江长兴）北接陇海路，南接津浦线，货场距涟水县城20公里；境内有6条区域性可通航河流，苏北干线航道盐河贯穿全境49公里，500吨的船舶可四季通航；位于陈师镇的淮安飞机场已经通航，连淮铁路已经开工，形成航空、铁路、公路、水路立体式交通网络。 本项目位于涟水县经济开发区纬十路南侧、旺二路西侧。本项目地理位置见附图1。 2.1.2 地形、地貌、地质 涟水县处于我国东部新华厦系第二沉降带与秦岭昆仑纬向构造带和淮阴山字型外带相复交合的部位、扬子准地台的苏北二凹陷区。基底为前震旦系泰山群变质岩类，上复有第三系、第四系松散堆积层。第三系下部为峰山组，岩性以粉细砂和含砾中砂为主，局部间夹薄层粘土，上部为下草弯组，主要岩性为粘土、亚粘土，夹中细砂薄层。第四系至下而上分为三层，第一层为洪水期，第二层属冲洪积层，第三层属海陆交替相沉积层，地震烈度为7度。 项目所在地属徐淮黄泛平原，以废黄河决口扇堆积地形为主，海拔高程由西南部逐渐下降至3米，大部分地区海拔在5-9米之间。地貌类型分为沿河高地（滩）、平原坡地和湖荡洼地三类。沿河高地包括废黄河高地、六塘河高地和张河高地，面积30.5万亩，海拔9米以上，坡度较大。平原坡地包括全县大部分地区，面积143.8万亩，海拔6-8米。湖荡洼地以佃湖荡洼地和六塘河下游洼地及古硕项湖洼地为主，面积66.7万亩，海拔都在6米以下，有的不足3米。 2.1.3 气候、气象 涟水县属温带季风气候，东干冷夏湿热，春秋温和，四季分明。冬季主导风向为东北风，夏季主导风向为东南风。年无霜期207天，年平均日照时数2293.4小时。年平均气温14℃，年平均降水量966.1毫米，年平均降水天数101天，年平均蒸发量1414.4毫米，年平均相对湿度77%，年平均风速2.9米/秒。建设项目所在地主要气象特征见表2-1。 表2-1 项目所在地主要气象特征 序号 项目 数值 单位 1 气温 年平均气温 14 ℃ 极端最高温度 37 ℃ 极端最低温度 -9.1 ℃ 2 风速 年平均风速 2.9 米/秒 3 气压 年平均大气压 1021.0 百帕 4 空气湿度 年平均相对湿度 77 % 最热月平均相对湿度 90 % 最低月平均相对湿度 69 % 5 降雨量 年平均降水量 966.1 毫米 日最大降水量 115.2 毫米 小时最大降水量 31 毫米 6 积雪深度 最大积雪深度 10 毫米 7 风向和频率 年主导风向和频率 NE 10 冬季主导风向和频率 NE 10 夏季主导风向和频率 SE 14 2.1.4 河流水文 建设项目所在地周围主要水系为废黄河和盐河。因过境水量大，且涵闸众多，水文因子除受降水影响外，还受过境水和水利工程调度的制约。 废黄河自西向东经淮安市城区、涟水、 楚州、阜宁、响水，最后流入黄海，全长181公里，其中在淮安市97.4公里，流域面积295平方公里，平均水深0.5～1.0米，年平均流量85.6米3/秒，年迳流量27亿立方米。目前为淮安市区、楚州区、涟水县和响水县等的饮用水源，是目前地面水的保护重点。 盐河与废黄河一样，也起源于大运河淮阴船闸上游，主要功能是航运、农灌和排涝。河流流向为自西向东，全长140公里，在淮安市境内长80公里，流域面积359.3平方公里，年平均流量42.2立方米/秒，年径流量13.2亿立方米，平均水深2.0～2.5米。盐河涟水段全长64公里，水域面积30平方公里，河宽30-130米，底高程5-7米，深4-11米。 2.1.5 生态环境 涟水县共有土壤面积167.65万亩，全部为潮土类，分为黄潮土、盐碱类潮土2各亚类。全县一级土壤301亩，仅占土壤面积的0.15%，二级土壤17.8万亩，占土壤面积的10.6%，三级土壤为55.3万亩，占土壤面积的33%，四级土壤74.8万亩，占土壤面积的44.6%，五级土壤19.6万亩，占土壤面积的11.7%。全县一、二级质量较好的土壤面积少，质量较差的四五级土壤面积占半以上。 县境内垦殖历史悠久，原生自然植物已基本不存在，代之以人工植被和次生植被。主要树种以与温暖带气候相适应的落叶阔叶林为主，近年来，林木发展主要以杨树为主。全县宜林荒地全部绿化，四旁植树3200万株，成片造林18万亩，林木覆盖率达18.3%。 由于涟水县独特的气候及水土条件，发展农业得天独厚，使其一直是江苏省的生态农业县，是全国粮食生产、平原绿化百强县，全国商品粮生产基地县，全国商品猪生产基地县。主要农作物有水稻、三麦、玉米、山芋、棉花、大豆等。区内主要经济作物有洋葱、浅水藕、马铃薯、大蒜、朝天椒、大豆、花生、油菜等。 主要哺乳类野生动物有草狐、野兔、松鼠、黄鼬、蝙蝠、刺猬等；主要鸟类有布谷鸟、雁、云雀、喜鹊、麻雀、鹌鹑等近百种；淡水鱼有16科93种，常见的有草鱼、鳊鱼、鲤鱼、鲫鱼、鲶鱼、黄鳝、泥鳅等；另外还有爬行类、两栖类、软体类、节枝类等类别野生动物。 次生自然植被主要为灌木和草本植物，在农田隙地和抛荒地有花碱土植被群落零星分布，组成种类简单，主要有海乳草和白茅常等。野生植物主要有菌、藻、地衣类、蕨类和被子植物类。菌、藻、地衣类包括念珠藻、白蘑、木耳等十余种；蕨类主要包括笔管草、海金沙、肾蕨、满江红等十余种；被子植物类品种繁多，大约有四、五百种。 2.2 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 2.2.1历史沿革、行政区划和人口密度 涟水县总人口106.8万人，人口自然增长率为0.354%，平均人口密度为636人/km2，其中在岗职工人数为7.17万人，全年实现地区生产总值155.7亿元、规模以上固定资产投资89.1亿元、社会消费品零售总额31.8亿元，同比分别增长20%、35.2%和25.1%；财政总收入10.4亿元，其中地方一般预算收入4.4亿元，同比分别增长29.7%和31.7%。 涟水已形成食品酿造、化工医药、纺织服装、建筑建材、机械电子、农副产品、食品加工等10多个支柱性工业产业。主要工业产品有酒类、医药、服装、农用化肥、机械电子、建材、纱、布、塑料制品、人造板等。酿酒业系涟水工业经济的支柱，年产白酒6万吨，啤酒1万吨。 全县拥有各类学校230所，在校学生20多万人，幼儿、义务、中等、职业、高等五大教育体系完备，多种办学形式并举，教育大县的地位更加凸现。 2.2.2 市政建设 涟水县城有自来水厂两座，均取水于废黄河，目前取水以西环路的西侧新建的自来水厂为主，设计能力14.0万吨/日，目前取水约4万吨/日，占地面积7.0公顷。据初步统计，县城区现有深井40口，全为单位自备，日均取用地下水17万吨。县城区还有三家工厂有自供地面水源，日均取水量2.4万吨。涟水县城市污水处理厂，设计处理能力3万吨/日，已投入运行。 涟水县城市污水处理厂占地面积110亩，运营情况良好，污水处理厂尾水排入涟中总干渠，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。污水厂服务范围原则上与城市供水范围一致，近期主要为县城规划区，远期或远景扩大至外围附近乡保滩镇。 涟水经济开发区西区污水处理厂占地面积80亩，目前规模2万立方米/天，运营情况良好，污水处理厂尾水排入经祁六沟排入公兴河，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。污水厂服务范围经济开发区。 2.2.3名胜古迹和历史文物 涟水县现有省级名胜古迹一处 — 月塔，建于宋代，原名法济塔，十级八面，坐落在唐集镇境内。另有历史纪念物一处 — 涟水保卫战革命烈士纪念塔，建在烈士陵园内。评价区内没有需特别保护的名胜古迹和历史文物。

# 三、环境质量状况

3.1本项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题： 拟建项目位于涟水县经济开发区纬十路南侧、旺二路西侧，项目所在地的环境质量现状如下： 3.1.1环境空气质量现状 项目委托江苏高研环境检测有限公司于2018年10月22日-23日对项目所在地环境空气进行检测，设置了项目所在地（G1）和涟水经济开发区管委会（G2）两个检测点位，检测报告的检测结果统计数据如下： 表3-1 环境空气监测结果统计表 单位：mg/m3 监测项目 测点名称 二氧化硫 二氧化氮 PM10 项目所在地（G1） 0.012-0.014 0.008-0.013 0.081-0.083 涟水经济开发区管委会（G2） 0.010-0.013 0.007-0.010 0.073-0.079 二级标准 0.15 0.08 0.15 由表3-1可知，项目所在地SO2、NO2、PM10日均值均达到了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 3.1.2地表水环境质量现状 根据《江苏省水地表（环境）功能区划》查明公兴河水域功能为Ⅳ类，本评价项目委托江苏高研环境检测有限公司于2018年10月22日-24日对的地表水进行监测，监测数据详见表3-2。 表3-2 地表水水质监测结果（单位：mg/l，pH无量纲） 断面 项目 PH CODcr 氨氮 总磷 SS 石油类 D1污水处理厂排口上游500m 最小值 6.40 11 2.047 0.171 44 0.17 最大值 6.47 14 1.46 0.180 48 0.18 标准 6-9 30 1.5 0.3 60 0.5 超标率％ 0 0 0 0 0 0 D2污水处理厂排口 最小值 6.38 15 1.14 0.136 47 0.25 最大值 6.56 18 1.27 0.141 53 0.25 标准 6-9 30 1.5 0.3 60 0.5 超标率％ 0 0 0 0 0 0 D3污水处理厂排口下游1500m 最小值 6.30 5 0.983 0.146 34 0.11 最大值 6.54 8 1.11 0.154 41 0.18 标准 6-9 30 1.5 0.3 60 0.5 超标率％ 0 0 0 0 0 0 由表3-2可知，监测期间，在各监测断面氨氮监测数据超标，其他因子在各监测断面监测值均可满足Ⅳ类标准。 3.1.3噪声环境质量现状 本项目所在地位于涟水县经济开发区纬十路南侧、旺二路西侧，位于3类功能区。根据于2018年 10月22日-23日对本项目四周的声环境现状进行监测，监测结果见表3-3。 表3-3 声环境质量监测结果统计表单位：LeqdB(A) 监测 点号 10月22日 10月23日 标准值 达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 厂界东1 56.5 45.2 55.4 46.7 《声环境质量标准》（GB3096－2008）3类标准 昼夜达标 厂界南2 55.9 45.6 56.7 45.6 昼夜达标 厂界西3 55.6 46.3 57.1 45.4 昼夜达标 厂界北4 56.2 46.1 56.2 46.1 昼夜达标 根据表3-3可知，项目四周厂界符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准要求。 3.2主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于涟水县经济开发区纬十路南侧、旺二路西侧，项目周边均为工业企业，周围300米范围内无环境敏感目标。根据现场踏勘，拟建项目环境保护目标见表3-4。 表3-4主要环境保护目标 环境要素 环境保护 对象名称 方位 与本项目距离(m) 规模 环境功能区划 空气环境 区域空气环境 / / / 二级 水环境 盐河 E 1700 中型河流 Ⅲ类标准 公兴河 N 5700 小型河流 Ⅳ类标准 声环境 项目厂界 / / / 3类 生态环境 江苏涟水涟漪湖黄嘴白鹭省级自然保护区 SE 4500 / 生物多样性保护

# 四、评价适用标准

4.1环境质量标准 4.1.1大气环境质量标准 项目所在地环境空气质量功能为二类区，评价区域内常规大气污染物SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求；硫酸雾参照《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中硫酸的相关浓度限值执行；VOCs参照执行《室内空气质量标准》（GB18883-2002）中TVOC标准。具体数值见表4-1。 表4-1 大气环境质量标准限值 单位：μg/m3 污染物名称 取值时间 二级标准 标准来源 PM10 年平均 70 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准 日平均 150 SO2 年平均 60 日平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 日平均 80 1小时平均 200 硫酸雾 一次值 0.30mg/m3 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79） 日平均 0.10mg/m3 TVOC 8小时均值 0.6 mg/m3 《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002） 4.1.2地表水环境质量标准 本项目最终纳污水体是公兴河，根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，公兴河水域功能为Ⅳ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准，其中SS执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）中四级标准，具体限值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准限值 单位：mg/L（pH为无量纲） 项目 Ⅳ类 标准来源 pH 6～9 《地表水环境质量标准》（GB3838–2002） COD ≤30 总磷 ≤0.3 氨氮 ≤1.5 石油类 ≤0.5 SS ≤60 《地表水资源质量标准》（SL63-94） 4.1.3声环境质量标准 本项目位于涟水县经济开发区纬十路南侧、旺二路西侧，为3类功能区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。具体见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 类别 昼间 dB(A) 夜间 dB(A) 3类 65 55 4.2污染物排放标准 4.2.1废气污染物排放标准 本项目营运期粉尘和硫酸雾的排放分别执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物（石英粉尘）和硫酸雾（其他）的二级标准限值及相应无组织浓度限值，具体标准值见表4-4；VOCs参照《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/ 524-2014)表2的表面涂装标准和其他行业标准；烘干炉烟气中各污染物的排放参照《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉特别限值标准执行，具体标准值见表4-5。 表4-4 粉尘和硫酸雾污染物排放标准 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率 无组织排放监控浓度限值 标准来源 排气筒 （m） 排放速率 (kg/h) 监控点 浓度(mg/m3) 颗粒物 （石英粉尘） 60 15 1.9 周界外浓度 最高点 1.0 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 颗粒物 120 15 3.5 1.0 硫酸雾 （其他） 45 15 1.5 1.2 VOCs 50 15 1.5 2.0 表面涂装标准 表4-5 烘干炉烟气中各污染物排放标准 锅炉类型 烟尘浓度（mg/Nm3） SO2浓度（mg/Nm3） NOX浓度（mg/Nm3） 林格曼黑度 燃气锅炉 20 50 150 ≤1 4.2.2废水污染物排放标准 本项目废水主要为员工生活污水和生产废水，生活污水使用化粪池进行预处理，生产废水经厂区内污水处理设施进行预处理，预处理后的生产废水和生活污水混合后接管至涟水县经济开发区西区污水处理厂进行深度处理，开发区西区污水处理厂的尾水目前是排入公兴河。综合废水水质执行开发区污水处理厂接管标准，尾水执行《城镇污水处理厂污染排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求。具体标准值见表4-6。 表4-6 开发区西区污水处理厂接管标准和排放标准 pH无量纲，其余单位为mg/l 项目 pH COD BOD5 SS NH3-N TP 总镍 六价铬 接管标准 6～9 500 180 400 35 8 1.0 0.5 排放标准 6～9 50 10 10 5（8） 0.5 0.05 0.05 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 4.2.3噪声排放标准 本项目为租用厂房，不存在土建施工内容，营运期场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中3类区标准，具体标准值见表4-7。 表4-7工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别 昼间 dB（A） 夜间 dB（A） 3类 65 55 4.2.4固废排放标准 生活垃圾的储存与处置参照执行《城市生活垃圾管理办法》（建设部令第157号）；一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环保部公告2013年第36号）的相关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 4.2.5总量控制 项目实施后，废气污染物总量在涟水县内平衡，废气总量控制因子为粉尘、SO2、NOx、烟尘、VOCs，考核因子为硫酸雾。废水污染物总量在涟水县内平衡，废水总量控制因子为COD和NH3-N，考核指标为SS和TP。总量控制指标见表4-8。 表4-8 污染物排放总量控制指标 （单位：t/a） 类 别 污染物 名称 原批复 排放量（t/a） 搬迁项目 “以新带老”削减量*（t/a） 搬迁后全厂排放量 （t/a） 排放 增减量 （t/a） 产生量（t/a） 削减量 （t/a） 排放量 （t/a） 废 气 VOCs 0 2.6 2.34 0.26 0 0.26 +0.26 粉尘 1.3 26.14 23.53 2.61 1.3 2.61 +1.31 硫酸雾 0.988 3.24 2.59 0.65 0.988 0.65 -0.338 SO2 0.0028 0.052 0 0.052 0.0028 0.052 +0.0492 NOx 0.013 0.162 0 0.162 0.013 0.162 +0.149 烟尘 0.0014 0.017 0 0.017 0.0014 0.017 +0.0156 废水 水量 5399 6646 0 6646 5399 6646 +1247 CODcr 0.135 1.558 0.504 1.054 0.135 1.054 +0.919 SS 0.156 3.066 1.218 1.848 0.156 1.848 +1.692 NH3-N 0.016 0.014 0 0.014 0.016 0.014 -0.002 TP 0.021 0.041 0 0.041 0.021 0.041 +0.02 固 废 一般固废 0 25.884 25.884 0 0 0.041 0 危险固废 0 202.2 202.2 0 0 0 0 生活垃圾 0 4.5 4.5 0 0 0 0 注：废水排放量均为接管排放量

# 五、建设项目工程分析

施工期生产工艺及主要污染工序 本项目租赁江苏龙胜纺织有限公司现有空置厂房，充分利用原有车间和办公室，不新建建筑，施工期的环境影响主要为设备安装过程产生的噪声影响。由于设备安装期的环境影响是短暂的，且随着设备安装的结束，环境影响消除。因此，本评价不对其施工期环境影响进行详细分析评价。 营运期生产工艺及主要污染工序 5.1生产工艺流程及工艺流程描述 5.1.1生产工艺流程 搬迁后项目和原有项目相比，主要是增加了喷涂工序，生产过程中仅有电解抛光，无钝化工艺。搬迁后项目的生产工艺流程及产污环节见图5-1。 5.1.2工艺流程简述： （1）喷砂：喷砂工艺为利用高速砂流的冲击作用清理和粗化外购不锈钢保温杯（半成品杯体）内部基体表面的过程。采用压缩空气为动力，以形成高速喷射束将喷料（石英砂）高速喷射到不锈钢保温杯内壁，由于喷料对工件表面的冲击和切削作用，使工件的表面获得一定的清洁度和不同的粗糙度，为后续电解抛光工序前的预处理过程。 该过程会产生石英粉尘G1和除尘后的除尘灰S1。粉尘密闭收集后经布袋除尘器处理后经15米高排气筒高空排放。除尘灰成分为石英粉，由厂家回收。 （2）电解抛光：电化学抛光是以被抛工件为阳极，不溶性金属为阴极，两极同时浸入到电化学抛光槽中，通以直流电而产生有选择性的阳极溶解，从而达到工件表面除去细微毛剌和光亮度增大的效果，用1000±500A的电流向电化学抛光槽中通电60±30秒，槽中磷酸与硫酸采用2.5:1的配比，酸液温度在38~50℃； 原理：工件上脱离的金属离子与抛光液中的磷酸、硫酸形成一层磷酸盐膜吸附在工件表面，这种黏膜在凸起处较薄，凹处较厚，因凸起处电流密度高而溶解快，随黏膜流动，凹凸不断变化，粗糙表面逐渐被整平的过程。在化学抛光过程中，作为阳极的不锈钢工件，其所含的镍、铬元素不断转变为金属离子溶入抛光液内而不在阴极表面沉积。随着抛光过程的进行，金属离子浓度不断增加，当达到一定的数值后，这些金属离子已磷酸盐和硫酸盐形式不断从抛光液内沉淀析出，沉降于抛光槽底部。 本项目工件（保温杯）作为阳极接直流电源的正极，用钛棒作为阴极，接直流电源的负极，两者相距一定距离浸入电化学抛光抛光液（电化学抛光抛光液为企业自行配置，按磷酸：硫酸质量比2.5:1进行配置）中，在一定温度、电压和电流密度下，通电一定时间，工件表面上的微小凸起部分首先溶解，而逐渐变成平滑光亮的表面。 在阳极上，工件在电化学抛光作用下，不断的失去电子并形成游离的二价铁离子游离，并与抛光液中的磷酸形成一层磷酸盐膜吸附在工件表面。 Fe-2e Fe2+ 在阳极上，主要是H+的还原反应： 2H++2e Fe2+ 电解液平均3天更换一次。该过程会产生硫酸雾G2和废酸S2、残次品S3。硫酸雾经集气罩收集后通过酸雾吸收塔进行处理，处理后经15米高排气筒排放。残次品收集后外售。废酸属于危险废物，委托有资质单位处置。 五级逆流水洗：本工序主要洗去电解时保温杯半成品表面携带的废酸液。本工序所使用的水为纯水。纯水由建设单位自备的纯水自备制备。5个水洗槽规格相同，均为长×宽×高=1×1×0.6m。该过程会产生清洗废水W1，根据不锈钢成分表显示 不锈钢化学成分表 规格 化学成分(％) 304 C Si Mn P S Ni Cr Mo ≤0.08 ≤1.00 ≤2.00 ≤0.035 ≤0.035 10.00-14.00 16.00-18.00 2.00-3.00 里面Cr和Ni含量很低，电解抛光液原本含有Cr和Ni量就很少，在水洗过程中Cr和Ni含量≤0.0001mg/L。含量低于污水处理厂接管标准，不作为特征污染因子。W1废水经厂区内污水处理设施预处理后接管至开发区污水处理厂。 （4）吹水、烘干：夏季室温较高时，采用空压机直接对不锈钢保温杯内部进行吹干，温度较低时使用烘干炉加热空气（烘干炉使用天然气作为燃料），利用热空气烘干管件表面的残留清洗水。该过程主要产生水蒸气，无其他污染物产生。天然气燃烧时会产生烟气，经15米高排气筒直排。 （5）喷涂：在喷漆房内对保温杯表面进行喷涂，喷涂采用静电喷涂，根据产品需要进行喷漆或喷塑，油漆为水性漆，塑粉为环氧树脂粉。此过程产生G4喷涂废气。 （6）固化，喷涂后进行烘干，烘干采用天然气加热，此过程产生产生G5烘干废气和天然气燃烧废气。 （7）组装出货：将外购的塑料配件与项目烘干后的不锈钢杯体组装，组装后出货外售。 5.1.3 物料平衡图 1、电解抛光物料平衡图 2、喷涂工艺物料平衡图 5.2主要污染工序及污染源分析 5.2.1营运期污染源分析 5.2.1.1大气污染 1、有组织废气 （1）粉尘（G1） 搬迁后项目喷砂过程中会产生石英粉尘，石英砂与不锈钢保温杯内壁在此过程中存在切削等作用，项目对工件等进行抛丸处理，抛丸钢砂在高速气流喷射下对铸件进行抛光除锈，期间有锈渣和受力破裂的钢砂粉尘产生，主要成分是不锈钢和金属氧化物。根据建设单位提供的资料，按照工件处理量5000t/a，该部分年工作时间约为7200h。 根据《工业卫生与职业病》（鞍山钢铁集团主办，2000年第26卷）抛丸除锈过程产生的粉尘量约为1.2-2.4kg/t钢，本环评以产生量1.5kg/t钢计，由此核算该部分粉尘最大产生量为7.5t/a。石英砂使用过程中部分产生粉尘，粉尘产生量约为7.8t/a，抛丸过程粉尘产生总量为15.3t/a。 粉尘经密闭收集后由布袋除尘器处理，收集效率按照98%计，处理后经15米高排气筒（P1）高空排放。配备的风机风量共为8000m3/h，年运行7200h，则废气量为5760万m3/a。根据实际生产运行情况，除尘器的除尘效率取90%。经计算，收集的有组织量为15t/a，粉尘产生浓度为260.42mg/m3，产生速率为2.08kg/h；排放量为1.5t/a，排放浓度为26.04 mg/m3，排放速率为0.21kg/h。 产生的未收集的粉尘量为0.3t/a。 （2）硫酸雾（G2） 搬迁后项目电解抛光时会产生硫酸雾，电解抛光时所用的电解液为98%的硫酸和85%的磷酸的混合液，产生酸雾的物质为硫酸，磷酸不产生酸雾。 对酸雾的产生量，本项目采用经验公式进行计算： Gs＝M（0.000352+0.000786μ）﹒P﹒F 式中：Gs为蒸发量，kg/h； M为酸的分子量，98； μ为蒸发液体表面上空气流速，3m/s； F为蒸发面的表面积，m2，取4m2； P为相应于液体温度时饱和蒸汽压力，mmHg。 硫酸雾的产生量G硫酸＝GZ－G水 60℃时水蒸汽的蒸发量分别为5.45L/m2.h。经计算本项目硫酸雾产生量为0.5kg/h。 硫酸雾经集气罩收集后采用酸雾吸收塔进行处理，处理后经15米高排气筒（P2）高空排放。配备的风机风量共为10000m3/h，年运行7200h，硫酸雾年产生量为3.6t/a，则废气量为7200万m3/a。集气罩的收集效率取90%，酸雾吸收塔的吸收效率取80%。经计算，硫酸雾的有组织产生量为3.24t/a，产生浓度为45mg/m3，产生速率为0.45kg/h，排放量为0.65t/a，排放浓度为9mg/m3，排放速率为0.09kg/h。 未收集的无组织硫酸雾产生量为0.36t/a。 （3）烘干炉烟气（G3） 搬迁后项目吹水烘干和喷涂后烘干时烘干炉使用天然气作为燃料，燃烧时会产生烟气，烟气中主要污染物为SO2、NOx和烟尘。天然气消耗量为86400m3/a。SO2和NOx的产排污系数参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中的天然气工业锅炉废气产排污系数取值，烟尘的产生量类比同行业经验值计算，约为2.0kg/万m3-天然气，见表5-1。 表5-1烘干炉烟气产排污系数一览表 产品 原料 名称 规模 等级 污染物 指标 单位 产污系数 末端治理 技术名称 排污系数 蒸汽/ 热水/ 其他 天然气 所有 规模 工业 废气量 标立方米/ 立方米-原料 13.98 直排 13.98 烟尘 千克/万立方米-原料 2.0 直排 2.0 SO2 千克/万立方米-原料 0.02S① 直排 0.02S① NOx 千克/万立方米-原料 18.71 直排 18.71 注：①产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米。例如燃料中含硫量（S）为200毫克/立方米，则S=200。天然气中含硫量取200mg/m3。 因烘干炉所用燃料为天然气，属于清洁能源，因此，烘干炉烟气可经15米高的排气筒（P3）直接排放。烘干炉烟气中各污染物产生及排放情况见表5-2。 表5-2 烘干炉烟气中各污染物产生及排放情况表 序号 污染物名称 废气量 产生浓度mg/m3 产生量t/a 处理 措施 处理效率 排放浓度mg/m3 排放量t/a 1 SO2 120.78万m3/a 43.05 0.052 15米排气筒直排 0 43.05 0.052 2 NOX 134.13 0.162 134.13 0.162 3 烟尘 14.08 0.017 14.08 0.017 （4）喷涂废气（G4） ①、喷漆废气 项目使用的是水性漆，产生的喷漆废气中主要包括漆雾颗粒和VOCs。 漆雾颗粒的产生主要是固体分挥发所致。水性漆中固体份含量约为55%，有机溶剂15%，水分30%。项目水性漆用量为16.4t/a，水性漆中的固体分为9t，喷漆工序固体分附着率为75%，剩余25%散发于空气中形成漆雾颗粒，故漆雾产生量为2.25t/a。VOCs主要为水性漆中的溶剂挥发，合计约2.5t/a。挥发性气体按照喷漆段40%计，剩余60%在烘干段挥发，则喷漆段产生的VOCs量为1t/a。喷漆房为封闭，废气收集率可达95%以上，收集的漆雾颗粒为2.14t/a，VOCs为0.95t/a。喷漆废气经水帘预处理，然后其他有机废气合并一起经光氧催化+活性炭吸附处理后，由15m高P4排气筒排放。 未被收集的漆雾颗粒为0.11t/a，VOCs为0.05t/a为无组织排放。 ②、喷塑废气 项目部分工件采用喷塑工艺，工序使用的塑粉用量为45t/a，喷塑使用环氧树脂粉末涂料，粉末喷涂过程在喷塑车间内进行，喷塑车间全封闭，使用负压抽吸装置，通过风机将车间内未喷上金属工件的粉末吸入回收系统，该回收系统是一套圆筒形的过滤装置，未喷上工件的粉末经回收系统收集后全部回用，过滤后的气体外排。粉末喷涂过程中的附着率一般为80%左右，计算得喷涂工序颗粒物的产生量约9t/a，粉末回收系统对颗粒物的收集效率大于90%，回收8.1t/a，则喷塑工序颗粒物的排放量为0.9t/a，粉尘处理后通过15米高P4排气筒排放。 ③、烘干废气 本项目喷漆和喷塑烘干炉共用，喷漆和喷塑固化过程中均会产生有机废气。 喷漆烘干废气：喷漆后的产品需要烘干，烘干时水性漆中的剩余有机溶剂全部挥发，水性漆溶剂挥发量约为1.5t/a； 喷塑烘干废气：工件喷塑后需要烘干固化，该工序会产生有机废气，由于固化温度为185-200℃，塑粉有一部分有机物挥发，评价以VOCs计。项目使用的塑粉为环氧树脂，根据资料显示，聚酯、环氧树脂的热分解温度在300℃以上，因此固化过程中产生的废气不会包含树脂的分解物。根据《喷塑行业污染物源强估算及治理方法探讨》（青岛理工大学 环境与市政工程学院 王世杰、朱童琪、宋洁、张明辉、陈秀硕），固化过程中固化工序产生的VOCs约占塑粉量的3-6‰，本项目挥发量按照5‰计，项目固化过程中塑粉量为36t/a，因此VOCs产生量为0.18t/a。 固化过程中VOCs总产生量为1.68t/a，烘房为密闭，仅在开关门时有少量废气逸出，捕集率约为98%，收集的有机废气量为1.65t/a，废气收集后经一套光氧催化+活性炭吸附装置处理，处理后通过15m高P4排气筒排放。 未捕集到的VOCs为0.03t/a，机械通风后经屋顶排放。 2、无组织废气 搬迁后项目营运期的无组织大气污染物主要为未收集的硫酸雾、漆雾颗粒和有机废气。未收集的无组织硫酸雾的排放量为0.75t/a，排放速率为0.10kg/h；漆雾颗粒无组织排放量为0.11t/a，排放速率为0.045kg/h；VOCs无组织排放量为0.08t/a，排放速率为0.033 kg/h。 搬迁后项目有组织废气污染物排放情况见表5-3，无组织废气污染物排放情况见表5-4。 表5-3 搬迁后项目有组织废气产生及排放情况 产 污 位 置 工序 编号 废 气 量Nm3/h 排放时间h 污 染 物 名 称 产生状况 治理措施 排放状况 执行标准 排放源参数 排放 方式 及去 向 浓 度 mg/m3 速 率 kg/h 产 生 量 t/a 治 理 措 施 去 除 率 ％ 浓 度 mg/m3 速 率 kg/h 排 放 量 t/a 浓 度 mg/m3 速 率 kg/h 高 度 m 内 径 m 温度 ℃ 生产车间 喷砂 G1 8000 7200 粉 尘 260.42 2.08 15 布袋除尘器 90 26.04 0.21 1.5 60 1.9 15 0.5 25 P1排气筒 电解 抛光 G2 10000 7200 硫 酸 雾 45 0.45 3.24 酸雾吸收塔 80 9 0.09 0.65 45 1.5 15 0.5 25 P2排气筒 燃烧废气 G3 503.25 2400 SO2 43.05 0.022 0.052 / 0 43.05 0.022 0.052 50 / 15 0.2 100 P3排气筒 NOX 134.13 0.067 0.162 0 134.13 0.067 0.162 150 / 烟尘 14.08 0.007 0.017 0 14.08 0.007 0.017 20 / 喷塑 G4 6000 2400 粉尘 625 3.75 9 滤筒 90 / 15 0.4 25 P4排气筒 喷漆 2400 漆雾 148.3 0.89 2.14 水帘+光氧催化+活性炭 90 77.08 0.462 1.11 120 3.5 VOCs 66 0.396 0.95 90 18 0.108 0.26 50 / 烘干 2400 VOCs 114.5 0.687 1.65 90 / 表5-4 搬迁后项目无组织废气排放情况 产污 位置 污染物名称 污染工序 排放速率 （kg/h） 排放量 （t/a） 面源面积 （m2） 面源高度 （m） 时间 （h） 生产车间1 硫酸雾 电解抛光 0.05 0.36 90×39.5 15 7200 粉尘 喷丸 0.042 0.3 粉尘 喷涂 0.045 0.11 2400 VOCs 0.033 0.08 5.2.2.2废水污染 （1）用水情况 搬迁后项目营运期用水主要为员工生活用水、冷却补充用水、清洗用水、纯水制备用水和酸雾吸收塔用水。 生活用水：员工30人，根据《江苏省工业、服务业和生活用水定额》（2014年修订）：生活用水量按80L/d•人计，经计算用水量为720m3/a，生活污水产生量按用水量的80%计，则污水量为576t/a。一般生活污水经化粪池前的水质浓度为：CODCr 350mg/L、 SS200mg/L、NH3-N 25mg/L、T-P 2.0mg/L。 冷却补充用水：项目电解抛光过程中电解液温度过高时需要进行冷却降温，冷却水循环使用，定期补充损耗，根据建设单位提供资料，冷却补充用水量为200t/a，全部损耗，不排放。 纯水制备用水：项目清洗环节所用的水为纯水，建设单位自行制备。根据建设单位提供资料，搬迁后项目纯水制备用水量为1200m3/a，制取纯水过程中，反冲洗损耗量为15%，废水产生量为180t/a，制备的纯水量为1020t/a。 清洗用水：制备的纯水全部用于清洗工序，废水损耗量为15%，产生的清洗废水量为5780t/a。 酸雾吸收塔用水：根据现有装置运行情况，酸雾吸收塔用水量为200 m3/a。 水帘用水：喷漆室的水帘装置产生废水，废水循环使用损耗量为20t/a，循环水池5天定期更换一次，循环水池的大小为2m3，每次排放1.5t/a，年排放量为90t/a。补充水量为消耗水量为110t/a。 根据不锈钢成分表显示 不锈钢化学成分表 规格 化学成分(％) 304 C Si Mn P S Ni Cr Mo ≤0.08 ≤1.00 ≤2.00 ≤0.035 ≤0.035 10.00-14.00 16.00-18.00 2.00-3.00 里面Cr和Ni含量很低，电解抛光液原本含有Cr和Ni量就很少，在水洗过程中Cr和Ni含量≤0.0001mg/L。含量低于污水处理厂接管标准，不作为特征污染因子。 搬迁后项目废水产生排放情况见表5-5。 表5-5项目废水产生及排放情况 污染源 水量 m3/a 污染物 名称 产生情况 处理措施 排放情况 排放方式及去向 浓度 mg/L 产生 量t/a 浓度 mg/L 排放量t/a 生活 污水 576 COD 350 0.202 化 粪 池 250 0.144 涟水经济开发区西区污水处理厂 SS 200 0.115 150 0.086 NH3-N 25 0.014 25 0.014 TP 2 0.001 2 0.001 清洗 废水 5780 PH 3~4 —— 中和+混凝沉淀 6~9 —— COD 200 1.156 150 0.867 SS 500 2.89 300 1.734 TP 7 0.04 7 0.04 酸雾吸收废水 200 PH 2~3 —— 6~9 —— COD 100 0.02 80 0.016 SS 80 0.016 50 0.01 水帘废水 90 COD 1000 0.09 300 0.027 SS 500 0.045 200 0.018 综合 废水 6646 PH —— —— 化粪池、污水处理设施 6~9 —— COD —— 1.558 158.59 1.054 SS —— 3.066 278.06 1.848 NH3-N —— 0.014 2.11 0.014 TP —— 0.041 6.17 0.041 纯水制备废水 180 COD 30 0.005 / 30 0.005 雨水管网 SS 30 0.005 30 0.005 （2）水平衡图 5.2.2.3噪声污染源 本项目营运期产生的噪声源主要是生产过程中设备运行产生的机械噪声。项目噪声源情况见下表。 表5-6 项目主要噪声统计表 污染源名称 数量 噪声级dB(A) 距本项目厂界最近距离（m） 降噪前 降噪后 降噪量 东 南 西 北 喷砂机 2台 80 60 20 6 2 32 56 电解抛光机 8台 75 60 15 4 5 34 54 空压机 1台 85 65 20 8 38 29 22 5.2.2.4固体废弃物 本项目营运期产生的固体废物主要为喷砂粉尘处理时产生的除尘灰、电解抛光工序产生的废酸、生产过程中产生的残次品、废水处理过程中产生的污泥、废滤芯、废油漆桶、废漆渣、纯水制备过程中产生的废膜和生活垃圾。 （1）除尘灰（S1） 项目喷砂过程中产生的粉尘采用布袋除尘器处理，经计算，处理下来的除尘灰量为13.5t/a。该固废收集后由厂家回收。 （2）废酸（S2） 项目电解抛光环节用的电解液为硫酸和磷酸的混合液，电解液平均3天更换一次。电解槽大小为0.3m3，共计8个电解槽，正常生产时使用5个电解槽，则废酸产生量为150t/a。废酸属于危险废物，委托有资质单位处置。 （3）残次品（S3） 项目生产过程中会有残次品产生，根据建设单位提供资料，残次品产生量约为3.6t/a。该固废收集后外售。 （4）污泥 项目产生的生产废水采用污水处理设施进行预处理，处理过程中会有污泥产生，污泥含水率为80%左右。根据建设单位提供资料，污泥产生量约为50t/a。污泥属于危险废物，委托有资质单位处置。 （5）废膜 项目纯水制备采用反渗透工艺制备，每年产生一定量的废反渗透膜，根据建设单位提供资料，年产生量约为0.084t/a。 （6）废滤芯 塑粉喷涂过程采用滤芯除尘器，滤芯需定期更换，更换量为4只/年，由原厂回收，年产生量为0.1t/a，喷塑收集的粉尘共8.1t/a，粉尘收集后回用。 （7）废油漆桶 本项目在喷漆工序油漆使用后会产生废油漆桶，约0.5t/a，项目使用的为水性漆，因此产生的废油漆桶由油漆生产厂家回收，用于原始用途，不属于危险固废。 （8）废活性炭 项目废气处理过程中使用活性炭吸附有机废气，活性炭吸附系数为0.35t有机物/t活性炭，废活性炭年产生量为2.2t/a，收集后委托有资质单位安全处置。 （9）生活垃圾 搬迁后项目人员为30人，生活垃圾按每人0.5kg/d计，年运行300天，则生活垃圾产生量为4.5t/a。生活垃圾由环卫部门统一处置。 搬迁后项目固体废物产生情况见表5-7，处置情况见表5-8。 表5-7 本项目固体废物产生情况 序 号 固废 名称 属性 产生工序 形态 主要 成分 废物 类别 废物 代码 产生量 t/a 利用处置单位 1 除尘灰 一般 固废 粉尘处理 固态 石英粉、塑粉 / / 21.6 厂家 2 残次品 电解抛光 固态 不锈钢 / / 3.6 物资回收公司 3 废膜 纯水制备 固态 反渗透膜 / / 0.084 4 废滤芯 废气处理 固态 塑料 / / 0.1 厂家回收 5 废油漆桶 生产 固态 铁桶 / / 0.5 厂家回收 6 废酸 危险废物 电解抛光 固态 硫酸、磷酸 HW34 900-307-34 150 有资质 单位 7 污泥 废水处理 半固态 污泥 HW17 336-064-17 50 8 废活性炭 废气处理 固态 活性炭 HW49 900-041-49 2.2 9 生活垃圾 生活 固废 员工生活 固态 纸张、纸屑等 / / 4.5 环卫 部门 项目产生危险废物经收集后暂存于厂内危废堆放区，定期委托有资质单位处理处置。 表5-8 项目危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要 成分 有害成分 产废 周期 危险 特性* 污染防治措施 1 废活性炭 HW49 900-041-49 2.2 废气处理 固态 活性炭和有机物 有机物 3个月 T/In 分类暂存，委托资质单位处置 2 废酸 HW34 900-307-34 150 电解抛光 固态 硫酸、磷酸 硫酸、磷酸 3个月 C 3 污泥 HW17 336-064-17 50 废水处理 半固态 污泥 污泥 3个月 T/C （1）危废贮存场所（设施）污染防治措施 所有纳入危险废物范畴的固体废物在企业内的存放地设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的专用标志。危险废物必须使用专用的容器贮存，除非在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放。贮存容器应有明显标志，并且标明废物的特性，是否具有耐腐蚀、与所贮存的废物发生反应等特性。 贮存场所严格按照“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求进行设置，有集排水设施且贮存场所符合消防要求，贮存场所内采用安全照明设施，并设置观察窗口。 （2）运输过程的污染防治措施 项目所处理的危险废物采用专门的车辆，密闭运输，严格禁止抛洒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染。在危险废物的运输中执行《危险废物转移联单管理办法》中有关的规定和要求。 采取以上处置措施后，本项目固废实现无害化，对周围环境影响较小。

# 六、建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种 类 | 排放源 | 污染物 名称 | 产生 浓度mg/m3 | 产生量 t/a | 排放 浓度mg/m3 | 排放速率 kg/h | 排放量 t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织 | 喷砂机 | 粉尘 | 260.42 | 15 | 26.04 | 0.21 | 1.5 | P1排气筒高空排放 |
|  |  | 电解抛光机 | 硫酸雾 | 45 | 3.24 | 9 | 0.09 | 0.65 | P2排气筒高空排放 |
|  |  | 烘干炉 | SO2 | 43.05 | 0.052 | 43.05 | 0.022 | 0.052 | P3排气筒高空排放 |
|  |  |  | NOX | 134.13 | 0.162 | 134.13 | 0.067 | 0.162 |  |
|  |  |  | 烟尘 | 14.08 | 0.017 | 14.08 | 0.007 | 0.017 |  |
|  |  | 喷涂 | 粉尘 | 770.8 | 11.14 | 77.08 | 0.462 | 1.11 | P4排气筒高空排放 |
|  |  |  | VOCs | 180 | 2.6 | 18 | 0.108 | 0.26 |  |
|  | 无组织 | 电解抛光机 | 硫酸雾 | -- | 0.75 | -- | 0.10 | 0.75 | 厂界无组织排放 |
|  |  | 喷涂 | 粉尘 | -- | 0.11 | -- | 0.045 | 0.11 |  |
|  |  |  | VOCs | -- | 0.08 | -- | 0.033 | 0.08 |  |
| 水 污 染 物 | 排放源 | 污染物 名称 | 废水量t/a | 产生浓度mg/L | 产生量 t/a | 排放浓度 mg/L | 排放量t/a | 排放 去向 |
|  | 生活污水、清洗废水、废气处理废水 | COD | 6646 | —— | 1.558 | 158.59 | 1.054 | 涟水经济开发区西区污水处理厂 |
|  |  | SS |  | —— | 3.066 | 278.06 | 1.848 |  |
|  |  | NH3-N |  | —— | 0.014 | 2.11 | 0.014 |  |
|  |  | TP |  | —— | 0.041 | 6.17 | 0.041 |  |
| 固体废物 | 排放源 | 污染物名称 | 产生量t/a | 处理量t/a | 综合利用量 | 外排量 | 备注 |
|  | 除尘器 | 除尘灰 | 21.6 | 0 | 21.6 | 0 | 厂家回收 |
|  | 电解抛光机 | 残次品 | 3.6 | 0 | 3.6 | 0 | 外售 |
|  | 纯水制备设备 | 废膜 | 0.084 | 0 | 0.084 | 0 |  |
|  | 废滤芯 | 塑料 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 生产厂家回收 |
|  | 废油漆桶 | 废油漆桶 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 生产厂家回收 |
|  | 电解抛光机 | 废酸 | 150 | 150 | 0 | 0 | 有资质单位 处置 |
|  | 污水处理设施 | 污泥 | 50 | 50 | 0 | 0 |  |
|  | 废气处理 | 废活性炭 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 |  |
|  | 员工 | 生活垃圾 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 环卫处置 |
| 噪声 | 序号 | 噪声源 | 等效声级（分贝） | 备注 |
|  | 1 | 喷砂机 | 80 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准要求 |
|  | 2 | 电解抛光机 | 75 |  |
|  | 6 | 空压机 | 85 |  |
| 其他影响：无 |

# 七、环境影响分析

7.1施工期环境影响分析 本项目租赁现有的厂房进行生产，厂房建设已完成，施工期的环境影响主要为设备安装过程产生的噪声影响。由于设备安装期的环境影响是短暂的，且随着设备安装的结束，环境影响消除。因此，本评价不对其施工期环境影响进行详细分析评价。 7.2营运期环境影响分析 7.2.1大气环境影响分析 （1）大气环境影响 1）有组织废气 表7-1 项目有组织排放污染物评价因子和评价标准表 污染源 评价因子 评价时段 排放速率（g/s） 标准值（mg/m3） 标准来源 1#排气筒 粉尘 1h 0.058 0.45 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）、 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）、《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002） 2#排气筒 硫酸雾 1h 0.053 0.3 3#排气筒 SO2 1h 0.006 0.5 NOX 1h 0.019 0.2 烟尘 1h 0.002 0.45 4#排气筒 粉尘 1h 0.128 0.45 VOCs 1h 0.030 0.6 表7-2 项目有组织排放污染物参数 项目 1#排气筒 2#排气筒 3#排气筒 4#排气筒 高度（m） 15 15 15 15 出口内径（m） 0.5 0.5 0.2 0.4 烟气流速（m/s） 15.46 19.33 6.08 18.12 最高环境温度（K） 312.5 312.5 312.5 312.5 最低环境温度（K） 251.5 251.5 251.5 251.5 城市/农村 城市 城市 城市 城市 土地利用类型 城市 城市 城市 城市 区域湿度条件 半湿润区 半湿润区 半湿润区 半湿润区 是否考虑地形 否 否 否 否 是否考虑岸线熏烟 否 否 否 否 计算结果 根据上述计算参数，可得出本项目有组织废气排放的结果。 表7-3 排气筒废气有组织排放预测结果 污染源 下风向距离/m 预测质量浓度 占标率% 1#排气筒 粉尘 下风向最大质量浓度及占标率 0.02879 6.4 D10%最远距离/m / 2#排气筒 硫酸雾 下风向最大质量浓度及占标率 0.02415 7.55 D10%最远距离/m / 3#排气筒 二氧化硫 下风向最大质量浓度及占标率 0.01032 2.06 氮氧化物 下风向最大质量浓度及占标率 0.006223 3.11 烟尘 下风向最大质量浓度及占标率 0.000304 0.07 D10%最远距离/m / 4#排气筒 粉尘 下风向最大质量浓度及占标率 0.005792 1.29 VOCs 下风向最大质量浓度及占标率 0.001489 0.12 D10%最远距离/m / 由上表可知，本项目各排气筒排放的粉尘、二氧化硫、氮氧化物、硫酸雾、VOCs在正常工况下，有组织排放最大落地浓度处浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）、《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）、《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中要求。 2）无组织废气 表7-4 项目无组织排放污染物参数评价因子和评价标准表 污染源 评价因子 评价时段 排放速率（g/s） 标准值（mg/m3） 标准来源 1#厂房 硫酸雾 1h 0.028 0.3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）、 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）、《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002） 粉尘 1h 0.013 0.9 VOCs 1h 0.009 1.2 表7-5 项目无组织排放污染物参数 污染源 面源最大长度（m） 面源最大宽度（m） 排放高度（m） 1#厂房 90 39.5 15 计算结果 根据上述计算参数，可得出本项目无组织废气排放的结果。 表7-6 无组织废气排放预测结果 污染源 下风向距离/m 1#厂房 预测质量浓度 占标率% 硫酸雾 下风向最大质量浓度及占标率 0.02332 7.77 粉尘 下风向最大质量浓度及占标率 0.006193 0.69 VOCs 下风向最大质量浓度及占标率 0.004542 0.38 D10%最远距离/m / 3）计算结果评价 表7-7 大气环境影响评价等级表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax＜10% 三级 Pmax＜1% 根据预测结果，最大落地浓度为无组织硫酸雾0.02332mg/m3，占标率7.77%，出现距离为141m，确定本项目大气环境影响评价等级为二级。本评价对大气环境仅作简要论述。 本次大气环境影响评价直接以估算模式的计算结果进行分析与评价。预测结果表明，项目大气污染物最大落地浓度占标率均较低，不会对当地大气环境构成明显的不利影响。 （2）大气环境防护距离计算 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），大气环境防护距离的确定：采用进一步预测模型模拟评价基准年内，本项目所有污染源对厂界外主要污染物的短期贡献浓度分布。在底图上标注从厂界起所有超过环境质量短期浓度标准值的网格区域，以自厂界起至超标区域的最远垂直距离作为大气环境防护距离。 本项目四周厂界均无超标区域，因此无需设置大气防护距离。 （3）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201—91）推荐的计算公式，计算本项目无组织排放的各污染源卫生防护距离。 式中：Cm——标准浓度限值，mg/m3； QC——工业企业有害气体排放量可以达到的控制水平，kg/h； L——工业企业所需卫生防护距离，m； γ——有害气体排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5； A、B、C、D——计算系数。 根据本项目无组织排放的情况，由公式计算确定无组织排放污染物需要设置的卫生防护距离见表7-8。 表7-8卫生防护距离计算参数及计算结果 污染源位置 污染物名称 产生速率kg/h 标准限值（mg/m3） 计算结果（m） 卫生防护距离（m） 生产车间1 硫酸雾 0.10 0.3 7.734 50 粉尘 0.045 0.9 0.59 50 VOCs 0.033 0.6 0.53 50 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201—91），卫生防护距离在100米以内时，级差为50米；超过100米但小于1000米时，级差为100米；超过1000米以上时，级差为200米。当按两种或两种以上有害气体的Qc/Qm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离应提高一级。 由上表可知，生产车间1卫生防护距离为100m。本项目需以生产车间1为边界设置100m的卫生防护距离。据本环评现场踏勘，本项目卫生防护距离范围内无居民、学校等敏感目标，符合卫生防护距离的要求。同时，本项目卫生防护距离内不得建设居民区、学校等环境敏感目标。 综上，本项目营运期产生的大气污染物对周围大气环境影响不大。 7.2.2地表水环境影响分析 搬迁后项目营运期产生的废水主要为生活污水、废气处理废水和清洗废水。项目废水量共计为6646m3/a，其中生活污水为576 m3/a、废气处理废水290m3/a、清洗废水为5780 m3/a。生活污水经化粪池（处理能力2m3/d）预处理后接管；清洗废水和废气处理废水经厂区内污水处理设施预处理，污水处理工艺采用经中和、絮凝沉淀工艺处理后接管，接管至涟水经济开发区西区污水处理厂进行深度处理，尾水达标后最终排入公兴河。 1、污水处理厂情况说明 涟水经济开发区西区污水处理厂一期建设规模2万m3/d，远期规模6万m3/d，于2008年1月由涟水县发展和改革委员会以涟发改投[2008]037号文批准立项，2008年5月由淮安市环境科学研究所完成环境影响环境评价，2008年5月27日由涟水县环境保护局以涟环表复[2008]11号文予以批复。2009年11月01日进入试运行，2010年6月通过了涟水环境保护局组织的环境保护“三同时”竣工验收。目前提标改造工作基本完成，改造后尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，已于2013年3月4日获得涟水县环境保护局的批复（涟环表复[2013]6号文）。 本次环评将简单论述污水处理厂对本项目废水的接纳可行性，分析本项目废水对公 兴河水环境的影响。本项目废水量为6646m3/a，涟水经济开发区西区污水处理厂尾水出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水排入公兴河。接管标准及本项目排入管网水质标准对比情况，详见表7-9。 表7-9 本项目水质与涟水经济开发区西区污水处理厂接管标准相符性 污染物 pH COD SS NH3-N TP 污水处理厂接管标准 6～9 500 400 35 8 本项目排放标准 6～9 158.59 578.06 2.11 6.17 相符性 符合 符合 符合 符合 符合 由表7-6可知，本项目所排废水中各污染因子的排放浓度满足涟水经济开发区西区污水处理厂的接管要求。 本项目接管西区污水处理厂废水量为22.15m3/d，占污水处理厂余量的0.2%（污水处理厂余量为1.1万m3/d），因此，本项目所排废水对周围地表水环境影响较小。 7.2.3噪声环境影响分析 本项目设备噪声源强在75-85dB(A)之间，为确保营运期厂界噪声排放达标，建议企业采取如下降噪措施： 1、将生产设备安置在车间内，并于高噪声设备上安装减振装置。 2、风机机身设隔声罩，风机出口设消声器。 3、设置高噪设备的车间内部墙体采用吸声材料装饰，取光尽量采用双层窗。 根据设备在车间内分布位置及设备的噪声源强，对厂界噪声进行预测。采用多点源、等距离噪声衰减预测模式，并参照最为不利时气象条件等修正值进行计算，噪声从声源传播到受声点，受传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏蔽等因素的影响，声能逐渐衰减，根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009），预测本项目实施后对厂界噪声的影响。 （1）预测模式 本项目各噪声源都按点声源处理，根据声长特点，其预测模式为： ①某个点源在预测点的倍频带声压级 Loct（r）=Loct（r0）-20lg（r/r0）-△Loct 式中：Loct（r）－点声源在预测点产生的倍频带声压级； Loct（r0）－参考位置r0处的倍频带声压级； r－预测点距声源的距离，m； r0－参考位置距声源的距离，m； △Loct－各种因素引起的衰减量，包括声屏障、空气吸收和地面效应引起的衰减，由于后二种衰减都很小，可忽略不计。 ②各声源在预测点产生的声级的合成： （2）主要噪声源确定 各噪声源距厂界的最近距离见表7-10。 表7-10项目各噪声源与厂界的最近距离 污染源名称 噪声级dB(A) 距本项目厂界最近距离（m） 降噪前 降噪后 降噪量 东 南 西 北 喷砂机 80 60 20 6 2 32 56 电解抛光机 75 60 15 4 5 34 54 空压机 85 65 20 8 38 29 22 （3）预测结果分析 根据以上给出的噪声预测模式以及主要设备噪声源强参数，预测本项目昼间厂界噪声结果见表7-11。 表7-11 厂界噪声预测值 单位：dB（A） 本项目贡献值 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 51.2 50.6 48.8 45.7 标准值 昼间 65 夜间 55 从上表可以得出，本项目各主要噪声源采用降噪措施后，并综合考虑衰减作用后，对厂界的影响值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类排放限值的要求，不会改变周边的声环境功能。 7.2.4固体废物影响分析 本项目固废主要是生产过程中产生的除尘灰、残次品、废膜、废滤芯、废活性炭、废酸、污泥和生活垃圾。除尘灰产生量为21.6t/a，残次品产生量为3.6t/a，废膜产生量为0.084t/a，废滤芯产生量为0.1t/a，废油漆桶产生量为0.5t/a，废酸产生量为150t/a，废活性炭产生量为2.2t/a，污泥产生量为50t/a，生活垃圾产生量为4.5t/a。除尘灰收集后由厂家回收，残次品和废膜收集后外售，废滤芯、废油漆桶由生产厂家回收，废酸、废活性炭、污泥属于危险废物，委托有资质单位处置，生活垃圾经收集后由环卫部门处理。固废均不外排。 厂区内应设置符合要求的一般固废暂存场所和危废暂存场所。 厂区内一般固废临时贮存应注意以下几点： （1）对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，加强固体废物运输过程的事故风险防范，按照有关法律、法规的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地环保行政主管部门等批准。 （2）加强固体废物规范化管理，固体废物分类定点堆放，堆放场所远离办公区和周围环境敏感点。为了减少雨水侵蚀造成的二次污染，临时堆放场地要加盖顶棚。 （3）生活垃圾及时清运，避免产生二次污染。 本项目产生的危险固废交由有资质单位处置前，厂区应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中规定，设置危险废物储存场所，并设立危险废物标志。危险废物临时储存过程中还应满足以下要求： （1）贮存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定的贮存控制标准，有符合要求的专用标志。 （2）贮存区内禁止混放不相容危险废物，各废物产生点装桶或装袋送集中贮存设施分类贮存。 （3）贮存区考虑相应的集排水和防渗设施，夯实临时堆场地面，做防渗，渗透系数小于10-10cm/s，废物堆放处要防风、防雨、防晒。 （4）贮存区符合消防要求。 （5）废物堆场应设计雨水收集池，并能收集25年一遇的暴雨24小时降雨量。 （6）废酸的贮存容器必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生发应等特性。 危险废物环境影响分析 （1）危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单，本项目危险废物贮存场所选址相符性见表7-12。 表7-12 选址相符性分析 标准 标准内容 相符性分析 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 ①地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内；②设施底部必须高于地下水最高水位；③应依据环境影响评价结论确定危险废物集中贮存设施的位置及其与周围人群的距离，并经具有审批权的环境保护行政主管部门批准，并可作为规划控制的依据；④应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害入洪水、滑坡、泥石流、潮汐等影响的地区；⑤应建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外；⑥应位于居民中心区常年最大风频的下风向。 根据建设项目附图2，本项目选址能够达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关要求。 本项目危废暂存间建筑面积100m2，项目危险废物均为固态，危废每三个月更换一次，每次更换量为50.55t，占地约为51m2，危废仓库有效利用率为51%，危废仓库最大存储量约为100t。 本项目建成后全厂危废产生量为202.2t/a。公司定期将危废外送处置，危废占用地一般为52m2，在堆场最大容量范围内。因此本项目建成后固体废物贮存场所面积能够满足全厂危废贮存需求，项目使用危废仓库进行暂存。 本项目危险废物主要为废活性炭、废酸和污泥，废活性炭为固体，废酸和污泥为液体和半固体，对周围大气环境影响较小；距本项目最近的水体为西侧约230m处的涟西二干渠，且项目产生危险废物为固态、液态和半固态，液态物质采用桶装，不会发生泄露或流动，因此对周围地表水环境影响较小；项目危废存放于危废暂存间内，危废暂存间铺设防渗材料，危废不会进入地下水和土壤中，不会对项目周围地下水和土壤产生影响。 （2）运输过程的环境影响分析 本项目危废主要为废活性炭、废酸和污泥存放于危废暂存间内，危废暂存间严格按照“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求进行设置，项目危废定期由有资质单位处理处置。 本项目危废厂内运输过程中不会产生滴漏，由建设单位内清洁人员进行收集清理，放置在危废暂存区内，不会散落或泄露至厂外，对周边环境影响较小。 本项目的危险废物为废活性炭、废酸和污泥，危险废物均按要求签订委托处置合同。危险废物运输由危废处理公司负责，托运过程中，车厢为密闭状态，不会对沿线环境敏感点产生影响，同时对运输路线的选择要尽量避开敏感点，减少对敏感点产生影响的风险。 经采取以上固体废物污染防治措施后，本项目所产生的固废均可得到有效处置，不会引起环境卫生和“二次污染”的问题，对周围环境基本无影响。 7.2.5环境风险分析 7.2.5.1评价目的 环境风险评价的目的是分析和预测本项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运营期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范，应急与减缓措施，以使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 7.2.5.2评价等级及评价范围 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）和《重大危险源辨识标准》（GB18218-2009）进行重大危险源辨识，本项目中使用的硫酸和磷酸均不在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）和《重大危险源辨识标准》（GB18218-2009）中所列的危险化学品范畴，本项目不存在重大危险源。硫酸和磷酸不属于易燃物质和爆炸性物质。再根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A（规范性附录）中表列的物质危险性标准进行物质危险性判定，物质危险性标准见表7-13。硫酸和磷酸不属于有毒物质。 表7-13 物质危险性标准一览表 物质 类别 等级 LD50 (大鼠经口) mg/kg LD50 (大鼠经皮)mg/kg LC50（小鼠吸入，4小时）mg/L 有毒 物质 1 <5 <1 <0.01 2 5<LD50<25 10<LD50<50 0.1<LC50<0.5 3 25<LD50〈200 50<LD50<400 0.5<LC50<2 易燃 物质 1 可燃气体，在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质 2 易燃液体，闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质 3 可燃液体，闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质 爆炸性物质 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质 注：（1）有毒物质判定标准序号为1、2的物质，属于剧毒物质；符合有毒物质判定标准序号3的属于一般毒物；（2）凡符合表中易燃物质和爆炸性物质标准的物质，均视为火灾、爆炸危险物质。 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中风险评价工作等级识别表，见表7-14。本项目风险评价等级低于二级。因此，本环评仅对硫酸和磷酸可能引起的环境风险作简要定性分析。 表7-14 风险评价工作等级识别表 剧毒危险性物质 一般毒性危险物质 可燃、易燃危险性 物质 爆炸危险性 物质 重大危险源 一 二 一 一 非重大危险源 二 二 二 二 环境敏感地区 一 一 一 一 7.2.5.3风险分析 硫酸为强腐蚀性酸，磷酸为中强酸，无强腐蚀性，经识别判断，本项目的主要风险类型主要为硫酸的泄露。硫酸泄露后可能造成以下后果： ①硫酸及硫酸雾会危及周围人群的健康和生命安全。 ②硫酸泄漏后渗入土壤会造成土壤酸性。 ③硫酸雾在空气中扩散污染空气环境，酸雾会毁坏周围的植物及植被，腐蚀周围建筑物。 ④硫酸如果直接流入地表水中会污染水域，导致水中动植物死亡，浓硫酸遇水引起强烈反应，会产生浓烈的硫酸烟雾，影响周围环境空气，危及周围人群的健康和生命安全。 7.2.5.4硫酸泄露事故的风险防范措施 浓酸的突然泄漏主要是可能对现场人员造成伤害，在经过堵截不发生流失污染地表水、地下水和土壤的情况下，由于硫酸的挥发性较小，在不和其它物质发生化学变化，不遇水产生大量硫酸雾的情况下，对空气环境的影响不大，本次评价不对硫酸泄漏对空气环境的影响进行预测，仅提出一些针对硫酸泄露的风险防范措施。硫酸是一种强腐蚀化学物品，一旦管理不当就可能发生意外，造成人身伤害，所以必须在硫酸的储存和使用等环节严格管理，杜绝和减少硫酸泄漏事故的发生。防范措施如下： ①加强管理，制定完善的安全管理制度及各岗位责任制，将责任落实到部门和个人；公司管理人员、技术人员、运输人员必须接受有关危险化学品的法律、法规、规章和安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急知识的培训，并经考核合格，方可上岗作业；平时加强硫酸容器、管道的安全监控，按规定进行定期检验；加强危险目标的保卫工作，防止破坏事故发生。 ②建设单位应组建应急事故处理抢险队，并经过严格的培训和演练。接触硫酸的车间和岗位必须预备相应的防酸用品（如：防酸帽、防酸服、防酸手套、防酸靴等），各岗位必须有应急水源，必须配备足够的应急物资和使用工具。 ③装满硫酸的容器附近，必须严禁吸烟和明火，并且不能用锤子敲打容器和部件，以免发生火花。 7.2.5.5风险评价结论 本项目在做好硫酸泄露事故防范措施的基础上，对环境的风险影响不大。 7.2.6 地下水影响分析 7.2.6.1区域地下水开发利用规划 评价区内无地下水生活用水供水水源地。居民生活用水取自自来水管网统一供给。地下水主要用于居民洗涤或生活辅助性用水。地下水开发利用程度较低，基本为地下水非开采利用区。 （1）第Ⅰ含水层组 为潜水或微承压水，主要接受大气降水补给，其次是农田灌溉及河渠入渗补给，地下水位和降水量有着密切关系，雨季水位上升，旱季水位下降，水位变化幅度大，一般为 2-2.5米。一般地说最高水位滞后于最大降水期一个月。 潜水、微承压水的排泄主要是垂向蒸发，另一排泄途径是人工开采。目前人工手压井大约开采 28.05万m³/日。 （2）第Ⅱ承压含水层 该层地下水位变化比Ⅲ层大，年变幅 0.5-1.2 米。水位上升一般在雨季或雨后期，表明区域地下水位的形成有一定量的大气降水参与，另从第 Ⅰ 含水层某些薄弱的隔水层向下渗流补给，也存在越流补给。但在淮阴、淮安两城市市区范围内，自 70 年代随着工业生产的发展，第Ⅱ承压含水层作为主要开采层，地下水开采逐步趋于失控（主要是人工开采），地下水位大幅下降，以淮阴市棉纺织厂为例（淮阴市地下水资源评估报告 1991年），1982年水位埋深达18.96米，1991 年水位埋深达 25 米，已接近含水层顶板。地下水补排关系失去平衡，由原来的区域上的单一方向迳流二变成了向漏斗中心场四面汇水的流场。 （3）第Ⅲ承压含水层 水位变化无暴起、暴落现象。但总的看地下水的升降同大气降水有关系，从雨季结束后（一般是8-9月份）地下水位开始上升，只是由于含水层埋藏较深，水位变化往往是滞后降水一段时间，而并不是立即能得到补给，滞后的长短。同含水层的岩性、结构以及上伏地层的透水性有关，含水层透水性好，隔水层薄，补给快，反之则慢。深层水排泄主要是人工开采。 （4）第Ⅳ承压水含水层 由于埋藏深，开采量小，水位无明显变化。排泄主要是人工开采。 7.2.6.2地下水环境影响预测与分析 （1）预测范围、时期 根据环评导则地下水要求，本次项目所进行的地下水评价等级为三级，预测范围应等同评价范围。建设工期相对较短并且建设期间项目所产生的废水所含的特征污染物对周边环境影响甚小，在此选择正常生产运营期为预测时段，并将运营期内年份作为预测时间单位。 （2）预测因子 按评价中所确定的地下水质量标准对污染源进行等标污染负荷比计算，将累计等标污染负荷比大于70%的污染源（或污染物）定位评价区的主要污染源（或主要污染物），采用等标污染负荷对各地下水污染风险源进行源强分析，确定主要风险源及主要污染因子。 根据项目废水生产排放特征及水文地质勘察资料，可知该项目的废水主要为生产废水，主要污染物为铬、镍等，在进入地下水之前很容易被包气带土壤吸附，进入地下水中含量很少，可以不作为主要的评价因子。 （3）影响分析 ①对浅层地下水的污染影响 正常情况下，对地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。项目场地为粉质粘土层，其渗透系数为3×10-6cm/s，包气带防污性能为中级，说明浅层地下水不太容易受到污染。若废水或废液发生渗漏，污染物不会很快穿过包气带进入浅层地下水，对浅层地下水的污染相对较小。 ②深层地下水的污染影响 对判断深层地下水是否会受到污染影响，通常分析深层地下水含水组上覆地层的防污性能和有无与浅层地下水的水力联系。通过水文地质条件分析，场地主要分布含水土层为上部粉土层，含水类型为潜水，各区段含水层排泄及补给不具连通性，所以深层地下水受到项目下渗地表径流的污染影响相对更小。 （3）预测与评价 潜水含水层较承压含水层易于污染，是建设项目需要考虑的最敏感含水层，因此作为本次影响预测的目的层。 正常工况下，厂区的污水防渗措施到位，污水管道运输正常的情况下，应对地下水无渗漏，基本无污染。若排污设备出现故障或者处理池发生开裂、渗漏等现象，污水池将对地下水造成点源污染，污染物可能从包气带下渗至潜水层，在潜水层中进行运移从而污染地下水。 7.2.6.3地下水污染防治措施 本项目分区防渗要求见下表。 表7-15 地下水污染防渗分区参照表 防渗分区 划分范围 防渗要求 具体措施 重点防渗区 危废仓库、电解抛光区、喷涂区、污水处理站 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s 危废集中堆放场地均用水泥硬化，四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗，地面铺设高密度聚乙烯材料，渗透系数≤10-10cm/s，厚度≥1mm 一般防渗区 化粪池、原料产品仓库、研磨 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s 粘土铺底，再在上层铺10-15cm 的水泥进行硬化。通过上述措施可使一般污染区各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s。 简单防渗区 道路等 一般地面硬化 一般地面硬化 7.2.6.4 结论 由于区域地下水潜水层含水层渗透系数较小，水力坡度较小，水流速度缓慢，污染物扩散及弥散作用相对缓慢，因此在预测时间（1年内）污染物对下游方向的地下水水源环境保护目标不会产生影响。 7.2.7环保三同时一览表 本项目环保投资及“三同时”情况详见表7-16。 表7-16 环保“三同时”一览表 污染源 环保设施名称 投资（万元） 环保效果 进度 废水 生活污水：化粪池（2m3） 2 排污规范化 与主体工程同时设计同时施工同时投产 生产废水：污水处理设施，处理能力为30 m3/d， 10 废气 粉尘：密闭收集+布袋除尘器+15米排气筒（P1） 20 达标排放 硫酸雾：集气罩+酸雾吸收塔+15米排气筒（P2） 烘干炉烟气：15米高排气筒（P3）直排 喷涂线废气：使用水帘净化+光氧催化+活性炭吸附装置处理后经15米高排气筒（P4）排放 噪声 设备减振、隔声降噪设施 2 厂界噪声达标 建筑墙体吸声、双层窗等降噪措施 1 固废 储存场所 5 安全处置 合计 / 40 /

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 喷砂机 | 粉尘 | 经布袋除尘器处理后经15米高排气筒排放 | 达标排放 |
|  | 电解抛光机 | 硫酸雾 | 经酸雾吸收塔处理后经15米高排气筒排放 |  |
|  | 烘干炉 | SO2、NOx、烟尘 | 15米排气筒直排 |  |
|  | 喷涂 | 粉尘、VOCs | 使用水帘净化/滤筒收集+光氧催化+活性炭吸附装置处理后经15米高排气筒排放 |  |
| 废水污染物 | 生活污水 | COD 、SS、NH3-N、TP | 化粪池（2m3） | 接管至涟水经济开发区西区污水处理厂 |
|  | 酸雾、水帘吸收废水 | PH、COD 、SS | 调节+混凝沉淀（处理能力30m3/d） |  |
|  | 清洗废水 | PH、COD、SS、TP |  |  |
| 电离辐射和电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 除尘器 | 除尘灰 | 厂家回收 | 不外排 |
|  | 电解抛光机 | 残次品 | 外售 |  |
|  | 纯水制备设备 | 废膜 |  |  |
|  | 喷塑 | 废滤芯 | 生产厂家回收 |  |
|  | 生产 | 废油漆桶 |  |  |
|  | 电解抛光机 | 废酸 | 有资质单位处置 |  |
|  | 废气处理 | 废活性炭 |  |  |
|  | 污水处理设施 | 污泥 |  |  |
|  | 员工 | 生活垃圾 | 环卫处理 |  |
| 噪 声 | 主要是生产设备运作时产生的机械噪声，通过合理布局，选用低噪设备、设置减震垫、隔声屏障和距离衰减后，对周围环境影响较小，通过以上措施后，保证了达标 排放，减少了对环境的影响。 |
| 其 它 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 无 |

# 九、结论与建议

9.1结论 9.1.1项目概况 涟水睿辉金属制品有限公司原有项目为租用涟水经济开发区纬七路南侧、兴旺大道东侧1栋现有标准厂房内部分区域进行生产，租赁面积为960平方米，产品为不锈钢保温杯，生产能力为400万件/年。涟水睿辉金属制品有限公司于2015年6月19日取得涟水县发展和改革委员会的备案通知书，备案文号为涟发改投资备[2015]68号，于2016年3月29日取得涟水县环境保护局出具的批复文件，批复文号为涟环表复[2016]14号。2017年建设年产不锈钢保温杯400万件生产线技改项目，于2017年12月6日取得涟水县环境保护局出具的批复文件，批复文号为涟环表复[2017]92号。由于现有房租到期，现搬迁至涟水县经济开发区纬十路南侧、旺二路西侧建设。本次搬迁项目已于2018年10月12日取得了涟水县经济和信息化委员会的项目备案证，备案证号：涟经信备[2018]35号。 本项目总投资为500万元，租用厂区生产及辅助用房建筑面积共计5800平方米，企业建设喷涂生产线、空压机、喷砂机等设备，不锈钢半成品、硫酸、磷酸等原辅材料，项目建成后可形成年产不锈钢保温杯400万件的生产能力。 9.1.2产业政策符合性 本项目主要为年产不锈钢保温杯400万件生产线整体搬迁扩建项目，该项目为【C3360】金属表面处理，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本）（苏政办发[2013]9号）及修订版（苏经信产业[2013]183号）、《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号），对照《淮安市产业结构调整指导目录(2018-2020年版) 》，项目不属于“鼓励类”、“限制类” 之列，属“允许类”建设项目。 本次搬迁项目已于2018年10月12日取得了涟水县经济和信息化委员会的项目备案证，备案证号：涟经信备[2018]35号。故本项目符合国家及地方的产业政策要求。 9.1.3规划符合性 项目所在地位于涟水县经济开发区纬十路南侧、旺二路西侧，为年产不锈钢保温杯400万件生产线整体搬迁扩建项目，根据涟水经济开发区总体规划，该地块用地为规划的工业用地，并对照国家《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》及《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》相关名录，本项目不属于其规定的限制用地和禁止用地项目范畴，因此，该项目建设符合涟水经济开发区总体规划要求，选址合理。 9.1.4环境质量现状 大气环境质量状况：本项目所在区域环境空气SO2、NO2、PM10符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 水环境质量状况：区域最近河流为公兴河，水质基本能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 声环境质量现状：项目区域声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准。 9.1.5总量控制 废气：废气污染物总量在涟水县范围内平衡，废气总量控制指标为粉尘2.61t/a，VOCs0.26t/a，SO20.052t/a，NOx0.162t/a，烟尘0.017t/a，考核指标为硫酸雾0.65t/a。 废水：废水污染物总量在涟水县范围内平衡，废水排放量为6646t/a，废水总量控制因子为COD和NH3-N ，COD接管量和排放量分别为1.054t/a和0.33t/a，NH3-N接管量和排放量分别为0.014 t/a和0.033 t/a，考核指标为SS和TP，SS接管量和排放量分别为1.848t/a和0.066t/a，TP接管量和排放量分别为0.041 t/a和0.0033t/a。 固废：本项目产生的固废全部得到合理处理，不外排。 9.1.6环境影响分析结论 （1）废气 搬迁后项目营运期产生的大气污染物主要为粉尘、硫酸雾、VOCs和烘干炉烟气。烘干炉所用燃料为天然气，为清洁能源且所消耗量亦较少，其燃烧时产生的污染物对大气环境影响很小，排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉标准的要求； 喷漆废气经水帘预处理，喷塑废气经滤筒过滤后与固化废气一起经光氧催化+活性炭吸附处理后，由15m高排气筒排放。排放的漆雾颗粒、VOCs排放浓度满足GB16297—1996《大气污染物综合排放标准》二级排放标准、《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/ 524-2014)表2的表面涂装标准； 喷砂废气经布袋除尘后经由15m高排气筒排放，粉尘排放速率和排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物（石英粉尘）的二级标准限值； 电解抛光过程中产生的硫酸雾，收集后经酸雾吸收塔处理后经由15m高排气筒排放，硫酸雾排放速率和排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中硫酸雾（其他）的二级标准限值； 根据预测结果，项目正常排放情况下,项目废气各污染物的最大落地浓度均远低于环境标准，正常排放情况下最大占标率小于10%，因此本项目对周围环境空气影响较小。针对无组织废气，企业以生产车间为界设置100米卫生防护距离，目前卫生防护距离范围内不存在居民、学校等敏感目标，且本环评要求卫生防护距离范围内不得新建居民、学校等敏感目标。 （2）废水 搬迁后项目营运期产生的废水主要为生活污水和生产废水。生产废水包括清洗废水和酸雾、水帘吸收废水。生活污水为576 t/a，废气处理废水为290t/a，清洗废水5780t/a。生活污水经化粪池预处理，生产废水经调节+混凝沉淀预处理后，和经化粪池预处理后的生活污水混合排入综合池，接管至涟水经济开发区西区污水处理厂进行深度处理，尾水达标后最终排入公兴河，对周围地表水环境影响较小。 （3）噪声 本项目主要噪声源为各机械运行噪声，项目通过低噪设备、设置减震垫、隔声屏障和距离衰减等噪声防治措施后，项目厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。因此项目营运期间噪声可以实现达标排放，对周边环境影响较小。 （4）固废 本项目固废主要是生产过程中产生的残次品、除尘器集尘、废油漆桶、废膜、废滤芯、废酸、污泥、废活性炭和生活垃圾。除尘器集尘收集后外售；残次品和废膜由物资回收公司回收；废油漆桶、废滤芯由生产厂家回收；废活性炭、废酸和污泥属于危废，委托有资质单位安全处置；生活垃圾经收集后由环卫部门处理。本项目运营期产生的固体废物均得到合理的处置与利用，外排量为零，对外界影响较小。 综上所述：本项目符合国家和地方产业政策，建成后有较高的社会、环境效益；拟采用的各项污染防治措施合理、有效，水、气污染物、噪声均可实现达标排放，固体废物可实现零排放；因此在下一步的工程设计和建设中，如能严格落实建设单位既定的污染防治措施和本报告表中提出的各项环境保护对策建议，从环保角度分析，涟水睿辉金属制品有限公司年产不锈钢保温杯400万件生产线整体搬迁扩建项目在拟建地建设是可行的。 9.2建议 1.严格按照要求设置废气、废水处理装置，以确保废气、废水能够达标排放。 2.建议项目废气排放口及固废堆场应按照相应的环保规定及规范化整治要求设置，制定严格的管理制度；对企业的设备维护应纳入平时的工作日程；全厂树立良好的安全和环保意识，并采用严格的管理制度进行监督。 3.评价结论仅对以上的工程方案、建设规模、生产工艺及项目总体布局负责，若项目的工程方案、建设规模、生产工艺及项目总体布局发生重大的变化时，应重新评价。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图 建设项目地理位置图 建设项目周围状况图 建设项目平面布置图 生产车间平面布置图 建设项目与生态红线位置关系图 附件 环评委托书 项目备案证 营业执照 法人身份证复印件 原有项目环评批复 租赁合同 监测报告 监察局现场勘察记录 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态环境影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 7、辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 8、环境风险影响专项评价 以专项评价未包括的可另列专项、专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

W1

不锈钢保温杯

（半成品杯体）

喷 砂

电解抛光

五级逆流水洗

吹水、烘干

组装出货

图1-1 原项目生产工艺及产污环节图

S1、G1

S2、S3、G2

G3

W1

不锈钢保温杯

（半成品杯体）

喷 砂

电解抛光

五级逆流水洗

吹水、烘干

组装出货

图5-1 搬迁后项目生产工艺及产污环节图

S1、G1

S2、S3、G2

G3

喷涂

固化

G4

G5

水性漆16.4

(固分9，其他有机溶剂2.5，水4.9)

16.4

喷 漆

烘 干

无组织

漆雾0.11

VOCs0.05

水帘

处理部分：

漆雾颗粒1.93

水4.66

有组织排放：

VOCs 0.26

漆雾颗粒 0.21

进入产品

42.62

8.54

光氧+活性炭

喷 塑

塑粉 45

漆雾2.14、水4.66

VOCs 0.95

36

无组织

水0.24

VOCs 0.03

VOCs 1.65

排放粉尘9

9

处理部分：

VOCs 2.34

图5-3 喷漆和喷塑物料平衡图 单位：t/a

45

1.16

加工部件

化学抛光

洗涤

硫酸（98%）75

磷酸（85%）225

更换槽液：150

图5-2 电化学抛光工序物料平衡图 单位：t/a

带出液：0.1

硫酸雾3.6

进入产品146.3

8210

新鲜水

110

720

200

200

损耗20

生活用水

冷却补水

水帘用水

酸雾吸收塔用水

损耗144

污水处理厂

PH调节+混凝沉淀

公兴河

576

6800

5780

清洗用水

损耗1020

90

200

化粪池

576

6980

清下水180

软水制备

180

损耗200

6646

图5-2 搬迁后全厂水平衡图  单位：t/a