气体超声波流量计是近10多年兴起的新型计量仪表，一经问世，得到了计量界的广泛关注和使用。其特点是无压损，测量精度高、可双向测量，可测脉动流，量程宽，精度高，在测量工况体积流量时不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件，因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。气体超声波流量计采用压电陶瓷超声波传感器,可靠性高,可在-20℃～+120℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种先进和理想的计量仪表。在气体计量得到了广泛的认可和应用。

1、工作原理：

气体超声波流量计采用时差式测量原理：两个探头安装在管壁上，一个探头发射信号穿过介质、被另一个探头接收到，同时，第二个探头同样发射信号被第一个探头接收到，由于受到介质流速的影响，二者存在时间差Δt，根据推算可以得出流速V和时间差Δt之间的换算关系V=(C2/2L)×Δt，进而可以得到流量值Q。

2、气体超声波流量计特点：

2.1、无压损

2.2、耐脏污，可在气质较差的环境中使用

2.3、口径范围大：DN6-DN5000

2.4、可测量脉动流

2.5、可双向测量

2.6、可测低流速气体，流速范围0.3-30m/s

2.7、量程比大：可达1:100

2.8、精度高，管段式可达到0.5%,1.0%，插入式精度1.5%

2.9、可在线标定，标定周期：6年

2.10、可在线维护（流量计带卡套球阀，在不停气状态下，开启球阀，取出探头清洗，期间不漏气）

2.11、使用寿命长，整体设计寿命15年以上。

2.12、测量体积流量，计量精度和结果不受气体组分变化影响。

3、气体超声波流量计特性

3.1测量介质：与不锈钢相兼容的一切气体（除二氧化碳外）
　　3.2连接方式：法兰卡装式、法兰式、插入式
　　3.3口径规格 法兰卡装式口径选择 25,32,40
　　            法兰连接式口径选择 50、80、100,150,200,250,300，DN350，DN400（DN400以上口径可根据要求定制）

插入式规格：DN50-DN5000

3.4流量测量范围 正常测量流速范围；气体0.3～30m/s;

3.5量程比：1:100

3.6测量精度 0.5级、1.0级 1.5级

3.7 响应时间：0.125ms

3.8工作压力：0-25MPa

3.9被测介质温度:常温–25℃～120℃

3.10仪表使用环境 温度:-25℃～+55℃ 湿度:5～90%

3.11输出信号：4-20mA或RS485

3.12可否测量脉动流：可以

3.13可否测量双向流：可以

3.14材质 不锈钢, 20#钢
 　 3.15电源 DC24V

3.16防护等级：IP65
 　 3.17防爆等级 隔爆型Exemb Ⅱ T5

3.18前后直管段：前10D或5D，如加装流量调整器可缩短前后直管段长度