宁波网桥机械设备制造有限公司合金催化技术代替电镀锌的生产项目

环境影响评价审批前公示

# 一、建设项目的名称及概要

1、项目名称：宁波网桥机械设备制造有限公司合金催化技术代替电镀锌的生产项目

2、项目性质：技改

3、建设单位：宁波网桥机械设备制造有限公司

4、建设内容：宁波网桥机械设备制造有限公司位于宁波市北仑区戚家山街道江滨路329号，是一家专业生产网格桥架和光纤槽等布线产品的企业，目前产品表面处理（电镀锌和热镀锌）工序全部外协加工，其中经电镀锌表面处理的产品在使用过程中出现脱皮的现象，对客户使用造成了影响。为了解决这一表面处理带来的问题，宁波网桥机械设备制造有限公司引进由北京中科创新科技发展中心机械设计部自主研发具有国家专利的合金催化技术，来替代电镀锌表面处理工艺，在厂区内建设一条合金催化生产线，来满足部分产品的表面处理工艺要求，其中热镀锌等其他表面处理工序仍外协加工，另外通过延长生产时间和冲床、焊接等生产设备改造提升，使网格桥架的生产能力从原审批的6000吨/年提升至10000吨/年，合金催化生产线处理能力为5000吨/年。2017年8月31日宁波市北仑区人民政府戚家山街道办事处对本项目进行了备案（仑戚家山技改备[2017]29号）。

# 二、本项目对周围环境主要影响

1、废气

项目废气主要为酸雾废气，酸雾废气经侧吸罩和整体抽风后经碱液喷淋塔吸收处理后15米高空排放，经预测，排放废气的下风向最大落地浓度均较低，最大地面浓度占标率Pmax=5.31%，小于10%，对周围环境影响较小。项目生产车间无需设置大气环境防护距离，需设置100m卫生防护距离，卫生防护距离范围内无居民等敏感点，也无规划敏感目标，

2、废水

项目所在工业区块废水可全部纳入小港污水处理厂进行处理，项目外排废水总量3890t/a（13t/d），废水水量较小，水质简单，经预处理达标后纳管，本项目纳管废水不会对小港污水处理厂造成冲击，对纳污水体水质影响不大。

3、噪声

经采取环评提出的各项噪声防治措施和通过距离衰减噪声，项目投产后厂界昼间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，故项目投产后对周围声环境影响不大。

4、固废

本项目运营后产生的固废主要为金属边角料、废酸碱、废液、废渣、废水处理污泥和生活垃圾。项目各类固废均能妥善落实分类处置途径，不会对周围环境产生影响。

# 三、拟采取的主要环保措施

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 表面处理酸雾 | 硫酸雾、盐酸雾 | 将整条生产线在一个相对密闭操作间（长×宽×高=24×5×4.5m）内，仅自动线挂具进出口设有通道，采用部分槽体（酸性除锈槽、活化槽、催化槽）侧吸和整体顶吸的方式进行集气，废气收集后经碱液喷淋吸收塔处理后经15m高排气筒排放，总集气风量为24000m3/h。 | 硫酸雾和HCl排放满足GB16297-1996中新污染源二级标准。 |
| 水污 染物 | 生产车间 | 废水、雨水 | 车间区域雨污分流，车间地面采取防腐防渗处理，车间内实施干湿区分离。 | 雨污分流 |
|  | 生产废水 | pH、COD、石油类、总铁、氨氮 | 首先整条生产线布置在PP接水盘上，减少了废水的跑冒滴漏，废水采用明沟明管收集。合金催化清洗水设置一套膜过滤处理系统，浓液返回催化槽，清水返回清洗槽，不排放。前处理清洗废水等其它废水送废水处理站处理，采用化学沉淀+过滤（石英砂+活性炭+RO膜过滤处理，处理后50%回用，剩余废水处理达标后与生活污水一并纳管。处理规模30吨/天。并按《排污口规范化整治技术要求（试行）》设置规范性废水排放口。建议企业废水处理设施委托专业机构进行设计。 | 纳管标准执行GB8978-1996三级标准及其他对应标准 |
|  | 生活污水 | CODCr NH3-N | 纳入现有生活污水处理系统，纳管废水送小港污水处理厂集中处理后排放。 |  |
| 固体 废物 | 表面处理 | 废酸碱、废液 | 加入厂区废水处理站由企业自行处理，废水处理站设置废液收集和预处理装置，废液预处理后再排入废水调节池与其它废水一并处理。 | 落实相应处置途径，实现零排放。 |
|  | 表面处理 | 废渣、废包装材料 | 在厂区内设置专门的危废仓库，仓库内设置截流沟和集水井，并设置标示标牌。危废定期委托有危废处理资质的单位安全处置，并建立转移联单等台账制度。 |  |
|  | 废水处理站 | 废水处理污泥 |  |  |
|  | 落料冲压 | 金属边角料 | 收集后出售给废旧物资回收公司。 |  |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 定期由当地环卫站统一清运处理。 |  |
| 噪声 | ①车间内设备应合理布局，高噪声设备尽量布置于车间中央。②在设备采购时在满足工艺要求的条件下，优先选用低噪声设备。③风机进出口管路加装避震喉，对风机安装隔声罩或在进风口安装消声器，并在风机的机壳、电动机、基础振动等部位安装减振弹簧或减振垫进行减振，风机与进、排风管采用柔性连接管连接。④定期检查设备，加强设备维护，使设备处于良好的运行状态，避免和减轻非正常运行产生的噪声污染。 |
| 风险防范措施 | ①设置危化品仓库，危化品仓库设有导流沟和集水井，并于事故应急池相连；②设置一个20m3的事故应急池；③编制环境风险应急预案并到当地环保部门备案，建立应急组织体系，配备必要的应急救援物资，落实事故防范措施。 |

# 四、本次环评主要结论

宁波网桥机械设备制造有限公司位于宁波市北仑区戚家山街道江滨路329号，企业租赁宁波纬诚科技股份有限公司现有闲置厂房，项目总投资200万元，实施合金催化技术代替电镀锌的生产项目。本项目符合建设项目环保审批原则，符合建设项目环保审批要求和其他部门审批要求，符合“三线一单”要求。项目生产工艺简单，生产过程中污染物发生量较小，经认真落实本报告提出的各项污染防治措施，各污染物均能做到达标排放，对周边环境影响较小。本项目在该址的建设实施从环保角度来说是可行的。