建设项目基本情况

| 项目名称 | 羊毛滩2号地块项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 青岛慧杰置业有限公司 |
| 法人代表 | 唐云龙 | 联系人 | 杜伟 |
| 通讯地址 | 青岛高新技术产业开发区河东路368号蓝色生物医药产业园3号楼703 |
| 联系电话 | 18622656777 | 传真 | / | 邮政编码 | 266000 |
| 建设地点 | 青岛高新技术产业开发区红岛街道华强南路南、跨海大桥红岛连接线辅路西、东大洋安置社区北、绿化间隔带以东地块 |
| 立项审批 部门 | 青岛高新技术产业开发区经济发展局 | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ | 行业类别 及代码 | K70房地产业 |
| 占地面积 (平方米) | 164776.8 | 绿化面积 （平方米） | 6590.8 |
| 总投资 (万元) | 130000 | 其中： 环保投资 （万元） | 3900 | 环保投资占总投资比例 | 3% |
| 评价经费 (万元) | 2.5 | 预期投产 日期 | 2021.5 |
| 工程内容及规模： 1、项目概述 青岛慧杰置业有限公司拟于青岛高新技术产业开发区红岛街道华强南路南、跨海大桥红岛连接线辅路西、东大洋安置社区北、绿化间隔带以东地块投资建设“羊毛滩2号地块项目”，2#地块位于整个羊毛滩项目地块的东北部。该项目主要建设3栋18F公寓商业楼、1栋3F商墅楼、1栋18F酒店公寓商业楼、1栋23F酒店公寓商业楼、2栋2F商业楼、1栋3F商业楼。项目总投资130000万元，计划于2018年5月开工建设，于2021年5月竣工，施工期3年。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》（国务院令1998年第253号）的有关规定，本项目应进行环境影响评价，编制环境影响报告表。受青岛慧杰置业有限公司委托，我单位承担本项目的环境影响评价工作。在实地踏勘、收集有关资料的基础上，编制了本项目的环境影响报告表。 2、项目位置 项目位于青岛高新技术产业开发区红岛街道华强南路南、跨海大桥红岛连接线辅路西、东大洋安置社区北、绿化间隔带以东地块。项目所在地及四周目前均为空地，距离项目较近的敏感保护目标为西南侧约520m红岛街道沟角安置区。项目地理位置图见附图1，项目周围环境及敏感保护目标见附图2。 3、建设内容及规模 （1）建设规模 项目总占地面积为58736.4m2，总建筑面积为201172.17m2，其中地上建筑面积为146841m2，地下建筑面积为54331.17m2。绿化面积约14684.1m2，绿化率约25%。项目总平面布置情况见附图3，项目组成见表1，主要经济指标见表2。 表1 项目组成一览表 工程 组成 建设内容 备注 主体工程 地上 1#：1栋18F公寓商业楼，建筑面积为20681m2，其中1F-3F为裙房，设计为商业网点。 地上建筑面积146841m2， 其中酒店公寓皆为商住两用办公用房，不设餐饮。 2#：1栋23F酒店公寓商业楼，建筑面积为30540m2，其中1F-4F为裙房，设计为商业网点。 3#：1栋3F商墅楼，共9座，建筑面积为7500m2 4#：1栋18F酒店公寓商业楼，建筑面积为25280m2，其中1F-3F为裙房，设计为商业网点。 5#：1栋2F商业楼，建筑面积为1620m2。 6#：1栋18F公寓商业楼，建筑面积为25080m2，其中1F-4F为裙房，设计为商业网点。 7#：1栋2F商业楼，建筑面积为2000m2。 8#：1栋3F商业楼，建筑面积为7200m2。 9#：1栋18F公寓商业楼，建筑面积为26940m2，其中1F-3F为裙房，设计为商业网点. 地下 1F，建筑面积为54311.17m2。 辅助工程 项目不设地上停产场，地下工程作为地下车库及配套设备用房，共设有1468个停车位，地下配套设备用房主要包括1座消防水泵房、1座消防水池、1座生活水泵房、3座变配电室、1座换热站。 地下建筑面积54311.17m2 公用工 供水 由青岛高新技术产业开发区市政给水管网统一供给，主要是生活用水、绿化用水，用水量为180275.7655t/a。 / 供电 由青岛高新技术产业开发区市政供电线路提供，地下配有3间变配电室。 / 供气 项目公寓、商墅、酒店公寓厨房采用电加热，不使用燃气。 / 供暖 中央空调，采用风冷热泵系统，无冷却塔。 / 制冷 中央空调，采用风冷热泵系统，无冷却塔。 环保工程 废气 用户炊事废气 建设专用烟道在楼顶排放 / 汽车尾气 不设地上停车，地下车库汽车尾气经机械排风于地面或侧墙排风口排放 达标排放 废水 生活污水 经市政污水管网进入出口加工区污水处理厂处理。 达标排放 噪声 合理布局、基础减振、隔音、绿化吸声等 达标排放 固废 生活垃圾、办公垃圾、商业垃圾 由环卫部门定期清理外运 无害化处理 表2 经济技术指标一览表 项 目 指 标 单位 规划用地面积 58736.4 m2 总建筑面积 201172.17 m2 其中 地上建筑面积 146841 m2 其中 公寓 38100 m2 商业 61041 m2 酒店公寓 40200 m2 商墅 7500 m2 地下建筑面积 54311.17 m2 容 积 率 ≦2.5 — 建筑密度 40 % 绿 地 率 25 % 地下停车位 2022 个 （2）建设内容 根据规划，项目拟在用地范围内分地上和地下两部分进行建设。 ①地上部分 该项目主要建设3栋18F公寓商业楼、1栋3F商墅楼、1栋18F酒店公寓商业楼、1栋23F酒店公寓商业楼、2栋2F商业楼、1栋3F商业楼，其中，1#、2#、4#、6#、9#楼下设有裙房，设计为商业网点，不设餐饮；酒店公寓皆为商住两用办公用房，不设餐饮。 ②地下部分 地下部分1F，位于1#~9#楼的地下部分，主要作为地下车库和配套设备用房，共设有停车位2022个，配套设备用房主要包括消防水泵房、消防水池、生活水泵房、变配电室、换热站等。地下设备用房具体位置及设备数量详见表3。 表3 地下设备间位置设备数量一览表 设备间名称 具体方位 数量 设备 配电室 位于地下1F，不位于办公楼等楼宇的正下方 3个 每个配电室设4台变压器，型号未定 换热站 位于地下1F，不位于办公楼等楼宇的正下方，占地面积约300m3 1个 换热机组1套 消防水泵房 位于地下1F，不位于办公楼等楼宇的正下方，占地面积约120m3。 1个 设备数量及型号未定 消防水池 位于地下1F，不位于办公楼等楼宇的正下方，占地面积约650m3。 1个 尺寸未定 生活水泵房 位于地下1F，不位于办公楼等楼宇的正下方，位于整个地块中间位置，占地面积约120m3。 1个 设备数量及型号未定 本项目总投资约130000万元人民币，其中环保投资约3900万元，主要用于项目配套的基础设施建设以及项目废水、噪声、固体废弃物的治理和环境管理等。 4、配套设施情况 （1）给水 项目给水由青岛高新技术产业开发区市政给水管网统一供给，营运期用水主要包括生活用水、绿化用水，生活用水量约178489.2t/a（535.9247t/d），绿化用水量约1786.5655t/a（535.9247t/d），故项目总用量约180275.7655t/a（535.9247t/d）。用水情况如表4所示。 表4 项目用水量一览表 序号 用水类别 用水指标 数量 用水量（t/d） 用水量（t/a） 用水来源 1 生活用水 公寓 120L/人·d 953人 114.36 41741.4 自来水 酒店公寓 1006人 120.72 44062.8 商墅 500人 60.00 21900 商业楼 50L/人·d 4179人 235.95 70785 2 绿化用水 1.0L/m2·d，3天一次 14684.1m2 4.8947 1786.5655 合计 535.9247 180275.7655 注：项目用水指标根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》（国务院第一次全国污染源普查领导小组办公室，2008，3）及《城市居民生活用水量标准》(GB/T 50331-2002)确定。 （2）排水 项目污水主要为生活污水，排放量约151715.82t/a。根据《青岛市红岛片区控制性详细规划》，项目所在地位于河套污水排放体系范围内，污水通过环岛西路、经二路、环岛南路、华中南路等敷设的污水主干管并经规划泵站提升后输送至河套区域的污水管道，最终进入出口加工区污水处理厂进行处理。 （3）供电 项目公寓、商墅、酒店公寓厨房采用电加热。 项目用电由青岛高新技术产业开发区供电部门统一供给，配电室位于地下1F，具体位置未定。配电室进站电压为10KV，出站电压为400V。 （4）供气 项目公寓、商墅、酒店公寓厨房采用电加热，不需供气。 （5）制冷、采暖 项目公寓、酒店公寓、商墅夏季制冷冬季采暖均采用分体式空调，由业主或租赁单位自行安装，空调室外机均安装在空调房间的外墙，不集中放置；项目商业楼设置中央空调，采用风冷热泵系统，无冷却塔。 5、产业政策 根据《产业结构调整指导目录（2011年本，2013年修订）》，本项目不属于国家“鼓励类、淘汰类”项目，属于“允许类”，故项目符合国家及地方相关产业政策的要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 项目选址于青岛高新技术产业开发区红岛街道华强南路南、跨海大桥红岛连接线辅路西、东大洋安置社区北、绿化间隔带以东地块。所在地目前为空地，周边主要与道路相邻，目前，项目所在地及周边地区环境质量状况良好。项目为新建项目，无原有污染和主要环境问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 青岛高新技术产业新城区总规划面积约63.44平方公里，以盐田改造为主体，是胶州湾北部新城区的核心部分。该区域位于胶州湾北部的环湾中心地带，北依青岛市的北大门——城阳区，与棘红滩街道毗邻，南临胶州湾，与城阳区红岛街道相连，西邻胶州市并与胶州湾北部新城重要组成部分河套组团紧密连接，中间部分与上马组团及已经建成的国家级出口加工区毗连。规划区域距机场10分钟车程，距港口30分钟车程，距市中心30分钟车程，区域内有多条高速公路和高等级公路，交通十分便利，是青岛及周边地区仅存的适合高新技术产业发展和新城区建设的“宝地”。青岛高新技术产业开发区是高新技术产业发展基地、产学研合作发展基地、自主创新技术孵化基地和生态化示范区，是青岛市新一轮经济发展的重点区域。 2、地形、地貌、地质条件 项目所在区域为滨海丘陵地带，构造体系属新华夏系第二隆起代的构造部位。以断裂上升为主的喜马拉雅运动，加速了剥蚀沉积和地壳构造运动，构成了现存的地质轮廓。第四纪地层分布广，多由沙土，沙质黏土，砂砾卵石组成。属于盐碱地，地质条件相对较差，对地下管线等基础设施产生腐蚀、对绿化成活率也会形成不利影响。 项目所在区域地势平坦，属西部平原地区，北部略高（高程为2.1～2.3m），南部稍低（高程为1.6～1.8m），整个区域比周围地势低2.5m左右。据有关资料考查，该区域工程地质特征为，土层层序清楚，分布均匀。基岩以上分为三层，第一层为人工填土，厚度为0.7～1.0m；第二层为淤泥粉质粘土，厚度为0.8～3.5m，地基承载力标准值为80kpa；第三层为含姜石粉质粘土，厚度为1.4～4.7m，地基承载力标准值为220kpa，其次为泥岩，地基承载力标准值为220 kpa，下部地基承载力标准值为400kpa，基岩为安山岩，埋深2～8m左右。青岛地区地震基本烈度为6度。 3、气候气象 青岛高新技术产业开发区属北温带季风型大陆性气候，四季变化及季风进退均较为明显，雨水丰富，年温适中，冬无严寒，夏无酷暑，气候温和。受海洋的调节作用又表现出春冷、夏凉、秋暖、冬温，昼夜温差小，无霜期长和湿度大等海洋性气候特点。区内历年平均温度在11℃～12℃之间，极端最高气温出现在7月中旬～8月上旬，极端最低气温出现在1月下旬～2月初；初霜期一般在10月中旬，终霜期一般在4月中旬，无霜期历年平均为179天，平均结冰日数109.2天，一般冻土深度20厘米，最大冻土深度为43cm。 通过统计青岛地区20年（1988-2007）的气象要素，得出青岛的主要气象条件。 （1）地面风场特征 青岛地区多年的平均风速和日照数分别为4.5m/s和2345.1h。 （2）气温 全年平均气温为13.2℃，极端最高气温为38.9℃，极端最低气温为-10.9℃。 （3）降水 全年平均降水量为683.4mm，多年降水量最大值为1353.2mm，多年降水量最小值为407mm。 （4）湿度 相对湿度平均为70.65%。 4、水文 青岛高新技术产业开发区地处胶东半岛，其河流均为季风区雨源型，且多为独流入海的山溪性小河，河流水系的发育和分布明显受地形、地貌的控制。全区主要河流有墨水河、洪江河以及大沽河等。 墨水河发源于崂山北麓、城阳区惜福镇街道三标山，流经城阳区重要水源地—书院水库库区，自南向北由城阳区惜福镇街道办事处东葛社区进入即墨市环秀街道办事处辖区，经即墨市城关折向西南，再由城阳街道西城汇社区进入城阳区境内，于棘洪滩街道前海西村南注入胶州湾。 洪江河发源于即墨马山西，由北向南经城阳区棘洪滩街道河南头村入区境，在南万村入胶州湾，境内全长3.5km，流域面积10平方公里。 大沽河主流发源于烟台市招远阜山，由北向南经城阳区河套街道大涧村北入区境，在罗家营村西南入胶州湾，境内全长10km，流域面积14平方公里。大沽河是胶东半岛最大的河流，上游建有大型水库一座，是青岛市的主要水源地。 祥茂河位于胶州湾北部，发源于即墨市南泉镇，河道总长12.7km，属平原特征，穿越高新区汇入胶州湾。 项目所在区域内无国家、省、市级重点文物保护单位、名胜古迹及自然保护区。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 根据《青岛市人民政府关于印发青岛市环境空气质量功能区划的通知》(青政发[2014]14号)，项目所在区域大气环境质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 表1中二级标准；项目所在区域声环境质量执行《声环境质量标准》(GB 3096-2008) 表1中1类标准。 1、环境空气质量 根据青岛市环境保护局城阳区子站的监测结果（2017.2.5～2017.2.11）可知，项目所在区域环境空气中SO2日均值为0.033 mg/m3～0.068 mg/m3；PM10日均值为0.053 mg/m3～0.152mg/m3；NO2日均值监测结果：0.027 mg/m3～0.048 mg/m3；PM2.5日均值监测结果：0.021 mg/m3～0.111 mg/m3，均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值的要求，说明该区域环境空气质量良好。 2、声环境质量 本次声环境质量评价采用距离本项目西南侧约400m的羊毛滩6号地块项目的噪声监测值，目前羊毛滩6号地块尚未施工。羊毛滩6号地块委托潍坊正沅环境检测有限公司于2017年5月17日对项目场界及中心环境噪声进行了监测，监测结果见表5。 表5 项目场界环境背景噪声监测结果 单位：dB(A) 点位编号 点位位置 监测结果 评价标准 达标情况 昼间 夜间 昼间 夜 昼间 夜间 1# 东场界 56. 46.0 55 45 超标1.0 超标1.0 2# 南场界 54.0 47.0 55 45 达标 超标2.0 3# 西场界 54.6 48.0 55 45 达标 超标3.0 4# 北场界 55.7 49.2 55 45 超标0.7 超标4.2 5# 项目中心 49.8 40.4 55 45 达标 达标 由表5可知，项目各场界声环境质量不能够满足（GB3096-2008）《声环境质量标准》表1中1类标准要求，项目各厂界夜间噪声超标约1.0~4.2dB(A)，项目东厂界和北厂界昼间噪声超标约0.1~1dB(A)，主要是道路交通噪声所致。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目位于青岛高新技术产业开发区红岛街道华强南路南、跨海大桥红岛连接线辅路西、东大洋安置社区北、绿化间隔带以东地块。项目所在地及四周目前均为空地，距离项目较近的敏感保护目标为西南侧约520m红岛街道沟角安置区。 所在区域环境质量状况较好，因此本次评价的环境控制目标是：尽可能的将项目建设对当地空气环境质量和噪声环境质量的影响程度降至最低。 项目施工期和营运期的主要环境保护目标如表7所示。 表7 项目周围环境敏感保护目标 敏感点名称 性质 相对项目方位 距场界最近距离 施工期 红岛街道沟角安置区 住宅 SWW 520m 东大洋安置社区 住宅 S 1100m 西大洋社区 住宅 SW 1200m 晓阳社区 住宅 NWW 1400m 营运期 除施工期敏感目标外，还有项目自身酒店式公寓、商墅、公寓楼等。

评价适用标准

| 环境质量标准 | 大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）表1中二级标准； 区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）表1中1类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 施工期： 1、扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）中无组织排放监控浓度限值的要求； 2、施工期废水主要为生活污水，生活污水经临时化粪池处理后外运作农肥，对水环境影响较小。 2、施工期场界噪声排放执行《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）中的限值； 3、固体废弃物排放执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的规定。 营运期： 1、废水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B等级标准，具体标准限值见表9。 2、噪声排放执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）表1中1类标准； 3、固体废物排放执行《中华人民共和国固体废物污染物环境防治法》中的规定。 |
| 总量控制指标 | 项目污水中CODCr排放量为68.27t/a，氨氮排放量为4.55t/a；经出口加工区污水处理厂处理后，进入外环境的CODCr排放量为7.59t/a，氨氮排放量为0.76t/a。 |

建设项目工程分析

| 主要原材料用量 | 名 称 | 年用量 （吨/年） | 有 毒 原 料 用 量 | 名 称 | 年用量 （吨/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水泥 | 3300t |  | / | / |
|  | 钢筋 | 1800t |  | / | / |
|  | 砂石 | 7500t |  | / | / |
|  | 混凝土 | 3600t |  | / | / |
| 生产工艺流程简要说明或简图： 项目评价主要包括施工期阶段和投产运营阶段，具体污染环节分析如下： 1、施工期 （1）工艺流程为： 图3 项目施工期工艺流程图 （2）施工建设过程产生的污染环节主要包括以下几部分： ①废气：土石方开挖、回填土方和建筑材料现场堆放过程产生的扬尘；各种燃油动力机械和运输车辆产生的燃油废气；以及装修工程中涂料、油漆等产生的有机废气。 ②噪声：挖土机械、升降机等施工机械设备噪声；以及土石方、建筑材料和建筑垃圾运输产生的施工车辆交通噪声。 ③污水：主要为施工人员生活污水和施工过程中产生的施工废水。 ④固体废弃物：主要是开挖的土石方、建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 |
| 2、营运期 （1）废气：用户炊事油烟废气、地下停车场汽车尾气。 （2）噪声：包括配套设备噪声，高层建筑顶层电梯机房设备，以及地下车库进、排风口噪声。 （3）废水：生活污水。 （4）固体废弃物：主要为项目公寓、酒店公寓、商墅等人员产生的生活垃圾与办公垃圾以及公寓、酒店公寓、商墅等人员产生的商业垃圾。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 1.大气环境影响分析 施工期废气主要包括土石方开挖、回填土方和建筑材料现场堆放过程中产生的扬尘；各种燃油动力机械和运输车辆产生的燃油废气；以及装修工程中涂料、油漆使用产生的有机废气。在各施工机械和运输车辆状况良好，不使用劣质燃料并对装修材料进行严格控制的情况下，燃油废气和装修废气不会对周围环境产生明显影响，在此重点对施工扬尘产生的影响进行分析。 施工扬尘污染源属于无组织面源，由于施工期扬尘源强难以确定，仅以同类项目施工现场类比调查结果进行分析评价。经类比分析，在无任何防尘措施的情况下，施工现场对周围环境的影响较严重，最大污染浓度是对照点的6.39倍，工地下风向200m处的扬尘浓度是上风向的1.3倍。在对施工场地进行围挡的情况下，施工现场对周围环境的影响大大降低，最高污染浓度是对照点的4.04倍，最大污染浓度较无防尘措施降低了0.479mg/m3，工地下风向100m处的扬尘浓度是上风向的1.15倍，污染范围约在100m范围内。根据项目周围环境保护目标及其相对位置，项目100m范围内的无敏感目标。 根据《山东省扬尘污染防治管理办法》第248号文，涉及施工扬尘污染项目的施工单位必须严格遵守HJ/T393-2007《防治城市扬尘污染技术规范》和《青岛市防治城市扬尘污染管理规定》中的要求，施工过程中应采取以下防尘措施，以最大限度地减少对周围环境及各敏感目标的影响程度。 （1）建立扬尘污染防治责任制，采取遮盖、围挡、密闭、喷洒、冲洗、绿化等防尘措施。沿施工场地四周设置高约2m的围挡。沿施工场地四周设置高约2m的围挡。 （2）施工过程中使用的水泥、石灰等易产生扬尘的材料，应采用防尘布苫盖或设置围挡、堆砌围墙等防尘措施。 （3）遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时对作业处覆以防尘网。 （4）施工工程中产生的弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。 （5）施工工地内及工地出口至铺装道路间的车行道路，铺设水泥或沥青混凝土，保持路面清洁，防治了机动车产生扬尘。 （6）进出工地的物料、渣土等，应尽可能采用密闭车斗，以保证物料不遗撒外漏。 （7）运输车辆驶出施工工地前，必须进行除泥除尘处理。 （8）施工期间，工地内从建筑上层将具有粉尘逸散性物料、渣土或废弃物输送至地面或地下楼层时，建议从建筑内部管道、电梯孔道或密闭输送管道输送，不得凌空抛洒。 在上述措施得到有效落实的情况下，项目施工阶段产生的扬尘可得到较好控制，不会对周围环境造成污染影响。 2.噪声环境影响分析 施工期间噪声污染源主要包括机械设备噪声和车辆运输噪声。根据现场调查及用地地质分析报告，本项目土石方阶段不需要爆破，无爆破设备噪声影响。 （1）施工期机械噪声影响分析 施工机械在满负荷工作时不同距离处的噪声级如表10所示。 表10 施工期各阶段噪声源强 单位：dB(A) 施工 阶段 噪 源 测距r0 （m） 声级 距离 10m 20m 0m 50m 60m 70m 土石方 工程 挖掘机 5 80 74.0 68.0 60.4 60.0 58.4 57.1 推土机 5 83 77.0 71.0 67.4 63.0 61.4 60.1 翻斗机 3 85 76.0 70.0 66.4 62.0 60.4 59.1 装载机 5 90 74.0 78.0 74.4 70.0 68.4 67.1 基础 工程 塔 8 83 73.0 67.0 64. 61.0 59. 8.0 平地机 15 83 — 80.5 77.0 2.5 71.0 69.6 结构 工程 塔吊 8 83 73.0 67.0 64.0 61.0 59.0 58.0 振捣棒 5 80 74.0 68.0 64.4 60.0 58.4 57.1 切断机 5 80 74.0 68.0 64.4 60.0 58.4 57.1 混凝土输送泵 5 88 72.0 76.0 72.4 68.0 66.4 65.1 装修 工程 砂 机 3 87 62.0 56.0 —— —— —— —— 磨石机 1 83 58.0 42.0 —— —— —— —— 电动卷扬机 2 84 55.0 49.0 —— —— —— —— 切割机 1 83 48.0 42.0 —— —— — —— 备注：① 在土方、基础和结构工程预测时未考虑任何遮挡衰减； ② 装修工程除塔吊外，其余机械均位于室内，在进行预测时，考虑墙体、窗户等实体对机械噪声的遮挡衰减，衰减量约为15dB(A)； 填充处数值为各施工阶段噪声最短达标距离所对应的噪声值。 根据上述源强及各施工阶段具体情况，土石方和基础工程阶段机械噪声会受到基坑和边界围挡的衰减（衰减量约15dB（A））、结构工程阶段施工机械噪声易受拟建建筑楼体的遮挡衰减（衰减量约10dB（A））、装修工程阶段多为室内操作，机械噪声会受到墙体衰减。 （2）施工场界噪声影响评价 1）土石方和基础工程 通过对同类施工现场的调查，在土石方和基础工程阶段，各施工机械大都在基坑内作业，距施工场界的最小距离一般约20～30m，施工机械噪声会受到基坑和场界围挡的遮挡衰减，衰减量约为15dB(A)。经预测分析，土石方工程阶段机械噪声衰减至场界处噪声值约为49.4～63dB(A)，基础工程阶段机械噪声衰减至场界处噪声值约为49～65.5dB(A)，能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）中昼间限值的要求。 项目地下区域边界线与用地红线距离在6~15m之间，当施工机械位于基坑边界时会出现超标现象。 2）结构工程阶段 结构工程阶段的施工机械位置相对固定，主要靠近在建楼体。项目拟建楼座与用地边界的距离约为7~9m。经预测分析，经建筑楼体遮挡后，施工机械设备噪声衰减至场界均满足GB12523－2011昼间限值的要求。 3）装修工程阶段 装修工程阶段，机械设备如砂轮机、磨石机、切割机等均在室内操作，室内施工时机械噪声会受到墙体、窗户等实体的遮挡，塔吊可受到在建楼体的遮挡。由表6-3可知，室内机械噪声及塔吊噪声经遮挡后衰减至场界处均满足GB12523－2011昼间限值的要求。 因此，施工时各阶段机械噪声经合理安排设备位置后，衰减至场界能够满足GB12523－2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》的要求。同时，项目要严格按照青岛市的有关规定，夜间禁止施工。确需夜间施工的工序，必须报请环保主管部门批准，并公告附近居民。 （3）施工期机械噪声对敏感点的影响 由前述分析可知，项目施工期周围敏感目标最近为西南侧约520m的红岛街道沟角安置区。项目施工地距离各敏感点距离较远，对各敏感点噪声影响较小。 为最大限度的降低施工噪声对周围环境的影响，项目在施工过程中，严格按照青岛市的有关规定，夜间禁止扰民施工，确需夜间施工的工序，必须报请环保主管部门批准，并公告附近居民，并严格执行《中华人民共和国环境噪声污染防治法》中的规定，采取的噪声防治措施主要有： 1）尽可能选用低噪音的施工设备和工艺，并加强对机械设备的检查、维护和保养，从源强和运行上降低噪声影响。 2）尽量避免在同一施工地点放置较多的动力设备，以避免局部声级过高。 3）加强一线操作人员的环保意识，尽可能做到轻拿轻放。避免在同一地点安置较多的动力机械设备，以避免局部声级过高。由本项目与周围敏感目标的距离要求，对于噪声较大的固定施工机械应尽量远离周围环境敏感点。 4）合理安排施工进度和时间，根据住宅区的作息规律，充分利用住宅区居民工作时间施工，尽量避免作业噪声影响居民生活。 在采取上述措施后，可将施工过程中产生的噪声降至最低，同时施工噪声仅局限于施工阶段，随着施工的结束，其影响也会随之消失，不会对周围环境产生明显影响。 （4）施工车辆噪声影响分析 根据同类项目调查分析，15t载重汽车行使时的车外噪声约为85～90 dB(A)，交通噪声将对项目周围的敏感目标产生一定的影响。因此，应合理安排运输时间及运输路线，保持车辆完好，禁鸣喇叭。采取以上措施后，可较大的降低施工交通噪声对项目周围敏感目标的影响。 3.污水影响分析 施工期污水主要有施工人员的生活污水和施工过程中产生的工程污水。 项目施工人员按平均每天100人计，施工期约3年，生活用水量按20L/人·d计，则整个施工期生活用水量约1800t。生活污水排放量按用水量的85%计，则施工期生活污水排放量约1530t。生活污水经临时化粪池处理后外运作农肥，对水环境影响较小。 施工期间的生产用水主要是路面、土方喷洒等，废水量不大，水质简单，污染物浓度较低，易于自然沉降和降解，用水全部存留与构筑物内，不产生径流。因此，施工期无工程废水产生，不会对周围环境造成污染。 4.固体废弃物污染分析 固体废物主要有基础施工开挖产生的土石方、建筑施工产生的建筑垃圾及少量的生活垃圾。 （1）根据工程估算，项目总开挖土石方量约为25万m3，除少量用于回填外，其余部分全部外运至指定的合法堆放场地。 （2）施工过程建筑垃圾的产生量按单位建筑面积产生80kg计算，总建筑面积为146841m2，则该工程建筑垃圾产生量约为1.17万t。对于建筑垃圾要分类收集、集中存放，将其中可作为原材料再生利用的成分进行回收再利用，其他成分外运至合法堆放场地。 （3）施工生活垃圾采用0.5kg/人·d，则施工人员产生的生活垃圾共约45t，由环卫部门外运城市垃圾场填埋处理。 综上分析，施工期对周围环境的影响是不可避免的，但只要施工单位认真做好施工组织工作，并进行文明施工，在采取了必要的防护措施后，可尽可能将污染影响控制在最小的范围之内。随着施工的结束，各种影响也会随之消失。 5. 生态影响分析 施工现场修建围墙和排水沟，合理安排工期，避开雨季施工，挖方及时回填和清运，对松散土及时夯实，严格管理，尽早将裸露土地进行绿化，对工程临时占地及时进行迹地恢复，最大限度地避免水土流失。 总之，施工期各要素对环境的影响是暂时的、局部的，采取有效的控制措施，可将影响降至最低，施工结束后，其影响基本可消除。

营运期环境影响分析： 1、废气环境影响分析 营运期废气主要包括用户炊事油烟废气、进出车辆汽车尾气。 （1）用户炊事油烟废气 项目设计总入住人数约为6638人，用户生活将产生炊事油烟废气。本项目公寓、商墅、酒店公寓厨房采用电加热，不使用燃气。 按平均每人每天消耗50g食用油计，按每年365日计，耗食用油121143.5kg/a。 烹调过程中食用油挥发率按1%计，产生量1211.44kg/a。公寓、商墅、酒店公寓厨房安装普通吸排油烟机，油烟净化效率约为30～50%，按平均40%计，油烟排放量为726.864kg/a。 住户炊事产生的油烟废气经普通吸排油烟机净化后，通过专门的排烟风道于楼顶高空排放，不会对周围大气环境造成明显影响。 （2）汽车尾气 项目规划设停车场全部为地下停车场，不设地上停车场。地下停车场为1层，共设停车位2022个，主要停放轻型车，无大型车。车库拟采用机械进排风方式通风换气。汽车尾气中的尾气中的污染物主要为CO、HC、NOx等，其排放量与车流量、单车污染物排放因子和行驶距离等有关，轻型车尾气排放量按照《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第五阶段）》（GB18352.5-2013）计算，轻型车尾气主要污染物排放系数分别为CO：1.0g/km、HC：0.1g/km、NOx：0.06g/km。 车辆在车库中的平均行驶距离按50m考虑，假设高峰每小时进或出车库的车流量以总车位的60%计（进或出均算1次），车辆平均每日进/出2.5次，一年按365天计，则地下车库废气污染物排放量的估算结果见表11。 表11 车库废气污染物排放情况 污染物名称 高峰排放速率（g/d） 年排放量（kg/a） CO 151.65 55.3523 HC 15.165 5.53523 NOx 9.099 3.32114 由于各车库目前正处于规划设计阶段，其内排风口位置和数量均尚未确定，因此，本次评价对此提出限制性要求。本项目地下车库根据设计规范，划定各车库的防火分区，每个防火分区均设有进、排风口，按照通风设计标准，每小时需换气5～6次，汽车尾气经机械强制排风于排风口排放。 对于设于地面的排风口，参照DGJ08-98-2002《机动车停车库（场）环境保护设计规程》有关规定，排风口高于地面2.5m，距离周边建筑均在10m以上。在合理布设风口位置、落实相应的防护措施后，地下停车场汽车尾气不会对周围大气环境产生影响。 2、噪声环境影响分析 项目营运过程中产生的噪声主要是配套设备噪声、地下车库进/排风口噪声，以及高层建筑顶层设备间设备运行噪声。 （1）地下设备噪声 根据规划，项目产噪设备主要位于地下车库内，主要包括换热站、配电室和水泵房、进排风机等，噪声源强约为62~85dB(A)。 项目配套用房均不在公寓、社区商业楼等的正下方，减少振动对上层居民住宅影响。为避免地下各设备间的噪声和振动对地上环境产生影响，项目在设计中严格执行《设备安装设计规范》及《环境影响评价技术导则 声环境》中的规定，拟采取的防振减噪如下：地下各设备间内的设备独立设置基础；选用低噪音设备，对主要产噪设备设置消声器；所有通风系统的主风管上均采取消音措施，管道采用弹性吊支架，支架固定点避开承重柱，管道穿墙孔采用柔性材料填堵。 （2）顶层设备间噪声 项目高层建筑楼顶层设备间内主要噪声源为电梯机房，其设备运行时产生的振动、噪声等污染，可能对邻层建筑造成影响。本项目电梯机房采取架空一层，将曳引机用四个减震垫固定安置在工字梁上，工字梁一端埋入墙体等减震措施，通过与同类项目类比，采取上述措施后，电梯机房运行噪声不会对周围环境及邻层室内环境造成影响。 （3）地下车库进排风口噪声 项目机械进、排风口噪声源强约为60～62dB(A)，通过风口加设适当的成品消音箱，噪声值可削减至55dB(A)以下，能够满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）表1中的1类标准昼间限值的要求。 综上所述，项目噪声不会对周围声环境造成污染影响。 3、污水环境影响分析 （1）用水情况 项目用水主要为生活用水、绿化用水。 1）生活用水 生活用水主要包括公寓、酒店公寓、商墅及商业等人员生活用水。 项目规划设有公寓、酒店公寓及商墅人数约为2459人，其中公寓、酒店公寓、商墅用水量按120L/人·d计，项目规划设有商业楼人数约4179人，商业用水量按50L/人·d计，则生活用水量共约178489.2t/a。 2）绿化用水 根据GB50015-2003《建筑给水排水设计规范》，并根据当地的气候、土壤条件，区内绿化浇洒用水定额按1.0L/m2·d，3天一次计，区内绿化面积约14684.1m2，，经估算区内绿化用水量约4.8947t/d，年用水量为1786.5655t/a。 综上，本项目总用水量约为180275.7655t/a。 （2）污水产生情况 项目建成营运后，污水主要为生活污水。 生活污水产生量为生活用水量额85%，项目生活用水量为178489.2t/a，则生活污水产生量为151715.82t/a；通过与同类项目类比调查，污水中污染物浓度为：CODCr≤450mg/L、BOD5≤250mg/L、SS≤200mg/L、氨氮≤30mg/L，产生量分别为：CODCr≤68.27t/a、BOD5≤37.93t/a、SS≤30.34t/a、氨氮≤4.55t/a，水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准。 综上，项目污水总排放量为151715.82t/a。污水经市政污水管网进入出口加工区污水处理厂处理。项目废水经出口加工区污水处理厂处理后，各污染物排放浓度为CODcr≤50mg/L、BOD5≤10mg/L、SS≤10mg/L、氨氮≤5mg/L，排放量为CODcr≤7.59t/a、BOD5≤1.52t/a、SS≤1.52t/a、氨氮≤0.76t/a，水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。 根据《青岛市红岛片区控制性详细规划》，项目所在地位于河套污水排放体系范围内，污水通过环岛西路、经二路、环岛南路、华中南路等敷设的污水主干管并经规划泵站提升后输送至河套区域的污水管道，最终进入出口加工区污水处理厂进行处理。 加工区污水处理厂污水处理规模为2万吨/日，采用改良的A2/O工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。项目在加工区污水处理厂服务范围内，进入市政污水管网废水总量为151715.82t/a（415.66t/d），加工区污水处理厂有能力接纳本项目产生的全部污水。因此，本项目产生的污水排入加工区污水处理厂是可行的。 综上，本项目废水不会对周边水环境造成污染影响。 4．固废环境影响分析 项目运营后所产生的固体废弃物主要包括生活垃圾、商业网点垃圾和办公垃圾等。 （1）生活垃圾 项目投入使用后，公寓、酒店公寓及商墅总人数约为2459人，生活垃圾产生量按0.1kg/人计，则垃圾产量约89.7535t/a，由环卫部门定期外运至城市垃圾场处理。 （2）商业网点垃圾 项目投入使用后，公寓、酒店公寓及商墅底层裙房皆为商业网点，总面积约为25000m2。根据《社会区域类环境影响评价》（环评工程师培训教材），商场、超市垃圾产生量可按照面积估算，建议其产生量按0.09kg/m2•天计。则商业网点垃圾产生量约675t/a，由相关单位统一回收处理。 （3）办公垃圾 项目规划设有商业楼人数约4179人，办公垃圾按0.2kg/人·d，办公垃圾的产生量为250.74t/a。办公垃圾一般随生活垃圾一并处置，但是其中硒鼓、废旧电池不应与生活垃圾混装，由相关单位统一回收处理。废旧电器应统一收集，委托有相关资质的单位统一处置。 5、外环境对项目的影响分析 据现场勘查，项目周围无高压线设施。项目所在地及四周目前为空地，东侧紧邻华中南路；南侧目前为空地，南侧约1100m为东大洋安置社区；西侧目前为空地，西侧约520m为红岛街道沟角安置区，北侧紧邻华强南路，北侧约50m为方特梦幻王国景区。本项目主要噪声影响为方特梦幻王国运营期间产生的噪声和道路交通噪声。 1）方特梦幻王国运营期间产生的噪声 项目北侧约50m为方特梦幻王国景区，邻方特一侧主要建筑是5#~9#楼，主要为商业楼和公寓商业楼。经实地勘察，方特梦幻王国距离本项目最近的区域为停车场，其主要产噪区域游玩区距离本项目商业楼和公寓商业楼约240m。距离较远，故方特梦幻王国运营期间对本项目不会产生较大影响。 2）道路交通噪声 项目距离北侧华强南路最近的建筑物为，其与道路红线的距离为相距10m，项目距离东侧华中南路最近的建筑物为1#和9#楼，其与道路红线的距离为相距10m。华中南路和华强南路均不是城市干道，车流量较少，项目于华强南路和华中南路均设有10m的绿化带，交通噪声对项目居民的影响较小。 为最大程度的减小区域方特梦幻王国运营期间产生的噪声和道路交通噪声对项目内邻道路侧建筑的影响，建议建设单位采取以下措施： （1）加强项目住宅楼与外界道路间绿化，将减轻交通噪声对项目室内环境影响。 （3）项目临路侧安装中空玻璃窗，加强临路侧绿化，可对噪声起到有效的隔挡作用，降低噪声对室内声环境的影响。 （4）调整房间布局，降临路一侧房间设计为非居住功能。 经采取以上措施，区域交通噪声对项目邻道路侧建筑影响较小，可以满足要求。 6、风险评价 本项目为房地产开发项目，根据建设项目环境风险技术导则，结合本项目情况，营运期不使用天然气等易燃易爆物质，因此不具有明显的风险威胁。项目在营运过程中应加强用电安全防范措施，定期巡查，防止发生漏电、短路等事故发生。 本次环评提出以下环境风险防范措施： （1）总图布置和建筑方面安全防范措施 ①在总图布置中，要考虑各建筑物的间距，安全疏散以及自然条件等方面的问题，确保其符合国家的有关规定。场站内道路和界区外道路相连，以利事故状态下人员疏散和抢救。 ②项目建设时遵守防火、防爆等安全规范、标准的规定，建筑物按《建筑防火设计规范》的规定进行设计。 ③总平面布置应充分考虑建筑物的防火间距、安全疏散以及自然条件等因素，确保其符合国家的有关规定。 ④根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物按耐火等级设计，满足建筑防火要求。 (2)风险防范措施 ①建立和完善各级安全管理责任制，并切实落到实处。各级领导和生产管理人员必须重视职工及周边办公人员的各种活动的安全，积极推广科学安全管理方法。 ②对职工要加强安全教育，在紧急情况下能采取正确的应急方法。应针对事故发生情况制定详细的事故应急救援预案，并定期进行演练和检查救援设施器具的良好度。 ③按时检查机械设备运行情况，保证正常运转，设备出现故障及时停工维修。 （3）应急预案 ①应急准备 配备应急物质。应急物质在指定地点存放。各单位对应急队员每季度进行一次应急培训，使其具备处理环境事故的能力。如条件许可，每年进行一次应急处理演习，检验应急准备工作是否完善。 ②应急处理 当环境事故或紧急情况发生后，事故的当事人或发现人在一分钟内报告，并采取应急措施防止事故扩大。 应急队员接到通知后，佩戴好劳保用品，携带应急物质，赶赴现场处理环境事故或紧急情况。 环境事故或紧急情况得到控制后，应立即清除环境污染。 采取以上措施后，该项目不会对周围环境产生较大的影响。 7、“三同时”验收一览表 项目三同时验收情况见表12。 表12 项目环保设施竣工“三同时”验收一览表 项目 位置 治理措施 验收标准 废气 用户炊事油烟废气排放口 居民楼预留专用排烟风道至所在建筑楼顶高空排放。 用户炊事油烟废气有组织高空排放，不对周围环境产生明显影响。 汽车尾气排风口 排风口高于地面2.5m，距离周边建筑均在10m以上 《机动车停车库（场）环境保护设计规程》有关规定 噪声 配套设备噪声 设备安装时采取减振、隔声、降噪处理措施；对高噪声设备做好日常维护和保养，避免故障运行产生的高噪声影响。 设备房外噪声能够满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337- 2008）表1中1类区标准。 废水 项目总排污口 污水经市政污水管网进入出口加工区污水处理厂处理。 项目废水满足《污水排污城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B等级标准。 固废 公寓、酒店公寓、商墅、商业楼 生活垃圾由环卫部门定期收集运往生活垃圾填埋场；商业网点垃圾与办公垃圾一起由相关单位回收处理。 固体废物分类收集，不随意排放

污染物排放分析

| 废 水 | 新鲜水总用量 | 180275.7655t/a | 排放去向 | 直接 | 市政污水管网 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产废水排放量 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 最终 | 出口加工区污水处理厂 |
|  | 污水排放量 | 151715.82t/a |  |  |  |
|  | 产生污染的工艺 装置或设备名称 | 主要的污染物 |
|  |  | 名 称 | 产生量 （吨/年） | 排放量 （吨/年） |
|  | 生活污水 | CODCr BOD5 SS 氨氮 | 68.27 37.93 30.34 4.55 | 7.59 1.52 1.52 0.76 |
| 废 气 | 工 艺 过 程 废气排放量 （标·立方米/年） | 0 | 排气筒高度（米） | 55m |
|  | 产生污染的工艺装置或设备名称 | 主要的污染物 |
|  |  | 名称 | 产生量（吨/年） | 排放量（吨/年） |
|  | 居民住宅炊事油烟废气 地下车库汽车尾气 | 油烟 CO HC NOx | 1.211 0.055 0.005 0.003 | 0.727 0.055 0.005 0.003 |

污染物排放分析

| 废 渣 | 主要的污染物 | 排放去向 |
| --- | --- | --- |
|  | 名称 | 产生量 （吨/年） | 排放量 （吨/年） |  |
|  | 生活垃圾 商业网点垃圾 办公垃圾 | 89.7535 675 250.74 | 0 0 0 | 定期外运至城市垃圾场 由相关单位统一回收处理 由相关单位统一回收处理 |
| 噪 声 | 产生噪声的设备名称 | 等效声级dB(A) |
|  | 配电室 换热站 水泵房 | 60~65 72~78 75~85 |
| 其他 | 无 |

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编 号） | 污染物 名称 | 防 治 措 施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 住宅炊事废气 地下车库 | 油烟 CO HC NOx | 专用排烟风道高于楼顶排放 地下车库汽车尾气通过侧墙或地面排风口排放，高度高于地面2.5m | 达 标 |
| 水 污 染 物 | 生活废水 | CODCr BOD5 SS 氨氮 | 经市政污水管网进入出口加工区污水处理厂处理。 | 达 标 |
| 固 体 废 物 | 公寓、酒店公寓及商墅 商业楼等 公寓、酒店公寓及商墅裙房等 | 生活垃圾 办公垃圾 商业网点垃圾 | 定期外运至城市垃圾场 由相关单位统一回收处理 由相关单位统一回收处理 | 达 标 |
| 噪 声 | 在选用低噪音设备，采取有效的降噪、隔声、减振等措施后，项目场界噪声满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）表1中的1类标准，不会对周围环境产生明显影响。 |
| 其 他 | 无 |

污染物增减情况表

| 污染物 名称 | 原有 排放量 （1） | 新建部分 产生量 （2） | 新建部分 削减量 （3） | 以新带老 削减量 （4） | 排放 增减量 （5） | 排放 总量 （6） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 0 | 15.1716 | 0 | 0 | +15.1716 | 15.1716 |
| CODCr | 0 | 68.27 | 60.68 | 0 | +7.59 | 7.59 |
| BOD5 | 0 | 37.93 | 36.41 | 0 | +1.52 | 1.52 |
| SS | 0 | 30.34 | 28.82 | 0 | +1.52 | 1.52 |
| 氨氮 | 0 | 4.550 | 3.79 | 0 | +0.76 | 0.76 |
| 废气 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 油烟 | 0 | 1.211 | 0.484 | 0 | +0.727 | 0.727 |
| CO | 0 | 0.055 | 0 | 0 | +0.055 | 0.055 |
| HC | 0 | 0.005 | 0 | 0 | +0.005 | 0.005 |
| NOx | 0 | 0.003 | 0 | 0 | +0.003 | 0.003 |
| 固体 废物 | 0 | 0.101 | 0.101 | 0 | 0 | 0 |

注：

- 单位：废气量  万标米3/年；废水、固体废物  万吨/年；一类污染物  千克/年；其他 吨/年。

- “污染物名称”一栏的空格处填写该项目的特征污染物。

- 逻辑关系：（5）=（2）-（3）-（4）；（6）=（2）-（3）+（1）-（4）。

- （5）≥0时，取正值；（5）≤0时，取负值。

生态影响分析

主要生态影响（不够可另附页） 项目选址于青岛高新技术产业开发区红岛街道华强南路南、跨海大桥红岛连接线辅路西、东大洋安置社区北、绿化间隔带以东地块，所在地目前为空地，植被覆盖较少。随着项目的建设，该区域绿化景观得到建设。项目规划绿地面积约14684.1m2，绿化率达25％，通过种植树木和草坪，项目所在地绿化覆盖率将比以前有大幅度提高，植物品种组合更趋于科学、合理，生态环境质量较以前有所改善。

生态保护措施及预期效果 项目通过完善基础设施，绿化周围环境，大量种植木本植物，绿化草坪，将人行道等建成嵌草式地面，来进一步改善项目所在地及周围的生态环境。同时，通过合理利用土地功能，从平面布局、建筑造型等方面做到与周围环境相协调。因此，项目建成后将对该区域生态环境起到一定改善作用。

结论与建议

一、结论 1、选址可行性结论 项目选址于青岛高新技术产业开发区红岛街道华强南路南、跨海大桥红岛连接线辅路西、东大洋安置社区北、绿化间隔带以东地块，规划用地性质为商住用地，建设符合用地规划要求。项目所在地环境质量较好，配套基础设施如给水、供电、供气等管道系统齐全。因此，项目选址是可行的。 2、环境现状结论 项目所在区域SO2、NO2、PM10日均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准，环境质量较好。 所在区域现状噪声监测表明，区域昼夜间噪声值不满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准，主要是道路交通噪声所致。 3、施工期环境影响结论 （1）废气 在各种有效地防尘措施落实到位和严格执行《青岛市防治城市扬尘污染管理规定》的情况下，施工场地扬尘不会对周围环境造成明显影响。 （2）噪声 施工期间噪声污染源主要包括机械设备噪声、车辆运输噪声。施工单位在落实噪声防护措施的情况下，施工过程产生的噪声将不会对周边环境产生明显影响。 （3）污水 施工期污水排放量较小，主要为施工人员生活污水，建有临时厕所，厕所污水经临时化粪池处理后外运作农肥，不会对周围环境产生明显影响。 （4）固体废弃物 施工开挖的土石方除少量用于回填外，其余部分全部外运至指定的合法堆放场地；施工建筑垃圾外运至指定的建筑垃圾填埋场地；施工人员产生的生活垃圾由环卫部门外运至城市垃圾场填埋处理。 4、营运期环境影响结论 （1）废气 营运期产生的废气主要为用户炊事废气和进出车辆汽车尾气。 住户炊事产生的废气经普通吸排油烟机净化后，通过专门的排烟风道于楼顶高空排放。 地下车库采用机械进/排风的方式通风换气，排风口设于侧墙处或地面绿化带内，高于地面2.5m，距离周边建筑均在10m以上，且排风口不朝向周边敏感建筑，不会对周围大气环境产生污染影响。 （2）噪声 项目营运过程中产生的噪声主要是配套设备噪声、顶层设备间噪声和地下车库进/排风口噪声。通过加强区内管理，选用低噪声设备，并采取有效的降噪、隔声、减振等措施后，营运期噪声不会对周围环境造成明显影响。 （3）污水 项目污水主要为生活污水，水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准。污水经市政污水管网进入出口加工区污水处理厂处理，水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。 （4）固体废弃物 项目营运后，所产生的固体废弃物主要包括生活垃圾、商业网点垃圾和办公垃圾。项目生活垃圾由环卫部门定期外运至城市垃圾场处理；公垃圾一般随生活垃圾一并处置，但是其中硒鼓、废旧电池不应与生活垃圾混装，由相关单位统一回收处理。废旧电器应统一收集，委托有相关资质的单位统一处置；商业网点垃圾由相关单位统一回收处理。项目固废均得到有效合理处置，不会对周围环境造成污染影响。 （5）外环境影响结论 据现场勘查，项目周围无高压线设施。项目北侧约50m为方特梦幻王国景区，邻方特一侧主要建筑是5#~9#楼，主要为商业楼和公寓商业楼。经实地勘察，方特梦幻王国距离本项目最近的区域为停车场，其主要产噪区域游玩区距离本项目商业楼和公寓商业楼约240m。距离较远，故方特梦幻王国运营期间对本项目不会产生较大影响。项目距离北侧华强南路最近的建筑物为5#~9#楼，其与道路红线的距离为相距10m，项目距离东侧华中南路最近的建筑物为1#和9#楼，其与道路红线的距离为相距10m。华中南路和华强南路均不是城市干道，车流量较少，项目于华强南路和华中南路均设有10m的绿化带，交通噪声对项目居民的影响较小。 （6）环境风险 本项目为房地产开发项目，根据建设项目环境风险技术导则，结合本项目情况，营运期不使用天然气等易燃易爆物质，因此不具有明显的风险威胁。项目在营运过程中应加强用电安全防范措施，定期巡查，防止发生漏电、短路等事故发生。 二、建议 1）项目建成预售时，建设单位应向社会公示相关内容，以确保公众在了解项目环境状况的基础上进行交易，避免发生不必要的纠纷。主要公示内容包括项目建设内容概况介绍、网点的使用功能及设置情况、交通噪声影响情况与方特梦幻王国情况及设置情况。 2）车库进/排风口高出地面2.5m，排风口与邻近住宅楼的距离应保持在10m以上，且风口不得朝向敏感建筑。 3）严格按照设计要求进行施工，保证本报告提出的各项防治措施落实到位。 4）项目的商墅、公寓、酒店式公寓等引入项目如餐饮等时，应按《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境保护分类管理名录》等法规要求向当地环保部门另行申报相关环保手续。 综上所述，在确保上述各项污染防治措施及建议落实到位的情况下，从环境效益、经济效益和社会效益三统一的角度出发，该项目的选址与建设是可行的。

# Text boxes

工程准备

噪声、废气

噪声

噪声、粉尘

噪声、粉尘

噪声、粉尘

设备安装工程

内、外装饰工程

竣工验收

场地平整

土石方工程

土建工程

固体废弃物

土石方

固体废弃物

固体废弃物