### 1.3 报价一览表

供应商名称：濮阳市华阳科技有限公司

文件编号：PC[2017]316--ZXGK085号        单位：元（人民币）

| 序号 | 产品名称 | 品牌/型号 | 单位 /数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、中心机房核心设备 |
| 1 | MCU中心控制设备(核心产品) | 华为 HUAWEI VP9650 | 1台 | 230000 | 230000 |
| 2 | 会议管理平台 | 华为 HUAWEI SMC2.0 | 1套 | 117500 | 117500 |
| 3 | 录播服务器 | 华为 HUAWEI RSE6500 | 1台 | 105000 | 105000 |
| 4 | 交换机 | 华三H3C LS-5130S-28P-EI | 1台 | 8000 | 8000 |
| 二、市区主会场 |
| 5 | 高清视频会议终端(核心产品) | 华为 HUAWEI TE40 | 1台 | 44000 | 44000 |
| 6 | 高清视频会议摄像机 | 索尼 HXR-NX5R | 1台 | 21800 | 21800 |
| 7 | 全向麦克风 | 华为 HUAWEI VPM220 | 1台 | 4500 | 4500 |
| 8 | 高清电视机 | 海信 LED75XT900X3DU | 1台 | 16800 | 16800 |
| 9 | 电视壁挂支架 | 国标 配套 | 1套 | 100 | 100 |
| 10 | 笔记本 | 联想 昭阳 K22-80 | 1台 | 10200 | 10200 |
| 11 | 会议室灯光 | 国标 | 1批 | 9000 | 9000 |
| 三、县区分会场 |
| 12 | 高清视频会议终端(核心产品) | 华为 HUAWEI TE40 | 8台 | 44000 | 352000 |
| 13 | 高清视频会议摄像机 | 索尼HXR-NX5R | 8台 | 21800 | 174400 |
| 14 | 电视 | 海信 LED65K5510U | 8台 | 7000 | 56000 |
| 15 | 高清视频会议软终端 | 华为 HUAWEI TE Desktop&mobile | 9个 | 1100 | 9900 |
| 16 | 电视壁挂支架 | 国标 配套 | 8个 | 100 | 800 |
| 17 | 笔记本 | 联想 昭阳 E42-80 | 8台 | 6000 | 48000 |
| 四、扩声系统部分 |
| 18 | 会议音箱 | ITC TS-612 | 18只 | 3300 | 59400 |
| 19 | 专业会议功放 | ITC TS-500PI | 9台 | 4000 | 36000 |
| 20 | 均衡器 | ITC TS-231 | 9台 | 2300 | 20700 |
| 21 | 反馈抑制器 | ITC TS-224 | 9台 | 2700 | 24300 |
| 22 | 调音台 | ITC TS-16P-2S | 9台 | 4450 | 40050 |
| 23 | 一拖四数字无线会议麦克风（四桌面） | ITC TS-354 | 8台 | 4450 | 35600 |
| 24 | 一拖八数字无线会议麦克风（八桌面） | ITC TS-358 | 1台 | 12000 | 12000 |
| 25 | 电源时序器 | ITC TS-830 | 9台 | 1650 | 14850 |
| 26 | 会议航空机柜 | 华美 | 9台 | 700 | 6300 |
| 27 | 音频线 | 秋叶原 音频线 | 900米 | 3 | 2700 |
| 28 | 工程辅材 | 国标 | 9套 | 1400 | 12600 |
| 29 | 系统集成 | 华阳集成服务 | 9项 | 1500 | 13500 |
| 合计总价 大写：壹佰肆拾捌万陆仟元整 | 小写：1486000.00 |

法人或被授权人代表签字：

职务：经理

联系方式： 0393-6926039

单位公章：濮阳市华阳科技有限公司

日期： 2017  年 12 月 13日

### 1.4 实质性响应技术条款响应表

投标单位名称：濮阳市华阳科技有限公司

招标编号：PC[2017]316--ZXGK085号

| 序号 | 名称 | 招标文件要求技术参数 | 响应实际参数 | 是否偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、中心机房核心设备 |
| 1 | MCU中心控制设备(核心产品) | 1、支持ITU-T H.323、SIP协议标准，要求采用插卡式设计，能够通过增加板卡实现系统容量的平滑升级。2、要求采用嵌入式操作系统（非Windows、Linux系统）；不能采用PC架构，不得为工控机架构(无鼠标键盘和VGA接口）3、※本次投标设备要求具备3个千兆端口，至少24路1080P会场接入能力（可扩展到256路），支持平滑扩容，配置冗余电源。4、支持ITU-T H.261、H.263、H.264、H.264 HP、H.264 SVC、H.265视频协议。支持1080P60帧、1080P30帧、720P60帧、720P30帧，并向下兼容4CIF、CIF图像格式。5、支持ITU-T G.711、G.722、G.728、G.729音频协议,支持22Khz频响的宽频语音（AAC-LD、AAL-LC），支持一个会场同时传输两路音频区分左右声道，实现立体声效果。6、支持高清、标清终端混速混协议召开会议，允许不同编解码格式参加同一个会议7、支持IP网口的1＋1的热备份，网口业务切换时不影响正在召开的会议。支持 MCU两个网口分别连接两个物理上不连通的网络，实现跨网段的终端同时参加会议功能，轻松解决公私网跨越。8、※支持电源模块的1+1备份、网口备份两种模式，具备双电源，。9、支持会议主席对会场摄像机远程控制功能，支持会议管理员通过会议管理平台对任意入会会场的摄像机远程进行放大缩小和上下左右移动。10、※支持3级单、多通道级联技术，并且可以预先定义会议模板，MCU自动实现级联，一个管理员就可以轻松召集全网大会。11、支持国际标准的H.235信令加密和媒体流加密，全方位保护会议安全。12、支持标准H.239双流，支持静态双流和动态双流，各终端可以相互发送双流；主辅流都支持H.264标准，辅流带宽可以按需要手工设置，可以达到主流辅流都为1080P 30fps高清活动图像效果。13、支持每台下级级联MCU都可以同时把多路下级会场图像上传到上级MCU在电视墙或多画面中显示；14、支持IPV4和IPV6协议栈； 15、支持同一个会场的视频和电脑桌面或者同一会场的两路活动图像同时加入多画面显示；16、支持16：9和4：3自适应，多画面时支持4：3和16：9子画面均满屏显示。17、支持智能流量控制，当会议中部分终端不被任何终端观看时，MCU可与终端协商，降低终端发送码流带宽到最低，以减轻网络负载。18、支持自动唇音同步，误差应不可察觉。19、MCU支持≥20％的丢包情况，声音连续，语音较清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿。 | 1、支持ITU-T H.323、SIP协议标准，采用插卡式设计，通过增加板卡实现系统容量的平滑升级。2、采用嵌入式操作系统（非Windows、Linux系统）；不采用PC架构，不为工控机架构(无鼠标键盘和VGA接口）3、※本次投标设备具有4个千兆端口， 24路1080P会场接入能力（支持扩展到256路），支持平滑扩容，配置冗余电源。4、支持ITU-T H.261、H.263、H.264、H.264 HP、H.264 SVC、H.265视频协议。支持1080P60帧、1080P30帧、720P60帧、720P30帧，并向下兼容4CIF、CIF图像格式。5、支持ITU-T G.711、G.722、G.728、G.729音频协议,支持22Khz频响的宽频语音（AAC-LD、AAL-LC），支持一个会场同时传输两路音频区分左右声道，实现立体声效果。6、支持高清、标清终端混速混协议召开会议，允许不同编解码格式参加同一个会议7、支持IP网口的1＋1的热备份，网口业务切换时不影响正在召开的会议。支持 MCU两个网口分别连接两个物理上不连通的网络，实现跨网段的终端同时参加会议功能，轻松解决公私网跨越。8、※支持电源模块的1+1备份、网口备份、芯片备份三种模式，具有双电源。9、支持会议主席对会场摄像机远程控制功能，支持会议管理员通过会议管理平台对任意入会会场的摄像机远程进行放大缩小和上下左右移动。10、※支持5级单、多通道级联技术，并且可以预先定义会议模板，MCU自动实现级联，一个管理员就可以轻松召集全网大会。11、支持国际标准的H.235信令加密和媒体流加密，全方位保护会议安全。12、支持标准H.239双流，支持静态双流和动态双流，各终端相互发送双流；主辅流都支持H.264标准，辅流带宽可以按需要手工设置，达到主流辅流都为1080P 30fps高清活动图像效果。13、支持每台下级级联MCU都可以同时把多路下级会场图像上传到上级MCU在电视墙或多画面中显示；14、支持IPV4和IPV6协议栈； 15、支持同一个会场的视频和电脑桌面或者同一会场的两路活动图像同时加入多画面显示；16、支持16：9和4：3自适应，多画面时支持4：3和16：9子画面均满屏显示。17、支持智能流量控制，当会议中部分终端不被任何终端观看时，MCU与终端协商，降低终端发送码流带宽到最低，以减轻网络负载。18、支持自动唇音同步，误差察觉不到。19、MCU支持20％的丢包情况，声音连续，语音较清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿。 | 正偏离 | 3、※我公司所投产品为4个千兆端口，具有丰富的接入能力及网络备份功能，优于招标要求； 8、※我公司所投产品支持三种备份模式，（电源模块的1+1备份、网口备份、芯片备份）优于招标要求，10、※我公司所投产品支持5级单、多通道级联技术，优于招标要求；上述优于参数证明材料详见投标文件3.2.4部分。 |
| 2 | 会议管理平台 | 1、所投设备为独立的一台业务管理设备，能够实现会议管理、设备管理、注册认证、会议控制、GK\SIP server、公私网穿越、报表统计等功能。需要配置一台服务器，服务器基本要求为：内存≥4G，硬盘≥300G，Intel® Xeon® E5-2600 v3处理器，千兆电口数量≥2。配置50个设备接入，配置25M公私网穿越流量。2、所投设备支持按组织结构管理用户权限，用户权限可以配置。默认提供系统管理员、会议管理员和普通用户三个权限组，管理员可以根据需要自定义其它用户类型。3、所投设备支持设备（MCU和会场）按组织结构方式管理。4、所投设备支持会议模板预置、配置、管理，支持在线会议的召开和控制。对正在召开的会议进行会场的呼叫、挂断、删除、多画面分屏、多画面广播、多画面会场显示位置定义、辅流加入多画面、广播会场、会场选看等操作。5、所投设备支持一键呼叫、一键全静闭音、麦克风声音状态实时查看、麦克风音量远程调节、指定会场顺序。6、所投设备支持分级分权管理，系统权限和资源按照企业组织结构树状管理，同一台MCU或者会场能够分配给多个组织使用；7、GK功能：所投设备支持对注册节点进行分区，支持区域和区域之间的带宽管理和路由控制功能；所投设备支持定义私网区域，辅助实现公私网穿越判断；8、投标的会议管理平台与MCU为同一品牌。 | 1、所投设备为独立的一台业务管理设备，支持实现会议管理、设备管理、注册认证、会议控制、GK\SIP server、公私网穿越、报表统计等功能。配置一台服务器，服务器为：内存4G，硬盘300G，Intel® Xeon® E5-2600 v3处理器，千兆电口数量2。配置50个设备接入，配置25M公私网穿越流量。2、所投设备支持按组织结构管理用户权限，用户权限可以配置。默认有系统管理员、会议管理员和普通用户三个权限组，管理员可以根据需要自定义其它用户类型。3、所投设备支持设备（MCU和会场）按组织结构方式管理。4、所投设备支持会议模板预置、配置、管理，支持在线会议的召开和控制。对正在召开的会议进行会场的呼叫、挂断、删除、多画面分屏、多画面广播、多画面会场显示位置定义、辅流加入多画面、广播会场、会场选看等操作。5、所投设备支持一键呼叫、一键全静闭音、麦克风声音状态实时查看、麦克风音量远程调节、指定会场顺序。6、所投设备支持分级分权管理，系统权限和资源按照企业组织结构树状管理，同一台MCU或者会场支持分配给多个组织使用；7、GK功能：所投设备支持对注册节点进行分区，支持区域和区域之间的带宽管理和路由控制功能；所投设备支持定义私网区域，辅助实现公私网穿越判断；8、本次投标的会议管理平台与MCU为同一品牌。 | 无偏离 | 无 |
| 3 | 录播服务器 | 1、※采用一体化设计，支持硬盘、电源两种备份功能，与MCU同一品牌。2、支持IP v4和IP v6双协议栈，支持DNS解析；3、支持同时不少于20个1080p双视频码流的并发录制；4、支持点播客户端和直播客户端总数不低于2000个，点播时支持按照索引进行选择观看；5、支持各种终端设备：PC/MAC、PAD（iOS/Android）、智能手机（iOS/Android）直播和点播；6、支持直播1080p高清效果；7、支持基于浏览器无插件直播；8、支持内置≥4T的大容量硬盘，并能支持4000小时@512Kbps的视频录制，支持RAID1备份功能。并支持IPSAN、NFS外置存储设备。 | 1、※采用一体化设计，支持硬盘备份、电源备份和视频编解码芯片备份三种备份功能，与MCU同一品牌。2、支持IP v4和IP v6双协议栈，支持DNS解析；3、支持同时30个1080p双视频码流的并发录制；4、支持点播客户端和直播客户端总数2000个，点播时支持按照索引进行选择观看；5、支持各种终端设备：PC/MAC、PAD（iOS/Android）、智能手机（iOS/Android）直播和点播；6、支持直播1080p高清效果；7、支持基于浏览器无插件直播；8、支持内置4T的大容量硬盘，并支持4000小时@512Kbps的视频录制，支持RAID1备份功能。并支持IPSAN、NFS外置存储设备。 | 正偏离 | 我公司所投产品支持三种备份功能（硬盘备份、电源备份和视频编解码芯片备份），上述优于参数证明材料详见投标文件第3.2.5部分 |
| 4 | 交换机 | 交换容量≥330Gbps，包转发率≥95Mpps；支持千兆电接口≥24个、非复用千兆 SFP光接口≥4个，配置2个千兆多模光模块；支持基于端口、MAC的VLAN,灵活QinQ，VLAN Mapping，支持DHCP Snooping option82；支持Ipv4和Ipv6三层路由功能，支持虚拟化技术，支持多台设备虚拟化为一台，实现单一IP管理，跨设备链路聚合；支持GE/10GE端口聚合，最多8个端口聚合；支持动态聚合支持跨设备聚合。支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；支持基于端口，VLAN，全局下发 ACL；支持IPv6的ACL策略；支持单端口同时支持802.1x认证，MAC认证，和Web认证，满足多种认证需求，并且所有认证方式均可在交换机上集中实现；支持≥10KV业务端口防雷能力，支持auto-power-down（端口自动节能），如果在一段时间内接口状态始终为down，则系统自动停止对该接口供电，自动进入节能模式；支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2。 | 交换容量330Gbps，包转发率96Mpps；支持千兆电接口24个、非复用千兆 SFP光接口4个，配置2个千兆多模光模块；支持基于端口、MAC的VLAN,灵活QinQ，VLAN Mapping，支持DHCP Snooping option82；支持Ipv4和Ipv6三层路由功能，支持虚拟化技术，支持多台设备虚拟化为一台，实现单一IP管理，跨设备链路聚合；支持GE/10GE端口聚合， 8个端口聚合；支持动态聚合支持跨设备聚合。支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；支持基于端口，VLAN，全局下发 ACL；支持IPv6的ACL策略；支持单端口同时支持802.1x认证，MAC认证，和Web认证，满足多种认证需求，并且所有认证方式均支持在交换机上集中实现；支持10KV业务端口防雷能力，支持auto-power-down（端口自动节能），如果在一段时间内接口状态始终为down，则系统自动停止对该接口供电，自动进入节能模式；支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2。 | 无偏离 | 无 |
| 二、市区主会场 |
| 5 | 高清视频会议终端(核心产品) | 1、要求采用嵌入式操作系统，非PC架构，非工控机架构。所有终端与MCU为同一品牌，支持H.323/SIP协议标准。同时支持IPV4和IPV6协议栈；支持IP接入速率64Kbps-8Mbps；2、视频支持H.261、H.263、H.263+、H.264、H.264HP、H.264SVC图像编码协议，图像格式支持1080P25/30帧、1080i50/60帧、720P50/ 60帧、720 P25/30帧、4CIF， CIF。所投终端支持SVC协议。 3、音频支持G.711、G.722、G.722.1、G.722.1C、G.728、G.719、G.729A系列，并且支持AAC-LD宽频音频标准，支持双声道立体声功能。4、支持标准H.239和BFCP双流协议支持1080P双流会议；5、提供至少3路高清视频输入、至少3路高清视频输出接口，支持不少于以下接口：HDMI、VGA、DVI、YPbpr；6、支持至少5路音频输入和5路音频输出接口，具有标准的卡农头麦克风接口终端支持不少于两路的摄像机控制接口；7、终端支持通过USB接口自动导入配置，方便设备的安装部署。终端支持PSTN接口，实现视频会议和手机、固话的互通和互为备份；8、支持20%网络抗丢包能力；支持512Kbps会议带宽下实现1080P30帧图像格式编解码，384Kbps会议带宽下实现720P30帧图像格式编解码。9、电脑桌面可以通过有线网络或者无线网络发送到终端，并通过终端双流协议发送到远端会场，电脑和终端之间无需通过视频线缆连接，方便部署。10、终端支持将不少于2路视频输入图像组合成一路图像发送给远端会场，无需额外增加网络带宽。11、支持通过终端遥控器方便的在会议室召集和发起多点会议，并可以根据需要召开支持双流，多画面和级联等会议，不需要平台MCU管理软件操作和其他管理人员协作。12、支持主席会场全会议控制功能，要求终端申请主席后能进行：点名发言、广播会场、设置多画面模式、添加会场、删除会场、静闭音、广播轮询、延长会议、结束会议等操作。13、终端至少具备2个10M/100M/1000M自适应网口；为保证整个系统的稳定性须与MCU同一品牌。 | 1、采用嵌入式操作系统，非PC架构，非工控机架构。所有终端与MCU为同一品牌，支持H.323/SIP协议标准。同时支持IPV4和IPV6协议栈；支持IP接入速率64Kbps-8Mbps；2、视频支持H.261、H.263、H.263+、H.264、H.264HP、H.264SVC图像编码协议，图像格式支持1080P25/30帧、1080i50/60帧、720P50/ 60帧、720 P25/30帧、4CIF， CIF。所投终端支持SVC协议。 3、音频支持G.711、G.722、G.722.1、G.722.1C、G.728、G.719、G.729A系列，并且支持AAC-LD宽频音频标准，支持双声道立体声功能。4、支持标准H.239和BFCP双流协议支持1080P双流会议；5、3路高清视频输入、3路高清视频输出接口，支持以下接口：HDMI、VGA、DVI、YPbpr；6、支持5路音频输入和6路音频输出接口，具有标准的卡农头麦克风接口终端支持两路的摄像机控制接口；7、终端支持通过USB接口自动导入配置，方便设备的安装部署。终端支持PSTN接口，实现视频会议和手机、固话的互通和互为备份；8、支持20%网络抗丢包能力；支持512Kbps会议带宽下实现1080P30帧图像格式编解码，384Kbps会议带宽下实现720P30帧图像格式编解码。9、电脑桌面可以通过有线网络或者无线网络发送到终端，并通过终端双流协议发送到远端会场，电脑和终端之间无需通过视频线缆连接，方便部署。10、终端支持将2路视频输入图像组合成一路图像发送给远端会场，无需额外增加网络带宽。11、支持通过终端遥控器方便的在会议室召集和发起多点会议，并根据需要召开支持双流，多画面和级联等会议，不需要平台MCU管理软件操作和其他管理人员协作。12、支持主席会场全会议控制功能，终端申请主席后可以进行：点名发言、广播会场、设置多画面模式、添加会场、删除会场、静闭音、广播轮询、延长会议、结束会议等操作。13、终端具备2个10M/100M/1000M自适应网口；为保证整个系统的稳定性，本次所投产品与MCU为同一品牌。 | 无偏离 | 无 |
| 6 | 高清视频会议摄像机 | 产品类型摄照一体机；产品定位专业摄像机；传感器类型Exmor CMOS；传感器尺寸（1/2.8）英寸；有效像素 207万；镜头参数光学变焦 20倍、数字变焦 40倍、实际焦距 f=4.1-82mm 等效35mm焦距 28.8-576mm（16:9），35.2-705mm（4:3）最大光圈自动/手动 F1.6（广角）-F3.4（长焦）滤镜直径 72mm；显示参数液晶屏尺寸 3.5英寸；液晶屏像素 156万；外观设计产品尺寸 176×199.5×385mm（含镜头罩、大眼罩等配件，不含手柄带，含突出部分），包含三脚架。 | 产品类型摄照一体机；产品定位专业摄像机；传感器类型Exmor CMOS；传感器尺寸（1/2.8）英寸；有效像素 207万；镜头参数光学变焦 20倍、数字变焦 40倍、实际焦距 f=4.1-82mm 等效35mm焦距 28.8-576mm（16:9），35.2-705mm（4:3）最大光圈自动/手动 F1.6（广角）-F3.4（长焦）滤镜直径 72mm；显示参数液晶屏尺寸 3.5英寸；液晶屏像素 156万；外观设计产品尺寸 176×199.5×385mm（含镜头罩、大眼罩等配件，不含手柄带，含突出部分），包含三脚架。 | 无偏离 | 无 |
| 7 | 全向麦克风 | 1、必须与高清终端同一品牌；2、数字阵列麦克风，支持360°全向拾音，最大拾音距离不小于6米；3、支持终端供电，不需要额外电源；4、支持回声抵消、自动增益控制、自动噪声抑制；5、支持最大三级级联，以满足不同面积会议室的应用需求。6、采样率不小于48KHZ； | 1、与高清终端同一品牌；2、数字阵列麦克风，支持360°全向拾音，最大拾音距离6米；3、支持终端供电，不需要额外电源；4、支持回声抵消、自动增益控制、自动噪声抑制；5、支持最大三级级联，以满足不同面积会议室的应用需求。6、采样率48KHZ； | 无偏离 | 无 |
| 8 | 高清电视机 | 主要参数产品定位 ULED电视，3D电视，智能电视，超高清电视；屏幕尺寸 75英寸 ；分辨率 4K（3840*2160）；屏幕比例 16:9；面板级别 A+ ；推荐观看距离 5.0米以上 ；图像参数屏幕亮度 800cd/㎡ ；音频参数扬声器 内置 ；音效特点 音效性能：DTS ；功能参数网络功能 有线/WiFi；3D显示 支持快门式3D显示 ；USB媒体播放 USB支持视频格式：AVI，MKV，MP4，VOB，MPG/MPEG，RM/RMVB； USB支持音频格式：MP3 USB支持图片格式：JPEG(JPG) ；接口参数HDMI接口 3*HDMI ；网络接口 1×网络接口 ；USB接口 3×USB接口 ；其他接口 2×AV接口；1×VGA接口1×色差分量接口 ；遥控器 按键遥控器 ；机身尺寸 含底座：约1676×1034×326mm；不含底座：约1676×962×56mm 包装尺寸 约1852×398×1147mm机身重量 含底座：46.4kg；不含底座：45.2kg；电视附件包装清单 电视机身 x1；电源线 x1；保修卡 x1；说明书 x1 . | 主要参数产品定位 ULED电视，3D电视，智能电视，超高清电视；屏幕尺寸 75英寸 ；分辨率 4K（3840*2160）；屏幕比例 16:9；面板级别 A+ ；推荐观看距离 5.0米以上 ；图像参数屏幕亮度 800cd/㎡ ；音频参数扬声器 内置 ；音效特点 音效性能：DTS ；功能参数网络功能 有线/WiFi；3D显示 支持快门式3D显示 ；USB媒体播放 USB支持视频格式：AVI，MKV，MP4，VOB，MPG/MPEG，RM/RMVB； USB支持音频格式：MP3 USB支持图片格式：JPEG(JPG) ；接口参数HDMI接口 3*HDMI ；网络接口 1×网络接口 ；USB接口 3×USB接口 ；其他接口 2×AV接口；1×VGA接口1×色差分量接口 ；遥控器 按键遥控器 ；机身尺寸 含底座：1676×1034×326mm；不含底座：1676×962×56mm 包装尺寸 1852×398×1147mm机身重量 含底座：46.4kg；不含底座：45.2kg；电视附件包装清单 电视机身 x1；电源线 x1；保修卡 x1；说明书 x1 . | 无偏离 | 无 |
| 9 | 电视壁挂支架 | 定制，与电视机配套使用 | 定制，与电视机配套使用 | 无偏离 | 无 |
| 10 | 笔记本 | 国产品牌；英特尔双核处理器I7-7500U；8GDDRIIIL 1600MHz 内存；≥256GB固态硬盘；≥12.0” LED 高清液晶显示屏；配置2G独立显卡，支持双显卡切换；千兆网卡以及802.11 AC无线网卡，支持5.0G频段（集成BT4.0）；High Definition Audio声卡；全新浮岛式键盘；全尺寸多点触控板，按键与触控板分离，方便使用；720P高清摄像头； 4个USB(至少2个USB 3.0)接口、HDMI、VGA接口、耳机输出/麦克输出combo接口、电脑安全锁孔、网口；原厂同品牌一键恢复操作系统（非Windows自带功能），可保留出厂备份和用户自定义备份. | 投标产品为联想国产品牌；英特尔双核处理器I7-7500U；8GDDRIIIL 1600MHz 内存；256GB固态硬盘；12.5” LED 高清液晶显示屏；配置2G独立显卡，支持双显卡切换；千兆网卡以及802.11 AC无线网卡，支持5.0G频段（集成BT4.0）；High Definition Audio声卡；全新浮岛式键盘；全尺寸多点触控板，按键与触控板分离，方便使用；720P高清摄像头； 4个USB(2个USB 3.0)接口、HDMI、VGA接口、耳机输出/麦克输出combo接口、电脑安全锁孔、网口；原厂同品牌一键恢复操作系统（非Windows自带功能），保留出厂备份和用户自定义备份. | 无偏离 | 无 |
| 11 | 会议室灯光 | 根据会场实际情况，配套会议室灯光，三基色灯，遮光窗帘等（包含安装、整改费用）。 | 根据会场实际情况，配套会议室灯光，三基色灯，遮光窗帘等（包含安装、整改费用）。 | 无偏离 | 无 |
| 三、县区分会场 |
| 12 | 高清视频会议终端(核心产品) | 1、要求采用嵌入式操作系统，非PC架构，非工控机架构。所有终端与MCU为同一品牌，支持H.323/SIP协议标准。支持IPV4和IPV6协议栈；支持IP接入速率64Kbps-8Mbps；2、视频支持H.261、H.263、H.263+、H.264、H.264HP、H.264SVC图像编码协议，图像格式支持1080P25/30帧、1080i50/60帧、720P50/ 60帧、720 P25/30帧、4CIF， CIF。所投终端支持SVC协议， 3、音频支持G.711、G.722、G.722.1、G.722.1C、G.728、G.719、G.729A系列，并且支持AAC-LD宽频音频标准，支持双声道立体声功能。4、支持标准H.239和BFCP双流协议支持1080P双流会议；5、※提供2路高清视频输入、2路高清视频输出接口，支持不少于以下接口：HDMI、VGA、DVI、YPbpr；6、支持至少5路音频输入和5路音频输出接口，具有标准的卡农头麦克风接口终端支持不少于两路的摄像机控制接口；7、终端支持通过USB接口自动导入配置，方便设备的安装部署。终端支持PSTN接口，实现视频会议和手机、固话的互通和互为备份；8、支持15%网络抗丢包能力；支持512Kbps会议带宽下实现1080P30帧图像格式编解码，384Kbps会议带宽下实现720P30帧图像格式编解码。9、※电脑桌面可以VGA线缆连接视频终端输入口发送辅流，并通过终端双流协议发送到远端会场。10、终端支持将不少于2路视频输入图像组合成一路图像发送给远端会场，无需额外增加网络带宽。11、支持通过终端遥控器方便的在会议室召集和发起多点会议，并可以根据需要召开支持双流，多画面和级联等会议，不需要平台MCU管理软件操作和其他管理人员协作。12、支持主席会场全会议控制功能，要求终端申请主席后能进行：点名发言、广播会场、设置多画面模式、添加会场、删除会场、静闭音、广播轮询、延长会议、结束会议等操作。13、终端具备2个10M/100M/1000M自适应网口。 | 1、采用嵌入式操作系统，非PC架构，非工控机架构。所有终端与MCU为同一品牌，支持H.323/SIP协议标准。支持IPV4和IPV6协议栈；支持IP接入速率64Kbps-8Mbps；2、视频支持H.261、H.263、H.263+、H.264、H.264HP、H.264SVC图像编码协议，图像格式支持1080P25/30帧、1080i50/60帧、720P50/ 60帧、720 P25/30帧、4CIF， CIF。所投终端支持SVC协议， 3、音频支持G.711、G.722、G.722.1、G.722.1C、G.728、G.719、G.729A系列，并且支持AAC-LD宽频音频标准，支持双声道立体声功能。4、支持标准H.239和BFCP双流协议支持1080P双流会议；5、※3路高清视频输入、3路高清视频输出接口，支持以下接口：HDMI、VGA、DVI、YPbpr；6、支持5路音频输入和6路音频输出接口，具有标准的卡农头麦克风接口终端支持两路的摄像机控制接口；7、终端支持通过USB接口自动导入配置，方便设备的安装部署。终端支持PSTN接口，实现视频会议和手机、固话的互通和互为备份；8、支持15%网络抗丢包能力；支持512Kbps会议带宽下实现1080P30帧图像格式编解码，384Kbps会议带宽下实现720P30帧图像格式编解码。9、※电脑桌面可以VGA线缆连接视频终端输入口发送辅流，并通过终端双流协议发送到远端会场，同网段的PC可以通过无线将桌面图像发送到视频会议终端作为辅流图像源，图像清晰流畅。10、终端支持将2路视频输入图像组合成一路图像发送给远端会场，无需额外增加网络带宽。11、支持通过终端遥控器方便的在会议室召集和发起多点会议，并可以根据需要召开支持双流，多画面和级联等会议，不需要平台MCU管理软件操作和其他管理人员协作。12、支持主席会场全会议控制功能，终端申请主席后能进行：点名发言、广播会场、设置多画面模式、添加会场、删除会场、静闭音、广播轮询、延长会议、结束会议等操作。13、终端具有2个10M/100M/1000M自适应网口。 | 正偏离 | 5、※我公司所投产品为3路高清视频输入、3路高清输出接口，优于招标要求；9、我公司所投产品支持VGA有线辅流和无线连接辅流两种图像辅流发送功能，无线更便捷部署连接，优于招标要求；上述优于参数证明材料详见投标文件第3.2.6部分 |
| 13 | 高清视频会议摄像机 | 产品类型摄照一体机；产品定位专业摄像机；传感器类型Exmor CMOS；传感器尺寸（1/2.8）英寸；有效像素 207万；镜头参数光学变焦 20倍、数字变焦 40倍、实际焦距 f=4.1-82mm 等效35mm焦距 28.8-576mm（16:9），35.2-705mm（4:3）最大光圈自动/手动 F1.6（广角）-F3.4（长焦）滤镜直径 72mm；显示参数液晶屏尺寸 3.5英寸；液晶屏像素 156万；；外观设计产品尺寸 176×199.5×385mm（含镜头罩、大眼罩等配件，不含手柄带，含突出部分）包含三脚架。 | 产品类型摄照一体机；产品定位专业摄像机；传感器类型Exmor CMOS；传感器尺寸（1/2.8）英寸；有效像素 207万；镜头参数光学变焦 20倍、数字变焦 40倍、实际焦距 f=4.1-82mm 等效35mm焦距 28.8-576mm（16:9），35.2-705mm（4:3）最大光圈自动/手动 F1.6（广角）-F3.4（长焦）滤镜直径 72mm；显示参数液晶屏尺寸 3.5英寸；液晶屏像素 156万；；外观设计产品尺寸 176×199.5×385mm（含镜头罩、大眼罩等配件，不含手柄带，含突出部分）包含三脚架。 | 无偏离 | 无 |
| 14 | 电视 | 产品定位 LED电视，网络电视，智能电视，超高清电视;幕尺寸 65英寸;分辨率 4K（3840*2160）;屏幕比例 16:9 ;背光灯类型 LED发光二极管;推荐观看距离 5.0米以上;图像参数刷新率 120;对比度 40000:1;可视角度 178/178度;响应时间 4ms;屏幕亮度 800cd/㎡ ;输出功率 8W×2 ;网络功能 有线/WiFi ;USB媒体播放 USB支持视频格式：AVI，MPG，TS，MKV，MOV，MP4，M，RMVB，FLV; USB支持音频格式：MP3; USB支持图片格式：JPEG，JPG ;HDMI接口 3*HDMI ;网络接口 1×网络接口;USB接口 2×USB2.0接口;1×USB3.0接口 ;其他接口 1×耳机接口;1×VGA接口;1×分量输入;2×视频接口;扩展卡 1×SD卡槽;电源性能 220V/50Hz;产品功耗 180W;待机功耗 ≤0.5W;机身尺寸 含底座：约1458×898×315mm;不含底座：约1458×854×62mm ;包装尺寸约 1458×898×315mm ;机身重量 含底座：约31kg’不含底座：约30kg 。 | 产品定位 LED电视，网络电视，智能电视，超高清电视;幕尺寸 65英寸;分辨率 4K（3840*2160）;屏幕比例 16:9 ;背光灯类型 LED发光二极管;推荐观看距离 5.0米以上;图像参数刷新率 120;对比度 40000:1;可视角度 178/178度;响应时间 4ms;屏幕亮度 800cd/㎡ ;输出功率 8W×2 ;网络功能 有线/WiFi ;USB媒体播放 USB支持视频格式：AVI，MPG，TS，MKV，MOV，MP4，M，RMVB，FLV; USB支持音频格式：MP3; USB支持图片格式：JPEG，JPG ;HDMI接口 3*HDMI ;网络接口 1×网络接口;USB接口 2×USB2.0接口;1×USB3.0接口 ;其他接口 1×耳机接口;1×VGA接口;1×分量输入;2×视频接口;扩展卡 1×SD卡槽;电源性能 220V/50Hz;产品功耗 180W;待机功耗 0.5W;机身尺寸 含底座：1458×898×315mm;不含底座：1458×854×62mm ;包装尺寸 1458×898×315mm ;机身重量 含底座：31kg’不含底座：30kg 。 | 无偏离 | 无 |
| 15 | 高清视频会议软终端 | 1、投标的软终端与MCU为同一品牌，支标准的IETF SIP协议，适应3G/4G/Wi-Fi网络接入，接入速率支持64Kbps~2Mbps；2、支持在PC、手机、Pad终端上安装部署，兼容WINDOWS、MAC OS、IOS、ANDROID多种操作系统； 3、支持H.264BP、H.264 HP、H.264SVC等视频编解码，支持G.711A、G.711U、G.722 、G.729、iLBC等音频编解码；4、支持BFCP双流协议，活动图像清晰度不低于1080P，双流清晰度不低于1920*1200；5、支持共享桌面、共享程序、共享文档（PDF、图片、Word、Excel、PPT等）功能；。6、具备良好的网络适应性，最大20%网络丢包下，语音清晰连续、视频清晰流畅；7、支持TLS、SRTP加密算法，保证会议安全；8、开机自动启动、蓝牙耳机、接收/发送辅流、域名登录、前后摄像头切换、登录密码修改、网络地址本查询/自动更新等功能；9、支持主席会控功能，实现删除/添加会场、呼叫/挂断会场、会场静音、广播多画面、广播会场、延长会议、结束会议等功能；10、支持主叫呼集功能，通过软终端界面方便的发起多方会议，无须通过会控平台操作和其他管理人员的协助；11、双流会议时支持在移动设备上，对共享的双流内容进行手势缩放；12、支持英语、简体中文、繁体中文、法语、西班牙语、葡萄牙语、日语、俄语等操作界面； | 1、我公司所投软终端产品与MCU为同一品牌，支标准的IETF SIP协议，适应3G/4G/Wi-Fi网络接入，接入速率支持64Kbps~2Mbps；2、支持在PC、手机、Pad终端上安装部署，兼容WINDOWS、MAC OS、IOS、ANDROID多种操作系统； 3、支持H.264BP、H.264 HP、H.264SVC等视频编解码，支持G.711A、G.711U、G.722 、G.729、iLBC等音频编解码；4、支持BFCP双流协议，活动图像清晰度1080P，双流清晰度1920*1200；5、支持共享桌面、共享程序、共享文档（PDF、图片、Word、Excel、PPT等）功能；。6、具有良好的网络适应性， 20%网络丢包下，语音清晰连续、视频清晰流畅；7、支持TLS、SRTP加密算法，保证会议安全；8、开机自动启动、蓝牙耳机、接收/发送辅流、域名登录、前后摄像头切换、登录密码修改、网络地址本查询/自动更新等功能；9、支持主席会控功能，实现删除/添加会场、呼叫/挂断会场、会场静音、广播多画面、广播会场、延长会议、结束会议等功能；10、支持主叫呼集功能，通过软终端界面方便的发起多方会议，无须通过会控平台操作和其他管理人员的协助；11、双流会议时支持在移动设备上，对共享的双流内容进行手势缩放；12、支持英语、简体中文、繁体中文、法语、西班牙语、葡萄牙语、日语、俄语等操作界面。 | 无偏离 | 无 |
| 16 | 电视壁挂支架 | 定制 | 定制 | 无偏离 | 无 |
| 17 | 笔记本 | 国产品牌；英特尔双核处理器I7-6567U(主频3.3GHz，缓存4MB)；8GDDRIIIL 1600MHz 内存；≥256GB固态硬盘；≥14.0” LED 高清防眩光超液晶显示屏（1366*768）；配置2G独立显卡，支持双显卡切换；内置DVD-RW刻录光驱；千兆网卡以及802.11 AC无线网卡，支持5.0G频段（集成BT4.0）；High Definition Audio声卡；全新浮岛式键盘；全尺寸多点触控板，按键与触控板分离，方便使用；720P高清摄像头；带指纹识别器，必配原厂与指纹识别器结合的密码管理功能；4个USB(至少2个USB 3.0)接口、HDMI、VGA接口、耳机输出/麦克输出combo接口、电脑安全锁孔、网口、多合一读卡器；4芯电池；重量≤2.1Kg（含电池）；生产厂商售后服务体系通过CCCS钻石五星级认证，原厂同品牌一键恢复操作系统（非Windows自带功能），可保留出厂备份和用户自定义备份； | 投标产品为联想国产品牌；英特尔双核处理器I7-6567U(主频3.3GHz，缓存4MB)；8GDDRIIIL 1600MHz 内存；256GB固态硬盘；14.0” LED 高清防眩光超液晶显示屏（1366*768）；配置2G独立显卡，支持双显卡切换；内置DVD-RW刻录光驱；千兆网卡以及802.11 AC无线网卡，支持5.0G频段（集成BT4.0）；High Definition Audio声卡；全新浮岛式键盘；全尺寸多点触控板，按键与触控板分离，方便使用；720P高清摄像头；带指纹识别器，配有原厂与指纹识别器结合的密码管理功能；4个USB(2个USB 3.0)接口、HDMI、VGA接口、耳机输出/麦克输出combo接口、电脑安全锁孔、网口、多合一读卡器；4芯电池；重量2.1Kg（含电池）；生产厂商售后服务体系通过CCCS钻石五星级认证，证书复印件详见投标文件第3.4部分，原厂同品牌一键恢复操作系统（非Windows自带功能），保留出厂备份和用户自定义备份。 | 无偏离 | 无 |
| 四、扩声系统部分 |
| 18 | 会议音箱 | 适用范围1.与TS专业功放、前级效果处理器配套使用，组成一套完美音效、人声表现突出的高端娱乐会议扩声系统，适用于剧场，KTV房，高档会议室及多功能厅等，与超低音搭配可做高性能卫星箱使用。功能特点1.采用1只12寸中低音喇叭单元和1只1.7"环形聚乙烯振膜压缩高音单元。2.箱体采用15mm夹板制作，质量轻，耐磨喷漆处理，外贴防尘网棉。3.精确设计的分频器优化人声部分的中频表现力。4.多个螺丝吊装孔位，一个口径35 mm的柱杆插座，多种安装方式。技术参数；1.阻抗：8Ω 2.频响：50Hz~20KHz 3.额定功率：350W 4.灵敏度：99dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60°6.高音：1.7"压缩高音单元×1 7.低音：12"低音×1 8.尺寸(HxWxD)：约560x360x380 mm 9.重量：约19.2Kg 。 | 投标产品响应实际参数：适用范围1.与TS专业功放、前级效果处理器配套使用，组成一套完美音效、人声表现突出的高端娱乐会议扩声系统，适用于剧场，KTV房，高档会议室及多功能厅等，与超低音搭配可以做高性能卫星箱使用。功能特点1.采用1只12寸中低音喇叭单元和1只1.7"环形聚乙烯振膜压缩高音单元。2.箱体采用15mm夹板制作，质量轻，耐磨喷漆处理，外贴防尘网棉。3.精确设计的分频器优化人声部分的中频表现力。4.多个螺丝吊装孔位，一个口径35 mm的柱杆插座，多种安装方式。技术参数；1.阻抗：8Ω 2.频响：50Hz~20KHz 3.额定功率：350W 4.灵敏度：99dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60°6.高音：1.7"压缩高音单元×1 7.低音：12"低音×1 8.尺寸(HxWxD)：560x360x380 mm 9.重量：19.2Kg 。 | 无偏离 | 无 |
| 19 | 专业会议功放 | 1.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点； 2.两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入；3.完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护），让用户放心使用；4.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作； 5.输出功率:立体声/并联8Ω:500W*2、立体声/并联4Ω:730W*2、桥接8Ω :1460W；6.信噪比:>95dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；7.分离度:≥80dB、失真度:＜0.05%；8.供电:~ 220V(50/60Hz)。 | 投标产品响应实际参数：1.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点； 2.两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入；3.完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护），让用户放心使用；4.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作； 5.输出功率:立体声/并联8Ω:500W*2、立体声/并联4Ω:730W*2、桥接8Ω :1460W；6.信噪比:96dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；7.分离度:80dB、失真度:0.04%；8.供电:~ 220V(50/60Hz)。 | 无偏离 | 无 |
| 20 | 均衡器 | 功能特点1、音乐型极佳的31段立体声图形均衡器,专业级31段立体声图形均衡器，适合录音室和现场演出使用。2、单声道超低音输出端的分频频率可调节。 3、每通道上的可切换的高切和低切滤波器能排除让人讨厌的噪声，如本地噪音和磁带咝咝声等。4、由12颗发光二极管组成的输入输出电平显示，极其精准，加上输入端增益控制，使您能得心应手地控制电平。5、噪音极低的可操作放大器使音色优美动听。6、配有镀金卡侬接口和立体声 6.3 毫米插口的伺服平衡式输入端和输出端。7、屏蔽环形铁芯电源变压器能使噪声干扰极小化。8、高品质的元件和极其牢固的结构。1.专业级31段立体声图形均衡器。 2.输入/输出通道：2。3.接口：XLR 和 TRS。4.频率反应： 20-20KHz (±0.5dB)，10-40KHz(+0/-3dB)。5.总谐波失真和噪音： 0.008%。6.信噪比：96dB。7.通用电压：AC220V-240V，50/60Hz。与音箱同一品牌。 | 投标产品响应实际参数：功能特点1、音乐型极佳的31段立体声图形均衡器,专业级31段立体声图形均衡器，适合录音室和现场演出使用。2、单声道超低音输出端的分频频率可以调节。 3、每通道上的可切换的高切和低切滤波器能排除让人讨厌的噪声，如本地噪音和磁带咝咝声等。4、由12颗发光二极管组成的输入输出电平显示，极其精准，加上输入端增益控制，使您能得心应手地控制电平。5、噪音极低的可操作放大器使音色优美动听。6、配有镀金卡侬接口和立体声 6.3 毫米插口的伺服平衡式输入端和输出端。7、屏蔽环形铁芯电源变压器能使噪声干扰极小化。8、高品质的元件和极其牢固的结构。1.专业级31段立体声图形均衡器。 2.输入/输出通道：2。3.接口：XLR 和 TRS。4.频率反应： 20-20KHz (±0.5dB)，10-40KHz(+0/-3dB)。5.总谐波失真和噪音： 0.008%。6.信噪比：96dB。7.通用电压：AC220V-240V，50/60Hz。与音箱是同一品牌。 | 无偏离 | 无 |
| 21 | 反馈抑制器 | 功能特点1.96KHz采样频率，32-bit DPS处理器，24-bitA/D及D/A转换。2.数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口。3.采用144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供4段LED显示输出电平。4.每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量。5.每通道提供压缩、限幅、噪声门、功能设置。6.可切换工作模式为直通或反馈抑制。7.可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点。8.单机可存储30组用户程序。1.96KHz采样频率，32-bit DPS处理器，24-bitA/D及D/A转换；2.数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口.3.采用144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供4段LED显示输出电平；4.每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量；5.每通道提供压缩、限幅、噪声门、功能设置6.可切换工作模式为直通或反馈抑制；7.可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点；8.单机可存储30组用户程序。与功放、音箱同一品牌。 | 投标产品响应实际参数：功能特点1.96KHz采样频率，32-bit DPS处理器，24-bitA/D及D/A转换。2.数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口。3.采用144 x 32的LCD显示屏显示参数功能， 4段LED显示输出电平。4.每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量。5.每通道提供了压缩、限幅、噪声门、功能设置。6.支持切换工作模式为直通或反馈抑制。7.支持任意编辑固定和动态反馈点数量，支持一键清除啸叫点。8.单机存储30组用户程序。1.96KHz采样频率，32-bit DPS处理器，24-bitA/D及D/A转换；2.数字信号输入输出通道提供了coaxial，AES及光纤接口.3.采用144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供了4段LED显示输出电平；4.每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量；5.每通道提供了压缩、限幅、噪声门、功能设置6.支持切换工作模式为直通或反馈抑制；7.支持任意编辑固定和动态反馈点数量，支持一键清除啸叫点；8.单机存储30组用户程序。与功放、音箱为同一品牌。 | 无偏离 | 无 |
| 22 | 调音台 | 1.输入通道：单声道12路，立体声2组，话筒接口幻像电源：+48V；2.输出通道：1组立体声主输出、2路编组输出、2组辅助输出、1组立体声监听输出、1组CD/TAPE输出、USB声卡播放输出、蓝牙播放输出；3.频率响应：20～20KHz±0.5dB；4通道串音：≤-90dB @ 20KHz；5.信噪比(计权)：≥95dB @ 1KHz 0dB；6.失真度：≤0.002% @ 0dB 1KHz；7.内置21种DSP效果器，面板按键可选择；8.内置USB声卡，连接电脑进行音乐播放和音乐录音；9.内置蓝牙播放模块，可对频蓝牙设备并播放其数字音频节目；10.电源供应及功耗：220V/50Hz,<60W。 | 投标产品响应实际参数：1.输入通道：单声道12路，立体声2组，话筒接口幻像电源：+48V；2.输出通道：1组立体声主输出、2路编组输出、2组辅助输出、1组立体声监听输出、1组CD/TAPE输出、USB声卡播放输出、蓝牙播放输出；3.频率响应：20～20KHz±0.5dB；4通道串音： -90dB @ 20KHz；5.信噪比(计权)：95dB @ 1KHz 0dB；6.失真度：0.002% @ 0dB 1KHz；7.内置21种DSP效果器，面板按键可以选择；8.内置USB声卡，连接电脑进行音乐播放和音乐录音；9.内置蓝牙播放模块，可以对频蓝牙设备并播放其数字音频节目；10.电源供应及功耗：220V/50Hz,58W。 | 无偏离 | 无 |
| 23 | 一拖四数字无线会议麦克风（四桌面） | 1. 采用先进PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统。2. 兼容手动选频和红外自动对频锁定频道，杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制，信号更稳定。3. V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。4. 先进的滤波及抗干扰功能能够有效阻隔外界不良信号及手机信号的干扰。5. 使用640-830MHZ频段，每台接收机拥有200个可调频率。6. 采用传统按键操控，更省电，更经济实惠，性价比高，内置高性能的语音压扩技术，支持卡侬输出及AV-3.0输出，使音质更完美。7.系统指标：频率范围： 640-690MHZ 740-790MHz 807-830MHz、频道数目： 500个、音频响应：80HZ-18KHZ(±2dB)、信噪比：>105dB、灵敏度：–105 dBm for 12 dB SINAD, typical、有效使用距离：空旷50米；8.接收器指标：平衡200Ω负载-13dBV，非平衡600Ω、音频输出阻抗：平衡200Ω；1路合并非平衡600Ω；9.麦克风指标：输出功率：高功率30mW；低功率3mW，与功放、音箱同一品牌。 | 投标产品响应实际参数：1. 采用先进PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统。2. 兼容手动选频和红外自动对频锁定频道，杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制，信号更稳定。3. V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。带有8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。4. 先进的滤波及抗干扰功能有效阻隔外界不良信号及手机信号的干扰。5. 使用640-830MHZ频段，每台接收机拥有200个可调频率。6. 采用传统按键操控，更省电，更经济实惠，性价比高，内置高性能的语音压扩技术，支持卡侬输出及AV-3.0输出，使音质更完美。7.系统指标：频率范围： 640-690MHZ 740-790MHz 807-830MHz、频道数目： 500个、音频响应：80HZ-18KHZ(±2dB)、信噪比：106dB、灵敏度：–105 dBm for 12 dB SINAD, typical、有效使用距离：空旷50米；8.接收器指标：平衡200Ω负载-13dBV，非平衡600Ω、音频输出阻抗：平衡200Ω；1路合并非平衡600Ω；9.麦克风指标：输出功率：高功率30mW；低功率3mW，本次所投产品与功放、音箱是同一品牌。 | 无偏离 | 无 |
| 24 | 一拖八数字无线会议麦克风（八桌面） | 1. 采用先进PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统。2. 兼容手动选频和红外自动对频锁定频道，杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制，信号更稳定。3. 具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率；4. V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。5. 先进的滤波及抗干扰功能能够有效阻隔外界不良信号及手机信号的干扰。6. 使用640-830MHZ频段，每台接收机拥有200个可调频率。7. 采用传统按键操控，更省电，更经济实惠，性价比高，内置高性能的语音压扩技术，支持卡侬输出及AV-3.0输出，使音质更完美。8.系统指标：频率范围： 640-690MHZ 740-790MHz 807-830MHz、频道数目： 500个、音频响应：80HZ-18KHZ(±2dB)、信噪比：>105dB、灵敏度：–105 dBm for 12 dB SINAD, typical、有效使用距离：空旷50米；9.接收器指标：平衡200Ω负载-13dBV，非平衡600Ω、音频输出阻抗：平衡200Ω；1路合并非平衡600Ω；10.麦克风指标：输出功率：高功率30mW；低功率3mW；11.系统包括有一台主机+八台桌面式无线麦克，与功放、音箱同一品牌。 | 投标产品响应实际参数：1. 采用先进PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统。2. 兼容手动选频和红外自动对频锁定频道，杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制，信号更稳定。3. 具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率；4. V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。5. 先进的滤波及抗干扰功能有效阻隔外界不良信号及手机信号的干扰。6. 使用640-830MHZ频段，每台接收机拥有200个可调频率。7. 采用传统按键操控，更省电，更经济实惠，性价比高，内置高性能的语音压扩技术，支持卡侬输出及AV-3.0输出，使音质更完美。8.系统指标：频率范围： 640-690MHZ 740-790MHz 807-830MHz、频道数目： 500个、音频响应：80HZ-18KHZ(±2dB)、信噪比：106dB、灵敏度：–105 dBm for 12 dB SINAD, typical、有效使用距离：空旷50米；9.接收器指标：平衡200Ω负载-13dBV，非平衡600Ω、音频输出阻抗：平衡200Ω；1路合并非平衡600Ω；10.麦克风指标：输出功率：高功率30mW；低功率3mW；11.系统包括有一台主机+八台桌面式无线麦克，本次所投产品与功放、音箱是同一品牌。 | 无偏离 | 无 |
| 25 | 电源时序器 | 1.8通道电源时序打开/关闭。2.远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。3.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。4.单个通道最大负载功率3500W，所有通道负载总功率达6000W。5.输入连接器：大功率线码式电源连接器。 6.输出连接器：4个16A电源插座和4个10A电源插座。 | 投标产品响应实际参数：1.8通道电源时序打开/关闭。2.远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。3.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。4.单个通道最大负载功率3500W，所有通道负载总功率达6000W。5.输入连接器：大功率线码式电源连接器。 6.输出连接器：4个16A电源插座和4个10A电源插座。 | 无偏离 | 无 |
| 26 | 会议航空机柜 | 根据现场环境定制 | 根据现场环境定制 | 无偏离 | 无 |
| 27 | 音频线 | 初步按照每个会议室100米预算，实际根据现场情况为准。 | 初步按照每个会议室100米预算，实际根据现场情况为准。 | 无偏离 | 无 |
| 28 | 工程辅材 | 音响支架、摄像机支架、电源插板、6.35单插头、3.5单插头、RCA莲花头、卡农头（公、母）、绝缘胶布等辅材 | 音响支架、摄像机支架、电源插板、6.35单插头、3.5单插头、RCA莲花头、卡农头（公、母）、绝缘胶布等辅材 | 无偏离 | 无 |
| 29 | 系统集成 | 对市区和县区视频会议系统和扩声系统集成； | 对市区和县区视频会议系统和扩声系统集成； | 无偏离 | 无 |

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（签章）：濮阳市华阳科技有限公司

日期：2017年12月13日

### 2.10 售后服务计划

#### 2.10.1 售后服务体系简介

濮阳市华阳科技有限公司是一家经营计算机相关产品的综合性计算机公司。主营计算机及外设和办公设备OA的批发和销售、网络工程、软件开发、系统集成、数码产品和技术服务等业务。

我们公司拥有一支经验丰富、技术雄厚、吃苦耐劳、开拓进取的技术队伍，这支专业技术队伍包括了一个成功的IT经销商所要求的各方面专业知识、行业知识、网络及系统规划、项目培训、以及上述各方面丰富的经验。他们勤劳、踏实，尽职尽业，有能力为本次投标提供切实、可靠的售后服务。

我们完善的售后服务是基于公司健全的支持服务体系和专业经验，通过与客户保持紧密的联系，及时了解和满足客户各方面的需求，并随时提供相应的技术支持，从根本上保障客户能够得到完善满意的售后服务。华阳公司的技术支持工程师在专业领域的经验能确保售后服务的有效性，如系统运行维护和定期检测、故障现场或远程诊断、分析和排除、主机操作系统和数据库系统版本的现场升级、硬件扩充升级或改型之后的应用系统切换和版本升级以及各种技术咨询等。

#### 2.10.2 服务理念

- 实现客户满意

以客户为中心，强化服务意识，提高服务技能，以优质服务切实保障业务系统运行质量， 实现客户满意。

- 追求服务卓越

不断完善服务内容，追求服务的标准化、规范化、个性化，贴近客户，注重主动服务，塑造优质服务品牌，追求服务卓越。

- 促进持久双嬴

#### 2.10.3 服务宗旨和服务目标

为客户提供优质服务是濮阳市华阳科技有限公司的不懈追求

- 为客户提供全方位的快捷服务与支持；

- 保障客户业务系统的运行质量，提高客户业务系统的整体效能；

- 帮助客户迅速解决问题；

- 帮助客户树立竞争优势,优化系统性能；

- 协助客户培养优秀维护人员。

“技术精湛、工程优质、响应及时、服务周到”，濮阳市华阳科技有限公司通过不懈努力，追求卓越服务，协助我们的客户不断提高业务系统运行质量，降低运营维护成本，赢得最终用户的满意。

实现客户满意是濮阳市华阳科技有限公司服务的最终目标。

#### 2.10.4 售后服务模式

遵循国际管理要求，采用业界先进、高效、科学的方法，建设符合国情的先进服务团队。

为确保技术支持和售前售后服务的质量，完全满足客户对技术和服务的需求，濮阳市华阳科技有限公司建立了完善的服务体系。

濮阳市华阳科技有限公司为客户提供技术支持的专职部门，为了保障对用户本次项目的服务，该部门专门成立了本次项目的服务小组，该小组将配合工程项目实施组的专家，固定为本系统提供约定的服务内容，他们了解本系统的需求，掌握本系统的详细配置信息，基于本系统的特点提供相应的技术支持与方案咨询服务，保证本系统的稳定运行及将来系统的顺利升级。小组成员组成和分工如下：

- 一线客户服务工程师：主要负责处理一天24小时内的所有技术问题。

- 二线客户服务工程师：处理一级工程师不能解决的疑难问题。如果问题不能在限定时间内解决，则上报客户服务中心经理，由客户服务中心经理协调相关技术的资深工程师协助处理。如果问题仍然无法解决，则上报高级技术经理，如果情况无改观，则上报原厂商，与高级技术经理一起协助处理直到故障排除。

- 客户服务助理：对客户服务工程师提供支援，保障用户在任何情况下都能够与咨询服务小组取得联系，以获得及时的技术支援。同时人工辅助系统、问题监督、处理备件更换和备件库管理等工作。

- 客户服务经理：管理技术咨询服务小组以及针对用户的需求调动公司内部资源。

- 小组负责人（高级技术经理）：处理二线客户服务工程师不能解决疑难问题及负责把问题申报各原厂商。

#### 2.10.5 培训计划

对技术人员、应用人员完整而有系统的培训是确保本项目成功实施及应用的必不可少的重要因素。切实有效的将我们的技术和经验传授给用户是我公司制定培训计划的出发点。

培训将使用户技术人员不仅对整个系统有足够的认识，而且能完全胜任所承担的工作，确保整个系统安全有效地运行。

人员培训

为使操作人员全面了解系统功能和设备特性，熟悉操作规程和技巧，熟练掌握常规运行、日常维护、以及处理紧急突发事件等手段，培训教师由我方提供。

试运行期间的常规培训和练习

在试运行开始，对所有操作人员进行常规培训要求：

- 掌握系统的工作原理

- 熟悉全部设备的性能、功能和使用方法

- 熟悉前端设备的情况

- 熟练掌握常规操作和紧急突发事件的处理方法

- 掌握操作规程和系统维护规程

其他培训

- 用户现场操作培训

- 技术支持：我方保证提供贵方所需的技术支持

- 技术培训：我方向贵方提供开放的、全面的培训服务，也可协助办理原始厂家的技术培训

（1）华阳公司将派专业工程师，对所供设备进行现场培训。

（2）在为客户安装、调试产品或软件的同时，对相关操作人员免费进行技术培训，使其按提供的操作规程使用产品，并熟悉例行维护的程序。

（3）培训地点：用户现场

- 培训对象

管理人员：相关技术人员。

维护人员：负责各种应用系统日常维护的人员。

#### 2.10.6 濮阳市本地化售后服务机构

濮阳市华阳科技售后服务中心

电话：0393-6926039    传真：0393-6926029

我公司开通24小时电话技术支持呼叫中心（0393-6926039、0393-6926029、13938313153；联系人：高红兵）

服务工作时间：我公司对客户的服务坚持每周7天，每天24小时全天侯服务。

公司地址：濮阳市振兴路中段路东95号

#### 2.10.7 服务承诺

- 服务响应及时

- 解决问题有效

- 服务过程规范

- 服务内容全面

（1）我们提供的设备是全新的，设备开箱合格效达到100%。合格标准为连续测试48小时无故障，符合国家检测标准及该产品的出厂标准，不接受OEM产品。

（2）我们负责免费送货、安装及人员培训。

（3）全部设备的免费保修期三年；质保期后提供终身有偿服务，如需更换零配件，只收取零配件的成本费。

（4）指定专人为本项目提供售后服务；保修期内，定期巡检，每年6次；保修期后，提供优惠的合约保修。

(5) 濮阳市华阳科技有限公司服务热线、求助邮箱、远程维护系统提供7*24小时服务。

(6) 现场支持到达及响应时间承诺：

接到用户的维修请求后立即响应，半小时内到达现场， 3小时内排除故障；

故障件服务承诺：

服务时间： 7×24小时。

故障件修复调换：接收故障件之日起，6小时内修复，如不能及时解决的我们会提供备机。

紧急故障：手机：18603939382   高红兵

18503931168   王东风

- 本次投标设备的维修由濮阳市华阳科技有限公司负责；并由原厂商技术服务中心提供全面支持。

### 2.11 质保期承诺书

濮阳市工业和信息化委员会：

我公司承诺濮阳市工业和信息化委员会采购高清视频会议系统（文件编号：PC[2017]316—ZXGK085号）项目所投产品的质保期为三年并中标后提供主要产品（MCU、会议终端、扩声系统）厂家质保函。

特此证明。

濮阳市华阳科技有限公司

2017年12月13日