竞 争 性 谈 判 文 件

项目编号：  JG2010-233

项目名称：  汽车电子实训设备

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

二零一零年十一月

第一部分   谈判邀请函

受天津电子信息职业技术学院的委托，天津市教育委员会教学仪器设备供应中心就汽车电子实训设备项目进行竞争性谈判采购,欢迎合格的供应商参加谈判。

1．项目编号：JG2010-233

2．项目名称：汽车电子实训设备项目

3．采购货物名称、数量： (见采购货物一览表)

4．交货期：以合同为准

5．交货地点：以合同为准

6．发售谈判文件时间：2010年11月23日至2010年11月30日12：00止，8：30至16：30（节假日除外），一经售出的文件恕不退还。

7．发售谈判文件地点：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心财务科（购买谈判文件时须持有产品生产销售许可证，加盖公章的企业法人营业执照复印件及其他有效的资质证明文件）。

8.谈判开始时间：2010年12月1日9：00时， 各参与单位须于2010年12月1日9：00时前递交谈判文件。逾期收到或不符合规定的文件恕不接受。

9．谈判地点：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心开标室

地址：天津市河东区万新村八区嵩山道

邮编：300162

电话：（022）24710333 24710300  24710335（购买谈判文件）          24717379（传真）   81553569（采购人）

联系人：  刘刈  邓国彬         吕玉明

单位名称：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

开户银行：工行万新村支行

账户：0302011429300093709

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

2010年11月23日

第二部分   采购项目谈判要求

1、本次竞争性谈判为汽车电子实训设备项目。

2、参加竞争性谈判的供应商（以下简称供应商）须为信誉好、实力强，有采购项目要求相应资质的且符合《政府采购法》第二十二条规定的法人、其他组织。

3、供应商应提供报价、供货周期、交货地点、安装调试及验收方式、售后服务等内容。

4、供应商提供的设备必须是全新的，且符合国家质量检测标准（对于没有国家标准的，应符合行业标准或企业标准。其中国家有强制性技术标准要求的产品，还应符合国家强制性技术标准）。该设备能够满足采购人要求，产品质量稳定，售后服务方便、快捷。供应商对所供设备提供最低一年全质保和免费上门服务（特殊情况以采购货物一览表要求为准）及7*24小时技术响应服务。供应商所供产品若出现质量问题，现场无法修复的提供备机（性能不低于原设备）。保修期自货到验收合格之日开始计算。供应商应对所供产品负责终身维护，并保证有充足的部件或配件。超过保修期后，维修如需更换主要部件或配件时，经采购人同意，应给予价格优惠，折扣率不低于本次谈判优惠幅度。

5、未在谈判文件中明确规定允许采购进口设备的，视同为拒绝采购进口设备。在采购进口设备时，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口设备，但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购的，采购人及其委托的采购代理机构不得对其加以限制，应当按照公平竞争原则实施采购。

6、供应商提供的设备及系统经连续运行三个月内出现质量问题的，应给予无条件更换或退货。

7、供应商应在采购人规定的时间内将全部设备安装、调试完毕，提供给采购人正常使用，并免费提供中文使用说明书及有关设备使用和管理的培训。

8、供应商所报的价格为到达采购人指定地点的设备单价和总价，其中进口产品为最终优惠的到岸价格。

谈判文件中报价一览表内容与谈判文件中其它表格内容不一致的，以报价一览表为准。谈判文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9、供应商所报价格应包括：设备主机及附件货款、运输费、保险费、装卸费、安装调试费、系统集成费、技术培训费、保修费以及其它应有的费用。

10、报价及结算币种：国产设备以人民币报价及结算；进口免税设备以美元或欧元报价及结算，请注明“免税价：XX美元（或欧元）”，如进口免税设备使用人民币填报的将按照当日外汇牌价折合为美元或欧元报价。

11、付款方式：

（1）国产设备和非免税进口设备结算：签订合同并送至天津市教委供应中心后15个工作日内，需方向供方支付货款的30%，货到需方指定地点安装、调试完毕并经验收合格后15个工作日内支付货款总额的30%，设备正常运行12个月后15个工作日内付清余款。（特殊情况以合同为准）。

（2）进口免税设备结算：采购人自行付款时：需方在合同签订后15个工作日内将设备全款汇入外贸代理公司指定银行，由外贸代理公司对外开具100%不可撤销跟单信用证。外贸代理公司见供货商发货单即付90%的货款，余款10%于货到采购人指定地点后，安装、调试并验收合格后15个工作日内由外贸代理公司给付供货商（特殊情况以合同为准）。国库集中支付时：需方在合同签订后15个工作日内将设备款的40%汇入外贸代理公司指定银行，由外贸代理公司对外开具100%不可撤销跟单信用证，货到采购人指定地点、验收合格后15个工作日内需方将设备款的60%汇入外贸代理公司指定银行。外贸代理公司见供货商发货单即付90%的货款，余款10%于货到采购人指定地点后，安装、调试并验收合格后15个工作日内由外贸代理公司给付供货商（特殊情况以合同为准）。

实行国库集中支付，付款日期从合同送至天津市教委供应中心签收后第二日起开始计算。

12、供应商在政府采购活动中有下列情形之一的，作为不诚信行为予以记录：

（一）以虚假行为谋取中标、成交的：

1.以他人名义参加政府采购活动的；

2.伪造有关资质证明文件的；

3.提供虚假财务报告的；

4.隐瞒在经营活动中重大违法记录的；

5.虚报产品质量的；

6.提供货物、工程和服务与招标投标文件要求不符的。

（二）与采购人、其他供应商串通围标的；

（三）在采购活动开展前和进行中，采取不正当手段，散发信函等材料，诋毁、排斥其他供应商参与竞争的；

（四）不按照招标文件和投标文件确定的事项签订政府采购合同，或与采购人签订有悖于合同内容协议的；

（五）中标、成交后不与采购人签订政府采购合同的；

（六）在合同执行中，未按合同约定履行合同义务的；

（七）查无实据的质疑、投诉或者捏造事实和提供虚假质疑、投诉材料，以及不配合有关部门办理质疑、投诉的；

（八）向采购人、采购代理机构、采购管理部门、评审专家和监督员等工作人员行贿或提供不正当利益的；

（九）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（十）政府采购监督管理部门认定的其他行为。

13、诚信等级管理制度

供应商诚信等级根据其不诚信记录情况划分为五级，存在上述其中一项或一次不诚信记录的，为一级不诚信供应商；存在两项或两次不诚信记录的，为二级不诚信供应商；存在三项或三次不诚信记录的，为三级不诚信供应商；存在四项或四次不诚信记录的，为四级不诚信供应商；存在五项或五次及以上不诚信记录的，为五级不诚信供应商。

14、验收：由采购人负责货物验收工作，必要时由天津市教育委员会教学仪器设备供应中心和采购人共同组织验收工作。

15、供应商须由法定代表人或其代理人（须提供法人代表签字并盖章的授权委托书）参加谈判，随时对评委的询问予以解答。法定代表人或其代理人参加谈判时，须携带身份证或其他有效证件，以备检查。

16、谈判资质文件实质性要求：

（1）供应商为经销代理商的须提供主要设备生产厂商的授权委托文件或正式有效的代理文件，医疗设备须提供生产及代理经销专用许可证。

（2）供应商须提供营业执照和税务登记证副本。

（3）五级不诚信供应商不准参加政府采购活动。

17、供应商需提供经会计师事务所审计的上年度财务报告或银行等有关部门出具的资信证明；供应商需提供依法缴纳税收的记录和依法缴纳社会保障资金的记录；供应商需提供与本项目最具相关性和代表性的成功案例，并附合同首页和验收报告复印件。

18、供应商须按采购文件提供的技术要求提供货物。属于《第一批实施强制性产品认证的产品目录》中的投标产品，需提供3C认证。属于“环保产品”、“节能产品”、《政府采购自主创新产品目录》（以下简称自主创新目录）中品目的，应提供相应的证明文件。

供应商提供的产品属于自主创新目录中品目的，对供应商规模、业绩、资格和资信等方面可适当降低要求。联合体参与谈判时，联合体中一方为提供自主创新产品的供应商的，联合体视同自主创新产品供应商。

19、谈判文件须用不褪色的墨水书写或打印，由正式授权的代表签字、盖章并加以密封。谈判文件要求一份正本、三份副本并注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本出现差异，以正本为准。

供应商还须提供电子版谈判文件，当电子版谈判文件与纸质谈判文件不一致时，以纸质谈判文件为准。

20、谈判文件应包含：谈判书、报价一览表、报价分项一览表、谈判应答表、偏离说明一览表、产品技术说明文件、售后服务承诺、营业执照副本复印件等实质性要求的资质文件（须加盖公章）。

21、采购代理机构将根据项目的特点组建谈判小组，其成员由有关技术、经济等方面的专家和采购人代表组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。谈判小组负责审查谈判文件，当认为有必要时，可向供应商质疑。谈判小组负责全部谈判过程，并向采购人提出有签字的书面报告。

22、如果出现谈判截止时间后参加谈判的供应商不足三家或符合条件的供应商不足三家谈判小组有权宣布终止谈判。竞争性谈判采购项目开始后，符合条件的供应商不足３家的，在采购文件、公告时间和采购程序符合法律规定的前提下，经采购人申请，可以继续按照公平、公正和竞争原则，进行竞争性谈判采购；符合条件的供应商只有１家的，采购人既可以中止竞争性谈判，重新组织采购，也可以根据需求的紧急情况，提出申请并经采购代理机构依法报财政部门批准，采用单一来源采购或其他采购方式。

23、谈判原则执行“公开、公平、公正、择优”的原则。对所有供应商的谈判文件评估都采用相同的程序和标准。不以最低的报价作为获得谈判成功的唯一依据。对谈判截止时间后供应商提交、补交的资质性文件，评审时不予承认。

24、本次谈判分为两步进行：谈判文件要求按技术文件和价格文件分别单独进行封装。第一步进行技术符合性谈判，供应商需提供采购货物一览表所采购货物的货物简要说明一览表。谈判小组对供应商的技术方案、设备性能、服务承诺、实力、业绩等方面进行综合评议并排名。经过谈判小组审定符合技术要求的供应商方可进入价格谈判，在进入价格谈判前（特别是在技术谈判文件中），供应商不得提供价格或以其他方式暗示价格，否则以“废标”处理。第二步进入价格谈判的供应商方可按照谈判小组的要求报价，进行价格谈判。

25、本次谈判比照最低评标价法确定成交供应商，即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价（即最低评标价）的供应商作为成交供应商。最低评标价计算方法为：评标价=[（排名-1）*10%+1]*最终报价

对自主创新目录中的投标产品，在满足采购需求、质量和服务相等的前提下，自主创新产品报价不高于一般产品当次最低报价的5%的，应当确定自主创新产品供应商为谈判成交供应商。

根据供应商的诚信等级状况扣减总分值分别为：一级不诚信扣减总分值5%、二级不诚信扣减总分值10%、三级不诚信扣减总分值20%、四级不诚信扣减总分值25%。

26、供应商应在谈判前交纳1%的谈判保证金，未递交保证金的谈判将被拒绝。发布谈判结果后谈判保证金随即退还。获得谈判成功的供应商将按照谈判成功货物总金额的10%交纳履约保证金（质量保证金）（不接受银行保函），设备验收合格正常使用并将验收报告送达天津市教育委员会教学仪器设备供应中心第二日起12个月后15个工作日内无息退还。

本次谈判收取谈判代理服务费，经协商由投标人缴纳，谈判代理服务费须在签订合同时缴纳。

谈判代理服务费收费标准：

| 中标金额（万元） | 招标代理服务费 |
| --- | --- |
| 100（含）以下 | 1% |
| 100-500（含） | 0.6% |
| 500-1000（含） | 0.4% |

招标代理服务费按差额定率累进法计算。例如某货物招标代理业务中标金额为600万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元*1%=10000元

（500-100）万元*0.6%=24000元

（600-500）万元*0.4%=4000元

合计收费=10000+24000+4000=38000元

27、本次谈判必须整包进行谈判。

28、合同签订方式：获得谈判成功的供应商应在收到成交通知书发出之日起三十日内到天津市教育委员会教学仪器设备供应中心签订书面合同。

29、未经采购人同意，成交供应商不得转让合同，转包或分包。

30、本项目谈判有效期为60天。

31、无论出于何种原因，采购人可主动或在解答投标人提出的问题时对采购文件进行修改。采购文件的修改将以书面（或网上公示）形式通知所有购买采购文件的投标人，并对他们具有约束力。投标人应立即以传真形势确认收到修改文件。 为使投标人在编写采购文件时，有充分时间为采购文件的修改部分进行研究，采购代理机构可以酌情延长采购日期，并以书面（或网上公示）形式通知已购买采购文件的每一投标人。

32、凡参加本次谈判的供应商均被视为接受上述采购项目的谈判要求。供应商如对本谈判文件或补充文件有疑义的，请在开标截止日3日前以书面形式送达本中心，逾期将视为认同本谈判文件和补充文件的公平、公正性。

33、本谈判文件未作明示的事项按《政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》中的规定执行。

附：1.采购货物一览表

2.竞争性谈判文件格式（参考）

3.采购货物合同样本

附件1

采购货物一览表

第一包：汽车电子实训设备

工具类

| 序号 | 设备名称 | 数量（台） | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风动工具全套：风炮、风扳、砂磨机、气铲、气钻、风批、风磨、洗枪、胎压枪、17件套风笔 | 1 | 风炮参数： 1、最大扭力：2220FT-LB 3100NM 2、自由转速：3600RPM 3、螺栓规格：45 4、工作压力：6.5KG 5、重量不少于18kg 风扳参数： 1、最大扭力：230Ft-Lb 310N.m 2、自由转速：10000RPM 3、螺栓规格：10 4、工作压力：6.5(KG) 砂磨机参数： 5寸吸尘砂磨机；排气方向可调整。 气铲参数： 两指操作式扳机，配备两种以上不同形状的铲刀。 气钻参数： 双锤式打击方式。 风批参数： 双锤式打击方式。 风磨参数： 适用于磨轮胎，清除焊点，磨平等。 风动清洗枪参数： 口径不少于2.1mm，空气消耗量不少于135L/min，长度不大于145mm。 胎压枪参数： 双锤式打击方式。 |
| 2 | 电瓶充电器 带数显 带电瓶修复 | 1 | 电源：12V 2/8/12A 重量：不少于1.62Kg 1 三段式恒流、恒压、浮充快速充电 2 高频率电量转换技术 3 数码显示工作状况 4 电池修复 5 多种内部电路保护 6 全自动/手动充电,多重保护电路 |
| 3 | 尾气检测及故障诊断系统 | 1 | 测量汽车排放废气中HC、CO、CO2、O2、NO浓度 测量范围:CO：0～10%CO2：0～20%HC：0～10000ppmO2：0～25%NO：0～5000ppm N：0～99.9% K：0～16.00m-1 响应时间:CO、HC、CO2≤10s,NO、O2≤15s 光学通道长度:215mm 尾气分析：10min 烟度分析：15min 电源:AC 220V；50Hz 示值误差:CO：±5% CO2：±5% HC：±5% O2：±5% NOX：±5% 不透光度N：±2.0% 重量:测量单元不多于7.5Kg控制单元不多于6Kg |
| 4 | 汽车解码器 | 1 | 故障码解码、波形检测、数据流分析 操作系统：LINUX操作平台 CPU：32位微处理器 CF卡：512M 主机：标准串口/并口 主机电源：DC12V 主机功率：约9W 打印机：微型高速热敏打印机 打印机接口：标准并口 显示屏幕：240×320大屏幕LCD； 带触摸屏，带背光 整机组成：主机系统、诊断系统（SMARTBOX）、迷你打印机 |
| 5 | 汽车解码器 | 1 | 32位ARM9内核单片机； 诊断功能覆盖国产、欧、美、日、韩等主流车型； 内置高速、低速CAN-BUS和单CAN-BUS； OBDII诊断接头兼容所有车型，不需选择和跳线； 硬件采用不低于5层电路板，抗干扰； 可以通过串口实现PC联机诊断； 自动连接网站升级，网上升级快捷方便； 根据需要定制多语言版本； CPU：ARM9 2410A,200MHz RAM：64MB 闪存：SD卡，1GB以上 电源：直流12V，交流 100~240V 50/60Hz 端口：诊断端口，COM端口，USB端口，电源端口 操作系统：WINDOWS CE 存储温度：-30~90 操作温度：-10~80 湿度：<90% |
| 6 | 246件综合工具托组套 | 1 | 246件综合工具托组套七抽屉带轮工具车,66件6.3MM(1/4")套筒组套,33件10MM(3/8")套筒组套,10件双开口扳手,两用快扳组套,10件双梅花扳手,30件两用扳手,内六角组套,5件活动扳手,大力钳,尖嘴钳组套,8件锉刀组套,4件卡簧钳组套,4件钳子组套,13件螺丝批组套,36件风动套筒组套,26件1/2"套筒组套 |
| 7 | 98件汽修工具托组套 | 3 | 七抽屉带轮工具车 27件1/2"套筒组套 30件两用扳手、内六角组套 19件两用快扳组套 4件卡簧钳组套 4件钳子组套 13件螺丝批组套 |
| 8 | 120件综合性组套 | 4 | 7件12.5MM系列6角公制套筒 11件10MM系列6角公制套筒 8件10MM系列6角花型套筒 4件12.5MM系列6角英制套筒 4件12.5MM系列6角公制风动套筒 7件10MM系列中孔形花型旋具头 4件10MM系列6角公制长套筒 9件10MM系列6角英制套筒 17件10MM系列旋具套筒： 4件6.3MM系列6角公制长套筒 10件6.3MM系列6角英制套筒 12件6.3MM系列6角公制套筒 3件万向接头 1件6.3MM系列旋具头接头 1件6.3MM系列旋柄 2件10MM系列火花塞套筒 10件全抛光公制两用扳手 3件专业快速脱落棘轮扳手 |
| 9 | 全自动喷油嘴检测清洗机 | 1 | 超声波清洗 1、全面模拟汽车各种工况进行检测分析。 2、具有标准检测程序进行自动检测和可编程序检测。 3、检测喷油角度、喷油雾化、喷油均匀度。 4、能对高阻、低阻、电压式、电流式各种喷油嘴进行检测清洗。 5、转速与脉宽成反比函数关系，动态观察喷油嘴工况。 6、随意加、减模拟发动机加速、减速的工况。 7、可选用计时或计次检测清洗方式。 8、能对单个或多个喷油嘴进行检测清洗及反冲洗。 9、采用环保型高频超声波进行强力清洗。 10、采用恒流恒压自动检测装置。 11、随机提供多种标准接头、特殊车型接头及连接组件，适应各种车型。 |
| 10 | 汽车外形修复整形机 | 1 | 1、熔植、淬火、无痕修复、三角焊、配备吸盘的微处理器控制，操作时只需选择与焊接工作符合的档位即能达到焊接效果。 2、适合于各种型号的材料焊接，包括超薄板、薄板、厚板焊接。 焊接温度达到临界时，焊机具有自动保护功能。 3、配有手动双面点焊焊钳及气动真空吸盘具有气动双面点焊功能。 4、配置专用的可变式焊枪和多功能拉力器。 5、配有多个焊接档位，可任意选择。 6、具有钣金缩火、介子、直拉、点焊、压平、蛇形线、三角片等功能。 7、工具柜式设计，可放置各种钣金工具。 |
| 11 | 便携式综合测试仪器 | 1 | 1、通道：不少于4个通道 2、带宽：不低于60MHz 3、具有手持示波器+万用表+频率计数+信号源+背包 4、示波器各通道、时基、触发、和万用表各功能都有直接按键操作。 5、LCD 为TFT，尺寸不小于7英寸，LED背光。 6、集成USB Host & Device, 支持U盘存储，RS-232/LAN。 7、信号源: 最高频率不低于25MHz任意波输出,（正弦波可输出高达75MHz）200MSa/s DDS，垂直分辨率不低于12位。 8、带宽不低于60MHz示波器 + 6000 COUNTS 高分辨率万用表，地线隔离。 9、实时采样率不低于50MS/s，等效采样率不低于50GS/s。 10、具有FFT频谱分析，加,减,乘,除,X-Y显示，20余种自动测量功能, PASS/FAIL Check 功能。 11、双时基采样。 12、多达1000个波形的记录和回放功能。 13、体积不超过(mm):240(L)x165(W)x50(H)。 14、波形数据可以按时间和电压输出到WORD，EXCEL,BMP,JPG文件格式。 15、二次开发库提供,LabviewVBVC开发示例 |
| 12 | 地牛 | 2 | 1、额定负载：不少于2000kg。 2、镀铬活塞杆。 3、具有内部溢流阀提供过载保护。 4、下降速度可以控制。 5、阀芯采用整体件。 |
| 13 | 千斤顶 | 2 | 1、最低高度：135mm 2、最高高度：355mm 3、起重量（吨）：不少于5吨 4、高温烤漆。 |
| 14 | 扒胎机+平衡机 | 1 | 扒胎机参数： 1、电源电压220V/380V 2、工作气压不超过0.8Mpa 3、功率不低于0.75KW 4、轮辋直径外夹可达11-22英寸 5、轮辋宽度4-15" 6、工作盘速度不低于6.8rpm 7、最大轮胎直径不低于980mm 8、净重不低于260kg 平衡机参数： 1、电源电压220V 2、功率不低于0.25KW 3、轮辋中心孔直径≤145mm 4、轮辋直径12/24" 5、轮辋宽度1.5-12" 6、最大轮胎直径不低于800mm 7、平衡周期不超过7s 8、平衡速度不低于180prm 9、平衡精度不超过±1g |
| 15 | 脉冲点焊机 | 1 | 1、采用等离子高频放电原理，在金属焊口瞬间形成熔池 2、根据线材不同大小调节输出功率 3、 电源: 220V 50/60HZ 4、功率不低于200W |
| 16 | 机油回收车 | 1 | 1、真空度：低于0-0.8巴 2、气压：8-10巴 3、油罐容量：40升 4、介质：润滑油 5、量杯：不低于10升 6、抽油速度：不低于0.8升/分钟 7、重量：不低于26公斤 |
| 17 | 白光恒温焊台 | 6 | 1、功率不低于90W 2、插片式温度控制 3、温度补正功能: 当焊咀实际温度与设定温度有误差时,只需输入补正值, 焊台即会补正焊咀温度. 4、27V低压输出 5、省电功能: 两种模式, 可设定15分钟待机, 温度自动降低到200度,或设定30分钟待机, 发热组件的电源自动关闭. 6、数码操作: 数码式调温及温度显示 7、复合式焊咀设计 8、防静电: 拆消静电设计 |
| 18 | 汽车ECU维修专用信号发生器 | 1 | 主机面版上有接口和指示灯 直接可以对ECU进行测试 具有电源/接地、4路喷油、4路点火、油泵继电器、通用继电器、转速信号 触发部分为6路负触发和4路正触发/负触发测试电路 |
| 19 | 发动机自动升降台 | 1 | 能够从汽车下部升降发动机 可自动控制升降高度与旋转角度 |
| 20 | 发动机液压吊架 | 1 | 能够从汽车上部吊起发动机 液压控制 |
| 21 | 电池供电的焊接烙铁 | 4 | 1、进口品牌 2、只需15秒可升温到900℉ 3、使用3粒AA电池，可连续使用120个焊点 4、无绳设计 5、按钮开关 |
| 22 | 丰田8A发动机拆装台架 | 1 | 发动机在拆装过程可实现360度翻转，并可在任何角度稳定停留 大面积接油盆可做到工具、零件、机油三不落地 发动机为丰田8A全新发动机 |
| 23 | 自动变速器实训台 | 1 | A245自动变速器前驱，档位电控4速OD档丰田卡罗拉原车全新变速器， 自动变速器动态运转，移动支架 具有原理图面板 适用于汽车专业培训及教学 |
| 24 | 特斯林发动机模型 | 1 | 具有加热器 具有四个轮子，加热状态下能够正常行驶 适用于汽车专业培训及教学 |
| 25 | 蓄电池综合测试仪 | 1 | 1、12V电瓶的起动功率检测 2、能够检测起动马达 3、能够检测发电机输出电压 4、能够进行发电机输出电压和额定负载的平衡检测（也就是调整器的检测） 5、能够进行充电电流的测量 6、能够进行单个电器工作电流的测定 7、能够进行线路中短路检测 |
| 26 | 750型三相摇头落地扇 | 5 | 风叶直径不小于800mm 电机功率不低于0.29KW 流量不低于290m3/min 电压220/380v 频率50Hz 转速不低于1400r/min 支架高度不低于1.8M |
| 27 | 发动机旋转台架 | 10 | 1、发动机在拆装过程可实现360度翻转，并可在任何角度稳定停留 2、大面积接油盆可做到工具、零件、机油三不落地 |
| 28 | 地坪漆 | 1 | 环氧树脂高耐磨地坪漆（厚度3mm） 表面颜色天蓝，线条颜色淡绿 刷涂面积612m2（中标供应商负责施工） |
| 29 | 气泵 | 1 | 1、功率不低于1/4 HP 2、工作电压：220/50 v/Hz 3、自由转速不低于2800 rpm 4、输出气压：5.0-7.0 kg/cm2 5、气流量不低于40nl/min |
| 30 | 冲击钻 | 1 | 最大钻孔直径不低于 混凝土 20/13毫米 钢材 13/8毫米 木材 40/25毫米 最大夹头直径不低于13毫米 最高冲击率不低于48000次/分钟 输入功率不低于701瓦 空载速率不低于3000转/分钟 重量不低于2.2公斤 |
| 31 | 电锯 | 1 | 锯片直径不低于255MM 电压 ：220V 50HZ 空载转速不低于6500r/MIN 输入功率不低于1650W |
| 32 | 工具组 | 1 | 棘轮式压接钳(欧洲型)HS系列 通用型 |
|  |  | 1 | 高工欧式端子压线钳 G51864 通用型 |
|  |  | 1 | 端子钳 4P/6P/8P 三用钳 通用型 |
|  |  | 1 | 万能剥线钳 通用型 |
|  |  | 2 | 指针扭力扳手 1/2''扭力扳手40-200Nm |
|  |  | 1 | 内径百分表 规格 : 6-10MM精度 : 0.01MM |
|  |  | 2 | 机油壶 100CC（直管） |
|  |  | 2 | 扁铲 2寸 |
|  |  | 2 | 十字套筒 S45C中碳钢.45CRV铬钒钢 表面处理喷砂.磨头.镀铬 抛光.镀铬. 静电烤漆. |
|  |  | 2 | 尖嘴钳 切断能力：硬线 1.6mm(直径)软线 2.0mm(直径) |
|  |  | 2 | 卡环扩张器，变速器用 |
|  |  | 2 | 弯嘴式卡簧钳通用型 |
|  |  | 2 | 鲤鱼钳通用型 |
|  |  | 2 | 橡胶锤通用型 |
|  |  | 2 | 铁锤通用型 |
|  |  | 2 | 偏口钳通用型 |
|  |  | 2 | 管钳通用型 |
|  |  | 1 | C型钳，本体采用45号高素炭钢热锻而成.整体热处理,耐用性强,强度更大.表面多种处理方法,有喷塑/喷漆/电镀等. |
|  |  | 2 | 压床，喉高：100mm 喉深：55mm 冲程：30mm |
|  |  | 2 | 活塞环拆装，直径80mm(A-1204) |
|  |  | 2 | 零箍通用型 |
|  |  | 1 | 轮毂轴承压装工具 |
|  |  | 2 | 火花塞套筒，10MM系列火花塞套筒 |
|  |  | 1 | 从动盘装配专用工具，专用工具套装 |
|  |  | 1 | 法兰短轴专用工具，专用工具套装 |
|  |  | 1 | 拉器通用型 |
|  |  | 1 | 装配环 |
|  |  | 1 | ATF泵拆下用螺栓专用工具 |
|  |  | 1 | 150mm深度游标卡尺 |
|  |  | 10 | 记号笔常规办公用品 |
|  |  | 1 | 1、压接范围：4-70mm2 2、最在压力：6T 3、最大行程：10mm 4、模具配置：4、6、10、16、25、35、50、70mm2 5、压接形式：围压 6、重量不超过3kg/把 |
|  |  | 1 | 冲子通用型 |
|  |  | 1 | 气枪通用型 |
|  |  | 1 | 高压水枪通用型 |
|  |  | 1 | 加油枪通用型 |
|  |  | 1 | 十字轮胎通用产品 |
|  |  | 1 | 轮胎花纹深度计，T型 |
|  |  | 1 | 皮带张力计 1、张力值：0.01-99900N 频率范围:10-5000Hz 2、自动清除噪音，杂音的干扰 3、大屏幕液晶显示，可同时显示张力值和周波数值，单位测量值和标准张力值，显示单位质量，传送带宽度，传送带长度，三种显示方式任选其一 4、有背景灯光设计 5、可用于大型传送带的测量 |
|  |  | 10 | 化油器清洗剂 1、对各种工件上的积炭清洗。 2、清洗催化剂上的积炭。 3、可用于内燃机，压缩机、制冷机内系统的清洗，对设备无任何腐蚀性。 |
|  |  | 2 | 吸液管通用工具 |
|  |  | 10 | 密封胶 |
|  |  | 10 | 粘合剂 |
|  |  | 10 | 保护性胶带 |

举升机

| 序号 | 设备名称 | 数量（台） | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 33 | CCD四轮定位仪 | 1 | 1、外形尺寸：长×宽×高：不低于720×660×1220（mm）（参考）。 2、采用蓝牙传输技术。 3、8束CCD红外线360无限测量。 4、重复性：测量数据重复性高达99.9%，精度高达±0.02°，同一车辆测量重复误差在±0.05°。 5、具有超低底盘测量功能（低挡风板自动识别功能），在前束及外倾测量时具有显示放大功能。 6、方向盘水平自动对中，具有轮辋钢圈圆度补偿功能； 7、具有测量前及调整后与标准数据的对比打印功能。 8、具有前束恒定值测量功能，前后轮测量时，对外倾及前束的测量值进行同屏显示。 9、有调车辅助动画帮助功能。 10、系统提供当今国内可见车型定位数据不低于10000个。 11、电路板采用贴片技术，采用自定心三角挂架，。 12、采用原装倾角传感器，以确保测量精度。傻瓜式全中文软件设计。 13、服务响应时间不大于1小时。 14、免费系统升级，预装世界各汽车厂新上万个车型数据，并可随时添加。 15、终生免费车型数据升级，保证每年提供二次最新更新车型数据。 16、四轮定位配带具有标定功能的四轮定位标定仪。 17、要求提供CE认证，并证明被国内多家汽车品牌制造商所指定、全国多家汽车4S店使用。 |
| 34 | 子母剪式举升机 | 1 | 1、额定举升重量:不低于3.5T 2、额定举升高度：不低于1700mm（总举升高度不低于2100mm） 3、举升平台长度不低于4000mm，举升平台宽度不低于600mm；4、外形尺寸不低于4000×2000×1700mm 5、电源：380V/220V任选 2.2KW 控制电压：24V气源：0.5mpa~0.8mpa 6、上升时间：≤60S 7、自重不低于1.80T 8、油管防爆阀 9、进口油封 10、电控气动解锁 11、双层隐藏式结构 12、串联同步液压回路 13、具有液压和机械双重保险装置；提供此项目授权原件。 14、根据汽车轮距设置可调整转角盘，加长后轮滑板； 15、带有手动泵接口，突然停电也可将举升机安全降下 16、可自主选地面或地藏式安装。 17、包括地藏式安装费用 |
| 35 | 剪式举升机 | 1 | 1、长度可调平台，适合多种车型； 2、举升重量不低于3000KG； 3、举升高度不低于1900mm； 4、系统压力不高于25Mpa； 5、气动压力0.4-0.6Mpa； 6、电机功率不低于2.2KW ； 7、电压220V/380V； 8、自重不低于0.75T； 9、包括地藏式安装费用 |

软件

| 序号 | 设备名称 | 数量（台） | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 36 | 丰田车系汽车教学软件 | 1 | 1．该软件包含电控发动机（花冠1ZZ）、自动变速器（U340）、防抱死制动系统（ABS）、动力转向系统、电气系统、电控悬架和空调系统7个模块。 2．采用C/S结构，网络只传输系统数据。 3．采用三维虚拟方式表达各总成的零部件以及它们之间的位置关系，对各总成及零部件可进行放大、缩小、旋转、移动等。 4．采用人工和随机两种故障设置方式，显示故障现象，可用相关的仿真检测仪器解码器、示波仪、万用表等进行故障检测，并可排除故障。 5．故障维修考核可自动记录故障检测过程、故障排除过程和故障排除时间，并可打印输出，作为维修考核评估依据。 6．具有考核系统，系统内有相关题库，考核时随机自动生成试卷，并可自定义题库内容。 7．具有扩展性，可将多种格式的教案文件等内容嵌入到软件中。 8. 软件需在招标现场演示来看是否满足技术参数。 9.该软件的开发企业在国外也要拥有不少于三家的客户（投标时需附与国外典型客户的销售合同附件）。 |
| 37 | 大众车系汽车教学软件 | 1 | 1．该软件包含电控发动机（宝来AGN）、自动变速器（01M）、防抱死制动系统（ABS）、动力转向系统、电气系统和空调系统6个模块。 2．采用C/S结构，网络只传输系统数据，确保客户端软件运行时良好性能，不会因为网络流量而影响软件运行时性能。 3．采用三维虚拟方式表达各总成的零部件以及它们之间的位置关系，对各总成及零部件可进行放大、缩小、旋转、移动等。 4．采用人工和随机两种故障设置方式，显示故障现象，可用相关的仿真检测仪器解码器、示波仪、万用表等进行故障检测，并可排除故障。 5．故障维修考核可自动记录故障检测过程、故障排除过程和故障排除时间，并可打印输出，作为维修考核评估依据。 6．具有考核系统，系统内有相关题库，考核时随机自动生成试卷，并可自定义题库内容。 7．具有扩展性，可将多种格式的教案文件等内容嵌入到软件中。 8. 软件需在招标现场演示来看是否满足技术参数。 9. 该软件的开发企业在国外也要拥有不少于三家的客户（投标时需附与国外典型客户的销售合同附件）。 |
| 38 | 汽车检测与诊断设备教学软件 | 1 | 1．产品说明：软件综合介绍包括 故障诊断仪（Tech2、大众1552、大众5052等）、尾气分析仪、四轮定位仪、冷媒组合表、冷媒回收仪、发动机综合分析仪、数字万用表等的模拟操作功能。 2．能模拟真实的检测工具的操作步骤进行操作。 3．网络版可以同时多人进行检测练习，使学生快速掌握汽车诊断仪表的使用。 4．预留增加其他汽车诊断仪接口。 5．仪器操作的实训采用多媒体与动画相结合的方式。 6．常用仪器实训模块的运作分为使用演示和任务驱动的形式。 7．软件采用C/S结构，网络只传输系统数据，确保客户端软件运行时良好性能，不会因为网络流量而影响软件运行时性能。 8. 软件需在招标现场演示来看是否满足技术参数。 9. 该软件的开发企业在国外也要拥有不少于三家的客户（投标时需附与国外典型客户的销售合同附件）。 |
| 39 | 汽车电控柴油发动机教学软件 | 1 | 1．产品说明： 以宝来、捷达和奥迪电控柴油发动机为开发模型，采用先进的三维仿真技术，详细表达该发动机的基本结构、工作原理、故障诊断、考核和考核管理功能。 2．基本结构：360度全方位展示气缸盖总称、机体总成、活塞总成、曲轴连杆机构、油底壳总成、电控元件、总体结构等。 3．原理介绍：包含供油泵工作原理、喷油器工作原理、传感器工作原理、电路控制原理等。另外系统提供教案自定义接口，用户可自定义教案内容。 4．故障维修：通过计算机模拟使用专用故障诊断仪、万用表和示波仪可进行系统故障检测，包括故障设置、清除故障和排除故障。 5．考核系统：模拟故障诊断考核以及理论知识考核。 6．考核管理：考生管理、自定义考题、成绩管理等。 7．软件采用C/S结构，网络只传输系统数据，确保客户端软件运行时良好性能，不会因为网络流量而影响软件运行时性能。 8. 软件需在招标现场演示来看是否满足技术参数。 9. 该软件的开发企业在国外也要拥有一定量的客户（投标时需附与国外典型客户的销售合同附件）。 |
| 40 | 汽车多路传输系统教学软件(CAN-BUS) | 1 | 1．产品说明： 软件采用三维多媒体技术和现代计算机仿真技术，详细表达该系统的结构原理、案例演示和故障诊断和考核的教学功能。 2．结构原理：提供CAN总线、LIN总线和MOST总线的结构原理介绍。主要包含CAN总线基本原理、高速CAN总线结构原理、高速CAN总线通讯原理、低速CAN总线结构原理、低速CAN总线通讯原理、LIN总线结构及通讯原理和MOST总线结构及通讯原理。 3．案例演示：提供CAN总线案例演示包含帕萨特驱动系统总线原理演示、POLO舒适系统总线原理演示、奔驰W220总线原理演示、宝马745IL总线原理演示和奥迪A8 CAN总线系统演示。 4．故障诊断：故障设置及排除，提供帕萨特CAN BUS总线方面故障设置，可手动或随机进行故障设置。根据故障检测结果判断系统故障部件，更换故障部件后，系统的故障即排除；仿真仪表，可模拟VAG5051故障诊断仪、万用表、FLUKE 98，检测相关数据及故障码等。 5．考核系统：模拟故障诊断考核以及理论知识考核。 6．考核管理：考生管理、自定义考题、成绩管理等。 7．软件采用C/S结构，网络只传输系统数据，确保客户端软件运行时良好性能，不会因为网络流量而影响软件运行时性能。 8. 软件需在招标现场演示来看是否满足技术参数。 9. 该软件的开发企业在国外也要拥有一定量的客户（投标时需附与国外典型客户的销售合同附件）。 |
| 41 | 汽车故障诊断虚拟实训室 | 1 | 1.软件采用先进的计算机虚拟技术，模拟汽车故障诊断及故障诊断操作过程。 2.软件提供卡罗拉轿车常用的故障诊断实训项目30多个，常见故障点100多个（电路故障点80多个、机械故障点20多个），一个实训项目包含多个故障点。其中故障点涵盖曲轴位置传感器、凸轮轴位置传感器、进气温度传感器、空气流量计、加速踏板位置传感器、喷油控制电路、点火控制电路、VVT-I控制电路等。 3.故障诊断实训项目能够按照症状和故障码两种方式进行分类。故障设置有“随机设置”和“指定设置”两种模式，可以同时设置1个或多个故障点进行实训。 4.完整的故障诊断实训车间场景，包含卡罗拉轿车、举升机、常用工具、零件车、维修资料和常用检测设备。 5.实训车间场景采用3D实时渲染技术，可实现场景内360度旋转以及场景缩放功能，可实时通过鼠标与场景进行交互操作，例如打开/关闭车门、打开/关闭引擎盖、放置/移开车轮挡块和举升垫块等。 6.软件能够按照汽车故障诊断标准流程进行操作，包含记录铭牌信息、安装三件套、安装翼子板布、工具仪器准备、安装车轮挡块、安装举升垫块、举升机操作、检查机油、检查冷却液、连接诊断仪器、读取故障码、读取定格数据、读取动态数据、确认故障症状、波形检测、元件测量及安装状态检查、电路测量、故障点确认和排除、尾气测量等。 7.软件具有对实训过程中所有操作的记录功能，能够自动记录或选择记录，对于违规操作进行自动记录，其他操作由用户选择记录。实训过程中随时可以对记录进行查看。 8.举升机操作功能，通过对举升机UP和DOWN的操作可以控制车辆的举升状态，能够切换入汽车底盘的视觉角度并进行相关的操作。 9.多种故障诊断检测设备，包含万用表、示波器、丰田原厂诊断仪IT2、K600诊断仪、废气分析仪、燃油压力表、气缸压力表、真空表等10多种检测设备。万用表能够进行直流电压、电阻和导通性检测。示波器能够检测发动机各种信号波形。故障诊断仪能够读取故障码、清除故障码、读取动态数据流、读取定格数据流和主动测试。 10.多种故障诊断检测方法，除了能够使用万用表、示波器和诊断仪进行检测以外，还可以进行电器元件连接器松动检查、燃油压力检测、进气歧管真空检测、气缸压力检测等。 11.工具箱中的工具包含各种型号的套筒、扳手、扭力扳手、专用钳子等。能够从工具箱中选择基本工具置于常用工具中，在常用工具中能够进行工具的组合与拆除。使用工具能够拆卸或安装零部件。 12.软件提供汽车故障诊断过程中标准的零部件拆装规范，用户可以从场景中使用正确工具对相应零部件进行拆装。拆卸的零部件可以放置于零件车中指定位置，也可以从零件车中取出零件进行安装操作。 13.可以根据用户在实训场景中对汽车的操作，包含点火开关操作、加速踏板操作、制动踏板操作、自动变速器换挡杆操作等，并实时反应出车辆基本状况、故障现象和故障数据。根据车辆不同状况，软件可以模拟各种声音，包含发动机起动、怠速运转、加速等声音，还可模拟汽车故障时的声音。 14.标准的电器元件检测工艺，软件中采用对电器元件连接器端子引线的方法进行检测。 15.详细的故障诊断实训报告，故障诊断实训报告能够显示故障诊断实训整个过程的记录项目，包含前期准备、安全检查、仪器连接、故障码检查、读取动态数据、目视检查、确认故障症状、元件测量及安装状态检查、电路检查、故障点确认和排除、尾气测量和文明安全作业12个记录项目。故障诊断实训报告供故障诊断过程查看，并可打印输出，供实训教师查看和评估。 16.强大的维修资料功能，软件提供各种汽车维修资料在故障诊断教学和实训过程中使用，包含各种零部件结构与原理资料、教学教案、维修手册等，用户可以自己定义维修资料及教案。维修资料播放器可以打开多种类型的资料文件，包含PPT、PDF、WORD、EXCEL、FLASH、C3D文件等。维修资料查看界面可以缩小和还原，保持状态。 17.仪表板能够显示各种指示灯状态、发动机转速、车速等。指示灯状态包括功能故障指示灯状态、制动系统警告灯状态、座位安全扣带指示状态、充电系统警告灯状态、防抱死制动系统警告灯状态、车门打开警告灯状态、发动机冷却液温度指示灯状态等。 18.各种环境参数设置功能，包含环境温度、大气压力、机油液位、发动机冷却液液位、蓄电池电压等参数。 19.网络版具有汽车故障诊断考核功能，通过考核设置模块可以对不同学生设置不同故障点，也可以随机设置故障点。故障诊断实训考核记录保存于数据库。 20.后台管理功能，网络版具有后台管理功能，包含学生信息管理、实训考核设置、实训记录管理和维修资料管理。 21.网络版软件采用C/S结构，网络只传输系统数据，确保客户端软件运行时良好性能，不会因为网络流量而影响软件运行时性能。网络版软件可以多人同时进行故障诊断实训，实训过程自动记录。 22. 软件需在招标现场演示来看是否满足技术参数。 23. 该软件的开发企业在国外也要拥有不少于三家的客户（投标时需附与国外典型客户的销售合同附件）。 |
| 42 | 汽车总成拆装虚拟实训软件 | 1 | 1.具备汽车发动机总成拆装实训示范、练习和考核功能。 2.能够模拟发动机总成拆装实训的整个过程，含工具准备、零部件拆卸、清洗、测量、更换、安装、安全文明作业等操作步骤。 3.具备发动机大修功能，能够按照发动机大修流程进行操作，包括分解发动机、清洁和检查零部件、重新组装发动机等。 4.提供实训项目选择功能，拆装实训项目含曲轴拆装、凸轮轴拆装、气缸盖拆装、活塞拆装、发动机总成拆装等，零部件检验实训项目含凸轮轴形位误差检验、曲轴形位误差检验、气缸体磨损检验、气门检验、活塞连杆总成检验等。 5.提供进气凸轮轴和排气凸轮轴的测量项目含圆柱度、桃尖高度、轴颈、止推间隙和齿轮啮合间隙；提供气缸盖的测量项目含气缸体表面、进气歧管表面和排气歧管表面；提供气门的测量项目含气门杆直径、油隙、边缘厚度和气门全长；活塞连杆总成测量项目含连杆止推间隙、连杆油隙、活塞直径、活塞间隙、活塞环隙1、活塞环隙2、活塞环端隙1、活塞环端隙2和活塞油环端隙。 6.发动机总成拆装涉及的零部件含凸轮轴、曲轴、曲轴齿轮罩、曲轴正时皮带轮、曲轴皮带轮、气缸盖、气门、活塞总成、惰轮、正时皮带罩、机油泵总成、机油集滤器、水泵总成、气门室盖、凸轮轴皮带轮、发电机支架、油底壳、正时皮带、前后油封等。 7.真实的拆装实训车间场景，包含总成拆装台架、工具车、零件车、超声波零件清洗机和相关维修手册。 8.实训车间场景采用3D实时渲染技术，可实现场景内360度旋转，可实时通过鼠标与场景进行交互操作。对总成拆装台架可以进行360度沿曲轴轴线方向任意翻转。 9.可按照标准拆装工艺进行操作，包括螺栓2次松动和2次拧紧、工具组合与分解、螺栓安装扭矩、零部件润滑、零部件清洗和零部件测量。 10.基于“模拟拆装物理引擎”，能够按照真实的拆卸和装配顺序进行零部件拆装操作。 11.提供常用工具栏和工具车功能，可根据需要来定制常用工具栏中的工具。工具车中的工具包含各种型号的套筒、扳手、扭力扳手、专用钳子、专用工具等，在工具车中可以进行工具的组合和拆卸。并提供定扭扳手调整功能，可以设置定扭扳手的扭矩。 12.提供专用工具使用功能，含油底壳铲刀、气门导管衬套拆装工具、气门导管衬套6号拆装工具、气门杆油封拆装工具、气门弹簧压缩工具、活塞销拆装工具、曲轴皮带轮拆卸工具、曲轴皮带轮安装工具、1号凸轮轴副齿轮拆装工具、火花塞密封套安装工具、发动机后油封安装工具、曲轴前油封拆装工具、活塞环压缩工具、机油滤清器拆装工具、汽缸盖螺栓专用套筒、活塞连杆导管、活塞环拆装工具、连杆螺栓保护套等专用工具。 13.在拆装过程的细节表达方面应具备：扳手以及专用工具的使用操作过程采用动画表达，并配有声音，涉及螺栓拆装应包含松动、全松、预紧和紧固操作过程。 14.具有对于拆卸下来的所有零部件提供3D展示功能，通过鼠标可以进行放大、缩小和任意角度旋转操作。并可对气门、活塞和活塞下连杆座进行分解和组装操作。 15.提供超声波清洗机操作功能，可以放置一个或多个零部件进入清洗机，操作清洗机的面板对零件进行清洗。 16.具有对实训过程中操作记录的功能，包含违规操作的记录、工具使用是否正确的记录、拆装顺序是否正确的记录和工艺处理记录。实训过程中可以随时对操作记录进行查看。拆装实训报告能够显示拆装实训整个过程的记录，可打印输出。 17.软件提供各种汽车维修资料在拆装教学和实训过程中使用，能够集成各种零部件结构与原理资料、教学教案、维修手册等，用户可以自己定义维修资料及教案。维修资料模块可以打开多种类型的资料文件，包含PPT、PDF、WORD、EXCEL、FLASH、C3D文件等。维修资料查看界面可以缩小并保持状态。 18.网络版具有汽车拆装考核功能，通过考核设置模块可以对不同学生设置不同的拆装实训项目。拆装实训考核记录保存于数据库中。网络版具有后台管理功能，包含学生信息管理、实训任考核设置和实训记录管理。 19.网络版软件采用C/S结构，网络只传输系统数据，确保客户端软件运行时良好性能，不会因为网络流量而影响软件运行时性能。网络版软件可以多人同时进行拆装实训，实训报告自动记录。 20.提供不少于50个节点。 |
| 43 | 汽车维护虚拟实训软件 | 1 | 1.提供汽车维护实训示范、练习和考核三大功能，实训车型采用丰田卡罗拉轿车（1.6 AT）。 2.能够模拟汽车维护实训过程，含前期准备、安全检查、测量及安装状态检查、工具使用、零部件更换、维护作业表填写和文明安全作业等操作；可按照“丰田技术员标准”进行操作，强调规范的维护作业流程。 3.提供各种里程数的实训项目，含5000公里、10000公里、4万公里等维护实训项目。 4.实训内容涵盖卡罗拉轿车（1.6 AT）4万公里维护的192个作业项目，主要的作业项目含车灯检查、驻车制动器、制动器、车身螺母和螺栓、备用轮胎、前后悬架、发动机机油、传动带、制动管路、底盘悬架、轮胎、发动机冷却液、自动传动桥、空气滤清器等。 5.在实训前提供故障设置功能，可随机设置故障或设置指定故障。提供故障点200多个，涵盖各种液位（偏低/偏高）、车灯（亮/不亮）、制动踏板、制动器、车身螺母和螺栓、备用轮胎、前后悬架、发动机机油、传动带、制动管路、底盘悬架、轮胎等。 6.可以设置液位（偏低/偏高）的故障含冷却液液位偏低/偏高、机油液位偏低/偏高、制动液液位偏低/偏高、喷洗液液位偏低/偏高和自动变速器油液液位偏低/偏高等。 7.可以设置车灯（亮/不亮）的故障含左示宽灯不亮、右示宽灯不亮、左牌照灯不亮、右牌照灯不亮、左尾灯不亮、右尾灯不亮、左大灯近光不亮、右大灯近光不亮、左大灯远光灯不亮、左大灯远光指示灯不亮、右大灯远光灯不亮、右大灯远光指示灯不亮、左前转向信号灯不亮、左侧转向信号灯不亮、左后转向信号灯不亮、左转向指示灯不亮、右前转向信号灯不亮、右侧转向信号灯不亮、右后转向信号灯不亮、右转向指示灯不亮、高位制动灯不亮、倒车灯不亮、左转向开关不能自动返回、右转向开关不能自动返回、仪表板照明灯不亮、顶灯不亮等。 8.可以设置雨刮和喷洗器的故障含左喷嘴喷水偏高、左喷嘴喷水偏低、左喷嘴喷水偏左、左喷嘴喷水偏右、右喷嘴喷水偏高、右喷嘴喷水偏低、右喷嘴喷水偏左、右喷嘴喷水偏右、左雨刮低速时有故障、右雨刮低速时有故障、左雨刮高速时有故障、右雨刮高速时有故障等。 9.可以设置制动踏板的故障含制动踏板灵敏度差、制动踏板不能完全踩下、制动踏板有噪音、制动踏板松动、测量制动踏板高度偏低、测量制动踏板自由行程偏低、真空助力器（踏板下沉）、真空助力器控制阀高度降低等。 10.提供真实的汽车维护实训车间场景，含卡罗拉轿车、举升机、工具车、零件车和资料，实训车间场景采用3D技术实时渲染，可实现场景内360度旋转。 11.具备人机交互操作功能，可实时通过鼠标与场景进行交互操作，例如打开/关闭车门、打开/关闭引擎盖、放置/移开车轮挡块/举升垫块、举升机操作、排气通风管连接/断开、打开/关闭后备箱盖和燃油箱盖、轮胎拆卸与安装、底盘螺栓紧固、发动机机油更换、空气滤清器更换、车灯检查等。 12.提供交互式的测量和调整功能，含制动踏板测量和调整（高度/自由行程）、方向盘自由行程测量、轮胎沟槽深度测量、盘式制动器转子盘厚度测量、摩擦片厚度测量、轮胎压力测量、雨刮喷水器调整等。 13.提供常用工具栏和工具车功能，可根据需要来定制常用工具。工具车配置各种型号的套筒、扳手、扭力扳手、专用钳子、常用量具等，在工具车中可以进行工具组合和拆卸。常用量具可以校零，包括游标卡尺、螺旋测微仪和深度轨。定扭扳手使用时提供扭矩调整功能。可以使用电动冲击扳手拆装轮胎固定螺栓。 14.提供各种汽车维修资料在维护教学和实训过程中使用，能够集成各种零部件结构与原理资料、教学教案、维修手册等，用户可以自己定义维修资料及教案。维修资料播放器可以打开多种类型的资料文件，包含PPT、PDF、WORD、EXCEL、FL。 15.提供192项维护作业项目填写功能，在实训过程中可随时填写，并可填写项目备注。 16.提供实训过程中操作自动记录功能，如危险操作、违规操作、常规检查和工具使用等记录，实训过程中可随时对记录进行查看。实训记录可以按照车辆的顶起高度分段标签显示，便于阅读。 17.网络版具有汽车维护实训考核功能，通过实训考核设置模块可以对不同学生设置不同的维护实训项目（故障点），也可以随机设置维护实训项目（故障点）。 18.网络版提供实训报告管理功能，能够根据班级、学生和考试日期进行查询实训报告，实训报告汇总维护作业表以及实训操作记录内容，并自动评分。 19.网络版具有后台管理功能，包含学生信息管理、维护实训考核设置和维护实训报告管理。 20.网络版采用C/S结构，网络只传输系统数据，确保客户端软件运行时良好性能，不会因为网络流量而影响软件运行时性能。网络版软件可以多人同时进行维护实训，实训报告自动记录。 |

附加条款：

一、资格要求（实质性要求）

1.营业执照复印件。

2.为了便于校企合作，要求生产厂家直接参与谈判。

3.所投货物生产制造商出具的授权原件及复印件。

二、技术要求

1..按照项目需求书中的要求，须在投标文件中对所投产品的名称、品牌、生产厂家、产地、主要技术性能指标及其在技术、安全、性能、管理、使用年限及售后服务等方面情况提供详细的技术文件。

2.投标人须提供所投产品的彩图等相关资料。

3.汽车软件需在招标现场演示来看是否满足技术参数。

四、商务要求

(一)服务要求

1．提供所投产品三年的免费上门保修，保修期内免费更换零配件，终身维修，免费提供三年所投软件产品及设备相关软件升级服务及技术支持中心服务。保修期自验收合格之日起计算。

2．售后服务，提供本地化服务，故障保修在30分钟内作出响应，技术人员在60分钟内赶赴现场，进行技术支持服务。承诺在24小时内解决问题。如解决不了提供备用机器。

3．所投产品的制造商能与学院开展校企合作，能够解决汽车专业学生校外实习。

(二)交货要求

1．交货日期：签订合同之日起一个半月内（特殊情况以合同为准）。

2．交货地点：采购人指定地点。

（三）付款方式

签定合同后15个工作日内预付合同总额的30%，货到现场安装、调试完毕，所有设备使用无质量问题，验收合格后15个工作日内支付合同总额的30%，自验收合格之日起1年后15个工作日内支付合同总额40%的货款（特殊情况以合同为准）。

(四)其他要求

投标人须整包进行投标。

附件2

竞争性谈判文件格式（参考）

谈  判  书

致：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

根据贵方为                      竞争性谈判邀请（项目编号：       ），签字代表          （姓名、职务）经正式授权并代表供应商       （供应商名称、地址）提交下述文件正本  份和副本  份及电子版谈判文件一份。

- 报价一览表

- 报价分项一览表

- 谈判应答表

- 偏离说明一览表

- 货物简要说明一览表

- 资格证明文件

- 售后服务承诺及培训内容

……

按谈判须知要求提供的全部文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 供应商将按竞争性谈判文件的规定履行合同责任和义务。

- 供应商已详细审查全部竞争性谈判文件文件，包括修改文件以及全部参考资料和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 本项目自谈判之日起有效期为60个工作日。

- 谈判开始后，供应商在谈判有效期内撤回谈判文件，其谈判保证金将被集中采购代理机构没收。

- 供应商同意提供按照机构可能要求的与其竞争性谈判有关的一切数据或资料，完全理解集中采购代理机构不一定要接受最低价的报价或收到的任何谈判文。

本谈判有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

供应商代表姓名、职务：

供应商名称：               （公章）

日期：    年    月    日

全权代表签字：

报价一览表（需单独封装）

项目编号：

供应商名称：

单位：元

| 包号 | 货物 名称 | 品牌 | 生产厂家 | 产地 | 数量 | 价格 | 价格折扣 | 折扣后价格 | 交货期 | 优惠条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商代表签字：

职务：

日期：

公章：

报价分项一览表（需单独封装）

项目编号：

供应商名称：

包号：

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂商 | 产地 | 商品属性 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：商品属性应在“环保产品”、“节能产品”、“自主创新产品”、“无”四个选项中选择填写。

本包价格折扣：     %

本包最终投标价：

谈判优惠条件：

交货期：

交货地点：

供应商代表签字：

职务：

日期：

公章：

谈判价格表（需单独封装）

项目编号：

供应商名称：

包号：

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要设备和标准附件单价 | 备品备件价 | 易损件价 | 专用工具价 | 技术服务费 | 拆除旧设备费 | 安装调试费 | 检验培训费 | 其他费用 | 投标总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商代表签字：

职务：

日期：

公章：

注：1、第一栏投标货物序号系指“招标货物一览表”中该货物的序号

2、所有价格应按投标人须知所规定的货币单位填写。

3、投标总价=（主要设备和标准附件单价+备品备件价+易损件价+专用工具价）*数量+技术服务费+拆除旧设备费+安装调试费+检验培训费+其他费用。

4、选购件价不包括在本报价表内，应另附支分项单报

货物简要说明一览表

项目编号：

供应商名称：

包号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 性能特点 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商代表签字：

职务：

日期：

公章：

谈判应答表

项目编号：

供应商名称：

包号：

| 序号 | 名称 | 谈判技术要求 | 名称/型号 | 投标人应答 | 简要说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（指资格要求等） |
| 技术部分 |
| 售后服务及其它 |

注：各项货物详细技术性能另附页描述，并附样本资料等

供应商代表签字：

职务：

日期：

公章：

偏离说明一览表

项目编号：

供应商名称：

包号：

| 序号 | 名称 | 谈判技术要求 | 投标应答 | 偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 |
| 技术部分 |
| 售后服务及其它 |

供应商代表签字：

职务：

日期：

公章：

投标推荐的选择清单

1、设备序号和名称

2、推荐的选件内容

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 产地 | 单价 | 数量 | 技术指标 | 性能特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

售 后 服 务 承 诺 及 培 训 内 容

供货方代表签字：                        公章：

职          务：                 日期：    年   月   日

授  权  书（格式）

兹授权    代表   进行天津市   项目的竞争性谈判（项目编号：    ），此授权至   年  月  日有效。

特此证明。

单     位：

（公章）

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

附件3

教委供应中心合同书

编号：JG2010-

供方:

需方:

需方代理：

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心于2010年 月 日以竞争性谈判方式，对      项目（编号：JG2010-  ）实施了政府采购，根据采购结果签定本合同：

- 设备名称（明细附后）：

设备产地：

生产厂家：

设备数量：

设备单价：

设备总价：

- 设备质量要求及供方对质量负责条件和期限：

- 供方提供的设备必须是全新（包括零部件）的设备，设备必须符合国家检测标准以及该产品的出厂标准。供方承诺所供设备与所列设备明细完全一致，不存在偏差，如出现不一致，供方将承担违约责任。

- 供方对所提供的设备提供    年的上门维修保质期，保质期内非因需方的人为因素而出现的质量问题，由供方负责。供方负责保修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货以及由此给需方造成损失的实际费用。供方不能修理或不能调换的，按不能交货处理。

- 供方提供的设备必须具有合法手续及相关档。

- 交货时间、地点、方式：

合同签定后，于    年   月   日之前交货，于    年   月    日之前完成验货。供方将所供设备在需方或需方指定处交付并负责安装、调试，设备运送产生的费用由供方负责。

- 供方应随设备向需方交付设备的使用说明书及随设备相关的数据。如果所提供的文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文的文件。

- 货款交付方式：

（1）国产设备和非免税进口设备结算：签订合同并送至天津市教委供应中心后15个工作日内，需方向供方支付货款的30%，货到需方指定地点安装、调试完毕并经验收合格后15个工作日内支付货款总额的70%。（特殊情况以合同为准）。

（2）进口免税设备结算：采购人自行付款时：需方在合同签订后15个工作日内将设备全款汇入外贸代理公司指定银行，由外贸代理公司对外开具100%不可撤销跟单信用证。外贸代理公司见供货商发货单即付90%的货款，余款10%于货到采购人指定地点后，安装、调试并验收合格后15个工作日内由外贸代理公司给付供货商（特殊情况以合同为准）。国库集中支付时：需方在合同签订后15个工作日内将设备款的40%汇入外贸代理公司指定银行，由外贸代理公司对外开具100%不可撤销跟单信用证，货到采购人指定地点、验收合格后15个工作日内需方将设备款的60%汇入外贸代理公司指定银行。外贸代理公司见供货商发货单即付90%的货款，余款10%于货到采购人指定地点后，安装、调试并验收合格后15个工作日内由外贸代理公司给付供货商（特殊情况以合同为准）。

- 合同签订时，供方应向教委供应中心交纳设备总值的10%作为履约保证金（质量保证金），设备验收合格正常使用并将验收报告送达天津市教育委员会教学仪器设备供应中心第二日起12个月后15个工作日内无息退还。

- 需方无正当理由拒收设备的，由需方向供方偿付设备款总值30%的违约金。

供方所交的设备品种、型号、规格、产地及制造厂家、质量不符合合同规定标准的，需方有权拒收设备，供方向需方偿付设备款总值30%的违约金。

供方不能交付设备的，供方向需方支付设备总值的30%的违约金。

供方逾期交付设备的，供方向需方每日偿付设备款总值的5‰的违约金。

- 出现其它未列事宜，由双方协商解决。

- 本合同未作明示约定的，而又有相关法律、法规的，从其规定。

- 本合同一式五份，供方、需方、需方代理、采购代理机构、国库支付中心各执一份，均具有法律效力，签字盖章后生效。

- 合同特殊条款。由供需双方根据设备项目的具体情况协商拟订（见附件）。合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

供方（公章）：                           需方（公章）：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代表人：                            委托代表人：

电话：                                  电话：

开户行：                                开户行：

账号：                                  账号：

需方代理：（公章）：

地址：

法定代表人：

委托代表人：

电话：

开户行：

账号：

签约地点：

签约时间：    年   月   日

附件---------设备清单