英豪之星泳池加热恒温热泵可应用于公众泳池、私家泳池、沐浴、SPA等场所。

超低温泳池加热恒温热泵机组可以在北方地区冬季恒温使用。公众泳池、私家泳池、沐浴、SPA等场所加热恒温过程受环境温度、进水温度、补充水量、表面积及池壁传热等因素有影响。在室外温度较低时，泳池水对外散发大量热量，池水温度降低快，池水加热所需耗热量较大。

泳池热泵工作原理  泳池热泵机组系统工作过程：处于低压液态循环工质（如氟利昂R22、404a）流经泳池热泵机组的蒸发器时蒸发，此时从低温热源处吸收热量，变成蒸气后，流进压缩机，经过压缩机压缩后升温升压，变成高温、高压蒸气，排出压缩机，蒸汽流经泳池热泵机组冷凝器，在冷凝器中，将从蒸发器中吸取的热量和压缩机耗功所相当的那部分热量排出，传递给流经泳池热泵机组的钛管中的冷水，使其温度提高。循环工质蒸汽冷凝降温后变成液相，高压液体流经膨胀阀后，压力下降，变成低压液体，低压液相工质流入蒸发器，由于沸点低，因而很容易从周围环境吸收热量而再蒸发，又形成低温低压蒸汽，依此不断地进行重复循环。就能使低温热量连续不断地传递到高温热源（水）处，以满足泳池水加热恒温需求。