| 型号： | LK -UV1325 | 品牌： | 东方龙科 |
| --- | --- | --- | --- |
| 印刷速度： | 20 平方/小时 | 分辨率： | 1440*1440 dpi |
| 承印物厚度范围： | 100 （mm） | 印刷幅面： | 1300*2500 （mm） |
| 外形尺寸： | 3900*2000*1400 （mm） | 电源： | 220 v |
| 产地： | 日本 | 重量： | 500 （kg） |
| 印花方式： | Uv印刷 | 功率： | 320 kw |

LK-UV1325 新款大幅面双喷头UV打印机-详细技术参数
1.机器型号:机器型号 LK-UV1325
2.喷头 爱普生
3.喷头数量 2个 （爱普生五代）
4.最大打印宽度 1300mmX2500mm
5.打印速度:草图 360dpi 2pass 40m²/hr
         标准 360dpi 4pass 18.46m²/hr
         高精度 720dpi 6pass 11m²/hr
6.打印材料:最大宽度 1300mmX2800mm
         最大重量 500KG
         类型 瓦楞纸、皮革、手机壳、瓷砖、玻璃、金属等
         厚度 58mm(Max)
7.墨水:类型 UV Ink (C\M\Y\K\W)
       容量 3.25L per Color Main Tank
8.自动清洗系统 全自动正压清洗功能
9.数据传送接口 USB 2.0标准接口
10.电源电压、功率 220V/3600W(UV 灯 2000W)
11.操作环境 温度 20-28 湿度 40%-60%
12.RIP软件  PhotoPrint 5 Flora
13.尺寸:设备 L4265xW1760xH1220mm
     包装 L4600xW1900xH1350mm

温馨提示：我司提供免费打样！

- 您可以将样品快递给我们 打印好了给您快递过去

- 来件请寄:深圳市宝安区西乡街道黄田工业城4栋B区5楼

- 收件人: 高红鹏 手机：15920059440 QQ：2355421925

- 莅临我司参观考查 现场免费打样

- 您的支持——就是我们最大的动力 谢谢！